Bora轿车 第三代防盗器的说明

- 采用范围

- 自底盘号LFVBA21JX13003182以后的Bora轿车

- 更换过程

- 说明：

BORA轿车第三代防盗器的适配，只有使用VAS5051或VAG1551（第九代卡）或VAG1552（第六代卡）才能进行，并且VAS5051和VAG1551/2必须是已编过服务站代码。

下文中所提到的PIN1是指所更换仪表车的防盗器密码，PIN2是指当更换的仪表已与别的车匹配过时，该仪表与原车匹配时的防盗器密码。

- 更换组合仪表

- 查询该车底盘号，根据底盘号通过与一汽—大众售后服务科索赔组联系查询防盗器密码（PIN1）。查询电话为0431-5750284找刘春艳老师。

- 连接VAS5051或VAG1551/2，打开点火锁，输入17进入组合仪表控制系统。

- 输入01功能，查看组合仪表的编码。

- 输入10功能，打印出03、04、09、30、40、41、43、44、45、46通道的信息（注：有的通道在某些仪表中没有信息显示）。

- 按06退出

- 关闭点火开关，更换组合仪表。

下面仅适用于已用过的组合仪表（已和别的车匹配过）

- 打开点火开关，输入地址码17，进入防盗器系统。

- 按“(”键，显示器显示：
            例如：LFVBA21J523002104  VWZ7Z0A3533921
根据底盘号通过一汽－大众售后服务科索赔组查询防盗器密码（PIN2）。

- 输入地址码17，输入11功能进行登录，根据要求输入 PIN2

下面适用于所有的组合仪表（即备件仪表和已11登录完的适配过的仪表）

- 再输入10功能进行自适应。输入50，进行防盗器和发动机控制单元匹配。

- 根据提示输入查询到的防盗器密码PIN1。如果输入正确，5秒钟后底盘号将出现在诊断仪显示器上，组合仪表故障灯亮。

- 按Q键确认，组合仪表故障灯灭，故障灯显示匹配信号（故障灯先灭5秒钟，再亮5秒钟，随后熄灭。

- 按“(”键，

下面进行钥匙匹配

- 输入地址码17进入防盗器系统

- 输入11进行登录，根据提示输入查询到的防盗器密码PIN1

- 输入21，进入21通道，输入要配钥匙总数（最多8把），接着按要求配钥匙，匹配时间不可超过30秒，配最后一把钥匙时，防盗器警报灯短时亮一次表示确认。

- 进入07功能，检查一下防盗器编码，根据需要进行防盗器控制单元编码。

- 进入10匹配功能，输入03进行燃油消耗自适应。

- 进入10匹配功能，输入04进行多功能显示器的语言种类选择。

- 进入10匹配功能，输入09进行里程显示自适应。
只有换上的组合仪表其09通道的数值小于100KM才能够输入里程，并且输入值要大于100KM。

- 进入10匹配功能，输入30进行燃油表传感器特性曲线自适应。

- 进入10匹配功能，输入40进行维修保养后的行驶里程自适应。

- 进入10匹配功能，输入41进行维修保养后的行驶时间自适应。

- 进入10匹配功能，输入43进行最大行驶里程自适应。

- 进入10匹配功能，输入44进行最大时间间隔自适应。

- 进入10匹配功能，输入45进行机油质量自适应。

说明：

- 在进行10匹配功能时，有些通道因组合仪表不同可能无此通道信息，在作自适应时可根据实际情况处理，详细情况请参阅维修手册。

- 已匹配过的仪表在做10功能、50通道自适应时，必须在进入10自适应功能之前，用11功能登录。

- 更换发动机控制单元

更换发动机控制单元后要进行发动机控制单元和防盗器控制单元之间的匹配。

- 查询该车底盘号，根据底盘号通过与一汽—大众售后服务科索赔组联系查询防盗器密码（PIN1）

- 连接VAS5051或VAG1551/2，打开点火锁，输入01进入发动机控制系统。打印出控制单元编码。

- 关闭点火开关，更换发动机控制单元，换好后再打开点火开关。

- 输入01进入发动机控制系统。

- 按“(”键，显示器显示（未匹配过的控制单元）：
                    XXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXX

下面适应于已配过的控制单元

- 按”(”键，显示器显示（已匹配过的控制单元）：

LFVBA21J523002104  VWZ7Z0A3533921 
根据底盘号，通过一汽－大众售后服务科索赔组查询防盗器密码PIN2。

下面适用于所有控制单元

- 输入07功能，对发动机控制单元编码。

下面适应于已配过的控制单元

- 输入11功能，进行登录，根据提示输入 PIN2
（已匹配过的控制单元需要进行此步）

下面适用于所有控制单元

- 输入10，进行匹配。

- 输入50，根据提示输入查询到的防盗器密码PIN1。如果输入的防盗码正确，5秒钟后底盘号将出现在诊断仪显示器上，并且组合仪表故障灯亮。

- 按“(”键。

- 参阅维修手册，对发动机的相应功能进行基本设定。

- 更换组合仪表和发动机控制单元

如果同时更换发动机和防盗器控制单元，则所有的车钥匙也都要更换，并且只能使用VAS5051输入底盘号。这是由于VAG1551/2没有此菜单。

说明：

- 关于第三代防盗器的详细资料请参阅有关的维修手册。

- 第三代防盗器使用的备件号见下表：

|  | 1.8l+MQ comfort | 1.8l+AG comfort | 1.8T+MQ Highline | 1.8T+AG Highline | 1.8l+MQ Highline | 1.8l+AG Highline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组合仪表 | 1J5 920 806 B | 1J5 920 806 C | 1J5 920 826 A | 1J5 920 826 A | 1J5 920 826 A | 1J5 920 826 A |
| 发动机控制单元 | 06A 906 032 LE | 06A 906 032 LF | 06A 906 032 EN | 06A 906 032 LD | 06A 906 032 LE | 06A 906 032 LF |