毕加索更换点火锁电器开关和加装空调风机控制继电器工艺

1更换点火开关的电器开关（带连接线束）

按照BRE0612C的工艺，拆装点火开关总成。

拔下点火开关钥匙，确保在“停止”位置上。

将点火开关的机械部分与电器开关分离开来；

·拆下螺钉(1)；

·沿F1方向脱开点火开关本体的后部(2)；

·拆下电器开关 (3)。

注：使用9927 12来更换电器开关（3）。

·将新的电器开关 (3)装进点火开关机械部分中。

注意：电器开关发货运输时应该处于与“停止”位置相对应的“装配” 位置上。不得对转子角度位置进行任何改变。

·在正确定位锁块(4)的轴销(5)的同时将后半部(2)装入总成。

·重新装上螺钉(1)；

注意：别丢失锁块(4)下的轴销（5）和弹簧(6)。

检查点火开关的机械功能是否良好：

·将钥匙插入点火开关。

·将钥匙转至“起动”位置，同时检查是否有卡点（除了有编号字母的位置之外,如O、A、M、D档位等）。

·检查钥匙自动从“起动”转到“M”位置上。

按照BRE0612C的工艺，重新装上点火开关总成。

2-加装继电器

必要工具：.

·线束修理工具箱：9001 T；

·挑线工具：（可用专业钟表修理工具中的一字起代替）

警告：在操作前断开蓄电池。

所需零件：

·带继电器的线束： 6567 VW；

·1个线束夹(a)：95 544 487

·1个扎带(7)：ZQ00376080。

2.1继电器插接器线束直观图

2.2重接导线“KH40”(鼓风机的供电线)

拆下F38和F40保险丝(1)以及底板(2)。

用挑线工具挑出“G40”插脚中的导线“KH40”。

装上底板(2)和F38保险丝，F40保险丝则不用了。

将导线“KH40”的接线片去掉，接上接线片(a)后插入继电器的第5插脚。

2.3重接蓄电池正极电源

从点火开关的插接器中挑选出第2 脚中的导线(BM13)。

用热缩套管“d”（9001－T中的黄色套管）将导线(BM13)与继电器的导线(V3)绞接在一起。

2.4-重接来自智能控制盒(BSI)的“发动机运转”信息(继电器的控制线)

- 松开智能控制盒(BSI)，脱开26路蓝色插接器(4)；

- 拆下其外壳(5)；

- 将导线(V1)的接线片(b)插入第1脚；

- 装上外壳（5）并插好插接器(4)。

注：根据车辆的装备，插接器的第1脚可能已被占用，此时剪断该脚的导线，去掉导线(V1)的接线片(b)，将第1脚的导线与导线(V1)用接线套管绞接即可。

2.5连接继电器接地线

用螺钉(6)将导线(V2)的接线片“c”固定在仪表板的铁架上。

用扎带(7)将继电器插接器固定在仪表板支架上。

接上蓄电池。

检查鼓风机工作是否正常。

2.6-检查线束是否符合安装要求

- 确保各线束的正确走向及固定情况

- 确保任何线束不与有尖锐凸起的金属部位接触。

- 确保任何线束不能靠近运动部位或和运动部位发生干涉（如转向柱）。

必要时用扎带绑扎固定，确保线束和车身各部位的绝缘性。

备注：涉及专用工具ZX9001T，特此说明如下：

- 该工具归属富康系列（原第二批专用工具中），成套价格￥2400（含税及运费）；

- 该工具主要涉及易耗件有:线接头D-406-0001, D-406-0002,D-406-0003,封线头PD CAP 3/16,包装规格均为50个/包，合计价格￥1140（含税及运费）。

- 以上工具（及易耗件）由武汉德生汽车漆设备有限公司供应。

武汉德生汽车漆设备有限公司联系人：雷小姐，027－83611461

东风雪铁龙服务部咨询人：王浩先生

电话:027-68852742 传真:027-68852790

# Text boxes

转向柱

Colonne de direction

线束 Faisceaux