B1DG14KY - 20/10/2005 - 307 截止制造代码10471 
   - TU5JP4 发动机

拆卸-安装 : 缸盖

1 - 专用工具 :

b1dk1k3d

[1] 凸轮轴固定杆 (进气) (-). 0132 AJ2 .

[2] 凸轮轴固定杆 (排气) (-). 0132 AJ1 .

[3] 飞轮固定杆(-).0132 QY .

[4] 缸盖螺栓套筒(-).0185 .

[5] 杆 (-). 0149 .

[6] 真空泵 DA - 16 .

2 - 拆卸 :

b1dk1jld

拆卸 :

- 装饰罩(1)

- 空气滤清器总成、进气管和膨胀箱(2)

断开蓄电池 .

排空冷却系统 .

拆卸 :

- 附件驱动皮带() .

- 曲轴皮带轮()

将支架置于发动机下面，支撑动力总成 .

b1dk1jmd

拆卸 :

- 发动机左侧支撑总成(3)

- 上正时罩

- 下正时罩

- 油尺上导管

- 三元催化器()

b1dk1jnd

正确安装工具 [1 - 2 - 3] .

b1dk1jpd

拆卸 :

- 装饰罩(4)

- 点火线圈总成 (5)

从外侧开始并按螺旋次序依次逐渐拧松缸盖罩()螺栓 .

拆下缸盖罩(6) .

断开 :

- 暖风散热器软管 (7)

- 接头(8)（并将其从其支架拆开）

降低喷油器供油管的压力[]，应使用泵[6] .

在断开的进油道上 :

- 进油压力传感器

- 燃油供油和回油管

- 加速踏板拉索

b1dk1jzd

强制 : 从外侧开始以螺旋顺序逐渐拧松螺栓 (9) .

拆卸缸盖螺栓 .

b1dk0ajc

用撬杆[5]倾斜并分离缸盖，小心不要损坏正时盖 .

拆卸缸盖和缸盖垫 .

用认可的除锈产品清洁接合面 .

不要使用尖锐工具或研磨工具 .

3 - 重新安装 :

3 - 1 - 检查平面度 :

b1dk01qc

最大允许不平度 = 0,05 mm .

3 - 2 - 重复使用前检查缸盖螺栓 :

b1dk09gc

(Y) 不得小于122,6 mm (TORX 螺栓头) .

b1dk1k0d

用丝锥清洁缸体上的缸盖螺栓孔 .

检查确认销(10)在原位置 .

安装新的缸盖垫 ( 有字的一面朝上) .

b1dk0alc

安装缸盖，应将凸轮轴链轮固定 .

将正时盖一端 (A) 与油封座板(B)正确接合 .

用发动机机油润滑螺纹和缸盖螺栓头下面的接触面 .

b1dk00sc

强制 : 按照图示顺序拧紧缸盖螺栓 .

预拧紧： 2.0 da.Nm .

用转角扭矩扳手拧紧到 260° .

强制 : 在液压挺杆上盖内注入机油 .

b1dk1k1d

重新装配气缸盖罩之前要清洁衬垫和接合表面 .

注 : 缸盖罩采用复合衬垫，此衬垫可以多次重复使用 ; 如果衬垫损坏，可以使用AUTOJOINT OR粘接剂进行局部修理 .

按照与拆卸相反的顺序继续进行组装 .

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值 .

警告 : 严格遵守线束和管路的固定方法和布置方法 .

连接蓄电池 .

等待10秒钟 .

Replace heated seat rheostat .

执行喷油和点火控制单元的初始化程序 .