（六）仪表

1、仪表板（图1-2-13）

图1-2-13  仪表板

1-左侧通风口  2-组合开关   ·喇叭按钮；·照明灯开关；·转向灯开关；·前雾灯开关；·后雾灯开关  3-侧窗玻璃除雾通风口  4-左扬声器  5-驾驶员前安全气囊  6-转向盘上的收放机控制钮  7-组合开关·前风窗玻璃刮水器开关；·风窗玻璃洗涤器开关；·后风窗玻璃刮水器开关；·仪表电脑模式转换开关  8-车门和行李舱电控中央锁开关  9-采暖／通风控制钮  10-数字式显示屏  11-危险报警灯开关  12-空调开关·冷气开关；·后窗玻璃除霜开关  13-中间通风门  14-汽车收放机  15-车内温度传感器  16-前排乘客前安全气囊  17-右扬声器  18-侧窗玻璃除雾通风口  19-右侧通风口  20-前排乘客安全气囊的：·启动／取消转换开关  21-杂物箱  22-电动玻璃升降开关  23-变速杆  24-中央杂物合  25-烟灰缸  26-点烟器  27-点火开关（转向盘锁）  28-转向盘高度调整手柄  29-仪表板亮度调整旋钮  30-前照灯调整钮  31-发动机罩开启手柄  32-眼镜盒及熔断丝盒盖板  33-电动后视镜的调整开关

2、多功能显示屏（图1-2-14）

图1-2-14  多功能显示屏

1-夜晚驾驶按钮  2-日里程表归零按钮  3-水温表   4-保养提示灯  5-日里程表/总里程表  6-燃油表  7-车速表  8-指示灯9-电动中央锁指示灯  10-儿童安全锁闩指示灯  1l-仪表板电脑信息  12-信息区  13-进入显示器功能切换的控制钮  14-显示器功能调节钮

夜间行车按钮。点亮的功能有：车速表7、指示灯8、其它功能都熄灭。

注：在以下情况下其它功能会自动点亮：报警信息出现、按显示器的任一个开关、选择了收放机。

冷却液温度报警灯。在正常天气下，可显示直到100℃的温度。

在一些严格的使用条件下，因周围环境很热，它可接近红色标记。若报警灯亮，要立即停车，切断点火开关，鼓风机可能继续运行一段时间，按第三节所示的注意事项使发动机冷却下来，过热可能有多种原因，请与就近的指定服务站联系。

若在行驶途中水温报灯亮，应停止发动机，检查液面（见第三节“液面检查”）

如果液面正常而水温报警灯还是发亮，请与就近的指定服务站联系。

燃油表。一旦最低燃油液面报警灯发亮，油箱中大约还剩6L燃油。

在接通点火开关时，会显示时间、日期及车外温度，显示屏菜单（见表1-2-1）各参数可更改。

功能显示及数据更换顺序        快速按A确认。              快速按B更改时间（12h或

持续按A可进入菜单，          ④年                        24h）循环设置，

快速按A可进入：              快速按B更改年份（1999、    快速按A确认。

①语言                        2000等等），                 ⑧温度单位

快速按B可选择语言，          快速按A确认。              快速按B更改为温度单位

快速按A确认。                ⑤月                         （℃或℉）

②小时                        快速按B更改月份（1-12），    快速按A确认。

快速按B更改为小时（0到11    快速按A确认。              ⑨距离／车速

点（AM/PM）或1到23点），   ⑥日                         快速按B更改距离／车速单位

快速按A确认。               快速按B更改日期（1-31），     （KM或M及KM／H或MPH），

③分钟                      快速按A确认。                 快速按A，确认并返回到时

快速按B更改分钟（0～       ⑦时间循环                     间、日期及温度显示。

59min）

表1-2-1   显示菜单

| 序号 | 功能 | 值 | 序号 | 功能 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语言 | 英语、法语… | 6 | 日 | 1…31 |
| 2 | 小时 | 0…11（AM/PM）/0…23 | 7 | 时间循环 | 12H-24H |
| 3 | 分钟 | 0…59 | 8 | 温度单位 | ℃-℉ |
| 4 | 年 | 1999… | 9 | 距离/速度 | KM-M/KM/H-MPH |
| 5 | 月 | 1…12 |  |  |  |

温度

当温度处在+3℃和-3℃之间时，显示屏上的温度值闪烁（有结冰的危险）。

注：当车停在阳光照射场地时，显示的温度可能会比实际温度高。

3、指示灯

左转向指示灯

见“灯光信号装置”

危险报警灯启动时，所有转向指示灯都同时点亮。

近光灯

见“灯光信号装置”

后雾灯

见“灯光信号装置”

右转向指示灯

见“灯光信号装置”

远光灯

见“灯光信号装置”

前雾灯

见“灯光信号装置”

位置灯

见“灯光信号装置”

前安全气囊报警灯

见“安全气囊”

侧安全气囊指示灯

见“安全气囊”

发动机故障报警灯

（自动检测系统）

在行驶过程中，若该指示灯闪烁或点亮，则表示发动机燃油喷射系统或点火系统有故障，尽快与神龙汽车服务站联系。

制动液液面和驻车制动

指示灯

发动机运转，若该指示灯亮，表示驻车制动器处在抱紧状态或未彻底松开，或系统有

故障，或者指示制动液液面高度不足。见第2章的“制动”及第4章“液面检查”。请立即停车并与就近的神龙汽车服务站联系。

蓄电池充电指示灯

当发动机运转时，指示灯应熄灭。如果指示灯一直发亮不灭，请与就近的指定服务站联系；

ABS系统

打开点火开关，ADS报警灯点亮，约2s后熄灭。

如果报警灯不熄灭，说明系统百故障（见第2章“制动”）

发动机机油压力报警灯

若在行驶期间报警灯亮，应关掉发动机，检查机油油面高度。如果油面高度正常，指示灯仍发亮，请与就近的指定服务站联系。

冷却液温度报警灯

如果报警灯亮，要立即停车，停止发动机，冷却风扇可继续运行一段时间。

按注意事项让发动机冷却。

过热可以有多种原因，请勺就近的指定服务站联系。

燃油液面报警灯

当该报警灯亮时，油箱中大概还剩下6L燃油。

4、仪表板电脑

仪表板电脑在组合仪表上部的显示屏上可给出6种不同信息：

·可续驶里程；

·日行驶里程；

·平均耗油量；

·瞬间耗油量；

·平均车速；

·超速报警。

在组合开关柄末端快速按一下，可选择不同信息及其显示。

在组合开关柄末端快速按一下，显示：

可续驶里程，指出油箱里所剩的燃油还能行驶的里程数（是根据最近10min内的实际耗油量而计算出的。）当油箱里的燃油少于3L时，只有3个小横线发亮。

对仪表板电脑重新初始化后，续驶里程只有在使用一段时间后才会有显示。

在组合开关手柄末端快速按一下，显示：

已行驶里程，它指出自上一次仪表板电脑归零以来已行驶的里程数。

在组合开关手柄末端快速按一下，显示：

平均耗油量，为上一次电脑归零后已消耗的燃油量与已行驶的里程数之比。

在组合开关手柄末端快速按一下，显示：

瞬间耗油量，是最近2s所记录的燃油消耗情况，该功能自20km/h起才有显示。

在组合开关手柄末端快速按一下，显示：

平均车速，为自上一次电脑归零以来，已行驶里程数除以使用时间（接通点火开关起）的商。

在组合开关手柄末端快速按一下，显示：

超速报警。

所希望的最高车速的监控功能（见“信息显示”）。在超过设置的车速时，会显示“PROG    SPEED***MPH”（车速设置***KM）及声音报警。

·若显示屏显示“OVERSPEED WARNING INAC-TIVE”（超速报警未启动），在组合开关手柄末端快按一下，会使屏幕回到初始菜单。

或为了启动该功能，持续按一下组合开关手柄末端显示“OVERSPEED WARNING ACTIVE”（超速报警启动）。

为了存储或更改一个速度，在组合开关手柄末端快按一下，显示屏就会显示“PROGSPEED”（车速设置），车辆一旦达到所希望的车速，再按一下组合开关手柄末端即可存储。

·若显示屏显示“OVERSPEED WARNING ACTIVE”（超速报警启动），在组合开关手柄末端快按一下会显示"PROG SPEED”（车速设置），可像上述方法一样更改车速。

在组合开关手柄末端持续按3s以上可将电脑归零，若选择了超速设置，该归零操作无效。

若蓄电池电缆被拔掉，在重新通电时，显示屏的所有小格及符号都发亮，

在行驶中，在数字处若有一些水平小格发亮，请向神龙汽车服务站咨询。

维护提示灯

它会提示根据维护卡的维护要求而要进行的下一次维护的期限。

运行

接通点火开关，在几秒钟内，象征维护的扳手会发亮，总里程表会指出距离下一次维护还剩的里程数。

维护期限未到

例如：距下一次维护还剩1800km。

接通点火开关后，5s内，显示屏会显示：

点火开关接通5s后，总里程表恢复正常运行。显示屏显示总里程数及日里程数。

超过了维护期限

每次接通点火开关5s内，维护扳手及已超过的里程数会闪烁。

例如：您超过了维护期限300km，您的车要马上进行维护。

接通点火开关，5s内，显示屏会显示：

点火开关接通5s后，总里程表恢复正常运行，维修扳手一直发亮，显示屏显示总里程数及日里程数。

总里程表及日里程表

在接通点火开关几秒钟后，总里程表和日里程表显示。

日里程表归零

持续按按钮A，显示屏闪3次并显示0。

到期限

若行驶里程还未达到要求维护的极限里程数，但时间已经超过了两次维护间隔的最长时间限制，维护扳手闪烁，显示屏在五秒钟内显示自要求维护日期起超出的里程数。

5、信息显示

信息显示屏

编号-信息编号；

信息-信息或报警描述；

顺序-信息交替顺序；

文字

1区-显示在上区的信息；

2区-显示在下区的信息；

相关指示灯：它随信息显示而发亮。

注：按A或B按钮可暂时消除显示屏上的信息。

信息显示清单

| 编号 | 信息 | 顺序 | 文字 | 相关指示灯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1区 | 2区 |  |
| 1 | 机油压力报警 Oil pressure warning | 1 2 | STOP停止 OIL PRESSURE机油压力 | LOW低 |  |
| 2 | 制动液液面报警 Brake fluid/level warning | 1 2 | TOP UP加注 BRAKE制动 | FLUID制动液 |  |
| 3 | 制动分配器故障 Brake distributor fault | 1 | BRAKE FAULT 制动故障 | WARNING注意 |  |
| 4 | 驻车制动 Parking brake | 1 | PARKING 制动 | BRAKE驻车 |  |
| 5 | 水温报警 Coolant temperature warning | 1 2 | STOP停止 TEMPERATURE温度 | ENGINE发动机 |  |
| 6 | 冷却液面报警（汽油车没有） Coolant level warning | 1 | TOP UP补充 | WATER LEVEL液面 |  |
| 7 | 蓄电池充电故障 Bettery charge fault | 1 2 | BATTERY蓄电池 FAULT故障 | CHARGE充电 |  |
| 8 | ABS故障 ABS fault | 1 | ABS FAUILT ABS故障 | NON FUINCTION停止工作 |  |
| 9 | 碰撞传感器 Impact sensor | 1 2 | RE-ARM复原 IMPACE冲击 | SENSOR传感器 |  |
| 10 | 外部温度报警 Ambient temperature warning | 1 | RISK OF危险 | ICE有薄冰 |  |
| 11 | 发动机被锁死或钥匙不被承认 Engine locked or key not recongised | 1 2 | ELECTRONIC电子 FAULT故障 | WARNING报警 |  |
| 12 | 忘记取钥匙报警（前门打开） Key-in-ignition reminder signal （front door open） | 1 | KEY LEFT IN钥匙在 | 点火开关 |  |
| 13 | 忘记关位置灯报警（前门打开） Sidelamps-on reminder signal | 1 | HEADLAMPS顶灯 | LEFT ON亮 |  |
| 14 | 遥控器电池耗尽 HF remote control battey discharged | 1 | REMOTE更换电池 | CONTROL遥控器 |  |
| 15 | 维护 Maintenance | 1 | ARRANGE准备 | SERVICE保养 |  |
| 16 | 燃油液面过低 Low fuel level | 1 | LOW FUEL燃油不足 | WARNING注意 |  |
| 17 | 右前门开 Front right hand door open | 1 | FT RH DOOR右前门 | OPEN打开 |  |
| 18 | 左前门开 Front left hand door open | 1 | FT LH DOOR左前门 | OPEN打开 |  |
| 19 | 右后门开 Front right hand door open | 1 | RR RH DOOR右后门 | OPEN打开 |  |
| 20 | 左后门开 Front left hand door open | 1 | RR LH DOOR左后门 | OPEN打开 |  |
| 21 | 行李舱门开 Boot open | 1 | BOOT行李舱门 | OPEN打开 |  |
| 22 | 启动了超速限制 Overspeed activated | 1 2 | OVERSPEED超速 ACTIVE起动 | WARNING报警 |  |
| 23 | 取消了超速限制 Overspeed deactivated | 1 2 | OVERSPEED超速 INACTIVE未起动 | WARNING报警 |  |
| 24 | 超速报警 Overspeed warning | 1 | PROGT SPEED速度设置 | ×××km/h |  |
| 25 | 经济模式启动 Economy mode activated | 1 | ECONOMY MODE经济模式 | ACTIVE启动 |  |

（七）组合开关

1、视野

（1）前风窗玻璃刮水开关：

3-快速刮刷；2-正常刮刷；1-间歇刮刷；0-停；4-向下按组合开关手柄，刮刷一次。

位置1：刮刷节奏随车速自动调整。

注：在位置1，2或3：在停车时，风窗玻璃刮刷节奏自动减慢。

注意：当点火开关打开，在自动清洗机内洗车时，应将刮水器开关打到0-停止位置。

注意：在结冰的天气里，要检查前后风窗玻璃刮刷是  否能活动。

（2）前风窗玻璃洗涤器开关：

朝驾驶员方向拉组合开关手柄，刮水器延时刮刷（3个循环）。

（3）后风窗玻璃洗涤器开关：

1档：刮水器间歇动作。刮刷间歇节奏随车速自动 调整；

2档：洗刷延时进行（3个循环）。

（4）后窗除霜开关：

只有在发动机转动时才能工作。

按一下按钮可启动后窗（及后视镜）电动除霜。

约12min后自动熄灭以避免耗电过多。

在加热过程中再按一下可断开除霜功能。

再按一下又可重新启动运行12min。

（5）车内后视镜：

位于后视镜下面的扳钮可将后视镜扳到两个位置上：

①白天位置（扳钮看不到）；

②晚上位置[扳钮可见（防止反光眩目）]。

车内后视镜拥有两个铰接头可从高度上将后视野调到最佳状态。

（6）电动的车外后视镜：

选择要调整的后视镜：

①驾驶员侧后视镜；

②乘客侧后视镜。

可在四个方向上调整车外后视镜。

后视镜镜面的除霜与后窗除霜功能是连接在一起的。

后视镜的镜面为球面，以扩大侧面的视野，

从镜中所看到的物体比实际上看到的要远，

所以要正确地估计距离。

2、灯光信号装置

喇叭按钮

按组合开关顶端的按钮，喇叭响。

前照灯警示

朝驾驶员方向拉一下组合开关手柄；

则前照灯亮，在点火开关切断时，仍能工作。

转向灯开关

左转：向下按组合开关手柄；

右转：向上按组合开关手柄。

转向时，将组合开关手柄按指示方向越过限位点。转向开关手柄会随同转向盘自动回位。

照明灯开关

全部照明灯熄灭

将A环向前转：

位置灯亮

将A环继续向前转：

前照灯亮

将组合开关手柄朝驾驶员拉一下，即可交替转换近光和远光。

灯光未关报警器：

当灯光未关而点火开关已切断时，打开一车门，则报警器发出声响。当全部车门关好，点火开关打开或灯光全部熄灭时。警报器停止声响。

前照灯延时照明：

在点火开关切断后，将组合开关手柄朝驾驶员拉一下，前照灯即亮，1min后自动熄灭，以便于您从一个比较暗的停车场出来。

前雾灯和后雾灯（B环）

前雾灯和后雾灯熄灭

向前转动B环：

前雾灯亮

前雾灯只有在位置灯，近光灯或远光灯亮时才工作。

继续向前转动B环：

前雾灯和后雾灯亮

在位置灯、近光灯或远光灯亮时才工作。

在关闭位置灯时，前后雾灯开关B环也会跟随转动而自动切断后雾灯，并回到前雾灯位置上。

注：只有在有雾或下雪的天气才使用防雾灯。

前照灯的调整

根据车辆载荷情况调整前照灯光束的照射角度：

0：仅驾驶员或带一名乘客；

-：驾驶员+两名乘客；

1：驾驶员+4名乘客；

2：驾驶员+4名乘客+行李；

3：仅驾驶员一人+允许的最大载荷。

仪表板亮度调整

仪表板照明的亮度可调。

操作位于转向盘调整手柄旁的调整，按键可改变仪表板照明亮度。

危险报警灯开关

按下此开关可同时接通6个转向指示灯。

仅在危险的情况下使用该报警灯，如紧急停车或在非正常情况下的驾驶等。

危险报警灯在点火开关切断时也能工作。

注意：行驶时，危险报警灯会使转向灯无法操作。

（八）发动机的起动

确保变速杆在空档，不要踩加速踏板。

让起动机运转直到发动机被发动为止，每次运转起动机最多10s。

当气温低于0℃起动时，应踩下离合器踏板来减少发动机运转阻力，以便更容易地起动发动机。

发动机发动后再慢慢抬起离合器踏板（空档）。

S：转向盘锁

当需要解除转向盘锁止时，要转动点火钥匙，同时轻轻转动转向盘，记住别用力。

A：电气附件工作位置

点火钥匙置于该位置时，便可使用电气附件，此时蓄电池充电信号灯亮。

M：点火开关运行

此时下列指示灯亮：蓄电池充电、驻车、机油压力、发动机冷却液温度。

根据车型，下列指示灯也点亮：ABS、制动液液面、发动机故障报警、前气囊、侧气囊。如果上述任何一个指示灯不亮，则表明有故障。

D：起动机

当发动机起动后，应立即松开钥匙，发动机运转时，切勿将钥匙转到该位置上。

当点火钥匙位于M位置时，下列报警灯亮。

转向盘锁

S钥匙已抽出，转向被锁住；转向盘有多个位置可被锁住，钥匙只能在S位置上拔出；

A转向被解除锁定（转动钥匙到位置A，若有必要轻轻转动转向盘）；

M运行位置；

D起动位置。

警告：在车辆未完全停稳前，切勿拔出点火钥匙。切勿停机滑行，以保证制动助力和转向助力。（拔出钥匙后转向盘将会被锁住，且某些安全功能会停止工作）。完全停车并拔出钥匙后，轻轻转动转向盘以确保转向盘被锁住。

（九）制动

驻车制动器

向后拉操纵杆，驻车制动器起作用，坡度越陡，所需的力就越大。

为了方便操纵杆的操作，建议同时踩住刹车。

在任何情况下，为安全起见，请挂一档。

在陡坡上驻车，要将车轮转动偏向人行道的马路沿。

松开驻车制动器时先稍微向后拉紧操纵杆，同时按下端部的锁止钮，然后再将操纵杆向前松到底。

在点火开关接通时，如因驻车制动器处在抱紧状态或未彻底分开时，信号点亮。

ABS（车轮防抱死系统）

在紧急制动或在附着力较小的路面上制动时，ABS可防止车轮抱死，提高行驶的安全 性，同时保证了转向的稳定性。

在行驶前或行驶途中，由电子监控系统检查ABS主要电子部件的工作状态。接通点火开关时ABS指示灯点亮并在约2s后熄灭。若ABS指示灯不熄灭则表明系统有故障，同样，若在行驶过程中ABS指示灯亮，则表明ABS停止了工作。在上述两种情况下，普通制动系统还是可以有效地工作，如同一辆未装备ABS的车。然而，建议尽可能快地去指定的神龙汽车服务站检查。

在湿滑的路面上（砂石路，下雪，结冰等），虽然ABS可改善制动稳定性和制动时的转向性能，但是谨慎安全驾驶仍是必须的。

五、操作建议

1、蓄电池

（1）蓄电池的接近：

·将驾驶座椅向后推；

·按座椅两侧的手柄，（在后面下部）松开锁止机构；

·将座椅向前放倒；

·取下蓄电池的保护盖。

（2）蓄电池的更换：用同一型号的蓄电池，从负极开始拆除蓄电池。

（3）蓄电池的安装：

从正极开始连接蓄电池。

注意：检查蓄电池的电极和电缆是否清洁，如果被腐蚀，应松开并擦净。在发动机运转时，不允许拆掉电缆接头。在两个电缆接头未拆掉的情况下，不要用外部电源对蓄电池充电。在发动机还未达到其运行温度时，不要使用电气装置。

（4）在断开和重新接上蓄电池后发动机的起动：

·转点火钥匙；

·在起动起动机之前等约l0s，使电子系统能重新初始化。

（5）充电：

充电电压切勿超过15.5V，充电电流不允许超过蓄电池上标明数值的20％。充电时间24h，一定要使用恒压充电器。

（6）长期不用的情况：

超过一个月不用汽车时，应断开蓄电池。

注意：切勿让火焰或火星接近蓄电池（避免爆炸），蓄电池内含有稀硫酸，腐蚀性强，在搬运过程中要注意保护眼睛和脸部。一旦接触到皮肤，立即用大量清水冲洗。

（7）用应急蓄电池起动：

当蓄电池亏电时，可以使用应急蓄电池或另一车上的蓄电池，以帮助起动发动机。

请按下列规定的顺序连接（图1-2-15）。

图1-2-15  用应急蓄电池起动的连接

A故障车蓄电池正极（发动机罩下）；

B应急蓄电池；

C故障车上接地点。

检查应急蓄电池的端电压（12V），在使用另一辆车上蓄电池时，先应停止其发动机。两辆汽车不能互相接触。按上图规定的顺序连接蓄电池的电线，注意夹子要夹紧（避免出现火花）。起动救援车发动机，使其在稍高转速下运转约1min，起动故障车。

注：操作完后，要将绝缘保护套重新放到正极上。

注意：操作过程中不要触摸夹子。不要靠在蓄电池上，避免人体受伤。以与连接相反的顺序拆除电缆，注意不要短路。

2、更换车轮

（1）备胎：

备胎架固定螺栓位于行李箱的地毯下面，用车轮拆卸扳手的一端松下这个螺栓，抬起备胎架，以便脱钩，然后放下备胎。

注：有些车型的备胎与其它四条轮胎的型号是不同的，备胎仅用于轮胎损坏时应急使用，装上备胎后应低速行驶至维修站修理，轮胎修复后，同时将备胎换下。

（2）工具：

车轮拆卸扳手在后排右侧座椅前的地板内的杂物箱盖上，千斤顶及其手柄放在保护盒内，该盒在后行李箱下面的备胎上。

（3）拆除车轮：

①让车辆平稳地停在水平地面上，拉紧驻车制动器，切断点火开关，根据坡度将变速杆推到一档或倒档。把车轮垫块（图1-2-16）放在需要更换的车轮对侧的一个车轮的后面。见垫块保护盒盖内的标签；

图1-2-16  轮胎的更换

②把千斤顶放在打三角的举升点位置，用手柄举升千斤顶，直至千斤顶受力，但不要使车轮离地；

③用车轮扳手上的钩子拉靠近气门嘴一边的胎装饰罩，拆下车轮装饰罩（铝轮辋无装饰罩）；

④用车轮扳手松开4个轮胎螺栓，但不要完全卸下螺栓；

⑤再举升千斤顶直到车轮离开地面几个厘米；

⑥拧下轮胎螺栓，取下车轮。

注意：当车辆仅由千斤顶举起时，切勿钻到车底下。

（4）安装车轮：

①把好车轮装在轮毂上，并确认安装位置正确；

②拧上螺栓但不完全拧紧；

③松开千斤顶，使车轮落地并抽掉千斤顶；

④用车轮扳手拧紧轮胎螺栓；

⑤装上车轮罩，注意其缺口对准气门嘴，然后压紧装饰罩的四周，使其卡入；

⑥有可能尽快换上修理好的原车轮；

⑦使备胎充足气（见“轮胎”），并检查是否与其它轮胎一致。

（5）车轮放回备胎架：

·把千斤顶及其手柄放人保护盒内，再把保护合盒卡在备胎上。

·装上车轮，并抬起备胎架，以便钩上钩子。

·拧紧行李舱内的螺栓。

·放回车轮扳手。

注意：每种车轮都有其专用螺栓。在更换车轮时，要到神龙汽车服务站确认螺栓与新车轮是否匹配。

3、燃油切断开关的复位

车上配有在前部或后部撞车时可切断燃油供应的安全装置。

燃油切断开关

此开关位于发动机罩下面，右前悬挂角上。在切断后要恢复燃油供应，按图1-2-17示按下开关。

图1-2-17  燃油切断开关

注意：重新接通点火开关前，要保证无任何燃油泄漏或油味。

4、节省燃油的措施

（1）驾驶应柔和平稳：

应记住以下几个基本原则：

起动：起步之前，无须预热发动机，起动后应缓慢起步，并逐渐加速；

行驶：尽可能用高档行驶，使发动机处在适当的转速，避免发动机转速过低。

（2）行驶时车速要平稳：

避免突如其来的制动，骤然停车会造成燃油的消耗，为此，对交通情况的变化应预先做好准备以免措手不及。

（3）控制车速：

燃油消耗量随车速的提高而上升，如：车速由110km／h提高到130km／h时，耗油量约增加25％。

（4）组织好行车路线：

要记住，起动后汽车在第一公里所消耗的燃油相当于正常状况下的两倍以上，这是由于发动机尚未达到最佳的工作温度所致。应清楚地知道在市区内行驶对燃油消耗是不利的。如有可能，在公路行驶时，应选择适当的路线，尽可能避免穿越市区或车辆拥挤的地区。

（5）检查轮胎气压（图1-2-18）：

图1-2-18  轮胎气压检查

每个月检查一次。

要知道，一个轮胎的气压不足会增加前进的阻力及燃油消耗量，也会损坏轮胎。

（6）以合理的方式装载货物：

在顶篷上运输物品会增加空气阻力及燃油消耗量，因此，在任何情况下，都要使车顶所装载货物保持平衡，并使体积尽可能的小。

在所需载的货物比较重时，最好采用下方牵引，这样可降低耗油量。

当不需要时，别忘了将行李架取下，不要在车上保存无用的货物，这些货物将会白白地浪费燃油。

注意：过多充气的轮胎危险（会有爆炸的危险）

（7）节省燃油和减少污染：

节省燃油不完全取决于汽车的设计及其技术特性，它也和您的使用有关。下面的一些措施能使您明显地降低燃油消耗：

·永远保持您的汽车处于良好的工作状态。应遵守制造厂所规定的维护制度。

除了进行检修更换润滑油和冷却液等项目外，对影响燃油消耗最大的那些部件的工作状况作定期检查。

·调整发动机：检查点火系和燃油供给系的主要部件，每年至少一次。

·空气滤清器：滤芯堵塞会降低发动机的进气效率，应按《维护手册》中规定的周期更换，在灰尘大的环境中使用，更换间隔里程缩短。

5、安全措施

为了使您行车愉快、舒适和安全，除了前面讲述的之外，在此，另外重申几点：

（1）雨天和寒冷天气：

·在下雨或有雾天气时，应减慢行驶速度，并与前面的车辆保持适当的距离（制动距离因路滑而增加）。打开近光灯，在雾浓的地区，还要打开后雾灯。在潮湿或滑的路面上，尤其当轮胎花纹磨损时，轮胎的附着力减小。当路面上有积水时，即使轮胎状态良好，也有可能发生滑移现象。

·一旦刮刷不能刮净玻璃上的水迹和污迹，就要予以更换。

·当室外气温等于或低于3℃时，应格外小心（有结冰的危险，刚开始时不要强行使用风窗玻璃刮刷和洗涤器）。

·在雪地上，极小的附着力会大大减小牵引、转向和制动的能力，在冬季，推荐使用M+S雪地胎，驾驶要柔和，不要急加速或急刹车，起动时不要使车轮空转，应低速行驶。在下长坡时，尽量利用发动机制动（二档或一档），制动时要尽量轻。在神龙汽车服务站内有一些雪地用·的防滑链子或轮胎可给您提供最大的安全保证。

（2）照明与视野：

·始终要保证具有良好的能见度；

·保持玻璃及车内、外后视镜的清洁；

·检查后视镜的调整情况；

·始终备有一套备用灯泡；

·为了您和其他人员的安全，照明装置必须处于良好的工作状态，应调整恰当并保持清洁。

（3）在出现爆胎时：

点亮危险警报灯，让车上的乘客出来，离开交通线路，站到安全地带，小心装上千斤顶，避免汽车晃动（见“更换车轮”）。

在未放安全支架或其它结实可靠的支撑时，不要到用千斤顶支起的汽车下面作有关操作。

（4）坑洼的和积水的路面：

坑坑洼洼的路面会损坏轮胎、轮辋、底盘或使行驶系无法调整。在积水的路面上行驶，发动机会吸人一些水，使发动机遭受破坏。如果您突遇涨水，一旦水涨到车身底部，就不要坚持开车了，请将车停到一个安全的地方。

（5）搭乘儿童：

·后门上有“儿童安全锁闩”，该门从车外可以打开；

·切勿将幼儿留在门窗紧闭，曝晒在阳光下的车内；

·儿童不能站着靠在前座椅的靠背上，因为在急刹车或撞车时可能会向前冲；

·在开门前，确保动作无危险，注意前后是否有车开来；

·离开车前，要确保车辆停放无危险，拔出点火钥匙，拉紧驻车制动；

·不能让儿童坐在大人的膝盖上；

·不要将钥匙留在车内，因为用遥控或是按电控中央锁按钮，儿童可以将自己锁在车内。

（6）燃油供应系统切断：

·车上配有一个安全装置，在撞车时可切断燃油供应系统；

（7）无危险操作：

在发动机罩下进行的任何操作都要求小心进行，在操作前及操作中间都要谨慎：

·应让发动机冷却下来，使儿童远离；

·若没有所要求的工具及能力，不要进行相应的操作。

（8）操作地点：

首要的安全措施是要选择合适的地方。

汽车要远离所有公共通道或交通要道。

不要在封闭的或通风不足的地方作检修，因为发动机若要转动，其排放出的气体有可能会是致命的。注意车不要停在易燃物上，因为三元催化器的运行温度会很高，以免点燃比方说干草、碳氢化合物……

选一个平坦的、稳定的、避风的地方，让儿童远离。

（9）发动机罩：

确保发动机罩在打开位置上很稳定，注意阵风！发动机罩突然关上很危险。

（10）运动的零件：

发动机运行时，有一些部件处于运动中。停车时，只要发动机发热，风扇的叶轮随时都会启动，所以要避免穿戴任何容易卡在皮带轮上或被皮带拖住的饰物，比如领带、披肩、围巾、披发等。

（11）蓄电池：

若有金属件接触到蓄电池的两极或是蓄电池的正极与车身接触，会造成短路及严重的烧伤和火灾。

蓄电池内含有酸性物，对皮肤和眼睛有危险。

在检修蓄电池时，必须佩带保护装置（手套、眼镜）。

在某些条件下，它会释放出少量的爆炸性气体一氢，所以不要将蓄电池靠近火焰。

注意：不要低估了困难，检修时要确保拥有必要的手段及能力，还有注意安全。

建议：在打开发动机罩前，要想到保护您的双手及衣物，要让发动机冷却下来再进行其它操作。

（12）在中途出现故障：

在行驶过程中，故障报警灯亮时，应尽快将车辆停在安全地段，切断发动机点火开关。

（13）散热器：

在正常使用状态下，冷却液温度可达到或超过100℃，切勿在热机状态下打开散热器盖子：有液体喷射及蒸气烫人的危险。

（14）发动机机油：

在正常使用，热机状态下，发动机机油温度会超过130℃，有烫伤的危险。

（15）汽油：

在您加油或出现燃油泄漏时，有引发火灾的危险。

（16）在任何时候检修时：

·将儿童置于远离汽车的安全地方；

·避免在交通道边检修，在绝对必要的时候，需采取必要的预防措施；

·请乘客下车，站到车行道以外的安全地方（紧急停车线和路肩不是安全保险的地方）；

·为车子作好安全标识；

·最好请神龙汽车服务站的专业人员进行故障排除。

（17）制动系统：

制动系统是车的主要安全元件，根据车型不同，可采用盘式制动器或鼓式制动器来制动，双液压油路。

在发动机转动时，助力系统可减小施加到踏板上的力，使操纵轻便。

①制动：

如在行驶中，液面指示灯发亮，应立即在安全地段停车并求助于神龙汽车服务站。

在洗车后或在潮湿的路面上行驶时，制动的响应可能稍微迟缓，要时不时地轻微制动以便排出的热量将制动系统烘干。

②ABS系统：

该系统通过防止车轮在紧急制动或在附着力很小的条件下抱死，从而提高安全性。它可保持在制动时对方向的有效控制。

③驻车制动：

在离开车以前，要确保驻车制动拉得足够紧，以避免在坡度或有意或无意的外界推力作用下，车子移动。

在陡坡的坡度上，更要注意驻车制动是否已拉紧，另外还建议将变速杆挂到一档（上坡）或倒档（下坡），将车轮拐向人行道路肩（若有的话）。

注意：当发动机停止时，制动不再有助力，施加到踏板上的力要大大地增加，若要移动汽车，请采取有效的辅助措施。

④制动蹄片及摩擦片：

制动摩擦片的磨损依车的使用情况（在市区内行驶，频繁停车）和您的驾驶风格或行驶里程的不同而不同。

必须在最佳期限内，由神龙汽车服务站进行更换。

⑤制动液：

因老化的缘故，也要定期更换，制动液使用时间太长会成为失效的原因，

注：严格遵守所规定的维护计划，车辆才能拥有有效的可靠的行驶保证。

（18）向车内装货：

·不得超过所允许的总质量；

·您的驾车方式及车速要与车上的所装货物匹配；

·重物要放到行李舱内，如果您要在客舱装东西，比方说用安全带将物体固定在后座椅上；

·后搁板上仅限于放一些对乘客无危险的轻的物品，如衣服等；硬物或重物在急刹车时会变得很危险。另外因其摩擦会损坏后风窗玻璃的加热电阻；

·根据您的车辆荷载，建议调整前照灯光束的照射角度。

6、回收与环保

（1）材料回收：

·塑料：塑料件上都有标记，很容易单个拆卸，为了方便回收，所使用的材料范围已有限制：大部分的塑料是由通过熔化、粒化、破碎回收利用的热塑材料。

·金属：100％可回收再利用。

·玻璃：可以拆卸后，集中由玻璃厂家处理。

·橡胶：轮胎及密封圈粉碎后，可以得到一些可利用的颗粒。

（2）环保：将车委托给神龙汽车服务站作维护，可控制任何污染、危险，并使您为环保作出贡献。

·报废的零件或损坏了的零件：不能随意丢弃，神龙汽车服务站有回收利用夹保护环境的方法。

·废弃的油液：神龙汽车服务站负责收集和处理，委托他们来进行更换，可控制任何污染。

·废弃的电池：遥控器的电池不要随意扔掉，它们对环境有害。请将它们交给神龙汽车服务站或任何其它的被许可的收集点。