第九节   EW10J4发动机

一、发动机特点及参数

从2002年5月开始，毕加索轿车配备了EW10J4发动机，该发动机为四冲程，水冷、直列四缸，顶置凸轮多点顺序汽油喷射燃料供给系统。每缸4个气门，排量为2L。发动机外观见图2-9-1，参数见表2-9-1。

图2-9-1  EW10J4发动机

表2-9-1  EW10J4发动机参数

| 发动机型号 | EW10J4（RFM-10LH18） | 发动机型号 | EW10J4（RFM-10LH18） |
| --- | --- | --- | --- |
| 商业代码 | RFM | 排放标准 | L3（US83） |
| 总排量（cm3） | 1997 | 燃油 | 93号以上无铅 |
| 缸径×行程（mm） | 85×88 | 催化器 | 有 |
| 压缩比 | 10.8/1 | 电喷系统 | 多点顺序喷射 |
| 最大功率/转速 | 85kW/5500r/min | 供应商 | MAGNETI MARELLI |
| 最大转矩/转速 | 190N·m/4000r/min | 型号 | MM48.P2 |

二、气缸盖与气缸垫特点及参数

1、气缸盖

气缸盖的铸造标记位于排气管一侧，在“a”处有铸造凸缘的为EW10J4发动机，如在“b”处有凸缘的则不是，见图2-9-2。此外，在离合器一侧，有“E0”标识，代表EW10J4发动机，见图2-9-3的“c”处。气缸盖的参数见表2-9-2和表2-9-3。

图2-9-2  气缸盖识别

图2-9-3  离合器侧的标识

表2-9-2  气缸盖的高度

| 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） |
| --- | --- |
| 137±0.05 | 136.7±0.05 |
| 允许的不平度误差≤0.05mm |

表2-9-3  凸轮轴轴承座尺寸

| 凸轮轴轴承座 | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| ΦB | 30（+0.033；0） | 30.5（+0.033；0） |
| ΦC | 29.5（+0.033；0） | 30（+0.033；0） |
| ΦD | 29（+0.033；0） | 29.5（+0.033；0） |
| ΦE | 28.5（+0.033；0） | 29（+0.033；0） |
| ΦF | 28（+0.033；0） | 28.5（+0.033；0） |

2、气缸垫

气缸垫的特性参数见表2-9-4。

表2-9-4  气缸垫的特性参数

|  | 标准尺寸 | 维修尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 标识区“a” | 4-5 | 3-4-5 |
| 标识“b” | — | R1 | R2 |
| 厚度 | 0.8mm | 1.1mm | 1.4mm |
| 供应商 | ME1LLOR |

3、缸盖螺栓-气缸盖的紧固

缸盖螺栓外形见图2-9-4。垫圈厚度A= 4±0.2mm，新螺栓头部以下的长度X=144.5±0.5mm，注意：长度长于147mm的气缸盖螺栓不能再使用。

缸盖螺栓的紧固顺序见图2-9-5。安装时按1~10的顺序拧紧。拆卸时按相反顺序（由10~1）。

图2-9-4  缸盖螺栓                   图2-9-5  缸盖螺栓的紧固顺序

拧紧力矩要按以下步骤操作：

（1）以15±1N·m的力矩预拧紧（由1~10）

（2）以50±5N·m的力矩拧紧（由1~10）

（3）以360±2°（1圈）松开螺栓（由10~1）

（4）以20±2.5N·m的力拧紧（由1~10）

（5）以285±5°的角度拧紧（由1~10，拧紧1或2次）

注意：在车辆运行时禁止再次拧紧缸盖。

三、配气机构特点及参数

1、气门及气门弹簧

气门及气门弹簧的参数见表2-9-5和表2-9-6。

表2-9-5  气门参数

|  | 进气门 | 排气门 |
| --- | --- | --- |
| ΦA | 5.985（+0；-0.015）mm | 5.975（+0；-0.015）mm |
| 角度：D | 45°30′（+15′，0） |
| ΦC | 33.3±0.1mm | 29±0.1mm |
| ΦB | 106.18±0.3mm | 103.66±0.1mm |

表2-9-6  气门弹簧

| ΦE | 3.1±0.03mm |
| --- | --- |
| ΦG（在F区域内） | 26.4±0.2 mm |
| ΦJ（在H区域内） | 15.1±0.2mm |
| 弹簧处于松弛状态的高度：K | — |
| 色标 | 鸽子蓝 |

2、气门导管及气门座圈

气门导管的尺寸见表2-9-7，ΦB尺寸必须在导管压入气缸盖后再加工。

表2-9-7  气门导管

|  | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| ΦA | 12.034（+0.039；+0.028） | 12.29（+0；-0.011） |
| ΦB | 6（+0.012；0）（加工后） |
| C | 40±0.1 |

气门导管的座孔在气缸盖上的尺寸见表2-9-8，气门导管在气缸盖上的安装要求见图2-9-6。

表2-9-8  气门导管座孔尺寸

| 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） |
| --- | --- |
| Φ12（+0.027；0）mm | Φ12.215（+0.027；0）mm |

图2-9-6  气门导管安装要求

气门座圈的外形尺寸见表2-9-9。

表2-9-9  气门座圈尺寸

| 进气门 |  | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΦK | 36.384（+0.02；0） | 36.684（+0.02；0） |
|  | ΦL | 29.23±0.1 | — |
|  | P | 6.18（+0；-0.1） | — |
|  | 角N | 45°±1 | — |
|  | ΦM | 32.23±0.25 | — |
| 进气门 | ΦK | 31.58（+0.02；0） | 31.88（+0.02；0） |
|  | ΦL | 24.5±0.1 | — |
|  | P | 6.18（+0；-0.1） | — |
|  | 角N | 45°±1° | — |
|  | ΦM | 27.7（+0.1；-0.3） | — |

进气门座圈和排气门的座圈承孔在气缸盖上的尺寸，见表2-9-10和表2-9-11。

表2-9-10  进气门座圈承孔尺寸

|  | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| ΦR | 31.5（+0.039；0） | 31.8（+0.039；0） |
| Q | 14.9±0.15 | — |

表2-9-11  排气门座圈承孔尺寸

|  | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| ΦT | 36.3（+0.039；0） | 36.6（+0.039；0） |
| S | 14.74±0.15 | — |

3、凸轮轴

凸轮轴的尺寸和升程见表2-9-12和表2-9-13。

表2-9-12  凸轮轴的尺寸

|  | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| ΦD | 28（-0.020；-0.041） | 28.5（-0.020；-0.041） |
| ΦE | 28.5（-0.020；-0.041） | 29（-0.020；-0.041） |
| ΦF | 29（-0.020；-0.041） | 29.5（-0.020；-0.041） |
| ΦG | 29.5（-0.020；-0.041） | 30（-0.020；-0.041） |
| ΦH | 30（-0.020；-0.041） | 30.5（-0.020；-0.041） |

表2-9-13  凸轮轴升程

| 进气凸轮（mm） | 排气凸轮（mm） |
| --- | --- |
| 8.7 | 8.2 |

进、排气凸轮轴正时齿轮的标识见表2-9-14和表2-9-15

表2-9-14  进气凸轮轴齿轮标识

| “I”处标记 | 印记 |
| --- | --- |
| 4 | 在“m”及“p”处 |

表2-9-15  排气凸轮轴齿轮标识

“U”处标记

B

四、缸体特点及参数

缸体的尺寸见表2-9-16。

表2-9-16  缸体尺寸

|  | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| 高度：A | 212.6±0.05 | 212.3±0.05 |
| 直径：B | 85（+0.018；0） | 85.6（+0.018；0） |
| 高度：C | 0.6（+0.3；0） |
| 角度：D | 30°（0°；-5°） | 30°（+10°；0°） |
| 不平度（“a”平面） | ≤0.05mm |
| 不平度（“b”平面） | ≤0.1mm |

五、曲轴连杆机构

1、曲轴

曲轴的外形和尺寸见表2-9-17。

表2-9-17  曲轴尺寸

|  | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| ΦA | 90（0；-0.087） | 89.8（0；-0.087） |
| ΦB | 60（0；-0.025） | 59.7（0；-0.025） |
| ΦC | 45（-0.025；-0.009） | 44.7（-0.025；-0.009） |
| D | 26.6（+0.05；0） |  |

2、连杆

连杆的外表及尺寸见表2-9-18。“a”处标记表示装配方向（箭头+D标记）；“b”处标记表示质量指示（单位：g）。连杆间重量差最大为3g。

表2-9-18  连杆外形尺寸

| ΦA | 21（-0.029；-0.041） |
| --- | --- |
| ΦB | 139±0.025 |
| ΦC | 48.665（+0.016；0） |

3、轴瓦

轴瓦包括连杆轴瓦和主轴瓦，见图2-9-7。

图2-9-7  轴瓦

1）连杆轴瓦

连杆径向间隙在0.030~0.054mm之间，它是由下部（连杆盖一侧）3个级别连杆半轴瓦来调节产生的。

（1）连杆盖上轴瓦：

连杆上轴瓦只有1个级别，有一个油孔（连杆脚一侧）。上部半轴瓦尺寸见表2-9-19。

表2-9-19  连杆上轴瓦尺寸

|  | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| “B”尺寸 | 1.825±0.003 | 1.975±0.003 |
| 在“b”处的颜色标记 | 黄 | 双黄色 |

（2）连杆下轴瓦：

连杆轴瓦的级别标记在连杆上（连杆大头一侧）“f”处及曲轴上（发动机飞轮一侧）“e”处，见图2-9-8。

图2-9-8  连杆轴瓦标识

连杆下轴瓦的级别是由连杆轴颈的尺寸来确定的。

“h”处条码：在生产厂里使用。

“g”处字符及数字码：在维修时使用。

第一个字符代表1号，第2个字符代表2号连杆轴颈，以此类推。

注意：连杆大头上标有从1到4的编码，1号连杆在发动机飞轮侧。

（3）连瓦选配：连杆轴瓦的选配表见表2-9-20。

表2-9-20  连杆轴瓦选配表

示例：

·曲轴上的字符：37BF

·1号连杆上的字符：F

·2号连杆上的字符：C

对于1号主轴颈（3F），要安装的下部半轴瓦是“B”级。

对于2号主轴颈（7F），要安装的下部半轴瓦是“A”级。

对于其它两个以同样方法操作。

连杆下轴瓦尺寸见表2-9-21。

表2-9-21  连杆尺寸下轴瓦尺寸

|  | “A”处尺寸 | “a”处色标 |
| --- | --- | --- |
|  | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） |
| A级 | 1.815±0.003 | 1.965±0.003 | 绿 | 双绿 |
| B级 | 1.825±0.003 | 1.975±0.003 | 黄 | 双黄 |
| C级 | 1.835±0.003 | 1.985±0.003 | 白 | 双白 |

当色标不清及测量工具精度不够时，可将下轴瓦选择成A级。这样操作是临时应急操作，因为发动机不会发出异响。

2）曲轴轴瓦

曲轴主轴承的径向间隙是由半轴瓦的多个级别产生的（见表2-9-22）：

·上轴瓦（缸体一侧）的3个级别

·下轴瓦（主轴承盖一侧）的8个级别

表2-9-22  曲轴轴瓦装配类型

| 发动机生产顺序 | 至107214号 | 从107215至174878号 | 从174879号以后 |
| --- | --- | --- | --- |
| EW10J4 | 1+4（*） | 2+4（*） | 1+5（*） |

（*）上轴瓦级别数+下轴瓦级别数

（1）上轴瓦：在缸体一侧的上轴瓦尺寸见表2-9-23。

表2-9-23  曲轴上轴瓦尺寸及选择

| “C”处尺寸（mm） |
| --- |
| 标准尺寸（mm） | 1.854±0.003 | 1.861±0.003 | 1.859±0.003 |
| 维修尺寸（mm） | 2.004±0.003 | 2.011±0.003 | 2.009±0.003 |
| “c”处色标 | 无 | 黑 | 黄 |
| 轴瓦的选择 | 第1，2，3，4和5道选用第2，3和4道选用 | 第1和5道选用 | 第1，2，3，4和5道选用 |
| 装配类型 | 1+4 | 2+4 | 1+5 |
|  | 2+4 |  |  |

（2）下轴瓦（图2-9-9）：

图2-9-9  曲轴下轴瓦配瓦标识

曲轴下轴瓦是光滑瓦，配瓦标记在缸体“j”处和曲轴“a”处（正时齿轮一侧）

“I”条码：在生产厂使用。

“k”数字字母代码：售后维修中使用。

第一个字符对应1号主轴承座，第2个对应2号主轴承座，以此类推。

注：曲轴主轴承座被标上1~5号，1号在发动机飞轮一侧。

（3）轴瓦选配：

（a）至生产顺序号174878为止的发动机。在此区间内的发动机主轴承径向间隙在0.022及0.045mm之间，是由主轴承盖一侧光滑的下半轴瓦的4个级别调节产生的，轴瓦选择见表2-9-24。

表2-9-24  曲轴配瓦表

示例：

·曲轴上的字符：A7H6D

·气缸体上的字符：EPTG6

对于1号主轴座（AE），要装配的下部半轴瓦是F级。

对于2号主轴座（7P），要装配的下部半轴瓦是G级。

对于剩下的3个采用同样的方法操作。

下轴瓦（主轴承盖一侧）的尺寸参数见2-9-25。

表2-9-25  曲轴下轴瓦尺寸

|  | “D”的值 | “d”处的颜色标记 |
| --- | --- | --- |
|  | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） | 标准尺寸 | 维修尺寸 |
| “D”区 | 1.841±0.003 | 1.991±0.003 | 蓝 | 双蓝 |
| “E”区 | 1.850±0.003 | 2.000±0.003 | 黑 | 双黑 |
| “F”区 | 1.858±0.003 | 2.008±0.003 | 绿 | 双绿 |
| “G”区 | 1.867±0.003 | 2.017±0.003 | 红 | 双红 |

注1：在这一阶段的发动机上有两类轴瓦装配类型（1+4和2+4）。2+4类型时，应重新安装新的轴瓦。

注2：色标在不清和工具精度不够时可将下轴瓦选择D级。这种操作属临时应急情况，因为发动机会发出异响。

（b）生产顺序号174879号以后发动机的轴瓦。这些区间内发动机主轴承的径向间隙在职0.019~0.049mm之间，是由主轴承盖一侧光滑的下轴瓦的4个级别调节习生的，见表2-9-26。

表2-9-26  曲轴配瓦表

下轴瓦的尺寸见表2-9-27。

表2-9-27  曲轴下轴瓦尺寸

|  | “D”的值 | “d”处的颜色标记 |
| --- | --- | --- |
|  | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） | 标准尺寸 |
| “H”区 | 1.846±0.003 | 1.960±0.003 | 蓝 |
| “I”区 | 1.853±0.003 | 2.003±0.003 | 黑 |
| “J”区 | 1.858±0.003 | 2.008±0.003 | 绿 |
| “K”区 | 1.864±0.003 | 2.014±0.003 | 橙 |
| “L”区 | 1.870±0.003 | 2.020±0.003 | 栗 |

注：当测量工具精度不够时，将下部半轴瓦以D级别安装（蓝色）。这种操作属于特殊情况，因为发动机会发出异响。

3）止推片

曲轴的轴向间隙是通过2号主轴承座上的止推片来调节的。

曲轴的轴向间隙应该在0.06~0.15mm之间。

止推片厚度尺寸：E=2.28mm~2.33mm

注：止推片不可维修。

4、活塞

（1）活塞的识别

活塞的识别见表2-9-28。

表2-9-28  活塞的识别

| 标记 | 内容 | EW10J4 |
| --- | --- | --- |
| C | 标记“c”的定位 | 角：120° |
| D | 标记“a”的定位 | 角：25° |
| E | 直径 | 32±2mm |
| “a” | 油漆标（直径10mm） | 绿 |
| “b” | 油漆标（直径10mm） | 黑 |
| “c” | 直径8mm的上标记 | E |

（2）活塞尺寸

活塞尺寸见表2-9-29。

表2-9-29  活塞尺寸

| 标记 | 标准尺寸（mm） | 维修尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| F | 30.6 |
| ΦG | 84.948 | 85.548 |

5、活塞环

EW10J4发动机活塞环第一道气环、第二道气环、第三道为油环，其主要尺寸见表2-9-30。

表2-9-30  活塞环的主要尺寸

| 活塞环 | （1）气环 | （2）密封环 | （3）油环 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厚度 | 1.2（-0.01；-0.03） | 1.5（-0.01；-0.03） | 2.5（-0.01；-0.03） |
| 开口间隙 | 0.2（+0.25；0） | 0.2（+0.20；0） | — |
| 色标 | 标准 | 红 | 棕 | 紫 |
|  | 维修 | 双红 | 双棕 | 双紫 |

6、活塞销

活塞销的尺寸见表2-9-31。

表2-9-31  活塞销尺寸

| L（mm） | ΦK（mm） |
| --- | --- |
| 58（+0；-0.3） | 21（+0；-0.004） |