后桥及后悬架结构及检修

第五节  后  桥

一、后桥及后悬架结构和特点

毕加索轿车的后桥为纵向摆臂型独立悬架，带横向稳定杆（图3-5-1）。横向稳定杆安装在横梁轴管内。纵向摆臂式独立悬架用两个GS铸铁制成的纵摆臂，通过滚针轴承装在管架上，后轴通过4个弹性缓冲块与车身连接。

图3-5-1  后桥结构

1-后轴  2-横向稳定杆  3-扭力杆  4-后减振器  5-后摆臂  6-弹性缓冲块  7-减振器支架

纵向摆臂式独立悬架由两个横置的扭力杆、横向稳定杆和两个双向筒式减振器组成。

二、后桥主要零部件及其装配

1、后桥主要零部件（图3-5-2）

图3-5-2  后桥主要零部件

l-后轴管-支架总成  2-扭力杆  3-后横向稳定杆  4-弹性铰接（前）  5-弹性铰接（后）  6-前弹性铰接支承板  7-双头螺栓  8-螺栓  9-螺栓  10-螺钉  11-螺栓  12-垫圈  13-垫圈  4-卡箍  15-胶带  70-六角螺栓  71-锁紧螺母  72-卡带

2、后减振器（图3-5-3）

图3-5-3  后减振器

1-后减振器总成  2-减振器下衬套  3—减振器上衬套  4-六角螺栓  5-六角螺栓 70-平垫圈  7l-锁紧螺母

3、后轮毂；摆臂（图3-5-4）

图3-5-4  后轮毂、摆臂

1-后摆臂  2-外轴承  3-内轴承  4-后弹性限位块  5-后限位块座  6-密封套筒  7-后轮毂总成  9-螺母  10-碗形塞   70-六角头螺母

三、后桥的有关参数及检测

1、后悬架各部件紧固力矩（图3-5-5）

图3-5-5  后悬架紧固力矩

| 标号 | 名称 | 拧紧力矩（N·m） | 标号 | 名称 | 拧紧力矩（N·m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后桥前弹性联接块 | 95±9 | 8 | 车轮螺栓（螺纹及表面不润滑） | 90±5 |
| 2 | 横向稳定杆螺栓 | 55±5 | 9 | 后减振器 |  |
| 3 | 扭力杆 |  | 10 | 后弹性联接在车身上的固定 | 55±5 |
| 4 | 横向稳定杆 |  | 11 | 减振器轴紧固螺母 | 110±10 |
| 5 | 后轴管 |  | 12 | 后轮毂轴承固定螺母 | 250±20 |
| 6 | 前弹性联接件在车身上的固定 | 40±4 | 13 | 后弹性联接在车身上的固定 | 55±5 |
| 7 | 后悬臂 |  |  |  |  |

2、扭力杆与横向稳定杆参数

| 后扭力杆 | φ19.6mm |
| --- | --- |
| 颜色标记 | 粉红 |
| 横向稳定杆 | φ21mm |

3、后桥的检测及检测参数

（1）参考状态及整备状态下的高度参数（图3-5-6）：

图3-5-6  后桥高度参数

H2：后桥前弹性联接块与地面之间的距离；

R2：参考状态下的后轮半径；

L2：车轮中心与后轴前弹性联接块之间的距离，为了方便车辆在参考状态下的测量，允许以千斤顶支撑面为基准（使用尺寸L1′及L2′）。

注：整备状态为空车、加满油；轮胎气压正常、四轮着地；

参考状态为在整备状态基础上+4人（每人按65kg）+40kg行李，乘员及行李应按规定均布在车辆相应位置上。

（2）后桥几何参数（图3-5-7）：

图3-5-7  后轮前束

注意：

在车辆前方向（箭头方向）；

A小于或等于9为正前束（+）（前束）；

A大于或等于月为负前束（-）（负前束）。

（3）参考状态下的检测（图3-5-8）：

图3-5-8  参考状态下检测

测量后轮半径R2；计算尺寸H2=R2-L2。

后桥几何参数：

| 前束 | 不可调节 | 3.8±1mm |
| --- | --- | --- |
| 车轮外倾角 | 不可调节 | -1°14′±20′ |

（4）整备状态下的检测：

测量后轮半径R2；计算尺寸H2=R2-L2；整备状态下数值：L2=-51mm。

后桥的几何参数：

| 前束 | 不可调节 | 0.1±1mm（0°11′0.09′） |
| --- | --- | --- |
| 车轮外倾角 | 不可调节 | -1°33′±20′ |

四、故障诊断及维修

（一）故障诊断

1、行驶时后桥异常噪声

故障现象：①后轮毂轴承磨损或损坏；②后轴管滚针轴承松旷；③后减振器失效。

故障排除：①更换后轮毂轴承；②更换后轴管滚针轴承；③更换后减振器。

2、后轮胎异常磨损

故障现象：轮胎偏磨或左右及前后轮胎磨损程度不同。

故障原因：①后轴管滚针轴承松；②后桥移位。

故障排除：①更换后轮毂轴承；②更换后桥轴管或随动转向装置。

（二）维修操作

1、拆卸—安装：后桥

（1）拆卸（图3-5-9~图3-5-13）：

图3-5-9  后桥拆卸1                  图3-5-10  后桥拆卸2

图3-5-11  后桥拆卸3                  图3-5-12  后桥拆卸4

图3-5-13  后桥拆卸5

断开蓄电池负极端子，将车辆停在两柱举升机上并升起。

拆卸：

驻车制动塑料装饰件；

松开螺母1，将驻车制动线2从挡块中分离出来，拆下催化罐前部的排气管。

注意：保持催化罐位置不动（在托架及催化罐间放一垫块）。

拆卸：

螺母3；

隔热板4。

从车身上脱开驻车制动导管。

断开双路接头处的制动进油管路5，堵住两个小孔，从车身上拉出从双路接头至左后车轮之间的制动管路。

断开左右车轮防抱死插接器6、7，从车身上脱开车轮防抱死线束，在后轴管下放一个千斤顶。

从左右两侧：利用六角长套筒，从“a”处小孑L松开后固定螺栓8；拆下紧固螺栓9；拉出后桥（向下）。

（2）安装：

将后桥放在车身下方与拆卸时同样的位置，重新装紧固螺栓8及9。

螺栓8拧紧力矩为55N·m，螺栓9拧紧力矩为40N·m。

重新装上左、右车轮防抱死插接器7，6，将车轮防抱死线束卡在车身上，将制动进油管5接到双路接头上，将双路接头至左右车轮之间的制动管路卡在车身上。

连接：    ’

驻车制动拉线2；

把驻车制动线套管固定到车身上。

安装：

隔热板4；

螺母3；

排气管。

对制动管路排气；调节驻车制动。

安装：

驻车制动盖板；

驻车制动塑料装饰件。

2、拆卸-安装—修复：后摆臂

（1）拆卸：

拆卸（图3-5-14）：

横向稳定杆；

扭力杆；

断开驻车制动处的驻车制动拉线。

断开“a”处制动管接头，堵住接头及制动分泵，拆下制动管。

①车轮防抱死装置：

拆下并部分拉出车轮转速传感器。

②拆卸（图3-5-15~图3-5-18）：

图3-5-14  后摆臂拆卸1              图3-5-15  后摆臂拆卸2

图3-5-16  后摆臂拆卸3              图3-5-17  后摆臂拆卸4

图3-5-18  后摆臂拆卸5

拆下螺栓1，切断轴承处挡环。

注意：切断时尽量靠近边缘，不要碰到轴。

用一千斤顶支撑住摆臂。

拉出轴承外盖，卸下摆臂轴堵块。

注意：支撑盘的位置根据螺栓（4）的安装情况而定，应根据操作方位所在而变动圆盘[1]的位置。

润滑支撑盘螺纹面，套筒及“b”点螺钉头，将螺钉一直推至与定位器接触，拧紧螺母。

拉出摆臂，拆下工具。

（2）修复：

①拆卸（图3-5-19～图3-5-21）：

图3-5-19  后摆臂修复1                 图3-5-20  后摆臂修复2

用铜冲头拆下外轴承。

拆卸：

用铜冲头拆下内轴承，稳定杆夹紧螺栓1。

用铜冲头拆下密封圈2。

注意：如该密封圈断裂或摆臂内有锈迹，应予以更换。

②安装（图3-5-22~图3-5-24）：

图3-5-21  后摆臂修复3                     图3-5-22  后摆臂安装1

在重新安装密封圈之前清洗“c”处表面。

注意：如果“c”处表面严重锈蚀，应更换后摆臂。

图3-5-23  后摆臂安装2                 图3-5-24  后摆臂安装3

利用密封圈安装止推工具[11]装上新密封圈2。

利用内轴承止推块[9]和外轴承止推块[10]安装上内外轴承。

注意：不要在滚针轴承及摆臂轴上抹润滑脂（其润滑脂与其它型号不可混用）。

清洗摆臂轴。

（3）安装

按与拆卸操作相反的顺序进行。

①安装（续）：

对制动管路排气；

调节驻车制动。

安装：

扭力杆；

横向稳定杆。

②车轮防抱死装置：

装上车轮转述传感器。

3、拆卸-安装：后桥弹性铰接

（1）拆卸（图3-5-25~图3-5-28）：

图3-2-25  后桥弹性铰接拆卸1        图3-2-26  后桥弹性铰接拆卸2

图3-2-27  后桥弹性铰接拆卸3        图3-2-28  后桥弹性铰接拆卸4

拆下后桥。

拆卸：

螺母1；

垫圈2；

轴3；

支撑板4。

割断弹性铰接5的上凸缘。

将螺栓及螺母[1]、轴套[2]、分离套[3]、分离及接合套环[4]安装在弹性铰接5上，拧紧螺

母，分离出弹性块。

注意：槽缝应倾斜10°（角度A）。

（2）安装（图3-5-29、图3-5-30）：

图3-2-29  后桥弹性铰接安装1      图3-2-30  后桥弹性铰接安装2

装上：

弹性铰接5；

螺栓及螺母[1]；

轴套[2]；

接合套环[5]；

分离套[3]；

拧紧螺母直至弹性联接块安装到位，拆下工具。

重新装上：

支撑板4，导角处朝上；

轴销3；

垫圈2；

螺母1（不拧紧）。

重新装上后桥以后，将螺母1拧紧至95N·m。

4、拆卸-安装：后轮毂轴承总成

（1）拆卸（图3-5-31~图3-5-34）：

图3-5-31  后轮毂轴承总成拆卸1        图3-5-32  后轮毂轴承总成拆卸2

图3-5-33  后轮毂轴承总成拆卸3       图3-5-34  后轮毂轴承总成拆卸4

拆下后桥制动毂；拆下堵盖1。

注意：带防抱死装置的车轮，还要拆下车轮转速传感器。

拆下：

螺母2；

垫圈3。

利用三角拉拔器[5]及支撑轴衬[3]拉出轮毂4。

利用两角拉拔器[6]及支撑轴衬[3]拉出内衬套5；用螺丝刀卸下密封圈（6）。

（2）安装（图3-5-35～图3-5-37）：

轮毂-轴承是一个不可分开的总成，因此拆卸后一般应更换；安装前清洗轴头。

用安装工具[4]装上新的密封圈。

图3-5-35  后轮毂轴承总成安装1    图3-5-36  后轮毂轴承总成安装2

将轴套[1]拧到轴头上，在导向衬套[1]外套上新的轮毂-轴承总成4，拧动导向衬套[1]上

的套环[2]，拧紧套环[2]直至轮毂总成被顶死，拆下工具。

安装：

垫圈3；

螺母2（润滑螺丝面及螺母表面）；

将螺母拧紧至250N·m；

锁死螺母2。

安装：

新的堵盖1；

制动毂。

注意：对防抱死装置的车轮，还要重新装上车轮转速传感器。

5、拆卸—安装：后减振器

（1）拆卸（图3-5-38）：将车辆停在举升机上。

拆下：

螺母1；

垫圈2；

减振器3。

图3-5-37  后轮毂轴承总成安装3    图3-5-38  后减振器拆卸

（2）安装（图3-5-39~图3-5-41）：

图3-5-39  后减振器安装1              图3-5-40  后减振器安装2

调节假减振器工具[3]尺寸X=315mm。

用挂钩[1]、后桥支撑架[2]压缩后悬挂直到减振器工具[3]可在两固定轴间自由穿过，拆下减振器工具[3]。

安装：

减振器3；

垫圈2；

螺母1。

拧紧螺母1至110N·m，拆下悬挂压缩工具。

6、拆卸—安装：后横向稳定杆及扭力杆

（1）拆卸：

将车辆停在举升机上，将车轮后部放在支柱上，车轮悬空。

拆卸：

后车轮；

后挡泥板。

①后横向稳定杆（图3-5-42、图3-5-43）：

图3-5-41  后减振器安装3             图3-5-42  后横向稳定杆拆卸1

拆卸（两侧的）：

螺栓2；ABS传感器线束支架1。

安装：

在后横向稳定杆右端装上接头[6]；

将惯性拉拔器装在接头[6]上。

向左推横向稳定杆（箭头方向）。

从右侧抽出横向稳定杆，拆下惯性拉拔器[1]及接头[6]；

后扭力杆拆卸顺序：

先右悬臂扭力杆，

后左悬臂扭力杆

②右悬臂扭力杆（图3-5-44~图3-549）

图3-5-43  后横向稳定杆拆卸2            图3-5-44  右悬臂扭力杆拆卸1

图3-5-45   右悬臂扭力杆拆卸2       图3-5-46  右悬臂扭力杆拆卸3

图3-5-47   右悬臂扭力杆拆卸4       图3-5-48  右悬臂扭力杆拆卸5

图3-5-49  右悬臂扭力杆拆卸6

拆卸：

螺母3；

垫圈4。

撑起悬臂，拆下减振器5。

将减振器工具[2]装在右悬臂上（伸展位置），拧紧调节螺母及减振器工具[2]的紧固件。

拆卸：

螺栓6；

止推垫圈7；

螺母8。

注意：“a”“b”两处的冲印标记（右侧）。

支起左悬臂，完成下列操作：

拆下螺栓9；

拆下止推垫圈10。

安装：

在扭力杆左端装上接头[6]；

将惯性拉拔器[1]装在接头[6]上。

向右推扭力杆（箭头方向）。

拆卸：

惯性拉拔器[1]；

接头[6]；

右悬臂扭力杆；

减振器工具[2]。

③左悬臂扭力杆（图3-5-50~图3-5-54）：

图3-5-50  左悬臂扭力杆拆卸1

拆卸：

螺母11；

垫圈12。

支起悬臂，拆下减振器13。

图3-5-51  左悬臂扭力杆拆卸2       图3-5-52  左悬臂扭力杆拆卸3

图3-5-53  左悬臂扭力杆拆卸4       图3-5-54  左悬臂扭力杆拆卸5

将减振器工具[2]装在右悬臂上（伸展位置），拧紧调解螺母及减振器工具[2]的紧固件。

拆下：

螺栓14；

止推垫圈15；

螺母16。

注意：“a”“b”两处的冲印标记（左侧）。

支起右悬臂，完成下列操作：

拆下螺栓17；

拆下止推垫圈18。

安装：

在扭力杆左端装上接头[6]；

将惯性拉拔器[1]装在接头[6]上。

向左推扭力杆（箭头方向）。

拆卸：

惯性拉拔器[1]；

接头[6]；

左悬臂扭力杆；

减振器工具[2]。

（2）安装（图3-5-55~图3-5-58）：

图3-5-55  扭力杆安装1              图3-5-56  扭力杆安装2

图3-5-57  扭力杆安装3              图3-5-58  扭力杆安装4

调节减振器工具[2]的尺寸：

参考状态下预调长度X=388mm。

其他情况下按拆卸时的记录值；

安装减振器工具[2]。

注意：不要在安装时将扭力杆混淆。

右悬臂扭力杆：“c”处有一环形标记；

左悬臂扭力杆：“d”处有两道环形标记。

清洗：

扭力杆齿槽；

后横向稳定杆齿槽；

悬臂的内部齿槽。

在扭力杆及稳定杆的齿槽上涂抹润滑脂。

在安装扭力杆时，在其对面定位槽中放置涂有润滑脂的止推垫圈（7）。

在扭力杆的大直径端安装：

接头[3]；

将惯性拉拔器安装在接头[1]上。

①参考状态高度正确时，重新装备扭力杆：

将扭力杆从悬臂孔插入，

按拆卸时作的标记调节至确定的齿数。

②安装新的扭力杆：

转动扭力杆，逐个寻找齿槽，直到扭力杆能在8~10mm的范围内自由进出。

③重新安装拆卸的扭力杆（图3-5-59）：

图3-5-59  扭力杆安装5

将拆卸所作的标记对正。

注意：扭力杆并不能在所有齿槽长度上自由移动，因为其两端并不在同一轴线上，扭力杆的尾端齿数为偶数，在保证参考状态高度条件下，在其直径上的两端点位置上，扭力杆可自由移动。

使用惯性拉拔器[1]将扭力杆一直推至止推垫圈7处。

拆卸：

惯性拉拔器[1]；

接头[6]

添加润滑脂。

安装止推垫圈10，拧紧扭力杆两端的螺栓6、9至17.5N·m。

安装螺母8。

拆下减振器工具[2]，将减振器一端安装在其固定轴上。

注意：不要拧紧减振器。

④左悬臂扭力杆

按安装右悬臂扭力杆同样步骤进行。

⑤后横向稳定杆（图3-5-60、图3-5-61）：

图3-5-60  后横向稳定杆安装1            图3-5-61  后横向稳定杆安装2

安装：

在稳定杆的右端装上接头[3]；

在接头[3]上装上惯性拉拔器[1]。

从右侧插入横向稳定杆。

将平面“e”与开口18对中，装上螺栓2（两侧），拧紧螺栓2至55N·m，装上ABS传感器线束支架1（两侧）。

装上后车轮。

将车辆降回地面。

⑥检查车辆高度（图3-5-62）

图3-5-62  车辆高度检查

拆下减振器，调节减振器工具[2]尺寸X=315mm。

利用挂钩[4]和后桥支撑架[5]压缩后悬架直到减振器[2]能在减振器固定轴间自由通过，拆下减振器工具[2]。

安装：

减振器5及13；

垫圈4及12；

螺母3及11，

拧紧螺母（3）及（11）至110N·m。

拆下悬架压缩工具；安装后挡泥板。