刮水器及玻璃清洗装备

第五节  刮水器及玻璃清洗装备

一、刮水器组合开关

刮水器组合开关控制前／后刮水器的刮刷（间歇、慢速、快速）、前／后风窗玻璃的清洗（图5-5-1）。刮水器组合开关端部的按钮用于控制多功能屏幕的显示内容（详细介绍见第二章诊断）。

图5-5-1  刮水器组合开关

1-组合开关支架  2-刮水器组合开关  70-螺钉  71-螺钉

二、前刮水器及玻璃清洗

1、前刮水器（图5-5-2）

图5-5-2  前刮水器机构

1-右刮臂护罩  2-右刮臂  3-前刮水器机构  4-左刮刷  5-左刮臂  6-左刮臂护罩  7-右刮刷  8-前刮水器电机  70-螺钉  71-螺钉  72-螺母  73-螺钉  74-螺母

2、前刮水器拆装

拆卸前，先断开蓄电池正极电缆，然后拆下左／右刮水器臂、前围板格栅。

如图5-5-3所示，断开插接器6，依次拆卸螺栓1、7、5和4，拆下刮水器机构总成。

如图5-5-4所示，拆下螺母11、螺栓8、10和12，拆下刮水器电机9。

图5-5-3  前刮水器机构拆装（一）    图5-5-4  前刮水器机构拆装（二）

安装：按与拆卸相反的顺序安装。

3、前风窗清洗装置（图5-5-5）

图5-5-5  前风窗洗涤装置

1-洗涤器储液罐  2-洗涤泵密封圈  3-洗涤泵  4-两通接头  5-储液罐盖  6-三通接头  7-喷嘴  8-软管  20-护套  21-支撑夹  22-支撑夹  70-螺母  71-螺钉

三、后刮水器及玻璃清洗

1、后刮水器（图5-5-6）

图5-5-6  后刮水器机构

1-刮刷  2-刮臂  3-护套  4-轴套  5-后刮水器机构  70-抽芯铆钉  71-抽芯铆钉  72-螺母

2、后风窗洗涤装置（图5-5-7）

图5-5-7  后风窗洗涤装置

1-洗涤器储液罐  2-洗涤泵密封圈  3-洗涤泵  4-单向阀  5-储液罐盖  6-喷嘴  7-两通接头  8-软管  9-软管  20-管支座  21-管支座  22-堵盖  23-支承夹  24-卡箍  25-支撑夹  70-螺母  71-螺钉