第七章  电器电路图

第一节  概    述

一、电路图阅读原理

1、电路图组成

原理图所包含的内容：电源（+及-）、电器（带标号、功能标号及内部机电细节，电子元件除外）、电器上的插接器、接地、导线（带标号）。

2、电器编码规则

1）电器编码分类

·10-起动、发电

·12-13-供油

·15-冷却

·20-后雾灯

·21-制动灯

·22-倒车灯

·23-转向指示灯、侧转向灯、紧急求救灯

·25-喇叭

·26-前照灯、后尾灯、牌照灯、位置及驻车灯

·30-座舱照明

·40-发电、发动机冷却水及其它液体信息

·41-发动机机油信息

·43-燃油及预热信息

·44-制动信息

·47-声音报警信息

·50-前风窗刮扫

·52-后风窗刮扫

·60-前电动玻璃

·62-中央门锁

·64-6469-电控后视镜

·65-安全带

·66-前照灯及车身高度调节

·70-制动

·72-行驶参数电脑，时钟

·80-空调、制冷

·81-发热元件（后窗、后视镜、点烟器）

·82-密码防盗起动

·84-收放机、天线、无线电话

2）电器元件编码

电器编码由4位数字组成，例如：4310，前两位数字代表功能，后两位数字代表该电器。

指示灯的编码前加字母V，例如：V2610。

电源器件的特殊编号：BB00：蓄电池；CA00：防盗点火开关；BF00：熔断器盒。

有特殊功能的自由插接器（例如用于某功能的测试），作为电器元件进行编码，在编码前加字母C，例C1300。

地线编号：在标识号前加字母M，例如：M2A、M90C。

绞接点编号：在标识号前加字母E，例如：E028、E002；对于同一绞接点不同连接后加字母以区别，例如：E005A、E005B。

3）中间插接器编码

在标识号的两位数字前加字母IC，对于同一中间插接器的不同连接后加字母以区别，例如：IC20、IC05A、IC05B。

4）预留插头编码

在标识号的3位数字前加字母B，例：B001。

对于同一插口的不同连接，后加字母以区别，例如：B003A、B003B。

5）导线编码

通过导线编码町识别导线的种类是电源线或某功能导线。

电源分类如下：

熔断器前的电源：BB-蓄电池电源；AA-附件电源（+ACC）；CC-点火电源（+APC）；VV-仪表、开关照明电源；KK-起动电源。例如：BB2（电源类+导线识别编号）。

经熔断器后的电源：B-蓄电池电源；A-附件电源（+ACC）；C-点火电源（+APC）；V-仪表、开关照明电源；K-起动电源。例如：B02AC（电源类+熔断器编号+导线识别编号，数字或字母）

特殊电源：M-地线；D-屏蔽线。例如：M262（电源类+导线识别编号，数字或字母）

电器之间的其它连接：左边的数字表示相应功能编码，右边的数字表示该功能的识别号，例：2604（功能编号+导线识别号）。

6）缩写编码

在某些电器的插脚处注明用缩：写（例：点火开关）

+BB-蓄电池电源；+AA-附件电源；+CC-点火电源；+KK-起动电源

7）颜色编码

BA-白；BE-蓝；BC-灰渴；CR-灰；JN-黄；MR-栗；MR-黑；OR-桔黄；RG-红；RS-褐；VE-绿；VI-紫；VJ-绿/黄；

8）原理图示例（图7-1-1）

图7-1-1  电路原理图示例

A-地线符号  B-电器编号  C-导线编号  D-插接器插脚数  E-插接器颜色  F-插接器插脚编号  G-熔断器编号  H-表示分向另一功能的信息  I-表示根据车辆装备而存在的导线  K-电器示意图  M-表示一个绞接点

二、电器清单

| BBOO 蓄电池 BH12 12路熔断器盒（座舱） BH28 28路熔断器盒（座舱） BM34 34路熔断器发动机控制盒 BSI1 智能控制盒 C001 诊断插头 CA00 防盗点火开关 CP00 后12V插头 CT00 旋转开关 1010 起动机 1020 发电机 1120 爆震传感器 1135 点火线圈 1203 惯性开关 1211 燃油泵及油量传感器 1215 碳罐控制阀 1225 怠速调整步进电机（MMBA） 1304 发动机控制多功能双继电器 1312 进气压力传感器 1313 发动机转速传感器 1316 节气门位置传感器 1320 发动机电控单元 1331 1缸喷油器 1332 2缸喷油器 1333 3缸喷油器 1334 4缸喷油器 1350 （前）氧传感器 1351 （后）氧传感器 1506 双速风扇电阻 1508 风扇低速运转电源继电器 1509 风扇高速运转电源继电器 1510 冷却风扇 1620 车速传感器 0002 灯光信号开关 2110 辅助制动灯 2200 倒车灯开关 2300 危险信号灯开关 2340 左侧转向灯 2345 右侧转向灯 2520 喇叭 2610 左前照灯 2615 右前照灯 2630 左后组合灯 2633 右牌照灯 2635 右后组合灯 2636 左牌照灯 2670 左防雾大灯 2675 右防雾大灯 3010 前顶灯 3020 后顶灯 3050 照明变阻器 3054 烟灰缸照明灯 3105 行李箱（或后背门）照明灯 3110 杂物箱照明开关 3115 杂物箱照明灯 0004 组合仪表 4005 发动机水温传感器 4025 水温表传感器 4110 发动机油压力开关 4400 驻车制动开关 4410 制动液液面开关 | 0005 刮水器开关 5015 前刮水器电机 5115 前／后玻璃清洗泵 5215 后刮水器电机 6001 左前玻璃升降器开关 6002 右前玻璃升降器开关 6032 驾驶员侧前玻璃升降控制盒+电机 6045 （右前）玻璃升降电机 6202 前门驾驶员侧电动门锁 6207 前门乘员侧电动门锁 6212 左后门电动门锁 6217 右后门电动门锁 6220 车门中央锁开关 6260 行李箱门锁电机 6406 后视镜开关 6410 驾驶员侧后视镜（电动／可加热） 6415 乘员侧后视镜（电动／可加热） 6562 右前侧安全气囊模块 6563 左前侧安全气囊模块 6564 乘员侧安全气囊模块 6565 驾驶员侧安全气囊模块 6569 乘员气囊中性开关 6570 气囊及预张紧器控制盒 6573 左侧部安全气囊传感器 6574 右侧部安全气囊传感器 6575 驾驶员侧爆燃安全带 6576 乘员侧爆燃安全带 6600 前照灯调节开关 6610 左前照灯调节电机 6615 右前照灯调节电机 7000 左前车轮防抱死传感器 7005 右前车轮防抱死传感器 7010 左后车轮防抱死传感器 7015 右后车轮防抱死传感器 7025 ABS液压单元总成 7112 助力转向压力传感器 8006 蒸发器热电阻 8007 压力开关 8020 空调压缩机 8025 空调面板 8030 座舱气温传感器 8031 水温传感器 8045 风机控制模块（若为分离式） 8046 风机转速电阻（若为分离式） 8050 风机电机（若为分离式） 8065 混风风门电机 8070 进气风门电机 8071 配风风门电机 8100 前点烟器 8120 后加热玻璃 8220 应答器模拟模块 8406 电动天线放大器 8410 收放机 8413 收放机控制 8420 （驾驶员侧）前车门扬声器 8425 （乘员侧）车门扬声器 8430 （左后）扬声器 8435 （右后）扬声器 8440 左前高音扬声器 8445 右前高音扬声器 |
| --- | --- |

三、组合仪表

内部原理图见图7-1-2。

图7-1-2  组合仪表内部电路原理图

四、诊断插头（C001）

1、供电原理图（图7-1-3）

图7-1-3  诊断插头供电原理图

2、插脚功能表（图7-1-4）

图7-1-4  诊断插头插脚功能图

1-+点火开关电源  2-未用  3-未用  4-搭铁／蓄电池  5-搭铁／车身  6-未用  7-发动机电控单元K线  8-冷却风扇测试  9-未用  10-未用  11-诊断／PSI（智能控制盒）  12-ABS（车轮防抱死系统）  13-预张紧安全带+安全气囊  14-未用  15-发动机电控单元L线  16-+蓄电池

五、接地点位置图（图7-1-5）

图7-1-5  接地点位置图

MCl0-左前接地点；MC11   MC20-右前接地点（前挡泥板衬板）；MC25   MC31-左前接地点（仪表板）；MC32；MC33；MC36   MC34-中央托架接地点（仪表板）；MC35   MC40-右前接地点（仪表板）   MCA5-座椅横梁接地点（左前）   MC56-座椅横梁接地点（右前）  MC60-左后接地点   MC70-右后接地点   MC90-左前接地点；MC91