发动机	  21

| 内容 | 操作代码范围 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 发动机检查 | 21 109 0 – 21 113 0 | 21-2 |
| 发动机 | 21 130 4 – 21 134 8 | 21-3 |
| 缸体 | 21 136 4 – 21 136 4 | 21-4 |
| 保养发动机 | 21 139 4 – 21 139 4 | 21-4 |
| 气门室罩、油底壳 | 21 140 0 – 21 154 4 | 21-5 |
| 气缸盖 | 21 162 0 – 21 190 0 | 21-6 |
| 进气与排气歧管 | 21 183 0 – 21 188 0 | 21-8 |
| 气门、摇臂、凸轮轴、油封 | 21 212 0 – 21 288 0 | 21-9 |
| 正时与驱动系统 | 21 303 0 – 21 316 4 | 21-12 |
| 曲轴、油封 | 21 463 4 – 21 483 4 | 21-13 |
| 活塞连杆 | 21 493 4 – 21 513 4 | 21-14 |
| 附件驱动皮带、皮带轮、飞轮、驱动板 | 21 565 0 – 21 586 4 | 21-15 |
| 机油泵与滤清器 | 21 714 0 – 21 725 0 | 21-16 |
| 发动机、传动桥/变速器支架 | 21 873 0 – 21 891 0 | 21-16 |

| 发动机 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 发动机检查 |  |  |  |  |  |
| 21 109 0 | (M) | 发动机机油泄漏检查(使用FSE认可的UV泄漏检测器) | 00 | MUA | 0,5 | 0,5 |
| 21 110 0 | (L) | 发动机汽缸压力-测试 | Duratec | JB | AKB | － | 0,7 |
|  |  | 包括：发动机暖车 |  |  | AKK | － | 0,7 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 0,8 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 0,8 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 0,8 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 1,8 | － |
|  |  |  | 4缸 | 56 | MY0 | － | 0,6 |
| 21 111 0 | (L) | 汽缸压力-发动机热车-检查 | Duratec | JB | AKB | － | 0,5 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 0,5 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 0,6 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 0,6 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 0,6 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 1,6 | － |
|  |  |  | 6缸 | 52 | MY6 | 0,9 | － |
| 21 112 0 | (L) | 机油压力-发动机-测试 | Duratec | JB | AKB | － | 0,6 |
|  |  | 包括：发动机暖车 |  |  | AKK | － | 0,6 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 0,7 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 0,7 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 0,7 | － |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 112 0 | (L) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,7 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 0,7 | － |
| 21 113 0 | (L) | 机油压力—发动机热车状态—检查 | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 0,5 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 0,5 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 0,5 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,5 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 0,5 | － |
| 发动机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 130 4 | (L) | 发动机下护板-拆卸与安装（车辆已被举升） |  | 00 | MUA | 0,1 | 0,1 |
| 21 132 0 | (M) | 发动机与驱动桥/变速器-拆卸与安装 | Endura-E | AN | AHW | － | 3,6 |
|  |  |  | Endura -E配置PAS | AR | AJC | － | 3,7 |
|  |  |  | Endura -E配置PAS与空调 | AU | AJG | － | 3,8 |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 3,9 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 3,9 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 6,0 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 6,3 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 5,9 | － |
|  |  |  | Duratec-VE配置空调 | FL | F0E | 5,7 | － |
|  |  |  | Duratec-VE配置AG5 | JE | F0W | 5,8 | － |
|  |  |  |  |  | FOX | 6,2 | － |
|  |  |  |  |  | HXL | 6,4 | － |
|  |  |  | 配置自动变速箱 | K1 | KEB | － | 4,7 |

| 发动机 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 21 132 0 | (M) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 6,6 | － |
| 21 132 6 | (L) | 发动机与手动驱动桥/变速器-分离与接合(发动机与 |  | 00 | MUA | 0,7 | － |
|  |  | 驱动桥/变速器已拆下) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 0,6 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 0,6 |
|  |  |  |  |  | FOX | 0,4 | － |
|  |  |  |  |  | HXL | 0,8 | － |
|  |  | ST220 | 6L | MP8 | 0,4 | － |
| 21 132 7 | (L) | 发动机与自动变速器-分离与接合(发动机与变速器总成已拆下) | 00 | MUA | 1,1 | － |
|  |  |  | 配置自动变速箱 | K1 | KEB | － | 0,8 |
| 21 134 8 | (M) | 发动机－分解与安装（发动机已拆下） Duratec | JB | AKB | － | 7,9 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 7,9 |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 12,0 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 12,0 | － |
| 缸体 |  |  |  |  |  |  |
| 21 136 4 | (M) | 缸体（短缸体）－更换（发动机已拆下） | Endura-E | AN | AHW | － | 3,3 |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 5,2 |
|  |  |  |  | AKK | － | 5,2 |
|  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 8,7 | － |
|  |  | ST220 | 6L | MP8 | 8,2 | － |
| 保养发动机 |  |  |  |  |  |  |
| 21 139 4 | (M ) | 调试发动机(发动机已拆下) | Endura-E | AN | AHW | － | 1,8 |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 139 4 | (M) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 3,5 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 3,5 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 2,9 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 4,5 | － |
|  |  |  | Endura-DE | XB | HA0 | － | 4,4 |
|  |  |  | 配置自动变速箱 | K1 | KEB | － | 3，5 |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 4,3 | － |
| 气门室盖、油底壳 |  |  |  |  |  |
| 21 140 0 | (L) | 气门室盖右-拆卸与安装(一组) | ST220 | 6L | MP8 | 0,7 | － |
|  |  |  | 6缸 | 52 | MY6 | 1,6 | － |
| 21 141 0 | (L) | 气门室盖左-拆卸与安装(一组) | Endura-E | AN | AHW | － | 0,4 |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 0,5 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 0,5 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 0,7 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 0,7 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 0,7 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 1,4 | － |
|  |  |  | 6缸 | 52 | MY6 | 1,4 | － |
| 21 142 0 | (L) | 气门室盖-拆卸与安装(所有) | ST220 | 6L | MP8 | 1,8 | － |
|  |  |  | 6缸 | 52 | MY6 | 2,1 | － |
| 21 148 0 | (L) | 发动机前盖-拆卸与安装 | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 2,9 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 2,9 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 2,9 | － |

| 发动机 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 21 148 0 | (L) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 5,9 | － |
| 21 148 4 | (L) | 气门室盖－前－拆卸与安装（发动机已拆下） | Duratec | JB | AKB | － | 1,7 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 1,7 |
| 21 154 0 | (L) | 油底壳-拆卸与安装 | Duratec | JB | AKB | － | 4,3 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 4,3 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 3,3 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 3,3 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 3,3 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 1,4 |  |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 1,4 | － |
| 21 154 4 | (L) | 油底壳-拆卸与安装(驱动桥/变速器已拆下) | Duratec | JB | AKB | － | 1,3 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 1,3 |
| 气缸盖 |  |  |  |  |  |  |
| 21 162 0 | (M) | 气缸盖右-拆卸与安装 | Duratec-VE配置空调 | FL | F0E | 9,2 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 10,6 | － |
| 21 162 4 | (M) | 气缸盖-拆卸与安装(单一、RHS)(发动机已拆下) | Duratec-VE | FJ | F0A | 5,4 | － |
| 21 163 0 | (M) | 气缸盖左-拆卸与安装 | Endura-E | AN | AHW | － | 3,0 |
|  |  | 不包含：汽车配置自动正时皮带张紧器所需的额外工时，参阅作业号码21 304 2 | Duratec | JB | AKB | － | 3,2 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 3,2 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 6,4 | － |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 163 0 | (M) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 6,4 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 6,4 | － |
|  |  |  | Duratec-VE配置空调 | FL | F0E | 10,5 | － |
|  |  |  | Endura-DE | XB | HAO | － | 3,8 |
|  |  |  | Endura-DE 配置PAS | XC | HA2 | － | 4,4 |
|  |  |  | Endura-DE 配置PAS空调 | XD | HA6 | － | 4,7 |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 10,5 | － |
| 21 163 4 | (M) | 气缸盖-拆卸与安装(单一、对于V型发动机-左侧)(发动机已拆下) | Duratec | JB | AKB | － | 2,5 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 2,5 |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 5,7 | － |
| 21 164 0 | (M) | 气缸盖-拆卸与安装(所有) | Duratec-VE配置空调 | FL | F0E | 11,7 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 12,9 | － |
| 21 164 4 | (M) | 气缸盖-拆卸与安装(所有)(发动机已拆下) | Duratec-VE | FJ | F0A | 7,2 | － |
| 21 165 6 | (M) | 气缸盖-更换(新气缸盖连同气门供应)(气缸盖已拆下) | Duratec | JB | AKB | － | 1,1 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 1,1 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,9 | － |
|  |  |  | Duratec -VE | FJ | F0A | 0,3 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 0,3 | － |
|  |  |  | 直列发动机 | 50 | MYT | － | 0,3 |
| 21 167 2 | (L) | 气缸盖-去除积碳（单件）(气缸盖已拆下) | V型发动机 | W5 | MYP | 0,2 | － |
|  |  |  | 直列发动机 | 50 | MYT | 0,3 | 0,3 |
| 21 190 0 | (L) | 发动机冷却液温度（ECT）传感器－更换 |  | 00 | MUA | 0,4 | － |
|  |  |  | Rocam | 2A | AKA | － | 0,5 |

| 发动机 |  |  |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 进气与排气歧管 |  |  |  |  |  |
| 21 183 0 | (L) | 进气歧管-拆卸与安装 | Endura-E | AN | AHW | － | 1,2 |
|  |  | Duratec | JB | AKB | － | 1,0 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 1,0 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 1,1 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 1,1 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 1,1 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 1,1 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 1,0 | － |
| 21 184 5 | (L) | 进气歧管-更换(进气歧管已拆下) | Duratec | JB | AKB | － | 0,4 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 0,4 |
| 21 186 0 | (L) | 排气歧管右-拆卸与安装 | Duratec-VE | FJ | F0A | 2,6 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 3,7 | － |
| 21 187 0 | (L) | 排气歧管左-拆卸与安装 | Endura-E | AN | AHW | － | 1,1 |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 1,0 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 1,0 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 1,1 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 1,1 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 1,1 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 1,5 | － |
|  |  |  | Endura-DE | XB | HAO | － | 0,8 |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 187 0 | (L) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 1,4 | － |
| 21 188 0 | (L) | 排气歧管-拆卸与安装(两侧) | ST220 | 6L | MP8 | 4,5 | － |
| 气门、摇臂、凸轮轴、油封 |  |  |  |  |  |
| 21 212 0 | (L) | 气门间隙-检查 | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 1,0 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 1,0 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 1,0 | － |
| 21 213 0 | (L) | 气门间隙调整(所有) | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 2,8 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 2,8 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 2,8 | － |
| 21 213 5 | (L) | 气门间隙调整(结合定期保养)(气门盖板已拆下、间隙检查) | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 1,7 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 1,7 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 1,7 | － |
| 21 215 4 | (M) | 气门-拆卸与安装（单件）(气缸盖已拆下) | Duratec | JB | AKB | － | 0,5 |
|  |  | 包括：气门研磨 |  |  | AKK | － | 0,5 |
| 21 215 6 | (M) | 气门-更换(单件)(气缸盖已拆下) |  | 00 | MUA | 0,2 | － |
|  |  | 铰削气门封圈与研磨气门 |  |  |  |  |  |
| 21 217 4 | (M) | 气门-拆卸与安装(所有、单一气缸盖)(气缸盖已拆下) | Duratec | JB | AKB | － | 1,5 |
|  |  | 包括：气门研磨 |  |  | AKK | － | 1,5 |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 2,2 | － |
| 21 226 9 | (M) | 气门-气门研磨机研磨(所有、单一气缸盖)(气门已拆下) |  | 00 | MUA | － | 0,3 |
|  |  |  | 6缸 | 52 | MY6 | 0,5 | － |
| 21 238 0 | (L) | 气门油封-更换(所有) | Endura-E | AN | AHW | － | 1,7 |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 2,2 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 2,2 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 3,5 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 3,5 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 3,5 | － |

| 发动机 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 21 238 0 | (L) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 4,4 | － |
|  |  |  | Endura-DE | XB | HAO | － | 3,1 |
|  |  |  | Endura-DE 配置PAS | XC | HA2 | － | 3,2 |
|  |  |  | Endura-DE 配置PAS与空调 | XD | HA6 | － | 3,5 |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 4,2 | － |
| 21 238 4 | (L) | 气门油封-更换(所有,单汽缸盖)(缸盖已拆下) | Endura-E | AN | AHW | － | 0,4 |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 1,0 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 1,0 |
| 21 270 0 | (L) | 凸轮挺柱-更换(单一、V型发动机左侧气缸盖) | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 2,6 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 2,6 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 1,5 | － |
|  |  |  | Endura-DE | XB | HAO | － | 2,1 |
|  |  |  | Endura-DE 配置PAS | XC | HA2 | － | 2,2 |
|  |  |  | Endura-DE 配置PAS 与空调 | XD | HA6 | － | 2,5 |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 270 0 | (L) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 1,3 | － |
| 21 271 0 | (L) | 气门挺杆-拆卸与安装(所有) | Duratec | JB | AKB | － | 1,3 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 1,3 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 3,7 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 3,7 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 2,7 | － |
|  |  |  | Endura-DE | XB | HA0 | － | 2,2 |
|  |  |  | Endura-DE配置PAS | XC | HA2 | － | 2,3 |
|  |  |  | Endura-DE配置PAS与空调 | XD | HA6 | － | 2,6 |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 2,5 | － |
| 21 282 0 | (M) | 凸轮轴右-拆卸与安装（单件） | ST220 | 6L | MP8 | 8,2 | － |
|  |  | 包括：更换挺杆 |  |  |  |  |  |
| 21 283 0 | (M) | 凸轮轴左-拆卸与安装（单件） | Duratec | JB | AKB | － | 1,2 |
|  |  | 包括：更换挺杆 |  |  | AKK | － | 1,2 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 2,6 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 2,6 | － |
|  |  |  | Endura-DE | XB | HA0 | － | 2,2 |
|  |  |  | Endura-DE配置PAS | XC | HA2 | － | 2,3 |
|  |  |  | Endura-DE配置PAS与空调 | XD | HA6 | － | 2,6 |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 8,1 | － |
| 21 283 4 | (M) | 凸轮轴-拆卸与安装(发动机已拆下) | Duratec-VE | FJ | F0A | 4,1 | － |
| 21 283 5 | (L) | 凸轮轴-拆卸与安装(缸盖已拆下) | Duratec | JB | AKB | － | 0,4 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 0,4 |

| 发动机 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 21 283 7 | (M) | 凸轮轴-拆卸与安装(单件)(发动机已拆下) | Duratec | JB | AKB | － | 1,1 |
|  |  | 包括：更换挺杆 |  |  | AKK | － | 1,1 |
| 21 284 0 | (M) | 凸轮轴左-拆卸与安装(两支) | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 3,7 | － |
|  |  | 包括：更换挺杆 | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 3,7 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 8,3 | － |
| 21 284 4 | (M) | 凸轮轴-拆卸与安装(两支, V型发动机左侧气缸盖)(发动机已拆下) | Duratec-VE | FJ | F0A | 4,4 | － |
| 21 285 0 | (M) | 凸轮轴右-拆卸与安装(两支) | ST220 | 6L | MP8 | 8,4 | － |
|  |  | 包括：更换挺杆 |  |  |  |  |  |
| 21 285 4 | (M) | 凸轮轴-拆卸与安装(两支, 右侧气缸盖)(发动机已拆下) | Duratec-VE | FJ | F0A | 4,1 | － |
| 21 288 0 | (L) | 凸轮轴油封-更换（单件） | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,7 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 0,7 | － |
| 正时与驱动系统 |  |  |  |  |  |
| 21 303 0 | (M) | 正时皮带-检查与调节 | Endura-DE | XB | HA0 | － | 1,1 |
|  |  |  | Endura-DE配置PAS | XC | HA2 | － | 1,1 |
|  |  |  | Endura-DE配置PAS与空调 | XD | HA6 | － | 1,1 |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 306 3 | (M) | 正时皮带张紧器-拆卸与安装(正时皮带已拆下) |  | 00 | MUA | － | 0,1 |
| 21 314 0 | (M) | 正时链条-拆卸与安装 | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 3,2 | － |
|  |  | 包含:更换链轮 | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 3,2 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 3,2 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 7,7 | － |
| 21 314 4 | (M) | 正时链条-拆卸与安装(发动机已拆下) | Duratec | JB | AKB | － | 2,0 |
|  |  | 包括：更换链轮 |  |  | AKK | － | 2,0 |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 3,9 | － |
| 21 316 4 | (L) | 张紧器-正时链条-拆卸与安装(油底壳已拆下) | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 0,1 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 0,1 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 0,1 | － |
| 曲轴,油封 |  |  |  |  |  |  |
| 21 463 4 | (M) | 曲轴-拆卸与安装(发动机已拆下) | Endura-E | AN | AHW | － | 3,1 |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 4,4 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 4,4 |
|  | Duratec-VE | FJ | F0A | 7,0 | － |
|  |  |  | Endura-DE | XB | HA0 | － | 3,3 |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 6,6 | － |
| 21 467 0 | (M) | 曲轴前油封-更换 | Endura-E | AN | AHW | － | 0,7 |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 0,6 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 0,6 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 1,2 | － |

| 发动机 |  |  |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 21 467 0 | (M) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 1,2 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 1,2 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,9 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 0,9 | － |
| 21 467 4 | (L) | 曲轴前油封-更换(正时皮带与喷油泵皮带已卸) | 各种汽油机 | J1 | JDA | － | 0,2 |
| 21 468 4 | (L) | 曲轴后油封-更换(发动机或传动桥/变速器已拆下) |  | 00 | MUA | － | 0,5 |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 1,0 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 1,0 |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,5 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 0,5 | － |
| 21 468 5 | (L) | 曲轴后油封-更换(飞轮已拆下) |  | 00 | MUA | 0,5 | － |
| 21 483 4 | (M) | 轴瓦-主轴承-更换(发动机已拆下) | Duratec | JB | AKB | － | 4,4 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 4,4 |
| 活塞连杆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 493 4 | (M) | 活塞与连杆总成-拆卸与安装（单件）(发动机已拆下) | Duratec | JB | AKB | － | 3,6 |
|  |  |  |  | AKK | － | 3,6 |
| 21 495 4 | (M) | 活塞与连杆-拆卸与安装(所有、单边)(发动机已拆下) | Endura-E | AN | AHW | － | 2,9 |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 4,9 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 4,9 |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 495 4 | (M) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 7,4 | － |
|  |  |  | Endura-DE | XB | HA0 | － | 4,9 |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 7,0 | － |
| 21 496 4 | (M) | 活塞与连杆-拆卸与安装(所有、单边)(发动机已拆下) | Duratec-VE | FJ | F0A | 9,8 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 9,3 | － |
| 21 505 5 | (M) | 活塞-更换（单件）(活塞与连杆已拆下) |  | 00 | MUA | 0,2 | 0,2 |
| 21 513 4 | (M) | 轴瓦-连杆-更换(所有)(发动机已拆下) | Duratec | JB | AKB | － | 2,4 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 2,4 |
| 辅件驱动皮带、飞轮、驱动盘 |  |  |  |  |  |
| 21 565 0 | (L) | 附件驱动皮带调整 |  | 00 | MUA | － | 0,3 |
|  |  | 定额中无新零件或专用工具/设备准备时间，如与其它包括有新备件或专用工具/设备的操作一起实施，则需按复合操作使用，但并不适用于车型码77、78。 |  |  |  |  |  |
| 21 567 0 | (L) | 附件驱动皮带-拆卸和安装（单件） |  | 00 | MUA | － | 0,4 |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 0,4 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 0,4 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 0,4 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 0,4 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 0,4 | － |
|  |  |  | Duratec-VE配置空调 | FL | F0E | 0,5 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 0,5 | － |
|  |  |  | 后 | 68 | MU1 | 0,5 | － |
| 21 567 5 | (L) | 附件驱动皮带-更换(结合定期保养) |  | 00 | MUA | 0,2 | － |
|  |  |  | Duratec-VE配置空调 | FL | F0E | 0,4 | － |
|  |  |  | 后 | 68 | MU1 | 0,3 | － |

| 发动机 |  |  |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 21 572 0 | (L) | 曲轴皮带轮-更换 | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 1,0 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 1,0 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 1.8配置空调 | 9G | BTX | 1,0 | － |
| 21 582 4 | (L) | 飞轮(手动变速器)-拆卸与安装(发动机或传动桥/变速器已拆下) | 00 | MUA | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 0,4 | － |
| 21 586 4 | (L) | 飞轮(自动变速器)-拆卸与安装(传动桥/变速器已拆下) | 00 | MUA | 0,2 | － |
| 机油泵与机油滤清器 |  |  |  |  |  |
| 21 714 0 | (M) | 油底壳-更换 | Endura-E | AN | AHW | － | 0,6 |
|  |  |  | Duratec | JB | AKB | － | 5,5 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 5,5 |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置MTX与空调 | J9 | BT6 | 3,8 | － |
|  |  |  | Duratec-HE 2.0配置CD4E与空调 | JA | BT7 | 3,8 | － |
| 21 714 4 | (M) | 油底壳-更换(发动机已拆下) | Duratec | JB | AKB | － | 2,1 |
|  |  |  |  |  | AKK | － | 2,1 |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 4,3 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 4,0 | － |
| 21 725 0 | (K) | 发动机机油与机油滤清器-更换 |  | 00 | MUA | 0,5 | 0,5 |
| 发动机、传动桥/变速器支架 |  |  |  |  |  |
| 21 873 0 | (L) | 发动机前支撑座-拆卸与安装（单件） |  | 00 | MUA | － | 0,5 |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 873 0 | (L) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,5 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,6 | － |
|  |  |  | 配置自动变速箱 | K1 | KEB | － | 0,6 |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 0,6 | － |
| 21 883 0 | (L) | 发动机后支撑座-拆卸与安装（单件） |  | 00 | MUA | 0,5 | 0,8 |
|  |  |  | 配置自动变速箱 | K1 | KEB | － | 0,7 |
| 21 891 0 | (L) | 扭矩限制器-右侧-更换 |  | 00 | MUA | 0,3 | － |

点火系统	22

| 内容 | 操作代码范围 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 点火线圈 | 22 411 0 – 22 414 0 | 22-2 |
| 火花塞高压导线 | 22 451 0 – 22 454 0 | 22-2 |
| 火花塞 | 22 483 0 – 22 484 0 | 22-2 |

| 点火系统 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 点火线圈 |  |  |  |  |  |
| 22 411 0 | (L) | 点火线圈-测试(所有) |  | 00 | MUA | 0,2 | － |
| 22 414 0 | (L) | 点火线圈组件-更换（单件） | Rocam | 2A | AKA | － | 0,4 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,4 | － |
| 火花塞高压导线 |  |  |  |  |  |  |
| 22 451 0 | (L) | 火花塞高压线-阻抗-检查(所有) |  | 00 | MUA | 0,3 | 0,4 |
| 22 453 0 | (K) | 火花塞高压线-更换（单件） |  | 00 | MUA | － | 0,3 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,4 | － |
| 22 454 0 | (K) | 火花塞高压线-更换(所有) |  | 00 | MUA | － | 0,3 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,5 | － |
| 火花塞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 483 0 | (K) | 火花塞-更换（单件） |  | 00 | MUA | 0,2 | 0,3 |
|  |  |  | 6缸 | 30 | MY6 | 0,5 | － |
| 22 484 0 | (K) | 火花塞-更换(所有) |  | 00 | MUA | － | 0,4 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,4 | － |
|  |  |  | 6缸 | 30 | MY6 | 0,7 | － |

燃油系统	23

| 内容 | 操作代码范围 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 燃油系统 | 23 120 0 – 23 421 0 | 23-2 |
| 空气滤清器 | 23 184 0 – 23 184 0 | 23-2 |
| 排放部件 | 23 311 0 – 23 417 0 | 23-2 |
| 燃油喷射泵 | 23 417 4 – 23 455 4 | 23-2 |
| 喷油嘴 | 23 451 0 – 23 455 0 | 23-3 |
| 喷油嘴油管 | 23 266 4 – 23 266 4 | 23-4 |
| 燃油泵、蓄压器与燃油滤清器 | 23 266 0 – 23 594 0 | 23-4 |
| 燃油箱与燃油管路 | 23 554 0 – 23 576 0 | 23-5 |
| 控制 | 23 198 0 – 23 826 0 | 23-5 |

| 燃油系统 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 燃油系统 |  |  |  |  |  |
| 23 120 0 | (M) | 油耗-测试(使用FSE认可的油耗表) |  | 00 | MUA | 1,7 | 1,7 |
| 23 421 0 | (M) | 燃油压力-检查(仅限喷射系统) |  | 00 | MUA | 0,3 | 0,3 |
| 空气滤清器 |  |  |  |  |  |
| 23 184 0 | (L) | 空气滤清器部件-更换 |  | 00 | MUA | 0,2 | 0,3 |
| 排放部件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 311 0 | (M) | 废气再循环(EGR)阀-测试 |  | 00 | MUA | － | 0,4 |
| 23 312 0 | (L) | 废气再循环(EGR)阀-更换 |  |  | BT1 | 1,4 | － |
| 23 323 0 | (L) | 怠速空气控制(IAC)阀门-更换 |  | 00 | MUA | 0,4 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,3 | － |
| 23 323 6 | (L) | 阀门-怠速空气控制-清洁(阀门已拆下) |  | 00 | MUA | － | 0,1 |
| 23 417 0 | (L) | 燃油喷射泵皮带-更换 | Endura-DE | XB | HA0 | － | 2,0 |
|  |  |  | Endura-DE配置PAS与空调 | XD | HA6 | － | 2,2 |
| 燃油喷射泵 |  |  |  |  |  |  |
| 23 417 4 | (M) | 燃油喷射泵皮带-更换（正时皮带已拆下） |  | 00 | MUA | － | 0,2 |
| 23 454 4 | (M) | 喷油嘴-更换（单件） | Endura-E | AN | AHW | － | 0.6 |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 454 4 | (M) | 续 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zetec-SE | PY | BNA | － | 0,2 |
| 23 455 4 | (M) | 喷油嘴-更换（所有）(空气滤清器已拆下) | Endura-E | AN | AHW | － | 0,7 |
|  |  |  | Zetec-SE | PY | BNA | － | 0,3 |
| 喷油嘴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 451 0 | (M) | 喷油嘴-检查（单件） |  | 00 | MUA | － | 0,5 |
| 23 454 0 | (M) | 喷油嘴-更换（单件） |  | 00 | MUA | 0,6 |  |
|  |  | 不包括对燃油轨压力及温度实施的WDS检查及喷油嘴代码输入. | Endura-E | AN | AHW | － | 0,8 |
|  |  |  | Rocam | 2A | AKA | － | 0,5 |
|  |  |  |  |  | BT1 | 2,8 | － |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,6 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 1,1 | － |
| 23 455 0 | (M) | 喷油嘴-更换(所有) | Endura-E | AN | AHW | － | 0,9 |
|  |  | 不包括对燃油轨压力及温度实施的WDS检查及喷油嘴代码输入 | Rocam | 2A | AKA | － | 0,7 |
|  |  |  |  |  | BT1 | 3,0 | － |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,8 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 1,3 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 1,2 | － |

| 燃油系统 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 喷油嘴油管 |  |  |  |  |  |  |
| 23 266 4 | (L) | 燃油压力调节器-拆卸与安装 | Zetec-SE | PY | BNA | － | 0,2 |
| 燃油泵、蓄压器与燃油滤清器 |  |  |  |  |  |
| 23 266 0 | (L) | 燃油压力调节器-更换 |  | 00 | MUA | － | 0,4 |
|  |  |  | Rocam | 2A | AKA | － | 0,5 |
| 23 531 0 | (M) | 燃油泵-压力测试 |  | 00 | MUA | 0,3 | 0,3 |
| 23 534 0 | (L) | 燃油泵/燃油泵模块-更换 |  | 00 | MUA | 1,3 | 1,1 |
|  |  |  |  |  | BT1 | 1,3 | － |
| 23 545 0 | (L) | 燃油滤清器-更换 |  | 00 | MUA | 0,4 | 0,3 |
| 23 552 2 | (L) | 燃油箱-清洁(油箱已拆下) |  | 00 | MUA | － | 0,3 |
| 23 554 5 | (L) | 燃油箱-更换(燃油箱已拆下) |  | 00 | MUA | － | 0,2 |
| 23 572 4 | (L) | 加注管路-燃油箱-更换(燃油箱已拆下) |  | 00 | MUA | － | 0,2 |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 581 2 | (L) | 燃油管-清洁(以压缩空气吹通) |  | 00 | MUA | － | 0,1 |
| 23 588 0 | (L) | 燃油管-燃油泵到滤清器-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | － | 1,0 |
| 23 590 0 | (L) | 燃油管-滤清器到油轨-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | － | 2,0 |
| 23 594 0 | (L) | 燃油管-回油-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | － | 2,5 |
| 燃油箱与燃油管路 |  |  |  |  |  |
| 23 554 0 | (L) | 燃油箱-更换 |  | 00 | MUA | 1,3 | 1,1 |
|  |  |  | Estate | 06 | MCF | 1,4 | － |
| 23 572 0 | (L) | 燃油箱滤清器管路-更换 |  | 00 | MUA | 1,6 | 1,2 |
| 23 576 0 | (L) | 燃油箱惯性切断阀-更换 |  | 00 | MUA | 1,2 | 1,1 |
| 控制 |  |  |  |  |  |
| 23 198 0 | (L) | 节气门体-非CFI-更换 |  | 00 | MUA | 0,4 | － |

| 燃油系统 |  |  |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 23 198 0 | (L) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Rocam | 2A | AKA | － | 0,4 |
|  |  |  |  |  | BT1 | 0,8 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,5 | － |
| 23 325 0 | (L) | 节气门位置传感器-更换 | Rocam | 2A | AKA | － | 0,4 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,5 | － |
| 23 811 0 | (L) | 油门拉索调整 |  | 00 | MUA | － | 0,1 |
|  |  | 工时定额中未给新零件或专用工具/设备留出余量，如果与其它包括有新备件或专用工具/设备的操作一起实施，则需按复合操作使用。 |  |  |  |  |  |
| 23 822 0 | (L) | 油门踏板-更换 |  | 00 | MUA | 0,3 | 0,3 |
| 23 826 0 | (L) | 油门拉索-更换 |  | 00 | MUA | 0,4 | 0,3 |

冷却系统	24

| 内容 | 操作代码范围 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 冷却系统测试 | 24 111 0 – 24 123 3 | 24-2 |
| 冷却风扇 | 24 212 0 – 24 222 0 | 24-2 |
| 散热器 | 24 254 0 – 24 284 0 | 24-2 |
| 水泵 | 24 404 0 – 24 406 0 | 24-2 |
| 节温器 | 24 451 5 – 24 454 4 | 24-3 |
| 水管 | 24 602 0 – 24 618 4 | 24-3 |

| 冷却系统 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 冷却系统测试 |  |  |  |  |  |
| 24 111 0 | (L) | 冷却系统压力测试 |  | 00 | MUA | 0,2 | 0,2 |
| 24 121 0 | (M) | 冷却系统泄漏测试(使用FSE认可的UV泄漏检测器) |  | 00 | MUA | 0,4 | 0,4 |
| 24 122 0 | (L) | 冷却系统放水、加注与放气 |  | 00 | MUA | 0,3 | 0,3 |
| 24 122 4 | (L) | 冷却系统放水、加注与放气 |  | 00 | MUA | 0,2 | 0,2 |
| 24 123 3 | (L) | 冷却系统-逆向冲刷(水箱已拆下) |  | 00 | MUA | － | 0,4 |
| 冷却风扇 |  |  |  |  |  |  |
| 24 212 0 | (L) | 冷却风扇-更换 |  | 00 | MUA | － | 0,4 |
|  |  |  | Rocam | 2A | AKA | － | 0,6 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,7 | － |
| 24 222 0 | (L) | 冷却风扇电机与外罩-更换 |  | 00 | MUA | 0,7 | 0,5 |
|  |  |  | Rocam | 2A | AKA | － | 0,6 |
| 散热器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 254 0 | (L) | 散热器-更换 |  | 00 | MUA | 1,4 | 1,2 |
|  |  |  | Rocam | 2A | AKA | － | 1,3 |
|  |  |  |  |  | BT2 | 1,8 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 1,1 | － |
| 24 284 0 | (L) | 冷却液膨胀壶-更换 |  | 00 | MUA | 0,5 | 0,5 |
| 水泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 404 0 | (L) | 水泵-更换 | Endura-E | AN | AHW | － | 1,2 |
|  |  |  | Rocam | 2A | AKA | － | 0,8 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 1,4 | － |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 404 0 | (L) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,9 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 1,0 | － |
| 24 406 0 | (L) | 水泵皮带轮-更换 |  | 00 | MUA | － | 0,3 |
| 节温器 |  |  |  |  |  |
| 24 451 5 | (L) | 节温器-测试(节温器已拆下) |  | 00 | MUA | 0,2 | 0,2 |
| 24 454 0 | (L) | 节温器-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | － | 0,9 |
|  |  |  | Endura-E | AN | AHW | － | 0,4 |
| 24 454 4 | (L) | 节温器-拆卸与安装(发动机已拆下) |  | 00 | MUA | － | 0,2 |
| 水管 |  |  |  |  |  |
| 24 602 0 | (K) | 水箱至冷却液膨胀壶上水管-更换 |  | 00 | MUA | 0,5 | － |
| 24 603 0 | (K) | 水管-散热器至冷却液膨胀壶-下-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | － | 0,6 |
| 24 604 0 | (K) | 散热器上水管-更换 |  | 00 | MUA | 1,2 | 0,6 |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,8 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 0,8 | － |
| 24 605 0 | (K) | 散热器下水管-更换 |  | 00 | MUA | 1,9 | 0,7 |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,7 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 0,7 | － |
| 24 618 0 | (L) | 水管-散热器-拆卸与安装(所有) |  | 00 | MUA | － | 0,7 |
|  |  |  | Endura-E | AN | AHW | － | 0,9 |
| 24 618 4 | (L) | 水管-水箱-拆卸与安装(所有) |  | 00 | MUA | － | 0,6 |
|  |  |  | Endura-E | AN | AHW | － | 0,8 |

排气系统	25

| 内容 | 操作代码范围 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 消音器 | 25 240 0 – 25 242 0 | 25-2 |
| 催化转化器 | 25 250 0 – 25 253 0 | 25-2 |
| 排气管 | 25 260 0 – 25 293 0 | 25-2 |
| 排气管吊架、隔垫 | 25 424 0 – 25 424 0 | 25-2 |

| 排气系统 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 消音器 |  |  |  |  |  |
| 25 240 0 | (L ) | 消音器后节-更换(两侧) |  | 00 | MUA | 0,5 | － |
| 25 241 0 | (L) | 消音器-前与后-更换 |  | 00 | MUA | 0,6 | 0,5 |
| 25 242 0 | (L) | 消音器后节-更换（单件） |  | 00 | MUA | 0,5 | 0,4 |
| 催化转化器 |  |  |  |  |  |
| 25 250 0 | (L) | 催化转化器-更换（单件） |  | 00 | MUA | － | 1,0 |
|  |  | 包括：结合排气歧管与催化转化器，请参阅操作代码21 186 0或21 187 0 | Endura-E | AN | AHW | － | 0,5 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,5 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,3 | － |
| 25 251 0 | (L) | 催化转化器 LH-更换(单件) | ST220 | 6L | MP8 | 0,8 | － |
| 25 253 0 | (L) | 催化转化器 RH-更换(单件) | ST220 | 6L | MP8 | 3,3 | － |
| 排气管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 260 0 | (K) | 排气管-前-拆卸与安装(产品系统) | Endura-E | AN | AHW | － | 0,5 |
|  |  |  | Endura-DE | XB | HA0 | － | 1,0 |
| 25 263 0 | (L) | 排气管前节-更换(右边针对的是V型发动机) | Endura-E | AN | AHW | － | 0,5 |
| 25 293 0 | (L) | 排气系统垫片-更换（单件） |  | 00 | MUA | － | 1,0 |
|  |  |  | Endura-E | AN | AHW | － | 0,5 |
| 排气管吊架、隔垫 |  |  |  |  |  |
| 25 424 0 | (L) | 排气管吊架隔垫-更换(所有) |  | 00 | MUA | 0,4 | 0,4 |

起动系统	26

| 内容 | 操作代码范围 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 起动马达 | 26 204 0 – 26 204 0 | 26-2 |
| 起动电磁阀 | 26 304 4 – 26 304 4 | 26-2 |

| 起动系统 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 起动马达 |  |  |  |  |  |
| 26 204 0 | (L) | 起动马达-更换 |  | 00 | MUA | － | 0,6 |
|  |  |  | Rocam | 2A | AKA | － | 0,5 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,4 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,7 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 0,7 | － |
| 起动电磁阀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 304 4 | (L) | 电磁阀-起动马达-拆卸与安装(起动马达已拆下) |  | 00 | MUA | 0,2 | － |
|  |  |  | 预先啮合 | 30 | JN3 | － | 0,2 |

发动机管理	29

| 内容 | 操作代码范围 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 发动机部件(章节33) | 21 190 0 – 21 190 0 | 29-2 |
| 点火系统部件(章节22) | 22 414 0 – 22 414 0 | 29-2 |
| 燃油系统部件(章节23) | 23 120 0 – 23 545 0 | 29-2 |
| 排气系统部件(章节25) | 25 250 0 – 25 250 0 | 29-3 |
| WDS | 29 100 0 – 29 120 5 | 29-4 |
| 发动机管理部件(章节29) | 29 200 0 – 29 622 0 | 29-5 |
| 电子系统部件(章节33) | 33 577 0 – 33 750 0 | 29-5 |

| 发动机管理 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 发动机部件(章节33) |  |  |  |  |  |
| 21 190 0 | (L) | 发动机冷却液温度(ECT)传感器-更换 |  | 00 | MUA | 0,4 | － |
|  | Rocam | 2A | AKA | － | 0,5 |
| 点火系统部件(章节22) |  |  |  |  |  |
| 22 414 0 | (L) | 点火线圈组件-更换（单件） | Rocam | 2A | AKA | － | 0,4 |
|  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,4 | － |
| 燃油系统部件(章节23) |  |  |  |  |  |
| 23 120 0 | (M) | 油耗-测试(使用FSE认可的油耗表) |  | 00 | MUA | 1,7 | 1,7 |
| 23 266 0 | (L) | 燃油压力调节器-更换 |  | 00 | MUA | － | 0,4 |
|  |  |  | Rocam | 2A | AKA | － | 0,5 |
| 23 266 4 | (L) | 燃油压力调节器-拆卸与安装 | Zetec-SE | PY | BNA | － | 0,2 |
| 23 312 0 | (L) | 废气再循环(EGR)阀-更换 |  |  | BT1 | 1,4 | － |
| 23 323 0 | (L) | 怠速空气控制(IAC)阀-更换 |  | 00 | MUA | 0,4 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,3 | － |
| 23 325 0 | (L) | 节气门位置(TP)传感器-更换 | Rocam | 2A | AKA | － | 0,4 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,5 | － |
| 23 454 0 | (M) | 喷油嘴-更换（单件） |  | 00 | MUA | 0,6 | － |
|  |  | 不包含:用WDS对燃油油轨压力/温度及喷油嘴代码输入 | Endura-E | AN | AHW | － | 0,8 |
|  |  |  | Rocam | 2A | AKA | － | 0,5 |
|  |  |  |  |  | BT1 | 2,8 | － |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 454 0 | (M) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,6 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 1,1 | － |
| 23 455 0 | (M) | 喷油嘴-更换(所有) | Endura-E | AN | AHW | － | 0,9 |
|  |  | 不包含:用WDS对燃油油轨压力/温度及喷油嘴代码输入 | Rocam | 2A | AKA | － | 0,7 |
|  |  |  |  |  | BT1 | 3,0 | － |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,8 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 1,3 | － |
|  |  |  | ST220 | 6L | MP8 | 1,2 | － |
| 23 455 4 | (M) | 喷油嘴-更换(所有)(空气滤清器已拆下) | Endura-E | AN | AHW | － | 0,7 |
|  |  |  | Zetec-SE | PY | BNA | － | 0,3 |
| 23 534 0 | (L) | 燃油泵/燃油泵模块-更换 |  | 00 | MUA | 1,3 | 1,1 |
|  |  |  |  |  | BT1 | 1,3 | － |
| 23 545 0 | (L) | 燃油滤清器-更换 |  | 00 | MUA | 0,4 | 0,3 |
| 排气系统部件(章节25) |  |  |  |  |  |
| 25 250 0 | (L) | 催化转化器-更换（单件） |  | 00 | MUA | － | 1.0 |
|  |  | 包括：排气歧管与催化转化器组合，请参阅操作代码21 186 0或21 187 0 | Endura-E | AN | AHW | － | 0,5 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0.5 | － |

| 发动机管理 |  |  | 蒙迪欧 2001 | 嘉年华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| 25 250 0 | (L) | 续前页 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,3 | － |
| WDS |  |  |  |  |  |
| 29 100 0 | (N) | WDS初步检查 | Endura-E | AN | AHW | － | 0,4 |
|  |  | 包括：加载资料、连接至汽车、执行初步检查 |  |  |  |  |  |
| 29 101 1 | (N) | WDS -主要检查 | Endura-E | AN | AHW | － | 0,2 |
| 29 101 2 | (N) | WDS -动力终检 | Endura-E | AN | AHW | － | 0,1 |
| 29 102 2 | (N) | WDS -燃油压力-交互检查 |  | 00 | MUA | － | 0,3 |
| 29 102 4 | (N) | WDS -中断盒(BOB)-交互检查 | Endura-E | AN | AHW | － | 0,3 |
|  |  | 不包括：PCM模块拆卸与安装的时间 |  |  |  |  |  |
| 29 102 8 | (N) | WDS 车速传感器(VSS)交互检查 |  | 00 | MUA | － | 0,1 |
| 29 102 9 | (N) | WDS 凸轮轴位置(CMP)传感器定点交互检查 | Endura-E | AN | AHW | － | 0,5 |
|  |  | 包括：适用时顶起/降下汽车 |  |  |  |  |  |
| 29 120 1 | (N) | WDS -新的动力传动控制模块（PCM）-编程(仅用于新的PCM编程，不能用于旧的PCM再编程) |  | 00 | MUA | 0,4 | － |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,6 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,6 | － |
| 29 120 5 | (N) | WDS –动力控制模块（PCM）编程 |  | 00 | MUA | 0,1 | － |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,3 | － |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,3 | － |

|  |  |  |  | DARTS | 38 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发动机管理部件(章节29) |  |  |  |  |  |
| 29 200 0 | (L) | 动力控制模块(PCM)-更换 |  | 00 | MUA | 0,8 | 0,4 |
|  |  | 不包括：模块编程所需的时间-请参阅操作：29 110 4 | 带屏蔽 | 8W | MMY | － | 0,6 |
| 29 219 0 | (L) | 催化器监测传感器-更换 | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,3 | － |
| 29 220 0 | (L) | 热氧传感器(HO2S)-更换 |  | 00 | MUA | － | 0,3 |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,4 | － |
| 29 222 0 | (L) | 爆震传感器(KS)-拆卸与更换 |  |  | BT1 | 2,3 | － |
| 29 226 0 | (L) | 质量空气流量(MAF)传感器-更换 |  | 00 | MUA | － | 0,3 |
|  |  |  | Duratec-VE | FJ | F0A | 0,3 | － |
| 29 230 0 | (L) | 曲轴位置(CKP)传感器-更换 |  | 00 | MUA | － | 0,3 |
|  |  |  | Rocam | 2A | AKA | － | 0,4 |
| 29 232 0 | (L) | 凸轮轴位置(CM)传感器-更换 |  | 00 | MUA | － | 0,3 |
|  |  |  | Rocam | 2A | AKA | － | 0,3 |
| 29 242 0 | (L) | 变换器-废气再循环系统压力-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | － | 0,3 |
| 29 250 0 | (L) | 活性碳罐-蒸发排放-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | － | 0,3 |
|  |  |  | Duratec-HE | 8G | BTT | 0,9 | － |
| 29 622 0 | (L) | 进气温度(IAT)传感器-更换 |  | 00 | MUA | － | 0,2 |
| 电子系统部件(章节33) |  |  |  |  |  |
| 33 577 0 | (L) | 惯性燃油截断(IFS)开关-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | 0,3 | 0,4 |
| 33 654 0 | (L) | 车速传感器(VSS)-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | 0,3 | － |
| 33 709 0 | (K) | 发动机管理模块电源供应继电器-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | － | 0,2 |
| 33 750 0 | (K) | 燃油泵继电器-拆卸与安装 |  | 00 | MUA | － | 0,2 |