# 206-07章节  助力制动系统

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 206-07-2 |
| 说明与操作 |  |
| 制动助力器 | 206-07-3 |
| 诊断和测试 |  |
| 助力制动系统 | 206-07-4 |
| 拆卸和安装 |  |
| 制动助力器 | (12 451 0) | 206-07-5 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 制动助力器固定螺栓 | 25 | 18 | - |
| 制动总泵固定螺栓 | 25 | 18 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 制动助力器

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 制动助力器 |

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 助力制动系统

参考第 206-00章节

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 制动助力器 (12 451 0)

拆卸

警告: 如果不慎将制动液溅到车身漆面上，应立即用清水冲洗。

1.  拆卸蓄电池托架。相关信息参考第 414-01章节。

2. 	拆卸制动总泵。相关信息参考第 206-06章节。

3. 	拆下制动助力器。

4. 	拆卸制动助力器推杆。

1.	将制动助力器向前拉。

2.	拆下推杆固定销及固定夹。

5. 	拆下制动助力器。

安装

1. 	安装按与拆卸相反的步骤进行。

2. 	制动系统排气。参考第206-00章节。