# 211-00章节 转向系统-概述

适用车型： 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 211-00-2 |
| 说明与操作 |  |
| 转向系统 | 211-00-3 |
| 转向柱 | 211-00-3 |
| 转向机构 | 211-00-3 |
| 动力转向泵 | 211-00-3 |
| 诊断和测试 |  |
| 转向系统 | 211-00-4 |
| 检查和确认 | 211-00-4 |
| 故障现象表 | 211-00-4 |
| 元件测试 | 211-00-5 |
| 一般程序 |  |
| 动力转向液的加注 | (13 002 0) | 211-00-6 |
| 动力转向系统的排气 | (13 416 1) | 211-00-7 |
| 动力转向系统的冲洗1.3L Duratec 8V/1.6L | (13 001 0) | 211-00-8 |

一般参数

|  | 规格 |
| --- | --- |
| 最小转弯直径 | 9.9 米 |
| 动力转向液 | ESP-M2C166-H |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 转向系统

转向柱

转向柱装有经严格试验的多方位方向盘锁（或防盗锁），此方向盘锁装有保险程度高的锁芯。转向柱及其上端固定在仪表板外围。

方向盘通过固定螺栓固定在转向柱总成上，转向小齿轮通过饶性万向节与转向柱相接。饶性万向节由锁紧螺栓固定在小齿轮上，并用保持架和轴定位器总成紧固螺栓固定在转向柱上。详见第211-04节。

转向机构

转向机构是常用的齿条与齿轮型, 而且是安装在 防火墙之上。对于机械转向更多的信息，详见第211-01节；对于动力转向更多信息，详见第211-02节。

动力转向泵

把一个微型的贮液器里的液体通过液压泵给转向机构提供液体压力。贮液器被固定在发动机箱体的右侧。

相关信息参考第211-02节。

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 转向系统

#### 工作原理

方向盘的旋转动作通过转向柱传到转向机构。转向机构通过其内部的齿轮齿条将这种旋转转化成直线运动。这种直线运动通过转向横拉杆及横拉杆外接头传给车轮转向节。

转向油压通过动力转向泵施加于转向机构。当转动方向盘的时候，将根据方向盘的转动的方向，动力转向油将打开双向活塞的一端阀门，油压推动活塞运动提供转向所须的辅助动力。

由于装有动力转向泵，而与其他发动机不同，它装有一个动力转向压力开关（PSP）。平常动力转向压力开关（PSP）处于 关闭状态，在停车调整时将信号传给动力控制模块（PCM），动力控制模块根据此信号来控制发动机的怠速。

故障现象表

检查和确认

- 查证客户的问题。

- 目视检查明显损伤的地方。如下表所指：

#### 目视检查表

| 机械方面 | 电器方面 |
| --- | --- |
| – 轮胎气压 – 传动皮带 – 车轮和轮胎 管路漏油 | • 动力转向压力（PSP）开关 |

3. 	如果问题的原因很明显，则在进行下一部操作前应尽可能的给予修复。

4. 	如果问题的原因不明显，则应根据故障现象表查明原因。

| 故障现象 | 可能的原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 转向困难或轻松 | •驱动皮带松动或磨损 | • 检查驱动皮带。参考第303-05节。 |
|  | • 油管不畅 | • 检查油管的损坏，走向及堵塞，必要时更换油管总成。参考第211-02节。 |
|  | • 转向油污染 | •冲洗整个转向系统。 |
|  | •油路中混入气体 | • 对整个系统进行排气。参考本章“动力转向系统的排气”部分。 |
|  | • 悬挂球节咬死 | • 执行悬挂球节元件测试。参考第 204-00节。 |
|  | • 转向机构损坏 | •更换转向机构参考第211-02节。 |
|  | • 转向柱损坏 | • 执行转向连接元件测试。参考本章“转向连接元件测试部分。 |
|  | • 转向动力泵损坏 | • 更换动力转向泵。参考第 211-02节。 |
| • 转向不灵敏（方向盘旋转时而方向不变） | •横拉杆球头损坏 | •必要时更换横拉杆参考第 211-03节。 |
|  | • 前悬挂轴衬损坏 | •检查或 更换。参考第 204-01节。 |
|  | • 悬挂球节损坏 | • 执行悬挂球节元件检视。参考第 204-00节。 |
|  | • 转向机构防尘套损坏 | •检查该元件，必要时更换元件。参考第211-02节。 |
|  | •转向机构固定螺栓松动 | •必要时检查并换新的固定螺栓。参考第 211-02节。 |
|  | •转向柱固定螺栓松动 | • 必要时并换新的固定螺栓，参考第211-04节。 |
|  | • 连接转向柱与转向机构小齿轮紧固螺栓松动 | • 必要时检查并更换紧固螺栓。参考第 211-04节。 |
|  | • 转向机构间隙过大。 | • 更换转向机构。参考第211-02节。 |
| •转向助力不随车速变化而变化 | •动力转向压力（PSP）开关 •线路 | •相关信息参考线路图部分。 |

#### 元件测试

转向联动装置

检查转向机构防尘罩是否损坏，腐蚀或翘曲。确保防尘罩安全可靠。必要时更换防尘罩或夹箍。

1. 	将车停在一干燥，平滑的路面，拉起手刹。将方向转到正中位置。

2. 	将发动机熄火，双手握紧方向盘。用力上下左右摇动方向盘（不要转动方向盘），检查方向柱 轴承的磨损，转向联轴器，方向盘或转向柱松动。如果有松动情况，则检查转向柱，联轴器及方向盘的固定螺栓的扭矩。转向柱不能修理，如有必要更换转向柱。参考第 211-04章节。

3. 	如果转向联动装置损坏，必要时更换。参考第211-03章节。转向柱不能修理，必要时更换。参考第211-04章节。转向机构间隙不可调整，必要时更换转向机构，参考第 211-02章节。

## GENERAL PROCEDURES

### 动力转向液的加注 (13 002 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 转接器--动力转向系统放气 211 - 189 (13 - 016) |
|  | 手动真空/压力泵 416 - D001 (23 - 036A) |

加注

1.　注意: 向贮液器加注时，确保动力转向液干净且在使用前未被摇动。将油倒入储罐时要缓慢，以降低气泡产生的可能。液位应保持在要求的位置内。

向贮液器加注到max的标记

2. 用专用接头和真空压力泵保持吸压84 -101 kPa (25 - 30 in - Hg) 30秒。

3. 观察真空表的读数。

如果在五分钟内真空气压减少了超过7kpa，则应检查系统是否有泄漏。

4. 移开真空压力泵和塞盖，向贮液器加注经许可的最大量。

### 转向系统的排气 (13 416 1)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 连接头—动力转向排气用 211 - 189 (13 - 016) |
|  | 手动真空/压力泵 416 - D001 (23 - 036A) |

排气

1. 注意: 向贮液器加注时, 确保动力转向液干净且在使用前未被摇动。将油倒入储罐时要缓慢，以降低气泡产生的可能。液位应保持在要求的位置内。

向贮液器加注时MAX的标记

2. 注意: 切勿使储罐中的油降至MIN记号以下，因为空气可能会混入系统内。

起动发动机并让它以怠速运转，将转向盘由一侧极限位置转向另一侧极限位置(极限位处停留不超过10秒)。

3. 将发动机点火开关关闭， 检查转向液软管回路、 转向机构防尘套、 阀体 和泵有无泄漏。

4.	检查液位，必要时加注。

5. 注意: 当放空系统的真空压力逐渐减少时，应该用真空压力泵维持在51 kPa (15 in - Hg), 如果在五分钟内真空气压减超过7kpa（2 in-Hg），则系统应该作泄漏检查。

用专用工具给系统排气.

•启动发动机并让他以怠速运转.将转向盘由一侧极限位置转向另一侧极限位置(极限位处停留不超过10秒)，以确保动力转向液从动力系统中完全排出。

• 将发动机点火开关关闭，用真空压力泵维持压力在51 kPa (15 in - Hg),维持真空直到空气被全部抽出 (最小时间五分钟)

• 用手动压力泵释放真空。

• 重复排气过程, 转动方向盘 到左边, 然后停下。

6.取下手动真空压力泵和旋盖，必要时加注动力   转向液。

7.启动发动机并让它以怠速运转,将方向盘由一侧极限位置转向另一侧极限位置。 如有明显的异响, 则重复排气过程。

8.如果异响仍然严重,24小时后再重复排气过程。

### 动力转向系统的冲洗 — 1.3L Duratec 8V/1.6L (13 001 0)

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 动力转向油 | ESP-M2C166-H |

1. 	举升汽车，相关信息请查阅 100-02章节

2. 	拆下曲轴位置（CKP）传感器连接器

3. 降下车辆到接近地面位置，保证方向盘能自由的从一个锁止位置转到另一个锁止位置。

4.	从轮罩总成上拆下动力转向储液罐

5.  注意: 使用一适当的盖子罩住储液罐

从储液罐上取下冷却回油管。

• 	让转向液流入适当的容器中。

6.将冷却回油管的末端放入转向油回收容器中。

7.	取下火花塞。

8. 注意: 向贮液器加注时, 确保动力转向液干净且在使用前未被摇动。将油倒入储罐时要缓慢，以降低气泡产生的可能。液位应保持在要求的位置内。

向储液罐加注转向液至MAX位置。

9. 警告: 不要连续起动发动机超过30秒，这样会损坏起动马达。

注意: 冲洗转向系统时应确保储液罐液面不能低于最小刻度线以下。

起动马达不超过30秒，将方向盘从一个锁止位置转到另一个锁止位置。

• 	在一位技师的帮助下向储液罐中加入1升清洁的动力转向油。

10. 	等待60秒使起动马达冷却。

11.  警告: 不要连续转动发动机超过30秒，会损坏起动马达。

注意: 冲洗转向系统时应确保储液罐液面不能低于最小刻度线以下。

起动马达不超过30秒，同时将方向盘从一个锁止位置转到另一个锁止位置。

•在一位技师的帮助下向储液罐中再加入1升清洁的动力转向油。

12. 当所有的油都加注完以后，关掉点火开关。

13. 装上火花塞。

14. 	从储液罐上取下盖罩并装回冷却回油管。

15. 	将储液罐装回轮毂罩。

16. 	举升汽车。相关信息请参阅100-02章节。

17. 接上曲轴位置传感器连接器。

18. 	降下车辆。

19. 	重新向储液罐加注转动力转向液并排气。 请参考本节动力转向系的排气部分。