# 211-01章节 机械转向系统

适用车型:  2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 211-01-2 |
| 说明与操作 |  |
| 机械转向系统 | 211-01-3 |
| 诊断和测试 |  |
| 机械转向系统 | 211-01-4 |
| 拆卸和安装 |  |
| 转向机构 | 211-01-5 |

转弯直径

| 范围 | 尺寸 |
| --- | --- |
| 最小转弯直径 | 9.9 m |
| 转向机构齿条行程 | 69.5 mm |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 转向机构固定螺栓 | 48 | 55 | - |
| 横拉杆球头固定螺母 | 37 | 27 | - |
| 车轮螺母 | 85 | 63 | - |
| 转向柱万向节到转向轴锁螺栓 | 22 | 16 | - |
| 转向柱万向节到转向小齿轮轴锁紧螺栓 | 28 | 21 | - |
| 横拉杆锁紧螺母 | 63 | 46 | - |
| 方向盘柱固定螺栓 | 45 | 33 | - |
| 转向柱固定螺母 | 20 | 15 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 机械转向系统

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 横拉杆 |
| 2 | - | 转向机构 |
| 3 | - | 横拉杆球头 |
| 4 | - | 转向机构防尘罩 |
| 5 | - | 转向柱万向节 |
| 6 | - | 转向柱 |
| 7 | - | 方向盘 |

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 机械转向系统

参考第 211-00节

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 转向机构

| 专用工具 |
| --- |
|  | 球节分离器 13-006 |

拆卸

所有车型

1. 	拆下蓄电池接地线。

2. 	从驾驶室内拆下万向节与小齿轮轴紧锁螺栓。

3. 	松开位于驾驶室内的转向柱与万向节紧锁螺栓。

4. 	松开轮胎螺母，举升车辆，卸下前轮。

5. 	拆卸横拉杆球头锁紧螺母。

1.用Allen内六角扳手固定住球节螺栓。

2.拆下紧锁螺母。

6.  注意: 当转向横拉杆球头从转向节上分离后，应将所有的密封衬垫用布保护好。

从转向节臂球节取出横拉杆球头

7. 	取下三元催化器。相关信息请参见 309-00章节。

装备机械变速桥的车辆

8. 	拆卸换档稳定杆。

装备自动变速器的车辆

9. 	拆卸换档稳定杆。

1.松开联结固定夹。

2.拆下联结固定夹。

3.拆下拉索固定夹。

4.取出拉索。

10. 	拆卸侧倾稳定器与变速器固定螺栓。

11. 	从副车架上拆下ABS传感器线束。

12. 	支撑副车架总成。

13. 	拆下所有副车架固定螺栓。

14. 	放下副车架总成，以便拆下转向机构固定螺母和螺栓。

15. 	拆卸小齿轮轴油封。

16. 	拆下转向机构固定螺栓及螺母。

17. 	拆下转向机构。

安装

所有车型

1. 安装转向机构。

2. 	安装副车架总成。

3. 	安装侧倾稳定器。

装备手动变速器的车辆

4. 	安装换档稳定杆。

5. 	安装横拉杆球头。

6. 	安装车轮。

7. 警告：确保方向对正。

锁紧万向节上部紧锁螺栓。

8. 	安装万向节下部紧锁螺栓。