303-05章节  附件驱动

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 303-05-2 |
| 说明与操作 |  |
| 附件驱动 | 303-05-3 |
| 诊断和测试 |  |
| 附件驱动 | 303-05-8 |
| 检查和确认 | 303-05-8 |
| 故障现象表 | 303-05-10 |
| 部件测试 | 303-05-11 |
| 拆卸和安装 |  |
| 附件驱动皮带张紧轮 — 1.6L发动机 | (31 002 0) | 303-05-12 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 皮带张紧轮与支架固定螺栓(1.3L/1.6L Duratec) | 48 | 35 | - |
| 皮带张紧轮与支架固定螺钉1.3L/1.6L Duratec) | 48 | 35 | - |
| 皮带下部惰轮固定螺栓(1.3L/1.6L Duratec) | 48 | 35 | - |
| 皮带上部惰轮固定螺栓(1.3L/1.6L Duratec) | 25 | 18 | - |
| 动力转向泵固定螺栓(1.6L发动机) | 25 | 18 | - |
| 附件驱动皮带张紧轮固定螺栓(1.6L发动机) | 48 | 35 | - |

## DESCRIPTION AND OPERATION

附件驱动

无动力转向，配备1.3L Endura E发动机的车辆

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 水泵皮带轮 |
| 2 | - | 附件驱动皮带 |
| 3 | - | 发电机皮带轮 |
| 4 | - | 空调压缩机皮带轮 |
| 5 | - | 曲轴皮带轮 |
| 6 | - | 皮带张紧轮 |

附件驱动皮带

附件驱动皮带为多楔式皮带。

张紧轮

张紧轮可以通过调校提供恰当的张紧力给驱动皮带。

配备动力转向，1.3L Endura E发动机的车型

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 水泵皮带轮 |
| 2 | - | 驱动皮带 |
| 3 | - | 动力转向泵皮带轮 |
| 4 | - | 惰轮 |
| 5 | - | 发电机皮带轮 |
| 编号 | 零件号 | 名称 |
| 6 | - | 空调压缩机皮带轮 |
| 7 | - | 曲轴皮带轮 |
| 8 | - | 皮带张紧轮 |

恰

驱动皮带

附件驱动皮带是多楔式皮带。

惰轮

惰轮为滚柱轴承式。

张紧轮

张紧轮为机械式，张紧轮为附件驱动皮带提供恰当的张紧力。

配备1.3L Duratec 发动机的车型

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 附件驱动皮带 |
| 2 | - | 动力转向泵皮带轮或惰轮(无动力转向的车型) |
| 3 | - | 发动机皮带轮 |
| 4 | - | 惰轮 |
| 5 | - | 空调压缩机皮带轮 |
| 编号 | 零件号 | 名称 |
| 6 | - | 曲轴皮带轮 |
| 7 | - | 张紧轮 |
| 8 | - | 水泵皮带轮 |

配备1.6L Duratec 发动机的车型

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 附件驱动皮带 |
| 2 | - | 动力转向泵皮带轮或惰轮(无动力转向的车型) |
| 3 | - | 发动机皮带轮 |
| 4 | - | 惰轮 |
| 5 | - | 空调压缩机皮带轮 |
| 编号 | 零件号 | 名称 |
| 6 | - | 曲轴皮带轮 |
| 7 | - | 张紧轮 |
| 8 | - | 水泵皮带轮 |

驱动皮带

附件驱动皮带是多楔式皮带。

惰轮

惰轮为滚柱轴承式。

张紧轮

机械式皮带张紧轮和铸铝支架作为一个总成供应，

该支架也作为发电机和动力转向泵的支架。张紧轮

为附件驱动皮带提供合适的张紧力。

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 附件驱动

#### 检查和确认

1. 确认客户反映的故障。

2. 目视检查明显的机械故障。

#### 目视检查表

机械故障

– 损坏或已被污染的附件驱动皮带 – 型号错误的驱动皮带 – 张紧轮 – 惰轮 – 发电机 – 动力转向泵 – 空调压缩机 – 皮带轮 – 机械部件松动

3. 如发现了明显的故障原因，应在进行下步操作前先解决此故障原因。

注意：切勿润滑驱动皮带、张紧轮或惰轮，否则会对驱动皮带的材质、张紧轮阻尼机构、张紧轮轴承和惰轮轴承造成潜在损坏。

注意: 在100mm内皮带楔上裂缝数在15处以内是可以接受的，如果超过15处或有大的损伤，应更换新驱动皮带。

4. 	驱动皮带的情况应与图示对照，并采取相应的措施。

1.	小而分散的橡胶粹片堆积物没有问题，因此不须更换新皮带。

2.	达到驱动皮带楔槽深度50%的橡胶碎片堆积物也是没问题的，但可能会导致额外的噪音。如噪音很明显，应更换新皮带。该操作适用于配备1.6L Zetec-SE/1.4L发动机、1.6L Duratec发动机、 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E 发动机和没有附件驱动皮带张紧轮的车辆上。

3.沿着凹槽的严重橡胶堆积物属于故障。会导致过大的噪音和传动的稳定性。如噪音严重，则需更换新皮带。该操作适用于配备1.6L Zetec-SE/1.4L发动机、1.6L Duratec发动机、 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E 发动机和没有附件驱动皮带张紧轮的车辆上。

5. 	检查驱动皮带裂缝。如果损坏超过可接受的极限，应更换新皮带。该操作适用于配备1.6L Zetec-SE/1.4L发动机、1.6L Duratec发动机、 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E 发动机和没有附件驱动皮带张紧轮的车辆上

6. 	检查驱动皮带的损伤。如果有任何大块的缺损，应更换新皮带。该操作适用于配备1.6L Zetec-SE/1.4L发动机、1.6L Duratec发动机、 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E 发动机和没有附件驱动皮带张紧轮的车辆上

7. 	检查传动带的磨损。把驱动皮带的状况和图示对比。图1到图3的情形不需更换，图4和图五情形需更换新皮带。该操作适用于配备1.6L Zetec-SE/1.4L发动机、1.6L Duratec发动机、 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E 发动机和没有附件驱动皮带张紧轮的车辆上

1.没有磨损（新皮带）

2.刚开始磨损

3.	轻微磨损

4.严重剥落

5.严重剥落并有绳索切割

8. 	如无明显的故障原因，确认故障现象并参见故障现象表。

#### 故障现象表

| 故障描述 | 可能的故障原因 | 维修措施 |
| --- | --- | --- |
| •驱动皮带噪音 | • 附件驱动部件磨损或损坏。 | •拆下驱动皮带，短时间运转发动机，检查系统状况。 如果噪音明显，则附件驱动系统没有故障。如噪音不明显， 则故障出自附件驱动系统。检查噪音源并在必要时更换新部件。最后检测系统是否工作正常。 |
|  | • 附件驱动部件安装故障。 | •检查附件驱动部件是否安装正确。必要时进行修理。 |
|  | •附件驱动皮带安装故障。 | •检查驱动皮带正确安装在皮带轮上。必要时更换。然后检测系统是否工作正常。该操作适用于配备1.6L Zetec-SE/1.4L发动机、1.6L Duratec发动机、 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E 发动机和没有附件驱动皮带张紧轮的车辆上。 |
|  | • 皮带轮。 | •检查皮带轮的损坏，自由旋转和同轴度。必要时更换。 |
| •驱动皮带噪音。 | •润滑剂或其它杂质。 | • 检查驱动皮带是否有油污或损坏。拆下皮带并用洗涤剂和水清洗。如不能清洗干净或已损坏，则更换新皮带。然后测试系统是否工作正常。 |
|  | • 驱动皮带。 | •检查驱动皮带是否正常。必要时更换。然后检测系统是否工作正常。该操作适用于配备1.6L Zetec-SE/1.4L发动机、1.6L Duratec发动机、 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E 发动机和没有附件驱动皮带张紧轮的车辆上 |
| •传动带磨损 | • 附件驱动皮带。 •皮带轮。 • 发电机。 • 动力转向泵。 • 空调压缩机。 | •检查皮带轮的损坏、自由旋转和同轴度。必要时更换。然后检测系统是否工作正常。 |
| •驱动皮带不能保持足够的张紧力 | • 驱动皮带破损。 | • 检查驱动皮带带是否破损。如裂缝超过可以接受的极限范围，则更换新皮带。然后检测系统是否工作正常。该操作适用于配备1.6L Zetec-SE/1.4L发动机、1.6L Duratec发动机、 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E 发动机和没有附件驱动皮带张紧轮的车辆上。 |
|  | • 驱动皮带张紧轮老化或损坏。 | •检查张紧轮是否工作正常。必要时更换。然后检测系统是否工作正常。该操作适用于配备1.6L Zetec-SE/1.4L发动机、1.6L Duratec发动机、 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E 发动机和没有附件驱动皮带张紧轮的车辆上。 |

#### 部件测试

张紧轮- 静态检查

张紧轮静态检查如下：

1. 	将驱动皮带从张紧轮上拆下。

2. 	使用合适的工具移动张紧轮，使其从完全松弛位置移至最大行程，然后再回到完全松弛位置，以确认没有被卡住或粘结。同时确认张力轮弹簧的弹力。

3. 转动张紧轮，并检查其损坏、自由转动和同轴度。必要时更换。

4. 检查皮带张紧轮附近有无润滑剂或油污。在更换新张紧轮前，修理泄漏部位。如张紧轮有油污，切勿清洗，否则会损坏内部的阻尼机构。必要时更换新张紧轮。

5.  如果附件驱动皮带张紧轮上述检查合格，则进

动态测试。如不合格，更换新张紧轮。

张紧轮 – 动态检查

张紧轮动态检查如下：

1. 运转发动机，观察张紧轮的动作。当发动机快速加速或空调运转时， 张紧轮应会移动。如果张紧轮的动作不是持续的在发动机怠速运转或空调没开时张紧轮的动作不是持续的，皮带轮或轴可能弯曲、失圆或内部阻尼机构可能已损坏。驱动皮带楔槽深度的不均可导致张紧轮过大的移动。更换新皮带后检测系统是否工作正常。该操作适用于配备1.6L Zetec-SE/1.4L发动机、1.6L Duratec发动机、 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E 发动机和没有附件驱动皮带张紧轮的车辆上。

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 附件驱动皮带张紧轮 — 1.6L (31 002 0)

拆卸

全部车型

1.拆下发电机。相关信息参见414-02章节。

2. 降下汽车。

3. 	拆卸驱动皮带张紧轮。

。

配备动力转向的车型

4. 	拆下动力转向泵并固定到一侧。

无动力转向的车型

5.拆卸附件驱动皮带上部惰轮。

全部车型

6. 拆下附件驱动皮带下部惰轮。

7. 拆下附件驱动皮带张紧轮和支架总成。

安装

全部车型

1. 	依与拆卸相反的顺序安装。

无动力转向的车型

配备动力转向的车型

全部车型