# 308-00 章节 手动变速器/变速驱动桥和离合器 – 概述

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 308-00-2 |
| 说明与操作 |  |
| 手动变速驱动桥和离合器 | 308-00-3 |
| 诊断和测试 |  |
| 手动变速驱动桥和离合器 | 308-00-4 |
| 检查和确认 - 离合器 | 308-00-4 |
| 检查和确认 - 手动变速驱动桥 | 308-00-4 |
| 故障现象表 | 308-00-5 |
| 定点测试 | 308-00-9 |
| 一般程序 |  |
| 离合器摩擦片检查 | 308-00-15 |
| 离合器总泵检查 | 308-00-16 |
| 离合器压盘检查 | 308-00-17 |
| 离合器分泵检查 | 308-00-18 |
| 离合器系统排气 | (16 843 0) | 308-00-19 |
| 换档连杆机构调节 | (16 513 0) | 308-00-22 |

#### 润滑剂、油液、密封圈和蜜蜂胶

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| Super DOT 4 制动液 | ESD-M6C57-A |

离合器

| 描述 | 毫米 |
| --- | --- |
| 离合器摩擦片磨损极限 | 7.00 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 离合器排气嘴 | 10 |  | 89 |
| 换档稳定杆固定螺母 | 55 | 41 |  |
| 隔热板固定螺母 | 12 | 9 |  |
| 变速驱动桥凸缘螺栓 | 44 | 32 |  |

### 手动变速驱动桥和离合器

离合器

相关信息参见 308-01章节。

离合器控制组件

相关信息参见 308-02章节。

iB5 手动 变速器

相关信息参见 308-03章节。

### 手动变速驱动桥和离合器

| 专用工具 |
| --- |
|  | 12 伏紫外线检测灯或同等设备164-R0751 |

#### 检查和确认 - 离合器

1. 	确认客户提出的故障。

- 目视检查明显的机械或电气故障。

3. 	如发现明显的故障原因，在进行下步操作前先解决此故障。

4. 	如无明显的故障原因，参照故障现象表来确认故障。

#### 目视检查表

机械

– 变速驱动桥油液泄漏。 – 部件磨损或明显的损坏。 – 螺母或螺栓松动或遗失。

#### 检查和确认 - 手动变速驱动桥

在修理或安装新的变速驱动桥前先进行下列检查:

换档困难

1. 	检查离合器的操作: 在离合器踏板下安放一25毫米厚的木块，尽力踩下离合器踏板。如果在发动机运转和施加了驻车制动的情况下，可正常挂入一、二档，则离合器工作正常。否则，修理离合器。

2. 	检查换档机构:

• 	 换档杆自由间隙不得大于15毫米。

•    如自由间隙过大，检查换档杆拉索并在必要时更换。

• 	 如自由间隙正常，调节换档连杆机构。相关信息参见本章节中的换档连杆机构调节部分。

3. 	检查变速器油平面，并在必要时添加手动变速器油（ WSD-M2C200-C）。

变速驱动桥噪音

如变速驱动桥有噪音，先检查变速器油平面。如果因为缺油引起了损坏，更换新的变速驱动桥。

油液泄漏

– 	确认泄漏的是变速器油而非离合器液压油或发动机机油。

– 	检查变速器油平面，并在必要时放掉多余的油液。

– 	利用荧光测试液或紫外线检查灯确认泄漏部位。

– 	在路试前清洁变速驱动桥和相关的区域。

#### 故障现象表

| 故障描述 | 可能的故障原因 | 维修措施 |
| --- | --- | --- |
| • 降档困难或同步器撞击。 | • 齿轮同步不足。 | •更换整套组件 (同步器彀和同步器环) ，并安装两个新的属于同一同步器的齿轮 。 •由于变化的不同和评估磨损程度的困难，建议更换所有上述部件。 |
| • 行驶中跳档。 | • 变速驱动桥总成故障 (卡簧缺失或同步器部件故障)。 • 制造故障 (齿轮齿形错误或同步器环)。 •换档拨叉。 | • 更换新齿轮组或/同步器以及相应的拨叉。检查 变速驱动桥内相应的损伤，特别检查倒档同步器。 |
| • 不同档位上的换档故障 (换档僵硬或部分发卡)。 | • 变速驱动桥总成故障: 卡簧或同步器部件缺失, 变速驱动桥内有外部杂质。 换档部件螺栓松动。 | • 维修变速驱动桥并检查相应的损伤。 |
| • 空挡换档故障 (粘结，刮擦和锁止现象)。 | •倒车灯促动销松动。 | 注意: 旋紧促动销时有可能导致损坏。 • 旋紧促动销至6 Nm的扭矩。 |
|  | • 倒车灯促动销安装错误 (换档轴上的斜面旋转了180 度)。 | • 维修换档杆壳体并在必要时更换。 • 安装新螺栓并使用锁止胶。 |

| 故障描述 | 可能的故障原因 | 维修措施 |
| --- | --- | --- |
| • 发动机转速在2500-3500转，巡航或空载行驶，特别是在二档和三档时，变速驱动桥轻微的嗡嗡声，卡嗒声或金属刮擦声。 | • 离合器没有足够消除发动机的旋转振动。 | • 此类噪音不影响变速驱动桥的正常操纵和寿命。 |

| 故障描述 | 可能的故障原因 | 维修措施 |
| --- | --- | --- |
| • 换档时的劈啪噪声。 | •齿轮同步不足。 | •安装完整的同步器组件 (同步器彀和同步器环) 并安装新的隶属于该同步器的两个新齿轮。 – 由于变化的不同和评估磨损程度的困难性，建议更换所有上述部件。 |

| 故障描述 | 可能的故障原因 | 维修措施 |
| --- | --- | --- |
| • 油液泄漏 | • 半轴油封的密封唇损坏。 | • 更换新油封。 |
|  | • 变速驱动桥壳体或换档机构配合面间有油液泄漏。 | • 拆卸变速驱动桥, 清洁配合面 (检查表面损伤)。 用维修微缩胶片上规定的液体密封胶密封变速驱动桥。 |

| 故障描述 | 可能的故障原因 | 维修措施 |
| --- | --- | --- |
| • 倒档噪音（滴答声） | • 齿轮 | •更换新的齿轮。 |
| • 换档时齿轮撞击。 | • 离合器损坏。 | • 参见308-01章节。 |
|  | • 换档拨叉或同步器环。. | • 检查部件损坏。 |
| • 前进档噪音 | • 变速器液面过低。 | • 添加变速器油。 |
|  | • 发动机/变速驱动桥总成与底盘或车身接触。 | • 检查发动机/变速驱动桥隔垫或防滚架上是否有接触点。 |
|  | •发动机/变速驱动桥凸缘螺栓。 | • 旋紧变速驱动桥凸缘螺栓。参见 308-03章节。 |
|  | •输入轴和输出轴轴承。齿轮 (通常出现在里程数较大的车辆上)。 | • 拆下变速驱动桥。检查轴承和齿轮并在必要时更换。 |
| • 换档僵硬 | • 变速器油。 | • 检查变速驱动桥油是否符合标准并在必要时添加规定的油液。 |

| 故障描述 | 可能的故障原因 | 维修行动 |
| --- | --- | --- |
|  | • 同步器环或内部换档机构的损坏。 | •检查内部部件的损伤，并在必要时更换新件。 |
| • 跳档 | • 换档杆和壳体间的故障。 | • 调节换档机构并在必要时更换。 |
|  | • 发动机/变速驱动桥隔垫和防滚架。 | • 维修部件并在必要时更换。 |
|  | • 内部部件。 | • 检查换档轴、换档拨叉和同步器 组件并在必要时更换。 |
| • 不能挂入某一档位。 | • 换档杆和壳体间的故障。 | • 调节维修换档机构。 |
| • 三档跳档。 | • 内部换档机构松动， 导致换档棘爪导向块在内部换档轴上移动。 | • 旋紧销子至25 Nm的扭矩。 |
| • 不能挂入倒档。 | • 外部换档机构。 | • 检查外部换档机构，必要时将其拆下，在确认可否挂入倒档。 |
|  | • 内部部件。 | • 拆下变速驱动桥总成，检查倒档惰轮以及相应的换档拨叉、换档轴和同步器组件。并在必要时更换。 |
| • 换档僵硬 | • 换档杆壳体损坏。 | • 更换新壳体。 |
|  | • 换档连杆接头罩。 • 换档杆接头。 | • 必要时更换新换档杆。 |
|  | • 换档杆没有稳固安装。 | • 旋紧或安装新自攻螺丝。 |
| • 噪音（哗啦声，喀嗒声或隆隆声）。 | • 换档杆接头。 | • 更换新的换档杆。 |
|  | • 换档杆手柄松动。 | • 旋紧手柄并在必要时更换。 |
| • 换档杆失效 – 不能挂入任何档位。 | • 换档杆壳体与地板分离。 | •紧固换档杆壳体。 |
| • 换档杆感觉松动。 | • 换档杆接头。 | •更换新换档杆。 |

| 故障描述 | 可能的故障原因 | 维修行动 |
| --- | --- | --- |
| •挂入三档时有刮磨声或撞击声。 | •润滑不良导致三档齿轮早期磨损。 | •更换新的三挡齿轮、三/四档拨叉、内外器环、三档同步器锥体和三/四档同步器总成。 |

| 故障描述 | 可能的故障原因 | 维修行动 |
| --- | --- | --- |
| • 离合器打滑。 | • 离合器踏板自由行程。 • 离合器踏板粘结。 • 膜片弹簧。 • 离合器 压盘。 • 离合器摩擦片表面。 • 离合器摩擦片表面过硬或有油污。 • 飞轮。 | • 转到定点测试 A |
| • 离合器卡嗒噪音或发抖。 | • 发动机支架。 • 离合器摩擦片表面油污。 • 膜片弹簧。 • 离合器压盘。 • 离合器摩擦片表面。 • 飞轮。 | • 转到定点测试 B |
| • 离合器拖滞。 | • 制动液不足。 • 液压系统中有空气。 • 离合器踏板自由行程。 • 膜片弹簧。 • 离合器摩擦片。 • 离合器摩擦片花键。 • 离合器摩擦片表面油污。 | • 转到定点测试 C |
| • 离合器踏板脉动。 | • 离合器和制动踏板枢轴润滑不良。 • 飞轮。 • 压盘弹簧疲劳。 | • 转到定点测试 D |
| • 离合器振动 | • 发动机部件与车架接触。 • 驱动皮带。 • 飞轮螺栓。 • 飞轮。 • 离合器压盘不平衡。 | • 转到定点测试 E |
| • 换档困难 | • 制动液不足。 • 离合器踏板自由行程。 • 手动变速驱动桥故障。 | • 转到定点测试 F |
| • 噪音过大 | • 离合器踏板自由行程。 • 离合器分离轴承。 • 离合器分离轴承润滑不良。 • 导向轴承。 • 曲轴轴向间隙过大。 | • 转到定点测试 G |

| 故障描述 | 可能的故障原因 | 维修行动 |
| --- | --- | --- |
| • 油液泄漏 | • 离合器总泵。 • 离合器分泵。 • 离合器液压管路。 | • 转到定点测试 H |

#### 定点测试

定点测试 A: 离合器打滑

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| A1: 检查离合器打滑 |
|  | 1 检查车轮并施加驻车制动。 |
|  | 2 将点火开关转到START位置 |
|  | 3 起动发动机，挂入四档。 |
|  | 4 以2000 转/分的转速运转发动机。. |
|  | 5 缓慢放松离合器踏板。 |
|  | • 发动机在离合器踏板完全放松时是否熄火? |
|  |  是 |
|  | 离合器正常 |
|  |  否 |
|  | 转到 A2 |
| A2: 检查离合器踏板自由行程 |
|  | 1 用手压下离合器踏板直到感觉到有阻力时松开。 |
|  | 2 检查踏板行程。 |
|  | • 测量尺寸是否小于 10 毫米? |
|  |  是 |
|  | 转到 A3 |
|  |  否 |
|  | 转到 B3 |
| A3: 离合器 踏板操纵性 |
|  | 1 检查润滑情况。 |
|  | • 离合器踏板轴是否润滑良好? |
|  |  是 |
|  | 转到 B3 |
|  |  否 |
|  | 润滑离合器踏板轴。 |

定点测试 B: 离合器卡嗒噪音或发抖

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| B1: 检查离合器卡嗒噪音或发抖 |
|  | 1 将点火开关转到START位置。 |
|  | 2 起动发动机，挂入一档。 |
|  | 3 使发动机在1200-1500 转/分范围内运转。 |
|  | 4 慢慢松开离合器踏板。 |
|  | • 车辆在起步时是否抖动? |

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
|  |  是 |
|  | 转到 B2 |
|  |  否 |
|  | 离合器正常。 |
| B2: 检查发动机/变速驱动桥隔垫和防滚架 |
|  | 1 检查发动机/变速驱动桥安装隔垫和防滚架的损伤或螺栓松动。 |
|  | • 发动机/变速驱动桥隔垫和防滚架是否有松动或损坏? |
|  |  是 |
|  | 旋紧螺栓或在必要时更换。测试系统是否工作正常。 |
|  |  否 |
|  | 转到 B3 |
| B3: 检查离合器压盘 |
|  | 1 拆下离合器压盘。 - 参见308-01章节。 |
|  | •离合器压盘是否有磨损迹象? |
|  |  是 |
|  | 安装新离合器压盘。 |
|  |  否 |
|  | 转到 B4 |
| B4: 检查离合器摩擦片 |
|  | 1 目视检查离合器摩擦片。 |
|  | •离合器摩擦片是否有油污或烧焦迹象? |
|  |  是 |
|  | 安装新离合器摩擦片。测试系统是否操纵正常。 |
|  |  否 |
|  | 检查飞轮。参见本章节的飞轮部分。 |

定点测试 C: 离合器拖滞

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| C1: 检查制动液面高度 |
|  | 1 检查制动液面高度 |
|  | • 制动液储液罐内油平面是否在“MAX”和“MIN” 标记之间。 |
|  |  是 |
|  | 转到 C2 |
|  |  否 |
|  | 添加制动液，检查制动和离合器系统的泄漏。 |
| C2: 检查离合器踏板的自由行程 |
|  | 1 用手压下离合器踏板直到感觉到阻力时放松。 |

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量踏板行程。 |
|  | • 测量结果是否小于10毫米? |
|  |  是 |
|  | 转到 C3 |
|  |  否 |
|  | 转到 B3 |
| C3:检查离合器压盘的膜片弹簧支撑垫环 |
|  | 1 拆下变速驱动桥. 参加308-03章节。 |
|  | •离合器压盘或膜片弹簧支撑垫环是否有磨损迹象? |
|  |  是 |
|  | 更换新离合器压盘。测试系统是否工作正常。 |
|  |  否 |
|  | 转到 B4 |

定点测试 D: 离合器踏板脉动

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| D1: 检查离合器踏板 |
|  | 1 检查离合器踏板机构的润滑。 |
|  | •离合器踏板轴是否润滑良好? |
|  |  是 |
|  | 检查飞轮。参见本章节的飞轮部分。 |
|  |  否 |
|  | 润滑离合器踏板轴。测试系统是否工作正常。 |

定点测试 E: 离合器振动

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| E1: 检查发动机部件与车身的干涉 |
|  | 1 举升车辆。参见100-02 章节。 |
|  | 2 检查发动机安装联动装置是否与车身或车架干涉。 |
|  | 3 检查排气歧管或其它发动机部件与车身或车架的干涉。 |
|  | • 是否与车身或车架相干涉? |
|  |  是 |
|  | 修理并在必要时更换。测试系统是否工作正常。 |
|  |  否 |
|  | 转到 E2 |
| E2: 检查附件驱动振动 |
|  | 1 当发动机扭矩变化，结合或释放离合器时，检查附件的振动。 |

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 松开附件驱动皮带，检查振动。 |
|  | • 拆下附件驱动皮带时，振动是否停止? |
|  |  是 |
|  | 维修或更换新的附件驱动皮带，参见303-05章节。 |
|  |  否 |
|  | 转到 E3 |
| E3: 检查分离轴承噪音 |
|  | 1 将点火开关转到START位置。 |
|  | 2 踩下离合器踏板并保持住。 |
|  | • 是否出现了刺耳的摩擦声? |
|  |  是 |
|  | 更换离合器分泵。参见308-02章节。测试系统是否工作正常。 |
|  |  否 |
|  | 转到 E4 |
| E4: 检查飞轮 |
|  | 1 拆下变速驱动桥。参见308-03章节。 |
|  | 2 检查飞轮螺栓是否松动。 |
|  | 3 进行飞轮失圆度检查。参见303-00章节。 |
|  | • 飞轮是否正常? |
|  |  是 |
|  | 诊断发动机振动故障。参见303-00章节。 |
|  |  否 |
|  | 紧固或更换新的飞轮，参见308-01章节。测试系统是否工作正常。 |

定点测试 F: 换档困难

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| F1: 检查油平面高度 |
| 注意:离合器液压油来自制动总泵。 |
|  | 1 关闭点火钥匙。 |
|  | 2 I检查制动总泵储液罐内油平面高度。 |
|  | • 油平面高度是否正常? |
|  |  是 |
|  | 转到 F2 |
|  |  否 |

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 添加制动液并检查离合器和制动系统的泄漏。测试系统是否工作正常。 |
| F2: 检查离合器踏板自由行程 |
|  | 1 将离合器踏板用手轻轻压下。 |
|  | 2 测量离合器踏板的行程。 |
|  | •离合器踏板自由行程是否在1-3毫米 (0.04-0.12 英寸) 之间? |
|  |  是 |
|  | 诊断换档困难故障。参见308-03章节。 |
|  |  否 |
|  | 检查离合器压盘的损坏。参见本章节内离合器 压盘部分。 |

定点测试 G: 噪音过大

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| G1: 检查变速驱动桥空档位置 |
|  | 1 将点火开关转到START位置。 |
|  | 2 空档起动发动机。 |
|  | 3 将离合器踏板完全踩下。 |
|  | • 操纵离合器时是否有噪音? |
|  |  是 |
|  | 转到 G2 |
|  |  否 |
|  | 变速驱动桥故障。参见故障现象表。 |
| G2: 检查离合器踏板自由行程 |
|  | 1 用手压下离合器踏板直到感觉到阻力，然后释放。 |
|  | 2 测量踏板行程。 |
|  | • 行程是否小于 10毫米? |
|  |  是 |
|  | 转到 G3 |
|  |  否 |
|  | 参见本章节内的离合器总泵通用流程。 |
| G3: 检查离合器分泵和分离轴承 |
|  | 1 拆下变速驱动桥。参见 308-03章节。 |
|  | 2 检查离合器分泵螺栓。 |
|  | 3 检查分离轴承是否磨损或锈蚀。 |
|  | • 螺栓是否松动或有磨损或锈蚀现象? |
|  |  是 |

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 紧固螺栓或安装新离合器分泵和分离轴承。测试系统是否工作正常。 |
|  |  否 |
|  | 转到 G4 |
| G4: 检查离合器摩擦片扭转弹簧 |
|  | 1 检查扭转弹簧的磨损。 |
|  | • 是否有磨损现象? |
|  |  是 |
|  | 安装新离合器摩擦片。测试系统是否工作正常。 |
|  |  否 |
|  | 检查曲轴轴向间隙。参见303-00章节。 |

定点测试 H: 油液泄漏

| 检测项目 | 详细步骤/结果/措施 |
| --- | --- |
| H1: 检查离合器总泵 |
|  | 1 检查离合器总泵的泄漏。 |
|  | •离合器总泵是否正常? |
|  |  是 |
|  | 转到 H2 |
|  |  否 |
|  | 维修并在必要时更换离合器总泵。参见308-02章节。 |
| H2: 检查离合器分泵 |
|  | 1 检查离合器分泵的泄漏。 |
|  | •离合器分泵是否正常? |
|  |  是 |
|  | 转到 H3 |
|  |  否 |
|  | 维修并在必要时更换离合器分泵。参见 308-02章节。 |
| H3: 检查系统油路 |
|  | 1 检查离合器油路的松动或损坏引起的泄漏。 |
|  | •离合器油路是否正常? |
|  |  是 |
|  | 路试证实客户抱怨的故障。 |
|  |  否 |
|  | 维修并在必要时更换新的部件后路试。 |

### 离合器摩擦片检查

1. 警告: 严禁使用蜡基清洗剂和溶剂。

清洁离合器摩擦片。

•  检查离合器摩擦片是否有：

•	油污

•	烧焦痕迹

•	厚度 (磨损极限： 7,0 毫米)

•	检查弹簧

•  需要时, 更换离合器摩擦片。

### 离合器总泵检查

1. 	检查离合器总泵的:

•  泄漏

•  固定夹

### 离合器压盘检查

1. 警告: 严禁使用蜡基清洗剂和溶剂。

清洁离合器压盘。

• 检查离合器压盘的：

• 破损或磨损的膜片弹簧舌。

• 烧焦痕迹

• 扭曲

• 扁平

• 需要时, 更换离合器压盘。

### 离合器分泵检查

1. 	检查离合器分泵和分离轴承的：

•  泄漏。

•  分离轴承内圈的端面磨损。

### 离合器系统排气（16 843 0）

| 专用工具 |
| --- |
|  | 手动真空/压力泵 416-001D (23-036A) |

通用设备

制动液收集器

通明软管

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 制动液 (Super Dot 4) | ESD-M6C57-A |

1999年8月前制造的车辆

警告: 制动液含有醇类和醚类化合物。严防眼部接触。在完成制动系统工作后应彻底清洗双手。如制动液不慎溅入眼中，应立即用大量清水清洗眼睛15分钟。如果疼痛感不消失，立即到医院治疗。如不慎吞下了制动液，喝大量清水以便引起呕吐。并立即到医院治疗。否则会导致人身伤害。

警告: 如制动液溅到了漆面上，应立即用清水冲洗。

注意:必须添加完全清洁的制动液。

注意: 不要重复使用制动液。

1. 注意: 在系统排气时，随时检查制动液面高度，并在需要时添加。

向储液罐内添加 DOT4制动液至上边缘。

• 	拆下排气嘴的保护盖，接上通明软管。并将软管的另一端接到制动液收集器中。

• 	缓慢完全踩下离合器踏板并保持住。

• 	打开排气嘴。制动液从离合器分泵内经排气软管排出。

• 	关闭排气嘴。

• 	释放离合器踏板并将其向上拉出。

• 	重复排气过程直至排出的制动液干净且不含气泡。

2. 	离合器系统排气。

• 	紧固排气嘴。

• 	取下软管，盖上保护盖。

• 	操纵离合器踏板10次，并在必要时用手将踏板拉回到正常释放位置。

3. 注意: 必须添加完全清洁的制动液。

检查制动液面高度。

• 	制动液面高度必须在“MIN”和“MAX”标记之间。

• 	必要时添加DOT4制动液。

1999年8月起制造的车辆

4. 注意: 可用适当的制动系统排气设备为离合器系统排气。

一般注意事项:

• 	离合器操纵系统是自排气式的。部件的布置方式可使系统中的少许气体在系统中压缩并自动排出。

5. 将多余的制动液从储液罐中吸出，直至液面高度到达最低标记位置。

6. 	使用专用工具416-D001向储液罐内添加100毫升制动液。

7. 注意: 专用工具的储液罐必须低于排气嘴。连接软管必须正对着排气嘴安装。

安装专用工具，打开排气嘴，向离合器系统中泵入约80毫升制动液。

• 	用10 Nm的扭矩旋紧排气嘴。

• 	拆下专用工具。

• 	通过完全踩下离合器踏板4-5次，自动的为系统进行排气。

8. 注意: 必须添加完全干净的制动液。

检查制动液面高度。

•  制动液面高度必须位于最低和最高标记之间如果液面过低，制动报警灯将亮起。

•  必要时向储液罐内添加DOT4制动液。

9. 注意: 小心挂入倒档。

确认离合器工作正常。

• 	起动发动机，踩下离合器踏板，约2秒钟后小心挂入倒档。如果挂档中有较大噪音，则将离合器踏板完全踩下4-5次，为系统进行自动排气。

• 	等待约30秒后，再检查离合器的工作情况。如仍有过大噪音，重复排气过程。

### 换档连杆机构调节 (16 513 0)

所有车辆

1. 举升车辆。参见100-02章节。

2. 拆下排气管隔热板。

柴油发动机车辆

3. 拆下内侧驱动轴万向节隔热板。

1.6L 发动机车辆

4.拆下内侧驱动轴万向节隔热板。

5. 	拆下换档连杆机构中的换档连杆和换档稳定杆。

1.	拆下选档杆。

2.	拆下换档稳定杆。

6. 	调节换档机构。

• 	挂入四档（开始时换档轴位于空档位置）。

• 	使用9毫米直径的钻杆将换档杆锁止在四档位置。

7. 注意: 如果换档稳定杆无法安装，松动发动机和 变速驱动桥的安装支架。

安装换档稳定杆和选档杆。

1.安装选档杆。

2.安装换档稳定杆。

8. 	如必须，紧固发动机和变速驱动桥的安装支架。 参见303-01A章节。

9.安装排气管隔热板。

1.6L 发动机车辆

10. 安装内侧驱动轴万向节隔热板。

11. 	降下车辆。