# 308-02章节 离合器控制系统

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 308-02-2 |
| 说明与操作 |  |
| 离合器控制系统 | 308-02-3 |
| 诊断和测试 |  |
| 离合器控制系统 | 308-02-6 |
| 拆卸和安装 |  |
| 离合器总泵 | (16 856 0) | 308-02-7 |
| 离合器分泵 | (16 862 0) | 308-02-9 |

#### 润滑剂、油液、密封圈和密封胶

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| Super DOT 4 制动液 | ESD-M6C57-A |

离合器控制系统

| 描述 |  |
| --- | --- |
| 操纵方式 | 液压式 |
| 调节方式 | 自动调节式 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 离合器总泵固定螺栓 (两个螺栓) | 9 | - | 89 |
| 离合器分泵固定螺栓 (三个螺栓) | 10 | - | 89 |
| 液压保持阀 | 10 | - | 89 |

### 离合器控制系统

离合器操纵系统组件 (1999年8月前制造的车辆)

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 制动液储液罐 |
| 2 | - | 离合器总泵 |
| 3 | - | 离合器分泵和分离轴承总成 |
| 4 | - | 液压保持阀 |

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 压力油管 |
| 6 | - | 进油管 |

此系统应用了分隔式制动液储液罐。

踩下离合器踏板时，在离合器总泵内建立了油压，从而使离合器分泵内的分离轴承动作。

离合器操纵系统是自排气式的。系统部件的布置方式使少许数量的气体被压缩后自动排出。

离合器踏板出现故障时，操纵踏板需要更大的力，而且踏板的回位也变慢。

液压离合器的优点有：

– 	可自动调节。

– 	所需操纵力较小。

– 	磨损较小。

储液罐

制动液储液罐向液压离合器系统和制动系统提供制动液。

液压离合器系统和制动系统的油路在储液罐内分开。保证一系统的泄漏不会影响另一系统。

离合器总泵

离合器总泵产生操纵离合器的系统压力。

踩下离合器踏板时，总泵活塞推杆推动总泵活塞。总泵内的制动液就在压力作用下通过高压油管进入离合器分泵。

离合器分泵

中央离合器分泵与分离轴承总成通过三个螺栓固定在离合器壳体上。分离轴承通过过盈配合安装在分泵内。

总泵活塞推动制动液操纵分泵活塞，分泵活塞又轴向作用分离轴承。分离轴承的内圈作用在膜片弹簧舌上。这样就阻止了离合器片和飞轮间的摩擦接触。

离合器踏板释放后，膜片弹簧将分泵活塞推回到初始位置。离合器摩擦片和飞轮在弹力作用下又重新接合。

液压保持阀 (1999年8月前制造的车辆)

液压保持阀位于离合器分泵的入口端（高压油管处）。该阀在离合器踏板释放后，在分泵内保持约1 bar的油压。 该油压使分离轴承以80 – 100牛顿的力压在膜片弹簧上。当离合器踏板没有被踩下时，总泵与分泵间没有油压。从而振动不会传递到离合器踏板上，也就不需要进行离合器调节。

警告: 液压保持阀必须按规定扭矩紧固。

液压保持阀没有紧固到规定扭矩会导致损坏。从而使操纵离合器踏板更费力，踏板回位也变的缓慢。

液压保持阀 (1999年8月后制造的车辆)

不再使用液压保持阀，由一弹簧产生预压力。

离合器操纵系统部件 (1999年8月前制造的车辆)

| 编号 | 零件号 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 制动液储液罐 |
| 2 | - | 离合器总泵 |
| 3 | - | 离合器分泵及分离轴承总成 |
| 4 | - | 排气嘴 |
| 5 | - | 高压油管 |
| 6 | - | 进油管 |
| 7 | - | 固定夹 |

离合器控制系统

参见 308-00章节。

### 离合器总泵 (16 856 0)

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| Super DOT 4 制动液 | ESD-M6C57-A |

拆卸

警告: 制动液含有醇类和醚类化合物。严防眼部接触。在完成制动系统工作后应彻底清洗双手。如制动液不慎溅入眼中，应立即用大量清水清洗眼睛15分钟。如果疼痛感不消失，立即到医院治疗。如不慎吞下了制动液，喝大量清水以便引起呕吐。并立即到医院治疗。否则会导致人身伤害。

警告: 如制动液溅到了漆面上，应立即用清水冲洗。

1. 	取下蓄电池负极接线。相关信息参见414-01章节。

2. 	将制动液储液罐排净。

3. 	从离合器总泵上取下进油管和高压油管。

1.	取下软管夹。

• 	取下并密封进油管。

2.	拆下固定夹。

• 拆下并密封高压油管。

4. 	拆下卡簧并将离合器踏板向一侧移动约15毫米。

1.	拆下踏板支架。

2.	拆下离合器总泵活塞推杆。

• 	将踏板侧移约15毫米。

5. 	拆下离合器总泵。

1.	拆下两颗螺栓。

2.从踏板上取下活塞推杆，拆下离合器总泵。

安装

1. 	按与拆卸过程相反的顺序进行安装。

2. 	添加制动液。相关信息参见206-06章节。

3. 	离合器系统排气。相关信息参见308-00章节。

4. 接上蓄电池接地线。相关信息参见414-01章节。

### 离合器分泵 (16 862 0)

拆卸

1999年8月前制造的车辆

1. 	拆下变速器。相关信息参见308-03章节。

2.   警告: 制动液含有醇类和醚类化合物。严防眼部接触。在完成制动系统工作后应彻底清洗双手。如制动液不慎溅入眼中，应立即用大量清水清洗眼睛15分钟。如果疼痛感不消失，立即到医院治疗。如不慎吞下了制动液，喝大量清水以便引起呕吐。并立即到医院治疗。否则会导致人身伤害。

警告:  如制动液溅到了漆面上，应立即用清水冲洗。

警告:  确认车辆停在水平路面上。

拆下液压保持阀。

1.拆下保护盖。

2.	松开排气嘴。

3.	拆下液压保持阀。

3. 	拆下离合器分泵。

1.	拆下螺栓。

2.	拆下离合器分泵。

4. 注意: 离合器分离轴承是压力安装型的。

拆下离合器分离轴承。

• 	从离合器分泵上取下分离轴承。

1999年8月后制造的车辆

5. 	拆下变速器。相关信息参见308-03章节。

6. 	拆下离合器分泵。

1.拆下螺栓。

2.	拆下离合器分泵。

安装

1999年8月前制造的车辆

1. 注意: 离合器分离轴承是压力安装型的。

安装离合器分离轴承。

2. 	安装离合器分泵。

1.	在输入轴花键上涂抹耐高温润滑脂。

2. 插入离合器分泵。

3.	紧固螺栓。

3. 注意: 检查油封并在必要时更换。

安装液压保持阀.

• 旋紧排气嘴并盖上保护盖。

1999年8月后制造的车辆

4. 	安装离合器分泵。

1.	在输入轴花键上涂抹耐高温润滑脂。

2. 插入离合器分泵。

3.	紧固螺栓。

所有车辆

5. 安装变速器。相关信息参见308-03章节。

6. 离合器系统排气。相关信息参见308-00章节。