# 412-01章节  空气分配和过滤

车型: 2003.50 嘉年华

| 内容 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格和操作 |  |
| 空气分配和过滤 | 412-01-2 |
| 诊断和测试 |  |
| 空气分配和过滤 | 412-01-3 |
| 拆卸和安装 |  |
| 中央通风装置 | 412-01-4 |

### 空气分配和过滤

从进气口开始，新鲜空气经粉尘过滤器，风扇，暖风/空调系统后，然后到达各个通气口进入车内。

空气温度、流量和分配都能由控制开支开关控制。

汽车行使时，气流通过一个特殊形状的通风口排放出去，也可经过侧窗排出车外。

这种积极的通风方式能使车窗保持清洁和空气流通。

通风口

| 编号 | 零件号 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 左/右调节 |
| 2 |  | 上/下调节 |
| 3 |  | 开/关调节 |

– 	当空气分配开关转到“OFF”位置，风扇将完全关闭。

### 空气分配和过滤

请参阅412-00节

### 中央通风装置

拆卸

1. 拆卸组合仪表框。

• 	拆下外罩。

2. 拆卸组合仪表框（续）。

1.螺钉

2.卡扣

• 	取出销子

3. 拆卸开关 (图示面板已拆下)。

1.前风窗加热开关

2.后风窗加热开关

3.时钟

4.雾灯开关

5.后雾灯开关

安装

1. 	按相反循序安装元件。