# 417-02章节  车内照明

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 内容 | 页码 |
| --- | --- |
| 诊断与测试 |  |
| 车内照明 | 417-02-2 |
| 检查与确认 | 417-02-2 |
| 故障检查表 | 417-02-2 |
| 定点测试 | 417-02-2 |

### 车内照明

图示和连接器信息请参阅线束 417-02 节。

#### 检查与确认

1. 	确认顾客的故障。

2. 	目视检查有无电器方面受损的明显迹象。

#### 目视检查表

电器

- 保险

- 线束

- 连接器

- 灯泡

- 灯

- 开关

3. 	如所观察或提出的问题的明显原因已经发现，在进行下一步工作以前将它修复。

4. 	如故障不明显，根据故障诊断表确认该故障。

#### 故障检查表

| 现象 | 可能故障原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 顶蓬灯失效 | •灯泡 •顶蓬灯 •线路 | • 转到定点测试 A |
| • 顶蓬灯一直亮 | •顶蓬灯 | • 更换车内照明灯。测试并运行系统是否正常 |
| • 车门打开不能使顶蓬灯亮 | •线路 •开关 | • 转到定点测试 B |
| • 行李箱灯失效 | •灯泡 •行李箱灯 •行李箱开关 •线路 | • 转到定点测试 C |
| •阅读灯失效 | •灯泡 •阅读灯 •线路 | • 转到定点测试 D |

#### 定点测试

注意: 使用数字万用表进行电器测试

定点测试 A: 顶蓬灯失效

| 现象 | 详细描述/结果/措施 |
| --- | --- |
| A1: 检查线路 29-LC7开路 |
|  | 1 断开顶蓬灯C29a |
|  | 2 测量 C29a插脚 1（线路 29-LC7 (OG/BU)）与接地点之间的电压 |
|  | • 电压高于10 伏? |
|  |  是 |
|  | 转到 A2 |
|  |  否 |
|  | 查找并修复线路。测试并运行系统是否正常。 |
| A2: 检查线路31-LC7 (BK)开路 |
|  | 1 断开顶蓬灯 C29b |
|  | 2 测量顶蓬灯C29b插脚 2（线路 31-LC7 (BK)）与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于5欧姆? |
|  |  是 |
|  | 更换顶蓬灯。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 查找并修复线路。测试并运行系统是否正常 |

定点测试 B: 车门打开不能使顶蓬灯亮

| 现象 | 详细描述/结果/措施 |
| --- | --- |
| B1: 检查线路31S-LC29, 31S-LC30, 31S-LC32 AND 31S-LC33 的开路 |
|  | 1 断开顶蓬灯 C29b |
|  | 2 断开失效的车门开关 • C101 – 左前车门开关 • C103 – 右前车门开关 • C105 – 左后车门开关 • C104 – 右后车门开关 |
|  | 3 测量顶蓬灯C29b插脚1线路31S-LC7 (BK/BU)与失效的车门开关之间的电阻 • C101 插脚1线路31S-LC29 (BK/RD). • C103 插脚1线路31S-LC30 (BK/GN). • C105 插脚1线路31S-LC32 (BK/OG). • C104 插脚1线路31S-LC33 (BK/OG). |
|  | • 电阻低于5欧姆? |
|  |  是 |
|  | 更换车门开关。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 修复有问题的线路。测试并运行系统是否 正常 |

定点测试C: 行李箱灯故障

| 现象 | 详细描述/结果/措施 |
| --- | --- |
| C1: 检查行李箱灯线路开路 |
|  | 1 打开行李箱盖 |
|  | 2 断开行李箱灯C132 |
|  | 3 测量行李箱灯C132插脚1线路29-LB25 (OG/BU)与插脚2线路31S-LB26 (BK/OG)之间的电压 |
|  | • 电压高于10伏? |
|  |  是 |
|  | 更换行李箱灯。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 转到 C2 |
| C2: 检查行李箱灯的电源供应 |
|  | 1 测量行李箱灯C132插脚1线路29-LB25 (OG/BU)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压高于10伏? |
|  |  是 |
|  | 转到 C3 |
|  |  否 |
|  | 修复线路29-LB25 (OG/BU)。测试并运行系统是否正常 |
| C3: 检查31-MB20 (BK)的开路 |
|  | 1 断开行李箱开关C337 |
|  | 2 测量行李箱C337插脚3线路31-MB20 (BK)与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于 5 欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 C4 |
|  |  否 |
|  | 修复线路。测试并运行系统是否正常 |
| C4: 检查线路 31S-LB26 (BK/OG) 开路 |
|  | 1 测量行李箱C337插脚2线路31S-LB26 (BK/OG)与行李箱灯C132插脚2线路31S-LB26 (BK/OG)之间的电阻 |
|  | • 电阻低于5欧姆？ |
|  |  是 |
|  | 更换行李箱开关。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 修复线路。测试并运行系统是否 正常 |

定点测试D: 阅读灯故障

| 现象 | 详细描述/结果/措施 |
| --- | --- |
| D1: 确认失效的阅读灯 |
|  | 1 操作左侧和右侧阅读灯 |
|  | • 全部失效? |
|  |  是 |
|  | 转到 D2 |
|  |  否 |
|  | 转到 D3 |
| D2: 检查线路29-LB21 (OG/BK)开路 |
|  | 1 断开右侧阅读灯 C33 |
|  | 2 测量右侧阅读灯C33插脚2线路29-LB21 (OG/BK)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压高于10伏? |
|  |  是 |
|  | 修复线路31-LB21 (BK)。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 修复线路29-LB21 (OG/BK)。测试并运行系统是否正常 |
| D3: 确认失效的阅读灯 |
|  | 1 操作左侧和右侧阅读灯 |
|  | • 右侧阅读灯失效？ |
|  |  是 |
|  | 更换右侧阅读灯。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 转到 D4 |
| D4: 检查线路 29-LB14 (OG) 开路 |
|  | 1 D断开左侧阅读灯C32 |
|  | 2 测量左侧阅读灯C32插脚2线路29-LB14 (OG)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压高于 10 伏? |
|  |  是 |
|  | 转到 D5 |
|  |  否 |
|  | 修复线路。测试并运行系统是否正常 |
| D5: 检查检录31-LB14 (BK)开路 |
|  | 1 M测量左侧阅读灯C32插脚1线路31-LB14 (BK)与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于5欧姆? |
|  |  是 |
|  | 更换左侧阅读灯。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 修复线路。测试并运行系统是否正常 |