# 418-00章节  模块通信网络

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 内容 | 页码 |
| --- | --- |
| 说明与操作 |  |
| 模块通信网络 | 418-00-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 模块通信网络 | 418-00-6 |
| 检查与确认 | 418-00-6 |
| 故障诊断表 | 418-00-6 |
| 定点测试 | 418-00-8 |
| 元件测试 | 418-00-53 |

## DESCRIPTION AND OPERATION

### 模块通信网络

综述

模块通信网络是在不同的总线系统的基础上建立起来的。

在总线系统里，几个模块通过一根或两根数据线相连。

与传统电流控制方式不同，这些线缆能独立传输数据(控制命令信号)。

总线系统传输的是完整的数据包，而不仅是“开/关”肪冲信号。这些数据包不仅包含“开/关”脉　冲信号，还包含一些关于数据包传输地址，数据包大小以及数据包监控信息。

所以在通信网络里，不同的模块使用同一种语言是非常重要的。我们称这种语言为通信协议。

Ford生产的汽车有 3 种不同总线系统，每一种系统都有其自己的通信协议。

·标准的共同协议 (SCP)总线系统

·国际标准化组织 (ISO) 9141总线系统

·控制器区域网络 (CAN)总线系统

通信协议能使所有模块可以随时传递和接收信息。

总线系统的优点:

·缩短传递线路

·在模块之间进行数据交换

·减少电子元件和插头，从而提高可靠性

·能更方便的进行故障诊断

·降低模块-线束成本

网络元件

嘉年华使用两种不同的总线系统进行模块数据通信，通过数据诊断接口(DLC)将模块和诊断工具连接起来

CAN 数据通信 总线系统由两根互相缠绕的电线组成。借助这两根线可以在模块之间和模块与诊断工具之间进行通信。如果这两根线中有一根断路或对地短路，或电源供应出现故障，模块与诊断工具之间的通信就不能进行。

ISO 9141数据通信总线系统由一根线组成。如这根线断路或短路，或电源供应出现故障，模块与诊断工具之间的数据通信就不能进行。

数据诊断接口是一个标准的16针接头，将数据通信线(CAN 和 ISO 9141)、电源供应与诊断工具连接起来。

动力控制模块(PCM)控制与发动机管理有关和排放有关的所有功能。通过CAN数据 总线系统与其它模块进行通信。DLC还有一个接口通过ISO 9141 总线系统读出模块的故障代码。

乘员保护控制模块(RCM)控制驾驶员和乘客安全气囊、侧气囊和爆炸式安全带张紧器。乘员保护控制模块通过ISO 9141 数据总线系统与DLC连接起来可以读出模块的故障代码。

ABS模块控制防抱死制动系统，通过CAN 数据 总线系统与DLC连接起来可以读出模块中的故障代码。

防盗/中控锁模块控制关闭和警告系统，通过ISO 9141数据总线系统与DLC连接起来可以读出模块中的故障代码。

如汽车配置的是手动变速箱，仪表板（ICL）通过CAN数据总线 系统与DLC连接起来。

如汽车配置的是自动变速箱，自动变速箱模块通过CAN数据总线 系统与DLC连接起来。

CAN 总线网络示意图 – 配置手动变速器的汽车

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 动力控制模块(PCM) |
| 2 | 防抱死制动模块(ABS) |
| 3 | 仪表板(ICL) |

CAN 总线 系统网络示意图 – 配置自动变速器的汽车

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 动力控制模块(PCM) |
| 2 | 防抱死制动模块(ABS) |
| 3 | 自动变速器模块 |

ISO 总线系统网络示意图

| 编号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 动力控制模块(PCM) |
| 2 | 乘员保护控制模块(RCM) |
| 3 | 防抱死制动模块(ABS) |
| 4 | 防盗/中控锁模块 |

## DIAGNOSIS AND TESTING

### 模块通信网络

图示和接头信息请参阅线束诊断418-00节。

| 专用工具 |
| --- |
|  | 端子探针套装工具 418-S035 |
|  | 全球诊断系统(WDS) 418-F224 |

通用工具

数字万用表

#### 检查和确认

1. 	确定故障。

2. 目测有无电器或机械故障的明显迹象。

#### 目视检查表

电器

• 保险 • 线束 • 接头

- 如所观察或提出的问题的明显原因已经发现，在进行下一步工作以前将它修复（如可能的话）。

- 如故障不明显，使用WDS检查所有模块。如WDS显示存在故障代码，将故障修复。测试并运行系统是否正常。

5. 	如没有故障代码显示，确认症状和参阅故障诊断表。

6. 	测试或消除所有故障后，使用WDS检查汽车上装备的所有模块，清除故障代码。汽车进行路试。再一次检查所有模块。

#### 故障诊断表

| 现象 | 可能的故障源 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| •安全气囊模块对诊断工具没有反应 | •保险 •线路 •安全气囊模块 | • 转到定点测试 A |
| • 防抱死制动模块对诊断工具没有反应 | •保险 •线路 •ABS 模块 | • 转到定点测试 B |
| • 动力控制模块(PCM)对诊断工具没有反应 | •保险 •线路 •动力控制模块(PCM) | • 转到定点测试 C |
| • 防盗/中控锁模块对诊断工具没有反应 | •保险 •线路 •防盗/中控锁模块 | • G转到定点测试 D |
| • 仪表板对诊断工具(ICL)没反应 – 配置自动变速器的汽车 | •保险 •线路 | • 转到定点测试 E |
| • 自动变速器对诊断工具没反应 – 配置自动变速器的汽车 | •保险 •线路 | • 转到定点测试 F |
| •不能进行模块/网络通信 | •线路 •防抱死制动(ABS)模块 •动力控制模块(PCM) •自动变速器模块—配置自动变速器的汽车 •仪表板(ICL) – 配置手动变速器的汽车 | • 转到定点测试G |

#### 定点测试

定点测试A: 安全气囊模块对诊断工具没有反应

| 现象 | 详细描述/结果/措施 |
| --- | --- |
| 警告: 为尽可能地减少气囊的提前爆炸，在断开乘员保护系统的电器接头之前需断开蓄电池负极线，然后再至少等待一分钟。不遵循以上说明有可能对人体造成伤害。 |
| 警告: 为尽可能地减少气囊的提前爆炸，对乘员保护系统进行操作时，请勿使用音响钥匙密码储存器。 不遵循以上说明，有可能对人体造成伤害。 |
| 警告: 严禁使用探针对安全气囊模块的电器接头或其它元件进行测试。不遵循以上说明有可能对人体造成伤害。 |
| A1: 确定故障现象 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF 位置 |
|  | 2 接上诊断工具 |
|  | 3 选择动力控制模块(PCM) |
|  | • 诊断工具能否和PCM建立通信? |
|  |  是 |
|  | 转到 A10 |
|  |  否 |
|  | 转到 A2 |
| A2: 检查保险 F2 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF 位置 |
|  | 2 检查保险 F2 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 A3 |
|  |  否 |
|  | 更换保险 F2 (10 A)。测试并运行系统是否正常。如保险再一次烧断，利用电路图查找并修复线路的对地短路 |
| A3: 检查保险 F2电源供应 |
|  | 1 接上保险 F2 (CJB) |
|  | 2 测量保险F2 (10 A) 与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 A4 |
|  |  否 |
|  | 使用电路图修复保险F2 电源供应。测试并运行系统是否正常 |
| A4: 检查数据诊断接口（DLC） (插脚16)上的电压 |
|  | 1 测量DLC C31,插脚16, （线路29-PB9 (OG)）与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 A5 |
|  |  否 |
|  | 使用电路图查找并修复DLC与保险F2之间线路的开路。测试并运行系统是否正常 |
| A5: 检查DLC (插脚 9)上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到ON位置 |
|  | 2 测量DLC, C31,插脚 9,（线路15-RA1 (GN/RD)）与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 A6 |
|  |  否 |
|  | 使用电路图查找并修复 DLC与点火开关之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| A6: 检查DLC (插脚 4)的接地情况 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 测量DLC, C31, 插脚 4（线路31-PB9 (BK)）与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 A7 |
|  |  否 |
|  | 使用电路图查找并修复DLC 和接地点G8之间线路的开路。测试并运行系统是否正常 |
| A7: 检查DLC (插脚 5)的接地情况 |
|  | 1 测量DLC, C31, 插脚 5（线路91-PC3 (BK/BU)）与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于 2 欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 A8 |
|  |  否 |
|  | 使用电路图查找并修复 DLC和接地点G1之间 线路的开路。测试并运行系统是否正常 |
| A8: 检查ISO 总线系统的电源短路 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 断开蓄电池负极线 |
|  | 3 断开ABS模块 C420 |
|  | 4 断开PCM C43 |
|  | 5 断开安全气囊模块C334 |
|  | 6 断开防盗/中控锁模块C330 |
|  | 7 接上蓄电池负极线 |
|  | 8 将点火开关转到ON位置 |
|  | 9 测量DLC, C31,插脚 7（线路4-EE1 (GY/RD)）与接地点之间的电压 |
|  | • 有电压显示? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图查找并修复线路到接头 S120 之间的电源短路。测试并运行系统是否正常。 |
|  |  否 |
|  | 转到 A9 |
| A9: 检查ISO总线系统对地短路 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 测量DLC, C31,插脚7（线路4-EE1 (GY/RD)） 接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻高于 10,000 欧姆? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图，查找并修复DLC与接点S120之间的线路4-EE1 (GY/RD)的开路。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复线路的短路。测试并运行系统是否 正常 |
| A10: CHECK FUSE F35 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 检查保险F35 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 A11 |
|  |  否 |
|  | 更换保险 F35 (10 A)。测试并运行系统是否正常。如保险继续熔断，根据电路图查找并修复对地短路 |
| A11: 检查保险F35上的电压 |
|  | 1 接上保险F35 (CJB) |
|  | 2 将点火开关转到ON 位置 |
|  | 3 测量保险F35 (10 A)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 A12 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图修复保险 F35电源供应。测试并运行系统是否正常 |
| A12: 检查安全气囊模块上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF 位置 |
|  | 2 断开蓄电池负极线 |
|  | 3 断开安全气囊模块 C334 |
|  | 4 接上蓄电池负极线 |
|  | 5 将点火开关转到 ON位置 |
|  | 6 测量安全气囊模块接头 C334插脚8（线路94-JA10 (VT/OG)）与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 A13 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复安全气囊模块与保险F35之间线路 94-JA10 (VT/OG)开路。测试并运行系统是否正常 |
| A13: 检查安全气囊模块的接地情况 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 测量安全气囊模块接头 C334插脚9（线路91-JA10 (BK/RD)）与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于2 欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到A14 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复安全气囊模块与接地点G11之间线路91-JA10 (BK/RD)中的开路。测试并运行系统是否正常 |
| A14: 检查安全气囊模块与DLC之间线路开路 |
|  | 1 测量安全气囊模块接头 C334插脚7（线路 4-JA7 (GY/RD)）与 DLC接头 C31插脚 7线路（ 4-EE1 (GY/RD)）之间的电阻 |
|  | • 电阻低于2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 检查。如有必要更换安全气囊模块。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复安全气囊模块与接头S120之间线路 4-JA7 (GY/RD)开路。测试并运行系统是否正常 |

定点测试B: 检查防抱死制动（ABS）模块对诊断工具没有反应

| 现象 | 详细描述/结果/措施 |
| --- | --- |
| 警告: 为尽可能地减少气囊的提前爆炸，在断开乘员保护系统的电器接头之前需断开蓄电池负极线，然后再至少等待一分钟。不遵循以上说明有可能对人体造成伤害。 |
| 警告: 为尽可能地减少气囊的提前爆炸，对乘员保护系统进行操作时，请勿使用音响钥匙密码存储器。 不遵循以上说明，有可能对人体造成伤害。 |
| 警告: 严禁使用探针对安全气囊模块的电器接头或其它元件进行测试。不遵循以上说明有可能对人体造成伤害。 |
| B1: 确定故障现象 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 接上诊断工具 |
|  | 3 选择动力控制模块(PCM) |
|  | • 能否与 PCM建立通信? |
|  |  是 |
|  | 转到B10 |
|  |  否 |
|  | 转到 B2 |
| B2: 检查保险F2 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 检查保险 F2 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 B3 |
|  |  否 |
|  | 更换保险 F2 (10 A)。测试并运行系统是否正常。如保险再次熔断，根据电路图查找并修复对地短路 |
| B3: 检查保险 F2上的电压 |
|  | 1 接上保险F2 (CJB) |
|  | 2 测量保险 F2 (10 A) 与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 B4 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图修复保险 F2的电源供应。测试并运行系统是否正常 |
| B4: 检查数据诊断接口(DLC) (插脚 16)上的电压 |
|  | 1 测量DLC接头 C31插脚16（线路29-PB9 (OG)）与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到B5 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC和保险 F2之间线路开路。测试并运行系统是否正常 |
| B5: 检查DLC (插脚 9)上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到ON位置 |
|  | 2 测量DLC接头 C31插脚9（线路15-RA1 (GN/RD)）与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 B6 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与点火开关之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| B6: 检查DLC (插脚 4)上的接地情况 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 测量 DLC接头 C31插脚4（线路31-PB9 (BK)）与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 B7 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与接地点G8之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| B7: 检查DLC (插脚 5)上的接地情况 |
|  | 1 测量 DLC接头 C31插脚5（线路91-PC3 (BK/BU)）与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 B8 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与接地点G1之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| B8: 检查ISO 总线系统的电源短路情况 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 断开蓄电池负极线 |
|  | 3 断开安全气囊模块C334 |
|  | 4 断开动力控制模块(PCM) C43 |
|  | 5 断开防盗/中控锁模块 C330 |
|  | 6 断开 ABS模块 C420 |
|  | 7 接上蓄电池负极 |
|  | 8 将点火开关转到 ON位置 |
|  | 9 测量DLC接头C31插脚7（线路4-EE1 (GY/RD),）与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图查找并修复线路到接头S120D的电源短路。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 转到 B9 |
| B9: 检查ISO 总线系统对地短路 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 测量DLC接头 C31插脚7（线路4-EE1 (GY/RD),）与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻高于10,000 欧姆? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与接头S120之间 4-EE1 (GY/RD)中的开路。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复线路到接头S120之间的对地短路。测试并运行系统是否正常 |
| B10: 检查保险 F14 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 检查保险 F14 (CJB) |
|  | • 保险完好？ |
|  |  是 |
|  | 转到 B11 |
|  |  否 |
|  | 更换保险F14 (20 A)。测试并运行系统是否正常，如保险再次熔断，根据电路图查找并修复对地短路 |
| B11: 检查保险 F14上电压 |
|  | 1 接上保险F14 (CJB) |
|  | 2 测量保险F14 (20 A)与接地点之间电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 B12 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图修复保险F14的电源供应。测试并运行系统是否正常 |
| B12: 检查保险 F25 |
|  | 1 检查保险F25 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 B13 |
|  |  否 |
|  | 更换保险 F25 (30 A)。测试并运行系统是否正常，如保险再次熔断，根据电路图查找并修复对地短路 |
| B13: 检查保险F25上的电压 |
|  | 1 接上保险 F25 (CJB) |
|  | 2 测量保险F25 (30 A)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 B14 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图修复保险F25电源供应。测试并运行系统是否正常 |
| B14: 检查保险F34 |
|  | 1 检查保险 F34 (CJB) |
|  | • 保险完好？ |
|  |  是 |
|  | 转到 B15 |
|  |  否 |
|  | 更换保险 F34 (3 A)。测试并运行系统是否正常。如保险再次熔断，查找并修复对地短路. |
| B15: 检查保险F34上的电压 |
|  | 1 接上保险 F34 (CJB) |
|  | 2 将点火开关转到ON 位置 |
|  | 3 测量保险F34与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 B16 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图修复保险F34上的电源供应。测试并运行系统是否正常 |
| B16: 检查ABS模块（插脚32）上的电源供应 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 断开 ABS 模块 C42 |
|  | 3 测量ABS 模块接头 C420插脚 32（线路29-CF6 (OG/YE)）与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 B17 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复ABS模块与保险F14之间线路 29-CF6 (OG/YE)开路。测试并运行系统是否正常 |
| B17: 检查ABS模块 (插脚 1)上的电压 |
|  | 1 测量ABS模块接头 C420插脚 1（线路 29-CF13 (OG/BU)）与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 B18 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复ABS模块与保险F25之间线路的开路。测试并运行系统是否正常 |
| B18: 检查ABS模块 (插脚 4)上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到ON 位置 |
|  | 2 测量ABS模块接头C420插脚4（线路 15-CF6 (GN/YE)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 B19 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复ABS模块与保险F34之间线路15-CF6 (GN/YE) 中的开路。测试并运行系统是否正常 |
| B19: 检查ABS模块的接地情况 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 根据电路图查找并修复ABS模块接头C420插脚16（线路31-CF6（BK）与接地点之间线路的电阻 |
|  | 3 根据电路图查找并修复ABS模块接头C420插脚17（线路31-CF13（BK）与接地点之间线路的电阻 |
|  | • 电阻都低于2欧姆？ |
|  |  是 |
|  | 转到 B20 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复ABS模块与接地点之间开路。测试并运行系统是否正常 |
| B20: 检查ABS模块与DLC之间线路开路 |
|  | 1 测量ABS模块接头C420插脚2（线路4-EE6 (GY)）与DLC接头 C31插脚7之间的电阻 |
|  | • 电阻低于2欧姆？ |
|  |  是 |
|  | 检查。如有必要更换ABS模块。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复ABS模块与接头S120之间 4-EE6 (GY)的开路。测试并运行系统是否正常 |

定点测试 C: 动力控制模块(PCM)对诊断工具没有反应

| 现象 | 详细描述/结果/措施 |
| --- | --- |
| 警告: 为尽可能地减少气囊的提前爆炸，在断开乘员保护系统的电器接头之前需断开蓄电池负极线，然后再至少等待一分钟。不遵循以上说明有可能对人体造成伤害。 |
| 警告: 为尽可能地减少气囊的提前爆炸，对乘员保护系统进行操作时，请勿使用音响钥匙密码存储器。 不遵循以上说明，有可能对人体造成伤害。 |
| 警告: 严禁使用探针对安全气囊模块的电器接头或其它元件进行测试。不遵循以上说明有可能对人体造成伤害。 |
| C1: 检查保险 F2 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 检查保险 F2 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 C2 |
|  |  否 |
|  | 更换保险 F2 (10 A)。测试并运行系统是否正常。如保险再次熔断，根据电路图查找并修复对地短路 |
| C2: 检查保险F2的电压 |
|  | 1 接上保险 F2 (CJB) |
|  | 2 测量保险F2 (10 A)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 C3 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图修复保险F2 上的电源供应。测试并运行系统是否正常 |
| C3: 检查DLC (插脚16)上的电压 |
|  | 1 测量DLC接头 C31插脚16（线路29-PB9 (OG)）与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 C4 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与保险 F2之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| C4: 检查DLC (插脚 9)上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到ON位置 |
|  | 2 测量DLC接头C31插脚 9（线路15-RA1 (GN/RD),）与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到C5 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与点火开关之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| C5: 检查DLC (插脚 4)的接地情况 |
|  | 1 将点火开关转到OFF 位置 |
|  | 2 测量DLC接头C31插脚 4（线路31-PB9 (BK)）与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 C6 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与接地点之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| C6: 检查DLC (插脚 5)的接地情况 |
|  | 1 测量DLC接头C31插脚5（线路 91-PC3 (BK/BU)）与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 C7 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与接地点G1之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| C7: 检查保险F4 |
|  | 1 检查保险 F4 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 C8 |
|  |  否 |
|  | 更换保险 F4 (10 A)。测试并运行系统是否正常，如保险再次熔断，根据电路图查找并修复对地短路情况 |
| C8: 检查保险F4的电压 |
|  | 1 接上保险 F4 (CJB) |
|  | 2 测量保险F4 (10 A)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 C9 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复保险F4的电源供应。测试并运行系统是否正常 |
| C9: 检查保险F20 |
|  | 1 检查保险 F20 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 C10 |
|  |  否 |
|  | 更换保险。测试并运行系统是否正常。如保险再次熔断，根据电路图查找并修复对地短路 |
| C10: 检查保险 F20上的电压 |
|  | 1 接上保险 F20 (CJB) |
|  | 2 将点火开关转到 ON位置 |
|  | 3 测量保险F20 (15 A)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 C11 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复保险F20的电压供应。测试并运行系统是否正常 |
| C11: 检查PCM (插脚7)上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 断开 PCM C43 |
|  | 3 测量PCM接头 C43插脚7（线路29-PC28 (OG/YE)）与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 C12 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复PCM与保险F4之间线路29-PC28 (OG/YE)的开路。测试并运行系统是否正常 |
| C12: 检查PCM (插脚13)上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到 ON 位置 |
|  | 2 测量PCM接头 C43插脚13（线路14-PC28 (VT/YE)）与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 C13 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复PCM与保险F20之间线路1429-PC28 (VT/YE )的开路。测试并运行系统是否正常 |
| C13: 检查 PCM 上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 在 PCM线束侧接头C43插脚14线路31S-PD14(BK/YE)与接地点之间接入带有保险的跨接线(1A )。 |
|  | 3 测量PCM接头 C43插脚44线路14S-PC28 (VT/YE)与接地点之间的电压 |
|  | 4 测量PCM接头 C43插脚43线路14S-PC28A (VT/YE)与接地点之间的电压 |
|  | 5 测量PCM接头 C43插脚44线路14S-PC28 B(VT/YE)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 C19 |
|  |  否 |
|  | 有一个测量值没有显示蓄电池电压： 根据电路图查找并修复PCM与与接点S15之间线路的开路。测试并运行系统是否正常 |
|  | 所有测量值都没有显示蓄电池电压： 转到 C14 |
| C14: 检查电源保持继电器(插脚 5)上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 断开电源保持继电器C7 |
|  | 3 测量电源保持继电器插座 C7插脚5线路29-PD15 (OG/BU)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到C15 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复电源保持继电器与保险F4之间线路29-PD15 (OG/BU)的开路。测试并运行系统是否正常 |
| C15: 检查电源保持继电器（插脚 2）上的电压 |
|  | 1 测量电源保持继电器插座 C7插脚2线路 29-PD14 (OG/YE)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 C16 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复电源保持继电器插脚2与插脚5之间线路29-PD14 (OG/BU)的开路。测试并运行系统是否正常 |
| C16: 检查电源保持继电器与PCM之间线路开路 |
|  | 1 根据电路图查找并修复电源保持继电器插座C7插脚1线路31S-PD14 (BK/YE)与PCM接头C43插脚14线路31S-PD14 (BK/YE)之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
|  | • 电阻低于2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 C17 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复电源保持继电器与PCM之间线路31S-PD14 (BK/YE)开路。测试并运行系统是否正常 |
| C17: 检查电源保持继电器与PCM之间线路的开路 |
|  | 1 根据电路图查找并修复电源保持继电器插座C7插脚3线路14S-PC2 (VT/BU)与PCM接头C43插脚44线路14S-PC28 (VT/YED1)之间的电阻。测试并运行系统是否正常 |
|  | • 电阻低于 2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 C18 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复电源保持继电器与接头S15之间线路14S-PC2 (VT/BU)的开路。测试并运行系统是否正常 |
| C18: 检查电源保持继电器 |
|  | 1 电源保持继电器的检查请参阅本节的元件测试 |
|  | • 电源保持继电器完好? |
|  |  是 |
|  | 检查。如有必要更换PCM。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 更换电源保持继电器。测试并运行系统是否正常 |
| C19: 检查PCM的接地情况 |
|  | 1 测量PCM接头 C43插脚3线路31-PC28 (BK)与接地点之间的电阻 |
|  | 2 测量PCM接头 C43插脚61线路31-PC28A (BK) 与接地点之间的电阻 |
|  | 3 测量PCM接头 C43插脚80线路31-PC28B (BK)与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻都低于 2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 C20 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复PCM与接头S70之间的电路开路。测试并运行系统是否正常 |
| C20: 检查 PCM (信号接地插脚)的接地情况 |
|  | 1 测量PCM 接头C43插脚 51线路91-PC28 (BK/YE)与接地点之间的电阻 |
|  | 2 测量PCM 接头C43插脚 53线路91-PC28A(BK/YE)与接地点之间的电阻 |
|  | 3 测量PCM 接头C43插脚73线路91-PC28C(BK/YE)与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻都低于 2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 C21 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复PCM与接头S17之间的电路开路。测试并运行系统是否正常 |
| C21: 检查PCM与DLC之间线路开路 |
|  | 1 测量PCM 接头C43插脚 71线路4-EE14 (GY/VT),与DLC接头C31插脚7之间的电阻 |
|  | • 电阻低于2? |
|  |  是 |
|  | 转到C22 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复PCM与DLC之间线路开路。测试并运行系统是否正常 |
| C22: 检查ISO 总线系统电源短路 |
|  | 1 断开蓄电池负极线 |
|  | 2 断开安全气囊模块C334 |
|  | 3 断开ABS模块C420 |
|  | 4 断开防盗/中控锁模块C330 |
|  | 5 接上蓄电池负极线 |
|  | 6 将点火开关转到ON位置 |
|  | 7 测量DLC接头C31线路 4-EE1 (GY/RD)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图查找并修复线路到S120线路的电源短路。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 转到C23 |
| C23: 检查ISO 总线 系统对地短路 |
|  | 1 将点火开关转道OFF位置 |
|  | 2 测量DLC接头插脚7线路 4-EE1 (GY/RD)与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻高于 10,000欧姆? |
|  |  是 |
|  | 检查。如有必要更换PCM。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复线路到接头S120的对地短路。测试并运行系统是否正常 |

定点测试D: 防盗/中控锁对诊断工具没有反应

| 现象 | 详细描述/结果/措施 |
| --- | --- |
| 警告: 为尽可能地减少气囊的提前爆炸，在断开乘员保护系统的电器接头之前需断开蓄电池负极线，然后再至少等待一分钟。不遵循以上说明有可能对人体造成伤害。 |
| 警告: 为尽可能地减少气囊的提前爆炸，对乘员保护系统进行操作时，请勿使用音响钥匙密码存储器。 不遵循以上说明，有可能对人体造成伤害。 |
| 警告: 严禁使用探针对安全气囊模块的电器接头或其它元件进行测试。不遵循以上说明有可能对人体造成伤害。 |
| D1: 检查故障现象 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 接上诊断工具 |
|  | 3 选择动力控制模块(PCM) |
|  | • 能和PCM建立通信吗？ |
|  |  是 |
|  | 转到 D10 |
|  |  否 |
|  | 转到 D2 |
| D2: 检查保险 F2 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 检查保险F2 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 D3 |
|  |  否 |
|  | 更换保险F2 (10 A)，测试并运行系统是否正常。如保险再次熔断，查找并修复对地短路 |
| D3: 检查保险F2上的电压 |
|  | 1 接上保险F2 (CJB) |
|  | 2 测量保险F2 (10 A)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 D4 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图修复保险F2的电源供应。测试并运行系统是否 正常 |
| D4: 检查DLC（插脚16）上的电压 |
|  | 1 测量DLC接头C31插脚16线路 29-PB9 (OG)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 D5 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与保险F2之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| D5: 检查DLC (插脚9)的电压 |
|  | 1 将点火开关转到ON 位置 |
|  | 2 测量DLC接头C31插脚9线路5-RA1 (GN/RD),与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到D6 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与点火开关之间的线路开路。测试并运行系统是否正常 |
| D6: 检查DLC (插脚 4)的接地情况 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 测量DLC接头C31插脚4线路31-PB9 (BK)与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 D7 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与接地点G8 线路开路。测试并运行系统是否正常 |
| D7: 检查DLC (插脚5)的接地情况 |
|  | 1 测量DLC接头C31接头5线路 91-PC3 (BK/BU)与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于 2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 D8 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC和接地点G1之间的线路开路。测试并运行系统是否正常 |
| D8: 检查ISO 总线系统电源对地短路 |
|  | 1 断开蓄电池负极线 |
|  | 2 断开安全气囊模块 C334 |
|  | 3 断开ABS模块C420 |
|  | 4 断开PCM C43 |
|  | 5 断开防盗/中控锁模块 C331 |
|  | 6 接上蓄电池负极线 |
|  | 7 将点火开关转到ON位置 |
|  | 8 测量DLC接头 C31插脚7线路 4-EE1 (GY/RD)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图查找并修复线路到接头S74之间的对电源短路。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 转到 D9 |
| D9: 检查 ISO 总线 系统对地短路 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 测量DLC接头C31插脚7线路4-EE1 (GY/RD),与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻高于10,000 欧姆? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC和接头S120之间的4-EE1 (GY/RD) 的开路。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复线路到接头S120的对地短路。测试并运行系统是否 正常 |
| D10: 检查保险 F23 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 检查保险F23 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 D11 |
|  |  否 |
|  | 更换保险F23 (20 A)。测试并运行系统是否正常。如保险再次熔断，根据电路图查找并修复线路的对地短路 |
| D11: 检查保险F23上的电压 |
|  | 1 接上保险F23 (CJB) |
|  | 2 测量保险F23 (20 A) 与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池 电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 D12 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图F23修复保险上电源供应。测试并运行系统是否正常 |
| D12: 检查保险E F19 |
|  | 1 检查保险F19 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 D13 |
|  |  否 |
|  | 更换保险 F19 (7.5 A)。测试并运行系统是否正常。如保险再次熔断，根据电路图查找并修复线路 的对地短路 |
| D13: 检查保险 F19上的电压 |
|  | 1 接上保险F19 (CJB) |
|  | 2 将点火开关转到ACCESSORY位置 |
|  | 3 测量保险F19 (7.5 A)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 D14 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图修复保险 F19电源供应。测试并运行系统是否正常 |
| D14: 检查保险F36 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 检查保险F36 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 D15 |
|  |  否 |
|  | 更换保险F36 (7.5 A)。测试并运行是否正常，如保险再次熔断，根据电路图查找并修复线路的对地短路 |
| D15: 检查保险 F36上的电压 |
|  | 1 接上保险F36 (CJB) |
|  | 2 将点火开关转到ON位置 |
|  | 3 测量保险F36 (7.5 A)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 D16 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图修复保险 F36上的电源供应。测试并运行系统是否 正常 |
| D16: 检查防盗/中控锁模块（插脚3）上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 断开防盗/中控锁模块 C331 |
|  | 3 测量防盗/中控锁模块 接头C331插脚3线路29-AA17 (OG/WH)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池? |
|  |  是 |
|  | 转到 D17 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复防盗/中控锁模块与保险F23之间线路 29-AA17 (OG/WH) 的开路。测试并运行系统是否正常 |
| D17: 检查防盗/中控锁模块（插脚2）上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到 ON 位置 |
|  | 2 测量防盗/中控锁模块接头C331插脚 2线路 14-AA17 (VT/WH)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 D18 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复防盗/中控锁模块与保险F36之间线路14-AA17 (VT/WH) 开路。测试并运行系统是否正常 |
| D18: 检查防盗/中控锁模块（插脚15）上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 断开防盗/中控锁模块C330 |
|  | 3 将点火开关转到 ACCESSORY位置 |
|  | 4 测量防盗/中控锁模块接头C330插脚15线路 74-AA17 (BU/OG)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 D19 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复防盗/中控锁模块与保险F19之间线路的开路。测试并运行系统是否正常 |
| D19: 检查防盗/中控锁模块9（插脚21）与接地情况 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 测量防盗/中控锁模块接头C330插脚21线路 31-MB21 (BK)与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于 2 欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 D20 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复防盗/中控锁模块与接头之间线路31-MB21 (BK) 的开路。测试并运行系统是否正常 |
| D20: 检查防盗/中控锁模块（插脚1）的接地情况 |
|  | 1 测量防盗/中控锁模块接头C331插脚1线路 91-AA17 (BK/WH)与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于2欧姆？ |
|  |  是 |
|  | 转到 D21 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复防盗/中控锁与接头G5之间的线路91-AA17 (BK/WH)开路。测试并运行系统是否正常 |
| D21: 检查防盗/中控锁模块与DLC之间线路的开路 |
|  | 1 测量防盗/中控锁模块接头C330插脚17线路 4-MB13 (GY)与DLC接头C31插脚7之间的电阻 |
|  | • 电阻低于 2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 检查。如有必要更换防盗/中控锁模块。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复防盗/中控锁模块与接头S120之间线路4-MB13 (GY)的开路。测试并运行系统是否正常 |

定点测试E: 仪表板对诊断工具没有反应 – 配置手动变速器的汽车

| 现象 | 详细描述/结果/措施 |
| --- | --- |
| E1: 检查故障现象 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 接上诊断工具 |
|  | 3 选选择动力控制模块(PCM) |
|  | • 能和 PCM建立通信? |
|  |  是 |
|  | 转到 E7 |
|  |  否 |
|  | 转到 E2 |
| E2: 检查保险 F2 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 检查保险F2 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 E3 |
|  |  否 |
|  | 更换保险 F2 (10 A)。测试并运行系统是否正常。如保险再次熔断，根据电路图查找并修复线路的对地短路 |
| E3: 检查保险 F2上的电压 |
|  | 1 接上保险 F2 (CJB) |
|  | 2 测量保险F2 (10 A) 与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 E4 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复保险F2电源供应。测试并运行系统是否正常 |
| E4: 检查DLC (插脚 16)上的电压 |
|  | 1 测量DLC接头C31插脚16线路29-PB9 (OG)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 E5 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC 与保险 F2之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| E5: 检查DLC (插脚 9)上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到ON位置 |
|  | 2 测量DLC接头C31插脚9线路15-RA1 (GN/RD),与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 E6 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与点火开关之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| E6: 检查DLC接地情况 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 测量DLC接头 C31插脚 4线路31-PB9 (BK),与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC插脚 5与接地点G1 之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与接地点G8 之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| E7: 检查保险 F13 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 检查保险F13 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 E8 |
|  |  否 |
|  | 更换保险F13 (15 A)。测试并运行系统是否正常。如保险再次熔断，根据电路图查找并修复线路的对地短路 |
| E8: 检查保险F13上的电压值 |
|  | 1 接上保险F13 (CJB) |
|  | 2 将点火开关转到 ON 位置 |
|  | 3 测量保险 F13 (15 A)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  | 是 |
|  | 转到 E9 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复保险F13的电源供应。测试并运行系统是否正常。 |
| E9: 检查ICL上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 断开 ICL C37b |
|  | 3 将点火开关转到ON位置 |
|  | 4 测量ICL接头C37b插脚13线路14-WC43 (VT),与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到E10 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与保险F14之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| E10: 检查 ICL接地情况 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 测量ICL接头C37b插脚6线路91-WC43 (BK/OG)与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻低于2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到定点测试 G |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复ICL与接头S17 之间线路的91-WC43 (BK/OG)开路。测试并运行系统是否正常 |

定点测试F: 自动变速器模块对诊断工具没有反应 – 配置自动变速器的汽车

| 现象 | 详细描述/结果/措施 |
| --- | --- |
| F1: 检查故障现象 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 接上诊断工具 |
|  | 3 选择PCM |
|  | • 能否与PCM建立通信? |
|  |  是 |
|  | 转到 F7 |
|  |  否 |
|  | 转到 F2 |
| F2: 检查保险 F2 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 检查保险 F2 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 F3 |
|  |  否 |
|  | 更换保险F2 (10 A)，测试并运行系统是否正常。如保险再次熔断，根据电路图查找并修复线路的对地短路 |
| F3: 检查保险F2上的电压 |
|  | 1 接上保险F2 (CJB) |
|  | 2 测量保险F2 (10 A) 与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 F4 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图修复保险F2上的电源供应。测试并运行系统是否正常. |
| F4: 检查DLC (插脚 16)上的电压 |
|  | 1 测量DLC接头 C31插脚16线路29-PB9 (OG),与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 F5 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与保险F2 之间线路的开路。测试并运行系统是否正常 |
| F5: 检查 DLC (插脚 9)上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到ON位置 |
|  | 2 测量DLC接头 C31插脚9线路15-RA1 (GN/RD),与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 F6 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与接头点火开关 之间线路的开路。测试并运行系统是否正常 |
| F6: 检查DLC的接地情况 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 测量DLC接头C31插脚4线路31-PB9 (BK),与接地点之间电阻 |
|  | • 电阻低于2欧姆？ |
|  |  是 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC插脚5与接地点G1 之间线路的开路。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复DLC与接地点G8 之间线路的开路。测试并运行系统是否正常 |
| F7:检查保险 F28 |
|  | 1 将点火开关转到 OFF位置 |
|  | 2 检查保险F28 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 F8 |
|  |  否 |
|  | 更换保险F28 (5 A)。测试并运行系统是否正常，如保险再次熔断，根据电路图查找并修复线路对地短路 |
| F8: 检查保险F28上的电压 |
|  | 1 接上保险F28 (CJB) |
|  | 2 测量保险F28 (5 A)与接地点 之间电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 F9 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图修复保险F28上的电源供应。测试并运行系统是否正常 |
| F9: 检查保险 F29 |
|  | 1 检查保险 F29 (CJB) |
|  | • 保险完好? |
|  |  是 |
|  | 转到 F10 |
|  |  否 |
|  | 更换保险F29 (15 A)。测试并运行系统是否正常，如保险再次熔断，根据电路图查找并修复线路对地短路 |
| F10: 检查保险F29上的电压 |
|  | 1 接上保险 F29 (CJB) |
|  | 2 将点火开关转到ON 位置 |
|  | 3 测量保险F29 (15 A) 与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压？ |
|  |  是 |
|  | 转到 F11 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复保险F29上的电源供应。测试并运行系统是否正常 |
| F11: 检查自动变速器（插脚24）上的电压 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 断开自动变速器模块 C430 |
|  | 3 测量自动变速器模块C430插脚24线路29-TA55 (OG/BK)与接地点之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 F12 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复自动变速器模块与保险F28之间线路29-TA55 (OG/BK)的开路。测试并运行系统是否正常 |
| F12: 检查自动变速器（插脚6）上的电压 |
|  | 1 将点火开关转到ON位置 |
|  | 2 测量自动变速器模块 C430插脚6线路14-TA55 (VT/BU)接地点 之间的电压 |
|  | • 电压显示为蓄电池电压? |
|  |  是 |
|  | 转到 F13 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复自动变速器模块与保险F29之间线路的开路。测试并运行系统是否正常 |
| F13: 检查自动变速器模块的接地情况 |
|  | 1 将点火开关转到OFF位置 |
|  | 2 测量自动变速器模块 C430插脚1线路 91-TA55A (BK/GN)与接地点之间的电阻 |
|  | 3 测量自动变速器模块 C430插脚23线路 91-TA55 (BK/GN)与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻都低于 2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到定点测试 G |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复自动变速器模块与接头S17之间线路的开路。测试并运行系统是否正常 |

定点测试G: 不能进行模块/网络通信(CAN 总线系统)

| 现象 | 详细描述/结果/措施 |
| --- | --- |
| G1: 检查CAN 总线系统开路 |
|  | 1 关闭点火开关 |
|  | 2 断开仪表板(ICL) C37b – 配置手动变速器的汽车 |
|  | 3 断开防抱死制动系统(ABS)模块 C420 |
|  | 4 断开自动变速器模块C430 – 配置自动变速器的汽车 |
|  | 5 断开动力控制模块(PCM) C43 |
|  | 6 测量PCM接头C43插脚62线路4-EC7 (GY/RD)与 DLC接头C31插脚6 线路 4-EC13 (GY/VT)之间的电阻 |
|  | 7 测量PCM接头C43插脚81线路5-EC7 (BU/RD)与 DLC接头C31插脚14 线路 5-EC13 (BU/WH)之间的电阻 |
| W | 8 配置手动变速器的汽车： 测量ICL接头C37b插脚 2线路 4-EC8 (GY/VT与DLC接头C31插脚6线路 4-EC13 (GY/VT)之间的电阻 |
|  | 9 配置手动变速器的汽车 ： 测量ICL接头C37b插脚1线路5-EC8 (BU/WH)与DLC接头C31插脚14线路5-EC13 (BU/WH)之间的电阻 |
|  | 10 配置自动变速器的汽车： 测量自动变速器模块接头C430插脚17线路4-EC16 (GY/WH)与DLC接头C31插脚6线路4-EC13 (GY/VT)之间的电阻 |
|  | 11 配置自动变速器的汽车： 测量自动变速器模块接头C430插脚7线路5-EC16 (BU/OG)与DLC接头C31插脚14线路5-EC13 (BU/WH)之间的电阻 |
|  | 12 测量ABS 模块接头C420插脚11线路 4-EC9 (GY)与DLC接头C31插脚6,线路4-EC13 (GY/VT)之间的电阻 |
|  | 13 测量ABS 模块接头C420插脚5线路 5-EC9 (BU)与DLC接头C31插脚14,线路5-EC13 (BU/WH)之间的电阻 |
|  | • 电阻都低于2欧姆? |
|  |  是 |
|  | 转到 G2 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复各模块与DLC之间的开路。测试并运行系统是否正常 |
| G2: 检查CAN 总线 系统电源短路 |
|  | 1 将点火开关转到 ON 位置 |
|  | 2 测量DLC接头C31插脚6线路 4-EC13 (GY/VT)与接地点之间的电压 |
|  | 3 测量DLC接头C31插脚14线路 5-EC13 (BU/WH)与接地点之间的电压 |
|  | • 有电压显示? |
|  |  是 |
|  | 根据电路图查找并修复各电路的电源短路。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 转到 G3 |
| G3: 检查CAN 总线 系统对地短路 |
|  | 1 将点火开关转到OFF 位置 |
|  | 2 测量DLC接头C31插脚6线路 4-EC13 (GY/VT)与接地点之间的电阻 |
|  | 3 测量DLC接头C31插脚14线路5-EC13 (BU/WH)与接地点之间的电阻 |
|  | • 电阻都高于10,000欧姆? |
|  |  是 |
|  | 检查。如有必要更换有故障的模块。测试并运行系统是否正常 |
|  |  否 |
|  | 根据电路图查找并修复各线路的对地短路。测试并运行系统是否正常 |

#### 元件测试

电源保持继电器

1. 	检查常开触点:

1.	测量继电器插脚3和5之间的电阻

•  电阻高于10.000欧姆?

•	是: 转到 2.

•	否: 更换电源保持继电器

2. 	检查常闭触点:

1.用跨接线(5 A)将蓄电池正极与继电器插脚1连接起来

2.	用跨接线将蓄电池负极与继电器插脚2连接起来。

3.测量继电器插脚3与5之间的电阻，

•  电阻都低于2欧姆?

•	是: 电源保持继电器完好。

•	否: 更换电源保持继电器