# 501-19  章节   保险杠

适用车型: 2003.50 嘉年华

| 目录 | 页码 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 501-19-2 |
| 拆卸与安装 |  |
| 前保险杠 | (43 423 0) | 501-19-3 |
| 后保险杠 | (43 443 0) | 501-19-5 |

#### 扭矩规格

| 描述 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 前保险杠固定螺母 | 10 | - | 89 |

## REMOVAL AND INSTALLATION

### 前保险杠 (43 423 0)

拆卸

1. 	拆下水箱前中网

1.	拆开固定夹子.

2.拆下中网.

2. 拆下前轮。参考第 204-04节

3. 拆卸喇叭

1.取下喇叭插头

2.拆下固定螺栓.

4.拆下空气滤清器。参考第 303-12章节

5. 	拆下前保险杠右侧固定螺栓

6. 拆下前保险杠左侧固定螺栓

7. 拆下两侧雾灯电线插头（如果装备）

8. 	从两侧挡泥板拆下前保险杠

9. 	将两侧挡泥板罩从挡泥板局部分离

1.	拆下固定螺丝

2.	向后移动挡泥板罩

10. 	将保险杠从挡泥板两侧分开

11. 拆卸前保险杠

1.	拆下紧固按钮

2.拆下前保险杠

安装

1. 安装步骤与拆卸步骤相反

### 后保险杠 (43 443 0)

拆卸

1. 	相关信息请参考第100-02节。支撑并举升车辆

2. 拆下后保险杠底版固定铆钉

3. 放下车辆

4. 拆下牌照灯

5. 	取下牌照灯线束插头

• 	用一螺丝起子松开固定卡子并将牌照灯取出后保险杠

6. 	拆下后保险杠车轮侧固定铆钉

7. 取下后保险杠

1.	取下铆钉

2.取下后保险杠

安装

1. 	安装步骤 与拆卸步骤相反