组 合 仪 表 部 分

第一部分：简要介绍及注意事项

- 仪表级别说明：

    - 初级配置：配备发动机转速表和数字式时钟

    - 中级配置：配备发动机转速表和多功能显示器

    - 高级配置：配备发动机转速表、多功能显示器及导航系统显示单元

二、更换组合仪表时注意事项

      - 不可分解组合仪表

      - 应由经过培训过的专业人员判断故障、维修操作等工作

      - 将更换下来的仪表装回原包装

      - 更换仪表后必须对仪表正确编码

      - 更换仪表后必须对防盗器及各项参数作自适应

      - 组合仪表的里程自适应只能进行一次

三、怎样区分第二代、第三代防盗器

        - 底盘号：13003182之后，第三代（不含13003182）

        - 用VAS5051或1551、1552等专用仪器进入地址码

01――发动机控制单元

17――仪表

25――防盗器控制单元（在仪表内）

时，首先显示17位底盘号、14位识别码，则为第三代防盗器，否则是第二代防盗器，且1.6L 宝来均为第三代防盗器

  - 仪表的编码

        - 编码参考项目：1、选装设备

2、出口国别

3、保养周期

4、里程脉冲数的编码

代码组成：

01――选装设备代码

1 ――国别代码

0 ――保养周期代码

2――里程脉冲数代码

- 选装设备说明：（编码累加原则）

00――无选装设备（中国未用）

01――制动衬块磨损指示器（标准装备）

02――安全带警报系统（未用）

04――风窗清洗液警报装置（豪华型有）

16――导航系统（未用）

- 国别代码说明：

1――欧洲（中国为1，因该车为德国车）

2――美国

- 保养周期代码说明：

0――保养周期不可变（可变），无机油油位/温度传感器G266

2――保养周期不可变，带机油油位/温度传感器G266

- 里程脉冲数代码说明：

2――3528（除1.6L之外的宝来轿车）

4――3648（宝来1.6L）

里程表脉冲数为一常数，用于计算车速和行事距离，它取决于发动机与变速箱的组合类型，具体如下表；

| 发动机/变速箱组合类型 | 代码 |
| --- | --- |
| 1.4L/55kw发动机，手动变速箱 | 1 |
| 1.6L/74kw发动机，手动变速箱 | 3 |
| 1.6L/77kw发动机，手动变速箱 | 3 |
| 1.9L/50kw-SDI发动机，手动变速箱 | 3 |
| 1.9L/81kw-TDI发动机，02M手动变速箱 | 4 |
| 配备6档手动变速箱的所有发动机（包括四轮驱动） | 4 |
| 配备5档自动变速箱的所有发动机 | 4 |
| 所有其它类型的发动机/变速箱组合 | 2 |
| 1.6L宝来手动变速箱 | 4 |

  - 读取测量数据块

- 001显示组显示内容及代表含义

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| XX km/h | XXX rpm | Oilp2くmin Oilp2 ok | 小时、分钟 |
| 车速 | 发动机转速 | 机油压力开关状态0.9bar | 时间 |

- 002显示组显示内容及代表含义

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX km | XX L | XXX Ω * | XX ℃ * |
| 行驶距离 | 燃油储量 | 燃油表传感器 …G的电阻 | 环境温度 |

*……仅适用于配备多功能显示器或自动空调的组合仪表

*……若燃油表传感器断路，显示区2将显示0 L，显示区3显示510Ω；若短路，显示区2显示0 L，显示区3显示0Ω

- 003显示组显示内容及代表含义

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| XX ℃ | Ok /not ok | XX ℃ | 空 |
| 水温 | 机油油位 | 机油温度 |  |

说明：1、若水温实际温度在75℃……107℃之间（具备特性曲线冷却功能的轿车该温度在75℃……115℃之间），组合仪表总显示90℃！

- 050显示组显示内容及代表含义

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| XXX km | XXX rpm | ℃ | ℃ |
| 行驶距离 | 发动机转速 | 机油温度 | 水温 |

- 125显示组显示内容及代表含义

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Engine 1 | Gear 1 | ABS 1 | 空 |
| 发动机 | 自动变速箱 | ABS |  |

- 126显示组显示内容及代表含义

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Airbag 1 | 空 |  |
| 转向角传感器 |  |  |  |

- 130显示组显示内容及代表含义

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Two－wire | Central 1 | Dr.door 1 | Ps.door 1 |
| 双总线 | 中央控制单元 | 司机门控制单元 | 乘员门控制单元 |

- 131显示组显示内容及代表含义

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| RL door 1 | RR door 1 | Memory 1 | 空 |
| 左后门控制单元 | 右后门控制单元 | 座椅/后视镜位置控制单元 |  |

  - 自适应

          - 自适应表

| 通道 | 自适应功能 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 02 | 保养周期复位 |  |
| 04 | 驾驶员信息语种 |  |
| 09 | 里程表自适应 |  |
| 30 | 燃油表自适应 |  |
| 40 | 自上次保养后已行驶里程 |  |
| 41 | 自上次保养后已行驶时间（天数） |  |
| 43 | 保养周期里程上限值（15000或7000km） |  |
| 44 | 保养周期时间上限值（365天） |  |

          - 第三代防盗器组合仪表的更换步骤

- 采用范围

- 自底盘号LFVBA21JX13003182以后的Bora轿车

- 更换过程

- 说明：

BORA轿车第三代防盗器的适配，只有使用VAS5051或VAG1551（第九代卡）或VAG1552（第六代卡）才能进行，并且VAS5051和VAG1551/2必须是已编过服务站代码。

下文中所提到的PIN1是指所更换仪表车的防盗器密码，PIN2是指当更换的仪表已与别的车匹配过时，该仪表与原车匹配时的防盗器密码。

更换组合仪表

- 查询该车底盘号，根据底盘号通过与一汽—大众售后服务科索赔组联系查询防盗器密码（PIN1）。查询电话为0431-5750284找王琰老师。

- 连接VAS5051或VAG1551/2，打开点火锁，输入17进入组合仪表控制系统。

- 输入01功能，查看组合仪表的编码。

- 输入10功能，打印出03、04、09、30、40、41、43、44、通道的信息（注：有的通道在某些仪表中没有信息显示）。

- 按06退出

- 关闭点火开关，更换组合仪表。

下面仅适用于已用过的组合仪表（已和别的车匹配过）

- 打开点火开关，输入地址码17，进入防盗器系统。

- 按“→”键，显示器显示：
            例如：LFVBA21J523002104  VWZ7Z0A3533921
根据底盘号通过一汽－大众售后服务科索赔组查询防盗器密码（PIN2）。

- 输入地址码17，输入11功能进行登录，根据要求输入 PIN2

下面适用于所有的组合仪表（即备件仪表和已11登录完的适配过的仪表）

- 再输入10功能进行自适应。输入50，进行防盗器和发动机控制单元匹配。

- 根据提示输入查询到的防盗器密码PIN1。如果输入正确，5秒钟后底盘号将出现在诊断仪显示器上，组合仪表故障灯亮。

- 按Q键确认，组合仪表故障灯灭，故障灯显示匹配信号（故障灯先灭5秒钟，再亮5秒钟，随后熄灭。

- 按“→”键，

下面进行钥匙匹配

- 输入地址码17进入防盗器系统

- 输入11进行登录，根据提示输入查询到的防盗器密码PIN1

- 输入21，进入21通道，输入要配钥匙总数（最多8把），接着按要求配钥匙，匹配时间不可超过30秒，配最后一把钥匙时，防盗器警报灯短时亮一次表示确认。

- 进入07功能，检查一下防盗器编码，根据需要进行防盗器控制单元编码。

- 进入10匹配功能，输入03进行燃油消耗自适应。

- 进入10匹配功能，输入04进行多功能显示器的语言种类选择。

说明：1……德语  2……英语   9……汉语

- 进入10匹配功能，输入09进行里程显示自适应。
只有换上的组合仪表其09通道的数值小于100KM才能够输入里程，并且输入值要大于100KM。

- 进入10匹配功能，输入30进行燃油表传感器特性曲线自适应。

- 进入10匹配功能，输入40进行维修保养后的行驶里程自适应。

- 进入10匹配功能，输入41进行维修保养后的行驶时间自适应。

- 进入10匹配功能，输入43进行最大行驶里程自适应。

- 进入10匹配功能，输入44进行最大时间间隔自适应。

- 进入10匹配功能，输入45进行机油质量自适应。

说明：

- 在进行10匹配功能时，有些通道因组合仪表不同可能无此通道信息，在作自适应时可根据实际情况处理，详细情况请参阅维修手册。

- 已匹配过的仪表在做10功能、50通道自适应时，必须在进入10自适应功能之前，用11功能登录。

  - 保养周期的复位

1、在下列情况下必须对保养周期显示复位

- 交车检查

- 每次保养后

2、保养周期的两种方法

- 用VAS5051或1551、1552仪器进行

  - 连接5051、5051/3，打开点火开关

  - 输入地址码17

  - 选择功能10……自适应功能

  - 选择通道02

说明：

Channel 2 adaption 1 Enter adaption value xxxxx

1……保养提示已启动

0……保养周期未启动

  - 输入00000，按Q键确认

  - 选择功能06退出

    - 用仪表旋钮手动复位

- 关闭点火开关

- 按住按钮“A”的同时打开点火开关

- 仪表上显示“service  ……”

- 松开按钮“A”，然后右旋按钮“B”即可

  - 防盗器自诊断

说明：1、宝来的防盗器电脑在仪表总成内，不可单独拆卸，如有故障只能更换仪表总成

2、密码的查询有两种方法：

A：根据车辆的底盘号向一汽-大众服务科查询

B：从客户手中的密码卡上查询

3、底盘号自13003182以后的车辆装备的是第三代防盗器，之前的为第二代防盗器，1.6L的宝来全为第三代防盗器

- 故障码列表：（见维修手册……第三代防盗器）

二、读取测量数据块

022显示组：

| 显示示例 | 显示区含义 | 可能显示内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 允许的启动程序 | 0＝否 1＝是 |
| 1 | 发动机控制单元的响应 | 0＝否 1＝是 |
| 1 | 钥匙状态正常否 | 0＝否 1＝是 |
| 3 | 已知钥匙数量 | 0＝最小 8＝最大 |

023显示组

| 1 | 授权的可变代码 | 0＝否 1＝是 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钥匙状态 | 0＝未锁止 1＝被锁止 |
| 1 | 授权的不可变代码 | 0＝否 1＝是 |
| 6 | 防盗器状态 | 4＝正常 5＝被锁止 6＝防盗器自适应 7＝适配钥匙 |

025显示组

| 1 | 数据交换类型 | 0＝无数据交换 1＝通过数据总线的数据交换 2＝通过W线的数据交换 |
| --- | --- | --- |

适配点火钥匙：

准备工作：

    - 备有所有点火钥匙

    - 查询防盗器密码

匹配步骤：

    - 进入地址码……17或25，均可

    - 选择功能……11（安全登陆）

    - 输入四位密码（在密码前加“0”，如01234），按“Q”键确认

说明：若显示屏显示此内容，则：

      - 密码未被接受，再次输入密码

      - 可连续三次输入密码，若仍未被接受，则需至少等待10分钟，方可再次连续三次输入密码，在此期间点火开关应一直打开，并用06功能“结束输出”

      - 之后，每3次输入未被接受，再次输入前的等待时间将延长一倍，但最长不超过255分钟

    - 选择10……自适应功能，并按“Q”键确认

    - 选择通道……21，Q确认

    - 按4次“0”键，然后输入需适配钥匙的总数（如“3”），最多不允许超过8把，并按“Q”键确认

    - 警报灯K117熄灭，至此，点火索内的钥匙适配完毕（即第一把钥匙）

    - 按“→”，关闭点火开关

    - 插入另一把钥匙（第二把），打开点火开关，警报灯K117亮2秒钟后熄灭，关闭点火开关，至此，第二把钥匙匹配完毕

    - 重复以上操作步骤，直到所有钥匙匹配完毕

说明：

- 若警报灯闪亮，则表明适配失败，需重新操作

- 若所有钥匙的适配时间超过60秒，警报灯快速闪亮，关闭点火开关时，系统不记录时间

# Text boxes

单行程旋钮

时钟调整扭