RT集中培训理论试题

特约店         	   姓名                   日期                  期次

- 什么是VTEC系统,VTEC系统的作用有哪些？什么是VTC系统，其作用呢？（6分）

- 发动机配气相位图填空：（9分，每空1.5分）

1

2

3

4

5

6

3、HDS在车辆维修中可以在哪些方面提高维修的工作效率，提高故障判断的准确度，请写出你的认识。（5分）

4、填出图中03雅阁2.4一档的动力传递路线上方框中的零件名称：（10分，每空2分）

5、失速测试结果分析填空：（10分，每空2分）

| 故障 | 故障原因 |
| --- | --- |
| 在D、2、1和R位置时，失速rpm太高。 | 1、 ATF泵输出太低 ATF滤清器堵塞 调节器阀卡滞 离合器打滑 |
| 在1位置时，失速rpm太高。 | 2、 |
| 在2位置时，失速rpm太高。 | 2档离合器打滑 |
| 在R位置时，失速rpm太高。 | 4档离合器打滑 |
| 在D、2、1和R位置时，失速rpm太低。 | 3、 4、 5、 |

6、画出ABS的三种工作状态油路图，并填出相应的电磁阀工作状态（通电/断电）（15分，每空1分，每图3分）

1压力增加模式

进油电磁阀（       ）

出油电磁阀（       ）

2压力保持模式

进油电磁阀（      ）

出油电磁阀（      ）

3压力减少模式

进油电磁阀（      ）

出油电磁阀（      ）

- 写出空调性能测试的条件（5分）

- 填出I-SRS系统在下表中所列情况下气囊与张紧器的状态：（10分）

| 没有佩戴安全带时 |
| --- |
| 冲击 | 安全带张紧器 | 驾驶席气囊 | 助手席气囊 |
| 极低 | OFF | OFF |  |
| 低 |  |  |  |
| 中 |  |  |  |
| 高 |  |  |  |
| 佩戴安全带时 |
| 冲击 | 安全带张紧器 | 驾驶席气囊 | 助手席气囊 |
| 极低 | OFF | OFF |  |
| 低 |  |  |  |
| 中 |  |  |  |
| 高 |  |  |  |

- 电气系统简单电路图分析

写出在喇叭开关断开及闭合时电路图中各点的电压值（10分）：

开关断开时：

A：

B：

C：

D：

E：

开关闭合时：

A：

B：

C：

D：

E：

11、写出前排气囊引爆的条件？在车辆遭受侧面大力撞击后，撞击侧的侧气囊有引爆，但是前排气囊没有引爆，这辆车的SRS系统在事故中是否正常工作？为什么？（10分）

12 根据电路图画出灯光开关的在各个档位时的连通情况：（10分）

# Text boxes

E

D

C

B

A

1

5

4

2

3