BORA A4 控制单元编码一览表

| 序号 | 控制单元名称 | 车型 | 控制单元零件号 | 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机 | 1.6L MOTOR | 手动变速箱 | 06A 906 032 EQ | 00031 |
|  |  |  |  | 06A 906 032 JB | 00033 |
|  |  | 1.8L S VW A-Reihe | 手动变速箱 | 06A 906 032 LE | 04500 |
|  |  |  | 自动变速箱 | 06A 906 032 LF | 04530 |
|  |  | 1.8T VW A-Reihe | 手动变速箱 | 06A 906 032 EN | 04500 |
|  |  |  | 自动变速箱 | 06A 906 032 LD | 04530 |
| 2 | 组和仪表 | 1.6 L | 手动 | 无多功 能显示 | 1J5 920 806 C 1J5 920 806 B | 01102 |
|  |  |  | 自动 |  |  |  |
|  |  | 1.8 L | 手动 | 无多功能显示 | 1J5 920 806 B1;1J5 920 826 A1；1JD 920 826 | 01102 |
|  |  |  |  | 有多功能显示 |  | 05102 |
|  |  |  | 自动 | 无多功能显示 | 1J5 920 806 C1;1J5 920 826 A1;1JD 920 826 | 01102 |
|  |  |  |  | 有多功能显示 | 1J5 920 806 C1;1J5 920 826 A;1JD 920 826 | 05102 |
|  |  | 1.8 T | 手动 | 有多功能显示 | 1J5 920 826 A;1JD 920 826 | 05122 |
|  |  |  | 自动 |  | 1J5 920 826 A1;1JD 920 826 |  |
| 3 | 自动变速箱 |  |  |  |  |

BORA A4 控制单元编码一览表

| 序号 | 控制单元 | 车型 | 控制单元零件号 | 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 舒适系统 | 1.6L;1.8L;1.8T | 1C0 959 799 | 00259 |
|  |  |  | 1C0 959 799 C |  |
|  |  |  | 1C0 959 811 A |  |
|  |  |  | 1C0 959 812 A |  |
|  |  |  | 1C1 959 801 A |  |
|  |  |  | 1C1 959 820 A |  |
|  |  |  | 1C0 962 258 AA |  |
|  |  |  | 1C0 962 258 AC |  |
| 5 | 自动空调 | 1.6L;1.8L;1.8T | 3B1 907 044 C | 11000 |
| 6 | GATWAY | 1.6L;1.8L;1.8T | 6N0 909 901 | 00006 |
| 7 | 收音机 | 无CD小号收音机（GAMMY） | 3BD 035 186 | 00401 |
|  |  | 有CD小号收音机（GAMMY） | 3BD 035 186 | 00403 |
|  |  | 无CD小号收音机（BATAA） | 3BD 035 152 | 00001 |
|  |  | 有CD小号收音机（BABTA） | 3BD 035 152 | 00003 |
| 8 | ABS系统 | 1.6L;1.8L;1.8T | 1C0 907 379 J | 01025 |
|  |  |  | 1C0 907 379 L |  |
|  |  | ASR/EDS(1.6L\1.8L) | 1C0 907 379 K | 13313 |
|  |  | ASR/EDS(1.8T) |  | 21505 |
| 9 | AIRBAG | 1.6L;1.8L;1.8T | 1C0 909 601 1C0 909 601 2K | 12874 |
|  |  |  |  | 12875 |