DIN ISO9002、EN2 9002标准

宝来轿车交车检查(PDI)

2001年版

|  | 修理单号 |  | 底盘号 | 发动机代码 | 车辆接收(检验)单位 |  | 车辆维修单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 务 必 使 用 保 养 维 护 手 册 |  |

|  | 合格 | 不合格 | 消除 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明：处置久置车辆，请遵照相关手册中处理措施来执行。 |  |  |  |
| 功能检测：所有开关，用电器，指示器和其他操纵件 |  |  |  |
| 维修保养间隔显示：归零 |  |  |  |
| 检查电动窗功能 |  |  |  |
| 时钟：校准 |  |  |  |
| 自动空调：检查功能状态，将全自动空调的温度调至22℃ |  |  |  |
| 除去座椅保护罩，地毯保护膜 |  |  |  |
| 装上附带在车内的所有装备件（如有的话）：脚垫，玻璃雨刷，扰流板，顶棚天线，全遮阳帘 |  |  |  |
| 除去车门边角塑料保护膜 |  |  |  |
| 检查车身外部是否清洁：漆面，装饰件，玻璃，雨刷片 |  |  |  |
| 车轮紧固螺栓：按规定力矩检查并紧固 |  |  |  |
| 左前轮胎：状态及充气气压检查（气压规定值详见油箱盖） |  |  |  |
| 左后轮胎：状态及充气气压检查（气压规定值详见油箱盖） |  |  |  |
| 右后轮胎：状态及充气气压检查（气压规定值详见油箱盖） |  |  |  |
| 右前轮胎：状态及充气气压检查（气压规定值详见油箱盖） |  |  |  |
| 备胎：状态及充气气压检查（气压为油箱盖上规定值的最大值） |  |  |  |
| 运输安全件：除去前轴减振器上的止动件 |  |  |  |
| 目视检查发动机舱中的发动机及其它部件：有无漏油，损伤（不拆下发动机舱下部防尘隔音板） |  |  |  |
| 前轴，主传动轴，转向系统，万向节防尘套：目视检查有无漏油和损伤（不拆下发动机舱下部防尘隔音板） |  |  |  |
| 刹车液，软管，液体容器：目视检查有无溢漏和损伤（不拆除发动机舱下部防尘隔音板） |  |  |  |
| 目视检查车身下部（下底板）有无损伤 |  |  |  |
| 电瓶：用手检查电瓶电极卡夹是否牢固到位 |  |  |  |
| 电瓶：检查状态及电压 |  |  |  |
| 雨刷/风挡清洗电机：功能和喷嘴调整检查，加注清洗液G 052 164至最高液面 |  |  |  |
| 机油状态检查：按《保养维护指南》检查机油油位，必要时添加 |  |  |  |
| 目视检查机舱内的发动机及其它部件，有无渗漏和损伤（上部） |  |  |  |
| 冷却液：检查液面，应接近最高液面标识 |  |  |  |
| 助力转向：检查液面，应在min和max之间 |  |  |  |
| 制动液：检查液面，应接近最高液面标识 |  |  |  |
| 保养手册：填写交车检查证明(在保养手册中第12页) |  |  |  |
| 检查随车资料是否完整，配齐 |  |  |  |
| 试车：检查脚、手制动和转向等功能 |  |  |  |

合  格=已检查未发现缺陷

不合格=检查中发现缺陷

消  除=按维修信息消除缺陷

上述工作完成后，在维修保养手册上填写好交车检查证明(PDI)记录

消除所有缺陷，并将此表存档

备注：

| 日期/签名 (技工) |  | 日期/签名 (终检) |
| --- | --- | --- |