第一章  概    述

第一节车辆识别代码(VIN)

一、车辆识别代码(VIN)位置

车辆识别代码(VIN)打印在前围板的右上角和仪表台左前边缘处，见图1-1-l。

图  1-1-1

二、车辆识别代码(VIN)的含义

车辆识别代码(VIN)包含17位，例：

LJD  B    A    A   3     3    X    2    0   000001

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

1．区域范围

LJD一中国东风悦达起亚汽车有限公司。

2．车辆品牌

B-起亚牌

3．车辆类型

A-乘用车

4．安全约束系统

A-手动安全带

5．车身类型

3-长头四门(三厢)

6．发动机类型

3-G4EA；4-G4ED

7．检验位

8．生产年份

1-2001；2-2002；3-2003；4-2004；5-2005

9．装配厂

0-东风悦达起亚汽车有限公司

10．生产顺序号

000001-999999

第二节发动机号码

一、发动机号码

发动机号码打印在气缸体后端左侧。

二、发动机号码含义

发动机号码包括1l位数，例：

G   4   E   A   2   l   00001

1   2   3   4   5   6   7

1．发动机燃料

G-汽油

2．发动机排列

4-直列4缸4冲程

3．发动机发火顺序

E

4．发动机排量

A-1341mL

D-1599mL

5．生产年代号

l-2001：2-2002；3-2003；4-2004；5-2005

6．生产厂代号

7．发动机生产顺序号

00001—99999

第三节    常用参数和车辆的支撑点

一、常用参数

1．标准件拧紧力矩(表1-3-1)

标准件拧紧力矩    表1-3-1

| 螺纹的公称直径 | 螺纹的螺距 | 力矩(N·m) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 头部标记4 | 头部标记7 |
| M5 | 0.8 | 3~4 | 5～6 |
| M6 | 1.0 | 5~6 | 9~11 |
| M8 | 1.25 | 12~15 | 20~25 |
| M10 | 1.25 | 25~30 | 30~50 |
| M12 | 1.25 | 35~45 | 60~80 |
| M14 | 1.5 | 75~85 | 120～140 |
| M16 | 1.5 | 110~130 | 180～210 |
| M18 | 1.5 | 160~180 | 260~300 |
| M20 | 1.5 | 220～250 | 360~420 |
| M22 | 1.5 | 290～330 | 480~550 |
| M24 | 1.5 | 370~420 | 610~700 |

注意：

①表中所列的扭矩是标准数值，适用于下列情况：

a．钢制、电镀过的螺母及螺栓。

b．钢制电镀过的平垫片。

c．所有干燥的螺母、螺栓和垫片。

②表中所列的力矩不适用的情况：

a．带有弹簧垫片、齿型垫圈。

b．拧紧塑料件时。

c．使用自攻螺钉或自锁螺母。

d．涂油的螺纹和表面。

③当出现下列情况时，应按表中规定力矩相应减小：

a．用弹簧垫片——85％。

b．若螺栓表面涂有机油——85％。

2．润滑油规格和用量(表1-3-2)

润滑油规格和用量    表1-3-2

| 零部件 | 规 格 | 用量(最高，最低) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机油 | 油底壳 | API标号SE级或以上 | 3．0L(3.17,2.64) | 参见SAE标准的机油粘度 指数 |
|  | 机油滤清器 |  | 0.3L(0.32,0.26) |  |
|  | 合计 |  | 3.3L(3.49,2.90) |  |
| 手动变速器 | AH标号GL-4 | 2.15L(2.27,1.89) | SFE 75W/90 |
| 自动变速器 | 纯正的东风悦达起亚自动变速器油； 纯正的DIAMONDAFT SP— Ⅱ M | 6.70L(7.08,5.90) |  |
| 制动器 | D0T3或DOT4 |  |  |
| 冷却液 | 高品质乙二醇基防冻液 | 5.5 L(5.81,4.84) | 防冻液浓度按季节调配 |
| 变速器连接机构、驻车制动机构、发动机罩锁、门锁、座椅调节器、铰链等 | 润滑脂2级 |  |  |
| 助力转向 | PSF-3 | 0．75~0．80L(0．79~0.85) |  |

二、车辆的支撑点、

车辆的支撑点，见图1-3-1。

注意：不要在指定位置点外支撑车辆，否则会给车身造成损坏。

图  1-3-1