# 变速箱

# 型号：R5M21－Z－GID4

# 目录

概要...............................................................................2

规格...............................................................................2

一般规格...................................................................2

保养标准...................................................................2

拧紧力矩........................................................... ... ...3

密封剂、粘接剂及润滑脂............................................3

调整卡环和调整垫片....... ...........................................4

专用工具......................................................... .... .... ....5

变速箱............................................................................7

延伸壳体........................................................................18

主轴...............................................................................20

速度表齿轮.....................................................................23

# 概要

# 变速箱剖面图

规格

# 一般规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 变速箱型号 | R5M21－Z－GID4 常啮合、5速 |
| 传动比 | 一档 | 3.967 |
|  | 二档 | 2.136 |
|  | 三档 | 1.360 |
|  | 四档 | 1.000 |
|  | 五档 | 0.856 |
|  | 倒档 | 3.578 |
| 速度表齿轮传动比(从动/驱动) | 29/8 |

# 保养标准

| 项目 | 标准值(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主驱动齿轮轴承轴向间隙 | 0～0.06 | 用卡环调整 |
| 前轴承座到轴承的间隙 | 0～0.1 | 用调整垫片调整 |
| 3－4档同步器轮毂轴向间隙 | 0～0.08 | 用卡环调整 |
| 反向轴预加负荷间隙 | 0～0.05 | 用调整垫片调整 |

# 拧紧力矩

| 项目 | 扭矩(N.m) |
| --- | --- |
| 倒车灯开关 | 30 |
| 反向轴锁紧螺母 | 160～190 |
| 延伸壳体安装螺栓 | 15～22 |
| 延伸壳体盖安装螺栓 | 15～22 |
| 前轴承座安装螺母 | 10～13 |
| 放油塞 | 30～35 |
| 注油塞 | 30～35 |
| 主轴锁紧螺母 | 250～270 |
| 后轴承座安装螺栓 | 17～22 |
| 倒档惰齿轮轴锁紧螺母 | 20～60 |
| 倒档惰齿轮轴安装螺栓 | 17～22 |
| 密封塞 | 30～42 |
| 速度表套管夹螺栓 | 10～13 |
| 停止器支架安装螺栓 | 15～22 |
| 下盖螺栓 | 8～10 |

# 密封剂、粘接剂和润滑脂

| 使用位置 | 使用牌号 |
| --- | --- |
| 通气装置 | 3M超级密封条8001或相当品 |
| 壳体垫 | 三菱纯正密封剂或相当品 No.997740 |
| 前轴承座垫 |  |
| 提升塞 | 3M ATD No.8660或相当品 |
| 特种螺栓装配面 |  |
| 密封塞 |  |
| 各油封 | 三菱纯正润滑脂0101011或相当品 |
| 空挡密封塞 |  |
| 倒档惰齿轮轴安装螺栓 | 3M螺栓紧固剂NO.4170或相当品 |
| 后轴承座安装螺栓 |  |
| 特种螺栓螺纹部分 | 3M ATD No.2353或相当品 |

# 调整卡环及调整垫片

| 零部件名称 | 厚度(mm) | 识别颜色或符号 | 零部件代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡环 (主驱动齿轮轴承轴向间隙调整) | 2.30 | 白 | SMD701729 |
|  | 2.35 | 褐 | SMD701730 |
|  | 2.40 | － | SMD701731 |
|  | 2.45 | 蓝 | SMD701732 |
|  | 2.50 | 黄 | SMD701733 |
| 调整垫片 (前轴承座轴向间隙调整) | 0.84 | 黑 | SMD701845 |
|  | 0.93 | － | SMD701839 |
|  | 1.02 | 红 | SMD701840 |
|  | 1.11 | 白 | SMD701841 |
|  | 1.20 | 黄 | SMD701842 |
|  | 1.29 | 蓝 | SMD701843 |
|  | 1.38 | 绿 | SMD701844 |
| 卡环 (3－4档同步器轮毂轴向间隙调整) | 2.15 | 蓝 | SMD701761 |
|  | 2.22 | － | SMD701762 |
|  | 2.29 | 褐 | SMD701763 |
|  | 2.36 | 白 | SMD701764 |
| 调整垫片 (反向轴轴向间隙调整) | 1.84 | 84 | SMD706580 |
|  | 1.87 | 87 | SMD706581 |
|  | 1.90 | 90 | SMD706582 |
|  | 1.93 | 93 | SMD706583 |
|  | 1.96 | 96 | SMD706584 |
|  | 1.99 | 99 | SMD706585 |
|  | 2.02 | 02 | SMD706586 |
|  | 2.05 | 05 | SMD706587 |
|  | 2.08 | 08 | SMD706588 |
|  | 2.11 | 11 | SMD706589 |
|  | 2.14 | 14 | SMD706590 |
|  | 2.17 | 17 | SMD706591 |
|  | 2.20 | 20 | SMD706592 |
|  | 2.23 | 23 | SMD706593 |
|  | 2.26 | 26 | SMD706594 |
|  | 2.29 | 29 | SMD706595 |
|  | 2.32 | 32 | SMD706596 |
|  | 2.35 | 35 | SMD706597 |
|  | 2.38 | 38 | SMD706598 |
|  | 2.41 | 41 | SMD706599 |
|  | 2.44 | 44 | SMD706600 |
|  | 2.47 | 47 | SMD706601 |
|  | 2.50 | 50 | SMD706602 |
|  | 2.53 | 53 | SMD706603 |
|  | 2.56 | 56 | SMD706604 |
|  | 2.59 | 59 | SMD706605 |
| 卡环 (主轴轴承间隙调整) | 1.4 | － | SMD703779 |
|  | 1.5 | 褐 | SMD703780 |

# 工具

| 工具 | 代号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MD998019 | 拉拔器 | 弹簧销及锁紧销拔出 |
|  | MD998020 | 轴承拉拔器 | 拆卸轴承套、主轴轴承及主驱动齿轮的轴承 |
|  | MD998067 | 轴承安装器 | 安装轴承 |
|  | MD998200 | 前轴承座油封安装器 | 安装前轴承座油封 |
|  | MD998245 | 锁紧销安装器 | 弹簧销及锁紧销安装 |
|  | MD998359 | 拉拔器 | 反向轴轴承的拆卸 |
|  | MD998809 | 螺母扳手(41) | 拆卸主轴锁紧螺母 |
|  | MD998812 | 安装器盖 | 与安装器和安装器接头一起使用 |
|  | MD998813 | 安装器(100) | 与安装器盖和安装器接头一起使用 |
|  | MD998814 | 安装器(200) | 与安装器盖和安装器接头一起使用 |
|  | MD998816 | 安装器接头(30) | 安装中间轴中央和后轴承 |
|  | MD998817 | 安装器接头(34) | 安装轴承 |
|  | MD998818 | 安装器接头(38) | 安装轴承 |
|  | MD998819 | 安装器接头(40) | 安装主驱动齿轮轴承、主轴轴承和轴承套 |
|  | MD998917 | 拉拔器 | 拆卸反向轴轴承 |

# 变速箱

# 解体与组装

解体步骤：

解体步骤：

解体步骤：

。

解体步骤：

分解要领

拆卸延伸壳体

(1)将控制轴向逆时针方向旋转，从换档滑块的沟中拆卸控制爪，然后从变速器壳上拆卸延伸壳体。

拆卸3－4档及1－2档换档拨叉弹簧销

拆卸超速档－倒档换档拨叉弹簧销

拆卸主轴锁紧螺母

拆卸超速档齿轮轴承套

(1)拆卸时，MD998020与MD998028配合使用

拆卸倒档惰齿轮轴

拆卸主驱动齿轮轴承

组装要领

安装主驱动齿轮轴承

安装卡环

(1)选择卡环并安装，使主驱动齿轮轴承的轴向间隙达到标准值。

标准值：0～0.06mm

油封安装

- 向油封唇部涂抹变速箱齿轮油后，用专用工具安装油封。

- 唯一例外的是主驱动齿轮轴承的油封应涂抹规定的润滑脂

润滑脂规格：

三菱纯正润滑脂：0101011或相当品。

安装调整垫片

- 将长度为10mm、直径为1.6mm的焊锡2片，如图所示放在轴承的外座圈上；

- 安装前轴承座，拧紧螺母至规定扭矩；

- 拆卸前轴承座，取下焊锡。

注：如果直径1.6mm的焊锡未被压扁，应使用直径3mm的焊锡

- 用千分尺测量压扁的焊锡的厚度，根据该厚度选择合适厚度的调整垫片、以使轴向间隙符合标准值。

标准值：0～0.1mm

安装前轴承座密封垫

密封剂：三菱纯正密封剂

No.997740或相当品

调整垫片安装

- 压紧外座圈及反向齿轮到正确位置；

- 用平板及塞尺确定调整垫片厚度；

- 按标准值选择调整垫片·。

标准间隙值：0～0.05mm

后轴承座螺栓粘接剂的涂附

(1)这一螺栓为预涂螺栓，在使用时应涂布粘接剂。

特殊粘结剂规格：

3M螺栓锁紧粘结剂No.4170或相当品。

安装倒档惰齿轮轴安装倒档惰齿轮轴螺栓

(1)使用M8×50的螺栓作为引导器安装倒档惰齿轮轴。

(2)倒档惰齿轮轴螺栓粘接剂的涂附

特殊粘结剂规格：

3M螺栓锁紧粘结剂No.4170或相当品。

安装倒档齿轮轴承套

安装同步器轮毂及超速－倒档同步器套

- 组装同步器轮毂及套，确保滑动顺畅；

- 如图所示将3个同步器键插入轮毂槽

（有方向要求）。

安装同步器键及同步器弹簧

注意：安装弹簧时，应确保弹簧凸起部位位于同步器键但不在同一键上。

安装同步器环

如图所示，使同步器环与超速档齿轮啮合，然后安装超速档齿轮，确保二者中间的间隙A。

如果间隙A超过极限值，应更换同步器环和/或齿轮。

极限值：0.5mm

安装齿轮后轴承套

；

安装主轴锁紧螺母

- 拧紧螺母至规定扭矩；

- 如图视凿豁口两处防止松弛；

- 确保超速档齿轮转动灵活。

安装反向轴后轴承

安装反向轴锁紧螺母

(1)按规定扭矩拧紧反向轴锁紧螺母,确保凿豁口两处防止松弛，并确保超速档齿轮转动灵活。

- 如图视凿豁口两处防止松弛；

- 确保超速档齿轮转动灵活。

安装弹簧销

安装3－4档及1－2档换档拨叉弹簧销

安装钢球、提升弹簧

- 插入弹簧时使其小端朝向钢球，三根弹簧等同。

- 提升塞涂布密封剂

规定密封剂：

3M ATD NO.8660或相当品。

安装速度表从动齿轮

(1)使配合记号与齿数表示记号对准。

图中表示从动齿轮齿数为23～25的情况。

延伸壳体垫涂密封剂

规定的密封剂：

三菱纯正密封剂 NO.997740或相当品。

安装延伸壳体

- 向逆时针方向旋转控制轴，然后安装延伸壳体。

- 向顺时针方向旋转控制轴，然后将控制爪插进换档滑块的沟中。

安装主轴后轴承卡环

- 安装与原卡环同样尺寸的卡环；

- 使用专用工具安装主轴后轴承；

- 选择并安装卡环，并使主轴后轴承的间隙可被调道标准值；

标准值：0－0.13mm

- 如果不能使主轴后轴承间隙调道标准值,按第(1)步重新安装一不同尺寸的卡环,再重复第(2)、（3）步。

安装空挡柱塞A和B

- 如图所示安装前涂润滑脂

规定的润滑脂：

三菱纯正润滑脂NO.0101011或相当品。

安装密封塞（在重新使用时）

- 在用规定扭矩拧紧前，螺纹区涂密封剂。

规定的密封剂：

3M ATD NO.8660或相当品。

注：确保密封塞上没有残余的旧密封胶

控制杆

拆卸与组装

解体步骤：

- 螺栓

- 控制杆

- 控制杆衬套

- 垫

- 停止器板

- 螺母

- 停止器支架总成

- 专用螺栓

- 延伸壳体盖

- 回位弹簧

组装要领

专用螺栓涂密封剂

规定的密封剂：

3M ART NO.8660或相当品。

规定的密封剂：

3M NO.2353或相当品。

垫涂密封剂

规定的密封剂：

三菱纯正密封剂 NO.997740或相当品。

反向轴

解体步骤：

- 反向轴前轴承

- 反向轴中央轴承

- 反向轴齿轮

解体要领

反向轴轴承的拆卸

安装要领

反向轴轴承的压装

延伸壳体

拆卸与组装

解体步骤：

- 延伸壳体盖

- 延伸壳体盖密封垫

- 阻力弹簧

- 钢球

- 回位弹簧

- 停止器支架

- 专用螺栓

- 锁销

组装要领

安装油封

(1)安装后，向油封唇部涂敷润滑脂。

规定的润滑脂：

三菱纯正润滑脂NO.0101011或相当品。

安装控制轴盖

- 在控制轴盖的所有外圆周面涂布密封剂，然后将其压入，直到与延伸壳体外面齐平为止。

规定的密封剂：

3M ATD NO.8660或相当品。

安装弹簧销

安装专用螺栓

- 向延伸壳体装配面和螺纹部分涂布密封剂。

规定的密封剂：

3M ATD NO.8660或相当品。

规定的密封剂：

3M ATD NO.2353或相当品。

主驱动齿轮

解体步骤：

- 卡环

- 轴承

- 主驱动齿轮

解体要领

拆卸轴承。

组装要领

安装轴承。

安装卡环。

选择适合于卡环槽的卡环并安装。

标准值：0～0.06mm

主轴

解体要领

- 球轴承内圈

- 1档齿轮

- 滚针轴承

- 轴承套

- 同步器内环

- 同步器锥

- 同步器外环

- 1－2档同步器套

- 1－2档同步器轮毂

- 同步器键

- 同步器弹簧

- 同步器外环

- 同步器锥

- 同步器内环

- 2档齿轮

- 滚针轴承

- 卡环

- 3－4档同步器套

- 3－4档同步器轮毂

- 同步器键

- 同步器弹簧

- 同步器环

- 3档齿轮

- 滚针轴承

- 主轴

检查：

同步器环

- 检查同步器环的内面上有无损伤、磨损或螺纹变形。

- 将同步器环压到接合齿上，检查间隙A。如果A小于极限值，更换同步器环和/或齿轮。

极限值：0.5mm

同步器外环/ 同步器内环/ 同步器锥

- 检查以确保离合器齿牙表面和锥面无磨损、断裂。

- 安装外环、内环、锥，将其压在齿轮上，检查“A”间隙，如果间隙小于极限值，更换。

极限值：0.3mm

注意:

在外环、内环、锥三者中有一个需要更换时,则必须更换一组。

拆卸要领

拆卸球轴承内圈

- 如图所示，用专用工具支撑一档齿轮；

- 压下球轴承内圈。

拆卸轴承套

- 如图所示，用专用工具支撑二档齿轮；

- 压下轴承套。

组装要领

安装3-4档同步器套/同步器轮毂

(1)组装同步器轮毂及套。确保轮毂和套滑动顺畅。

安装同步器键/同步器弹簧

- 安装两个同步器弹簧。在安装弹簧时，确保弹簧凸起部位位于同步器键但不在同一键上。

安装卡环。

(1)选择并安装卡环，使同步器轮毂轴向间隙符合标准值。

标准值：0～0.08mm

安装球轴承内圈。

安装同步器轮毂。

- 安装同步器轮毂。

注意：

同步器环不能陷入轮毂内。

安装同步器套。

- 如图所示，安装同步器套。

安装轴承套。

- 使用专用工具安装轴承套。

速度表齿轮

拆卸与组装

解体步骤：

- 弹簧销

- 从动齿轮

- 套

- O形环

- O形环

组装要领：

安装弹簧销

(1)在确认弹簧销的缝隙不朝向齿轮轴的同时，打入弹簧销。

# Text boxes

MD998812

倒档惰齿轮轴

145037

延伸壳体

A

MD998200

密封剂

F

G

U

V

D

B

g

1320018

D

F

E

1320019

换档滑块

1450058

控制轴

1450013

轴承套

识别槽

A

1450056

i

1450036

换档滑块

控制爪

控制轴

TRM0095

两侧

前

前

1450055

同步器轮毂

同步器轮毂

145017

小端

钢球

弹簧

132031

同步器套

同步器套

1450054

O

1450047

锁紧螺母

TRM0040

MD998816

MD998812

110013

弹簧突起部

弹簧突起部

同步器键

齿轮

同步器环

J

C

A

G

- 卡环

- 主驱动齿轮轴承

- 主驱动齿轮

- 3档－4档换档拨叉

- 1档－2档换档拨叉

- 反向轴总成

- 主轴前轴承

- 主轴总成

- 变速箱壳体

- 垫片

- 反向轴中央轴承外环

- 主轴中央轴承

- 前轴承座

- 前轴承座垫

- 油封

- 反向轴中间轴承外环

- 垫片

- 卡环

E

G

L

O

K

L

N

O

S

P

U

Q

R

黄铜棒

R

TRM0039

D

134045

速度表从动齿轮套

配合记号

安装方向

A

A

双面

密封剂

密封剂

h

卡环

主轴

主轴轴承

卡环

标准间隙

润滑脂

润滑脂

TRM0038

MD998819

密封剂

1450046

TFM0041

K

S

r

134006

q

密封剂

B

TRM0035

F

E

C

G

1450012

K

焊锡

MD998819

MD998812

1320012

MD998813

MD998813

倒档惰齿轮轴

J

MD998020

Y

B

C

F

G

E

1450048

X

TRM1251

N

MD998814

Q

110009

K

L

p

V

b

键

涂粘接剂

二档齿轮

一档齿轮

弹簧的凸起部

A

TRM0089

H

E

TRM0031

G

TRM0210

E

涂粘接剂

134024

卡环

同步器毂

主轴

拆卸与组装

A

A

C

变速器前侧

在组装时用齿轮油润滑所有的内部零件

D

G

1450051

D

F

B

E

B

接合套

毂

A

110008

B

组装时用齿轮油润滑所有的内部零件

A

内环

锥

外环

A

B

110009

A

缝隙

A

A

TFM0041

凸起

P

134032

1445077

轴承套

134011

131007

控制爪

2200048

1450045

TRM0033

锁紧螺母

在组装时用齿轮油润滑所有的内部零件

H

110013

弹簧销

TRM1252

TRM0274

螺栓

G

F

- 弹簧销

- 控制轴

- 空挡回位爪

- 换档器

- 防尘罩

- 控制轴盖

- 油封

- 延伸壳体

TRM0624

19N.m

19N.m

在组装时用齿轮油润滑所有的内部零件

F

TRM0626

TRM0629

C

弹簧的凸起部

齿轮

同步器环

O形环

弹簧销

110019

O形环

TRM0610

q

h

D

- 速度表齿套夹

- 速度表从动齿轮套

- 倒车灯开关

- 密封垫

- 钢球

- 阻尼弹簧

- 钢球

- 密封塞

- 弹簧

- 空档回位塞A

- 空档回位塞B

- 延伸壳体

- 延伸壳体密封垫

C

X

Y

Y

b

b

- 3档-4档换档滑轨

- 超速档-倒档换档拨叉

- 互锁塞

- 反向轴锁紧螺母

- 反向轴后轴承

- 反向轴超速档齿轮

- 1档-2档换档滑轨

- 下盖

- 下盖密封垫

- 卡环

- 主轴后轴承

- 提升塞

- 提升弹簧

- 钢球

- 3档-4档换档拨叉用弹簧销

- 1档-2档换档拨叉用弹簧销

- 超速档-倒档换档拨叉用弹簧销

- 超速档-倒档换档滑轨

p

p

在组装时用齿轮油润滑所有的内部零件

C

g

r

q

B

i

安装方向

E

B

B

B

B

A

A

B

A

A

控制轴盖

密封剂

油封

润滑脂

A

A

132069

A

TRM0046

TRM0045

气缸

反向齿轮

132018

压下

内环

A

P

F

在组装时用齿轮油润滑所有的内部零件

- 主轴锁紧螺母

- 反向轴倒档齿轮

- 垫片

- 垫片

- 钢球

- 超速档齿轮

- 滚针轴承

- 轴承套

- 轴承垫片

- 超速档同步器环

- 超速档－倒档同步器套

- 超速档－倒档同步器弹簧

- 超速档－倒档同步器毂

- 超速档－倒档同步器键

- 倒档齿轮

- 滚针轴承

- 轴承套

- 垫片

- 开口销

- 开槽螺母

- 止推垫圈

- 倒档惰齿轮

- 滚针轴承

- 螺栓

- 倒档惰齿轮轴

- 螺栓

- 后轴承座

在组装时用齿轮油润滑所有的内部零件