# 变速箱

# 型号：R5M21－Z－GJL

# 目录

概要......................................................................................................................................

外观图...................................................................................................................

一般规格...............................................................................................................

规格......................................................................................................................................

维修规格.................................................................................................................

力矩规格.................................................................................................................

密封剂、粘接剂及润滑脂....................................................................

调整卡环和调整垫片..................................................................................

专用工具...............................................................................................................................

变速箱.....................................................................................................................................

反向轴..................................................................................................................................

延伸壳体..........................................................................................................................

主驱动齿轮.........................................................................................................................

主轴......................................................................................................................................

速度表齿轮.....................................................................................................................

# 概要

# 外观图

# 一般规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 变速箱型号 | R5M21－Z－GJL 常啮合、5速 |
| 传动比 | 一档 | 3.967 |
|  | 二档 | 2.136 |
|  | 三档 | 1.360 |
|  | 四档 | 1.000 |
|  | 五档 | 0.856 |
|  | 倒档 | 3.578 |
| 速度表齿轮传动比(从动/驱动) | 30/8 |

规格

# 维修规格

| 项目 | 标准值(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主驱动齿轮轴承轴向间隙 | 0～0.06 | 用卡环调整 |
| 前轴承座轴向间隙 | 0～0.1 | 用调整垫片调整 |
| 3－4档同步器轮毂轴向间隙 | 0～0.08 | 用卡环调整 |
| 倒档反向轴齿轮轴向间隙 | 0～0.07 | 用卡环调整 |
| 反向轴预加负荷间隙 | 0～0.05 | 用调整垫片调整 |
| 选档轴卡环轴向间隙 | 0.1～0.4 | 用卡环调整 |
| 换档轴弹簧垫卡环轴向间隙 | 控制杆系侧 | 0.1～0.4 | 用卡环调整 |
|  | 调整垫片侧 | 0.1～0.45 | 用卡环调整 |

# 力矩规格

| 项目 | 扭矩(kgm) |
| --- | --- |
| 倒车灯开关 | 3.0 |
| 反向轴锁紧螺母 | 17.5 |
| 延伸壳体安装螺栓 | 1.9 |
| 前轴承座安装螺母 | 1.2 |
| 放油塞 | 4.0 |
| 注油塞 | 3.3 |
| 主轴锁紧螺母 | 26 |
| 后轴承座安装螺栓 | 1.9 |
| 倒档惰齿轮轴锁紧螺母 | 4.0 |
| 倒档惰齿轮轴安装螺栓 | 1.9 |
| 选档调节器螺母 | 3.6 |
| 速度表套管夹螺栓 | 1.2 |
| 下盖螺栓 | 0.9 |

# 密封剂、粘接剂和润滑脂

| 使用位置 | 使用牌号 |
| --- | --- |
| 通气管 | 3M8001或相当品 |
| 壳体垫 | 三菱纯正密封剂或相当品 No.997740 |
| 前轴承座密封盖垫 |  |
| 前轴承座油封 | 三菱纯正润滑脂0101011或相当品 |
| 提升塞 | 3M ATD No.8660或相当品 |
| 后轴承座安装螺栓 | 3M螺栓紧固剂NO.4170或相当品 |
| 倒档惰齿轮轴安装螺栓 |  |

# 调整卡环及调整垫片

| 零部件名称 | 厚度(mm) | 识别颜色或符号 | 零部件代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卡环 (主驱动齿轮轴承轴向间隙调整) | 2.30 | 白 | SMD701729 |
|  | 2.35 | 褐 | SMD701730 |
|  | 2.40 | － | SMD701731 |
|  | 2.45 | 蓝 | SMD701732 |
|  | 2.50 | 黄 | SMD701733 |
| 调整垫片 (前轴承座轴向间隙调整) | 0.84 | 黑 | SMD701845 |
|  | 0.93 | － | SMD701839 |
|  | 1.02 | 红 | SMD701840 |
|  | 1.11 | 白 | SMD701841 |
|  | 1.20 | 黄 | SMD701842 |
|  | 1.29 | 蓝 | SMD701843 |
|  | 1.38 | 绿 | SMD701844 |
| 卡环 (3－4档同步器轮毂轴向间隙调整) | 2.15 | 蓝 | SMD701761 |
|  | 2.22 | － | SMD701762 |
|  | 2.29 | 褐 | SMD701763 |
|  | 2.36 | 白 | SMD701764 |
| 调整垫片 (反向轴轴向间隙调整) | 1.84 | 84 | SMD706580 |
|  | 1.87 | 87 | SMD706581 |
|  | 1.90 | 90 | SMD706582 |
|  | 1.93 | 93 | SMD706583 |
|  | 1.96 | 96 | SMD706584 |
|  | 1.99 | 99 | SMD706585 |
|  | 2.02 | 02 | SMD706586 |
|  | 2.05 | 05 | SMD706587 |
|  | 2.08 | 08 | SMD706588 |
|  | 2.11 | 11 | SMD706589 |
|  | 2.14 | 14 | SMD706590 |
|  | 2.17 | 17 | SMD706591 |
|  | 2.20 | 20 | SMD706592 |
|  | 2.23 | 23 | SMD706593 |
|  | 2.26 | 26 | SMD706594 |
|  | 2.29 | 29 | SMD706595 |
|  | 2.32 | 32 | SMD706596 |
|  | 2.35 | 35 | SMD706597 |
|  | 2.38 | 38 | SMD706598 |
|  | 2.41 | 41 | SMD706599 |
|  | 2.44 | 44 | SMD706600 |
|  | 2.47 | 47 | SMD706601 |
|  | 2.50 | 50 | SMD706602 |
|  | 2.53 | 53 | SMD706603 |
|  | 2.56 | 56 | SMD706604 |
|  | 2.59 | 59 | SMD706605 |
| 卡环 (选档轴及换档轴轴向间隙调整) | 1.2 | 白 | SMD724540 |
|  | 1.4 | 蓝 | SMD724541 |
|  | 1.6 | － | SMD724542 |
|  | 1.8 | 褐 | SMD724543 |
|  | 2.0 | 红 | SMD724544 |

# 专用工具

| 工具 | 代号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MD998019 | 拉拔器 | 弹簧销及锁紧销拔出 |
|  | MD998020 | 拉拔器 | 拆卸轴承及轴承套 |
|  | MD998192 | 拉拔器 | 拆卸反向轴前轴承 和中央轴承 |
|  | MD998199 | 安装器 | 安装反向轴前轴承 |
|  | MD998200 | 油封安装器 | 安装前轴承座油封 |
|  | MD998245 | 安装器 | 弹簧销及锁紧销安装 |
|  | MD998359 | 拉拔器 | 反向轴轴承的拆卸 |
|  | MD998809 | 螺母扳手(41) | 拆卸主轴锁紧螺母 |

| 工具 | 代号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MD998812 | 安装器盖 | 轴承安装 |
|  | MD998813 | 安装器(100) | 轴承安装 |
|  | MD998814 | 安装器(200) | 轴承安装 |
|  | MD998816 | 安装器接头(30) | 安装轴承 |
|  | MD998818 | 安装器接头(38) | 安装轴承 |
|  | MD998819 | 安装器接头(40) | 安装轴承 |
|  | MD998917 | 拉拔器 | 拆卸反向轴轴承 |

# 变速箱

# 解体与组装

# 解体步骤：

- 限位器板

- 速度表齿轮

- 倒车灯开关

- 密封垫

- 延伸壳体

延伸壳体垫

# 解体步骤：

- 下盖

- 下盖垫

- 螺母

- 选档调节器

- O形环

- 弹簧销

- 卡环

- 弹簧销

- 选档轴

- 油封

- 调整臂

- 定距弹簧

- 回位弹簧

- 调整垫片

- 超速－倒档换档滑块弹簧销

- 卡环

- 锁紧销

- 限位器支架

- 换档轴

- 油封

- 控制杆系

- 调整垫片

- 提升塞

- 提升弹簧

- 钢球

- 3－4档换档拨叉弹簧销

- 1－2档换档拨叉弹簧销

- 3－4档及1－2档换档滑块弹簧销

- 1－2档换档滑轨

- 1－2档换档滑块

- 3－4档换档滑轨

- 1－2档换档滑块

- 超速－倒档换档拨叉弹簧销

- 超速－倒档换档滑轨

- 超速－倒档换档滑块

- 超速－倒档换档拨叉

- 1－2档换档拨叉

- 3－4档换档拨叉

1－2互锁塞

解体步骤：

- 卡环

- 主轴后轴承

- 主轴锁紧螺母

- 反向轴锁紧螺母

- 反向轴后轴承

- 反向轴超速档齿轮

- 调整垫片

- 反向轴倒档齿轮

- 调整垫片

- 调整垫片

- 钢球

- 超速档齿轮

- 滚针轴承

- 轴承套

- 超速档同步器环

- 同步器套

- 同步器弹簧

- 同步器键

- 超速－倒档同步器轮毂

- 倒档齿轮

- 滚针轴承

- 轴承套

- 垫片

- 开口销

- 带槽螺母

- 止推垫片

- 倒档惰齿轮

- 滚针轴承

- 螺栓

- 倒档惰齿轮轴

- 螺栓

后轴承座

解体步骤：

- 反向轴中央轴承

- 主轴中央轴承

- 前轴承座

- 前轴承座垫

- 油封

- 反向轴前轴承

- 调整垫片

- 卡环

- 卡环

- 主驱动齿轮轴承

- 主驱动齿轮

- 反向轴组件

- 主轴前轴承

- 主轴组件

- 变速箱壳体

分解要领

拆卸3－4档及1－2档换档拨叉弹簧销

拆卸弹簧销

拆卸主轴锁紧螺母

拆卸超速档齿轮轴承套

1）MD998020与MD998028一起使用。

拆卸倒档惰齿轮轴

拆卸反向轴中央轴承

拆卸主轴后轴承

1）MD998020与MD998028一起使用。

拆卸反向轴前轴承

拆卸主驱动齿轮轴承

拆卸调整臂弹簧销

拆卸控制杆系弹簧销

拆卸换档滑块弹簧销

拆卸控制杆系弹簧销

- 使超速－倒档换档滑块靠在一侧；

- 从换档滑块槽中举起控制杆系，然后将换档轴转半圈；

- 使用专用工具，从控制杆系及轴中取出锁紧销。

拆卸1－2档和3－4档换档滑块弹簧销

组装要领

安装主驱动齿轮轴承

安装卡环

选择卡环并安装，使主驱动齿轮轴承的轴向间隙达到标准值。

标准值：0～0.06mm

安装反向轴前轴承

油封安装

- 向油封唇部涂抹变速箱齿轮油后，用专用工具安装油封。

- 唯一例外的是主驱动齿轮轴承的油封应涂抹规定的润滑脂

润滑脂：

三菱纯正润滑脂：0101011或等品

安装调整垫片

- 将长度为10mm、直径为1.6mm的焊锡2片，如图所示放在轴承的外座圈上；

- 安装前轴承座，拧紧螺母至规定扭矩；

- 拆卸前轴承座，取下焊锡。

注：如果直径1.6mm的焊锡未被压扁，应使用直径3mm的焊锡

- 用千分尺测量压扁的焊锡的厚度，根据该厚度选择合适厚度的调整垫片、以使轴向间隙符合标准值。

标准值：0～0.1mm

安装前轴承座密封垫

密封剂：三菱纯正密封剂

No.997740或相当品

安装主轴中央轴承

安装反向轴中央轴承

后轴承座螺栓粘结剂的使用

粘结剂:3M 螺栓锁紧用粘结剂NO.4170或相当品

安装倒档惰齿轮轴

使用M8×50的螺栓作为引导器。

安装倒档齿轮轴承套

安装同步器轮毂及超速－倒档同步器套

- 组装同步器轮毂及套，确保滑动顺畅；

- 如图所示插入3个同步器键（有方向）。

安装同步器键及同步器弹簧

注意：安装弹簧时，应确保弹簧凸起部位位于同步器键上但不在同一键上。

安装同步器环

如图所示，使同步器环与超速档齿轮啮合，然后安装超速档齿轮，确保二者中间的间隙A。

如果间隙A超过极限值，应更换同步器环和/或齿轮。

极限值：0.5mm

安装齿轮轴承套

安装主轴锁紧螺母

- 使用专用工具拧紧螺母至规定扭矩；

- 如图视凿豁口两处，防止松弛；

- 确保超速档齿轮转动灵活。

安装反向轴后轴承

安装反向轴锁紧螺母

- 按规定扭矩拧紧反向轴锁紧螺母；

- 如图视凿豁口两处防止松弛；

- 确保超速档齿轮转动灵活。

安装选档调节器

(1)选档调节器的安装：选档调节器的末端由回位弹簧的两端来定位；

- 将选档调节器拧到底；

- 拧松选档调节器，至能够圆滑操纵换档轴的程度。

- 用锁紧螺母锁定选档调节器。

注意：调整选档调节器时，拧松不要超过两圈。

1－2档及3－4档换档拨叉弹簧销的安装

安装换档滑块弹簧销

安装钢球、提升弹簧、提升塞

- 插入弹簧时使其小端朝向钢球。

- 提升塞涂布密封剂

规定的密封剂：

3M ATD No.8660或相当品

安装控制杆系锁紧销

安装弹簧销

安装控制杆系弹簧销

安装调整臂弹簧销

安装卡环

选择合适的卡环，使换档轴的轴向间隙符合标准值。

标准值：

换档轴控制杆侧：0.1～0.4mm

换档轴调整垫片侧：0.1～0.45mm

安装卡环

选择卡环使选档轴轴向间隙达到标准值。

标准值：0.1～0.4mm

安装3－4档和1－2档换档滑块弹簧销

安装速度表从动齿轮

(1)使配合记号与齿数表示记号对准。

图中表示从动齿轮齿数为23～25的情况。

延伸壳体垫涂密封剂

规定的密封剂：

三菱纯正密封剂 NO.997740或相当品。

反向轴

解体步骤：

- 反向轴前轴承

- 反向轴中央轴承

- 反向轴齿轮

解体要领

反向轴轴承的拆卸

安装要领

反向轴轴承的压装

延伸壳体

解体步骤：

- 通气管

- 延伸壳体盖

- 延伸壳体盖垫

- 防尘罩

- 控制轴盖

- 油封

- 延伸壳体

安装要领

油封安装

润滑脂：

三菱纯正润滑脂：0101011或相当品

控制轴盖安装

将控制轴盖的四周全部涂抹密封剂并压至

与延伸壳体一平

规定的密封剂：

3M ATD No.8660或相当品

通气管安装

密封剂：3M 超级耐候胶No.8001或相当品

主驱动齿轮

解体步骤：

- 卡环

- 轴承

- 主驱动齿轮

解体要领

拆卸轴承。

组装要领

安装轴承。

安装卡环。

选择适合于卡环槽的卡环并安装。

标准值：0～0.06mm

主轴

解体要领

- 球轴承内圈

- 1档齿轮

- 滚针轴承

- 轴承套

- 同步器内环

- 同步器锥

- 同步器外环

- 1－2档同步器套

- 1－2档同步器轮毂

- 同步器键

- 同步器弹簧

- 同步器外环

- 同步器锥

- 同步器内环

- 2档齿轮

- 滚针轴承

- 卡环

- 3－4档同步器套

- 3－4档同步器轮毂

- 同步器键

- 同步器弹簧

- 同步器环

- 3档齿轮

- 滚针轴承

- 主轴

解体要领

拆卸球轴承内圈

- 如图所示，用专用工具支撑一档齿轮；

- 压下球轴承内圈。

拆卸轴承套

- 如图所示，使用专用工具支撑2档齿轮；

- 压下齿轮套。

检查：

同步器

- 检查同步器环接合齿面上有无损伤、磨损或螺纹变形；

- 将同步器环压到接合齿上，检查间隙A。如果A小于极限值，更换同步器环和/或齿轮。

极限值：0.5mm

同步器外环/ 同步器内环/ 同步器锥

- 检查以确保离合器齿牙表面和锥面无磨损、断裂。

- 安装外环、内环、锥，将其压在齿轮上，检查“A”间隙，如果间隙小于极限值，更换。

极限值：0.3mm

注意:在外环、内环、锥三者中有一个需要更换时,则必须更换一组。

组装要领

安装3－4档同步器套及轮毂。

组装同步器轮毂及套，确保轮毂及套转动灵活。

安装同步器键及弹簧。

安装2个同步器弹簧。安装时，确保前后弹簧的凸

起部位位于同步器键上但不是同一个键。

安装卡环。

选择卡环，使同步器轮毂轴向间隙符合标准值。

标准值：0～0.08mm

安装球轴承内圈。

安装同步器轮毂。

- 安装同步器轮毂。

注意：

同步器环不能陷入轮毂内。

安装同步器套。

如图所示，安装同步器套。

安装轴承套。

使用专用工具安装轴承套。

速度表齿轮

解体步骤：

- 弹簧销

- 从动齿轮

- 套

- O形环

- O形环

组装要领：

安装弹簧销

在确认弹簧销的缝隙不朝向齿轮轴的同时，打入弹簧销。

# Text boxes

G

h

1470018

131008

131007

g

## W

e

1.2kgm

1.9kgm

1.9kgm

3.0kgm

Ｐ

131006

换档

轴

控制杆系

## C

## B

B

## S

## F

Ｊ

1450013

## U

1320018

倒档惰齿轮轴

换档滑块

0.9kgm

涂密封剂

1470019

G

TRM1254

TRM1253

F

E

识别槽

凸起

145037

安装方向

黄铜棒

二档齿轮

一档齿轮

B

## O

B

## Q

26kgm

1.9kgm

17.5kgm

4.0kgm

1.9kgm

B

B

h

g

TRM0095

两侧

延伸壳体

配合记号

速度表从动齿轮套

134045

Z

X

TRM1251

## K

## J

## D

## E

## I

## V

## E

n

## M

d

a

m

c

## N

## C

## D

## C

## Q

P

## O

b

## X

## Y

## Z

## Y

b

## R

## L

## L

## F

## O

## P

## P

## G

A

## N

B

## K

## G

## H

## I

## H

Ｃ

Ｏ

Ｎ

Ｉ

轴承套

Ｅ

G

Ｈ

Ｆ

K

Q

TRM0035

134032

2200048

B

C

F

G

E

双面

涂抹密封剂

焊锡

润滑脂

A

A

B

A

L

N

O

P

Q

R

V

S

U

焊锡

E

倒档惰齿轮轴

选档调节器

b

螺栓

反向齿轮

c

m

TRM0042

a

n

W

H

I

TRM1287

131008

e

K

前

前

同步器轮毂

同步器轮毂

同步器套

同步器套

同步器键

弹簧突起部

弹簧突起部

同步器环

齿轮

锁紧螺母

锁紧螺母

钢球

小端

提升弹簧

密封剂

卡环

卡环

V

A

A

A

A

A

A

1.9kgm

I

F

I

E

F

密封剂

控制轴盖

密封剂

油封

涂润滑脂

齿轮

A

C

D

F

E

在组装时用齿轮油润滑所有的内部零件

1450051

TRM1256

拆卸与组装

同步器锥

同步器内环

同步器外环

A

A

B

C

齿轮

同步器环

同步器轮毂

同步器套

前

键

弹簧突起部

弹簧突起部

主轴

弹簧卡圈

同步器轮毂

A

A

1.2kgm

Ｍ

134006

D

1450012

TRM0033

TRM0274

132031

TRM0040

粘结剂

D

132069

117003

1320012

1450045

1470019

A

1450046

A

A

TRM0038

110013

TRM0039

110009

1450047

B

1450048

1320019

1450054

1450058

卡环

1310013

1450017

选档调节器

V

V

TRM0043

Y

d

气缸

内环

压下

TRM0046

TRM0045

132018

110013

B

1340024

110009

O形环

弹簧销

R520051

O形环

安装方向

轴承套

D