# 章节 303-00 发动机系统 - 一般信息

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 诊断与测试 |  |
| 发动机 | 303-00-2 |
| 发动机 - 漏机油 | 303-00-8 |
| 紫外线 (UV) 测试 | 303-00-8 |
| 测量压缩压力 | 303-00-9 |
| 测量压缩压力 (发动机 - 1.6L Duratec-16V，发动机 - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT) | 303-00-9 |
| 测量压缩压力 (发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE) | 303-00-12 |
| 测量压缩压力 (发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油) | 303-00-14 |
| 测量压缩压力 (发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油) | 303-00-17 |
| 测量机油压力 (21 113 0) | 303-00-20 |
| 测量机油压力 (发动机 - 1.6L Duratec-16V，发动机 - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT) | 303-00-20 |
| 测量机油压力 (发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE) | 303-00-21 |
| 测量机油压力 (发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油) | 303-00-23 |
| 测量机油压力 (发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油) | 303-00-24 |
| 气门系列分析 - 静止 (发动机熄火) | 303-00-25 |
| 一般程序 |  |
| 凸轮轴轴承颈直径 | 303-00-26 |
| 凸轮轴轴承颈间隙 | 303-00-27 |
| 凸轮轴端间隙 | 303-00-28 |
| 凸轮轴表面检查 | 303-00-29 |
| 凸轮轴凸轮升程 | 303-00-30 |
| 曲轴主轴承颈直径 | 303-00-31 |
| 曲轴端间隙 | 303-00-32 |
| 气缸缸径斜差 | 303-00-33 |
| 活塞检查 | 303-00-34 |
| 活塞销到孔径直径 | 303-00-35 |
| 活塞直径 | 303-00-36 |
| 活塞环端间隙 | 303-00-37 |
| 活塞环-到-环槽间隙 | 303-00-38 |
| 活塞销直径 | 303-00-39 |
| 连杆大端孔径 | 303-00-40 |
| 气门杆直径 | 303-00-41 |
| 飞轮检查 | 303-00-42 |
| 气缸盖变形 | 303-00-43 |
| 气缸本体变形 | 303-00-44 |
| 排气歧管清洁与检查 | 303-00-45 |
| 轴承检查 | 303-00-46 |

## 诊断与测试

### 发动机

| 专用工具 |
| --- |
|  | 压缩比测试转接器 303-1052 |
|  | 压缩比测试转接器 303-1056 |

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 黏着剂 - Loctite 243 | WSK-M2G349-A7 |

1. 	操作系统以确认顾客的问题。

2. 	目视检查是否有明显的机械或电气损坏的痕迹。

3. 	如果观察或反应的问题很明显时，则执行下一步骤之前必须先排故障 (可能的话)。

4. 	如果问题无法明显的发现，则确认故障并参阅症状表。

#### 目视检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| – 冷却液泄漏 – 漏机油 – 燃油系统泄漏 – 可察看到的损坏或磨损零件 – 松脱或遗失螺帽或螺栓 | – 保险丝 – 接头松脱或腐蚀 – 控制模块 – 损坏或磨损开关 |

症状表

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 漏机油 | • 组件本身外部有机油或附近组件漏机油 | • 检查在组件上是否有明显的漏机油。如果机油泄漏不明显，则使用一部紫外线 (UV) 泄漏测试器。视需要安装新的垫片或组件。 |
|  | • 机油冷却器内部或外表泄漏 | • 检查冷却液副水箱的冷却液表面是否有机油油膜。安装一个新的机油冷却器或机油冷却器垫片。 |
|  | • 曲轴油封泄漏 | • 安装新的曲轴油封。 |
|  | •运送机油的组件或发动机本身泄漏 | • 使用 UV 泄漏测试来检查发动机上的机油运送组件是否破裂。视需要安装新的组件或油封。 |
| • 机油消耗 | • 使用错误型号的发动机机油 | • 判断最后一次使用的发动机机油并且比对其规格。更换正确归于的发动机机油。 |

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
|  | • 积极式曲轴箱通风 (PCV) 系统故障 • 软管或通风或换气阀都堵塞。如此会造成曲轴箱中的压力过大而造成更多的机油进入到燃烧室 • PCV 机油分离器故障并且发动机机油会经过进气歧管进入到燃烧室 | • 检查是否 PCV 系统作动正确并且视需要维修。发动机 - 1.6L Duratec-16V - 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE - 请参阅章节 303-08A[发动机排放控制 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，诊断与测试，发动机排放控制] 发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油 - 发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 – |
|  | • 涡轮增压器油封 (限柴油发动机) | • 安装新的涡轮增压器。 |
|  | • 损坏垫片或接合面 • 气缸盖垫片损坏或接合面都变形 • 气门杆油封都磨损并且发动机机油从气门杆与气门杆导管之间进入到燃烧室 | • 检查垫片与接合面是否损坏。 • 拆卸气缸盖。 检查接合面，气缸盖垫片以及气缸盖与发动机本体接合面的平整度。 • 安装新的气门杆油封。发动机 - 1.6L Duratec-16V - 发动机 - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE - 请参阅章节 303-01A[发动机 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，车上维修，气门油封] 发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油 - 发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 – |
|  | • 活塞环或气缸套磨损 | • 视需要安装新的组件。 |
|  | • 损坏气缸套或发动机组件的间隙过大 • 活塞 • 活塞环 (环槽与端间隙的间隙) • 气缸套 | • 检查各个的发动机组件的运转表面与间隙。 视需要安装新的组件。 视需要安装 一组新的气缸本体。 • 检查活塞与活塞环。请参阅此章节中的活塞检查。 |

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 冷却液消耗 | • 冷却系统组件 | • 检查冷却系统组件。发动机 - 1.6L Duratec- 16V - 发动机 - 1.6L Duratec- 16V Ti-VCT - 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE – 请参阅章节 303-03A[发动机冷却- 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，诊断与测试，发动机冷却] 发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油 - 发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 - |
|  | • 机油冷却器 | • 安装一组新的机油冷却器。 |
|  | • 损坏垫片或变形接合面 | • 检查气缸盖垫片是否损坏。检查气缸盖是否变形。 |
|  | • 发动机组件例如气缸套与气缸盖燃烧室破裂或断裂周围布满冷却液 | • 判断损坏发动机组件并且视需要安装新的组件。 |
| • 发动机无法摇转 | • 蓄电池或蓄电池线 | • 检查蓄电池，固定座与蓄电池线。 请参阅章节 414-01[蓄电池，固定座与蓄电池线，诊断与测试，蓄电池] |
|  | • 起动马达或蓄电池线 | • 检查起动系统。请参阅章节 303-06[起动系统，诊断与测试，起动系统] |
| • 发动机摇转但是无法起动 | • 燃油箱是空的 | • 检查燃油油位。 |
|  | • 燃油中有水(限柴油发动机) | •从燃油系统中排放水。 |
|  | • 燃油滤清器堵塞 | • 安装一组新的燃油滤清器。 |
|  | • 发动机进气系统 | • 检查进气系统。 请参阅章节 303-12[进气分配与滤清，诊断与测试，进气分配与滤清] |
|  | • 预热塞故障 (限柴油发动机) | • 检查预热塞。视需要安装新的预热塞。 |

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
|  | • 发动机管理系统 | • 检查发动机管理系统。请参阅章节 303-14[电子发动机控制，诊断与测试，电子发动机控制] |
|  | • 点火系统 (限汽油发动机) | • 检查点火系统。 发动机 - 1.6L Duratec-16V - 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE – 请参阅章节 303-07A[发动机点火- 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，诊断与测试，发动机点火] |
|  | • 气门正时不正确 | • 检查并调整气门正时。 发动机 - 1.6L Duratec- 16V - 发动机 - 1.6L Duratec- 16V Ti-VCT - 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE – 请参阅章节 303-01A[发动机 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，车上维修，正时链条] 发动机 -1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油 - 发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 – |
|  | • 正时皮带/正时链条或皮带盘/链轮破裂或损坏 | • 检查正时皮带/正时链条与链轮/皮带盘。 视需要安装新的组件。 发动机 - 1.6L Duratec- 16V - 发动机 - 1.6L Duratec- 16V Ti-VCT - 发动机 - 8L/2.0L Duratec-HE – 请参阅章节 303-01A[发动机 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，车上维修，正时链条] 发动机 -1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油- 发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 - |
| •动力输出非常不良或燃油消耗过高或发动机运转不稳 | • 燃油系统 | • 检查燃油系统。 发动机 - 1.6L Duratec-16V - 发动机 - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT – 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE – 请参阅章节 303-04A[燃油供应与控制- 1.8L Duratec-HE(MI4) /2.0L Duratec-HE (MI4)， 诊断与测试，燃油供应与控制]。 发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油 - 发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 – |
|  | • 发动机进气系统 | • 检查进气系统。请参阅章节 303-12[进气分配与滤清，诊断与测试，进气分配与滤清] |
|  | • 排气系统堵塞 | • 检查排气系统。 |
|  | • 发动机管理系统 | • 检查发动机管理系统。请参阅章节 303-14[电子发动机控制，诊断与测试，电子发动机控制] |
|  | • 点火系统故障 (限汽油发动机) | • 检查点火系统。 发动机 - 1.6L Duratec-16V - 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE - 请参阅章节 303-07A。[发动机 点火- 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)， 诊断与测试，发动机点火] |
|  | • 涡轮增压器 (限柴油发动机) | • 检查涡轮增压器。 |
|  | • 气门正时不正确。正时皮带/正时 链轮或皮带盘/链轮损坏 | • 检查与调整气门正时。 视需要安装新的组件。 发动机 - 1.6L Duratec- 16V - 发动机 - 1.6L Duratec- 16V Ti-VCT - 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE –请参阅章节 303-01A[发动机 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，车上维修，正时链条] 发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油 - 发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 – |

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
|  | • 点火正时不正确 (限汽油发动机) | • 检查电子发动机控制。请参阅章节 303-14。[电子发动机控制，诊断与测试，电子发动机控制] |
| • 运转噪音 | • 发动机辅助组件松脱或损坏 | • 检查发动机辅助组件是否损坏或松脱。检查并且调整气门正时。视需要安装新的组件。 发动机 - 1.6L Duratec-16V - 发动机 - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT - 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE - 请参阅章节 303-01A。[发动机 - 1.8L Duratec- HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，车上维修，正时链条] 发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油 - 发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 – |
| • 运转噪音，不跳火，回火或敲缸 | • 燃油不正确 | • 判断油箱中最近添加哪一种型式的燃油(非国家标准的燃油规格)。 |
|  | • 燃油中有水或燃油受到污染 | • 检查燃油系统是否有水或其它污染物质。 |
|  | • 气门正时不正确，正时皮带/链条 或皮带盘/链轮损坏 | • 检查与调整气门正时。 视需要安装新的组件。发动机 - 1.6L Duratec- 16V - 发动机 - 1.6L Duratec- 16V -发动机 –1.6 L Duratec-16V Ti-VCT - 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE – 请参阅章节 303-01A。[发动机 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，在车辆内部维修，正时链条] 发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油 - 发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 – |
| • 运转噪音或气门系列噪音 | • 由于气门挺杆故障或气门系列组件磨损造成气门间隙太大 | • 安装新的液压顶筒调整器并且调整气门间隙。 发动机 - 1.6L Duratec- 16V - 发动机 - 1.6L Duratec- 16V Ti-VCT - 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE - 发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油 - 发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 – |
|  | • 正时皮带或正时链条损坏 | • 安装 一组新的正时皮带或正时链条。发动机 - 1.6L Duratec- 16V - 发动机 - 1.6L Duratec- 16V Ti-VCT - 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE – 请参阅章节 303-01A.[发动机 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，在车辆内部维修，正时链条] 发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油 - 发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 – |
|  | • 正时皮带或正时链条张力不正确 | • 检查正时皮带张力。 视需要安装一组新的正时皮带或正时链条。 发动机 - 1.6L Duratec-16V – 发动机 - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT - 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE - 请参阅章节 303-01A.[发动机 - 1.8L Duratec- HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，车上维修，正时链条] 发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油 - 发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 – |
| • 运转噪音或发动机噪音 | • 发动机组件 – 活塞 – 活塞环 – 连杆大端，主 轴承或止推轴承颈 – 连杆弯曲或损坏 | • 检查发动机组件是否磨损或损坏。 确认所有的组件都在规格之内。视需要安装新的组件。 发动机 - 1.6L Duratec-16V - 发动机 - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT - 发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE - 发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油 - 发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油 – |

#### 发动机 - 漏机油

注意：安装新的垫片或机油油封之前，必须先确认故障已经完全排除。

如果机油泄漏无法以目视检查清楚的辨认，则执行紫外线 (UV) 测试：

#### 紫外线 (UV) 测试

1. 	使用适当的清洁溶剂清洁发动机与变速箱。

2. 	依据制造商所规定的数量倒入 UV-测试液到机油添加孔进入到发动机并且安装机油添加盖。

警告：配备手动变速箱的车辆，将变速箱排入空档。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

3. 	起动发动机并让发动机运转大约五分钟。

4. 	发动机熄火。

注意： 如果可以发现泄漏，则在不同的道路路试车辆并检查发动机是以再次泄漏。

5. 	检查发动机是否漏机油，使用一盏适当的 UV 灯。

6. 	矫正任何发现的泄漏并检查发动机是否漏机油。

#### 测量压缩压力

注意：当燃油泵继电器被拆下或电气组件被拆开时，动力控制模块 (PCM) 会接收到一个错误的讯息。当完成压缩比测试之后这种错误的讯息必须使用全球诊断系统 (WDS)从故障记中忆中删除。

注意：执行压缩比测试之前必须先将气门间隙调整正确。确认发动机是在正常的工作温度之下。

注意：压缩比检查装置的设计不同与起动马达转速的变动一般只供所有气缸的压缩压力做比较。

#### 测量压缩压力 (发动机 - 1.6L Duratec-16V，发动机 - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT)

1. 	拆卸中央接线盒 (CJB) 外盖。

2. 	打开 CJB 并拆卸燃油泵继电器。

注意：发动机会起动，运转数秒钟然后熄火。

3. 	起动发动机。

4. 	从 EI 线圈上拆开电子点火(EI) 线圈接头。

注意：拆开之前稍微的旋转火花塞接头而不是转动高压线。

5. 	拆卸火花塞接头。

6. 	拆卸火花塞。

注意：当节气门全开的状况之下作动起动马达直到压缩比测试器的读数停止上升为止。

7. 	依据制造商所提供的指示在每一气缸使用适当的压缩压力记录表与适当的转接气来执行测量。

8. 	安装火花塞。

9. 	安装火花塞接头。

10. 连接 EI 线圈接头到 EI 线圈。

11. 安装燃油泵继电器并关闭 CJB。

12. 安装 CJB 外盖。

13. 使用全球诊断系统 (WDS)，从动力控制模块 (PCM) 清除故障代码。

#### 测量压缩压力 (发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE)

1. 	拆卸中央连接盒 (CJB) 盖。

2. 	打开 CJB 并拆卸燃油泵继电器。

注意：发动机会起动，运转数秒钟之后熄火。

3. 	起动发动机。

4. 	拆卸通风罩板格栅。请参阅章节 501-02。[前端车身钣件，拆卸与安装，通风罩板格栅]

5. 	拆卸机油添加管。

• 	释放固定扣并逆时针转动机油添加管。

6. 	拆卸发动机罩盖。

7. 	拆开点火线圈顶置火花塞的电气接头。

8. 	拆卸点火线圈顶置火花塞。

9. 	使用专用工具，拆卸火花塞。

注意：当节气门全开的状况之下作动起动马达直到压缩比测试器的读数停止上升为止。

10. 依据制造商所提供的指示在每一气缸使用适当的压缩压力记录表与适当的转接气来执行测量。

11. 使用专用工具，安装火花塞。

12. 安装点火线圈顶置火花塞。

13. 连接点火线圈顶置火花塞电气接头。

14. 安装发动机罩盖。

15. 安装机油添加管。

•  顺时针转动机油添加管大约90度直到固定扣卡簧卡入定位。

16. 安装通风罩板格栅。 请参阅章节 501-02[前端车身钣件，拆卸与安装，通风罩板格栅]

17. 安装燃油泵继电器并关闭 CJB。

18. 安装 CJB 盖。

19. PCM 故障记忆归零。

#### 测量压缩压力 (发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油)

警告：当靠近任何的燃油相关组件工作时切勿吸烟或使用任何形式的开放火焰。高易燃性的混合气经常会出现并且会造成点燃。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

警告：在未确认燃油压力已经降低到零并且燃油温度达到周遭的温度或低于 30° C 之前切勿执行任何燃油喷射系统的维修。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

1. 	使用全球诊断系统 (WDS) 中的数据记录器，检查燃油压力是否降到零并且燃油温度已经达到周遭温度或温度低于 30° C。

2. 	顶高并支撑车辆。

3. 	拆卸发动机下护板。

4. 	拆卸散热水箱下护板。

5. 	拆卸预热塞继电器。

6. 	将车辆降低。

7. 	拆卸通风罩板格栅。请参阅章节 501-02[前端车身钣件，拆卸与安装，通风罩板格栅]

8. 	拆卸发动机上盖。

小心：切勿拆开燃油喷射泵电气接头并摇转发动机。

9. 	拆开燃油喷油嘴电气接头。

10. 拆开废气再循环 (EGR) 冷却器 (若有配备) 与另外一侧对准。

11. 拆卸预热塞电源供应。

12. 拆卸预热塞。

13. 安装专用工具以及适当的压缩比测试器到预热塞缸径上。

注意：使用起动马达摇转发动机直到在压缩比测试器上的读数停止为止。

14. 依据测量设备制造商的指示在所有气缸上执行测量。

15. 拆开压缩比测试器与专用工具。

16. 安装预热塞。

17. 安装预热塞电源供应。

18. 连接 EGR 冷却器 (若有配备)。

19. 连接燃油喷油嘴电气接头。

20. 安装发动机上盖。

21. 安装通风罩板格栅。 请参阅章节 501-02[前端车身钣件，拆卸与安装，通风罩板格栅]

22. 顶高并支撑车辆。

23. 安装预热塞继电器。

24. 安装散热水箱下护板。

25. 安装发动机下护板。

26. 将车辆降低。

27. PCM 故障记忆归零。

#### 测量压缩压力 (发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油)

警告：当靠近任何的燃油相关组件工作时切勿吸烟或携带点燃的香烟或开放火焰。经常会出现高易燃性的混合气并且会造成点燃。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

警告：在未确认燃油压力已经降低到零并且燃油温度达到周遭的温度或低于 30° C之前切勿执行任何燃油喷射系统的维修。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

1. 	使用全球诊断系统 (WDS) 中的数据记录器，检查燃油压力是否降到零并且燃油温度已经达到周遭温度或温度低于 30° C。

2. 	顶高并支撑车辆。

3. 	拆卸发动机下护板。

4. 	拆卸散热水箱下护板。

5. 	拆卸预热塞继电器。

6. 	将车辆降低。

7. 	拆卸通风罩板格栅。请参阅章节 501-02[前端车身钣件，拆卸与安装，通风罩板格栅]

8. 	拆卸发动机盖。

小心： 切勿拆开燃油喷射泵电气接头并且摇转发动机。

9. 拆开燃油喷油嘴电气接头。

10. 拆卸废气再循环 (EGR) 冷却器。

11. 拆卸 EGR 阀。

12. 拆卸预热塞电源供应。

13. 拆卸预热塞。

14. 安装专用工具并且使用一组适当的压缩比测试器装入预热塞缸径中。

注意：使用起动马达摇转发动机直到压缩比测试器的读数停止为止。

15. 依据测量设备制造商的指示在所有气缸上执行测量。

16. 拆开压缩比测试器与专用工具。

17. 安装预热塞。

18. 安装预热塞电源供应。

19. 安装 EGR 阀。

20. 安装 EGR 冷却器。

21. 连接燃油喷油嘴电气接头。

22. 安装发动机盖。

23. 安装通风罩板格栅。请参阅章节 501-02[前端车身钣件，拆卸与 安装，通风罩板格栅]

24. 顶高并支撑车辆。

25. 安装预热塞继电器。

26. 安装散热水箱下护板。

27. 安装发动机下护板。

28. 将车辆降低。

29. PCM 故障记忆归零。

#### 测量机油压力 (21 113 0)

机油压力是依据不同的因素 (发动机转速、机油温度、机油黏度、机油滤清器污染程度等等)。

#### 测量机油压力 (发动机 - 1.6L Duratec-16V，发动机 - 1.6L Duratec-16V Ti-VCT)

注意：机油压力是依据不同的因素 (发动机转速、机油温度、机油黏度、机油滤清器污染程度)。

注意： 在特定的发动机转速下测量机油压力。

1. 	顶高并支撑车辆。

2. 	从机油压力开关上拆开机油压力开关的电气接头。

3. 	拆卸机油压力开关。

4. 	将机油压力表接头连接到机油压力开关缸径来连接机油压力表，并且让读数位置朝上放置。

5. 	将车辆降低。

注意：在机油温度为 80°C 时测量机油压力。

注意： 机油压力在 2000 rpm：2.5 bar。

6. 	测量机油压力。

7. 	顶高并支撑车辆。

8. 	从机油压力开关缸径中拆开机油压力表与接头。

9. 	覆盖住机油压力开关。

10. 安装机油压力 开关。

11. 连接机油压力开关的电气接头到机油压力开关。

12. 将车辆降低。

#### 测量机油压力 (发动机 - 1.8L/2.0L Duratec-HE)

1. 	顶高并支撑车辆。

2. 	拆卸发动机下护板。

3. 	从机油压力开关上拆开机油压力开关电气接头。

4. 	拆卸机油压34力开关。

5. 	将机油压力表接头连接到机油压力开关缸径来连接机油压力表，并且让读数位置朝上放置。

6. 	将车辆降低。

注意：在特定的发动机转速下测量机油压力。在机油温度为 100° C 下测量机油压力。

注意： 机油压力在 1500 rpm：1.3 - 2.7 bar.

注意： 机油压力在 3000 rpm：2.3 - 5.2 bar.

7. 	测量机油压力。

8. 	顶高并支撑车辆。

9. 从机油压力开关缸径上拆开机油压力表与接头。

10. 覆盖住机油压力开关。

11. 安装机油压力开关。

12. 连接机油压力开关电气接头到机油压力开关。

13. 安装发动机下护板。

14. 将车辆降低。

#### 测量机油压力 (发动机 - 1.6L Duratorq-TDCi (DV) 柴油)

1. 	从机油压力开关拆开机油压力开关电气接头。

2. 	拆卸机油压力开关。

3. 	使用机油压力表接头连接机油压力表。

注意：在规定的发动机转速之下测量机油压力。在机油温度为 125° C.之下测量机油压力。

注意：在怠速以及在 2000 rpm测量机油压力。

4. 	检查机油压力。

5. 	拆开机油压力表与机油压力表接头。

6. 	覆盖住机油压力 开关。

7. 	安装机油压力开关。

8. 	连接机油压力开关的电气接头到机油压力开关。

#### 测量机油压力 (发动机 - 2.0L Duratorq-TDCi (DW) 柴油)

1. 	顶高并支撑车辆。

2. 	拆卸发动机下护板。

3. 	从机油压力开关上拆开机油压力开关电气接头。

4. 	拆卸机油压力开关。

5. 	使用机油压力表接头连接机油压力表。

注意： 在规定的发动机转速下测量机油压力。在机油温度为 80° C之下测量机油压力。

注意：在 2000 rpm 与在 4000 rpm.测量机油压力。

注意： 机油压力在 2000 rpm：2.0 bar.

注意： 机油压力在 4000 rpm：4.0 bar.

6. 	检查机油压力。

7. 	拆开机油压力表与机油压力表接头。

8. 覆盖住机油压力开关。

9. 	安装机油压力开关。

10. 连接机油压力开关的电气接头到机油压力开关。

11. 安装发动机下护板。

12. 将车辆降低。

#### 气门系列分析 - 静止 (发动机熄火)

拆卸气门盖。

检查所有的气门系列组件是否损坏与磨损。

确认只有原来的组件都安装以及所有螺栓与螺帽都已经锁紧到正确的扭力。

## 一般程序

### 凸轮轴轴承颈直径

1. 	判断凸轮轴轴颈的直径。

• 	使用一支螺旋测微器在间隔90度测量直径来判断轴颈是否失圆。

• 	在轴颈的两个不同点测量来判断是否有任何的斜差。

• 如果测量值超过规定的范围，则安装一组新的凸轮轴。

### 凸轮轴轴承颈间隙

1. 注意：确认下列的阶段都确实的遵照。执行此项测量时¸挺杆或从动件都必须拆下。

注意：确认凸轮轴在规格之内。

注意：轴承盖与轴颈必须无发动机机油以及污染物。

在轴承盖的宽面上放置一片塑料量规。

•	插入凸轮轴，不需要润滑油，进入到气缸盖。

•	放置一片塑料量规在轴承颈，其必须等于轴承盖的宽度。

2. 	依据锁紧的规格，安装凸轮轴轴承盖。请参阅相关章节 303-01。

3. 注意：切勿敲击轴承盖。

拆卸凸轮轴轴承盖，请参阅对应的章节 303-01。

4. 	使用塑料量规，读出测量值。

• 	将塑料量规的宽度与塑料量规刻度表相互比较。

• 	读取读数值为轴承间隙。

### 凸轮轴端间隙

1. 注意：确认凸轮轴的规格。

使用一部千分表，测量端间隙。

•	滑动凸轮轴到两个方向。读取并注记千分表表上的最大与最小值。

•	端间隙 = 最大值减去最小值

•	如果测量超出规格，则安装新的组件。

### 凸轮轴表面检查

1. 	检查凸轮轴凸轮的作动部位是否凹陷或损坏。作动部位稍微的凹陷是可以接受的。

### 凸轮轴凸轮升程

1. 	判断凸轮升程。

• 	使用一支螺旋测微器以两个方向测量凸轮。

• 	两测量点的差就是凸轮升程。

### 曲轴主轴承颈直径

通用设备

分厘卡

1. 	测量主轴承项和连杆大端轴承颈的直径。

•在相差90度的方向上重复测量一次，以检测偏心度。

•在轴承颈的两个不同位置点实施测量，以测得任何可能发生的倾差。

### 曲轴端间隙

通用设备

千分尺

千分尺固定座

1. 注意：仅适用于配备Zetec-E发动机的车辆。在Zetec-SE发动机上不可将曲轴齿轮拆卸下来。

判定曲轴的端间隙

•	安装千分表和支架。

•	使用螺丝起子来上、下撬动曲轴，以量测出其端间隙。

•	视需要，使用新的止推垫圈来修正曲轴端间隙。

### 气缸缸径斜差

1. 注意：主轴承盖和下曲轴箱必须安装定位和锁紧到规定的扭力，但不可安装上轴承片。

使用分厘卡测量气缸的缸径

•	在不同的方向和不同的高度位置上执行测量，以判定是否有任何的失圆和斜差存在。

• 	若是测得的数值超出规格，则更换新的缸体或研磨气缸(若可能时)。

### 活塞检查

1. 小心：勿使用任何有磨擦性的清洁液或金属刷子来清洁活塞。

执行目视检查。

• 	清洁活塞裙、活塞销轴衬、活塞环沟槽和活塞顶，并检查有无磨损或裂痕。

• 	若是在活塞裙上有磨损的现象，则检查连杆是否有扭曲或弯曲。

### 活塞销到孔径直径

1. 注意：活塞和活塞销是成对配合的，勿与其它缸的活塞或活塞销混淆。

测量活塞销孔的直径。

• 	在两个方向上测量其直径。

•  若是测得的数值不在规格内，则更换新的活塞和活塞销。

### 活塞直径

通用设备

分厘卡

1. 注意：若是活塞仍要装回使用时，则在活塞上作上记号。

使用一支分厘卡测量活塞直径。

### 活塞环的开口间隙

1. 小心：切勿混淆活塞环，活塞环必须装回原来活塞的位置上。

将活塞环置入气缸内，并使用一只没有活塞环的活塞将活塞环推入气缸内约30mm。

2. 	使用厚薄规，测量活塞环的开口间隙。

### 活塞环与环槽之间的间隙

通用设备

厚薄规

1. 注意：活塞环必须凸出活塞环槽。要测量活塞环与环槽的间隙时，将厚薄规插入环槽的背面，即是磨耗环岸之后面

使用厚薄规，测量活塞环的间隙。

### 活塞销直径

1. 注意：活塞和活塞销是成对配合的，勿与其它缸的活塞或活塞销混淆。

测量活塞销直径

• 	在两个方向上测量其直径。

• 	若是测得的数值不在规格内，则更换新的活塞和活塞销。

### 连杆大端孔径

1. 	在两个方向上测量轴承孔径，其相差值为连杆大端孔径的失圆度。确认失圆度和轴承孔的孔径均在规格值内。

### 气门杆直径

1. 	使用分厘卡测量各个气门杆的直径。

• 	若是测得的数值不在规格内，则更换新的气门。

### 飞轮检查

小心：如果飞轮变形切勿再使用。

小心：切勿使用任何的清洁剂来清洁双配重飞轮。只能以干布来清洁飞轮。

小心： 切勿清洁介于一次与二次配重之间的间隙。 只能清洁螺栓连接表面以及离合器表面。

1. 	检查飞轮，如果有下列明显的症状，则安装 一组新的飞轮：

• 	破裂。

• 	环齿轮磨损。

• 	环齿轮的轮齿碎裂或裂痕。

2. 	检查飞轮是否横向位移。

• 	以一个或两个方向转动，或以轴向摇动使 x = ± 1.5 mm 在相对一次配重可测得的径向的 y = 125 mm。

• 	小量的横向移动是可允许的。

3. 小心：确认三个定位接合榫都已经安装妥当。

检查如果定位接合榫都与飞轮的一次配重接触。

• 	如果定位接合榫的高度低于 11 mm，则安装 一组新的飞轮。

4. 检查焊接部位是否有油脂。

• 如果超过2 g 或 2 cm³ 的油脂，则安装一组新的飞轮。

### 气缸盖变形

通用设备

厚薄规

直标尺

1. 	使用一支直标尺与厚薄规，测量气缸盖的变形。

• 	测量表面的变形。

• 	请参阅适当发动机章节中的规格。

### 气缸本体变形

1. 	使用一支直标尺与一支厚薄规，测量气缸本体/气缸盖的变形。

• 	测量表面的变形。

•	如果值未符合规格则再加工接合面 (如果允许)。

### 排气歧管清洁与检查

1. 	检查在气缸盖上与排气歧管相连接的接合凸缘处是否有排气泄漏迹象。

2.  检查排气歧管上是否有裂痕、垫片表面损坏，或是其它不适宜再使用的损坏状况。

### 轴承检查

1. 	检查轴承片有无下列的瑕疵：

1. 磨碎－疲劳破坏

2.	布点状磨光－不正确的安装定位

3.	埋入脏的发动机机油

4.	刮伤－发动机机油肮脏

5.	底层外露－润滑不良

6. 两侧边缘磨损－轴颈损坏

7.	单边缘磨损－轴颈有斜差或是轴承未正确定位