# 章节 303-13 蒸发油气

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 303-13-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 蒸发油气系统 | 303-13-3 |
| 检查与确认 | 303-13-3 |
| 拆卸与安装 |  |
| 蒸发油气活性碳罐 | 303-13-4 |

#### 扭力规格

| 项目 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 蒸发油气活性碳罐固定螺栓 | 9 | - | 80 |

## 诊断与测试

### 蒸发油气

#### 检查与确认

1. 确认顾客的问题。

2. 目视检查是否有明显的机械或电气损坏的痕迹。

#### 目视检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| – 真空管 – 蒸发油气活性碳罐 – 蒸发油气系统管路 – 蒸发油气活性碳罐清净阀 | – 保险丝 – 线束 – 电气接头 |

3. 	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一个步骤之前，必须先将该原因修正(如果可能的话)。

4. 	如果问题无法明显的发现，则确认故障症状并依据 WDS 诊断系统。

## 拆卸与安装

### 蒸发油气活性碳罐

1. 	顶起并支撑车辆。有关额外的信息，请参阅章节 100-02。

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 蒸发油气活性碳罐固定螺栓 |
| 2 | - | 油箱通气管至蒸发油气活性碳罐快速释放接头 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 蒸发油气驱除阀管路至蒸发油气活性碳罐快速释放接头 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 蒸发油气活性碳罐通气管 |

| 项目 | 零件名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 蒸发油气活性碳罐 参阅安装细节 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2 ：油箱通气管至蒸发油气活性碳罐 快速释放接头

1. 	拆开油箱通气管至蒸发油气活性碳罐。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。

项目 3 ：蒸发油气驱除阀管路至蒸发油气活性碳罐快速释放接头

1. 	拆开蒸发油气驱除阀管路至蒸发油气活性碳罐。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。

安装细节

项目 5 ：蒸发油气活性碳罐

1.	确认蒸发油气活性碳罐固定脚座正确的安装在后横梁上