# 章节 308-01 离合器 — 车辆配备 : 5-速手动变速箱 (MTX-75)

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 308-01-2 |
| 离合器 | 308-01-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 离合器 | 308-01-3 |
| 拆卸与安装 |  |
| 离合器片与压板 | (16 724 4) | 308-01-4 |

离合器

| 型式 | 单片干式离合器 |
| --- | --- |
| 驱动 | 液压 |
| 外径 | 228 mm |

锁紧扭力

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 离合器压板至飞轮 | 29 | 21 | - |

### 离合器

请参阅章节 308-00。

### 离合器片与压板 (16 724 4)

| 特殊工具 |
| --- |
|  | 离合器片对正器 308-204 |

拆卸

1.	拆下变速箱。有关额外的信息，请参阅章节 308-03B。

2.	依照图标顺序以每次两圈的方式松开离合器压板的固定螺栓。

3.	拆下离合器片与压板。

•	丢弃螺栓。

安装

1.	使用特殊工具，将离合器片与压板对正。

2.	使用特殊工具，安装离合器片与压板。

3.	注意：安装新的离合器压板固定螺栓。

用手指锁紧离合器压板固定螺栓然后再依照图标的顺序以每次两圈的方式锁紧至规定的扭力。

4.	拆下特殊工具。

5.	安装变速箱。有关额外的信息，请参阅章节 308-03B。