# 章节 308-02 离合器控制 — 车辆配备：5-速手动变速箱 (MTX-75)

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 308-02-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 离合器控制 | 308-02-3 |
| 拆卸与安装 |  |
| 离合器总泵 | 308-02-4 |
| 离合器分泵. | (16 862 0) | 308-02-9 |

润滑油、密封胶与黏着剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 密封胶、离合器分泵 | ESK-M4G269-A |
| 超级 DOT 4 制动油 | ESD-M6C57-A |

离合器控制

| 驱动 | 液压 |
| --- | --- |
| 调整 | 自动 |
| 踏板行程(不可调整) | 135 ± 3 mm |

锁紧扭力

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺栓、离合器分泵 | 11 | 8 | - |
| 螺帽、离合器踏板托架 | 25 | 18 | - |

### 离合器控制

请参阅章节 308-00。

### 离合器总泵

| 专用工具 |
| --- |
|  | 离合器总泵拆卸器/安装器 308-554 |

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 油脂 | WSD- M1C230-A |

小心：如果制动油接触到漆面时，必须立即使用冷水冲洗受到影响的范围。

左驾车辆

1.	拆下通风格栅。有关额外的信息，请参阅章节 501-02。[前端车身钣件，拆卸与安装，通风格栅]

所有车辆

2.	拆下空气滤清器。有关额外的信息，请参阅章节 303-12。[进气分配与滤清，拆卸与安装，空气滤清器 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)]

有关额外的信息，请参阅章节 303-12。[进气分配与滤清，拆卸与安装，空气滤清器 - 1.6L (Z6)]

左驾车辆

3.	拆下蓄电池架。有关额外的信息，请参阅章节 414-01。[蓄电池、固定与缆线，拆卸与安装，蓄电池架 - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma)/1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)]

所有车辆

4.	从制动油油壶中抽出制动油直到油位达到 MIN 记号为止。

5.	拆卸底板撞击垫。

6.	拆卸下底板饰板。

7.	从底板下饰板拆开数据连接接头 (DLC)。

•	拆开数据连接接头固定夹。

8.	从方向盘上拆开方向机柱轴接头。

•	拆下方向机柱轴接头螺栓。

9.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 离合器总泵管件 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 离合器踏板回拉弹簧(图示为配备有1.4L，1.6L，1.8L，2.0L 引擎的车辆) |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | 离合器踏板托架螺帽 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 离合器踏板托架 参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 离合器总泵作动杆的固定钩 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 离合器总泵 参阅安装细节 |

10.	依照拆卸的相反程序安装。

所有车辆

3.	将方向机柱轴接头装至方向盘上。

•	锁紧方向机柱轴接头螺栓。

4.	连接底板下饰板的数据连接接头 (DLC)。

•	安装数据连接接头固定夹。

5.	安装下底板饰板。

6.	安装底板撞击垫。

7.	执行离合器系统泄放空气。有关额外的信息，请参阅章节 308-00。[手动变速箱/ 变速箱与离合器 - 一般信息，一般程序，离合器系统泄放空气]

左驾车辆

8.	安装蓄电池架。有关额外的信息，请参阅章节 414-01。[蓄电池、固定与缆线，拆卸与安装，蓄电池架 - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma)/1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)]

所有车辆

9.	安装空气滤清器。有关额外的信息，请参阅章节 303-12。[进气分配与滤清，拆卸与安装,空气滤清器 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)]
有关额外的信息，请参阅章节 303-12。[ 进气分配与滤清，拆卸与安装，空气滤清器 - 1.6L (Z6)]

左驾车辆

10.	安装通风格栅。有关额外的信息，请参阅章节 501-02。[前端车身钣件，拆卸与安装，通风格栅]

配备全关系统的车辆

11.	初始化车窗运作马达。有关额外的信息，请参阅章节 501-11。[玻璃，窗框与机构，一般程序，车窗马达初始化。]

拆卸细节

项目1：离合器总泵管件。

1.	小心：隔离离合器总泵管线以防止油液漏失或脏物进入。

从离合器总泵上拆开离合器总泵管件。

1.	按下离合器总泵供油管锁定按钮。

2.	拆下离合器分泵压力管固定夹。

项目 3：螺帽，离合器踏板托架

1.	拆下离合器踏板托架螺帽。

•	丢弃螺帽。

项目 4：离合器踏板托架

1.	拆开离合器踏板托架上的离合器踏板位置 (CPP) 开关。

•	从线束托架上拆开电缆线。

2.	使用专用工具从隔板上拆开离合器总泵。

•	以逆时针方向转动离合器总泵 60 度。

3.	将离合器总泵与离合器踏板托架一起拆下。

•	将离合器踏板托架转到图标的位置。

项目 5：离合器总泵作动杆的固定扣钩。

1.	从离合器踏板托架上拆开离合器总泵。

•	将离合器总泵作动杆的固定钩一起压下。

安装细节

项目 6：离合器总泵

1. 注意：安装之前先使用油压涂抹到离合器总泵防尘套内。

安装离合器总泵。

离合器分泵 (16 862 0)

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 密封胶 | ESK-M4G269-A |

拆卸

1.	拆下变速箱。

2.	清洁输入轴键槽。

3.	小心：如果制动油洒落在漆面上时，必须立即使用冷水冲洗受影响的范围。

小心：使用胶带缠绕输入轴键槽以保护输入轴油封。

拆下离合器分泵/释放轴承总成。

•	拆开防尘套。

•	丢弃离合器分泵/释放轴承总成。

安装

1.	在离合器分泵/释放轴承总成上涂上密封胶。

2.	小心：如果制动油洒落在漆面上时，必须立即使用冷水冲洗受影响的范围。

注意： 安装新的离合器分泵/释放轴承总成。

安装离合器分泵/释放轴承总成。

•	装上防尘套。

3.	取下输入轴键槽上的胶带。

4.	安装变速箱。

5.	执行离合器系统泄放空气。有关额外的信息，请参阅章节 308-00。[手动变速箱/ 变速箱与离合器 - 一般信息，一般程序，离合器系统泄放空气]