# 章节 308-03 手动变速箱/变速箱 — 车辆配备：5-速手动变速箱 (MTX-75)

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 308-03-2 |
| 变速箱速率比 | 308-03-2 |
| 需要的填隙片厚度 | 308-03-2 |
| 说明与操作 |  |
| 手动变速箱 | 308-03-4 |
| 手动变速箱 | 308-03-4 |
| 输入与输出轴 | 308-03-5 |
| 动力流程 | 308-03-7 |
| 一般图示 | 308-03-8 |
| 诊断与测试 |  |
| 手动变速箱 — 车辆配备：手动变速箱 | 308-03-12 |
| 一般程序 |  |
| 轴承检查 | 308-03-13 |
| 车上维修 |  |
| 左半轴油封 | (14 303 0) | 308-03-15 |
| 右半轴油封 | (14 304 0) | 308-03-16 |
| 拆卸与安装 |  |
| 变速箱 — 2.0L Duratec-HE (MI4) | (16 114 0) | 308-03-17 |
| 分解 |  |
| 变速箱 | (16 118 0) | 308-03-23 |
| 副总成分解与组合 |  |
| 输入轴 | 308-03-27 |
| 输出轴 | 308-03-32 |
| 差速器 | (16 118 6) | 308-03-38 |
| 组合 |  |
| 变速箱 | (16 118 8) | 308-03-42 |
| 安装 |  |
| 变速箱 — 2.0L Duratec-HE (MI4) | (16 114 0) | 308-03-54 |

润滑油、密封胶与黏着剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 高温黄油 | ESD-M1C220-A |
| 密封胶 | WSK-M2G348-A5 |
| 手动变速箱油 | WSD-M2C200-C |
| 超级 DOT 4 制动油 | ESD-M6C57-A |

容量

|  | 公升 |
| --- | --- |
| 手动变速箱油 (加油孔的底端以下0-5 mm) | 1.9 |

变速箱速率比

|  | 1.6L 柴油发动机 | 2.0L 发动机 |
| --- | --- | --- |
| 一档 | 3.667 | 3.417 |
| 二档 | 2.048 | 2.136 |
| 三档 | 1.345 | 1.448 |
| 四档 | 0.921 | 1.028 |
| 五档 | 0.705 | 0.805 |
| 倒档 | 3.727 | 3.727 |
| 最终驱动 | 3.412 | 4.067 |

需要的填隙片厚度

| 说明 | 输入轴 | 输出轴 | 差速器 组合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量填隙片 (mm) | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| 判断末端浮动 (mm) | +0.22 | +0.33 | +0.36 |
| 预负荷计算 (mm) | - | +0.13 | +0.33 |
| 末端浮动 (mm) | -0.07 | - | - |
| 需要的填隙片厚度 (mm) | =1.15 | =1.46 | =1.79 |
| 适用的填隙片 (mm) | 1.15 - 1.71 (in 0.01 mm 步阶) | 1.31 - 1.91 (in 0.02 mm 步阶) | 1.40 - 2.20 (in 0.05 mm 步阶) |

锁紧扭力

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 螺帽 - 下悬吊控制臂至转向节 | 70 | 52 | - |
| 螺帽与与螺栓 - 下悬吊控制臂至后副梁 | 130 | 96 | - |
| 悬吊支柱上座螺栓 | 30 | 22 | - |
| 螺帽 - 中间轴中央轴承 | 25 | 18 | - |
| 变速箱螺栓 | 48 | 35 | - |
| 螺栓 - 后发动机脚托架 | 90 | 66 | - |
| 发动机扭动减震器至副梁 | 80 | 59 | - |
| 发动机扭动减震器至变速箱 | 80 | 59 | - |
| 后发动机脚螺栓 | 133 | 98 | - |
| 后发动机脚螺帽 | 48 | 35 | - |
| 搭铁线螺栓至变速箱 | 18 | 13 | - |
| 倒档惰轮轴螺栓 | 24 | 18 | - |
| 变速箱外壳螺栓 | 32 | 24 | - |
| 离合器分泵螺栓 | 11 | 8 | - |
| 变速箱加油管密封塞 | 35 | 26 | - |

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 选择杆机构螺栓 | 26 | 19 | - |
| 换档杆拉索托架螺帽 | 40 | 30 | - |
| 副梁螺栓 | 142 | 105 | - |
| 副梁托架螺栓 | 10 | - | 89 |
| 螺帽 - 稳定杆连接杆 | 25 | 18 | - |
| 起动马达至变速箱外壳 | 35 | 26 | - |
| 线束托架至起动马达 | 20 | 15 | - |
| 触媒转换器 - 排气管 | 47 | 35 | - |
| 触媒转换器 – 排气歧管 | 47 | 35 | - |
| 内冷却器 | 10 | - | 89 |
| 内冷却器空气导管 | 20 | 15 | - |
| 触媒转换器托架 | 47 | 35 | - |
| 倒档惰轮轴固定座 | 34 | 25 | - |
| 差速器小齿轮螺栓 | 83 | 61 | - |
| 副梁撞击箱螺栓 | 40 | 30 | - |

### 手动变速箱

手动变速箱

MTX-75 表示：

•	M：手动档

•	T：变速箱

•	X：变速箱 (前轮驱动)

•	75：介于输入与输出轴之间的距离以 mm 为单位。

•	有差速轴的变速箱 (输入与输出轴)

•	最终驱动内建于变速箱外壳之内

•	前轮驱动的 5-速手动变速箱

•	1 档/2 档双向同步器

•	3 档/4 档与5档/倒档单面同步器

概述

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 变速箱外壳– 离合器侧 |
| 2 | - | 输入轴 |
| 3 | - | 差速器组合 |
| 4 | - | 输出轴 |
| 5 | - | 倒档惰轮 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 变速箱外壳– 变速箱侧 |
| 7 | - | 选择杆机构 |

输入与输出轴

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 倒档惰轮 |
| 2 | - | 倒档轮齿 |
| 3 | - | 齿轮 – 5 档 |
| 4 | - | 齿轮 – 4 档 |
| 5 | - | 3 档/4 档齿轮同步器组合 |
| 6 | - | 齿轮 – 3 档齿轮 |
| 7 | - | 轮齿 – 2 档齿轮 |
| 8 | - | 轮齿 – 1 档齿轮 |
| 9 | - | 输入轴 |
| 10 | - | 输出轴 |
| 11 | - | 轮齿 - 输出轴 |
| 12 | - | 齿轮 – 1 档齿轮 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 13 | - | 1 档/2 档齿轮同步器组合 |
| 14 | - | 齿轮 – 2 档齿轮 |
| 15 | - | 齿轮 – 3 档齿轮 |
| 16 | - | 齿轮 – 4 档齿轮 |
| 17 | - | 齿轮 – 5 档齿轮 |
| 18 | - | 5档/倒档同步器组合 |
| 19 | - | 齿轮 - 倒档 |

所有齿轮都以保持啮合。

输出轴轮齿为输出轴的一部份并且与差速器边齿轮保持啮合。

在空档位置，没有齿轮透过相关的同步器总成与输入输出轴啮合。

无扭力传输至差速器。

输入与输出轴都是使用滚锥轴承分别的安装在变速箱外壳靠近离合器与变速箱侧边的半面。

轴承安装时需要对轴施以预负荷。

3 档/4 档齿轮同步器组成位于输入轴上。

1 档/2 档齿轮与5档/倒档同步器总成都位于输出轴上。

动力流程

1 档齿轮

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 输入轴 |
| 2 | - | 输出轴 |
| 3 | - | 轮齿- 输出轴 |
| 4 | - | 齿轮 – 1 档齿轮 |
| 5 | - | 1 档/2 档齿轮同步器总成 |
| 6 | - | 轮齿 – 1 档齿轮 |

2 档齿轮

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 输入轴 |
| 2 | - | 输出轴 |
| 3 | - | 轮齿 - 输出轴 |
| 4 | - | 1 档/2 档齿轮同步器总成 |
| 5 | - | 齿轮 - 2 档齿轮 |
| 6 | - | 轮齿 (2 档齿轮) |

3 档齿轮

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 输入轴 |
| 2 | - | 输出轴 |
| 3 | - | 轮齿 - 输出轴 |
| 4 | - | 齿轮 - 3 档齿轮 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 3 档/4 档齿轮同步器总成 |
| 6 | - | 齿轮 – 3 档齿轮 |

4 档齿轮

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 输入轴 |
| 2 | - | 输出轴 |
| 3 | - | 轮齿 - 输出轴 |
| 4 | - | 齿轮 - 4 档齿轮 |
| 5 | - | 齿轮 – 4 档齿轮 |
| 6 | - | 3 档/4 档齿轮同步器总成 |

5 档齿轮

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 输入轴 |
| 2 | - | 输出轴 |
| 3 | - | 轮齿 - 输出轴 |
| 4 | - | 齿轮 - 5 档齿轮 |
| 5 | - | 5 档/倒档同步器总成 |
| 6 | - | 齿轮 - 5 档齿轮 |

倒档

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 输入轴 |
| 2 | - | 输出轴 |
| 3 | - | 轮齿 - 输出轴 |
| 4 | - | 5 档/倒档同步器总成 |
| 5 | - | 齿轮 - 倒档 |
| 6 | - | 倒档惰轮 |
| 7 |  | 轮齿 - 倒档 |

一般图示

输入轴

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 输入轴 |
| 2 | - | 轮齿 - 2 档齿轮 |
| 3 | - | 轮齿 - 1 档齿轮 |
| 4 | - | 滚锥轴承(离合器侧) |
| 5 | - | 滚针轴承- 3 档齿轮 |
| 6 | - | 齿轮 - 3 档齿轮 |
| 7 | - | 同步器环 - 3 档齿轮 |
| 8 | - | 3 档/4 档齿轮同步器总成 |

| 9 | - | 卡环 |
| --- | --- | --- |
| 10 | - | 同步器环 - 4 档齿轮 |
| 11 | - | 滚针轴承- 4 档齿轮 |
| 12 | - | 齿轮 - 4 档齿轮 |
| 13 | - | 齿轮 - 5 档齿轮 |
| 14 | - | 卡环 |
| 15 | - | 滚锥轴承(变速箱侧) |

输出轴

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 滚锥轴承(离合器侧) |
| 2 | - | 轮齿 - 输出轴 |
| 3 | - | 输出轴 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 滚针轴承- 1 档齿轮 |
| 5 | - | 齿轮 - 1 档齿轮 |
| 6 | - | 内部同步器锥环 - 1 档齿轮 |
| 7 | - | 同步器锥环 - 1 档齿轮 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8 | - | 外同步器锥环 - 1 档齿轮 |
| 9 | - | 1 档/2 档齿轮同步器总成 |
| 10 | - | 卡环 |
| 11 | - | 外同步器锥环 - 2 档齿轮 |
| 12 | - | 同步器锥环 - 2 档齿轮 |
| 13 | - | 内部同步器环 - 2 档齿轮 |
| 14 | - | 齿轮 - 2 档齿轮 |
| 15 | - | 滚针轴承- 2 档齿轮 |
| 16 | - | 齿轮 - 3 档齿轮 |
| 17 | - | 齿轮 - 4 档齿轮 |
| 18 | - | 卡环 |
| 19 | - | 滚针轴承- 5 档齿轮 |
| 20 | - | 齿轮 - 5 档齿轮 |
| 21 | - | 同步器锥环 - 5 档齿轮 |
| 22 | - | 5 档/倒档同步器总成 |
| 23 | - | 卡环 |
| 24 | - | 倒档同步器锥环 |
| 25 | - | 倒档滚针轴承 |
| 26 | - | 齿轮 - 倒档 |
| 27 | - | 滚锥轴承(变速箱侧) |

倒档惰轮以滚针轴承在倒档惰轮指轴上运转。

倒档惰轮由输入轴驱动。

其功能是当排入倒档时与输出轴相反的方向转动。

倒档惰轮

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 固定座 |
| 2 | - | 止推垫片 |
| 3 | - | 倒档惰轮 |
| 4 | - | 滚针轴承 |
| 5 | - | 止推垫片 |

手动变速箱 — 车辆配备：手动变速箱

请参阅章节 308-00。

轴承检查

1.	注意：确定造成损坏的原因并加以排除。

检查是否轴承座圈的顶部，侧边或在开口面由于不专业的使用或使用错误的工具而造成损坏。

•	视需要安装一个新的轴承。

2.	检查滚锥的末端是否由于润滑不足或过热或过大的预负荷而造成变色。

•	视需要安装一个新的轴承与新的油封。

•	检查轴承是否正确的润滑。

3.	检查滚锥的末端是否由于安装不当，过大的预负荷或轴承座损坏而造成磨损。

•	视需要安装一个新的轴承与新的油封。

•	检查轴承是否正确的润滑。

4.	检查是否轴承表面介于滚子之间有呈现灰色或灰/黑色的沉积物。

•	视调安装一个新的轴承与新的油封。

•	检查轴承是否正确的润滑。

5.	检查轴承环面是否由于静态撞击而造成的沟槽。

•	如果表面粗糙或发出噪音则安装一个新的轴承。

6.	注意：过热会造成表面硬度减弱。

检查是否由于预负荷过大或润滑不足而造成身蓝色(黄色或棕色则是正常)。

•	安装一个新的轴承，新的油封并视需要检查其它组件。

7.	检查表面是否由于材料疲劳而造成磨损。

•	安装一个新的轴承并视需要清洁所有其它相关的组件。

左半轴油封 (14 303 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 驱动小齿轮油封安装器, 205-115 |
|  | 半轴油封拆卸器, 308-208 |

拆卸

1.	拆卸左半轴。有关额外的信息，请参阅章节 205-04[前轮驱动半轴，拆卸与安装，左半轴]

2.	使用专用工具拆卸半轴油封。

安装

1.	使用专用工具安装半轴油封。

•	使用专用工具迫使油封完全归位。

2.	安装左半轴。有关额外的信息，请参阅章节 205-04[前轮驱动半轴，拆卸与安装，左半轴]

右半轴油封 (14 304 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 驱动小齿轮油封安装器 205-115 |
|  | 半轴油封拆卸器 308-208 |

拆卸

1.	拆卸右半轴。

2.	使用专用工具拆卸半轴油封。

安装

1.	使用专用工具安装半轴油封。

•	使用专用工具迫使油封完全归位。

2.	安装右半轴。

变速箱 — 2.0L Duratec-HE (MI4) (16 114 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 发动机吊架 303-290A |
|  | 303-290A 用转接器 303-290-03A |
|  | 303-290A 用转接器 303-290-13 |
|  | 303-290A 用转接器 303-290-15 |

通用设备

变速箱千斤顶

固定束带

钢索

拆卸

1.	拆卸空气滤清器。有关额外的信息，请参阅章节 303-12。[进气分配与滤清，拆卸与安装，空气滤清器 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)]

2.	拆卸电瓶架。有关额外的信息，请参阅章节 414-01。[电瓶、固定与缆线，拆卸与安装，电瓶架 - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma)/1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)]

3.	拆卸两侧头灯总成。有关额外的信息，请参阅章节 417-01。[外部灯光，拆卸与安装，头灯总成]

4.	连接专用工具至两侧 (图示为右侧) 。

5.	使用钢索将散热水箱固定至固定板。

6.	从选择机构上拆开换档杆拉索。

1.	压下选择杆拉索固定钩并从选择杆上拆开选择杆拉索。

2.	压下排换档杆拉索固定钩并从换档杆上拆开换档杆拉索。

7.	从连接处拆开换档杆拉索。

1.	以逆时针方向转动固定钩来释放选择杆拉索并从连接处拆开。

2.	以逆时针方向转动固定钩来释放换档杆拉索并从连接处拆开。

8. 小心：如果制动油与漆面接触，必须立即以冷水冲洗受影响的区域。

小心：封闭离合器分泵油管以避免油液流失或脏物进入。

从离合器分泵上拆开离合器分泵油管。

•	拆卸弹簧夹。

•	从托架上拆开离合器分泵油管。

9.	拆开倒车灯开关接头。

10.	拆开搭铁线从后发动机脚托架.

•	从后发动机脚托架上拆开线束托架。

11.	拆卸变速箱顶部螺栓。

•	从变速箱上拆开搭铁线。

12.	顶起车辆。

13.	拆卸底部散热水箱外盖。

14.	拆卸发动机下护板。

15.	拆卸散热水箱支撑托架螺栓 (图示为左侧) 。

16.	拆卸散热水箱支撑托架螺栓 (图示为右侧) 。

•	拆卸散热水箱支撑托架。

17.	拆卸撞击箱。

18.	拆卸发动机扭动减震器橡皮固定座。

19.	拆卸左半轴。有关额外的信息，请参阅章节 205-04[前驱动半轴，拆卸与安装，左半轴]

20.	拆卸右半轴。

21.	拆卸横向支架。

22.	安装一个支撑套管或加强板件至可挠式排气管上。

23.	从横梁橡皮吊耳上拆开可挠式排气管。

24.	从触媒转换器上拆开可挠式排气管。

•	丢弃垫片与固定螺帽。

25.	从发动机上拆开线束托架。

26.	从发动机上拆开起动马达。

•	固定起动马达至一侧。

27.	安装专用工具。

28.	安装专用工具。

29.	将车辆降低。

30.	从后发动机脚上拆卸螺栓。

•	丢弃螺栓。

31.	拆卸后发动机脚托架 (为了清楚表示后发动机脚已经拆下) 。

32.	顶起车辆。

33.	使用专用工具放低发动机/变速箱总成。

34.	拆卸变速箱底部螺栓。

35.	拆卸右变速箱螺栓。

36.	使用适当的固定束带固定变速箱在变速箱千斤顶上。

37.	拆卸左侧变速箱螺栓。

38.	使用变速箱千斤顶支撑变速箱并拆下。

变速箱 (16 118 8)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 驱动小齿轮油封拆卸器 205-078 |
|  | 用转接器 205-078 205-078-01 |
|  | 差速器轴承外圈拆卸器， 205-176 |
|  | 固定座托架,发动机/差速器 205-329 |
|  | 固定座支架 303-435 |
|  | 303-435 用固定座托架 303-435-06 |
|  | 半轴油封拆卸器， 308-208 |

通用设备

两支轮胎撬棒

硬木块

分解

1. 小心：所有轴承都是成对的并且不可以混淆。使用专用工具安装变速箱至组合支架上。

2. 拆卸换档杆拉索连接处。

3.	注意：确认选择杆机构在空档位置。

拆卸排档机构

4.	使用专用工具拆卸输入轴油封至两侧并丢弃 (图示为左侧) 。

5. 小心：使用胶带包住输入轴键槽以保护输入轴油封。

清除输入轴键槽上的油污。

6. 小心：如果损坏或泄漏则只可以拆卸离合器分泵/释放轴承总成。

拆卸离合器分泵/释放轴承总成。

•	拆开防尘套。

•	丢弃离合器分泵螺栓。

7.	拆卸变速箱外壳螺栓。

8. 小心：切勿拔出变速箱外壳固定桩。

使用两支轮胎撬棒从变速箱外壳上拆除离合器外壳。

9.	拆卸输入轴键槽上的胶带。

10.	注意：将差速器稍微倾斜。

拆卸差速器总成

•	拆卸吸盘。

11.	拆卸倒档惰轮轴固定座上的螺栓。

12.	拆卸选择杆。

13.	拆卸选择杆拨叉。

1.	拆卸1 档/2 档齿轮选择杆拨叉。

2.	拆卸3 档/4 档齿轮选择杆拨叉。

3.	拆卸5 档/倒档选择杆拨叉。

14.	拆卸倒档惰轮轴固定座。

•	转动输入轴与输出轴至一侧以方便往上移出倒档惰轮轴固定座。

•	倒档惰轮保留在变速箱外壳上。

15.	输入轴与输出轴一起拆卸。

16.	拆卸倒档惰轮。

•	拆卸滚针轴承与止推垫片。

17.	使用专用工具拆卸差速器轴承外圈。

18.	使用专用工具拆卸输入轴与输出轴轴承外圈。

19.	拆卸输入轴轴承外圈并且调整填隙片与差速器轴承外圈并且使用专用工具调整填隙片。

20.	拆卸输出轴轴承外圈并且使用专用工具调整填隙片。

21. 小心：如果损坏只可以拆卸倒档惰轮轴。

拆下并丢弃倒档惰轮轴固定螺栓。

22.	使用一支适当的硬木块拆卸倒档惰轮轴。

输入轴

| 专用工具 |
| --- |
|  | 轴承拆卸器 (主要工具) 205-295 (15-050A) |
|  | 205-295 用夹套 308-195 (16-060) |
|  | 205-295 用夹套 308-196 (16-061) |
|  | 齿轮拆卸支撑板， 308-198 (16-063) |
|  | 齿轮拆卸支撑板 (直径 81.2 mm) 308-230 (16-077) |

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 手动变速箱油 | WSD-M2C200-C |

分解

所有车辆

1.	注意：使用虎钳操作时必须全程使用虎钳夹具保护器。

将输入轴夹于虎钳上。

2.	使用专用工具，拆卸离合器外壳滚子轴承。

3.	注意：当滚子轴承与五档齿轮一起拆下时，请参阅下列步骤。

使用专用工具，拆卸变速箱外壳滚子轴承。

除了配备有柴油发动机的所有车辆

4.	注意：使用适当的压床，拆卸齿轮。

使用专用工具，拆卸五档齿轮与变速箱外壳滚子轴承。

1.	将卡环往上移出环槽直到其位于滚子轴承底下的安装位置露出为止。

2.	使用专用工具，拆卸齿轮，卡环以及滚子轴承。

•	丢弃卡环

配备有柴油发动机的车辆

5.	注意：使用一支适当的压棒来拆卸齿轮。

使用专用工具，拆卸五档齿轮与变速箱外壳滚子轴承。

1.	将卡环往上移出环槽直到其位于滚子轴承底下的安装位置露出为止。

2.	使用专用工具，拆卸齿轮，卡环与滚子轴承。

•	丢弃卡环。

所有车辆

6.	拆卸四档齿轮

1.	拆卸齿轮。

2.	拆卸滚针轴承。

3.	拆卸同步器环。

7.	拆卸三档与四档步器。

•	丢弃卡环。

8.	注意：将排档环与相对应的同步器轮毂标示记号以帮助组件配对的安装。

注意：制动钢珠是使用弹簧力支撑。当从同步器轮毂上拆卸排档环时应特别小心。

分解三档与四档同步器。

1.	拆卸选择档环。

2.	拆卸压缩弹簧，挡杆与制动钢珠。

9.	拆卸三档齿轮。

1.	拆卸同步器环。

2.	拆卸同步器锥环。

3.	拆卸齿轮。

4.	拆卸滚针轴承。

组合

1.	注意：使用虎钳操作时必须全程使用虎钳夹具保护器。

注意：组合前先使用手动变速箱油润滑同步环。

注意：如果安装新的滚子轴承，切勿润滑轴承。

仔细的清洗并检查所有零件并在组合之前先使用手动变速箱油润滑。

2.	使用一条适当长度的管子，安装离合器外壳滚子轴承。

3.	安装三档齿轮。

1.	安装滚针轴承。

2.	安装齿轮。

3.	安装同步器锥环。

4.	安装同步器环。

4.	注意：观察记号。

组合三档与四档同步器。

1.	安装压缩弹簧。

2.	安装挡杆与制动钢珠。

3.	安装选择环。

5.	注意：安装三档与四档同步器使大型锥面朝向外面 (朝向四档齿轮) 。

注意：安装一个新的卡环。

安装三档与四档同步器。

1.	安装同步器。

2.	安装卡环。

6.	安装四档齿轮。

1.	安装同步器锥环。

2.	安装滚针轴承。

3.	安装齿轮。

7.	注意：安装五档齿轮使大型锥面朝向外面。

注意：安装一个新的卡环。

使用一条适当长度的管子，安装五档齿轮。

8.	使用一条适当长度的管子，安装变速箱外壳滚子轴承。

输出轴

| 专用工具 |
| --- |
|  | 驱动小齿轮轴承安装器 205-068 (15-042) |
|  | 轴承/齿轮拆卸器 205-310 (15-091) |

通用设备

分离工具

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 变速箱油 | WSD-M2C200-C |

分解

1.	使用专用工具将变速箱外壳滚子轴承与倒档齿轮一起压开。

2.	拆卸倒档同步器环。

1.	拆卸滚针轴承。

2.	拆卸同步器环。

3.	注意：如果齿轮更换困难，则仔细的拆卸同步器轮毂总成以及五档齿轮。

拆卸五档与倒档同步器轮毂总成。

1.	拆卸卡环。

2.	拆卸同步器轮毂总成。

4.	拆卸五档齿轮

1.	拆卸同步器环。

2.	拆卸五档齿轮。

3.	拆卸滚针轴承。

5.	注意：使用专用工具使平坦面朝上。

使用专用工具拆卸四档齿轮。

•	拆卸卡环。

6.	注意：切勿使用专用工具 205-310。

注意：使用分离工具使平坦面朝上。

使用一组适当的分离工具拆卸二档与三档齿轮。

7. 小心：当拿取内部同步器环与同步器锥环时必须特别小心。

拆卸二档齿轮的同步器环。

1.	拆卸滚针轴承。

2.	拆卸内部同步器环。

3.	拆卸同步器锥环。

4.	拆卸外同步器环。

8.	拆卸一档与二档同步器轮毂总成。

1.	拆卸卡环。

2.	拆卸同步器轮毂总成。

9. 小心：当拿取内部同步器环与同步器锥环时必须特别小心。

拆卸一档齿轮。

1.	拆卸外同步器环。

2.	拆卸同步器锥环。

3.	拆卸内部同步器环。

4.	拆卸一档齿轮。

5.	拆卸滚针轴承。

10.	注意：如果更新时只可以拆卸轴承。

使用专用工具拆卸变速箱外壳滚子轴承。

11.	小心：从同步器轮毂总成上仔细的拆卸排档环。制动钢珠都是以弹簧力支撑。

注意：标示排档环的安装位置。

分解同步器轮毂总成。

1.	拆卸排档环。

2.	拆卸同步器本体。

3.	拆卸压缩弹簧。

4.	拆卸挡杆。

5.	拆卸制动钢珠。

组合

1. 小心：当拿取内部同步器环与同步器锥环时必须特别小心。 安装之前先使用变速箱油润滑同步器环。

注意：切勿润滑新的滚子轴承。

仔细的清洗并检查所有零件并且组合之前先使用变速箱油在滑动面润滑。

2. 小心：当拿取内部同步器环与同步器锥环时必须特别小心。

安装一档齿轮。

1.	安装滚针轴承。

2.	安装一档齿轮。

3.	安装内部同步器环。

4.	安装同步器锥环。

5.	安装外同步器环。

3.	注意：观察记号。

组合同步器轮毂总成。

1.	安装压缩弹簧。

2.	安装齿轮同步器轮毂中的挡杆以及制动钢珠使抵住弹簧的受力面。

3.	以正确方向安装弹簧环圈并压入。

4.	注意：安装同步器轮毂总成使较宽的锥面朝向外面 (朝向二档齿轮) 。

安装一档与二档同步器轮毂总成。

1.	安装同步器轮毂总成。

2.	安装卡环。

5.	安装二档齿轮。

1.	安装滚针轴承。

2.	安装外同步器环。

3.	安装同步器锥环。

4.	安装内部同步器环。

5.	安装二档齿轮。

6.	使用专用工具安装三档齿轮。

7.	注意：安装一个新的固定夹。

使用专用工具安装四档齿轮。

8.	安装五档齿轮。

1.	安装滚针轴承。

2.	安装五档齿轮。

3.	安装同步器环。

9.	注意：安装同步器轮毂总成使较窄的锥面以及有环纹的沟槽朝向外面。

五档与倒档同步器轮毂总成的安装位置。

10.	注意：安装同步器轮毂总成使较窄的锥面以及有环纹的沟槽朝向外面。

安装五档与倒档同步器轮毂总成。

1.	安装同步器轮毂总成。

2.	安装一个新的卡环。

11.	安装倒档齿轮。

1.	安装同步器环。

2.	安装滚针轴承。

3.	安装倒档齿轮。

12.	安装变速箱外壳滚子轴承使用一条适当的管子。

13.	安装离合器外壳滚子轴承使用一条适当的管子。

差速器 (16 118 6)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 用转接器 205-071 (止推垫) 205-071-01 (15-026A-01) |
|  | 差速器轴承安装器 205-081 (15-032) |
|  | 轴承拆卸器(主要工具) 205-295 (15-050A) |
|  | 205-295 用夹套 308-197 (16-062) |

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 手动变速箱油 | WSD-M2C200-C |

分解

所有车辆

注意：使用虎钳操作时必须全程使用虎钳夹具保护器。

1.	使用虎钳夹住差速器。

2.	使用专用工具，拆卸差速器滚子轴承。

3.	使用专用工具，拆卸差速器滚子轴承。

除了配备有柴油发动机的所有车辆

4.	拆卸车速传感器 (VSS) 感应环。

配备有柴油发动机的车辆

5.	拆卸速率表驱动齿轮。

所有车辆

6.	注意：安装时保留三个环齿轮固定螺栓在放松状态。这些必须平均的分布在环齿轮的外围。

拆卸环齿轮。

1.	放松螺栓并拆卸七支固定螺栓。

2.	使用一支软榔头，轻敲三支固定螺栓以释放环齿轮从差速器外壳。

•	丢弃螺栓。

组合

所有车辆

注意：如果安装新的滚子轴承，切勿润滑轴承。

1.	仔细的清洗并检查所有零件并且在组合之前先涂抹手动变速箱油。

2.	注意：使用虎钳操作时必须全程使用虎钳夹具保护器。

将差速器夹在虎钳上。

3. 小心：用手锁紧环齿轮固定螺栓并且同时平均的转紧至规定的扭力。

注意：安装新的环齿轮固定螺栓。

安装环齿轮。

配备有柴油发动机的车辆

4.	注意：速率表驱动齿轮必须安装至指定的位置。

安装速率表驱动齿轮。

除了配备有柴油发动机的所有车辆

5.	注意：VSS 感应环必须安装至指定的位置。

安装VSS感应环。

所有车辆

6.	注意：使用一支适当的压棒，安装滚子轴承。

使用专用工具，安装差速器滚子轴承。

7.	注意：使用一支适当的压棒，安装滚子轴承。

使用专用工具，安装差速器滚子轴承。

变速箱 (16 118 8)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 前车轮轮毂轴承圈拆卸器/ 安装器 204-017 |
|  | 前车轮轮毂轴承圈/油封安装器 204-050 |
|  | 预负荷表 205-067 |
|  | 车轮轮毂油封安装器 205-075 |
|  | 驱动小齿轮油封安装器 205-115 |
|  | 驱动小齿轮螺帽套筒 205-175 |
|  | 发动机/差速器固定座托架 205-329 |
|  | 固定座支架 303-435 |
|  | 303-435 用固定座托架 303-435-06 |
|  | 303-435-06 用固定座板 303-435-14A |
|  | 汽门弹簧压缩器 303-060 |
|  | 303-060用转接器 303-060-02 |
|  | 303-060用转接器 303-060-07 |
|  | 输入轴油封安装器 307-210 |
|  | 千分表固定装置，(输出轴轴承端浮动) 308-194B |

通用设备

热风枪

千分表

千分表用吸铁基座

降温喷洒器

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 变速箱油 | WSD-M2C200-C |
| 密封胶 | WSK-M2G348-A5 |
| 密封胶 | ESKM-4G269-A |

组合

1.	注意：检查，彻底的清洗并且视需要更新所有组件。

注意：切勿润滑锥形的滚子轴承。

组合之前先使用清洁的变速箱油润滑所有转动面。

2.	注意：如果倒档惰轮轴被拆下时才需要执行此项动作。

注意：安装新的倒档惰轮轴固定螺栓。

安装倒档惰轮轴。

1.	在倒档惰轮轴外壳接合面的部位涂抹密封胶。

2.	使用定位螺栓安装倒档惰轮轴。

3.	拆卸定位螺栓并锁紧新的螺栓 (三支螺栓) 。

3. 小心：挤压力量必须不超过15 kN。

注意：使用一支适当的压棒安装轴承外圈。

使用专用工具安装输入轴轴承外圈进入至变速箱外壳。

•	使用热风枪加热变速箱外壳到达大约 80°C。

•	使用降温喷洒器冷却轴承外圈并安装。

4. 小心：挤压力量必须不超过15 kN。

注意：使用一支适当的压棒安装轴承外圈。

使用专用工具安装输出轴轴承外圈进入至变速箱外壳。

•	使用热风枪加热变速箱外壳到达大约 80°C。

•	使用降温喷洒器冷却轴承外圈并安装。

5. 小心：挤压力量必须不超过 15 kN。

注意：使用一支适当的压棒安装轴承外圈。

使用专用工具，安装差速器轴承外圈进入至变速箱外壳。

•	使用热风枪加热变速箱外壳到达大约 80°C。

•	使用降温喷洒器冷却轴承外圈并安装。

6. 小心：挤压力量必须不超过 15 kN。

注意：使用一支适当的压棒安装轴承外圈。

用专用工具，安装差速器轴承外圈进入至离合器外壳。

•	安装一块 1.00 mm 测量填隙片。

•	使用热风枪加热离合器外壳到达大约 80°C。

•	使用降温喷洒器冷却轴承外圈并安装。

7. 小心：挤压力量必须不超过 15 kN。

注意：使用一支适当的压棒安装轴承外圈。

使用专用工具安装输出轴外轴承圈至离合器外壳内。

•	安装一块 1.00 mm 测量填隙片。

•	使用热风枪加热离合器外壳到达大约 80°C。

•	使用降温喷洒器冷却轴承外圈并安装。

8. 小心：挤压力量必须不超过 15 kN。

注意：使用一支适当的压棒安装轴承外圈。

使用专用工具安装差速器轴承外圈进入至离合器外壳。

•	安装一块 1.10 mm 测量填隙片。

•	使用热风枪加热离合器外壳到达大约 80°C。

•	使用降温喷洒器冷却轴承外圈并安装。

9.	注意：切勿润滑锥形的滚子轴承。

4, 档齿轮啮合。

10.	注意：切勿润滑锥形的滚子轴承。

一起安装输入与输出轴。

11.	注意：切勿润滑锥形的滚子轴承。

安装差速器。

12.	注意：确认变速箱外壳接合面都洗净。

连接变速箱外壳至离合器外壳。

•	连接专用工具。

13.	锁紧变速箱外壳螺栓。

1.	安装螺栓。

2.	安装螺桩。

14.	连接专用工具。

•	安装测量杆至 4 档齿轮上。

15.	使用专用工具对准输入轴以便测量。

•	旋转输入轴大约 20 次来安装轴承。

16.	连接千分表。

1.	连接专用工具。

2.	连接千分表的吸铁基座。

3.	将千分表的预负荷设定至 1 mm 并归零。

17.	注意：执行三次测量并且计算平均值。在每一次测量之后将千分表归零。

测量输入轴端的浮动。

1.	使用一支适当的杠杆将输入轴顶起。

2.	记录测量的结果，例如. 0.22 mm。

•	范例：0.22 mm + 0.23 mm + 0.21 mm 除以三 = 0.22 mm。

18.	对准输出轴以便测量。

•	旋转输出轴大约 20 次以设定轴承 (透过输入轴，请参阅先前的步骤)。

•	连接千分表，预负荷至 1 mm 并归零。

19. 注意：执行此程序并且依照步骤执行三次再计算平均的测量值。

测量输出轴端的浮动。

•	使用一支适当的杠杆将输入轴顶起并且记录测量的结果，例如 0.32 mm。

•	范例：0.32 m + 0.34 mm + 0.33 mm 除以三 = 0.33 mm。

20.	使用专用工具准备测量差速器。

•	旋转输入轴 20 次同时压下差速器。

•	预负荷千分表至 1 mm 并归零。

21.	注意：执行此步骤两次并且依据步骤执行三次并计算平均值。

测量差速器端的浮动。

•	使用专用工具将差速器顶起并记录测量值，例如 0.34 mm。

•	范例：0.34 mm + 0.36 mm + 0.38 mm除以三= 0.36 mm。

22.	计算需要的输入轴填隙片厚度。

•	安装测量的填隙片厚度：1.00 mm。

•	测量输入轴端的浮动：(e.g.) 0.22 mm。

•	预负荷计算：-0.07 mm。

•	填隙片需要的：0.22 mm - 0.07 mm + 1.00 mm = 1.15 mm。

23.	计算需要的输出轴填隙片厚度。

•	安装测量的填隙片厚度：1.00 mm。

•	测量输出轴末端的浮动：(e.g.) 0.33 mm。

•	预负荷计算：0.13 mm。

•	填隙片需要的：1.00 mm + 0.33 mm + 0.13 mm = 1.46 mm。

24.	计算需要的差速器填隙片厚度。

•	安装测量的填隙片厚度：1.10 mm。

•	测量差速器末端的浮动：(e.g.) 0.36 mm。

•	预负荷计算：0.33 mm。

•	填隙片需要的：1.10 mm + 0.33 mm + 0.13 mm = 1.79 mm。

25.	从离合器外壳上拆开变速箱外壳。

26.	拆卸输入轴，输出轴与差速器。

27.	拆卸轴承外圈，请参阅先前的步骤。

•	拆卸输入轴轴承外圈。

•	拆卸输出轴轴承外圈。

•	拆卸差速器轴承外圈。

•	拆卸测量的填隙片。

28.	安装填隙片与轴承外圈，请参阅先前的步骤。

1.	安装需要的填隙片，请参阅先前的步骤。

2.	安装轴承外圈。

29.	制作一组安装吊钩将倒档惰轮吊起。

•	铁丝直径：3 mm

30. 安装倒档惰轮。

1.	安装下止推垫片。

2.	安装滚针轴承。

3.	安装倒档惰轮 (较窄的锥形面朝下)。

4.	安装上止推垫片。

5.	安装倒档惰轮轴固定座。

31.	注意：安装倒档惰轮使较窄的锥形面朝下。

安装固定钩并安装倒档惰轮轴固定座。

32.	注意：使用变速箱油润滑锥形滚子轴承。

安装输入轴以及输出轴。

1.	输入与输出轴一起安装并且移到一侧。

2.	拆卸安装吊钩。

33.	注意：输入轴必须在空档位置。

安装排档杆拨叉。

1.	安装5 档/倒档选择档拨叉。

2.	安装3 档/4 档齿轮选择档拨叉。

3.	安装1 档/2 档齿轮选择档拨叉。

34.	注意：如果倒档惰轮轴固定座的螺栓孔没有确实对准，则检查倒档惰轮轴止推垫片的安装位置。

安装倒档固定座固定螺栓。

•	涂抹密封胶至螺栓。

35.	注意：确认选择杆的安装高度相同。

安装选择杆。

36.	安装差速器。

•	安装磁盘。

37.	注意：确认螺纹孔没有密封胶。

涂抹密封胶至变速箱接合面指定部位的中央并且在螺纹孔内部涂抹一条线。(厚度直径为 2 mm)。

38.	注意：锁紧螺栓之前不可以转动变速箱外壳。

锁紧变速箱外壳螺栓。

1.	安装螺栓。

2.	安装螺桩。

39.	连接换档玻杆拉索接合处。

40.	注意：确认无齿轮啮合。

注意：确认选择杆机构位于空档位置。

注意：确认螺纹孔没有密封胶。

注意：观察长螺栓的安装位置。

涂抹密封胶至变速箱接合面指定部位的中央并且在螺纹孔内部涂抹一条线。(厚度直径为 2 mm)。安装选择档机构。

1.	安装长螺栓。

2.	安装短螺栓。

41. 小心：如果扭力过大，所有测量 (以确定需要的填隙片厚度) 必须重新执行。

使用专用工具测量扭力。

•	4 档齿轮啮合。

42.	注意：安装新的输入轴油封。

使用专用工具安装输入轴油封至两侧 (图示为右侧)。

43. 小心：使用胶带包住输入轴键槽以保护输入轴油封。

小心：切勿润滑离合器分泵。

注：安装新的离合器分泵螺栓。

安装离合器分泵/释放轴承。

•	涂抹密封胶至离合器外壳的接合面。

•	连接防尘套。

44.	拆卸输入轴键槽上的胶带。

45.	使用专用工具，从固定座支架上拆卸变速箱。

变速箱 — 2.0L Duratec-HE (MI4) (16 114 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 发动机吊架 303-290A |
|  | 用转接器 303-290A 303-290-03A |
|  | 用转接器 303-290A 303-290-13 |
|  | 用转接器 303-290A 303-290-15 |

通用设备

变速箱千斤顶

固定束带

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 高温黄油 | ESD-M1C220-A |
| 变速箱油 | WSD-M2C200-C |

安装

所有车辆

小心：确认两个导管套管都已经安装。

1.	顶起车辆。

2.	使用适当的固定束带固定变速箱至变速箱千斤顶上。

3.	在输入轴键槽上涂抹一层黄油。

4.	使用变速箱千斤顶将变速箱移入定位并安装。

5.	注意：同时的执行此项与下列动作。

安装右侧的变速箱螺栓。

6.	安装左侧的变速箱螺栓。

7.	拆卸固定束带。

8.	拆卸变速箱千斤顶。

9.	安装变速箱右侧的固定螺栓。

10.	安装变速箱底部固定螺栓。

11.	使用专用工具缓缓的顶起发动机/变速箱总成。

12.	将车辆降低。

13.	安装后发动机脚托架 (为了清楚表示后发动机脚已经拆下) 。

14.	注意：安装新的螺栓至后发动机脚。

注意：切勿锁紧后发动机脚固定座的螺栓。

将螺栓安装至后发动机脚上。

15.	顶起车辆。

16.	拆卸专用工具。

17.	安装散热水箱支撑托架。

•	安装散热水箱支撑托架螺栓 (图示为左侧)。

18.	安装散热水箱支撑托架螺栓 (图示为右侧)。

19.	连接起动马达至发动机上。

20.	连接线束托架至发动机上。

21.	将车辆降低。

22.	拆卸专用工具至两侧 (图示为右侧) 。

23.	从散热水箱拆卸钢索。

24.	安装头灯总成至两侧。有关额外的信息，请参阅章节 417-01。[外部灯光，拆卸与安装，头灯总成]

25.	顶起车辆。

26.	注意：安装新的可挠式排气管垫片与螺帽。

连接排气可挠式排气管至触媒转换器上。

27.	从可挠式排气管上拆卸支撑套管或加强板件。

28.	钩住可挠式排气管进入至横梁橡皮吊耳。

29.	安装横拉条。

30.	安装左半轴。有关额外的信息，请参阅章节 205-04。[前轮驱动半轴，拆卸与安装，左半轴]

31.	安装右半轴。有关额外的信息，请参阅章节 205-04。[前轮驱动半轴，拆卸与安装，右半轴]

32.	安装发动机扭动减震器。

33.	安装撞击箱。

1.	安装 M10 x 16螺栓。

2.	安装 M10 x 25螺栓。

34.	将车辆降低。

35.	安装变速箱顶部固定螺栓。

•	连接搭铁线至变速箱。

36.	锁紧螺栓至后发动机脚上。

37. 小心：如果制动油与漆面接触，必须立即以冷水冲洗受影响的区域。

连接离合器分泵管路至离合器分泵。

•	连接离合器分泵油管当托架上。

•	安装弹簧夹。

38.	离合器系统空气泄放。有关额外的信息，请参阅章节 308-00。[手动变速箱/变速箱与离合器 - 一般信息，一般程序，离合器系统空气泄放]

39.	连接换档杆拉索至连接处。

1.	连接换档杆拉索至连接处并顺时针转动固定钩来锁紧。

2.	连接选择杆拉索至连接处并顺时针转动固定钩来锁紧。

40.	将换档杆拉索安装至排档机构上。

1.	压下换档杆拉索固定钩并连接换档杆拉索至档位拨杆。

2.	压下选择杆拉索固定钩并连接选择杆拉索至排档杆。

41.	调整换档杆拉索。有关额外的信息，请参阅章节 308-00。[手动变速箱/变速箱与离合器 - 一般 信息，一般程序，换档杆拉索调整 - 车辆配备：5-速手动变速箱 (MTX-75)]

42.	连接搭铁线至后发动机脚托架。

•	连接线束托架至后发动机脚托架。

43.	连接倒车灯开关接头。

44.	安装电瓶架。有关额外的信息，请参阅章节 414-01。[电瓶、固定与缆线，拆卸与安装，电瓶架 - 1.4L Duratec-16V (Sigma)/1.6L Duratec-16V (Sigma)/1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)]

45.	安装空气滤清器。有关额外的信息，请参阅章节 303-12。[进气分配与滤清，拆卸与安装，空气滤清器 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)]

46.	将车辆停放在平坦地面上，使用变速箱油添加至变速箱中使油位低于加油孔。

47.	顶起车辆。

48.	安装地部发动机护盖。

49.	安装底部散热水箱护盖。

50.	将车辆降低。

配备全关系统的车辆

51.	初始化车窗马达。有关额外的信息，请参阅章节 501-11。[玻璃，窗框与机构，一般程序，车窗马达初始化]