# 章节 309-00排气系统

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 309-00-2 |
| 拆卸与安装 |  |
| 触媒转换器 — 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4) | 309-00-20 |
| 排气挠性管 | (25 004 0) | 309-00-38 |

润滑剂、油脂、密封剂与黏着剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 黄油 | SA-M1C9107-A |

扭力规格

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 触媒转换器隔热板固定螺帽与螺栓 | 10 | - | 89 |
| 触媒转换器至涡轮增压器固定夹 - 车辆配有柴油发动机 | 25 | 18 | - |
| 触媒转换器至前消音器与尾管总成固定螺帽 - 车辆配备柴油发动机 | 51 | 38 | - |
| 触媒转换器至前消音器与尾管总成固定螺帽 - 车辆配备汽油发动机 | 48 | 35 | - |
| 触媒转换器支撑托架固定螺栓 | 25 | 18 | - |
| 排气歧管固定螺帽 | 51 | 38 | - |
| 加热式氧传感器 (HO2S) | 47 | 35 | - |
| 触媒监视器传感器 | 47 | 35 | - |
| 发动机脚固定螺栓 | 80 | 59 | - |
| 头灯高度前传感器托架固定螺栓 | 8 | - | 71 |
| 动力转向管路托架固定螺栓 | 23 | 17 | - |
| 前轴横梁前固定螺栓 | 115 | 85 | - |
| 前轴横梁后固定螺栓 | 275 | 203 | - |
| 前轴横梁托架固定螺栓 | 70 | 52 | - |
| 稳定杆连杆固定螺帽 | 48 | 35 | - |
| 横拉杆端固定螺帽 | 48 | 35 | - |

触媒转换器 — 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 副梁定位销 205-316 (15-097A) |
|  | 球接头分离器 211-020 (13-006) |

通用设备

变速箱千斤顶

束带

小心：确认悬架支柱与弹簧总成不会往前或往后方向移动，以避免损坏上座中央盖。

1.	注意：确认车轮都朝向正前方位置。

对正转向中央并固定在定位。

2.	拆开方向机柱轴从转向小齿轮。

•	丢弃固定螺栓。

3.	拆卸机油加油管。

•	释放固定夹并逆时针转动机油加油管。

4.	拆卸发动机上盖。

5.	拆卸通风罩板格栅。有关额外的信息，请参阅章节501-02。[前端车身钣件，拆卸与安装，通风罩板格栅]

6.	拆卸隔板延伸板。

1.	拆卸固定螺丝与垫片。

2.	拆开饰板从固定夹。

7.	拆开加热式含氧传感器 (HO2S) 与触媒监视器传感器电气接头。

8.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 触媒转换器隔热板固定螺栓 |
| 2 | - | 触媒转换器隔热板 |
| 3 | - | 加热式含氧传感器 (HO2S) |
| 4 | - | 排气歧管固定螺帽与螺栓 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 触媒监视器传感器 参阅拆卸细节 |
| 6 | - | 触媒转换器至后消音器凸缘固定螺帽 参阅拆卸细节 |
| 7 | - | 排气管吊耳 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8 | - | 横拉杆端固定螺帽 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 |  | 稳定杆连杆固定螺帽 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | - | 发动机脚前固定螺栓 |
| 11 | - | 前轴横梁 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 12 | - | 触媒转换器 参阅拆卸细节 |

9.	依照拆卸的相反程序安装。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 触媒转换器 |
| 2 | - | 排气歧管固定螺帽与螺栓 参阅安装细节 |
| 3 | - | 触媒转换器至触媒转换器支撑托架固定螺栓 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 排气管吊耳 参阅安装细节 |
| 5 | - | 触媒转换器至后消音器凸缘固定螺帽 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 前轴横梁 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 发动机脚前固定螺栓 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8 | - | 横拉杆端固定螺帽 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | - | 稳定杆连杆固定螺帽 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | - | 排气歧管固定螺帽与螺栓 参阅安装细节 |
| 11 | - | 触媒转换器至触媒转换器支撑托架固定螺栓 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 12 | - | 触媒转换器至后消音器固定螺帽 参阅安装细节 |
| 13 | - | 触媒监视器传感器 |
| 14 | - | 加热式含氧传感器 (HO2S) 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 15 | - | 触媒转换器隔热板 参阅安装细节 |
| 16 | - | 触媒转换器隔热板固定螺栓 |

10.	连接加热式含氧传感器 (HO2S) 与触媒监视器传感器电气接头。

11.	安装隔板延伸板。

1.	连接饰板至固定夹。

2.	安装固定螺丝与垫片。

12.	安装通风罩板格栅。有关额外的信息，请参阅章节 501-02。[前端车身钣件，拆卸与安装，通风罩板格栅]

13.	安装发动机上盖

14.	安装机油加由管。

15.	警告：安装一组新的方向机柱轴至转向小齿轮螺栓。未遵守此项指示会造成人员受伤。

注意：确认车轮都朝向正前方位置。

连接方向机柱轴至转向小齿轮。

拆卸细节

项目 5 ：触媒监视器传感器

1.	顶起并支撑车辆。有关额外的信息，请参阅章节 100-02。[顶起与举起，说明与操作，顶起] 有关额外的信息，请参阅章节 100-02。[顶起与举起，说明与操作，举起]

项目 6 ：触媒转换器至后消音器凸缘固定螺帽

1.	拆卸底板饰板支架

2.	小心：排气挠性管的过度弯曲会造成损坏。

使用一条适当的支撑束带或适当的夹板支撑排气挠性管。

3.	小心：使用一条适当的束带，支撑消音器与排气尾管总成以避免损坏至排气管吊耳。

拆开排气挠性管从后消音器凸缘。

•	丢弃垫片螺帽。

项目 7：排气管吊耳

小心：拆卸排气管吊耳时必须小心以避免损坏。

项目 8 ：横拉杆端固定螺帽

1.	拆卸两个前车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。[车轮与轮胎，拆卸与安装，车轮与轮胎]

2. 小心：将横拉杆端固定螺帽保留在其位置上以保护球接头螺桩。

注意：使用一支 5 mm 六角扳手故定以避免球接头螺桩转动。

放松横拉杆端两侧的固定螺帽。

3. 小心：使用一块软布来保护球接头以免损坏。

使用专用工具，从车轮转向节拆开两边的横拉杆端。

项目 9 ：稳定杆连杆固定螺帽

1.	注意：使用一支 5 mm 六角扳手故定以避免球接头螺桩转动。

从稳定杆上拆开两侧的稳定杆连杆。

项目 11：前轴横梁

1.	拆卸右前叶子板挡泥板。

2.	从车身上拆开动力转向压力及回油管前托架。

3.	从车身上拆开动力转向压力及回油管前托架。

4.	使用一部适当的变速箱千斤顶与木块，支撑前轴横梁，稳定杆与下控制臂总成。

5. 警告：确认前轴横梁紧密的固定在变速箱千斤顶。未遵守此项指示会造成人员受伤。

使用一条适当的束带，绑紧前轴横梁，稳定杆以及控制臂总成至变速箱千斤顶。

6.	拆卸前轴横梁托架两侧的固定螺栓。

7.	拆卸前轴横梁固定螺栓 (为清楚表示变速箱千斤顶已经拆卸)。

8. 小心：为了损坏动力转向管路，只能放低前轴横梁至足够让触媒转换器可以拆卸的位置。

放低前轴横梁。

项目 12 ：触媒转换器

1.	拆卸触媒转换器至触媒转换器支撑托架固定螺栓。

2.	请另外一位技术人员帮助，拆卸触媒转换器。

安装细节

项目 2：排气歧管固定螺帽与螺栓

1.	小心：切勿使用触媒转换器的接合剂

注意：安装一组新的排气歧管垫片，螺帽与螺栓。

注意：此阶段切勿完全的锁紧排气歧管固定螺帽与螺栓。

安装排气歧管固定螺帽与螺栓。

项目 3 ：触媒转换器至触媒转换器支撑托架固定螺栓

1.	注意：此阶段切勿完全的锁紧触媒转换器至触媒转换器支撑托架固定螺栓。

注意：安装新的触媒转换器至触媒转换器支撑托架的固定螺栓。

安装触媒转换器至触媒转换器支撑托架固定螺栓。

项目 4：排气管吊耳

1. 小心：安装排气管吊耳时必须小心以避免损坏。

检查排气管吊耳是否损坏。视需要安装新的排气管吊耳。

项目 5 ：触媒转换器至后消音器凸缘固定螺帽

1.	注意：在触媒转换器固定螺栓涂抹黄油。

注意：安装一组新的排气挠性管至后消音器凸缘垫片与螺帽。

注意：此阶段切勿完全的锁紧排气挠性管至后消音器凸缘固定螺帽。

安装排气挠性管至后消音器凸缘固定螺帽。

项目 6：前轴横梁

1. 警告：确认前轴横梁紧密的固定在变速箱千斤顶上。未遵守此项指示会造成人员受伤。

使用一部变速箱千斤顶与专用工具，安装并对正前轴横梁。

1.	插入定位销穿过前轴横梁对正孔。

2.	滑动定位板进入专用工具的沟槽中并且锁紧对正销的轴套。

3.	顶高前轴横梁接合定位销使进入至底盘的对正孔。

2.	小心：当锁紧前轴横梁固定螺栓时必须确认前轴横梁未移动。

安装前轴横梁固定螺栓 (为清楚表示变速箱千斤顶已经拆卸)。

3.	安装前轴横梁托架两边的固定螺栓。

4.	拆卸专用工具。

5.	拆卸束带。

6.	放低并拆卸变速箱千斤顶与木块。

7.	连接动力转向压力与回油管中央托架至车身。

8.	连接动力转向压力与回油管前托架至车身。

9.	安装右前叶子板挡泥板。

项目 8 ：横拉杆端固定螺帽

1.	注意：使用一支 5 mm 六角扳手故定以避免球接头螺桩转动。

连接横拉杆端至车轮两侧的转向节。

项目 9 ：稳定杆连杆固定螺帽

1.	注意：使用一支 5 mm 六角扳手故定以避免球接头螺桩转动。

从稳定杆上拆开两侧的稳定杆连杆。

2.	安装两个前车轮与轮胎。 有关额外的信息，请参阅章节 204-04。[车轮与轮胎，拆卸与安装，车轮与轮胎]

项目 10：排气歧管固定螺帽与螺栓

1.	将车辆降低以找到排气歧管固定螺帽与螺栓。

2.	锁紧排气歧管螺帽与螺栓。

3.	顶起并支撑车辆。有关额外的信息，请参阅章节 100-02。[顶起与举起，说明与操作，顶起] 有关额外的信息，请参阅章节 100-02。[顶起与举起，说明与操作，举起]

项目 11 ：触媒转换器至触媒转换器支撑托架固定螺栓

1.	锁紧触媒转换器至触媒转换器支撑托架固定螺栓。

项目 12 ：触媒转换器至后消音器固定螺帽

1.	锁紧触媒转换器至后消音器凸缘固定螺帽。

2.	安装底板饰板支架。

项目 14：加热式含氧传感器 (HO2S)

1.	将车辆降低。

项目 15 ：触媒转换器隔热板

1.	穿过触媒转换器隔热板安装 H2OS 线束与触媒监视器传感器电气线束。

排气挠性管 (25 004 0)

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 黄油 | SA-M1C9107-A |

拆卸

1.	顶起并支撑车辆。有关额外的信息，请参阅章节 100-02。[顶起与举起，说明与操作，顶起] 有关额外的信息，请参阅章节 100-02。[顶起与举起，说明与操作，举起]

2. 小心：排气挠性管的过度弯曲会造成损坏。

使用一条适当的支撑束带或适当的夹板支撑排气挠性管。

3.	拆卸底板饰板支架。

4.	从触媒转换器上拆开排气挠性管。

•	丢弃垫片与螺帽。

5.	从横梁上拆开排气挠性管的排气管吊耳。

6. 小心：使用一条适当的束带，支撑消音器与排气尾管总成以避免损坏至排气管吊耳。

拆卸排气挠性管。

•	丢弃垫片与螺帽。

安装

1.	注意：在触媒转换器固定螺栓涂抹黄油。

注意：在排气挠性管至后消音器凸缘螺桩上涂抹黄油。

注意：安装新的排气挠性管垫片与螺帽。

注意：此阶段切勿完全的锁紧排气挠性管固定螺帽。

安装排气挠性管

2.	连接排气挠性管至横梁排气管吊耳。

3.	锁紧排气挠性管至触媒转换器固定螺帽。

4.	锁紧排气挠性管至后消音器凸缘固定螺帽。

5.	安装底板饰板支架。

6.	小心：排气挠性管的过度弯曲会造成损坏。

拆卸排气挠性管支撑束带或夹板。

7.	将车辆降低。