# 章节 310-01 燃油箱和燃油管

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 310-01-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 燃油箱和燃油管 | 310-01-3 |
| 拆卸与安装 |  |
| 燃油箱 —1.8L Duratec- HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4) | 310-01-4 |
| 燃油泵模块 | (23 534 0) | 310-01-14 |
| 燃油箱加油管 | 310-01-15 |
| 燃油滤清器 — 2.0L Duratec-HE (MI4) | 310-01-23 |
| 燃油供油管 — 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4) | 310-01-25 |

润滑剂、油脂、密封剂与黏着剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 6.5% 燃油添加剂/铁浓缩液 | WSS-M99C127-A1 |

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃油箱支撑束带固定螺栓 | 25 | 18 | - |
| 燃油箱加油管托架固定螺丝 | 10 | - | 89 |
| 燃油添加剂桶固定螺丝 | 8 | - | 71 |
| 燃油添加剂系统模块固定螺帽 | 3 | - | 27 |
| 燃油泵模块固定环 | 85 | 63 | - |
| 燃油箱加油管固定螺丝 | 10 | - | 89 |
| 燃油箱加油管固定夹 | 4 | - | 35 |
| 燃油箱通气管固定夹 | 4 | - | 35 |
| 燃油滤清器固定托架固定螺栓 – 车辆配备 1.6L/1.8L 或 2.0L 发动机 (若有配备) | 5 | - | 44 |
| 后减震器底部固定螺栓 | 115 | 201 | - |
| 后轴横梁固定螺栓 | 115 | 201 | - |

燃油箱和燃油管

车辆配备燃油添加剂桶

车辆配备 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE。请参阅章节 310-00。[燃油系统 – 一般信息，诊断与测试，燃油系统 -/1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)]

燃油箱 —1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)

| 特殊工具 |
| --- |
|  | 燃油箱传送单元扳手 (310-069) 23-055 |

一般设备

变速箱千斤顶

警告：当靠近任何的燃油相关组件工作时切勿吸烟或携带点燃的香烟或燃放焰火。高易燃性的混合气经常会出现并且会造成点燃。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

警告：此程序包含燃油处理。必须随时注意燃油可能溢出并且随时观察燃油处理注意事项。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

警告：点火开关关闭之后一段长的时间燃油系统仍然会保持压力。执行任何的维修之前必须将燃油压力释放。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

1.	释放燃油系统压力。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。[燃油系统 - 一般信息，一般程序，燃油系统压力释放]

2.	泄放燃油箱。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。[燃油系统 - 一般信息，一般程序，燃油箱泄放]

3.	顶起并且支撑车辆。

4.	从中央吊耳上拆开排气系统。

5.	拆卸排气凸缘螺帽。

•	丢弃垫片与与排气凸缘固定螺帽。

6.	注意：请一位技术人员支撑住排气管。

从前吊耳上拆开排气系统。

7.	注意：请一位技术人员支撑住排气管。

将排气管移至一侧并使用束带固定至车身。

8.	拆卸左侧后空气导流板护罩。

9.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 排气管中央热挡板固定螺栓 |
| 2 | - | 燃油箱热挡板 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | 燃油箱加油管固定夹 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 4 | - | 燃油箱加油管 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 燃油箱通气管固定夹 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 6 | - | 燃油箱通气管 参阅拆卸细节 |
| 7 | - | 蒸发排放碳罐通气管快速释放接头 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8 | - | 燃油管路至燃油箱通气管快速释放接头 参阅拆卸细节 |
| 9 | - | 燃油箱燃油供油管快速释放接头 参阅拆卸细节 |
| 10 | - | 蒸发排放碳罐至燃油箱通气管快速释放接头 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 11 | - | 燃油箱支撑束带 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 12 | - | 燃油箱 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 13 | - | 燃油泵模块电气接头 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 14 | - | 燃油箱通气管固定夹 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 15 | - | 燃油箱通气管 参阅拆卸细节 |
| 16 | - | 燃油箱通气管 |
| 17 | - | 燃油供油管 参阅拆卸细节 |
| 18 | - | 燃油泵模块固定环 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 19 | - | 燃油泵模块 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 20 | - | 燃油泵模块密封 |
| 21 | - | 燃油箱 |

10.	依照拆卸的相反程序安装。

11.	初始化车窗马达。有关额外的信息，请参阅章节 501-11。[玻璃，窗框与机构，一般程序，车窗马达初始化]

拆卸细节

项目 3 ：燃油箱加油管固定夹

1.	注意：在燃油箱加油管固定夹的位置标示记号。确认新更换的螺丝固定夹的螺丝头位置在原来加油管固定夹相同的位置。

拆卸并丢弃燃油箱加油管固定夹。

2.	注意：在燃油箱加油管固定夹的位置标示记号。确认新更换的螺丝固定夹的螺丝头位置在原来加油管固定夹相同的位置。

拆卸并丢弃燃油箱加油管固定夹 (为清楚表示后副梁已经拆下)。

项目 4 ：燃油箱加油管

1. 小心：当拆下燃油箱加油管时，切勿使用任何尖锐的工具来撬开油管。未遵照此项指示会造成油管损坏。

拆卸燃油箱加油管

项目 5 ：燃油箱通气管固定夹

1.	注意：在燃油箱加油管固定夹的位置标示记号。确认新更换的螺丝固定夹的螺丝头位置在原来通气管固定夹相同的位置。

拆卸并丢弃燃油箱通气管固定夹 (为清楚表示后副梁已经拆下)。

项目 6 ：燃油箱通气管

1. 小心：当拆下燃油箱通气管时，切勿使用任何尖锐的工具来撬开油管。未遵照此项指示会造成通气管损坏。

从燃油箱加油管拆开燃油箱通气管。

项目 7 ：蒸发排放碳罐通气管快速释放接头

1.	从蒸发排放碳罐拆开蒸发排放碳罐通气管快速释放接头。

•	释放固定脚座

项目 8 ：燃油管路至燃油箱通气管快速释放接头

1.	拆开燃油管路至燃油箱通气管快速释放接头。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。[燃油系统 - 一般信息，一般程序，快速释放接头]

项目 9 ：燃油箱燃油供油管快速释放接头

1.	拆开燃油箱燃油供油管快速释放接头。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。[燃油系统 - 一般信息，一般程序，快速释放接头]

项目 10 ：蒸发排放碳罐至燃油箱通气管快速释放接头

1.	从燃油箱上拆开蒸发排放碳罐至燃油箱通气管快速释放接头。

•	释放固定脚座

项目 11 ：燃油箱支撑束带

小心：当支撑燃油箱时，使用适当的衬垫以避免燃油箱底部损坏。

1.	放置一部适当的变速箱千斤顶在燃油箱底下。

项目 12 ：燃油箱

小心：当放低燃油箱时，切勿过度拉扯燃油箱上的燃油管路与线束。

1.	局部的放低燃油箱。

项目 13 ：燃油泵模块电气接头

1.	拆开燃油泵模块电气接头。

项目 14 ：燃油箱通气管固定夹

1.	注意：在燃油箱加油管固定夹的位置标示记号。确认新更换的螺丝固定夹的螺丝头位置在原来通气管固定夹相同的位置。

拆卸并丢弃燃油箱通气管固定夹。

项目 15 ：燃油箱通气管

1. 小心：当拆下燃油箱通气管时，切勿使用任何尖锐的工具来撬开油管。未遵照此项指示会造成通气管损坏。

从燃油箱上拆卸燃油箱通气管。

项目 17 ：燃油供油管

1.	拆开燃油供油管快速释放接头。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。[燃油系统 - 一般信息，一般程序，快速释放接头]

项目 18 ：燃油泵模块固定环

1.	使用特殊工具，拆卸燃油泵固定环。

项目 19 ：燃油泵模块

小心：当拆卸燃油泵模块时必须确认燃油箱油位传感器浮筒与浮筒臂都无损坏。

安装细节

项目 19 ：燃油泵模块

1. 小心：当安装燃油泵模块时必须确认燃油箱油位传感器浮筒与浮筒臂都无损坏。

确认在燃油箱与燃油泵模块上的箭头都正确的对正。

项目 18 ：燃油泵模块固定环

1.	使用特殊工具，安装燃油泵固定环。

项目 14 ：燃油箱通气管固定夹

1.	在图标位置安装一个新的燃油箱通气管固定夹。

项目 12 ：燃油箱

小心：当安装燃油箱时，确认燃油管路无扭曲或受到阻碍。

1.	局部的顶高燃油箱。

项目 13 ：燃油泵模块电气接头

1.	连接燃油泵模块电气接头。

项目 11 ：燃油箱支撑束带

1.	安装燃油箱支撑束带固定螺栓并拆卸变速箱千斤顶。

项目 5 ：燃油箱通气管固定夹

1.	在图标位置安装一个新的燃油箱加油管固定夹。(为清楚表示后副梁已经拆下) 。

项目 3 ：燃油箱加油管固定夹

1.	在图标位置安装一个新的燃油箱加油管固定夹。

2.	在图标位置安装一个新的燃油箱加油管固定夹。(为清楚表示后副梁已经拆下) 。

燃油泵模块 (23 534 0)

1.	针对配备汽油发动机的车辆。有关额外的信息，请参阅此章节中的燃油箱 - 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)，。

燃油箱加油管

一般设备

变速箱千斤顶

警告：此程序包含燃油添加剂处理。必须随时注意燃油添加剂可能溢出并且随时观察燃油处理注意事项。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

警告：执行任务燃油添加剂系统组件的一般维修或拆卸与安装程序时都必须穿戴眼睛，手，耳朵护具以及防护衣物。

警告：万一燃油添加剂与皮肤或眼睛接触时，必须立即使用清水冲洗至少 15 分钟并迅速就医。未遵照这些指示会造成人员得受伤。

警告：如果吞食燃油添加剂如果吞食燃油添加剂，必须立即就医。立即以清水漱口，切勿催吐。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

警告：当在燃油添加剂系统或相关组件工作的场所必须经常保持充分的通风。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

警告：当靠近任何的燃油相关组件工作时切勿吸烟或携带点燃的香烟或燃放焰火。高易燃性的混合气经常会出现并且会造成点燃。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

小心：保持工厂的车辆工作区域的清洁并且尽量保持干净。
在离合器，制动以及加工或焊接工作的异物会造成燃油系统污染并且会造成后续的故障。

注意：当燃油添加剂桶连接至燃油箱管路之后必须被固定住。有关燃油添加剂桶燃油箱管路排放空气的额外信息，请参阅 WDS。

1.	泄放燃油箱。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。[燃油系统 - 一般信息，一般程序，燃油箱泄放]

2.	拆卸后车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。[车轮与轮胎，拆卸与安装，车轮与轮胎]

3.	拆卸右后挡泥板。

4.	拆开并拆开后端线束电气接头。

1.	释放固定脚座。

5.	从底盘与燃油箱加油管夹上拆开后端线束。

6.	从燃油添加剂桶上拆开燃油添加剂桶至燃油箱管路 (若有配备) 。

•	释放固定脚座。

•	泄放油液进入适当的废油槽中。

7.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 后弹簧 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 2 | - | 后减震器底部固定螺栓 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 3 | - | 后下控制臂 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 电子式手制动固定螺帽 (若有配备) 请参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 电子式手制动拉索 参阅拆卸细节 |
| 6 | - | 排气 参阅拆卸细节 |
| 7 | - | 后横梁 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8 | - | 燃油箱加油管盖 参阅拆卸细节 |
| 9 | - | 燃油箱加油管盖 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | - | 燃油箱加油管至燃油箱加油管固定夹 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 11 | - | 燃油箱加油管至燃油箱加油管 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 12 | - | 燃油箱通气管至燃油箱加油管固定夹 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 13 | - | 燃油箱通气管至燃油箱加油管 参阅拆卸细节 |
| 14 | - | 燃油箱加油管固定托架 |
| 15 | - | 燃油箱加油管 |

8.	依照拆卸的相反程序安装。

9.	初始化车窗马达。有关额外的信息，请参阅章节 501-11。[玻璃，窗框与机构，一般程序，车窗马达初始化]

10.	注意：当燃油添加剂桶连接至燃油箱管路之后必须被固定住。有关燃油添加剂桶燃油箱管路排放空气的额外信息，请参阅 WDS。

执行燃油添加剂桶至燃油箱管路排放空气程序。请参阅 WDS 并依据屏幕上的指示。

拆卸细节

项目 1 ：后弹簧

1. 警告：当弹簧处于极度的压紧之下必须随时注意。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

注意：弹簧被压缩之后标示工具与弹簧的位置以帮助安装。

使用专用工具，压缩后弹簧。

项目 2 ：后减震器底部固定螺栓

1.	在后悬挂底下放置适当的变速箱千斤顶并拆卸后减震器底部固定螺栓。

项目 3 ：后下控制臂

1.	放低变速箱千斤顶并且请一位技术人员帮助，将后下控制臂往下拉以拆卸后弹簧。

项目 5 ：电子式手制动拉索

1.	从固定夹上拆开电子式手制动拉索。

项目 6 ：排气

1.	从中央吊耳上拆开排气系统。

项目 7 ：后横梁

1.	注意：后轴横梁必须支撑住。

拆卸后轴横梁固定螺栓。

项目 8 ：燃油箱加油管盖

1.	打开燃油箱加油管盖。

项目 9 ：燃油箱加油管盖

1.	从燃油加油管拆开燃油箱加油管盖。

项目 10 ：燃油箱加油管至燃油箱加油管固定夹

1.	注意：在燃油箱加油管固定夹的位置标示记号。确认新更换的螺丝固定夹的螺丝头位置在原来加油管固定夹相同的位置。

拆卸并丢弃燃油箱加油管至燃油箱加油管的固定夹。

项目 11 ：燃油箱加油管至燃油箱加油管

1. 小心：当拆下燃油箱加油管时，切勿使用任何尖锐的工具来撬开油管。未遵照此项指示会造成油管损坏。

从燃油箱加油管上拆开燃油箱加油管。

项目 12 ：燃油箱通气管至燃油箱加油管固定夹

1.	注意：在燃油箱加油管固定夹的位置标示记号。确认新更换的螺丝固定夹的螺丝头位置在原来通气管固定夹相同的位置。

拆卸并丢弃燃油箱通气管至燃油箱加油管的固定夹。

项目 13 ：燃油箱通气管至燃油箱加油管

1. 小心：当拆下燃油箱通气管时，切勿使用任何尖锐的工具来撬开油管。未遵照此项指示会造成通气管损坏。

从燃油箱加油管上拆开燃油箱通气管。

安装细节

项目 12 ：燃油箱通气管至燃油箱加油管固定夹

1.	如图中的位置安装一个新的燃油箱加油管至燃油箱加油管固定夹。

项目 10 ：燃油箱加油管至燃油箱加油管的固定夹

1.	如图中的位置安装一个新的燃油箱加油管至燃油箱加油管的固定夹。

项目 3 ：后下控制臂

小心：确认已经安装固定上座，并且弹簧末端的托桩正确的抵住顶部与底部弹簧座。

1.	请一位技术人员帮忙，将后下控制臂往下拉以安装后弹簧与特殊工具。

项目 2 ：后减震器底部固定螺栓

1.	在后悬挂底部放置一部适当的变速箱千斤顶并安装后减震器底部固定螺栓。

项目 1 ：后弹簧

1. 警告：当弹簧处于极度的压紧之下必须随时注意。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

小心：确认已经安装固定上座，并且弹簧末端的托桩正确的抵住顶部与底部弹簧座。

使用特殊工具，释放压缩的后弹簧。

燃油滤清器 — 2.0L Duratec-HE (MI4)

警告：当靠近任何的燃油相关组件工作时切勿吸烟或携带点燃的香烟或燃放焰火。高易燃性的混合气经常会出现并且会造成点燃。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

警告：此程序包含燃油处理。必须随时注意燃油可能溢出并且随时观察燃油处理注意事项。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

警告：点火开关关闭之后一段长的时间燃油系统仍然会保持压力。执行任何的维修之前必须将燃油压力释放。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

1.	燃油系统释放压力。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。[燃油系统 - 一般信息，一般程序，燃油系统压力释放]

2.	拆开电瓶搭铁线。有关额外的信息，请参阅章节 414-01。[电瓶、固定与缆线，一般程序，电瓶 拆开]

3.	顶起并且支撑车辆。有关额外的信息，请参阅章节 100-02。[顶起与举起，说明与操作，举起]

4.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 燃油箱至燃油滤清器的燃油供油管 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 2 | - | 燃油滤清器至燃油轨的燃油供油管 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 3 | - | 燃油滤清器固定托架螺栓 |
| 4 | - | 燃油滤清器 |

5.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 1 ：燃油箱至燃油滤清器的燃油供油管

1.	拆开燃油箱至燃油滤清器的燃油供油管。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。[燃油系统 - 一般信息，一般程序，快速释放接头]

项目 2 ：燃油滤清器至燃油轨的燃油供油管

1.	拆开燃油滤清器至燃油轨的燃油供油管。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。[燃油系统 - 一般信息，一般程序，快速释放接头]

安装细节

项目 2 ：燃油滤清器至燃油轨的燃油供油管

1.	连接燃油滤清器至燃油轨的燃油供油管。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。[燃油系统 - 一般信息，一般程序，快速释放接头]

项目 1 ：燃油箱至燃油滤清器的燃油供油管

1.	连接燃油箱至燃油滤清器的燃油供油管。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。[燃油系统 - 一般信息，一般程序，快速释放接头]

燃油供油管 — 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)

警告：当靠近任何的燃油相关组件工作时切勿吸烟或携带点燃的香烟或燃放焰火。高易燃性的混合气经常会出现并且会造成点燃。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

警告：此程序包含燃油处理。必须随时注意燃油可能溢出并且随时观察燃油处理注意事项。未遵照此项指示会造成人员的受伤。

注意：确认前挡风玻璃雨刷马达位于停驻的位置。

1.	拆开电瓶搭铁线。有关额外的信息，请参阅章节 414-01。[电瓶、固定与缆线，一般程序，电瓶拆开]

2.	从隔板延伸板上拆开制动油储油筒。

3.	拆卸前挡风玻璃雨刷臂。

4.	拆卸通风罩板格栅。

1.	拆开通风罩板格栅固定夹。

2.	从前挡风玻璃的玻璃底部防水条拆开通风罩板格栅并拆下。

5.	拆卸隔板延伸板。

6.	从燃油供油管上拆开燃油供油管快速释放接头。
有关额外的信息，请参阅章节 310-00。[燃油系统 - 一般信息，一般程序，快速释放接头]

7.	从燃油供油管固定夹上拆开燃油供油管。

8.	顶起并且支撑车辆。

9.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 燃油供油管搭铁固定夹 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 燃油供油管固定夹 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 燃油箱空气导流板固定夹 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 燃油箱空气导流板 |
| 5 | - | 燃油供油管快速释放接头 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 燃油供油管 |

10.	依照拆卸的相反程序安装。

11.	初始化车窗马达，有关额外的信息，请参阅章节 501-11。[玻璃，窗框与机构，一般程序，车窗马达初始化]

拆卸细节

项目 1 ：燃油供油管搭铁固定夹

1.	拆卸并丢弃燃油供油管搭铁固定夹。

项目 2 ：燃油供油管固定夹

1.	拆卸并丢弃燃油供油管固定夹。

项目 3 ：燃油箱空气导流板固定夹

1.	拆卸并丢弃燃油箱空气导流板固定夹。

项目 5 ：燃油供油管快速释放接头

1.	从燃油箱的燃油供油管上拆开燃油供油管快速释放接头。有关额外的信息，请参阅章节 310-00。[燃油系统 - 一般信息，一般程序，快速释放接头]