# 章节 204-02

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 204-02-2 |
| 说明与操作 |  |
| 后悬架 | 204-02-3 |
| 配备球接头稳定杆连杆3-门及5-门的车辆 | 204-02-3 |
| 具体实心稳定杆连杆3-门及 5-门的车辆 | 204-02-6 |
| 旅行车 | 204-02-7 |
| 诊断与测试 |  |
| 后悬架 | 204-02-9 |
| 拆卸与安装 |  |
| 轮毂 — 车辆配备：后鼓式制动 | 204-02-10 |
| 轮毂 — 车辆配备：后盘式制动 | 204-02-12 |
| 上控制臂 | (15 701 0) | 204-02-14 |
| 前下控制臂 | (15 690 0) | 204-02-16 |
| 后下控制臂 — 车辆配备：实心稳定杆连杆 | 204-02-18 |
| 后下控制臂 — 车辆配备：球接头稳定杆连杆 | 204-02-21 |
| 稳定杆 — 车辆配备：实心稳定杆连杆 | 204-02-24 |
| 车轮转向节 | 204-02-27 |
| 弹簧 | (15 621 0) | 204-02-33 |

扭力规格

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定杆连杆至后下控制臂固定螺帽 – 车辆配备实心稳定杆连杆 | 15 | 11 | - |
| 稳定杆连杆至后下控制臂固定螺帽 – 车辆配备球接头稳定杆连杆 | 48 | 35 | - |
| 稳定杆至稳定杆连杆固定螺帽 – 车辆配备球接头 稳定杆连杆 | 70 | 52 | - |
| 稳定杆固定夹固定螺栓 | 48 | 35 | - |
| 后轴横梁固定螺栓 | 125 | 92 | - |
| 上控制臂固定螺栓 | 115 | 85 | - |
| 前下控制臂固定螺栓 | 115 | 85 | - |
| 后下控制臂至车轮转向节固定螺栓 | 115 | 85 | - |
| 后下控制臂调整凸轮螺帽 | 90 | 66 | - |
| 轮速传感器固定螺栓 | 5 | - | 48 |
| 轮毂固定螺栓 | 55 | 41 | - |
| 车轮转向节前固定螺栓 | 125 | 92 | - |
| 减震器上座固定螺栓 | 25 | 18 | - |
| 减震器下座固定螺栓 | 115 | 85 | - |

## 说明与操作

### 后悬架

配备球接头稳定杆连杆3-门及5-门的车辆

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 横梁 |
| 2 | - | 稳定杆 |
| 3 | - | 球接头稳定杆连杆 |
| 4 | - | 车轮转向节 |
| 5 | - | 轮毂 |
| 6 | - | 下控制臂 |

## 诊断与测试

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 前下控制臂 |
| 8 | - | 后下控制臂 |
| 9 | - | 缓冲止挡 |
| 10 | - | 减震器 |
| 11 | - | 弹簧 |
| 12 | - | 后下控制臂调整凸轮螺帽 |

项目2：稳定杆

改良过的稳定杆其固定孔有独特的形状，用来搭配球接头稳定杆连杆。

项目3：球接头稳定杆连杆

已经采用能够对悬架的位移反应快速的球接头稳定杆连杆。如此可以让稳定杆对于车轮位移的反应更直接。球接头稳定杆连杆是安装在后下控制臂与具有固定螺帽的稳定杆之间。

项目4：车轮转向节

车轮转向节提供整体式轮毂总成较宽广的位移与连接面。

项目5：轮毂

轮毂总成包含车轮轴承、轮速感应环、 轮毂与车轮指轴成为一个总成件。

项目8：后下控制臂

后下控制臂具有独特的形状以搭配球接头稳定杆连杆。

项目10：减震器

减震器包含整体式的上座减震器，以减少额外的噪音。

配备实心稳定杆连杆3-门及 5-门的车辆

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 横梁 |
| 2 | - | 稳定杆 |
| 3 | - | 实心稳定杆连杆 |
| 4 | - | 车轮转向节 |
| 5 | - | 轮毂 |
| 6 | - | 上控制臂 |
| 7 | - | 前下控制臂 |
| 8 | - | 后下控制臂 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | - | 缓冲止挡 |
| 10 | - | 减震器 |
| 11 | - | 弹簧 |
| 12 | - | 后下控制臂调整凸轮 |

项目4：车轮转向节

车轮转向节提供整体式轮毂总成较宽广的位移与连接面。

项目5：轮毂

轮毂总成包含车轮轴承、轮速感应环、轮毂与车轮指轴成为一个总成件。

项目10：减震器

减震器包含整体式的上座减震器以减少额外的噪音。

旅行车

旅行车仅有搭配一实心稳定杆的车款供应。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 横梁 |
| 2 | - | 稳定杆 |
| 3 | - | 实心稳定杆连杆 |
| 4 | - | 车轮转向节 |
| 5 | - | 轮毂 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 上控制臂 |
| 7 | - | 前下控制臂 |
| 8 | - | 后下控制臂 |
| 9 | - | 减震器 |
| 10 | - | 弹簧 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 11 | - | 后下控制臂调整凸轮 |

项目4：车轮转向节

车轮转向节提供整体式轮毂总成较宽广的位移与连接面。

项目5：轮毂

轮毂总成包含车轮轴承、轮速感应环、轮毂与车轮指轴成为一个总成件。

项目9：减震器

Nivomat减震器是当作选配供应以配合提供载重平行后悬架。

后悬架

请参阅章节204-00。

## 拆卸与安装

### 轮毂 — 车辆配备：后鼓式制动

1. 	拆卸制动鼓。有关额外的信息，请参阅章节 206-02。[鼓式制动，拆卸与安装，制动鼓]

2. 	拆卸后轮速传感器。有关额外的信息，请参阅章节 206-09A。[防锁控制，拆卸与安装，后轮速传感器]

3. 	依下列图标及图表中所指示的顺序来拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 轮毂 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

4.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目1：轮毂

1. 小心：悬挂制动背板，车轮分泵以及制动蹄片总成以避免负重施加在制动油管上。

拆卸轮毂。

安装细节

项目1：轮毂

1. 	安装轮毂。

### 轮毂 — 车辆配备：后盘式制动

1. 	拆卸制动盘。有关额外的信息，请参阅章节 206-04。

2. 	拆卸后轮速传感器。有关额外的信息，请参阅章节 206-09A / 206-09B / 206-09C。

3. 	依下列图标及图表中所指示的顺序来拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 轮毂 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

4. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目1：轮毂

1. 	拆卸轮毂。

安装细节

项目1：轮毂

1. 	安装轮毂。

## 拆卸与安装

### 上控制臂 (15 701 0)

通用设备

变速箱千斤顶

拆卸

1. 	拆卸弹簧。 有关额外的信息，请参阅此章节中的弹簧。

2. 	制造一个 20 mm 宽 113 mm 长的隔板。

3. 小心：悬架必须设定到设计的设定高度。

使用适当的变速箱千斤顶以及木块，顶高悬架到设计的设定高度。

• 	如图所示对正变速箱千斤顶与木块。

4. 注意：隔板必须如图所示确实的对正。

安装隔板

1.	拆卸缓冲止挡。

2.	安装隔板介于后下控制臂与后轴横梁之间确认隔板的位置是垂直的。

5. 	拆开车轮转向节的上控制臂。

6.	注意：在上控制臂的位置标示记号以帮助安装。

拆卸上控制臂。

安装

1. 	连接上控制臂至后轴横梁。

2. 	安装上控制臂。

3. 	从设计的高度设定放低悬架。

1.	拆卸隔板。

2.	安装缓冲止挡。

4. 	安装弹簧。 有关额外的信息，请参阅此章节中的弹簧。

### 前下控制臂 (15 690 0)

通用设备

变速箱千斤顶

拆卸

1. 	拆卸弹簧。 有关额外的信息，请参阅此章节中的弹簧。

2. 	制造一个 20 mm 宽 113 mm 长的隔板

3. 小心：悬架必须设定至设计的设定高度。

使用适当的变速箱千斤顶以及木块，顶高悬架到设计的设定高度。

• 	如图所示对正变速箱千斤顶与木块。

4. 注意：隔板必须如图所示确实的对正。

安装隔板

1.	拆卸缓冲止挡。

2.	安装隔板到介于后下控制臂与后轴横梁之间确认隔板是在垂直的位置。

5. 小心：前下控制臂有标示 FRONT 记号。标示前下控制臂安装位置记号以帮助安装。

拆卸前下控制臂。

安装

1. 	安装前下控制臂。

2. 	从设计的高度设定放低悬架。

1.	拆卸隔板。

2.	安装缓冲止挡。

3. 	安装弹簧。 有额外的资讯，请参阅此章节中的弹簧。

### 后下控制臂 — 车辆配备：实心稳定杆连杆

通用设备

变速箱千斤顶

1. 	拆卸弹簧。 有关额外的信息，请参阅此章节中的弹簧。

2. 	依下列图标及图表中所指示的顺序来拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 后下控制臂调整凸轮螺帽 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 2 | - | 后下控制臂到车轮转向节固定螺栓 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

4. 	检查前束设定并视需要调整。有关额外的信息请参阅章节204-00。[悬架系统 – 一般信息,，一般程序，后前束调整]。

5. 	注意：后下控制臂调整凸轮螺帽的最后锁紧必须在车轮承载车重的状况下。

锁紧后下控制臂调整凸轮螺帽。

拆卸细节

项目 1：后下控制臂调整凸轮螺帽

1. 	制造一个 20 mm 宽 113 mm 长的隔板

2. 小心：悬架必须设定至设计的设定高度。

使用适当的变速箱千斤顶以及木块，顶高悬架到设计的设定高度。

• 	如图所示对正变速箱千斤顶与木块。

3. 注意：隔板必须如图所示确实的对正。

安装隔板

1.	拆卸缓冲止挡。

2.	安装隔板到介于后下控制臂与后轴横梁之间确认隔板是在垂直的位置。

4. 	使用油漆或立可白，标示后下控制臂调整凸轮到后轴横梁的位置记号。

5. 	拆卸后下控制臂调整凸轮螺帽。

安装细节

项目 1：后下控制臂调整凸轮螺帽

1. 注意：在此阶段切勿完全锁紧后下控制臂调整凸轮螺帽。

注意：校正在后下控制臂调整凸轮螺帽到后轴横梁的对正记号。

安装后下控制臂调整凸轮螺帽。

2. 	从设计的高度设定放低悬架。

1.	拆卸隔板。

2.	安装缓冲止挡。

### 后下控制臂 — 车辆配备：球接头稳定杆杆

通用设备

变速箱千斤顶

1. 	拆卸弹簧。 有额外的资，请参阅此章节中的弹簧。

2. 	依下列图标及图表中所指示的顺序来拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 后下控制臂调整凸轮螺帽 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 2 | - | 后下控制臂到车轮转向节固定螺栓 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

4. 	检查前束设定并视需要调整。有关额外的资讯, 请参阅章节204-00。[悬架系统 – 一般资讯， 一般程序，后前束调整]

5. 	注意：后下控制臂调整凸轮螺帽的最后锁紧必须在车轮承载车重的状况下。

锁紧后下控制臂调整凸轮螺帽。

拆卸细节

项目 1：后下控制臂调整凸轮螺帽

1. 	制造一个 20 mm 宽 113 mm 长的隔板。

2. 小心：悬架必须设定至设计的设定高度。

使用适当的变速箱千斤顶以及木块，顶高悬架至设计的设定高度。

• 	如图所示对正变速箱千斤顶与木块。

3. 注意：隔板必须如图所示确实的对正。

安装隔板

1.	拆卸缓冲止挡。

2.	安装隔板到介于后下控制臂与后轴横梁之间确认隔板是在垂直的位置。

4. 	使用油漆或立可白，标示后下控制臂调整凸轮至后轴横梁的位置记号。

5. 	拆卸后下控制臂调整凸轮螺帽。

安装细节

项目 1：后下控制臂调整凸轮螺帽

1. 注意：在此阶段切勿完全锁紧后下控制臂调整凸轮螺帽。

注意：在后下控制臂调整凸轮至后轴横梁上标示校正记号。

安装后下控制臂调整凸轮螺帽。

2. 	从设计的高度设定放低悬架。

1.	拆卸隔板。

2.	安装缓冲止挡。

### 稳定杆 — 车辆配备：实心稳定杆连杆

通用设备

变速箱千斤顶

油压床

1. 	拆卸后车轮与轮胎。有关额外的资讯，请参阅章节204-00。[车轮与轮胎，拆卸与安装，车轮与轮胎]。

2. 	拆卸两边弹簧。有关额外的资讯， 请参阅此章节中的弹簧。

3. 	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 稳定杆连杆 参阅安装细节 |
| 2 | - | 稳定杆固定夹固定螺栓 |
| 3 | - | 稳定杆 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

4. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 3：稳定杆

1. 注意：安装两片宽度20 mm长度113 mm 的填隙片。

2. 	拆卸稳定杆两边的轴衬。

安装细节

项目 3：稳定杆

- 安装两片宽度20 mm长度113 mm 的填隙片。

2. 小心：侧边的悬架必须调整至相同的高度。

使用2部变速箱千斤顶以及木块，将两边的悬架顶高至设定的高度。

• 	如图所示放置变速箱千斤顶以及木块(图示为左边)。

3. 注意：填隙片必须确实在图示位置。

在两边安装填隙片。

1.	拆下缓冲止挡。

- 安装填隙片到后下控制臂与后轴横梁之间，确认填隙片纵向平放。

4. 小心：稳定杆轴承必须正确安稳定杆上并且不可以润滑。

注意：确认稳定杆轴承的凸出点位于左边。

安装两边的稳定杆轴承

5. 	安装两边的稳定杆固定夹。

1.	在稳定杆固定夹沾水以帮助安装。

2.	使用油压床将稳定杆固定夹压入稳定杆轴承中。

6. 	安装稳定杆。

项目1：稳定杆连杆

1. 注意：必须在设定高度之下于放悬架之前将稳定杆连杆固定螺帽锁紧。

从设定的高度下放低车辆。

1.	拆卸填隙片。

2.	安装缓冲止挡。

### 车轮转向节

通用设备

变速箱千斤顶

拆卸

配备后盘式制动车辆

1. 	拆卸制动盘挡板。有关额外的信息，请参阅章节 206-04。[后盘式制动，拆卸与安装，制动碟盘挡板]

配备后鼓式制动车辆

2. 	拆卸轮毂。 有关额外的信息，请参阅此章节中的轮毂 - 车辆配备：后鼓式制动

所有车辆

3. 	拆开车轮转向节上的后制动油管。

4. 	拆开车轮转向节上的手制动拉索。

5. 	拆开车轮转向节上的轮速传感器线束。

6. 	拆卸弹簧。 有额外的资讯，请参阅此章节中的弹簧。

7. 	制造一个 20 mm 宽 113 mm 长的隔板。

8. 小心：悬架必须设定至设计的设定高度。

使用适当的变速箱千斤顶以及木块，顶高悬架至设计的设定高度。

• 	如图所示对正变速箱千斤顶与木块。

9. 注意：隔板必须如图所示确实的对正。

安装隔板

1.	拆卸缓冲止挡。

2.	安装隔板到介于后下控制臂与后轴横梁之间确认隔板是在垂直的位置。

10. 	拆开车轮转向节上的前下控制臂。

11. 	拆开车轮转向节上的上控制臂。

12. 	使用油漆或立可白，标示后下控制臂调整凸轮到后轴横梁的位置记号。

13. 	拆卸后下控制臂。

14. 	拆卸空气扰流板。

15. 	拆卸车轮转向节。

• 	放低并拆卸变速箱千斤顶。

安装

所有车辆

1. 	使用变速箱千斤顶，支撑车轮转向节。

2. 注意：在此阶段切勿完全锁紧车轮转向节固定螺栓。

安装车轮转向节。

3. 注意：在此阶段切勿完全锁紧上控制臂到车轮转向节固定螺栓。

连接上控制臂至车轮转向节。

4. 注意：在此阶段切勿完全锁紧前下控制臂到车轮转向节固定螺栓。

连接前下控制臂至车轮转向节。

5. 	放低并拆卸变速箱千斤顶。

6. 注意：在此阶段切勿完全锁紧后下控制臂固定螺栓。

安装后下控制臂固定螺栓。

7. 小心：悬架必须设定至设计的设定高度。

使用适当的变速箱千斤顶以及木块，顶高悬架至设计的设定高度。

• 	如图所示对正变速箱千斤顶与木块。

8. 注意：隔板必须如图所示确实的对正。

安装隔板

• 	安装隔板到介于后下控制臂与后轴横梁之间确认隔板是在垂直的位置。

9. 	锁紧车轮转向节固定螺栓。

10. 	锁紧上控制臂至车轮转向节固定螺栓。

11. 	锁紧前下控制臂至车轮转向节固定螺栓。

12. 	锁紧后下控制臂至车轮转向节固定螺栓。

13. 注意：在此阶段切勿完全锁紧后下控制臂调整凸轮螺帽。

注意：在后下控制臂调整凸轮至后轴横梁上标示校正记号。

安装后下控制臂调整凸轮螺帽。

14. 	从设计的高度设定放低悬架。

1.	拆卸隔板。

2.	安装缓冲止挡。

15. 	安装空气扰流板。

16. 	安装弹簧。有额外的资讯，请参阅此章节中的弹簧。

17. 	连接轮速传感器线束至车轮转向节。

18. 	连接手制动拉索至车轮转向节。

19. 	连接后制动油管至车轮转向节。

车辆配备后盘式制动

20. 	安装制动碟盘挡板。有关额外的信息，请参阅章节 206-04。[后盘式制动，拆卸与安装，制动碟盘挡板]

车辆配备后鼓式制动

21. 	安装轮毂。有关额外的信息，请参阅此章节中的轮毂 - 车辆配备：后鼓式制动。

所有车辆

22. 	排放制动系统中的空气。有关额外的信息，请参阅章节 206-00。[制动系统 - 一般信息，一般程序，制动系统排放空气] 有关额外的信息，请参阅章节 206-00。[制动系统 - 一般信息，一般程序，制动系统压力排放空气]

23. 	检查前束设定并且视需要调整。有关额外的信息，请参阅章节 204-00。[悬架系统 - 一般信息，一般程序，后前束调整]

24. 注意：后下控制臂调整凸轮螺帽必须在车重施加于车轮上才最后锁紧。

锁紧后下控制臂调整凸轮螺帽。

### 弹簧 (15 621 0)

| 特殊工具 |
| --- |
|  | 圈状弹簧压缩器 204-167 (14-042) |
|  | 204-167 用转接器 204-215 (15-111) |

通用设备

千斤顶

拆卸

所有车辆

1. 	拆卸 车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。[车轮与轮胎，拆卸与安装，车轮与轮胎]

配备实心稳定杆连杆的车辆

2. 	拆开后下控制臂两侧的稳定杆连杆。

车辆配备球接头稳定杆连杆

3. 	拆开后下控制臂两侧的稳定杆连杆。

所有车辆

4. 	使用适当的千斤顶，支撑车轮转向节。

5. 	拆开车轮转向节上的减震器。

6. 警告：弹簧处于极大的压缩力量之下；随时都必须特别小心。未遵照此项指示将造成人员伤害。

使用专用工具，压缩弹簧。

7. 	拆卸千斤顶。

8. 警告：弹簧处于极大的压缩力量之下；随时都必须特别小心。未遵照此项指示将造成人员伤害。

请一位技术人员帮忙，将后下控制臂往下拉以释放弹簧座的弹簧并且拆卸弹簧。

安装

所有车辆

1. 	使用适当的千斤顶，支撑车轮转向节。

2. 警告：弹簧处于极大的压缩力量之下；随时都必须特别小心。未遵照此项指示将造成人员伤害。

使用专用工具，压缩弹簧。

3. 警告：弹簧处于极大的压缩力量之下；随时都必须特别小心。未遵照此项指示将造成人员伤害。

小心：安装上座时必须确认弹簧较粗的一端朝上抵住并放低弹簧座。

安装弹簧

4. 	拆卸专用工具。

5. 	使用适当的千斤顶，对正并且校正车轮转向节 与减震器。

6. 注意：在此阶段切勿完全锁紧减震器到车轮转向节固定螺栓。

连接减震器至车轮转向节。

7. 	拆卸千斤顶。

配备球接头稳定杆连杆的车辆。

8. 	连接两侧稳定杆连杆至后下控制臂。

配备实心稳定杆连杆的车辆

9. 	连接两侧的稳定杆连杆至后下控制臂。

所有车辆

10. 	安装车轮与轮胎。有关额外的信息，请参阅章节 204-04。[车轮与轮胎，拆卸与安装，车轮与轮胎]

11. 	锁紧减震器至车轮转向节固定螺栓。