# 章节 211-04 转向机柱

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 211-04-2 |
| 诊断与测试 |  |
| 转向机柱 | 211-04-3 |

| 拆卸与安装 |  |
| --- | --- |
| 方向盘 (13 524 0) | 211-04-4 |
| 转向机柱 | 211-04-6 |
| 分解与组合 |  |
| 转向机柱 | 211-04-9 |

#### 扭力规格

| 项目 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 方向盘固定螺栓 | 48 | 35 | - |
| 转向机柱轴至转向主机小齿轮固定螺栓 | 28 | 21 | - |
| 转向机柱固定螺栓 | 25 | 18 | - |

## GENERAL PROCEDURES

### 转向机柱

请参阅章节 211-00。

方向盘 (13 524 0)

拆卸

1. 	拆卸驾驶座气囊模块。

2. 注意：确认车轮都朝向正前方的位置。

对正方向盘并固定在定位。

3. 小心：确认时钟弹簧转子未被转动。
使用一块适当的贴布固定在中心位置。

将时钟弹簧转子固定到时钟弹簧外壳上。

4. 	拆开方向盘电气接头 (配备速度控制的车辆)。

5. 	拆卸方向盘固定螺栓。

6. 小心：必须小心勿损坏到时钟弹簧接脚。

拆卸方向盘

• 	将驾驶侧气囊模块的线束穿过方向盘。

安装

1. 注意：当时钟弹簧对正之后，将可以看到平板卷线的U-型部位。

观察平板卷线的U-型部位以确认时钟弹簧已对正。

2. 	依照拆卸的相反程序安装。

### 转向机柱

1. 	拆卸驾驶座气囊模块。有关额外的信息，请参阅章节 501-20B。[辅助防护系统，拆卸与安装，驾驶座气囊模块]

2. 	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 仪表板底部外饰板 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 音响控制开关 (若有配备) 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 转向机柱上护板 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 转向机柱下护板 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 转向机柱线束 参阅拆卸细节 |
| 6 | - | 转向机柱轴到转向主机小齿轮固定螺栓 参阅安装细节 |
| 7 | - | 转向机柱固定螺栓 参阅安装细节 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 1：仪表板底部外饰板

1. 	从仪表板底部饰板上拆开诊断连接接头 (DLC)。

项目2：音响控制开关 (若有配备)

1. 	使用一支平口螺丝起子，释放固定脚座。

2. 	拆开电气接头。

项目 3：转向机柱上护板

1. 注意：转动方向盘进而靠近转向机柱上护板固定夹。

从转向机柱下护板上拆开转向机柱上护板 (为清楚表示已经将方向盘拆下)。

• 	使用一支平口螺丝起子，释放固定夹(每一侧)。

2. 注意：确认车轮都朝向正前方的位置。

对正方向盘并固定在定位。

项目 4：转向机柱下护板

1. 	释放方向机柱锁杆以利方向机柱下护板的拆卸。

项目5：转向机柱线束

1. 	拆开转向机柱上的线束。

安装细节

项目7：转向机柱固定螺栓

警告：安装新的转向机柱固定螺栓。未遵守此项指示会造成人员受伤。

项目3：转向机柱轴到转向主机小齿轮固定螺栓

警告：安装新的转向机柱轴到转向主机小齿轮固定螺栓。未遵守此项指示会造成人员受伤。

项目4：转向机柱下护板

1. 	将音响控制开关线束穿过转向机柱下护板。

转向机柱

1. 	依下图以及图表中所示的顺序分解组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 方向盘固定螺栓 |
| 2 | - | 方向盘 参阅分解细节 参阅组合细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | 多功能开关 / 时钟弹簧架 |
| 4 | - | 点火开关 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 被动式防盗系统(PATS) 无线电收发机 |
| 6 | - | 点火锁筒 参阅分解细节 |

2. 	依分解的相反程序组合。

分解细节

项目2：方向盘

1. 小心：确认时钟弹簧转子未被转动。
使用一块适当的贴布固定在中心位置。

将时钟弹簧转子固定到时钟弹簧外壳上。

2.	拆开电气接头。

•	小心的将驾驶侧气囊模块的线束穿过方向盘。

项目6：点火锁筒

1. 	拆卸点火锁筒。

1.	插入点火钥匙并将点火开关转到位置 1。

2.	使用适当的工具，压下固定脚座。

组装细节

项目2：方向盘

1. 	连接电气接头。

• 	小心的将驾驶侧气囊模块的线束穿过方向盘。

2. 拆下固定时钟弹簧的贴布。