# 章节 211-05 转向机柱开关

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |

| 拆卸与安装 |  |
| --- | --- |
| 点火开关 | 211-05-2 |

点火开关

1. 	拆开蓄电池搭铁线。有关额外的信息，请参阅章节 414-01。[蓄电池、固定与缆线，一般程序，蓄电池拆开]

2. 	将点火钥匙转到位置 1。

3. 	依下图以及图表中所示的顺序拆卸组件。

## GENERAL PROCEDURES

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 遥控音响控制开关(若有配备) 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 转向机柱上护板 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 转向机柱下护板 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 点火开关电气接头 |
| 5 | - | 点火开关 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

所有车辆

2. 	依照拆卸的相反程序安装。

配备全关系统的车辆

3. 	初始化车窗马达。有关额外的信息，请参阅章节 501-11。[ 玻璃，框架与机构，一般程序，初始化车窗马达。]

拆卸细节

项目1：遥控音响控制开关 (若有配备)

1. 	使用一支平口螺丝起子，释放固定脚座。

2. 	拆开音响控制电气接头。

项目 2：转向机柱上护板

1. 注意：转动方向盘以进入转向机柱上护板固定夹。

从转向机柱下护板上拆开转向机柱上护板。(为清楚表示已经将方向盘拆下)

•	使用一支平口螺丝起子，释放固定夹(每一侧)

项目 3：转向机柱下护板

1. 	释放方向机柱锁杆以利方向机柱下护板的拆卸。

项目5：点火开关

小心：当点火开关已被拆卸下时，切勿从位置 1 转动点火开关锁筒。

安装细节

项目5：点火开关

1. 小心：当点火开关已被拆卸下时，切勿从位置 1 转动点火开关锁筒。

检查并将点火开关转到位置1。