# 章节 501-05 内饰板与饰件

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 501-05-2 |
| 拆卸与安装 |  |
| A-柱饰板 | 501-05-3 |
| B-柱饰板 — 4-门/5-门 | 501-05-5 |
| C-柱饰板 — 4-门/5门 | 501-05-8 |
| D-柱饰板 — 5-门 | 501-05-10 |
| 前车门饰板 — 4-门/5-门/旅行车 | 501-05-13 |
| 后门饰板 — 车辆配备：手动车窗 | 501-05-17 |
| 后门饰板 — 车辆配备：电动窗 | 501-05-21 |
| 前防磨板饰板 | 501-05-26 |
| 后防磨板饰板 | 501-05-29 |
| 载物空间饰板 — 5-门 | 501-05-30 |
| 顶蓬 — 5-门，车辆配备：滑动天窗开口饰板 | 501-05-34 |
| 顶蓬 — 4-门/5-门，车辆无配备：滑动天窗开口饰板 | 501-05-44 |
| 后翼子板 — 5-门/旅行车 | 501-05-54 |

#### 扭力规格

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 前座椅安全带底部固定器固定螺栓 | 38 | 28 | - |
| 后座椅安全带底部固定器固定螺栓 | 38 | 28 | - |
| 前车门饰板固定螺栓 | 8 | - | 71 |
| 后门饰板固定螺栓 | 8 | - | 71 |

## 拆卸与安装

### A-柱饰板

1. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 前车门开口防水条 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | A-柱饰板 |
| 3 | - | A-柱饰板固定束带 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 4 | - | A-柱饰板固定夹 参阅安装细节 |

2. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 1：前车门开口防水条

1. 	拆开前车门开口防水条。

项目 3：A-柱饰板固定束带

1. 	拆卸A-柱上的固定束带。

安装细节

项目 3：A-柱饰板固定束带

1. 	安装 A-柱饰板固定束带至A-柱。

项目 4：A-柱饰板固定夹

1. 	安装 A-柱饰板固定夹至A-柱饰板。

## 拆卸与安装

### B-柱饰板 — 4-门/5-门

1. 	拆卸后防磨板饰板。有关额外的信息，请参阅此章节中的后防磨板饰板。

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 后车门开口防水条 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 前防磨板饰板 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 前车门开口 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | B-柱上饰板固定螺丝盖 |
| 5 | - | B-柱上饰板固定螺丝 |
| 6 | - | 前安全带下固定器 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 7 | - | B-柱上饰板 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 8 | - | B-柱饰板下固定夹 |
| 9 | - | B-柱下饰板 |
| 10 | - | B-柱饰板下固定夹 参阅安装细节 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装

拆卸细节

项目 1：后车门开口防水条

1. 	拔开后车门开口防水条。

项目 2：前防磨板饰板

1. 	拔开前防磨板饰板。

项目 3：前车门开口防水条

1. 	拆开 前车门开口防水条。

项目 6：前安全带下固定器

小心：以螺栓固定的安全带固定器是由金属垫片固定住。当安全带被分开或拆下时螺栓，填隙片以及金属垫片必须随时保留在安全带固定器上。

项目 7： B –柱上饰板

- 拆卸B-柱上饰板。

‧将安全带穿过 B-柱上饰板。

安装细节

项目 7：B-柱上饰板

1. 	将安全带穿过B-柱上饰板。

2. 注意：确认 B-柱安全带高度调整杆与安全带高度调整机构对正。

安装 B-柱饰板。

项目 10：B-柱下饰板固定夹

1. 	安装之前先将 B-柱下饰板固定夹安装至 B-柱下饰板上。

### C-柱饰板 — 5-门

1. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 后车门开口防水条 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | C-柱饰板固定螺丝盖 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | C-柱饰板固定螺丝 |
| 4 | - | C-柱饰板 |
| 5 | - | C-柱饰板固定夹 参阅安装细节 |

2. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 1：后车门开口防水条

1. 	拆开后车门开口防水条。

项目 2：C-柱饰板固定螺丝盖

1. 	使用一支适合的平口螺丝起子，拆卸 C-柱螺丝盖。

安装细节

项目 5：C-柱饰板固定夹

1. 安装至车辆之前先安装C-柱饰板固定夹至饰板上。

### D-柱饰板 — 5-门

1. 	拆卸置物架饰板。

2. 后座椅背往前倾斜。

3. 	拆卸 C- 柱饰板。 有关额外的信息，请参阅此章节中的 C- 柱饰板 - 5- 门。

4. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 尾门开口防水条 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 置物架支撑饰板固定螺丝 |
| 3 | - | 置物架支撑饰板 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 置物架支撑饰板固定夹 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | D-柱饰板固定螺丝盖 参阅拆卸细节 |
| 6 | - | D-柱饰板固定螺丝 |
| 7 | - | D-柱饰板 |
| 8 | - | D-柱饰板固定夹 参阅安装细节 |

5. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 1：尾门开口防水条

1. 	拆开尾门开口防水条。

项目 3：置物架支撑饰板

1. 	拆开置物架支撑饰板。

• 拉开后翼子板车身饰板上的置物架支撑饰板 以释放D-柱饰板上的固定脚座。

• 	将后座椅安全带线束穿过置物架支撑饰板。

项目 5：D- 柱饰板固定螺丝盖

1. 	拆卸 D- 柱饰板固定螺丝盖。

安装细节

项目 4：置物架支撑饰板固定夹

1. 	饰板安装至车辆之前先安装置物架支撑饰板固定夹至饰板上。

项目 8：D- 柱饰板固定夹

1. 	饰板安装至车辆之前先安装 D- 柱饰板固定夹至饰板上。

### 后门饰板 — 车辆配备：手动车窗

1. 	拆开电瓶搭铁线。相关的额外信息，请参阅章节 414-01。有关额外的信息，请参阅章节414-01。[电瓶、固定与缆线，一般程序，电瓶拆开]

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 前门碰锁遥控把手饰框 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 前门外拉把手盖 |
| 3 | - | 前电动窗控制单元电气接头 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 前门外拉把手固定螺栓 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 前门饰板 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 前门电动窗控制单元饰框 (为清楚表示前门饰板外拉把手已经拆下) |
| 7 | - | 前门饰板固定夹 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

4. 	初始化车窗马达。相关的额外信息，请参阅章节 501-11。[玻璃，窗框与机构，一般程序，车窗马达初始化]

拆卸细节

项目 1：前门碰锁遥控把手饰框

11

1. 	拆卸前门碰锁遥控饰框。

• 拆开遥控免钥匙进入门锁按钮(若有配备)。

项目 3：前电动窗控制单元电气接头

1. 	拆开前门电动窗控制单元电气接头。

项目 5：前门饰板

1. 	拆卸前门饰板。

项目 7：前门饰板固定夹

1. 	拆卸前门饰板固定夹。

1.	释放前门饰板固定夹锁扣。

2. 拆卸前门饰板固定夹。

安装细节

项目 7：前门饰板固定夹

1. 安装前门饰板固定夹至前门饰板

后门饰板 — 车辆配备：手动车窗

1. 	拆开电瓶搭铁线。有关额外的信息，请参阅章节414-01。[电瓶、固定与缆线，一般程序，电瓶拆开]

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 后门饰板闩销遥控把手外缘 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 后门饰板拉柄盖 |
| 3 | - | 后门饰板拉柄固定螺栓 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 后门饰板车窗升降机把手 参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 后门饰板 参阅拆卸细节 |
| 6 | - | 后门饰板音响扬声器电气接头 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 后门饰板音响扬声器 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 8 | - | 后门饰板固定夹 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

4. 	初始化车窗马达。相关的额外信息，请参阅章节 501-11。[玻璃，窗框与机构，一般程序，车窗马达初始化]

拆卸细节

项目 1：后门饰板闩销遥控把手外缘

1. 	拆卸后门饰板闩销遥控外缘。

1.	操作后门饰板闩销遥控释放把手。

2.	拆卸后门闩销遥控上的后门闩销遥控外缘。

项目 4：后门饰板车窗升降机把手

1. 	1.使用一条适当的铁丝作成一个钩子。

1.	拆卸车窗升降机把手固定夹。

2.	拆卸车窗升降机把手。

项目 5：后门饰板

1. 注意：后门饰板完全拆开之前先从前面角落的顶部往下方拆开后门饰板直到车门底下后方角落为止。

注意：切勿造成后门饰板音响扬声器线束过度拉紧。

拆开后门饰板。

项目 6：后门饰板音响扬声器电气接头

1. 	拆开后门饰板音响扬声器电气接头。

项目 7：后门饰板音响扬声器

1. 	拆卸后门饰板音响扬声器。

• 	释放固定夹脚座。

项目 8：后门饰板固定夹

1. 	拆卸后门饰板固定夹。

1.	释放后门饰板固定夹固定器锁定脚座。

2.	拆卸后门饰板固定夹。

安装细节

项目 8：后门饰板固定夹

1. 注意：确认后门饰板固定夹都在关闭的位置。

安装后门饰板固定夹至后门饰板固定夹固定器。

项目 7：后门饰板音响扬声器

1. 小心：确认后门音响扬声器顶部的卡环脚座完全的与后门饰板沟槽中对正。未遵守指示会造成后门饰板损坏。

安装后门饰板音响扬声器。

### 后门饰板 — 车辆配备：电动窗

1. 	拆开电瓶搭铁线。相关的额外信息，请参阅章节414-01。[电瓶、固定与缆线，一般程序，电瓶拆开]

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 后门饰板闩销遥控把手外缘 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 后门饰板电动窗开关 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 后门饰板拉柄盖 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 后门饰板拉柄固定螺栓 |
| 5 | - | 后门饰板 参阅拆卸细节 |
| 6 | - | 后门饰板音响扬声器电气接头 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 后门饰板音响扬声器 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 7 | - | 后门饰板遮阳板总成 参阅拆卸细节 |
| 8 | - | 后门饰板固定夹 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

4. 	初始化车窗马达。相关的额外信息，请参阅章节 501-11。[玻璃，窗框与机构，一般程序,车窗马达初始化]

拆卸细节

项目 1：后门饰板闩销遥控把手外缘

1.  注意：切勿造成后门饰板电动窗开关线束过度拉紧)。

拆开后门饰板闩销释放把手外缘 (为清楚表示后门饰板电动窗开关已经拆卸)

1.	操作后门闩销释放把手。

2.	拆开后门闩销释放把手上的后门闩销释放把手外缘。

项目 2：后门饰板电动窗开关

1. 	拆卸后门饰板电动窗开关。

1.	拆开后门饰板闩销遥控把手外缘上的电动窗开关。

2.	拆开后门电动窗开关电气接头。

项目 5：后门饰板

1. 注意：后门饰板完全拆开之前先从前面角落的顶部往下方拆开后门饰板直到车门底下后方角落为止。

注意：切勿造成后门饰板音响扬声器线束过度拉紧。

拆开后门饰板。

项目 6：后门饰板音响扬声器电气接头。

1. 	拆开后门饰板音响扬声器电气接头。

项目 6：后门饰板音响扬声器

1. 	拆卸后门饰板音响扬声器。

• 	释放固定脚座。

项目 7：后门饰板遮阳板总成

1. 	拆开后门饰板上的后门饰板遮阳板总成。

1.	拉起后门饰板遮阳板。

2.	拆卸后门饰板遮阳板固定夹。

3. 放低后门饰板遮阳板并且穿过后门饰板。

项目 8：后门饰板固定夹

1. 	拆卸后门饰板固定夹。

1.	释放后门饰板固定夹固定器锁定脚座。

2.	拆卸后门饰板固定夹。

安装细节

项目 8：后门饰板固定夹

1. 注意：确认后门饰板固定夹都位于关闭的位置

安装后门饰板固定夹至后门饰板固定夹固定器上。

项目 6：后门饰板音响扬声器

1. 小心：确认位于后门音响扬声器顶部的后门音响扬声器定位脚座正确的对正至后门饰板沟槽中。未遵照指示会照顾后门饰板损坏。

安装后门饰板音响扬声器。

### 前防磨板饰板

1. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 仪表板底部饰板 |
| 2 | - | 仪表板底部饰板固定夹 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | 前车门开口防水条 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 仪表饰板侧饰板 |
| 5 | - | 仪表饰板侧边饰板固定夹 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 前防磨板饰板 参阅拆卸细节 |
| 7 | - | 前防磨板饰板固定夹 参阅安装细节 |

2. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 3：前车门开口防水条

1. 	找出拆开的前车门防水条。

项目 6：前防磨板饰板

1. 	拆卸前防磨板饰板。

安装细节

项目 7：前防磨板饰板固定夹

1. 	安装前防磨板饰板固定夹前防磨板饰板。

项目 5：仪表饰板侧饰板固定夹

1. 	安装仪表饰板侧饰板固定夹至仪表饰板侧饰板。

### 后防磨板饰板

1. 	拆卸后翼子板， 有关额外的信息，请参阅此章节中的后翼子板 - 5- 门/旅行车。

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 后防磨板饰板固定夹盖 |
| 2 | - | 后防磨板饰板固定夹 |
| 3 | - | 后防磨板饰板 |
| 4 | - | 后防磨板饰板固定夹 参阅安装细节 |

3. 	依照拆卸的相反程序安装。

安装细节

项目 4：后防磨板饰板固定夹

1. 	饰板安装至车辆之前先安装后防磨板饰板固定夹至后防磨板饰板上。

### 载物空间饰板 — 5-门

1. 拆卸后置物架。

2. 拆卸载物区底板盖。

3. 倾斜后座椅垫往前。

4. 倾斜后座椅背往前。

5 	拆卸 C-柱饰板。有关额外的信息，请参阅此章节中的C-柱饰板 – 4-门/5-门。

6 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 尾门开启防水条 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 后置物架支撑饰板固定螺丝 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | 后置物架支撑饰板 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 后置物架支撑饰板固定夹 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 5 | - | 尾门开启防水条 参阅拆卸细节 |
| 6 | - | 载物空间防磨板饰板固定夹 |
| 7 | - | 载物空间防磨板饰板 |
| 8 | - | 载物空间防磨板饰板固定夹 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | - | 载物空间防磨板饰板延伸饰板 |
| 10 | - | 载物空间防磨板饰板延伸饰板固定夹 参阅安装细节 |
| 11 | - | 后翼子板饰板固定夹 |
| 12 | - | 载物空间饰板 参阅拆卸细节 |

7. 	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 1：尾门开启防水条

1. 	拆开尾门开启防水条。

项目 3：后置物架支撑饰板

1. 	拆开后置物架支撑饰板。

• 	从后翼子板上拉出后置物架支撑饰以从后三角窗玻璃饰板上释放固定扣。

项目 5：尾门开启防水条

1. 	拆开尾门开启防水条。

项目 12：载物空间饰板

1. 缓慢的将后翼子板饰板从车辆的装央往前拉出以让载物空间饰板可以被拆下。

安装细节

项目 10：载物空间防磨板饰板延伸饰板固定夹

1. 	安装载物空间防磨板饰板延伸饰板之前先安装载物空间防磨板饰板延伸饰板固定夹至载物空间防磨板饰板延伸饰板。

项目 8：载物空间防磨板饰板固定夹

1. 	安装载物空间防磨板饰板之前先安装载物空间防磨板饰板固定夹至载物空间防磨板饰板。

项目 4：后置物架支撑饰板固定夹

1. 安装后置物架支撑饰板至车辆之前先安装后置物架支撑饰板固定夹至后置物架支撑饰板。

顶蓬 — 5-门，车辆配备：滑动天窗开启饰板

通用设备

引导索

1.	拆开电瓶搭铁线。有关额外的信息，请参阅章节 414-01。[电瓶、固定与缆线，一般程序，电瓶拆开]

2.	拆下A-柱饰板。有关额外的信息，请参阅此章节中的A-柱饰板。

3.	拆开后窗清洗器水管。

4.	拆下顶置式中控台。有关额外的信息，请参阅章节 501-12。[仪表板与中控台，拆卸与安装，顶置式中控台]

5.	拆下C-柱饰板。有关额外的信息，请参阅此章节中的 C-柱饰板 - 4-门/5-门。

6.	拆下D-柱饰板。有关额外的信息，请参阅此章节中的D-柱饰板 - 5-门。

7.	拆开后窗清洗器水管。

8.	拆下仪表板乘客侧下饰板。

9.	放低中央连接盒 (CJB)。

10.	打开手套箱盖。

11.	拆下导航系统数字激光视盘片 (DVD) 直找到盖子 (若有配备)。

12.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 手套箱固定螺丝盖 |
| 2 | - | 手套箱固定螺丝 |
| 3 | - | 手套箱盖锁扣固定螺丝 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 手套箱冷气管 参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 使用 MPEG 3 格式之音讯档案(MP3) 辅助接头电气接头 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 乘客座气囊取消开关电气接头 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 |  | 手套箱外壳 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8 | - | 顶蓬线束至 CJB电气接头 |
| 9 | - | 顶蓬线束电气接头 |
| 10 | - | 顶蓬线束至A-柱固定夹 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 11 | - | 噪音，震动与刺耳声 (NVH) 材料 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 12 | - | 顶蓬线束固定夹 |
| 13 | - | 顶蓬线束 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 14 | - | 前门开口防水条 参阅拆卸细节 |
| 15 | - | 后门开口防水条 参阅拆卸细节 |
| 16 | - | B-柱饰板固定螺丝饰盖 |
| 17 | - | B-柱饰板固定螺丝 |
| 18 | - | B-柱饰板 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 19 | - | 后乘客座辅助把手 参阅拆卸细节 |
| 20 | - | 顶蓬固定夹 |
| 21 | - | 玻璃固定器 参阅拆卸细节 |
| 22 | - | 前乘客辅助把手 参阅拆卸细节 |
| 23 | - | 遮阳板 |
| 24 | - | 遮阳板固定夹 参阅拆卸细节 |
| 25 | - | 顶蓬线束搭铁连接点固定螺栓 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 26 | - | 滑动天窗开启饰板马达电气接头 参阅拆卸细节 |
| 27 | - | 自动防眩车内后视镜饰盖 参阅拆卸细节 |
| 28 | - | 自动防眩车内后视镜与雨水传感器电气接头 参阅拆卸细节 |
| 29 | - | 滑动天窗开启饰板 参阅安装细节 |
| 30 | - | 顶蓬饰板 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 31 | - | 遮阳板照明灯电气接头 |
| 32 | - | 无线电频率 (RF) 接收器 参阅拆卸细节 |
| 33 | - | 后室内灯电气接头 |
| 34 | - | 顶蓬线束 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 35 | - | 遮阳板照明灯 参阅拆卸细节 |
| 36 |  | 后室内灯 参阅拆卸细节 |
| 37 |  | 后窗清洗器水管 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

13.	依照拆卸的相反程序安装。

14.	配备全关系统的车辆，初始化车窗马达。有关额外的信息，请参阅章节501-11。[玻璃，窗框与机构，一般程序，车窗马达初始化]

拆卸细节

项目 4 ：手套箱冷气管

1.	从手套箱冷气出风口拆开手套箱冷气管。

项目 5 ：使用 MPEG 3 格式之音讯档案(MP3) 播放器的辅助接头电气接头

小心：当拆开手套箱时切勿过度拉紧电气线束。

1.	装回手套箱并拆开 MP3 辅助接头电气接头。

项目 11：噪音，震动与刺耳声 (NVH) 材料

1.	从上 A-柱部位拆开 NVH 材料找出顶蓬线束固定夹。

项目 13 ：顶蓬线束

1.	连接一条引导索至顶蓬线束与 CJB 电气接头。
将线束拉过 NVH 材料到达仪表板上方 A-柱部位。

项目 14 ：前门开口防水条

1.	从前门上开口部位拆开前门开口防水条。

项目 15 ：后门开口防水条

1.	从后门上开口部位拆开后门开口防水条。

项目 18 ：B-柱饰板

1.	拆开B-柱饰板并放至一侧。

项目 19 ：后乘客座辅助把手

1.	撬开后乘客座辅助把手螺丝盖。

2.	拆下后乘客座辅助把手固定螺丝。

项目 21 ：玻璃固定器

1.	撬开玻璃固定器固定螺丝盖。

2.	拆下玻璃固定器固定螺丝。

项目 22 ：前乘客辅助把手

1.	撬开前乘客辅助把手固定螺丝盖。

2.	拆下前乘客辅助把手固定螺丝。

项目 24 ：遮阳板固定夹

1.	撬开遮阳板固定夹固定螺丝盖。

2.	拆下遮阳板固定夹固定螺丝。

项目 25 ：顶蓬线束搭铁连接点固定螺栓

1.	拆开顶蓬线束与前挡风玻璃搭铁电气接头。

项目 26 ：滑动天窗开启饰板马达电气接头

1.	拆开滑动天窗开启饰板马达电气接头。

项目 27 ：自动防眩车内后视镜饰盖

1.	拆下自动防眩车内后视镜与雨水传感器饰盖。

1.	释放固定夹。

2.	将雨水传感器饰盖从自动防眩车内后视镜饰盖上拆下。

项目 28 ：自动防眩车内后视镜与雨水传感器电气接头

1.	拆开自动防眩车内后视镜与雨水传感器电气接头。

项目 30 ：顶蓬饰板

1.	倾斜前座椅往前。

2.	请一位技术人员帮助，穿过尾门盖开口拆下顶蓬。

项目 32 ：无线电频率 (RF) 接收器

注意：当拆卸时在 RF 接收器上标示记号，以确认安装时能够装回原来相同的位置。

1.	使用一支适合的刀片，从顶蓬拆开 RF 接收器。

项目 34 ：顶蓬线束

小心：小心切勿损坏顶蓬线束的绝缘体。

小心：顶蓬线束必须从顶蓬上切下并且勿拉扯。未遵照此项指示会造成电气组件的功能不正常。

注意：当拆卸时在顶蓬线束上标示记号，以确认安装时能够装回原来相同的位置。

1.	使用一支适合的刀片，从顶蓬上拆下顶蓬线束

项目 35：遮阳板照明灯

1.	释放遮阳板照明灯固定夹

项目 36 ：后室内灯

1.	撬开后室内灯。

项目 37：后窗清洗器水管

小心：小心切勿损坏后窗清洗器水管。未遵照此项指示会造成顶蓬损坏。

注意：当拆卸时在后窗清洗器水管上标示记号，以确认安装时能够装回原来相同的位置。

1.	使用一支适合的刀片，从顶蓬上拆下后窗清洗器水管。

安装细节

项目 37 ：后窗清洗器水管

小心：当拆卸时后窗清洗器水管必须能够装回原来相同的位置。

1.	使用适合的黏贴布，将后窗清洗器水管黏贴至顶蓬上。

项目 34 ：顶蓬线束

小心：当拆卸时顶蓬线束必须能够装回原来相同的位置。

1.	使用适合的黏贴布，将顶蓬线束黏贴至顶蓬上。

项目 29 ：滑动天窗开启饰板

1.	请一位技术人员帮助，安装顶蓬。

项目 18 ：B-柱饰板

注意：确认 B-柱安全带高度调整杆与安全带高度调整机构对正。

项目 13 ：顶蓬线束

1.	使用引导索，将顶蓬线束穿过 NVH 材料。

项目 11 ：噪音，震动与刺耳声 (NVH) 材料

1.	装回 NVH 材料。

顶蓬 — 4-门/5-门，车辆未配备：滑动天窗开启饰板

通用设备

引导索

1.	拆开电瓶搭铁线。有关额外的信息，请参阅章节 414-01。[电瓶、固定与缆线，一般程序，电瓶拆开]

2.	拆下A-柱饰板。有关额外的信息，请参阅此章节中的A-柱饰板。

3.	拆开后窗清洗器水管。

4.	拆下顶置式中控台。有关额外的信息，请参阅章节 501-12。[仪表板与中控台，拆卸与 安装，顶置式中控台]

5.	拆下C-柱饰板。有关额外的信息，请参阅此章节中的C-柱饰板 - 4-门/5-门。

6.	拆下D-柱饰板。有关额外的信息，请参阅此章节中的D-柱饰板 - 5-门。

7.	拆开后窗清洗器水管。

8.	拆下仪表板乘客侧下饰板。

9.	放低中央连接盒 (CJB)。

10.	打开手套箱盖。

11.	拆下导航系统数字激光视盘片 (DVD) 单元进入盖 (若有配备)。

12.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 手套箱固定螺丝盖 |
| 2 | - | 手套箱固定螺丝 |
| 3 | - | 手套箱盖锁扣固定螺丝 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 手套箱冷气管 参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 使用 MPEG 3 格式之音讯档案(MP3) 播放器辅助接头电气接头 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 6 | - | 乘客座气囊取消开关电气接头 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 手套箱外壳 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 8 | - | 顶蓬线束至 CJB电气接头 |
| 9 | - | 顶蓬线束电气接头 |
| 10 | - | 顶蓬线束至 A-柱固定夹 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 11 | - | 噪音，震动与刺耳声 (NVH) 材料 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 12 | - | 顶蓬线束固定夹 |
| 13 | - | 顶蓬线束 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 14 | - | 前门开口防水条 参阅拆卸细节 |
| 15 | - | 后门开口防水条 参阅拆卸细节 |
| 16 | - | B-柱饰板固定螺丝饰盖 |
| 17 | - | B-柱饰板固定螺丝 |
| 18 | - | B-柱饰板 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 19 | - | 后乘客座辅助把手 参阅拆卸细节 |
| 20 | - | 顶蓬饰板固定夹 |
| 21 | - | 玻璃固定器 参阅拆卸细节 |
| 22 | - | 前乘客辅助把手 参阅拆卸细节 |
| 23 | - | 遮阳板 |
| 24 |  | 遮阳板固定夹 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 25 | - | 顶蓬线束搭铁连接点固定螺栓 参阅拆卸细节 |
| 26 | - | 自动防眩车内后视镜饰盖 参阅拆卸细节 |
| 27 | - | 自动防眩车内后视镜与雨水传感器电气接头 参阅拆卸细节 |
| 28 | - | 顶蓬饰板 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 29 | - | 遮阳板照明灯电气接头 |
| 30 | - | 无线电频率 (RF) 接收器 参阅拆卸细节 |
| 31 | - | 后室内灯电气接头 |
| 32 | - | 顶蓬线束 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 33 | - | 遮阳板照明灯 参阅拆卸细节 |
| 34 |  | 后室内灯 参阅拆卸细节 |
| 35 |  | 后窗清洗器水管 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

13.	依照拆卸的相反程序安装。

14.	配备全关系统的车辆，初始化车窗马达。有关额外的信息，请参阅章节 501-11[玻璃，框架机构，一般程序，车窗马达初始化]

拆卸细节

项目 4 ：手套箱冷气管

1.	拆开手套箱冷气管从手套箱冷气出风口。

项目 5 ：使用 MPEG 3 格式之音讯档案(MP3) 播放器辅助接头电气接头

小心：当拆开手套箱时切勿过度拉紧电气线束。

1.	装回手套箱并且拆开 MP3 播放器辅助接头电气接头。

项目 11 ：噪音，震动与 刺耳声 (NVH) 材料

1.	从上 A-柱部拆开 NVH 材料位找出顶蓬线束固定夹。

项目 13 ：顶蓬线束

1.	连接一条引导索至顶蓬线束与 CJB 电气接头。
将线束穿过 NVH 材料拉出至仪表板 A-柱部位上方。

项目 14 ：前门开口防水条

1.	从前门上开口部位拆开前门开口防水条。

项目 15 ：后门开口防水条

1.	从后门上开口部位拆开后门开口防水条。

项目 18 ：B-柱饰板

1.	拆开B-柱饰板并放至一侧。

项目 19 ：后乘客座辅助把手

1.	撬开后乘客座辅助把手螺丝盖。

2.	拆下后乘客座辅助把手固定螺丝。

项目 21 ：玻璃固定器

1.	撬开玻璃固定器固定螺丝盖。

2.	拆下玻璃固定器固定螺丝。

项目 22 ：前乘客辅助把手

1.	撬开前乘客辅助把手固定螺丝盖。

2.	拆下前乘客辅助把手固定螺丝。

项目 24 ：遮阳板固定夹

1.	撬开遮阳板固定夹固定螺丝盖。

2.	拆下遮阳板固定夹固定螺丝。

项目 25 ：顶蓬线束搭铁连接点固定螺栓

1.	拆开顶蓬线束与前挡风玻璃搭铁电气接头。

项目 26 ：自动防眩车内后视镜饰盖

1.	拆下自动防眩车内后视镜与雨水传感器饰盖。

1.	释放固定夹。

2.	从自动防眩车内后视镜饰盖拆下雨水传感器饰盖。

项目 27：自动防眩车内后视镜与雨水传感器电气接头

1.	拆开自动防眩车内后视镜与雨水传感器电气接头。

项目 28 ：顶蓬饰板

1.	倾斜前座椅往前。

2.	请一位技术人员帮助，穿过尾门盖开口拆下顶蓬。

项目 30 ：无线电频率 (RF) 接收器

注意：拆卸时在 RF 接收器上标示记号，以确认安装时能够装回原来相同的位置。

1.	使用一支适合的刀片，从顶蓬上拆开 RF 接收器。

项目 32 ：顶蓬线束

小心：小心切勿损坏顶蓬线束的绝缘体

小心：顶蓬线束必须从顶蓬上切下并且勿拉扯。未遵照此项指示会造成f电气组件的功能不正常。

注意：拆卸时在顶蓬线束标示记号，以确认安装时能够装回原来相同的位置。

1.	使用一支适合的刀片，从顶蓬上.拆下顶蓬线束。

项目 33 ：遮阳板照明灯

1.	释放遮阳板照明灯固定夹。

项目 34 ：后室内灯

1.	撬开后室内灯。

项目 35 ：后窗清洗器水管

小心：小心切勿损坏后窗清洗器水管。未遵照此项指示会造成顶蓬损坏。

注意：拆卸时在后窗清洗器水管上标示记号，以确认安装时能够装回原来相同的位置。

1.	使用一支适合的刀片，从顶蓬上拆下后窗清洗器水管。

安装细节

项目 35 ：后窗清洗器水管

小心：后窗清洗器水管必须安装至拆卸前相同的位置。

1.	使用适合的黏贴布，黏贴后窗清洗器水管至顶蓬上。

项目 32 ：顶蓬线束

小心：顶蓬线束必须安装至拆卸前相同的位置。

1.	使用适合的黏贴布，黏贴顶蓬线束至顶蓬上。

项目 28 ：顶蓬饰板

1.	请一位技术人员帮助，安装顶蓬。

项目 18 ：B-柱饰板

注意：确认 B-柱安全带高度调整杆与安全带高度调整机构对正。

项目 13 ：顶蓬线束

1.	使用引导索，将顶蓬线束穿过 NVH 材料拉出。

项目 11 ：噪音，震动与刺耳声 (NVH) 材料

1.	装回 NVH 材料。

1.	倾斜后座椅垫往前。

2.	倾斜后座椅托架往前。

3.	释放后座椅托架外侧枢轴固定锁。

1.	使用一支适合的尖嘴钳，压入固定夹。

2.	使用一支适合的平口螺丝起子，释放外侧固定夹。

3.	使用之支适合的平口螺丝起子，转动外侧固定托架枢轴固定碰锁。

4. 小心：左后座椅托架内部枢轴插销有半园沟槽。小心切勿损坏椅背内部枢轴轴衬。

拆下后座椅托架

1.	从外侧固定托架上拆开后座椅托架外侧枢轴插销。

2.	从中央固定托架上拆下托架。

5.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 后门开口防水条 参阅拆卸细节 |
| 2 | - | 后翼子板饰板固定夹 |
| 3 | - | 后翼子板饰板 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 后翼子板饰板固定夹 参阅安装细节 |

6.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 1 ：后门开口防水条

1.	拆开后门开口防水条。

项目 3 ：后翼子板饰板

小心：当从后置物架饰板底下拆卸后翼子板饰板时，切勿过度拉紧后翼子板饰板固定夹饰板。

安装细节

项目 4：后翼子板饰板固定夹

1.在将后翼子板饰板安装至车辆之前应先将后翼子板饰板固定夹安装至后翼子板饰板上。