# 章节 501-08 外饰板与饰件

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 拆卸与安装 |  |
| 后扰流板 | 501-08-2 |

## 拆卸与安装ATION

### 后扰流板

拆卸

1. 	拆卸第三制动灯

1.	拆卸固定螺丝。

2.	拆开电气接头。

2. 	掀开尾门。

3. 	拆卸尾门下饰板。

4. 	拆卸尾门上饰板。

5. 	拆开尾门上的后扰流板。

1.	拆卸固定夹。

2.	拆卸固定螺丝。

6. 	放下尾门。

7. 	拆开后扰流板上的尾门玻璃清洗器喷水管。

• 	拆开清洗器喷水嘴上的尾门玻璃清洗器喷水管。

8. 	拆卸后扰流板。

• 	将第三制动灯电线线束穿过后扰流板。

安装

1. 	依照拆卸的相反程序安装。