章节 412-04 控制组件

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 412-04-2 |
| 说明与操作 |  |
| 控制组件 | 412-04-3 |
| 暖气与通风 | 412-04-3 |
| 诊断与测试 |  |
| 控制组件 | 412-04-6 |
| 拆卸与安装 |  |
| 恒温控制总成 — 车辆配备：手动温度控制 | 412-04-7 |
| 恒温控制总成 — 车辆配备：自动温度控制 | 412-04-9 |
| 鼓风机马达开关 | 412-04-11 |
| 中央出风口出风温度传感器 - 驾驶侧 | 412-04-13 |
| 中央出风口出风温度传感器 - 乘客侧 | 412-04-15 |
| 除雾风门/混合门作动器 — LHD | 412-04-19 |
| 足部区域出风温度传感器 - 驾驶侧 | 412-04-23 |
| 进气混合门作动器 | 412-04-27 |
| 鼓风机马达电阻器 — LHD | 412-04-33 |

扭力规格

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 加强组件螺栓 | 22 | 16 | - |
| 加强组件托架螺栓 | 25 | 18 | - |
| 方向机柱轴接头螺栓 | 28 | 21 | - |
| 仪表板横梁外部螺栓 | 25 | 18 | - |
| 仪表板横梁内部螺栓 | 20 | 15 | - |
| 离合器踏板托架固定螺帽 | 25 | 18 | - |
| 方向机柱托架螺栓 | 25 | 18 | - |
| 车门止挡器螺栓 | 23 | 17 | - |
| 车门铰链螺栓 | 15 | 11 | - |
| 仪表板横梁侧螺栓 | 80 | 59 | - |
| 前挡雨刷马达与连杆的螺栓 | 7 | - | 62 |
| 前挡雨刷臂螺帽 | 22 | 16 | - |

控制组件

暖气与通风

控制面板 - 暖气/空调 – 配备手动温度控制的车辆

在配备手动温度控制的车辆上，暖气与空调是透过三个旋转开关控制。空气分配风门的移动是由驱动连接到控制面板上的空气分配风门/温度混合门控制单元来完成。温度混合门的移动也是透过控制面板上的空气分配风门/温度混合门控制单元驱动拉索来执行。

另外，在控制面板上也有再循环空气模式的作动开关以及空调系统的 on (开)/off(关)开关。

控制面板 - 暖气/空调 – 配备自动温度控制的车辆

配备有自动温度控制的车辆具有含有按钮的控制面板以控制下列各功能：

•	开启及关闭空调

•	驾驶侧/前座乘客侧的温度调整

•	开启及关闭前挡除雾功能

•	开启及关闭电子自动温度控制系统及双模式

•	空气分配

•	鼓风机控制

•	关闭双自动温度控制系统

•	再循环空气控制

概述 - 暖气/蒸发器外壳 – 配备手动温度控制的车辆

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 作动器 - 进气混合门 |
| 2 | - | 控制单元 - 空气分配风门 / 温度混合门 |
| 3 | - | 作动杆 – 温度混合门 |
| 4 | - | 作动杆 - 空气分配风门 - 中央出风口 |
| 5 | - | 作动杆 - 空气分配风门 – 足部区域 |
| 6 | - | 作动杆 - 空气分配风门 - 除雾出风口 |
| 7 | - | 驱动 - 空气分配风门 |
| 8 | - | 作动拉索 – 温度混合门 |

概述 - 暖气/蒸发器外壳 – 配备自动温度控制的车辆

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 空气通风温度传感器 |
| 2 | - | 作动器 - 除雾出风口 / 空气分配风门 - 空气通风 |
| 3 | - | 作动器 - 右侧温度混合门 |
| 4 | - | 作动器 - 进气混合门 |
| 5 | - | 作动器 - 空气分配风门 |
| 6 | - | 作动器 – 左温度混合门 |
| 7 | - | 作动单元 - 空气分配风门 |
| 8 | - | 作动杆 - 空气分配风门 - 中央出风口 |
| 9 | - | 作动杆 - 空气分配风门 -足部区域 |

控制组件

请参考章节 412-00。[恒温控制系统 - 一般信息，诊断与测试，恒温控制系统]

恒温控制总成 — 车辆配备：手动温度控制

1.	拆下音响单元。有关额外的信息，请参阅章节 415-01。[音响单元，拆卸与安装，音响单元]

2. 	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 仪表板中控台螺丝 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | 仪表板中控台 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | 暖气 / 空调控制面板螺丝 |
| 4 | - | 暖气 / 空调控制面板 |
| 5 | - | 暖气 / 空调控制面板电气接头 |
| 6 | - | 温度翼板拉索 参阅拆卸细节 |
| 7 | - | 空气分配翼板轴杆 |

3.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2 ：仪表板中控台

1.	拆开仪表板中控台。

项目 6 ：温度翼板拉索

1.	从调整机构上拆开温度翼板拉索。

恒温控制总成 — 车辆配备：自动温度控制

1.	拆下音响单元。有关额外的信息，请参阅章节 415-01。[音响单元，拆卸与安装，音响单元]

2.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 仪表板中控台螺丝 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | 仪表板中控台 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | 暖气 / 空调控制面板螺丝 |
| 4 | - | 暖气 / 空调控制面板 |
| 5 | - | 暖气 / 空调控制面板电气接头 |

3.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2 ：仪表板中控台

1.	拆开仪表板中控台。

鼓风机马达开关

1.	拆下暖气 / 空调控制面板。 有关额外的信息，请参阅本章节中的恒温控制总成 - 车辆配备：手动温度控制。

2.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

小心：为了防止损坏控制面板的电子控制，在安装与拆卸期间必须确定鼓风机马达开关是否被设定在开关位置 1。

注意：为清楚表示已经将恒温控制总成的后盖拆下。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 鼓风机马达开关旋转钮 |
| 2 | - | 鼓风机马达开关外盖 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |
| 3 | - | 鼓风机马达开关 |

3.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2 ：鼓风机马达开关外盖

1.	拆下鼓风机马达开关外盖。

•	切断固定片。

安装细节

项目 2 ：鼓风机马达开关外盖

1.	注意：鼓风机马达开关的修理包含有一组改良的外盖可以由修理包中所提供的两支螺丝安装到恒温控制总成后盖上。

将鼓风机马达开关与鼓风机马达开关外盖一起安装。

中央出风口出风温度传感器 - 驾驶侧

1.	拆下仪表。有关额外的信息，请参阅章节 413-01。[仪表，拆卸与安装，仪表群组]

2.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 驾驶侧中央出风口出风温度传感器电气接头 |
| 2 | - | 驾驶侧中央出风口出风温度传感器 参阅拆卸细节 |

3.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2 ：驾驶侧中央出风口出风温度传感器

1.	以顺时针方向将出风温度传感器转动 90 度并拆下。

中央出风口出风温度传感器 - 乘客侧

1.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 足部区域饰板 |
| 2 | - | 手套箱螺丝 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 手套箱冷气风管 (若有配备) 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 手套箱 参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 音响单元输入电气接头 (若有配备) |
| 6 | - | 乘客侧气囊取消 (PAD) 开关电气接头 (若有配备) |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 手套箱盖开启缓冲器 (未钩住) |
| 8 | - | 手套箱盖 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | - | 乘客侧中央出风口出风温度传感器电气接头 |
| 10 | - | 乘客侧中央出风口出风温度传感器 参阅拆卸细节 |

2.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2 ：手套箱螺丝

1.	将手套箱螺丝的覆盖掀开。

项目 3 ：手套箱冷气风管 (若有配备)

注意：仅适用配备手套箱冷气的车辆

1.	从加强组件上拆开中央连接盒 (CJB) 。

2.	从手套箱拆开手套箱冷却软管。

项目 4 ：手套箱

1.	拆下导航系统 DVD 机构的存取翼板 (若有配备)。

项目 10 ：乘客侧中央出风口出风温度传感器

1.	以逆时针方向将出风温度传感器转动 90 度并拆下。

### 除雾风门/混合门作动器 — LHD

1.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 足部区域饰板 |
| 2 | - | 手套箱螺丝 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 手套箱冷气风管，(若有配备) 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 手套箱 参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 音响单元输入电气接头 (若有配备) |
| 6 | - | 乘客侧气囊取消(PAD) 开关电气接头 (若有配备) |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 手套箱盖开启缓冲器 (未钩住) |
| 8 | - | 手套箱盖 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | - | 除雾出风口 / 空气通风分配翼板作动器螺栓 参阅拆卸细节 |
| 10 | - | 除雾出风口 / 空气通风分配翼板作动器接头 |
| 1 | - | 作动器 - 除雾出风口 / 空气通风分配翼板 |

2.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2 ：手套箱螺丝

1.	将手套箱螺丝的覆盖掀开。

项目 3 ：手套箱冷气风管 (若有配备)

注意：仅适用配备手套箱冷气的车辆

1.	从加强组件上拆开中央连接盒 (CJB)。

2.	从手套箱上拆开手套箱冷气风管。

项目 4 ：手套箱

1.	拆下导航系统 DVD 机构的存取翼板 (若有配备)

项目 9 ：螺栓，除雾出风口 / 空气通风分配翼板作动器

1.	拆开仪表板线束并移到一边。

足部区域出风温度传感器 - 驾驶侧

1. 依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 底部仪表板外盖螺栓 |
| 2 | - | 底部仪表板外盖 |
| 3 | - | 数据连接接头 (DLC) 参阅拆卸细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 音响单元遥控 (若有配备) 参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 音响单元遥控电气接头 (若有配备) |
| 6 | - | 方向机柱外盖螺栓 |
| 7 | - | 方向机柱底部外盖 |
| 8 | - | 仪表板螺栓 |
| 9 | - | 前足部区域空气导管螺栓 |
| 10 | - | 前足部区域空气导管 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 10 | - | 驾驶侧足部区域出风温度传感器电气接头 |
| 11 | - | 驾驶侧足部区域出风温度传感器 参阅拆卸细节 |

2.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 3 ：数据连接接头 (DLC)

1.	从底部仪表板外盖上拆开 DLC。

项目 4 ：音响单元遥控 (若有配备)

1.	从方向机柱底部外盖上拆开音响单元遥控。

•	使用一支平口螺丝起子释放固定扣。

项目 12 ：驾驶侧足部区域出风温度传感器

1.	以顺时针方向将出风温度传感器转动 90 度并将其拆下。

进气混合门作动器

1.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 足部区域侧饰板 |
| 2 | - | 手套箱螺栓 参阅拆卸细节 |
| 3 | - | 手套箱冷却管 (若有配备) 参阅拆卸细节 |
| 4 | - | 手套箱 参阅拆卸细节 |
| 5 | - | 辅助音响输入接头 |
| 6 | - | 乘客侧气囊取消开关接头 (若有配备) |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 7 | - | 手套箱盖子缓冲器 (拆开) |
| 8 | - | 手套箱盖子 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 9 | - | CJB 托架螺帽 |
| 10 | - | CJB 托架 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 11 | - | 进气混合门外壳螺栓 |
| 12 | - | 进气混合门外壳 参阅拆卸细节 |
| 13 | - | 进气混合门作动器螺栓 |
| 14 | - | 进气混合门作动器 参阅拆卸细节 |

2.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 2 ：手套箱螺栓

1.	将手套箱螺栓外盖往下推。

2.	从仪表板中控台上拆开中央连接盒 (CJB)。

3.	从托架上拆开 CJB。

1.	将 CJB 往下转。

2.	将 CJB 从托架上拉出。

4.	注意：限左驾车辆

从 CJB 上拆开发动机线束接头并将 CJB 固定在一侧。

项目 3 ：手套箱冷气风管 (若有配备)

1.	从手套箱上拆开手套箱冷气风管。

项目 4 ：手套箱

1.	拆下导航系统数字激光视盘 (DVD) 单元存取门 (若有配备) 。

项目 12 ：进气混合门外壳

1.	往下转动进气混合门以找到进气混合门作动器螺栓。

项目 14 ：进气混合门作动器

1.	拆开进气混合门作动器接头。

鼓风机马达电阻器 — LHD

警告：在鼓风机马达电阻器未冷却到周遭温度之前不得执行鼓风机马达电阻器上的作业。未注意此项指示会导致伤害。

1.	拆下鼓风机马达。有关额外的信息，请参阅章节 412-02。[暖气与通风，拆卸与安装，鼓风机马达]

2.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

注意：从乘客侧鼓风机马达外壳上拆下鼓风机马达电阻器。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 鼓风机马达电阻器螺栓 |
| 2 | - | 鼓风机马达电阻器 |
| 3 | - | 鼓风机马达电阻器接头 参阅拆卸细节 参阅安装细节 |

3.	依照拆卸的相反程序安装。

拆卸细节

项目 3 ：鼓风机马达电阻器接头

- 将鼓风机马达电阻器与鼓风机马达电阻器接头拉下并拆开接头。

安装细节

项目 3 ：鼓风机马达电阻器接头

注意：在安装鼓风机马达电阻器之后连接鼓风机马达电阻器接头。