# 章节 413-09 警告装置

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 诊断与测试 |  |
| 警告装置 | 413-09-2 |
| 检查与确认 | 413-09-2 |
| 症状表 | 413-09-2 |
| 一般程序 |  |
| 安全带提示器解除/作用 | 413-09-6 |
| 准备措施 | 413-09-6 |
| 解除/作用 | 413-09-6 |

警告装置

有关图标与接头信息请参阅线路图章节 501-20A。

通用设备

全球诊断系统 (WDS)

检查与确认

1.	确认顾客的问题。

2.	目视检查是否有明显的机械或电气损坏的痕迹。

目视检查表

| 机械 | 电气 |
| --- | --- |
| – 安全带扣 | –线束 – 电气接头 – 安全带扣开关 – 抑制控制模块 |

3.	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一个步骤之前，必须先将该原因修正(如果可能的话)。

4.	如果问题无法明显的发现，则撷取使用中的诊断故障代码 (DTCs)。

5.	是否WDS 显示DTC B2433。

6.	如果没有显示与症状相关的 DTC，请参阅症状表。

症状表

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 安全带指示灯并未亮起 | • 驾照座安全带扣开关 • 回路 • 抑制控制模块(RCM) | • 至定点测试 A |
| • 安全带指示灯持续亮起 | • 驾照座安全带扣开关 • 回路 • RCM | • 至定点测试 B |

| 定点测试 A：安全带指示灯并未亮起 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| A1：检查安全带扣开关回路是否断路 |
| 警告：为了避免意外的展开，RCM 备用电源供应必须被用尽。 在从事辅助抑制系统 (SRS)，或任何靠近 SRS 传感器组件的任何维修或调整之前必须将电瓶的搭铁线拆开之后等待至于一分钟。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
|  | 1 取消 SRS。 |
|  | 2 解开驾照座安全带。 |
|  | 3 拆开抑制控制模块 (RCM) C423。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 4 测量介于RCM C423 接脚 25，回路 8-JA54 (WH)，线束侧与C423 接脚 34，回路 9-JA54 (BN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的RCM。请参阅章节501-20B。[辅助抑制系统，拆卸与安装，抑制控制模块 (RCM)]。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 A2 |
| A2：检查回路 8-JA54 (WH) 是否断路 |
|  | 1 拆开安全带扣开关 C335。 |
|  | 2 测量介于驾照座座椅 C30 接脚 14，回路8-JA54 (WH)，线束侧与 RCM C423 接脚 25，回路 8-JA54 (WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 A3 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 8-JA54 (WH)。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| A3：检查回路 9-JA54 (BN) 是否断路 |
|  | 1 测量介于驾照座座椅 C30 接脚 13，回路 9-JA54 (BN)，线束侧与 RCM C423，接脚 34 (BN) 线束侧之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否低于 5 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的驾照座安全带扣与预张力器。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 9-JA54 (BN)。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 B：安全带指示灯持续亮起 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| B1：检查驾照座安全带开关 |
| 警告：为了避免意外的展开，RCM 备用电源供应必须被用尽。 在从事 SRS，或任何靠近 SRS 传感器组件的任何维修或调整之前必须将电瓶的搭铁线拆开之后等待至于一分钟。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
|  | 1 取消 SRS。 |
|  | 2 点火开关在位置 0。 |
|  | 3 拆开安全带扣开关 C335。 |
|  | 4 点火开关在位置 II。 |
|  | • 安全带指示灯是否亮起? |
|  | → 是 |
|  | 至 B2 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的安全带扣与预张力器。测试系统是否正常操作。 |
| B2：检查回路 8-JA54 (WH) 以及是否与搭铁短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 RCM C423。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于 RCM C423 接脚 25，回路 8-JA54 (WH)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 电阻是否大于 10,000 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 安装新的RCM。请参阅章节 501-20B。[ 辅助抑制系统，拆卸与安装，抑制控制模块(RCM)] 测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 维修回路 8-JA54。测试系统是否正常操作。 |

### 安全带提示器解除/作用

准备措施

1.	拉起手制动。

2.	将变速箱选择杆排入 P (停车) – 配备自动变速箱或空档位的车辆 - 配备手动变速箱的车辆

3.	将点火开关转到 0 位置。

4.	从车辆内部关闭所有的车门。

5.	解开驾照座安全带。

解除/作用

注意：取消安全带提醒器可以使用 WDS 来执行。请遵照屏幕上的指示。

1.	将点火开关转到位置 II。(不要起动发动机) 。

2.	安全带警告指示灯将在 10 秒钟之内熄灭。

3.	注意：步骤 3 必须在 60 钟之内完成否则程序必须重复执行。

扣上然后解开安全带九次，在安全带被解开时结束。

4.	安全带警告指示灯闪烁三次以确认安全带提醒器状态的改变。

5.	要启动安全带提醒器时，请重复执行步骤 1到 3。

6.	在确认之后，即已完成解除/作用程序。