# 章节 414-02 发电机与调整器

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 规格 |  |
| 规格 | 414-02-2 |
| 说明与操作 |  |
| 发电机 | 414-02-3 |
| 拆卸与安装 |  |
| 发电机 — 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4) | 414-02-4 |

扭力规格 - 配备 1.8L 或 2.0L 发动机车辆

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓄电池至发电机接头电线固定螺帽 | 15 | 11 | - |
| 发电机固定螺栓 | 25 | 18 | - |

### 发电机

1.	请参阅章节 414-00。

### 发电机 — 1.8L Duratec-HE (MI4)/2.0L Duratec-HE (MI4)

1. 	拆开蓄电池搭铁线。有关额外的信息，请参阅章节414-01。

2.  拆卸左头灯。有关额外的信息，请参阅章节417-01。

3.  拆卸附件驱动皮带。有关额外的信息，请参阅章节 303-05。

4. 	拆卸发电机上固定螺栓。

5.	拆开空调管路并移到一侧 (若有配备)。

•	释放固定脚座。

6.	依下图与表中所示之顺序拆除组件。

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 蓄电池至发电机电线电气接头 |
| 2 | - | 发电机电气接头 |
| 3 | - | 发电机底部固定螺栓 参阅安装细节 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 4 | - | 发电机 参阅拆卸细节 |

7.	将车辆降低。

8.	安装发电机定部固定螺栓。

9.	依照图标顺序锁紧发电机固定螺栓 (为清楚表示发电机已经拆卸) 。

10.	顶起并支撑车辆。有关额外的信息，请参阅章节 100-02。

11.	安装空调管路。

•	接上固定脚座。

12.	安装附件驱动皮带。有关额外的信息，请参阅章节 303-05。

13.	安装左大灯。有关额外的信息，请参阅章节  417-01。

14.	连接蓄电池搭铁线。有关额外的信息，请参阅章节  414-01。

15.	初始化车窗马达。有关额外的信息，请参阅章节  501-11。

拆卸细节

项目 4 ：发电机

1.	拆下最后一支发电机的固定螺栓之前先支撑住发电机。

安装细节

项目 3：发电机底部固定螺栓

1.	松锁发电机底部固定螺栓。