章节 418-00 模块沟通网络

适用车辆：2005 Focus

| 目录 | 页数 |
| --- | --- |
| 说明与操作 |  |
| 沟通网络 | 418-00-2 |
| 一般信息 | 418-00-2 |
| 网络组件 | 418-00-3 |
| 诊断与测试 |  |
| 沟通网络 | 418-00-6 |
| 检查与确认 | 418-00-6 |
| 症状表 | 418-00-6 |
| 系统检查 | 418-00-8 |

沟通网络

一般信息

在沟通网络 (数据总线系统) 中，不同系统的各种模块都都透过一条或多条线路互相连接。

数据总线系统是专门供给连接的模块之间的数据传输；而且也提供连接模块之间以及全球诊断系统 (WDS) 之间的传输。

在数据总线系统中；传输完整的数据群以取代单一输入/输出脉冲。除此之外，这些数据群也包含了被接收模块的地址，数据群的大小以及每一各别数据群的监视内容。

数据总线系统提供不同的优点：

•	标准化通信协议使得模块之间的数据传输更简单。

•	减少传感器与接头数量

•	改善诊断选项

•	成本低

WDS 连接到各种总线系统以及透过标准的16-接脚数据连接接头(DLC)连接到电源供应。模块程序设定的信号也透过 DLC 传输。

如果，在数据总线系统之中，有一条或两条线路断路或短路到搭铁或短路到电压，则模块与 WDS 之间的沟通或失效或完全无法沟通。

为了能够与其它的模块建立沟通，各别系统的模块必须使用相同的语言。这种语言称为通信协议。

目前，Ford 使用三种不同的数据总线系统。依据车型与配备等级，所有三个数据总线系统都被使用。这些数据总线系统的每一个都有其通信协议。

数据总线系统：

•	标准组织通信协议 (SCP) 总线。包含两条交叉绕线。其透过 DLC 用来提供动力控制模块 (PCM) 与 WDS 之间的沟通。依据发动机型式与制造年份，一组三条线 (ACP 总线) 用于 PCM 的程序设定。这种总线只使用与 SCP 总线连接。

•	标准国际组织 ISO 9141 总线。此包含单一线路以及介于模块与 WDS 之间专有的沟通。各种模块的故障记忆都透过 ISO 9141 总线来读取。

•	控制器局域网络 (CAN) 总线。包含了两条交叉缠绕的电线并且连续的作动 (数据相继的传输)。其用来提供模块之间的沟通以及模块 WDS 之间的沟通。模块都是以并联方式连接到数据总线。新的模块可以容易的结合，而不需要修改前它的线路或模块。传输的数据由每一个连接在 CAN 总线上的模块接收。虽然每一个资料数据包有一组辨识器，而讯息的先后顺序是经由辨识其内容而做决定，每一个模块可以侦测该数据是否与其本身所处理的讯息有关。 如此可以让多组模块接收特定的数据数据包并且同时的提供数据。

为此，其可以确认重要的数据 (例如来自于防抱死系统 (ABS) 的数据) 优先传送。其它的模块则只可以将其数据在高优先顺位的讯息已经被接受之后再由数据总线来传送。

为了保证高度的错误保护，有两组120 欧姆的终端电阻安装在 CAN 总线中。这些电阻分别内置于第一个连接到 CAN 总线的模块中以及连接到 CAN 总线最后一个模块中用来抑制并消除电压的脉冲。为了确保数据总线系统的功能正常，模块必须与内建的终端电阻连接。

CAN 总线的优点为：

•	减少线路的需求。

•	高度的错误保护 (故障/失效保护)。

•	坚固。

•	良好的扩张性。

•	讯息的优先级处理。

•	成本低。

•	错误讯息的自动复制。

•	独立系统监视与选项来从数据总线自动的分开故障的模块。

车辆制造年份从 MY 2003.75 起，依据车型使用附加的第二 CAN 总线系统。较大的不同处是传输的速率较低并且在目前其主要用于传统的电子上。为了能够区分各别 CAN 总线系统的不同，具有高速传输率的 CAN 总线系统称为高速 (HS) CAN 总线并且较低传输速率的 CAN 总线系统称为中速 (MS) CAN 总线。在所有的 CAN 总线系统中，有两个 120 欧姆终端电阻都安装在 MS CAN 总线中以增加错误保护功能。

为了使 HS CAN 总线上的模块以及 MS CAN 总线的模块之间可以沟通，一个模块是连接到两个数据总线系统上。两个数据总线系统以 gateway (网关) 的方式连接。在这种网关中，接收的数据转换成相关数据总线所需要的传输速率并传送。如此可以确保两组数据总线系统之间有最佳分配的信息。

网络组件

CAN总线

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | 光盘 (CD) 换片机 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | 导航系统模块 – 配备含有触控式屏幕DVD 导航系统的车辆 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 3 | - | 触控式屏幕 |
| 4 | - | 音响系统控制面板 |
| 5 | - | 蓝牙声控模块 |
| 6 | - | 后座娱乐系统模块 |
| 7 | - | 电子自动温度控制 (EATC) 模块 |
| 8 | - | RCM |
| 9 | - | 通用电子模块 (GEM) |
| 10 | - | 前左侧车门模块 |
| 11 | - | 前右侧车门模块 |
| 12 | - | 后右侧车门模块 |
| 13 | - | 后左侧车门模块 |
| 14 | - | 燃油点燃辅助暖气 /可程序设定的燃油点燃辅助暖气 |
| 15 | - | 驻车辅助模块 |
| 16 | - | 免钥匙车辆系统模块 |
| 17 | - | 仪表 |
| 18 | - | 中速 CAN 总线 |
| 19 | - | DLC |
| 20 | - | PCM |
| 21 | - | 变速箱控制模块 (TCM) |
| 22 | - | 动力转向泵模块 |
| 23 | - | ABS 模块或 ESP 模块 |
| 24 | - | 燃油添加系统模块 |
| 25 | - | 车外灯光模块 (LCM) – 配备有高亮度放电泡的车辆以及配备有调校式前灯光的车辆 |
| 26 | - | 高速 CAN 总线 |

| 项目 | 零件号码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 27 | - | 电子驻车制动模块 |
| 28 | - | 终端电阻 |

由于模块的数目增加以及数据传输的平均数量增加的结果，第二 CAN 总线 (中速 CAN 总线(MS CAN)) 使用在 Focus CMax 车辆上同时也使用在 2005 年以后制造的 Focus 车辆上。其在低速下运作而主要是使用在传统电子系统之间相关的沟通。

使用 gateway (网关) 来做为 HS CAN 总线与 MS CAN 总线之间的数据交换。gateway (网关) 的功能如同接口一样介于两组 CAN 数据总线系统并且安装在仪表上。

连接到两组 CAN 数据总线系统的模块数量是依据车辆配备等级而定。

一组 120 欧姆的 HS CAN 总线终端电阻分别安装在 PCM 以及仪表中。

一组 120 欧姆的 MS CAN 总线终端电阻分别安装在 GEM 以及仪表中。

这些终端电阻都是用来抑制数据总线系统。为了可以确保数据总线系统正确的功能，模块必须与内置的终端电阻连接。

沟通网络

| 专用工具 |
| --- |
|  | 端子测试探针套件 418-S035 |

通用设备

数字多功能电表

全球诊断系统 (WDS)

检查与确认

1.	确认顾客的问题。

2.	目视检查是否有明显的机械或电气损坏的痕迹。

注意：确认线束接头的正确固定。

目视检查表

电气

- 保险丝 - 线束 - 接头

3.	如果所观察或提出的问题的明显原因已经发现，则在进行下一个步骤之前，必须先将该原因修正(如果可能的话)。

4.	如果问题无法明显的发现时，则透过使用 WDS 来检查所有的模块。如果显示故障代码，则使用 WDS 来矫正故障原因。测试系统是否正常操作。

5.	如果没有显示故障代码，则确认症状并参阅症状表。

6.	在测试或状况排除之后，透过使用 WDS 来检查所有安装在车辆上的模块。清除所有的故障代码。 
执行车辆的道路测试。再次检查所有模块。

症状表

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 抑制控制模块 (RCM) 无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • 抑制控制模块(RCM) | • 至定点测试 A |
| • 驻车辅助控制模块无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • 驻车辅助控制模块 | • 至定点测试 B |
| • 音响控制模块无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • 音响控制模块 | • 至定点测试 C |
| • 动力转向泵模块无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • 动力转向泵模块 | • 至定点测试 D |
| • 防抱死系统模块或稳定辅助模块无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • 防抱死系统模块或稳定辅助模块 | • 至定点测试 E |
| • 变速箱控制模块 (TCM) 无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • TCM | • 至定点测试 F |

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 灯光控制模块 (LCM) 无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • LCM | • 至定点测试 G |
| • 电子自动温度控制 (EATC) 模块无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 | • 至定点测试 H |
| • 仪表无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • 仪表 | • 至定点测试 I |
| • CD 换片机模块无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • CD 换片机模块 | • 至定点测试 J |
| • 左前门锁模块无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • 左前门锁模块 | • 至定点测试 K |
| • 左侧后门锁模块无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • 左侧后门锁模块 | • 至定点测试 L |
| • 右前门锁模块无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • 右前门锁模块 | • 至定点测试 M |
| • 右后门锁模块无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • 右后门锁模块 | • 至定点测试 N |
| • 动力控制模块 (PCM) 无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • 动力控制模块 (PCM) | • 至定点测试 O |
| • 通用电子模块 (GEM) 无法与诊断工具沟通 | • 保险丝 • 回路 • 通用电子模块 (GEM) | • 至定点测试 P |

| 症状 | 可能原因 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| • 各模块之间沟通故障 - MS CAN 总线 | • 回路 • 接头 • 抑制控制模块 (RCM) • 仪表 • 通用电子模块 (GEM) • 电子自动温度控制 (EATC) 模块 • CD 换片机模块 • 驻车辅助控制模块 • 音响控制模块 • 左前门锁模块 • 左侧后门锁模块 • 右前门锁模块 • 右后门锁模块 | • 至定点测试 Q |
| • 各模块之间沟通故障 - HS CAN 总线 | • 回路 • 接头 • 防抱死系统模块或稳定辅助模块 • 变速箱控制模块 (TCM) • 动力转向泵模块 • 灯光控制模块 (LCM) • 仪表 • 动力控制模块 (PCM) | • 至定点测试 R |

系统检查

| 定点测试 A：抑制控制模块 (RCM) 无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 警告：为了将意外展开的可能性降到最低，在拆开任何辅助抑制系统的电气接头之前先拆开蓄电池的搭铁线并且等待至少一分钟。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
| 警告：为了将意外展开的可能性降到最低，在从事任何辅助抑制系统作业时，切勿使用无线电钥匙密码储存器。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
| 警告：绝对不可以测量气囊模块或任何其它辅助抑制系统组件的电气接头。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
| 注意：抑制控制模块搭铁连接是透过模块的外壳。确认安装是否正确。 |
| A1：检查与通用电子模块 (GEM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择通用电子模块 (GEM)。 |
|  | • 是否可能与 GEM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 A2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 Q |
| A2：检查保险丝 F65 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F65 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 A3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F65 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| A3：检查保险丝 F65 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F65 (CJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F65 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 A4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F65 的电压。测试系统是否正常操作。 |
| A4：检查 RCM 电压 |
| 警告：为了将意外展开的可能性降到最低，在拆开任何辅助抑制系统的电气接头之前先拆开蓄电池的搭铁线并且等待至少一分钟。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
| 警告：为了将意外展开的可能性降到最低，在从事任何辅助抑制系统作业时，切勿使用无线电钥匙密码储存器。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
| 警告：绝对不可以测量气囊模块或任何其它辅助抑制系统组件的电气接头。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开蓄电池上的搭铁线。 |
|  | 3 从 RCM 上拆开接头 C426。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 注意：连接蓄电池之后，初始化车窗马达。 |
|  | 4 连接搭铁线到蓄电池上。 |
|  | 5 点火开关在位置 II。 |
|  | 6 测量介于 RCM，接头 C426，接脚 24，回路 15-JA10 (GN/OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 A6 |
|  | → 否 |
|  | 至 A5 |
| A5：检查 CJB 与 RCM 之间是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 CJB 上的接头 C102。 |
|  | 3 测量介于 CJB，接头 C102，接脚 14，回路 15-JA10 (GN/OG)，线束侧与RCM，接头 C426，接脚 24，回路 15-JA10 (GN/OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查CJB，必要时安装新的CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 RCM 与 CJB 之间的回路15-JA10 (GN/OG) 断路。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| A6：检查介于 RCM 与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 RCM，接头 C426，接脚 19，回路 4-EC10N (GY)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 A7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 RCM 与焊接点 S81 之间的回路 4-EC10N (GY) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| A7：检查介于 RCM 与 DLC 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于RCM，接头 C426，接脚 20，回路 5-EC10N (BU)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 RCM，必要时安装新的 RCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于 RCM 与焊接点 S82 之间的回路 5-EC10N (BU) 断路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 B：驻车辅助控制模块无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| B1：检查与通用电子模块 (GEM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择通用电子模块 (GEM)。 |
|  | • 是否可能与 GEM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 B2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 Q |
| B2：检查保险丝 F43 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F43 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 B3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F43 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| B3：检查保险丝 F43 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F43 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F43 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 B4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F43 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| B4：检查保险丝 F70 |
|  | 1 检查保险丝 F70 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 B5 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 安装新的保险丝 F70 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修的短路。 |
| B5：检查保险丝 F70 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F70 (CJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F70 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 B6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F70 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| B6：检查驻车辅助控制模块电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开驻车辅助控制模块上的接头 C700。 |
|  | 3 测量介于驻车辅助控制模块，接头 C700，接脚 12，回路 30-GN10 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 B8 |
|  | → 否 |
|  | 至 B7 |
| B7：检查介于 CJB 与驻车辅助控制模块之间是否断路 |
|  | 1 拆开 CJB 上的接头 C100。 |
|  | 2 测量介于 CJB，接头 C100，接脚 2，回路 30-GN10 (RD)，线束侧与驻车辅助控制模块，接头 C700，接脚 12，回路 30-GN10 (RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于驻车辅助控制模块与 CJB 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| B8：检查驻车辅助控制模块电压 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于驻车辅助控制模块，接头 C700，接脚 11，回路15-GN10A (GN/YE)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 B10 |
|  | → 否 |
|  | 至 B9 |
| B9：检查介于 CJB 与驻车辅助控制模块之间是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 CJB 上的接头 C100。 |
|  | 3 测量介于 CJB，接头 C100，接脚 3，回路 15-GN10 (GN/YE)，线束侧与驻车辅助控制模块，接头 C700，接脚 11，回路 15-GN10A (GN/YE)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查CJB，必要时安装新的CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于驻车辅助控制模块与 CJB 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| B10：检查驻车辅助控制模块的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于驻车辅助控制模块，接头 C700，接脚 24，回路 31-GN10 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 B11 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于驻车辅助控制模块与搭铁连接 G70 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| B11：检查介于驻车辅助控制模块与数据连接接头 (DLC) 之间的回路是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于驻车辅助控制模块，接头 C700，接脚 1，回路 4-EC10AL (GY)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 B12 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于驻车辅助控制模块与焊接点 S85 之间的回路 4-EC10AL (GY) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| B12：检查介于驻车辅助控制模块与 DLC 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于驻车辅助控制模块，接头 C700，接脚 13，回路 5-EC10AL (BU)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查驻车辅助控制模块，必要时安装新的驻车辅助控制模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于驻车辅助控制模块与焊接点 S86 之间的回路 5-EC10AL (BU) 断路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 C：音响控制模块无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| C1：检查与通用电子模块 (GEM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择通用电子模块 (GEM)。 |
|  | • 是否可能与 GEM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 C2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 Q |
| C2：检查保险丝 F58 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F58 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 是 |
|  | 至 C3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F58 (15 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| C3：检查保险丝 F58 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F58 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F58 (15 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 C4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F58 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| C4：检查保险丝 F68 |
|  | 1 检查保险丝 F68 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 C5 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F68 (7.5 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| C5：检查保险丝 F68 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 I。 |
|  | 2 连接保险丝 F68 (CJB)。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F68 (7.5 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 C6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F68上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| C6：检查音响控制模块 – 端子 30 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开音响控制模块上的接头 C443。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于音响控制模块，接头 C443，接脚 15，回路 29-MD15 (OG/BK)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 C8 |
|  | → 否 |
|  | 至 C7 |
| C7：检查介于 CJB 与音响控制模块之间是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 CJB 上的接头 C102。 |
|  | 3 测量介于CJB，接头C102，接脚16，回路 29-MD15 (OG/BK)，线束侧与音响控制模块，接头 C443，接脚 15，回路 29-MD15 (OG/BK)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于音响控制模块与焊接点 S135 之间的回路 29-MD15 (OG/BK) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| C8：检查音响控制模块 – 端子 75 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 I。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于音响控制模块，接头 C443，接脚 16，回路 75-MD15 (YE/GN)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 C10 |
|  | → 否 |
|  | 至 C9 |
| C9：检查介于 CJB 与音响控制模块之间是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 CJB 上的接头 C102。 |
|  | 3 测量介于 CJB，接头 C102，接脚 3，回路 75-MD15 (YE/GY)，线束侧与音响控制模块，接头 C443，接脚 16，回路 75-MD15 (YE/GN)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查CJB，必要时安装新的CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于音响控制模块与 CJB 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| C10：检查音响控制模块的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于音响控制模块，接头 C443，接脚 11，回路 91-MD5 (BK/BU)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于音响控制模块，接头 C443，接脚 12，回路 91-MD15 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 两种状况下所测量的是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查音响控制模块，必要时安装新的音响控制模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于音响控制模块与搭铁连接 G63 之间相关回路断路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 D：动力转向泵模块无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| D1：检查与动力控制模块 (PCM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择动力控制模块 (PCM)。 |
|  | • 是否可能与 PCM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 D2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 R |
| D2：检查保险丝 F2 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F2 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 D3 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F2 (80 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| D3：检查保险丝 F2 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F2 (BJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F2 (80 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 D4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F2 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| D4：检查保险丝 F22 |
|  | 1 检查保险丝 F22 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 D5 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F22 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| D5：检查保险丝 F22 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F22 (BJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F22 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 D6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应至保险丝 F22 的电压。测试系统是否正常操作。 |
| D6：检查动力转向泵模块 (端子 30) 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开动力转向泵模块上的接头 C793。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于动力转向泵模块，接头 C793，接脚 1，回路 30-CE7 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 D7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于动力转向泵模块与保险丝 F2 之间的回路 30-CE7 (RD) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| D7：检查动力转向泵模块 (端子15) 电压 |
|  | 1 拆开动力转向泵模块的接头 C794。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于动力转向泵模块，接头 C794，接脚 1，回路 15-CE7 (GN/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 D8 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于动力转向泵模块与保险丝 F22 之间的回路 15-CE7 (GN/BU) 断路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| D8：检查动力转向泵模块的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于动力转向泵模块，接头 C793，接脚 2，回路 31-CE7 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 D9 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于动力转向泵模块与搭铁连接 G56 之间的回路 31-CE7 (BK) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| D9：检查介于动力转向泵模块与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于动力转向泵模块，接头 C794，接脚 2，回路 5-EC7W (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 D10 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于动力转向泵模块与焊接点 S222之间的回路 5-EC7W (BU/RD) 断路。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| D10：检查介于动力转向泵模块与 DLC之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于动力转向泵模块，接头 C794，接脚 3，回路 4-EC7W (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查动力转向泵模块，必要时安装新的动力转向泵模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于动力转向泵模块与焊接点 S223 之间的回路 4-EC7W (GY/RD) 断路。 测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 E：防抱死系统模块或稳定辅助模块无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| E1：检查与动力控制模块 (PCM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择动力控制模块 (PCM)。 |
|  | • 是否可能与 PCM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 E2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 R |
| E2：检查保险丝 F8 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F8 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 E3 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F8 (20 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| E3：检查保险丝 F8 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F8 (BJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F8 (20 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 E4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F8 的电压。测试系统是否正常操作。 |
| E4：检查保险丝 F19 |
|  | 1 检查保险丝 F19 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 E5 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F19 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| E5：检查保险丝 F19 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F19 (BJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F19 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 配备稳定辅助系统的车辆： 至 E6 无配备稳定辅助系统的车辆： 至 E11 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F19 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| E6：检查稳定辅助模块 - 端子 30 的电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开稳定辅助模块上的接头 C830。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于稳定辅助模块，接头 C830，接脚 32，回路 30-CF6A (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 E7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于稳定辅助模块与保险丝 F8 之间的回路 30-CF6A (RD) 断路。 测试系统是否正常操作。 |
| E7：检查稳定辅助模块 - 端子15 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于稳定辅助模块，接头 C830，接脚 4，回路 15-CF6A (GN/YE)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 E8 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于稳定辅助模块与保险丝 F19 之间的回路 15-CF6A (GN/YE) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| E8：检查稳定辅助模块的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于稳定辅助模块，接头 C830，接脚 16，回路 31-CF6 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | •是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 E9 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于稳定辅助模块与搭铁连接 G55 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| E9：检查介于稳定辅助模块与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于稳定辅助模块，接头 C830，接脚 15，回路 5-EC7K (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧 之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 E10 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于稳定辅助模块与焊接点 S219 之间的回路 5-EC7L (BU/RD) 断路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| E10：检查介于稳定辅助模块与 DLC 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于稳定辅助模块，接头 C830，接脚 11，回路 4-EC7K (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查稳定辅助模块，必要时安装新的稳定辅助模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于稳定辅助模块与焊接点 S220 之间的回路 4-EC7K (GY/RD) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| E11：检查防抱死系统模块 - 端子 30 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开防抱死系统模块上的接头 C831。 |
|  | 3 测量介于防抱死系统模块，接头 C831，接脚 1，回路 30-CF6 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 E12 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于防抱死系统模块与保险丝 F8 之间的回路 30-CF6 (RD) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| E12：检查防抱死系统模块 - 端子 15 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于防抱死系统模块，接头 C831，接脚 20，回路 15-CF6 (GN/YE)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 E13 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于防抱死系统模块与保险丝 F19 之间的回路15-CF6 (GN/YE) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| E13：检查防抱死系统模块的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于防抱死系统模块，接头 C831，接脚 26，回路 31-CF13 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 E14 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于防抱死系统模块与搭铁连接 G55 之间的回路 31-CF13 (BK) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| E14：检查介于防抱死系统模块与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于防抱死系统模块，接头 C831，接脚 21，回路 5-EC7F (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 E15 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于防抱死系统模块与焊接点 S219 之间的回路 5-EC7F (BU/RD) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| E15：检查介于防抱死系统模块与 DLC 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于防抱死系统模块，接头 C831，接脚 23，回路 4-EC7F (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 检查防抱死系统模块，必要时安装新的防抱死系统模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于防抱死系统模块与焊接点 S220 之间的回路 4-EC7F (GY/RD) 断路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 F：变速箱控制模块 (TCM) 无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| F1：检查与动力控制模块 (PCM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择动力控制模块 (PCM)。 |
|  | • 是否可能与 PCM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 F2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 R |
| F2：检查保险丝 F30 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F30 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 F3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F30 (10 A)。测试系统是否正常操作。使用线路图如果保险丝再次烧毁，找出并维修短路的回路。 |
| F3：检查保险丝 F30 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F30 (BJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F30 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 F4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F30 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| F4：检查保险丝 F32 |
|  | 1 检查保险丝 F32 (BJB)。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 F5 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F32 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| F5：检查保险丝 F32 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F32 (BJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F32 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 F6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F32 的电压。测试系统是否正常操作。 |
| F6：检查 TCM - 端子 30 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 TCM 上的接头 C414。 |
|  | 3 测量介于 TCM，接头 C414，接脚 11，回路 30-TA55 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 F7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 TCM 与保险丝 F30 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| F7：检查 TCM - 端子 15 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于 TCM，接头 C414，接脚 1，回路 15-TA55A (GN/BK)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 3 测量介于 TCM，接头 C414，接脚 2，回路 15-TA55B (GN/BK)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 在两项测量中电表是否都显示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 F8 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于TCM 与保险丝 F32 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| F8：检查 TCM 的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 TCM，接头 C414，接脚 33，回路 91-TA55 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 所测量是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 F9 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 TCM 与焊接点 S204.之间的回路 91-TA55 (BK/GN) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| F9：检查 TCM 的搭铁连接 |
|  | 1 测量介于 TCM，接头 C414，接脚 4，回路 91-TA55B (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 2 测量介于 TCM，接头 C414，接脚 83，回路 91-TA55C (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 两种状况下所测量的是否电阻都低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 F10 |
|  | → 否 |
|  | - 如果在其中一项测量中所测量的电阻超过 2 欧姆： 使用线路图找出并维修介于 TCM 与焊接点 S225 之间相关回路断路。测试系统是否正常操作。 - 如果在两种状况下所测量的电阻超过 2 欧姆： 使用线路图找出并维修介于焊接点 S225 与搭铁连接 G68 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| F10：检查介于 TCM 与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于 TCM，接头 C414，接脚 8，回路 5-EC7E (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 F11 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 TCM 与焊接点 S214 之间断路的回路 5-EC7E (BU/RD)。测试系统是否正常操作。 |
| F11：检查介于 TCM 与 DLC 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于 TCM，接头 C414，接脚 9，回路 4-EC7E (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查TCM，必要时安装新的 TCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 TCM 与焊接点 S215 之间断路的回路 4-EC7E (GY/RD) 。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 G：灯光控制模块 (LCM) 无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| G1：检查与动力控制模块 (PCM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择动力控制模块 (PCM)。 |
|  | • 是否可能与 PCM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 G2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 R |
| G2：检查保险丝 F66 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F66 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 G3 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 安装新的保险丝 F66 (7.5 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| G3：检查保险丝 F66 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F66 (CJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F66 (7.5 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 G4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F66 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| G4：检查 LCM 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 LCM 上的接头 C838。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 测量介于 LCM，接头C838，接脚 23，回路 15-LE58 (GN/OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 G5 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 LCM 与保险丝 F66之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| G5：检查 LCM 的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于 LCM，接头 C838，接脚 24，回路 91-LE58 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 LCM，必要时安装新的 LCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 LCM 与搭铁连接 G7 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 H：电子自动温度控制 (EATC) 模块无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| H1：检查与通用电子模块 (GEM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择通用电子模块 (GEM)。 |
|  | • 是否可能与 GEM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 H2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 Q |
| H2：检查保险丝 F43 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F43 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 H3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F43 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| H3：检查保险丝 F43 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F43 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F43 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 H4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F43 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| H4：检查 EATC 模块电压 |
|  | 1 拆开 EATC 模块上的接头 C539。 |
|  | 2 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 11，回路 29-FA94 (OG/BK)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 H6 |
|  | → 否 |
|  | 至 H5 |
| H5：检查介于 CJB 与 EATC 模块之间是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 CJB 上的接头 C102。 |
|  | 3 测量介于 CJB，接头 C102，接脚 10，回路 29-FA94 (OG/BK)，线束侧与 EATC 模块，接头 C539，接脚 11，回路 29-FA94 (OG/BK)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查CJB，必要时安装新的CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与 CJB 之间的回路 29-FA94 (OG/BK) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| H6：检查处 EATC 模块的搭铁连接 |
|  | 1 测量介于 EATC 模块，接头 C539，接脚 24，回路 91-FA94 (BK/GN)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查EATC 模块，必要时安装新的 EATC 模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 EATC 模块与搭铁连接 G7 之间相关回路断路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 I：仪表无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| I1：检查与动力控制模块 (PCM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择动力控制模块 (PCM)。 |
|  | • 是否可能与 PCM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 I2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 R |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| I2：检查保险丝 F46 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F46 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 I3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F46 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| I3：检查保险丝 F46电压 |
|  | 1 连接保险丝 F46 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F46 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 I4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F46 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| I4：检查保险丝 F68 |
|  | 1 检查保险丝 F68 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 I5 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F68 (7.5 A)。测试系统是否正常操作。使用线路图如果保险丝再次烧毁，找出并维修短路的回路。 |
| I5：检查保险丝 F68 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F68 (CJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 I。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F68 (7.5 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 I6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F68 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| I6：检查保险丝 F67 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F67 (CJB)。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 I7 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F67 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| I7：检查保险丝 F67 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F67 (CJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F67 (10 A) 与搭铁之间的电压 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 I8 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F67 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| I8：检查仪表 - 端子 30 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开仪表上的接头 C809。 |
|  | 3 测量介于仪表，接头 C809，接脚 32，回路 29-GG14 (OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 I10 |
|  | → 否 |
|  | 至 I9 |
| I9：检查介于 CJB 与仪表之间是否断路 |
|  | 1 拆开 CJB 上的接头 C102。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于 CJB，接头 C102，接脚 7，回路 29-GG14 (OG)，线束侧与仪表，接头 C809，接脚 32，回路 29-GG14 (OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查CJB，必要时安装新的CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于仪表与 CJB 之间断路的回路29-GG14 (OG)。测试系统是否正常操作。 |
| I10：检查仪表 - 端子 75 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 I。 |
|  | 2 测量介于仪表，接头 C809，接脚 15，回路 75-GG14A (YE/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 I12 |
|  | → 否 |
|  | 至 I11 |
| I11：检查介于 CJB 与仪表之间是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 CJB 上的接头 C102。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于 CJB，接头 C102，接脚 3，回路 75-GG14A (YE/RD)，线束侧与仪表，接头 C809，接脚 15，回路 75-GG14A (YE/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于仪表与 CJB 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| I12：检查仪表 - 端子 15 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于仪表，接头 C809，接脚 4，回路 15-GG14 (GN/RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 I14 |
|  | → 否 |
|  | 至 I13 |
| I13：检查介于 CJB 与仪表之间是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开CJB 上的接头 C102。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于 CJB，接头 C102，接脚 40，回路 15-GG14 (GN/RD)，线束侧与仪表，接头 C809，接脚 4，回路 15-GG14 (GN/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于仪表与 CJB 之间断路的回路15-GG14 (GN/RD)。测试系统是否正常操作。 |
| I14：检查仪表的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于仪表，接头 C809，接脚 6，回路 91-GG14 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 I15 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于仪表与搭铁连接 G7 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| I15：检查介于仪表与数据连接接头 (DLC) 之间的回路是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于仪表，接头 C809，接脚 17，回路 5-EC7H (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 I16 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于仪表与 DLC 之间的回路 5-EC7H (BU/RD) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| I16：检查介于仪表与 DLC 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于仪表，接头 C809，接脚 18，回路 4-EC7H (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查仪表，必要时安装新的仪表。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于仪表与 DLC 之间的回路 4-EC7H (GY/RD) 断路。 测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 J：CD 换片机无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| J1：检查与通用电子模块 (GEM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择通用电子模块 (GEM)。 |
|  | • 是否可能与 GEM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 J2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 Q |
| J2：检查保险丝 F83 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F83 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 J3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F83 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| J3：检查保险丝 F83 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F83 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F83 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 J4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F83 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| J4：检查CD 换片机电压 |
|  | 1 拆开 CD 换片机上的接头 C440。 |
|  | 2 测量介于 CD 换片机，接头 C440，接脚 9，回路 29-MD8 (OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 是 |
|  | 至 J6 |
|  | → 否 |
|  | 至 J5 |
| J5：检查介于 CJB 与 CD 换片机之间是否断路 |
|  | 1 拆开 CJB 上的接头 C100。 |
|  | 2 测量介于 CJB，接头 C100，接脚 44，回路 29-MD8A (OG)，线束侧与 CD 换片机，接头 C440，接脚 9，回路 29-MD8 (OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 CD 换片机与 CJB 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| J6：检查 CD 换片机的搭铁连接 |
|  | 1 测量介于 CD 换片机，接头 C440，接脚 3，回路 91-MD8 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 J7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 CD 换片机与搭铁连接 G45 (右驾车辆 ：G75) 之间相关回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| J7：检查介于 CD 换片机与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于 CD 换片机，接头 C440，接脚 7，回路 5-EC10R (BU)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 J8 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 CD 换片机与接头 C348 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| J8：检查介于 CD 换片机与 DLC 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于 CD 换片机，接头 C440，接脚 1，回路 4-EC10R (GY)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CD 换片机，必要时安装新的 CD 换片机。 测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 CD 换片机与接头 C348 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 K：左前门锁模块无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| K1：检查与通用电子模块 (GEM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择通用电子模块 (GEM)。 |
|  | • 是否可能与 GEM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 K2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 Q |
| K2：检查保险丝 F55 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F55 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 K3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F55 (20 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| K3：检查保险丝 F55 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F55 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F55 (20 A) 与搭铁之间的电压。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 K4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F55 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| K4：检查左前门锁模块电压 |
|  | 1 拆开左前门锁模块上的接头 C729。 |
|  | 2 测量介于左前门锁模块，接头 C729，接脚 9，回路 29-AJ26 (OG/YE)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 K6 |
|  | → 否 |
|  | 至 K5 |
| K5：检查介于左前门锁模块与中央连接盒 (CJB) 之间是否断路 |
|  | 1 拆开 CJB 上的接头 C100。 |
|  | 2 测量介于左前门锁模块，接头 C729，接脚 9，回路 29-AJ26 (OG/YE)，线束侧与 CJB，接头 C100，接脚 5，回路 29-AJ26 (OG/YE)，线束侧. 之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于左前门锁模块与 CJB 之间的回路 29-AJ26 (OG/YE) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| K6：检查左前门锁模块的搭铁连接 |
|  | 1 测量介于左前门锁模块，接头 C729，接脚 18，回路 31-DA11A (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 K7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于左前门锁模块与搭铁连接 G12 之间的回路 31-DA11A (BK) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| K7：检查介于左前门锁模块与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于左前门锁模块，接头 C729，接脚 12，回路 5-EC3B (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 至 K8 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于左前门锁模块与接头 C41 之间断路的回路 5-EC3B (BU/RD)。测试系统是否正常操作。 |
| K8：检查介于左前门锁模块与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于左前门锁模块，接头 C729，接脚 3，回路 4-EC3B (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10B(GY)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查左前门锁模块，必要时安装新的左前门锁模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于左前门锁模块与接头 C41 之间断路的回路 4-EC3B (GY/RD)。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 L：左侧后门锁模块无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| L1：检查与通用电子模块 (GEM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择通用电子模块 (GEM)。 |
|  | • 是否可能与 GEM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 L2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 Q |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| L2：检查保险丝 F82 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F82 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 L3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F82 (20 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| L3：检查保险丝 F82 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F82 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F82 (20 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 L4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F82 上的电压。 测试系统是否正常操作。 |
| L4：检查左侧后门锁模块电压 |
|  | 1 拆开门锁模块上的接头 C730。 |
|  | 2 测量介于左侧后门锁模块 ，接头 C730，接脚 9，回路 29-AJ83 (OG/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 L6 |
|  | → 否 |
|  | 至 L5 |
| L5：检查介于左侧后门锁模块与中央连接盒 (CJB) 之间是否断路 |
|  | 1 拆开 CJB 上的接头 C100。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于左侧后门锁模块，接头 C730，接脚 9，回路 29-AJ83 (OG/BU)，线束侧与 CJB，接头 C100，接脚 27，回路 29-AJ83 (OG/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于左侧后门锁模块与CJB 之间的回路 29-AJ83 (OG/BU) 断路。 测试系统是否正常操作。 |
| L6：检查左侧后门锁模块的搭铁连接 |
|  | 1 测量介于左侧后门锁模块，接头 C730，接脚 18，回路 31-AJ83 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 L7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于左侧后门锁模块与搭铁连接 G75 之间的回路 31-AJ83 (BK) 断路。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| L7：检查介于左侧后门锁模块与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于左侧后门锁模块，接头 C730，接脚 12，回路 5-EC3D (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 L8 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于左侧后门锁模块与接头 C45 之间断路的回路 5-EC3D (BU/RD)。 测试系统是否正常操作。 |
| L8：检查介于左侧后门锁模块与 DLC 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于左侧后门锁模块，接头 C730，接脚 3，回路 4-EC3D (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查左侧后门锁模块，必要时安装新的左侧后门锁模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于左侧后门锁模块与接头 C45 之间断路的回路。 测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 M：右前门锁模块无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| M1：检查与通用电子模块 (GEM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择通用电子模块 (GEM)。 |
|  | • 是否可能与 GEM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 M2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 Q |
| M2：检查保险丝 F41 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F41 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 M3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F41 (20 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| M3：检查保险丝 F41 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F41 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F41 (20 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 M4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F41 上电压。 测试系统是否正常操作。 |
| M4：检查右前门锁模块电压 |
|  | 1 拆开右前车门模块的接头 C722。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于右前门锁模块，接头 C722，接脚 9，回路 29-AJ27 (OG/WH)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 M6 |
|  | → 否 |
|  | 至 M5 |
| M5：检查介于右前门锁模块与中央连接盒 (CJB) 之间是否断路 |
|  | 1 拆开 CJB 上的接头 C100。 |
|  | 2 测量介于右前门锁模块，接头 C722，接脚 9，回路 29-AJ27 (OG/WH)，线束侧与 CJB，接头 C100，接脚 26，回路 29-AJ27 (OG/WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。 测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于右前门锁模块与 CJB 之间的回路 29-AJ27 (OG/WH) 断路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| M6：检查右前门锁模块的搭铁连接 |
|  | 1 测量介于右前门锁模块，接头 C722，接脚 18，回路 31-DA12A (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 M7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于右前门锁模块与搭铁连接 G53 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| M7：检查介于右前门锁模块与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于右前门锁模块，接头 C722，接脚 12，回路 5-EC3F (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 M8 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于右前门锁模块与接头 C43 之间断路的回路 5-EC3F (BU/RD)。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| M8：检查介于右前门锁模块与 DLC 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于右前门锁模块，接头 C722，接脚 3，回路 4-EC3F (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查右前门锁模块，必要时安装新的右前门锁模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于右前门锁模块与接头 C43 之间断路的回路 4-EC3F (GY/RD)。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 N：右后门锁模块无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| N1：检查与通用电子模块 (GEM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择通用电子模块 (GEM)。 |
|  | • 是否可能与 GEM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 N2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 Q |
| N2：检查保险丝 F81 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F81 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 N3 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F81 (20 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| N3：检查保险丝 F81 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F81 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F81 (20 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 N4 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应至保险丝 F81 的电压。 测试系统是否正常操作。 |
| N4：检查右后门锁模块电压 |
|  | 1 拆开右侧后车门模块的接头 C731。 |
|  | 2 测量介于右后门锁模块 ，接头 C731，接脚 9，回路 29-AJ83A (OG/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 N6 |
|  | → 否 |
|  | 至 N5 |
| N5：检查介于右后门锁模块与中央连接盒 (CJB) 之间是否断路 |
|  | 1 拆开 CJB 上的接头 C100。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于右后门锁模块，接头 C731，接脚 9，回路 29-AJ83A (OG/BU)，线束侧与 CJB，接头 C100，接脚 29，回路 29-AJ84 (OG/WH)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于右侧前后门锁模块与 CJB 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| N6：检查右后门锁模块的搭铁连接 |
|  | 1 测量介于右后门锁模块，接头 C731，接脚 18，回路 31-AJ83A (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 N7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于右后门锁模块与搭铁连接 G45 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| N7：检查介于右后门锁模块与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 1 测量介于右后门锁模块，接头 C731，接脚 12，回路 5-EC3A (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 N8 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于右后门锁模块与接头 C46 之间断路的回路 5-EC3A (BU/RD)。测试系统是否正常操作。 |
| N8：检查介于右后门锁模块与 DLC 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于右后门锁模块，接头 C731，接脚 3，回路 4-EC3E (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查右后门锁模块，必要时安装新的右后门锁模块。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于右后门锁模块与接头 C46 之间断路的回路。 测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 O：动力控制模块 (PCM) 无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| O1：检查与仪表的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择仪表。 |
|  | • 是否可能与仪表建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 O2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 R |
| O2：检查保险丝 F9 |
|  | 1 检查保险丝 F9 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 O3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F9 (20 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路。 |
| O3：检查保险丝 F9 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F9 (BJB)。 测量介于保险丝 F9 (20 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 配备有 1.6L 汽油发动机或柴油发动机的车辆： 至 O4 配备有 1.8L/2.0L 汽油发动机的车辆： 至 O6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F9 上的电压。 测试系统是否正常操作。 |
| O4：检查保险丝 F30 |
|  | 1 检查保险丝 F30 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 O5 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F30 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| O5：检查保险丝 F30 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F30 (BJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F30 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F30 上的电压。 测试系统是否正常操作。 |
| O6：检查保险丝 F75 |
|  | 1 检查保险丝 F75 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 O7 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F75 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| O7：检查保险丝 F75 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F75 (CJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F75 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O8 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F75 上的电压。 测试系统是否正常操作。 |
| O8：检查保险丝 F36 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F36 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 O9 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F36 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| O9：检查保险丝 F36 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F36 (BJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于保险丝 F36 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | -配备有 1.6L 发动机的车辆： 至 O10 -配备有 1.8L/2.0L 发动机的车辆： 至 O39 - 配备柴油发动机的车辆： 至 O46 |
|  | → 否 |
|  | 至 O14 |
| O10：检查保险丝 F34 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F34 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 O11 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F34 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| O11：检查保险丝 F34 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F34 (BJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F34 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | - 配备手排变速箱的车辆： 至 O14 - 配备自动变速箱的车辆： 至 O12 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F34 上的电压。 测试系统是否正常操作。 |
| O12：检查保险丝 F35 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F35 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 O13 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F35 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| O13：检查保险丝 F35 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F35 (BJB)。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于保险丝 F35 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O14 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F35 的电压。 测试系统是否正常操作。 |
| O14：检查电源供应继电器电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开电源供应继电器上的接头 C1014。 |
|  | 3 测量介于电源供应继电器，插座 C1014，接脚 3，回路 30-RH10 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | - 配备有 1.6L 发动机的车辆 ： 至 O15 - 配备有 1.8L，2.0L 或柴油发动机的车辆 ： 至 O17 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于电源供应继电器与保险丝 F9 之间的回路 30-RH10 (RD) 断路。 测试系统是否正常操作。 |
| O15：检查电源供应继电器电压 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于电源供应继电器，插座 C1014，接脚 1，回路 15-RE17C (GN/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O18 |
|  | → 否 |
|  | 至 O16 |
| O16：检查介于电源供应继电器与中央连接盒 (CJB) 之间是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 CJB 上的接头 C96。 |
|  | 3 测量介于电源供应继电器，插座 C1014，接脚 1，回路 15-RE17C (GN/BU)，线束侧与 CJB，接头 C96，接脚 38，回路 15-RE17B (GN/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于电源供应继电器与 CJB 之间的回路断路。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| O17：检查电源供应继电器电压 |
|  | 1 测量介于电源供应继电器，插座 C1014，接脚 3，回路 30-RH9 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O18 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于电源供应继电器，接脚 1 与接脚 3 之间的回路 30-RH9 (RD) 断路。 测试系统是否正常操作。 |
| O18：检查介于电源供应继电器与保险丝 F36 之间是否断路 |
|  | 1 测量介于电源供应继电器，插座 C1014，接脚 5，线束侧与保险丝 F36，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | - 配备有 1.8L/2.0L 发动机的车辆 ： 至 O19 - 配备柴油发动机的车辆 ： 至 O20 - 配备有1.6 L 发动机及手排变速箱的车辆 ： 至 O21 - 配备有1.6 L 发动机及自动变速箱的车辆 ： 至 O22 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于电源供应继电器与保险丝 F36 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| O19：检查介于电源供应继电器与 PCM 之间是否断路 |
|  | 1 拆开 PCM 上的接头 C690。 |
|  | 2 测量介于电源供应继电器，插座 C1014，接脚 2，回路 91S-RH9 (BK/BU)，线束侧与PCM，接头 C690，接脚 35，回路 91S-RH9 (BK/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O23 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于电源供应继电器与PCM 之间的回路 91S-RH9 (BK/BU) 断路。 测试系统是否正常操作。 |
| O20：检查介于电源供应继电器与 PCM 之间是否断路 |
|  | 1 拆开 PCM 上的接头 C417。 |
|  | 2 测量介于电源供应继电器，插座 C1014，接脚 2，回路 91S-RH9 (BK/BU)，线束侧与 PCM，接头 C417，接脚 H3，回路 91S-RH9 (BK/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O23 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于电源供应继电器与PCM 之间的回路 91S-RH9 (BK/BU) 断路。 测试系统是否正常操作。 |
| O21：检查介于电源供应继电器与 PCM 之间是否断路 |
|  | 1 拆开 PCM 上的接头 C681。 |
|  | 2 测量介于电源供应继电器，插座 C1014，接脚 2，回路 91S-RH9 (BK/BU)，线束侧与 PCM，接头 C681，接脚 AW，回路 91S-RH9B (BK/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O23 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于电源供应继电器与PCM 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O22：检查介于电源供应继电器与 PCM 之间是否断路 |
|  | 1 拆开 PCM 上的接头 C682。 |
|  | 2 测量介于电源供应继电器，插座 C1014，接脚 2，回路 91S-RH9 (BK/BU)，线束侧与 PCM，接头 C682，接脚 AW，回路 91S-RH9A (BK/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O23 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于电源供应继电器与 PCM 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O23：检查电源供应继电器 |
|  | 1 依据本章节最后部份的组件检查来检查电源供应继电器。 |
|  | • 电源供应继电器是否 OK? |
|  | → 是 |
|  | 检查 PCM，必要时安装新的 PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的电源供应继电器。测试系统是否正常操作。 |
| O24：检查 PCM – 接脚 AX 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 PCM 上的接头 C681。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于 PCM，接头 C681，接脚 AX，回路 30-RE8B (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O25 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与保险丝 F30 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O25：检查 PCM - 接脚 BH 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于 PCM，接头 C681，接脚 BH，回路 15-RN2B (GN/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O27 |
|  | → 否 |
|  | 至 O26 |
| O26：检查介于 PCM 与中央连接盒 (CJB) 之间是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 CJB 上的接头 C96。 |
|  | 3 测量介于 PCM，接头 C681，接脚 BH，回路 15-RN2B (GN/BU)，线束侧与 CJB，接头 C96，接脚 38，回路 15-RE17B (GN/BU)，线束侧之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 CJB 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O27：检查 PCM 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接一条有保险丝的跨接线 (1 A)，介于PCM，接头 C681，接脚 AW 之间以桥接线束侧与搭铁之间的回路 91S-RH9B (BK/BU)。 3 测量介于 PCM，接头 C681，接脚 BF，回路 15-RE21B (GN/OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 4 测量介于 PCM，接头 C681，接脚 BB，回路 15-RJ15A (GN/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O28 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与各别的保险丝之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| O28：检查 PCM 的搭铁连接 |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C681，接脚 G，回路 31-RE25B (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 在所有状况下所测量的是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O29 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与搭铁 G64 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O29：检查 PCM 的搭铁连接 |
|  | 1 拆开 PCM 上的接头 C680。 |
|  | 2 测量介于 PCM，接头 C680，接脚 AZ，回路 31-RE8A (BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 PCM，接头 C680，接脚 BH，回路 31-RE21 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 4 测量介于 PCM，接头 C680，接脚 BD，回路 91-RE25 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 在所有状况下所测量的是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | - 配备手排变速箱的车辆： 至 O30 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 否 |
|  | - 配备自动变速箱的车辆 ： 至 O37 - 如果在其中一项测量中所测量的电阻超过 2 欧姆 ： 使用线路图找出并维修介于 PCM 与焊接点 S75之间相关回路断路。测试系统是否正常操作。 - 在全部的测量中所测量的是否电阻超过 2 欧姆 ? 使用线路图找出并维修介于 PCM 与搭铁连接 G60 之间的回路 31-RE8 (BK) 断路。 测试系统是否正常操作。 |
| O30：检查介于 PCM 与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C681，接脚 W，回路 5-EC7D (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O31 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| O31：检查介于 PCM 与 DLC 之间的回路是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C681，接脚 S，回路 4-EC7D (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 PCM，必要时安装新的 PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| O32：检查 PCM – 接脚 AX 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 PCM 上的接头 C682。 |
|  | 3 测量介于 PCM，接头 C682，接脚 AX，回路 30-RE8A (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O33 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与保险丝 F30之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O33：检查 PCM - 接脚 BH 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 II。 |
|  | 2 测量介于 PCM，接头 C682，接脚 BH，回路 15-RN2A (GN/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O35 |
|  | → 否 |
|  | 至 O34 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| O34：检查介于 PCM 与中央连接盒 (CJB) 之间是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 CJB 上的接头 C96。 |
|  | 3 测量介于 PCM，接头 C682，接脚 BH，回路 15-RN2A (GN/BU)，线束侧与 CJB，接头 C96，接脚 38，回路 15-RE17B (GN/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。 测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 CJB 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O35：检查 PCM 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接一条有保险丝的跨接线 (1 A) 介于 PCM，接头 C682，接脚 AW，以桥接线束侧与搭铁之间的回路 91S-RH9A (BK/BU)。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 测量介于 PCM，接头 C682，接脚 BF，回路 15-RE21A (GN/OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 5 测量介于 PCM，接头 C682，接脚 BB，回路 15-RJ15 (GN/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O36 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与各别的保险丝之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O36：检查 PCM 的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 PCM，接头 C682，接脚 G，回路 31-RE25A (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 所测量的是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O29 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与焊接的搭铁 G64 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O37：检查介于 PCM 与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C682，接脚 S，回路 5-EC7A (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O38 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| O38：检查介于 PCM 与 DLC 之间的回路是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C682，接脚 W，回路 4-EC7A (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查PCM，必要时安装新的PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| O39：检查 PCM - 接脚 46 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 PCM 上的接头 C690。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 4 测量介于 PCM，接头 C690，接脚 46，回路 15-RE17A (GN/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O41 |
|  | → 否 |
|  | 至 O40 |
| O40：检查介于 PCM 与中央连接盒 (CJB) 之间是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 CJB 上的接头 C96。 |
|  | 3 测量介于 PCM，接头 C690，接脚 46，回路 15-RE17A (GN/BU)，线束侧与 CJB，接头 C96，接脚 38，回路 15-RE17 (GN/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 CJB 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O41：检查 PCM - 接脚 34 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 连接一条有保险丝的跨接线 (1 A) 介于 PCM，接头 C690，接脚 35，以桥接线束侧与搭铁之间的回路 91S-RH9A (BK/BU)。 3 点火开关在位置 II。 4 测量介于 PCM，接头 C690，接脚 34，回路 15-RE21A (OG/GN)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O42 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与保险丝 F36之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O42：检查 PCM 的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 PCM，接头 C690，接脚 23，回路 91-RE8J (BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于 PCM，接头 C690，接脚 11，回路 91-RE8K (BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 两种状况下所测量的是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O43 |
|  | → 否 |
|  | - 如果在其中一项测量中所测量的电阻超过 2 欧姆 ： 使用线路图找出并维修介于 PCM 与焊接点 S53之间相关回路断路。 测试系统是否正常操作。 - 如果在两个测量中所测量的电阻超过 2 欧姆： 使用线路图找出并维修介于焊接点 S53 与搭铁连接 G68 之间的回路 91-RN2 (BK/BU) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| O43：检查 PCM 的搭铁连接 |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C690，接脚 10，回路 91-RE8 (BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O44 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与搭铁连接 G68 之间的回路 91-RE8 (BK/YE) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| O44：检查介于 PCM 与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C690，接脚 30，回路 5-EC7A (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O45 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| O45：检查介于 PCM 与 DLC 之间的回路是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C690，接脚 41，回路 4-EC7A (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 PCM，必要时安装新的 PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| O46：检查 PCM - 接脚 G4 电压 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 PCM 接头 C417。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于 PCM，接头 C417，接脚 G4，回路 30-RE8 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O47 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与保险丝 F30之间的回路 30-RE8 (RD) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| O47：检查 PCM 电压 |
|  | 1 拆开 PCM 上的接头 C419。 |
|  | 2 连接一条有保险丝的跨接线 (1 A) 介于 PCM，接头 C417，接脚 H3，以桥接线束侧与搭铁之间的回路 91S-RH9B (BK/BU)。 3 测量介于 PCM，接头 C419，接脚 K2，回路 15-RJ14A (GN/YE)，线束侧与搭铁之间的电压。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 4 测量介于 PCM，接头 C419，接脚 K3，回路 15-RJ14B (GN/YE)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 5 测量介于 PCM，接头 C419，接脚 J3，回路 15-RJ14C (GN/YE)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 在所有状况下测量的是蓄电池电压 ? |
|  | → 是 |
|  | 至 O48 |
|  | → 否 |
|  | - 如果在一项测量中没有测量到蓄电池电压： 使用线路图找出并维修介于 PCM 与焊接点 S65之间相关的回路断路。测试系统是否正常操作。 - 如果任何测量都无法测量到蓄电池电压： 使用线路图找出并维修介于保险丝 F36 与焊接点 S65 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O48：检查 PCM – 接脚 C3 电压 |
|  | 1 拆开 PCM 上的接头 C418。 |
|  | 2 点火开关在位置 II。 |
|  | 3 测量介于 PCM，接头 C418，接脚 C3，回路 15-RE17 (GN/BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 O50 |
|  | → 否 |
|  | 至 O49 |
| O49：检查介于 PCM 与中央连接盒 (CJB) 之间是否断路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 CJB 上的接头 C96。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 3 测量介于 PCM，接头 C418，接脚 C3，回路 15-RE17 (GN/BU)，线束侧与 CJB，接头 C96，接脚 38，回路 15-RE17 (GN/BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 CJB 之间的回路15-RE17 (GN/BU) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| O50：检查 PCM 的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 PCM，接头 C419，接脚 J4，回路 91-RE8A (BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 PCM，接头 C419，接脚 H4，回路 91-RE8B (BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 4 测量介于 PCM，接头 C419，接脚 K4，回路 91-RE8F (BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 5 测量介于 PCM，接头 C418，接脚 H4，回路 91-RE8D (BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 6 测量介于 PCM，接头 C418，接脚 G4，回路 91-RE8E (BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否两种状况下所测量的电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O51 |
|  | → 否 |
|  | - 如果在其中一项测量中所测量的电阻超过 2 欧姆： 使用线路图找出并维修介于 PCM 与焊接点 S53之间相关回路断路。 测试系统是否正常操作。 - 如果在两种情况下测量的电阻都超过 2 欧姆 ： 使用线路图找出并维修介于焊接点 S53 与搭铁连接 G57 之间的回路 91-RN2A (BK/BU) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| O51：检查 PCM 的搭铁连接 |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C417，接脚 K2，回路 91-RE8C (BK/YE)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 是 |
|  | 至 O52 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与搭铁连接 G57 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| O52：检查介于 PCM 与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C418，接脚 A3，回路 5-EC7A (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 O53 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| O53：检查介于 PCM 与 DLC 之间的回路是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C418，接脚 A4，回路 4-EC7A (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 检查 PCM，必要时安装新的 PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 P：通用电子模块 (GEM) 无法与诊断工具沟通 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：通用电子模块 (GEM) 已内置于中央连接盒 (CJB) 中 |
| P1：检查与抑制控制模块 (RCM) 的沟通 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 使用诊断工具选择 RCM。 |
|  | • 是否可能与 RCM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 至 P2 |
|  | → 否 |
|  | 至定点测试 Q |
| P2：检查保险丝 F46 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F46 (CJB)。 |
|  | • 是 |
|  | → 是 |
|  | 保险丝是否正常? 至 P3 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F46 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| P3：检查保险丝 F46 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F46 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F46 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 P4 |
|  | → 否 |
|  | 至 P6 |
| P4：检查保险丝 F72 |
|  | 1 检查保险丝 F72 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 P5 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F72 (25 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| P5：检查保险丝 F72 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F72 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F72 (25 A)与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 P9 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F72 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| P6：检查保险丝 F3 |
|  | 1 检查保险丝 F3 (BJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 P7 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F3 (60 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| P7：检查保险丝 F3 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F3 (BJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F3 (60 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 P8 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F3 的电压。测试系统是否正常操作。 |
| P8：检查 GEM 电压 |
|  | 1 拆开 GEM 上的接头 C96。 |
|  | 2 测量介于 GEM，接头 C96，接脚 22，回路 30-DA1 (RD)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 检查 GEM 与 CJB 并在必要时安装新品。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于 GEM 与保险丝 F3之间的回路 30-DA1 (RD) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| P9：测试 GEM 的搭铁连接 |
|  | 1 拆开 GEM 上的接头 C96。 |
|  | 2 测量介于 GEM，接头 C96，接脚 39，回路 91-DK20 (BK/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 P10 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 GEM 与搭铁连接G19 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| P10：检查介于 GEM 与 DLC 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 拆开 GEM 上的接头 C99。 |
|  | 2 测量介于 GEM，接头 C99，接脚 32 (GY)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10L (GY)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 P11 |
|  | → 否 |
|  | 利用线路图的辅助，找出并维修介于 GEM 与 DLC 之间的回路断路。 测试系统是否正常操作。 |
| P11：检查介于 GEM 与 DLC 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 1 测量介于 GEM，接头 C99，接脚 16 (BU)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10L (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 GEM，必要时安装新的 GEM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 GEM 与 DLC 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 Q：介于模块 - MS CAN 总线之间沟通故障模块 - MS CAN 总线之间的沟通故障 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
| 注意：在 CJB 上或在 A-柱区域中的线束接头接触不当会造成整个 CAN 总线系统的故障。确认线束接头是否都正确的固定。 |
| Q1：检查保险丝 F44 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F44 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 Q2 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F44 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| Q2：检查保险丝 F44 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F44 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F44 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 Q3 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F44 的电压。 测试系统是否正常操作。 |
| Q3：检查数据连接接头 (DLC) 电压 |
|  | 1 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 16，回路 29-RA1 (OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 Q5 |
|  | → 否 |
|  | 至 Q4 |
| Q4：检查介于 DLC 与中央连接盒 (CJB) 之间是否断路 |
|  | 1 拆开 CJB 上的接头 C102。 |
|  | 2 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 16，回路 29-RA1 (OG)，线束侧与 CJB，接头 C102，接脚 9，回路 29-RA1 (OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 DLC 与 CJB 之间的回路 29-RA1 (OG) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| Q5：检查 DLC - 接脚 4 的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 4，回路 31-RA1 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 Q6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 DLC 与搭铁连接 G20 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| Q6：检查 DLC - 接脚 5 的搭铁连接 |
|  | 1 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 5，回路 91-RA1 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 Q7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 DLC 与搭铁连接 G7 之间的回路 91-RA1 (BK/OG) 断路。 测试系统是否正常操作。 |
| Q7：检查 MS CAN 总线是否短路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 拆开蓄电池上的搭铁线。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于 DLC，接头 C200 介于 接脚 3，回路 4-EC10 (GY)，线束侧与接脚 11，回路 5-EC10 (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 所测量的是否电阻介于 55 与 65 欧姆之间? |
|  | → 是 |
|  | 至 Q8 |
|  | → 否 |
|  | 如果测量的电阻介于 115 与 125 欧姆之间 ： 至 Q12 如果测量的电阻并非介于 115 与 125 欧姆之间 ： 至 Q17 |
| Q8：执行网络测试 (抑制控制模块 (RCM)) |
| 警告：为了将意外展开的可能性降到最低，在拆开任何辅助抑制系统的电气接头之前先拆开蓄电池的搭铁线并且等待至少一分钟。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
| 警告：为了将意外展开的可能性降到最低，在从事任何辅助抑制系统作业时，切勿使用无线电钥密码匙储存器。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
| 警告：绝对不可以测量气囊模块或任何其它辅助抑制系统组件的电气接头。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
| 注意：连接蓄电池之后，初始化车窗马达。 |
|  | 1 拆开 RCM 上的接头 C426。 |
|  | 2 从蓄电池上连接搭铁线。 |
|  | 3 连接诊断工具。 |
|  | 4 使用诊断工具选择车辆。 |
|  | • 是否可能与 GEM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 Q9 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| Q9：执行网络测试 |
| 注意：连接到 CAN 总线的模块数目是依据车辆配备的等级而定。因此并非每一部车辆都有以下所提到的模块。 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开下列的组件，然后执行下列的测试步骤： |
|  | - 仪表 C809 - 音响控制模块 C443 - 电子自动温度控制 (EATC) 模块 C540 - 导航系统模块 C457 - CD 换片机 C440 - 导航系统显示屏 C487 - 驻车辅助控制模块 C700 - 左前门锁模块 C729 - 左侧后门锁模块 C730 - 右前门锁模块 C722 - 右后门锁模块 C731 |
|  | 3 使用诊断工具选择车辆。 |
|  | • 是否可能与 GEM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 最后被拆开的组件是否是造成问题的原因，检查组件并且在必要时更新。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | - 如果所有列出的组件未全部被拆开 ： 拆开下一个组件 (至测试步骤 1)。 - 如果所有列出的组件都被拆开 ： 至 Q10 |
| Q10：检查 MS CAN 总线是否与电压短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 GEM 的接头 C99。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 4 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 5 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否测量到电压? |
|  | → 是 |
|  | 使用线路图找出并维修受影响的回路与电压短路。 测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 Q11 |
| Q11：检查 MS CAN 总线是否与搭铁短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 3，回路4-EC10B (GY)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 两种状况下所测量的是否电阻大于 10,000 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 GEM，必要时安装新的GEM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修受影响的回路与搭铁短路。 测试系统是否正常操作。 |
| Q12：检查MS CAN 总线是否短路 |
|  | 1 拆开仪表上的接头 C809。 |
|  | 2 测量介于 DLC，接头 C200 介于接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧与接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 测量到的是否电阻介于 115 与125 欧姆之间? |
|  | → 是 |
|  | 至 Q13 |
|  | → 否 |
|  | 至 Q15 |
| Q13：检查介于仪表与数据连接接头 (DLC) 之间的回路是否断路 |
|  | 1 测量介于仪表，接头 C809，接脚 22，回路 5-EC10 (BU)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 Q14 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于仪表与 DLC 之间的回路 5-EC10 (BU) 断路。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| Q14：检查介于仪表与 DLC 之间是否断路 |
|  | 1 测量介于仪表，接头 C809，接脚 23，回路 4-EC10 (GY)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查仪表，必要时安装新的仪表。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于仪表与 DLC 之间的回路 4-EC10 (GY) 断路。 测试系统是否正常操作。 |
| Q15：检查介于 GEM 与 DLC 之间是否断路 |
|  | 1 拆开 GEM 接头 C99。 |
|  | 2 测量介于 GEM，接头 C99，接脚 32 (GY)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 Q16 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 GEM 与 DLC 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| Q16：检查介于 GEM 与 DLC 之间是否断路 |
|  | 1 测量介于 GEM，接头 C99，接脚 16 (BU)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 11，回路5-EC10B (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 GEM，必要时安装新的 GEM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 GEM 与 DLC 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| Q17：执行网络测试 (抑制控制模块 (RCM)) |
| 警告：为了将意外展开的可能性降到最低，在拆开任何辅助抑制系统的电气接头之前先拆开蓄电池的搭铁线并且等待至少一分钟。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
| 警告：为了将意外展开的可能性降到最低，在从事任何辅助抑制系统作业时，切勿使用无线电钥密码匙储存器。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
| 警告：绝对不可以测量气囊模块或任何其它辅助抑制系统组件的电气接头。未遵守此项指示会造成人员受伤。 |
| 注意：连接蓄电池之后，初始化车窗马达。 |
|  | 1 拆开 RCM 上的接头 C426。 |
|  | 2 从蓄电池上连接搭铁线。 |
|  | 3 连接诊断工具。 |
|  | 4 使用诊断工具选择车辆。 |
|  | • 是否可能与 GEM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的 CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 Q18 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| Q18：检查介于 RCM 与数据连接接头 (DLC) 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 RCM，接头 C426，接脚 19，回路 4-EC10N (GY)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 Q19 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 DLC 与焊接点 S115之间的回路 4-EC10B (GY) 断路。 测试系统是否正常操作。 |
| Q19：检查介于 RCM 与 DLC 之间是否断路 |
| 注意：下列的测量只能使用 WDS 数字多功能电表来执行。未遵照该指示会导致损坏。 |
|  | 1 测量介于 RCM，接头 C426，接脚 20，回路 5-EC10N (BU)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 Q20 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于介于 DLC 与焊接点 S116 之间的回路5-EC10B (BU) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| Q20：执行网络测试 |
| 注意：连接到 CAN 总线的模块数目是依据车辆配备等级而定。因此并非每一部车辆都有以下所提到的模块。 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开列出的组件，然后执行下列的测试步骤 ： |
|  | - 仪表 C809 - 音响控制模块 C443 - 电子自动温度控制 (EATC) 模块 C540 - 导航系统模块 C457 - CD 换片机 C440 - 导航系统显示屏 C487 - 驻车辅助控制模块 C700 - 左前门锁模块 C729 - 左侧后门锁模块 C730 - 右前门锁模块 C722 - 右后门锁模块 C731 |
|  | 3 使用诊断工具选择车辆。 |
|  | • 是否可能与 GEM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 最后被拆开的组件是否是造成问题的原因，检查组件并且在必要时更新。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | - 如果并非所有列出的组件都被拆开 ： 拆开下一个组件 (至测试步骤 1) - 如果所有列出的组件都被拆开 至 Q21 |
| Q21：检查 MS CAN 总线是否与电压短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 拆开 GEM 上的接头 C99。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 4 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | 5 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否测量到电压? |
|  | → 是 |
|  | 使用线路图找出并维修受影响的回路与电压短路。 测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 Q22 |
| Q22：检查 MS CAN 总线是否与搭铁短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 两种状况下测量的是否电阻都大于10,000 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 Q23 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修受影响的回路与搭铁短路。 测试系统是否正常操作。 |
| Q23：检查 MS CAN 总线是否短路回路 |
|  | 1 测量介于 DLC，接头 C200 介于接脚 3，回路 4-EC10B (GY)，线束侧与接脚 11，回路 5-EC10B (BU)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 两种状况下测量的是否电阻都大于10,000 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 GEM，必要时安装新的 GEM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 CAN 总线之间的短路。测试系统是否正常操作。 |

| 定点测试 R：介于模块 - HS CAN 总线之间的沟通错误 |
| --- |
| 状况 | 细节/结果/措施 |
| 注意：在 CJB 上或在 A-柱区域中的线束接头接触不当会造成整个 CAN 总线系统的故障。确认线束接头是否都正确的固定。 |
| R1：检查保险丝 F44 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 检查保险丝 F44 (CJB)。 |
|  | • 保险丝是否正常? |
|  | → 是 |
|  | 至 R2 |
|  | → 否 |
|  | 安装新的保险丝 F44 (10 A)。测试系统是否正常操作。如果保险丝再次烧毁，则使用线路图找出并维修短路的回路。 |
| R2：检查保险丝 F44 电压 |
|  | 1 连接保险丝 F44 (CJB)。 |
|  | 2 测量介于保险丝 F44 (10 A) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 是 |
|  | 至 R3 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图维修供应到保险丝 F44 上的电压。测试系统是否正常操作。 |
| R3：检查数据连接接头 (DLC) 电压 |
|  | 1 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 16，回路 29-RA1 (OG)，线束侧与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否指示蓄电池电压? |
|  | → 是 |
|  | 至 R5 |
|  | → 否 |
|  | 至 R4 |
| R4：检查介于 DLC 与中央连接盒 (CJB) 之间是否断路 |
|  | 1 拆开 CJB 上的接头 C102。 |
|  | 2 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 16，回路 29-RA1 (OG)，线束侧与 CJB，接头 C102，接脚 9，回路 29-RA1 (OG)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 CJB，必要时安装新的CJB。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 DLC 与 CJB 之间的回路29-RA1 (OG) 断路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| R5：检查 DLC - 接脚 4 的搭铁连接 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 4，回路 31-RA1 (BK)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 R6 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 DLC 与搭铁连接点 G20 之间断路的回路。测试系统是否正常操作。 |
| R6：检查 DLC - 接脚 5 的搭铁连接 |
|  | 1 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 5，回路 91-RA1 (BK/OG)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 R7 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 DLC 与搭铁连接点 G7 之间的回路91-RA1 (BK/OG) 断路。 测试系统是否正常操作。 |
| R7：检查 HS CAN 总线是否短路 |
|  | 1 拆开蓄电池上的搭铁线。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于 DLC，接头 C200 接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧与接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否测量的电阻介于 55 与 65 欧姆之间? |
|  | → 是 |
|  | 至 R8 |
|  | → 否 |
|  | - 测量到的电阻介于 115 与 125 欧姆之间： 至 R11 - 测量到的电阻不介于 115 与 125 欧姆： 至 R22 |
| R8：执行网络测试 |
| 注意：连接到 CAN 总线的模块数目是依据车辆配备等级而定。因此并非每一部车辆都有以下所提到的模块。 |
|  | 1 连接搭铁线到蓄电池上。 |
|  | 2 连接诊断工具。 |
|  | 3 拆开下列组件，然后执行下列测试步骤： |
|  | - 仪表 C809 - 动力转向泵模块 C794 - 变速箱控制模块 (TCM) C414 - 灯光控制模块 (LCM) C838 - 配备有防抱死制动的车辆：防抱死系统模块 C831 - 配备有稳定辅助系统的车辆：稳定辅助模块 C830 |
|  | 4 使用诊断工具选择车辆。 |
|  | • 是否可能与 PCM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 最后一个拆开的组件为造成原因的问题，检查组件并且必要时更新。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | - 如果并非所有下列的组件都被拆开： 钥匙转到 OFF 位置。拆开下一个组件 (至测试 步骤 3)。 - 如果所有下列的组件都拆开： 至 R9 |
| R9：检查 HS CAN 总线是否与电压短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 配备 1.8l/2.0l 发动机的车辆拆开：从 PCM 上拆开接头 C690。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD) 与搭铁之间的电压。 |
|  | 5 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否测量到电压? |
|  | → 是 |
|  | 使用线路图找出并维修受影响的回路与电压短路。 测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 至 R10 |
| R10：检查 HS CAN 总线是否与搭铁短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 2 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 在两种状况下测量到的电阻都大于 10,000 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 PCM，必要时安装新的PCM。 测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修受到影响的回路与搭铁短路。 测试系统是否正常操作。 |
| R11：检查仪表 |
|  | 1 从仪表上拆开接头 C809。 |
|  | 2 测量介于 DLC，接头 C200 接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧与接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否测量的电阻介于 115 与 125 欧姆之间? |
|  | → 是 |
|  | 至 R12 |
|  | → 否 |
|  | - 配备 1.8L/2.0L 发动机的车辆： 至 R14 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | - 配备柴油发动机的车辆： 至 R16 - 配备1.6L 发动机与配备手排变速箱的车辆： 至 R18 - 配备 1.6L 发动机与配备自动变速箱的车辆： 至 R20 |
| R12：检查介于仪表与 DLC 之间是否断路 |
|  | 1 测量介于仪表，接头 C809，接脚 17，回路 5-EC7H (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 R13 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于仪表与 DLC 之间的回路5-EC7H (BU/RD) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| R13：检查介于仪表与 DLC 之间是否断路 |
|  | 1 测量介于仪表，接头 C809，接脚 18，回路 4-EC7H (GY/RD)，线束侧 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查仪表，必要时安装新的仪表。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于仪表与 DLC 之间的回路4-EC7H (GY/RD) 断路。 测试系统是否正常操作。 |
| R14：检查介于 PCM 与 DLC 之间的回路是否断路 |
|  | 1 从 PCM 上拆开接头 C690。 |
|  | 2 测量介于 PCM，接头 C690，接脚 41，回路 4-EC7A (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 R15 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| R15：检查介于 PCM 与 DLC 之间的回路是否断路 |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C690，接脚 30，回路 5-EC7A (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 PCM，必要时安装新的PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| R16：检查介于 PCM 与 DLC 之间的回路是否断路 |
|  | 1 从 PCM 上拆开接头 C418。 |
|  | 2 测量介于 PCM，接头 C418，接脚 A4 (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 R17 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| R17：检查介于 PCM 与 DLC 的回路是否断路 |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C418，接脚 A3 (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查PCM，必要时安装新的 PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
| R18：检查介于 PCM 与 DLC 之间的回路是否断路 |
|  | 1 从 PCM 上拆开接头 C681。 |
|  | 2 测量介于 PCM，接头 C681，接脚 W (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 R19 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| R19：检查介于 PCM 与 DLC 之间的回路是否断路 |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C681，接脚 S (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查PCM，必要时安装新的 PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| R20：检查介于 PCM 与 DLC 之间的回路是否断路 |
|  | 1 从 PCM 上拆开接头 C682。 |
|  | 2 测量介于 PCM，接头 C682，接脚 W (GY/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 R19 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| R21：检查介于 PCM 与 DLC 之间的回路是否断路 |
|  | 1 测量介于 PCM，接头 C682，接脚 S (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 是 |
|  | 检查PCM，必要时安装新的 PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 PCM 与 DLC 之间的回路断路。测试系统是否正常操作。 |
| R22：检查介于 BJB 与 DLC 之间的回路是否断路 |
|  | 1 测量介于 BJB，接头 C556，接脚 2，回路 5-EC7D (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 R23 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 DLC 与焊接点 S128 之间的回路5-EC7L (BU/RD) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| R23：检查介于 BJB 与 DLC 之间的回路是否断路 |
|  | 1 测量介于 BJB，接头 C556，接脚 1，回路 4-EC7D (BU/RD)，线束侧与 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 是否电阻低于 2 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 R24 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 DLC 与 焊接点 S127 之间的回路4-EC7L (BU/RD) 断路。测试系统是否正常操作。 |
| R24：执行网络测试 |
|  | 1 连接诊断工具。 |
|  | 2 拆开下列的组件，然后执行下列的测试步骤： |
|  | - 仪表 C809 - 动力转向泵模块 C794 - 变速箱控制模块 (TCM) C414 - 灯光控制模块 (LCM) C838 - 配备有防抱死系统的车辆：防抱死系统模块 C831 - 配备有稳定辅助系统的车辆：稳定辅助模块 C830 |
|  | 3 使用诊断工具选择车辆。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | • 是否可能与 PCM 建立沟通? |
|  | → 是 |
|  | 最后被拆开的组件是否是造成问题的原因，检查组件并且在必要时更新。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | - 如果所有列出的组件未全部被拆开： 钥匙转到 OFF 位置。拆开下一个组件 (至测试 步骤 2)。 - 如果所有列出的组都拆开： 至 R25 |
| R25：检查 HS CAN 总线是否与电压短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 配备有 1.8L/2.0L 发动机的车辆，从 PCM 上拆开接头 C690。 |
|  | 3 点火开关在位置 II。 |
|  | 4 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD) 与搭铁之间的电压。 |
|  | 5 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD) 与搭铁之间的电压。 |
|  | • 是否测量到电压? |
|  | → 是 |
|  | 使用线路图找出并维修受影响的回路与电压短路。 测试系统是否正常操作。 |

| 状况 | 细节/结果/措施 |
| --- | --- |
|  | → 否 |
|  | 至 R26 |
| R26：检查 HS CAN 总线是否与搭铁短路 |
|  | 1 点火开关在位置 0。 |
|  | 2 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | 3 测量介于 DLC，接头 C200，接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧与搭铁之间的电阻。 |
|  | • 两种状况下所测量的是否电阻大于10,000 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 至 R27 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修受影响的回路与搭铁短路。 测试系统是否正常操作。 |
| R27：检查 HS CAN 总线是否短路回路 |
|  | 1 测量介于 DLC，接头 C200 介于 接脚 6，回路 4-EC7L (GY/RD)，线束侧与接脚 14，回路 5-EC7L (BU/RD)，线束侧之间的电阻。 |
|  | • 两种状况下所测量的是否电阻大于10,000 欧姆? |
|  | → 是 |
|  | 检查 PCM，必要时安装新的PCM。测试系统是否正常操作。 |
|  | → 否 |
|  | 使用线路图找出并维修介于 CAN 总线之间的短路。测试系统是否正常操作。 |