-2

# Text boxes

A30

仪表板

112) 发动机启动抑制指示灯

A173

车门锁单元

，前乘客侧

11) 车门关闭

12) 车门开启

A275

车门锁单元

，左后

11) 车门关闭

12) 车门开启

中速

CAN+

A352

车门控制模块

，乘客侧

A351

车门控制模块

，驾驶侧

车门未关紧左后

P91

中央接线盒

(CJB)

中速

CAN-

P91

中央接线盒

(CJB)

搭铁

A333

车门锁单元，尾门

11) 车门关闭

12) 车门开启

搭铁

搭铁

上锁

A351

车门控制模块

，驾驶侧

C95

C99

C99

C95

C95

C95

C95

C95

P91

中央接线盒

(CJB)

防盗

喇叭

-3

A172

车门锁单元

，前驾驶侧

1) 上锁

2) 开启

配备中控锁，前和后电动窗

H5

防盗喇叭

A351

车门控制模块，

驾驶侧

中速

CAN-

中速

CAN+

开启

室内灯

尾门未关紧

A172

车门锁单元

，前驾驶侧

11) 车门关闭

12) 车门开启

车门未关紧驾驶侧

A276

车门锁单元

，右后

11) 车门关闭

12) 车门开启

车门未关紧右后

车门未关紧乘客侧

P91

中央接线盒

(CJB)

配备前和后电动窗

A354

车门控制模块

，右后侧

A353

车门控制模块

，左后侧

A147

动力

控制模块(PCM)

C58

A102

被动式防盗收发器模块

搭铁

高速CAN+

高速CAN+

高速CAN-

搭铁

高速CAN-

P91

中央接线盒

(CJB)

P91

中央连接盒

(CJB)

N278

点火开关

0) 关闭

1) 配件

2) 运转

3) 起动

P93

蓄电池接线盒

(BJB)

A30

仪表板

中速

CAN-

K4

燃油泵继电器

点火

中速

CAN-

燃油泵

中速

CAN+

P91

中央接线盒

(CJB)

中速

CAN+

P93

蓄电池接线盒

(BJB)

K14

暖风机

继电器

P91

中央接线盒

(CJB)

P91

中央接线盒

(CJB)

外侧温度+

B73

外侧温度

传感器

A128

暖气控制模块

暖风机

外侧温度-

A/C开关

远光灯

左方向灯

右方向灯

闪光器

N1

刹车油

液面开关

刹车油液面

N282

多功能开关

P91

中央接线盒

(CJB)

A276

车门锁单元

，右后

近光灯

N120

灯开关

车门未关紧乘客侧

车门未关紧左后

车门未关紧驾驶侧

车门未关紧右后

A172

车门锁单元

，前驾驶侧

A173

车门锁单元

，前乘客侧

A275

车门锁单元

，左后

417-01-00-17

手排变速箱

P91

中央接线盒(CJB)

4)  蓄电池省电继电器

11) 自动点灯继电器

N120

灯开关

近光灯开关

远光灯

右方向灯

左方向灯

危险警示

P91

中央接线盒(CJB)

1) 近光灯继电器

2) 远光灯继电器

左方向灯

N49

危险警示灯开关

雨滴传感器

右方向灯

417-01-00-7

前方向灯

417-01-00-8

后方向灯

417-01-00-15

自排变速箱

自动点灯

继电器

灯亮警示

蓄电池省电器

手排变速箱

倒车灯

417-02-00-2

室内灯

417-02-00-1

室内灯

室内灯

A333

车门锁单元

，尾门

N10

后窗加热开关

N155

尾门/盖释放开关

尾门开关

H5

防盗喇叭

尾门

释放

防盗器喇叭

P91

中央连接盒

(CJB)

N10

后窗加热开关

遥控

P91

中央接线盒

(CJB)

A190

免钥匙遥控模块

K1

后窗加热继电器

P91

中央接线盒

(CJB)

后窗加热继电器

后窗加热开关

N104

雨刷/清洗器

开关

间歇性   间歇性    间歇性

前清洗器

后清洗器

后雨刷

驻车位置

高速

低速

M111

前挡雨刷马达

P91

中央接线盒(CJB)

8) 雨刷继电器，低速

9) 雨刷继电器，高速

3) 后雨刷继电器

N104

雨刷/清洗器开关

快速

后雨刷

间隔区间

间隔区间

资料3

P91

中央接线盒

(CJB)

资料2

资料1

A26

天窗单元

未使用