| 关键词：后减震器总成—更换 | 文号： 2003-04-03 |
| --- | --- |

适用车辆：

2004 All New 蒙迪欧。车辆识别号为LVSFBFAC74F007257；LVSFBFAC14F007271；LVSFBFAC54F007385；LVSFBFACX4F007429；LVSFBFAC84F007431；LVSFBFACX4F007432；LVSFBFAC54F007435；LVSFBFAC74F007436；LVSFBFAC94F007440；LVSFBFAC24F007442；LVSFBFAC64F007444；LVSFBFAC84F007445；LVSFBFAC24F007456；LVSFBFAC74F007453；LVSFBFAC44F007457；LVSFBFAC64F007458；LVSFBFAC84F007459；LVSFBFAC64F007461；LVSFBFACX4F007463；LVSFBFAC14F007464；LVSFBFAC94F007468；LVSFBFAC74F007467；LVSFBFAC04F007469；LVSFBFAC74F007470；LVSFBFAC04F007486。

问题：

由于部分车辆的后减震器总成的防尘罩可能安装错误，可能会导致降低后减震器总成的防尘效果。

措施：

更换后减震器总成。

维修程序：

- 松开驻车制动。

- 举升车辆。

- 检查左、右两边后减震器总成的防尘罩的圈数。

如果防尘罩的螺纹圈数为20圈，则防尘罩安装正确，本次检查工作结束。

如果防尘罩的螺纹圈数为17圈，则需要更换后减震器总成（注意：如果是一侧的防尘罩的螺纹圈数为17圈的话，则只需要更换这一侧的后减震器总成），继续下一步。

- 放下车辆，拉起驻车制动。

- 拆卸车轮。

小心：不可用加热的方式松开咬粘的车轮螺母。热会导致车轮与车轮毂的损坏。

A、松开车轮螺母。

B、举升车辆。

C、拆卸车轮。

6、从制动钳控制杆上，卸驻车制动拉索。

A、推动夹具控制杆。

B、拆下驻车制动拉索。

7、从制动钳上拆下驻车制动拉索。

A、压下锁定柄。

B、从制动钳上拆下拉索。

8、从车轮毂上拆下后车轮速度传感器。

9、小心：将制动钳与锚板悬挂固定，以避免制动软管承受负荷。

从转向节上拆下制动钳与锚板。

10、拆卸制动盘。

11、拆卸车轮毂。

12、从转向节上拆下前、后控制臂。

13、从转向节上拆下横拉杆。

14、拆卸平衡杆连杆固定螺栓。

15、拆卸转向节与减震器的固定螺栓，拆卸转向节。

16、从悬架支柱上拆卸平衡杆连杆。

- 用一适当的手推千斤顶，从横梁架上拆下后减震器总成。

A、顶起后减震器总称。

B、将后减震器总成从横梁架上移开，并降下后减震器总成。

- 拆卸后减震器总成。

19、安装新的后减震器总成。

20、安装时，按照拆卸相反的顺序安装。

注意：全部零部件安装完毕后，检查车辆的制动系统。应确保制动系统油管、手制动拉索完好，无漏油、损伤现象；并确保制动系统制动性能完好。

### 所需工时：0.9小时(单侧)

所需零件:

- 本次TSB所涉及的零件—后减震器总成，由长安福特客户服务部直接供应，请经销商勿需另外订购。长安福特客户服务部在将后减震器总成供应经销商时，会使用专门的包装袋进行包装和说明。并且，在发出后减震器总成前，经销商所属的现场服务工程师会与经销商联系。同时，经销商如有疑问，请与所属的现场服务工程师联系。

- 经销商进行本次TSB的跟踪检查时，请经销商根据本TSB进行仔细检查，旧件返回长安福特客户服务部时，我们会对以上旧件进行鉴定，如经销商出现误判，长安福特客户服务部将会拒绝经销商的索赔要求。

- 更换下来的后减震器总成以及如果有剩下的没有使用的后减震器总成，请经销商使用原包装返回长安福特客户服务部。包装时，请经销商格外小心，如因为经销商包装原因造成这些后减震器总成在运输时损坏，长安福特客户服务部将会拒绝经销商的索赔要求。

用户问题代码(CCC):H44

保修零件分类代码(WCC):5H08

状态代码(CC):38

索赔类型：返修（ Campaign ）

其它适用文章：

无

保修状况：

请经销商对涉及本次TSB的车辆在全部进行检修后才能交给客户。

到之处

# Text boxes

防尘罩安装错误的减震器总成

衬工

防尘罩安装正确的减震器总成

衬工

115Nm