| 关键词：后悬架控制臂固定螺栓扭矩—检查 | 文号： 2004-02-02 |
| --- | --- |

适用车辆：

2004 All New蒙迪欧，车辆识别号在LVSFBFAC14F004001与LVSFBFACX4F007608之间。

问题：

由于部分车辆的后悬架控制臂的固定螺栓的扭矩出现下降，可能导致车辆在行驶过程中异响。

措施：

检查并按规定扭矩拧紧后悬架控制臂的固定螺栓。

维修程序：

- 举升车辆。

- 依下图所示位置及表中扭矩值检查并拧紧后悬架控制臂固定螺栓。

| 螺栓编号 | 规定扭矩值 |
| --- | --- |
| A | 115N.m |
| B | 90N.m |

A                A              B           A       B         A                        A                A

- 放下车辆。

### 所需工时：0.1小时

所需零件: 无

用户问题代码(CCC):N59

保修零件分类代码(WCC):5H08

状态代码(CC):33

索赔类型：返修（ Campaign ）

其它适用文章：无

保修状况：

当涉及本次TSB的2004 All New 蒙迪欧汽车到经销商处进行维护时，请经销商全部进行检查。

到之处

由万家奎负责跟踪此事。各现场工程师

负责监督