| 关键词：手机免提系统模块—检修 | 文号： 2004-02-01 |
| --- | --- |

适用车辆：

2004全新蒙迪欧汽车，车辆识别号在LVSFBFAC14F004001至LVSFBFAC54F006057之间。

问题：

由于部分车辆手机免提系统模块的故障，可能会造成手机免提系统通话不畅。

措施：

更换手机免提系统模块。

维修程序：

一、检查手机免提系统功能

- 打开音响，检查音响是否能够正常工作。如果不能正常工作，请参考《蒙迪欧维修手册》检修音响系统；如果能正常工作，继续下一步骤；

2、取下点火钥匙，检查音响能否开启。若不能开启，继续下一步骤；若能开启，检查手

机免提模块接插头是否连接正确（带黄色胶带的插头要插入黄色插孔）。若在正确接插

的情况下音响仍能开启，请更换手机免提系统模块。

3、将手机免提信号线接入免提系统。

4、使用主叫模式检查手机免提系统：将手机与免提信号线连接，并使用手机呼叫其他电话：

  - 检查音响是否能够自动静音，手机免提信号线指示灯是否点亮，接通后，声音只从右前扬声器传出。如音响不能自动静音，或手机免提信号线指示灯不能点亮，或接通后，声音不只丛右前扬声器传出或没有声音传出，更换手机免提系统模块。

  - 检查通话质量。在排除手机本身故障和信号的前提下，检查音质是否清晰，有无通话间断、失真。如出现以上情况，更换手机免提系统模块。

  - 挂断电话，5秒钟之内，音响能否自动恢复以前的工作状态。如不能恢复以前的工作状态，更换手机免提系统模块。

5、如果功能正常，继续下一步骤。

6、使用被叫模式检查手机免提系统：将手机设置成自动接听，从外部拨打手机：

- 检查手机能否自动接听，音响能否自动静音，同时手机免提信号线能否点亮，接通后，声音是否只丛右前扬声器传出。如手机不能自动接通（请先排除手机故障），或音响不能自动静音，或手机免提信号指示灯不能点亮，或接通后声音不只丛右前扬声器传出或没有声音传出，更换手机免提系统模块。

- 检查通话质量。在排除手机本身故障和信号的前提，检查音质是否清晰，有无通话间断、失真。如出现以上情况，更换手机免提系统模块。

- 挂断电话，5秒钟之内，音响能否自动恢复以前的工作状态。如不能恢复以前的工作状态，更换手机免提系统模块。

7、如果功能正常，本次检查工作结束。

二、拆装手机免提系统模块

- 拆卸中央通道右边饰板；

- 拆卸手机免提系统模块；

- 安装手机免提系统模块；

- 安装中央通道右边饰板。

### 所需工时：0.1小时

所需零件:

本次TSB所涉及的零件—手机免提信号线（1根）和手机免提系统模块（2块），由长安福特客户服务部直接供应，请经销商勿需另外订购。长安福特客户服务部在将手机免提信号线和手机免提系统模块供应经销商时，会使用专门的包装袋进行包装和说明。并且，在发出前，经销商所属的现场服务工程师会与经销商联系。同时，经销商如有疑问，请与所属的现场服务工程师联系。

用户问题代码(CCC):A07

保修零件分类代码(WCC):7Q05

状态代码(CC):42

索赔类型：返修（ Campaign ）

其它适用文章：

无

保修状况：

当涉及本次TSB的蒙迪欧汽车到经销商处进行维护时，请经销商全部进行检修。

到之处