PCV管加装卡箍——维修方法

适用车辆：

长安福特生产的2004全新2.0L蒙迪欧。车身识别号在LVSFBFAC14F004001— LVSFBFAC24F033919之间。

维修程序：

1、从发动机上盖板，拆开曲轴箱强制通风（PCV）软管和真空软管。

2、检查PCV管是否已经加上卡箍。如已经加上卡子，本工作到此结束。如未加 卡箍，继续下一步骤。（注意：此处检查如果光线不好，会影响检查效果。此时，维修人员可以使用手电筒照射，可以很明显的看到）。

3、拆下发动机上盖板。

4、拆开蓄电池搭铁连接线，参阅《蒙迪欧维修手册414-01》。

5、顶起并支撑汽车，参阅《蒙迪欧维修手册100-02》。

6、拆下进气歧管下固定螺栓。

7、降下汽车。

8、从节气门体（TB）上拆开空气滤清器出风管。

9、拆开油门拉索。

1)、拆开内侧拉索。

2)、将拉索转离支架。

.拆开拉索并移置一侧。

10、拆开节气门位置（TP）传感器和怠速空气控制（IAC）阀的电气连接插头。

11、从进气歧管上拆开制动助力器的真空管。

12、拆开电气连接插头。

13、从进气歧管上拆开发动机线束。

14、拆下机油尺和油尺套管。

15、从进气歧管上拆开真空软管。

16、拆开发动机空气涡流阀，歧管绝对压力（MAP）传感器和涡流板电磁阀的电                                                  气连接插头。

17、拆下进气歧管螺栓（为了清楚起见、图示为已拆下的发动机）。

注意：由于可能涉及到高温作业，为防止在拆卸时可能造成进气歧管变形，请遵照下图中的螺栓的编号按顺序拆卸进气歧管螺栓。安装时按相反顺序安装。

从气缸盖上拆下进气歧管。

18、使用卡箍将PCV管的两端进行固定。

19、按拆卸时的相反顺序进行组装。

注意：安装进气歧管时，请检查进气歧管密封垫圈是否损坏，如损坏，请更换。

### 所需工时：1.1小时

所需零件:

| 零件号 | 零件名称 | 单台数量 |
| --- | --- | --- |
| 3S4G-6758-A_PIA2 | 卡箍 | 2 |

本次活动所需的零件由长安福特直接供应，请经销商无需另外订购。

用户问题代码(CCC):D50

保修零件分类代码(WCC):1H01

状态代码(CC):16

# Text boxes

PCV管卡箍