顾客使用说明书

日文原版说明书14页下部

5，操作方法

- 各部位名称

本中文版说明书个部分名称用英文原名表示。

日文原版说明书15页

- 模式说明1

[实际模式]

指针随时反应车的状态

同时峰值将存入中央控制器中

[峰值模式]

- 中央控制器上的PEAK/RESET键按住2秒以内，三连表PEAK LED(绿色)持续点亮，表示进入峰值模式

- 使用峰值模式后（PEAK LED绿灯持续点亮），所有指针将被固定在峰值状态

- 中央控制器随时更新峰值进行记忆（即使拔下车钥匙，峰值也会储存在中央控制器中）

- 再次按住PEAK/RESET键2秒以内，重新回到实际模式

说明：[峰值]

峰值是瞬间最大值，根据环境和行走条件不同峰值也随时变化

[复位模式]

- 持续按住PEAK/RESET键2秒以上，三连表上所有PEAK LED绿灯从点亮变为闪烁

- 复位模式完成

- 手离开按键后，所有的表都回到实际模式

备注：无论是在[实际模式]还是[峰值模式]都可以进行复位操作

[警告设定模式]

- 按下SELECT键所有表上的WARNING LED红灯一起闪烁，进入[警告设定模式]，当前可设定的表，红灯闪烁的频率要快一些

- 运用中央控制器上的UP和DN的按键调整警告值，UP是上升，DN是下降

备注：连续按住UP或DN键可以使设定值快速变化

警告值设定好后5秒钟不做任何操作，WARNING LED 灯灭设定完成，进入[实际模式]

警告：在车辆行驶时进行设定非常危险，请在停车状态下进行设定

[警告模式]

运行中各表表示值超过[警告设定模式]时设定的警告值后，WARNING LED（红灯）灯亮

备注：油压表的指针低于警告设定值，警告灯亮

油压表的初期设定值为150kPa ,根据车型不同可能出现油压值比警告设定值低，警告灯亮的情况

解除上述情况的方法，进入[警告设定模式]，在按住SELECT是可设定的表顺次表示，选择油压表，在红灯闪烁时按DN键降下警告设定值

电池断电后，警告设定值会回到初始状态，已变更警告值得客户请重新设定

日文原版说明书16页

- 模式说明2

[重放模式]

安装好的各仪表可以同时记录/重放40秒的行驶纪录

纪录：

- 在[实际模式]状态，按下中央控制器上REC/PLAY按键，所有仪表上的PEAK LED（绿色）灯以一定频率闪烁，并且记录下最长40秒的行驶纪录

- 40秒过后，PEAK LED(绿色)灯闪烁停止，并回到[实际模式]

- 纪录未到40秒时，想结束纪录按REC/PLAY键，PEAK LED 闪烁停止，记录结束回到[实际模式]

重放：

- [峰值模式]时按下中央控制器上REC/PLAY键，所有仪表的PEAK LED灯同时以一定频率闪烁，记录下的数据进行重放

- 重放结束或按PEAK/RESET键，将返回到[实际模式]

- 重放中按中央控制器上UP或DN 键（0.5秒以内），进入暂停状态

- 暂停状态时，PEAK LED 灯以重放时的两倍速度闪烁

- 重放时按下UP或DN键（0.5秒以上），在按住时重放会以2倍的速度前进或后退，放开按键进入暂停状态

- 在暂停状态中，按下UP或DN键（小于0.5秒）时，将以按下的按下的次数进行微进或微退

- 在暂停状态，按PEAK/RESET键，重放开始

- 检查机能

[开机模式]

通过指针动作，仪表板灯，红色警告灯，绿色PEAK灯的点亮，确认仪表正常

[断线检查机能]

在传感器脱落，传感器连线断线，配线错误时仪表指针指向正下方，警示灯以一定频率闪烁

备注：电源连线断线不能检查

[短路检查机能]

在传感器或传感器连线上出现短路时，仪表指针指向正下方，警示灯以一定频率闪烁（频率比断线时快）

备注：不能检查出电源短路

[通信错误检查机能]

仪表和中央控制器之间不能进行数据传输时，仪表指针指向正下方，警示灯闪烁，

频率为连闪两下间隔一下

具体闪烁频率可以参考日文原版说明书上相应的图示