307-01自动变速器

## 适用车型：2001 Mondeo

## 主题	页码

说明与操作

变速器说明	307-01-3

诊断和测试

诊断策略	307-01-28

初步检查	307-01-30

初步检查	307-01-30

驾驶汽车以确认客户的问题	307-01-30

油面高度检查	307-01-30

高或低油面高度	307-01-30

添加自动变速器油	307-01-31

更换自动变速器油-泄放/添加	307-01-31

自动变速器油状况检查	307-01-32

变速器档位（TR）传感器	307-01-32

道路测试	307-01-32

检查换档连杆调整是否正确	307-01-33

诊断	307-01-34

使用FDS2000进行车上诊断	307-01-34

准备事项	307-01-34

连接FDS2000	307-01-34

执行车上诊断	307-01-36

故障现象代码表	307-01-37

特殊测试程序	307-01-40

失速转速测试	307-01-41

气压测试	307-01-41

气压测试结果	307-01-42

泄漏检查	307-01-42

外部密封	307-01-43

变矩器区域的泄漏	307-01-44

更进一步的泄漏测试	307-01-44

使用紫外线光源检漏	307-01-45

变速器油冷却器	307-01-45

变速器油冷却器流测量试	307-01-45

依故障现象进行诊断	307-01-47

依故障现象表进行诊断	307-01-47

例行检查	307-01-48

车上维修

变速器油泄放和添加	(17 115 0)   307-01-91

油底壳，垫片和滤网	307-01-93

主控制阀体	(17 234 0)   307-01-97

涡轮轴转速(TSS)传感器	307-01-108

输出轴速度(OSS)传感器	307-01-110

左半轴油封	307-01-112

右半轴油封	307-01-122

变速器档位(TR)传感器	(17 705 0)  307-01-132

拆卸

变速器	(17 214 0)  307-01-134

分解

变速器	(17 214 8)  307-01-142

分总成的分解和组装

链轮	307-01-161

变矩器壳	307-01-163

主减速器支座和差速器总成	307-01-168

前进单向离合器	307-01-171

前进/滑行/直接单向离合器缸和低档离合器鼓	307-01-176

前进/滑行/直接离合器	307-01-181

更换一档/倒档离合器活塞封	307-01-195

一档单向离合器总成	307-01-196

主控制阀体	(17 234 8)  307-01-199

变速器壳	307-01-206

油泵总成	307-01-216

倒档离合器	307-01-223

检查行星齿轮组和链条驱动	307-01-228

变矩器单向离合器检查	307-01-231

组装

变速器	(17 214 8)  307-01-232

安装

变速器	(17 214 0)  307-01-262

规格

规格	307-01-271

润滑油，自动变速器油，油封和粘接剂	307-01-271

容量	307-01-271

低速－中间档行星架总成的小齿轮	307-01-271

前进/滑行离合器片组的间隙	307-01-271

直接离合器片组的间隙	307-01-271

油泵齿轮端隙	307-01-272

油泵总成的转动扭矩	307-01-272

变矩器	307-01-272

1档/倒档离合器片组的间隙	307-01-272

中间和超速档伺服器	307-01-272

中间/超速档伺服器作动推杆	307-01-272

倒档/超速档驱动架总成小齿轮的端隙	307-01-272

低-中间档驱动架总成的小齿轮端隙	307-01-272

主减速器支座总成的小齿轮端隙	307-01-272

速比	307-01-273

从动链链轮调整的10号止推垫圈	307-01-273

主动链链轮调整的11号调隙片	307-01-273

差速器端隙的14号调隙片	307-01-273

拧紧力矩	307-01-274

说明与操作

变速器说明

CD4E自动变速器是一种前轮驱动用4速电控自动变速器，具有下列电气控制功能：

电子压力控制(EPC)以改善换档品质。

换档控制。

3-2换档正时。

滑行制动。

变矩器离合器(TCC)。

自动变速器外形图

自动变速器包含一个带锁定离合器的四元件变矩器以及下列部件：

行星齿轮组

链条驱动

行星齿轮组主减速器

差速器小齿轮和半轴齿轮

CD4E液压控制系统有5个电磁阀，可控制：

换档油压(通过管路油压控制)

换档控制(通过换档阀位置的控制)

调节变矩器离合器的作动。

控制3-2档间的换档。

滑行时的发动机制动。

变速器的识别标贴

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 车型号码 |
| 2 | 总成号码 |
| 3 | 序号(含制造日期) |
| 4 | 零件编号 |
| 5 | 条形码 |

说明与操作

主减速器，链条驱动，差速器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 主减速器齿圈 |
| 2 | 最终传动齿圈卡环 |
| 3 | 差速器支座no.15轴承 |
| 4 | 止推垫圈，no.14(选配) |
| 5 | 车速表驱动齿轮 |
| 6 | 差速器壳体 |
| 7 | 止推垫圈 |
| 8 | 差速器小齿轮 |
| 9 | 止推垫圈 |
| 10 | 差速器半轴齿轮 |
| 11 | 差速器小齿轮轴 |
| 12 | 滚销 |
| 13 | 主减速器行星齿轮止推垫圈(需用8 片) |
| 14 | 主减速器行星齿轮间隔环(需用4片) |
| 15 | 主减速器行星齿轮滚针轴承(需用4 片) |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 16 | 主减速器行星齿轮(需用4片) |
| 17 | 主减速器小齿轮轴 |
| 18 | 主减速器行星齿轮组和行星架 |
| 19 | 主减速器小齿轮轴卡环 |
| 20 | 驱动链条外盖 |
| 21 | 驱动链条 |
| 22 | 驱动链轮no.13止推轴承 |
| 23 | 驱动链轮 |
| 24 | 后驱动链条外壳 |
| 25 | 磁铁 |
| 26 | 后驱动链条外壳 |
| 27 | 驱动链轮no.12轴承 |
| 28 | 驱动链轮no.11垫片(选配) |
| 29 | 驱动链轮轴承，no.18 |

说明与操作

变矩器，变矩器壳，离合器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 变矩器 |
| 2 | 变矩器毂油封 |
| 3 | 导轮支架 |
| 4 | 油尺 |
| 5 | 加油管 |
| 6 | 加油管护圈 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 7 | 差速器油管 |
| 8 | 变矩器壳 |
| 9 | 油管塞，1/8-27干式油封 |
| 10 | 油管接头 |
| 11 | 变速器法兰垫片 |

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 12 | 驱动链轮10号止推垫圈(选配) |
| 13 | 导轮支撑17号轴承 |
| 14 | 倒档/超速档齿圈总成 |
| 15 | 驱动链轮no.16轴承 |
| 16 | 倒档/超速档齿圈止推轴承 |
| 17 | 低速单向离合器 |
| 18 | 倒档/超速档行星架总成(已安装no.8止推轴承) |
| 19 | 单向离合器卡环 |
| 20 | 单向离合器止推垫圈 |
| 21 | 单向离合器总成 |
| 22 | 1档/倒档离合器 |
| 23 | 1档/倒档浪形弹簧片 |
| 24 | 1档/倒档离合器压盘 |
| 25 | 1档/倒档离合器片(内花键片) (需用3片) |
| 26 | 1档/倒档离合器片(钢片)( 需用3片) |
| 27 | 1档/倒档离合器回位弹簧卡环 |
| 28 | 1档/倒档离合器回位弹簧总成 |
| 29 | 1档/倒档离合器活塞外油封(大) |
| 30 | 1档/倒档离合器活塞 |
| 31 | 1档/倒档离合器活塞内油封(小) |
| 32 | 倒档/超速档中心齿轮和壳体 |
| 33 | 倒档/超速档中心齿轮no.7止推轴承 |
| 34 | 低-中间档齿圈总成 |
| 35 | 低-中间档行星架no.6止推轴承 |
| 36 | 低-中间档行星架 |
| 37 | o.5止推轴承 |
| 38 | 前进单向离合器 |
| 39 | 前进单向离合器和中心齿轮总成 |
| 40 | 低-中间档中心齿轮总成 |
| 41 | 卡环(需用2片) |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 42 | 前进单向离合器卡环 |
| 43 | 前进单向离合器外座圈 |
| 44 | 前进单向离合器(楔子) |
| 45 | 滑行离合器毂 |
| 46 | 涡轮轴no.4止推轴承 |
| 47 | 滑行离合器毂卡环 |
| 48 | 涡轮轴 |
| 49 | 前进/滑行/直接离合器缸毂油封 |
| 50 | 前进/直接离合器压盘卡环 |
| 51 | 前进离合器 |
| 52 | 单向离合器压盘 |
| 53 | 前进离合器片(钢片)( 需用2片) |
| 54 | 离合器片(内花键片)( 需用3片) |
| 55 | 滑行离合器压盘 |
| 56 | 滑行离合器(内花键片)( 需用2片) |
| 57 | 滑行离合器片(钢片)( 需用2片) |
| 58 | 滑行离合器 |
| 59 | 前进离合器弹簧卡环 |
| 60 | 前进/滑行离合器回位弹簧 |
| 61 | 滑行离合器活塞和油封总成 |
| 62 | 前进离合器活塞外油封 |
| 63 | 前进离合器活塞总成 |
| 64 | 前进离合器活塞内油封 |
| 65 | 前进/滑行/直接离合器缸总成 |
| 66 | 直接离合器活塞外油封 |
| 67 | 直接离合器活塞总成 |
| 68 | 直接离合器活塞内油封 |
| 69 | 直接离合器回位弹簧 |
| 70 | 直接离合器弹簧卡环 |

说明与操作

油泵，传感器，离合器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 中间和超速档制动带总成 |
| 2 | 油泵总成 |
| 3 | 油泵支架油封环 |
| 4 | 油泵支架油封环(6片) |
| 5 | 油泵支架总成 |
| 6 | 油泵本体分隔板垫片 |
| 7 | 油泵本体分隔板 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 8 | 油泵驱动齿轮镶块 |
| 9 | 油泵驱动齿轮 |
| 10 | 油泵从动齿轮 |
| 11 | 油泵油封 |
| 12 | 油泵本体 |
| 13 | 涡轮轴速度传感器(TSS) |
| 14 | TSS传感器油封 |

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 15 | 变速器识别标贴 |
| 16 | 油管接头 |
| 17 | 差速器油封(需用2只) |
| 18 | 变速器放油塞 |
| 19 | 管路油压孔塞 |
| 20 | 变速器壳体 |
| 21 | 直接离合器 |
| 22 | 倒档离合器缸油封(需用2只) |
| 23 | 直接离合器no.2止推垫圈 |
| 24 | 直接离合器片(钢片)(需用3片) |
| 25 | 直接离合器片(内花键片)(需用3片) |
| 26 | 直接离合器压盘 |
| 27 | 直接离合器压盘卡环 |
| 28 | 直接离合器外壳 |
| 29 | 倒档离合器 |
| 30 | 倒档离合器鼓 |
| 31 | 倒档离合器活塞 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 32 | 倒档离合器回位弹簧 |
| 33 | 卡环 |
| 34 | 倒档离合器外花键片(钢片)(需用2片) |
| 35 | 倒档离合器内花键片(需用2片) |
| 36 | 倒档离合器压盘 |
| 37 | 倒档离合器压盘卡环(选配) |
| 38 | 倒档离合器毂 |
| 39 | 倒档离合器毂卡环 |
| 40 | 油泵支架no.1 止推垫圈 |
| 41 | 油泵驱动轴 |
| 42 | 中间/超速档伺服器回位弹簧 |
| 43 | 中间/超速档伺服器活塞和连杆总成 |
| 44 | 中间/超速档伺服器盖 |
| 45 | 中间/超速档伺服器盖卡环 |

说明与操作

选档杆，变速器档位开关

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 手控杆 |
| 2 | 手控杆油封 |
| 3 | 手控阀作动杆(Z型杆) |
| 4 | 手控阀掣子摇杆 |
| 5 | 手控阀掣子轴 |
| 6 | 轴固定销(需用2片) |
| 7 | 手控阀掣子杆作动杆 |
| 8 | 变速器档位开关 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 9 | 手控杆轴油封 |
| 10 | 驻车爪轴 |
| 11 | 驻车爪回位弹簧 |
| 12 | 驻车爪 |
| 13 | 驻车爪轴固定器和螺栓 |
| 14 | 驻车爪棘轮弹簧 |
| 15 | 手控杆总成 |

主控制阀体总成

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 主控制外盖 |
| 2 | 主控制外盖垫片 |
| 3 | 主控制外盖通风管垫片 |
| 4 | 主控制外盖通风管 |
| 5 | 主减速器油管油封 |
| 6 | 主减速器油管 |
| 7 | 主控制主控制总成 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 8 | 电磁阀体(变速器控制) |
| 9 | 电磁阀体固定夹 |
| 10 | 电磁阀体垫片 |
| 11 | 油压分流板 |
| 12 | 油压分流板垫片 |
| 13 | 伺服器本体总承 |
| 14 | 中间和超速档伺服器阀塞 |

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 15 | 中间和超速档伺服器塞垫片 |
| 16 | 伺服器本体分隔板垫片(需用2片) |
| 17 | 伺服器本体分隔板 |
| 18 | 手控阀掣子弹簧 |
| 19 | 主控制阀体 |
| 20 | 电磁体壳体分隔板垫片(需用2片) |
| 21 | 电磁体壳体分隔板 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 22 | 油路连通板 |
| 23 | 油面控制阀 |
| 24 | 油面控制阀支架 |
| 25 | 变速器壳体 |
| 26 | 滤清器和油封 |
| 27 | 滤清器循环调节泄放油封 |
| 28 | 变速器识别标贴 |

说明与操作

止推轴承，止推垫圈

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 低-中间档行星齿轮组垫圈 |
| 2 | 倒档/超速档驱动齿圈no.19止推轴承 |
| 3 | 倒档/超速档行星架no.8止推轴承 |
| 4 | 驱动链轮no.10止推垫圈 |
| 5 | 变矩器导轮轴承 |
| 6 | 导轮支架no.17轴承 |
| 7 | 差速器半轴齿轮止推垫圈 |
| 8 | 差速器小齿轮no.15轴承 |
| 9 | 差速器小齿轮轴承no.14垫圈 |
| 10 | 止推垫圈 |
| 11 | 主减速器行星齿轮滚针轴承 |
| 12 | 主减速器行星齿轮止推垫圈 |
| 13 | 从动链轮no.13止推垫圈 |
| 14 | 从动链轮no.12轴承 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 15 | 从动链轮no.18轴承 |
| 16 | 从动链轮- no.11调隙片 |
| 17 | 倒档/超速档驱动齿圈no.16轴承 |
| 18 | 直接离合器no.2止推 |
| 19 | 油泵支架no.1止推轴承 |
| 20 | 涡轮轴no.4止推轴承 |
| 21 | 低-中间档中心齿轮no.5止推轴承 |
| 22 | 低-中间档行星架no.6止推轴承 |
| 23 | 倒档/超速档中心齿轮no.7止推轴承 |
| 24 | 行星齿轮垫圈 |
| 25 | 行星齿轮滚针轴承 |

说明与操作

衬套

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 低-中间档中心齿轮衬套 |
| 2 | 倒档/超速档驱动轮毂板衬套 |
| 3 | 变矩器叶轮毂衬套 |
| 4 | 导轮支架衬套 |
| 5 | 壳体衬套 |
| 6 | 主减速器差速器小齿轮后衬套 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 7 | 主减速器差速器小齿轮前衬套 |
| 8 | 主减速器中心齿轮衬套 |
| 9 | 倒档/超速档驱动鼓齿轮衬套 |
| 10 | 低-中间档齿轮毂衬套 |
| 11 | 涡轮轴衬套 |
| 12 | 直接离合器衬套 |

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 13 | 油泵总成驱动衬套 |
| 14 | 倒档离合器鼓支架衬套 |
| 15 | 前进/直接离合器缸衬套 |
| 16 | 倒档离合器鼓衬套 |

变速器档位选择

选档杆有6种设定：P, N, N, D, 2, 1。有一个变速器控制开关可以防止司机换入4档(超速档)。在2和3档时，有发动机制动作用。

(P) 驻车档

在驻车档，无动力输出至变速器。一条连接至一组凸轮的换档杆将驻车爪压入从动链轮上的驻车齿轮内，如此便将主减速器锁住并防止汽车滚动。基于安全的理由，汽车驻车时务必拉起驻车制动。

(R) 倒档

倒档可使汽车在降低速比的情形下，向倒退方向移动。倒档时，有发动机制动作用。

(N) 空档

如同在驻车档一样，空档时，也无动力输出到变速器，但主减速器未被驻车爪锁定，所以车轮仍可自由旋转，汽车可在空档时发动。

(D) 行驶档

D档位置可提供所有的自动换档(从1档到4档)，让变矩器离合器接合与分离，并且在正常的操作下合理的节省燃油。在4档时提供发动机制动。操纵变速器档位上的变速器控制开关可以解除4档(超速档)的作用。变速器控制开关接通时（O/D解除作用，TCIL指示灯亮起），在2和3档有发动机制动作用。

(2) 2档

在2档位置，如果变速器以手动或自动上下变换档位，2档会一直保持接合，如果在汽车静止时选择2档，汽车将2档起步，以便在湿滑路面上提供最大牵引力。在2档时，有发动机制动可用。

(1) 1档

在1档位置，如果变速器是以手动或自动降档，1档齿轮会保持接合。禁止变速器在高于某指定车速时一约48 km/h (30 mph)，降到1档，以防止传动系超速。在1档也有发动机制动，在下陡坡时特别有用。

变速器换档模式

升档：

动力控制模块(PCM)控制变速器升档。PCM接收来自不同传感器的信号和司机对执行换档控制、换档油压以及接合锁定离合器的输入指令。

降档：

在某种情况下，变速器会自动的降到一个较低的档位(在不使用变速器档位选择杆时)。自动降档有三种：滑行，扭矩需求和强迫或强制降档。

滑行：

当汽车要由滑行而停止时会发生滑行自动降档。

扭矩需求：

在部分节气门开度下加速而所需的扭矩大于发动机此时所能提供的扭矩时，便会发生扭矩需求自动降档。需要时已接合的变矩器离合器还会分离以提供额外的加速能力。

强迫降档：

当司机通过踩加速踏板到底，以强迫降档时，汽车便会达到最大的加速度。仅在低于88 km/h时才有可能强迫降到2档。在时速低于40 km/h时实施，强迫降档会使变速器降至1档。上述规格会因轮胎尺寸的改变和发动机设定而修改。

变速器控制开关和指示灯操作

超速档(O/D)可通过作动变速器选档杆上的变速器控制开关而取消。点火开关在RUN时，系统会自动接通O/D模式，在点火开关在RUN时按下变速器控制开关，O/D模式会被解除。再次按下变速器控制开关会回复O/D模式。当变速器控制开关在循环接通、关闭时，指示灯会在ON和OFF之间切换。

说明与操作(续)

变矩器的主要部件与功能－235 mm (9.25 inch)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 泵驱动轴 |
| 2 | 涡轮轴总成 |
| 3 | 外盖 |
| 4 | 变矩器锁定离合器压盘 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 5 | 涡轮 |
| 6 | 导轮 |
| 7 | 止推轴承 |
| 8 | 叶轮 |

说明与操作

变矩器的主要部件与功能－261 mm (10.25 inch)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 泵驱动轴 |
| 2 | 涡轮轴总成 |
| 3 | 外壳 |
| 4 | 变矩器锁定离合器压盘 |
| 5 | 涡轮 |
| 6 | 导轮 |
| 7 | 止推轴承 |
| 8 | 叶轮 |

CD4E变矩器是一4元件总成。变矩器包含一个叶轮、一个涡轮、一个导轮和一个用以降低燃油消耗的变矩器锁定离合器。变矩器将发动机接至涡轮轴总成，以提供扭矩放大倍数并吸收换档时发动机的震动。

叶轮和外盖

叶轮和外盖总成是用来驱动叶轮的叶片和油泵总成。叶轮主要的功用是利用离心力以液压油来驱动涡轮。外盖则提供变矩器离合器活塞压盘和减震器的配合表面。

涡轮

叶轮是利用离心力以液压油来驱动涡轮。而涡轮则通过涡轮轴将输入扭矩传送至驱动链条和从动链轮。

导轮

导轮把来自涡轮的油液引导流回叶轮以便油液以与叶轮相同的方向旋转。此一过程也有使力矩倍增的作用。

变矩器离合器(TCC)

变矩器离合器接合时，可在发动机曲轴和涡轮轴之间提供机械连接或直接驱动。变矩器离合器的作用由动力控制模块(PCM)控制，在特定情况下，PCM会送出相应指令给TCC电磁阀，变矩器内的油压迫使活塞压盘和减震器压住外盖而在发动机和变速器之间形成机械连接。

说明与操作(续)

齿轮系

齿轮系包含行星齿轮组、制动部件和主减速器齿轮组和差速器。

行星齿轮组

CD4E变速器有两组行星齿轮组，用于倒档驱动和四个前进档。行星齿轮组包含下列部件：

低-中间档中心齿轮总成

低-中间档行星齿轮组行星架

低-中间档齿圈总成

倒档/超速档驱动中心齿轮和外壳总成

行星齿轮组行星架总成

倒档/超速档驱动齿圈总成

行星齿轮组

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 低-中间档中心齿轮总成 |
| 2 | 低-中间档行星齿轮组行星架 |
| 3 | 低-中间档齿圈总成 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 4 | 倒档/超速档驱动中心齿轮和外壳总成 |
| 5 | 倒档/超速档驱动行星齿轮组行星架总成 |
| 6 | 倒档/超速档驱动齿圈总成 |
| 7 | 花键连接 |
| 8 | 花键连接 |

涡轮轴

涡轮轴将变矩器导轮连接至前进/滑行/直接离合器缸。接合时，前进/滑行/直接离合器缸将把输入的力矩传至倒档/超速档驱动齿圈。该齿圈亦用作驱动链轮。如此，便可将输入的力矩通过变矩器转传到驱动链条和从动链轮。

驱动链

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 驱动链轮(附有倒档/超速档驱动齿圈) |
| 2 | 驱动链条 |
| 3 | 从动链轮总成(含驻车齿轮和主减速器中心齿轮) |

说明与操作(续)

驱动链条和链轮

驱动链条将扭矩由涡轮转传到行星齿轮组，驱动链条包含下列部件：

倒档/超速档驱动齿圈总成，该齿圈亦用作驱动链轮。

从动链轮

驱动链条

驱动链条将倒档/超速档驱动中心齿轮连接至从动链轮。主减速器中心齿轮位于从动链轮的顶端，和主减速器齿轮组啮合。

主减速器齿轮组

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 差速器齿圈 |
| 2 | 差速器齿圈卡环 |
| 3 | 差速器no.15轴承 |
| 4 | 差速器轴承no.14调隙片 |
| 5 | 车速表驱动齿轮 |
| 6 | 差速器齿轮壳体 |
| 7 | 小齿轮止推垫圈 |
| 8 | 小齿轮 |
| 9 | 差速器齿轮止推垫圈 |
| 10 | 差速器半轴齿轮 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 11 | 差速器小齿轮轴 |
| 12 | 小齿轮轴滚销 |
| 13 | 差速器行星齿轮止推垫圈 |
| 14 | 差速器行星齿轮调隙片 |
| 15 | 差速器行星齿轮轴承 |
| 16 | 差速器行星齿轮 |
| 17 | 行星齿轮轴 |
| 18 | 差速器 |
| 19 | 卡环 |
| 20 | 低速链条盖 |
| 21 | 驱动链条 |

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 22 | 从动链轮no.13止推轴承 |
| 23 | 从动链轮 |
| 24 | 上链条盖 |
| 25 | 磁铁 |
| 26 | 完整上链条盖 |
| 27 | 从动链轮no.12轴承 |
| 28 | 从动链轮no.11调隙片 |
| 29 | 从动链轮no.18轴承 |

行星齿轮组中的主减速器可将来自行星齿轮组的扭矩倍增后传送至差速器。主减速器包含下列部件：

主减速器中心齿轮：通过倒档/超速档驱动齿圈总成用链条驱动然后将扭矩传到主减速器支座。

主减速器支座：用作从动件，为差速器外壳的一部分。

主减速器齿圈：位于变矩器壳内并且是主减速器行星齿轮组的永远保持件。

差速器总成

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 差速器壳体(有主减速器支座) |
| 2 | 差速器/齿轮轴 |
| 3 | 差速器半轴齿轮 |
| 4 | 差速器小齿轮 |

差速器总成驱动差速器小齿轮和差速器半轴齿轮，差速器半轴齿轮则驱动前轮驱动轴及接头。如果驱动轮以不同的速度旋转时，差速器总成将提供差速作用。差速器总成包含下列部件：

差速器壳体(为主减速器支座之一部)

由小齿轮轴支撑的两个小齿轮

由差速器壳体和驱动轴支撑的两个半轴齿轮

应用部件：

中间和超速档制动带：

中间和超速档制动带总成在2档和4档时会将倒档离合器鼓总成固定至变速器壳体。此动作使倒档/超速档驱动中心齿轮和外壳总成在2和4档时保持静止不动。

说明与操作(续)

中间和超速档伺服器

中间和超速档伺服器是中间和超速档制动带总成的液压制动器。管路油压通过伺服器油压线路作用在伺服器活塞的一侧，油压迫使活塞向着变速器壳内的伺服器孔径上方移动，而使伺服器作用杆抵住中间和超速档制动带总成的一侧。因为中间和超速档制动带总成的另一侧是固定于变速器壳体上，因此中间和超速档制动带总成的两侧便沿着倒档离合器鼓总成四周挤压，将倒档离合器鼓总成固定在静止状态。

前进离合器

前进离合器将涡轮轴连接至前进单向离合器外座圈。在所有前进档位时均由外座圈驱动低速中间中心齿轮。但是，在4档时，因为前进单向离合器超速空转使得前进离合器无动力输出。前进离合器为多片式离合器，装在前进/滑行/直接离合器缸总成内。

直接离合器

当汽车是在3和4档时，直接离合器将涡轮轴连接至低速中间齿圈总成。直接离合器是多片式离合器，装在前进/滑行/直接离合器缸总成内。

倒档离合器

当汽车在倒档时，倒档离合器将涡轮轴连接至档/超速档中心齿轮和壳体总成。倒档离合器是多片式离合器，装在倒档离合器鼓总成内。

滑行离合器

滑行离合器是多片式离合器，位于前进/滑行/直接离合器缸总成中前进离合器的下方。当变速器控制开关在ON且在D档位或以手动选择档位时，它将把低速中间中心齿轮总成连接至涡轮轴总成。

低/倒档离合器

当变速器换档到“R”和“1”档位时，低/倒档离合器会将倒档/超速档驱动架总成固定至变速器壳体。低/倒档离合器是多片式离合器，以齿槽接合至变速器壳体。

前进单向离合器

前进单向离合器是一斜撑式单向离合器。前进单向离合器合并前进离合器，在1、2和3档位时，将涡轮轴总成连接至低速中间中心齿轮总成。前进单向离合器在所有滑行操作和4档时，经常高速空转。

低速单向离合器

低速单向离合器是一滚子式单向离合器，它可使变速器壳体在1档时将倒档/超速档驱动架固定在静止状态。在加速时低速单向离合器将把倒档/超速档驱动架总成固定。当滑行时，低速单向离合器当会高速空转，而使主减速器从行星齿轮组脱离。

液压系统

液压系统使用变速器油进行冷却、润滑和提供油压给变速器的油压线路。

油泵总成

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 油泵本体分隔板垫片 |

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 2 | 油泵驱动轴 |
| 3 | 油泵支架油封(6片) |
| 4 | 油泵支架总成 |
| 5 | 油泵本体总成 |
| 6 | 油泵油封 |
| 7 | 油泵齿轮 |
| 8 | 油泵驱动齿轮镶块 |
| 9 | 油泵本体分隔板 |

油泵

油泵可提供变矩器、主控制阀本体、冷却系统、润滑系统和油压制动部件所需的油液。变速器所使用的是由变矩器轴驱动的新月型油泵。

变速器油面高度和滤清器

变速器油从油底壳区(由变速器壳体和变矩器壳形成)流经滤清器到油泵。滤清器有一再循环口连接至壳体的主控制区域。它接收由主调节器排出的油液，压力下提供的油液将有助于提高油泵的操作效率。油液控制阀通过保持油底壳油面高度低于转动原件来预防油液产生泡沫。两片式驱动链条盖通过不让链条在油液中运转，来防止油液产生泡沫。位于链条盖下方的磁铁则会收集磁性材质。

主控制

主控制本体包含液压制动电磁阀。这些电磁阀是用来引导油液流动，限制油液流动并改变油压。主控制本体接受电磁阀的信号并将信号转变为油压作用。这些动作控制油压离合器和中间和超速档制动带总成的操作。它们亦供应油液润滑变速器。

低/倒档伺服器

当变速器换到1档或倒档时，低/倒档伺服器可缓冲变速器换至1档或倒档的作用。

2到4档的伺服器

2到4档伺服器可缓冲中间和超速档作用的换档感觉。

前进伺服器

前进伺服器可缓冲所有的前进自动换档。

变速器电气控制系统

电气系统说明

在CD4E变速器中，换档正时，换档油压(管路油压)和变矩器锁定离合器的电磁阀(TCC)等均由动力控制模块（PCM）利用其输入及输出网络来实施电气控制。虽然某些输入信号是共享的，但在PCM内的变速器控制与发动机控制策略各自分离。有些输入来自各传感器(质量空气流量、冷却温度传感器等)用以通知PCM有关负载状况和发动机的工作状况。有些输入则以司机的输入为依据，例如由节气门位置传感器（TR）传送至PCM的加速踏板位置信号，还有的输入信号来自变速器本身的传感器，如车速传感器(VSS)和变速器档位传感器(TR)(由选档杆控制档位)和自动变速器油温传感器(TFT)等。

利用所有上述输入信号，PCM便可决定何时何种状况才是换档和变矩器离合器使用的正确时机。PCM也可以决定所需的管路油压以使换档感觉达到最佳化。

为了执行这些功能，PCM控制了5个电磁阀，两个是切换用开/关电磁阀，一个是脉冲宽度调制电磁阀(PWM)用来控制锁定离合器，一个是电子压力控制(EPC)电磁阀用来调节管路油压，和一个是3至2档换档正时/滑行离合器电磁阀用来控制滑行离合器的分开和协调直接离合器的接合和3至2档间的低-中间档制动带的制动。

动力控制模块(PCM)-输入：

变速器油温(TFT)传感器

变速器档位(TR)传感器

制动开/关(BOD)开关

电子点火(EI)系统

曲轴位置(CKP)传感器

点火控制模块

质量空气流量(MAF)传感器

节气门位置(TP)传感器

车速传感器(VSS)

变速器控制开关(TCS)

空调(A/C)离合器

说明与操作(续)

发动机冷却液温度(ECT)传感器

涡轮轴速度(TSS)传感器

动力控制模块(PCM)-输出：

变速器电磁阀本体总成

-	换档电磁阀1 (SS1)

-	换档电磁阀2 (SS2)

-	电子压力控制电磁阀(EPC电磁阀)

-	变矩器锁定离合器电磁阀(TCC电磁阀)

-	3-2档正时/滑行离合器电磁阀(3-2T/CCS)

变速器控制指示灯(TCIL)

PCM输入

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 节气门位置传感器 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 2 | 动力控制模块 |
| 3 | 电子点火开关 |

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 4 | 变速器控制开关(TCS) |
| 5 | 变速器控制指示灯(TCIL) |
| 6 | 制动灯开关 |
| 7 | 质量空气流量传感器(MAF) |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 8 | 发动机冷却温度传感器(ECT) |
| 9 | 空调离合器 |
| 10 | 输出速度传感器(OSS)， 车速传感器(VSS) |

部件位置

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 变速器档位(TR)传感器 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 2 | 车速传感器(VSS) |

说明与操作(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 3 | 涡轮轴速度(TSS)传感器 |
| 4 | 换档电磁阀总成 |
| 5 | 换档电磁阀1(SS1) |
| 6 | 换档电磁阀2(SS2) |
| 7 | 变矩器锁定离合器电磁阀(TCC电磁阀) |
| 8 | 3至2档正时/滑行/离合器电磁阀(3-2T/CCS) |
| 9 | 电子压力控制电磁阀(EPC)电磁阀 |
| 10 | 变速器油温(TFT)传感器 |
| 11 | 输出速度传感器(OSS) |

动力控制模块(PCM)

变速器的操作受PCM控制，输入传感器把信息送至PCM，PCM则利用电磁阀来控制变速器的操作。

DTC：由P0300到P0308, P0320, P0340和P1351到P1364。

空调(A/C)离合器

A/C开关位于原厂所安装空调系统的吸入贮液/干燥器上。当空调离合器循环开关的接头闭合时，PCM便从A/C的开关接到一个指示A/C压缩机离合器已经接合的电压信号，然后PCM利用A/C离合器循环开关的信号来调整管路油压以补偿发动机的额外负载。

故障现象：空调压缩机离合器开关故障时（闭合），空调关闭时管路油压会稍微降低。如果空调压缩机离合器开关在打开时发生故障，则当开启空调ON时，管路油压会略为偏高。

DTC：P1460

制动开/关(BOO)

制动时，BOO开关将送信号给PCM。踩下制动时，BOO开关会闭合，松开时，则BOO会打开。制动时，BOO开关也会将变矩器离合器(TCC)分离。

故障现象：当ON失效时（无法ON时）-TCC在少于1/3的节气门开度时不会接合。

当OFF失效或不连接（无法OFF）-TCC在剎车作用时不会分离。

DTC：P0703, P1703

发动机冷却液温度(ECT)传感器

ECT传感器侦测发动机冷却液温度并将信息传送到PCM。PCM使用ECT传感器控制变矩器锁定离合器(TCC)的操作。

故障现象：如果ECT传感器读数比正常冷，则TCC会经常“OFF”，而导致降低燃油的经济效益。

DTC：P0116, P0117和P0118

电子点火(EI)系统

电子点火系统包括PCM、曲轴位置(CKP)传感器和多层次点火线圈。CKP传感器会传送曲轴位置的信号给PCM，然后PCM传送适当的点火信号给点火线圈，PCM用此信号作为变速器的换档对策，亦用来作为变矩器离合器（TCC）控制和电子压力控制。EI油门全开(WOT)的换档控制亦会受到EI系统输入的影响。

故障现象：换档生硬接合，延迟WOT换档和TCC不会接合。

DTC：P0300到P0308, P0320, P0340, P1351, P1357到P1364

质量空气流量(MAF)传感器

MAF直接测量空气流入发动机的质量。MAF传感器输出信号是一个约0.5到5V的模拟直流(DC)信号。PCM可以用它来计算油气混合汽喷射脉冲的时间。在变速器操作上，MAF可用于电子压力控制(EPC)，控制换档正时和控制变矩器锁定离合器。

故障现象：不正确的换档正时，EPC油压高或低，不正确的TCC接合，以及类似节气门位置(TP)传感器故障的故障现象，故障指示灯(MIL)亮起。

DTC：P0102, P0103, P1100, P1101

变速器控制开关(TCS)

变速器控制开关是一个按钮开关，当压下变速器控制开关时便有一个信号传送到PCM，然后PCM便将变速器控制指示灯(MIL)激励（点亮）并且啮合或分离4档齿轮的操作，并在2和3档时提供滑行制动。

说明与操作(续)

故障现象：当压按开关时，无法取消超速档。

DTC：P1780

变速器控制指示灯(TCIL)

TCIL位于仪表板上，并以“O/D OFF” 标示。变速器控制开关(TCS)控制TCIL开/关的操作。

当司机一按下TCS按钮，TCIL会亮起表示变速器无法在4档操作。当司机再一次按TCS，TCIL就会熄灭。

故障现象：如果TCIL开或关失效，司机所获得的有关变速器操作的指示可能是一个不正确的指示。

DTC：无

节气门位置(TP)传感器

TP传感器是一个电位计，安装在节气门主控制上。TP传感器侦测节气门板的位置并将结果以一个变化的电压信号传送到PCM。

如果TP传感器的线路产生故障，PCM将侦测到TP传感器信号超出范围。然后PCM会以较高的EPC压力来操作变速器以防止变速器的损坏。PCM也会用此信号来决定换档正时并控制EPC和TCC。

故障现象：生硬的接合，固定的换档压力，不正常的换档正时，TCC无法接合，TCC开关转换。故障指示灯（MIL）亮起。

DTC：P0122, P0123, P1120, P1121, P1124, P1125

车速传感器(VSS)

VSS是一电磁传感器会送出信号到PCM。VSS信号将车速告知PCM，用以决定换档正时和EPC。

故障现象：固定的换档感觉，不正常的换档正时和因节气门关闭产生的不可预期降档。无法使用4檔。2或3档时无发动机制动，变矩器锁定离合器(TCC)无法接合。变速器控制指示灯(TCIL)会闪烁。

DTC：P0500, P0503, P1500, P1501, P1503

变速器油温度(TFT)传感器

TFT传感器是一热敏电阻器(温度敏感电阻)，它位于电磁阀本体上。TFT传感器的电阻值会因温度不同而改变。PCM监视TFT传感器两端的电压来决定变速器油的温度。PCM使用此信号以决定换档正时，并调节管路油压以适应冷及热状况下的操作。此外，PCM在低变速器油温时会停止变矩器锁定离合器(TCC)的操作，并依据温度调节电子压力控制

(EPC)的油压。

故障现象：不适当的TCC操作和EPC油压

DTC：P0712, P0713, P1711, P1783

变速器档位(TR)传感器

PCM送出一个电压信号到TR传感器。TR传感器包含一组作用如同分压器的电阻器。PCM会监视此一与变速器选档杆位置(P, R, N, D, 2, 1)相对应的电压决定理想的档位和电子压力控制(EPC)油压，TR传感器位于变速器上并且与空档/起动和倒车灯的线路线路合并。

故障现象：生硬的接合和固定的换档油压。发动机可能无法摇转，可能会降档。在2或3档操作，变速器无法显示正确档位，4档无法操作，手动无法排入1档。

DTC：P0707, P0708, P1705

涡轮轴速度传感器(TSS)

TSS传感器为电感式传感器，它会向PCM传送一个信号指示涡轮轴的输入速度，此信号用于控制变矩器锁定离合器(TCC)。它也可以决定换档时电子压力控制(EPC)的静压设定。

故障现象：没有动力流经变矩器或换档不顺。无法操作4档且2和3档无发动机制动。TCIL可能会闪烁。

DTC：P0715

输出速度传感器(OSS)

OSS传感器是电感式传感器，它侦测驻车齿轮或驱动链轮的速度。此信号指示自动变速器输出轴的速度且由PCM估算。PCM使用输出轴速度和其它信号来决定换档正时。

电磁主控制总成

说明与操作(续)

电磁主控制总成包含变速器油温传感器(TFT)以及5个PCM控制的输出装置：

电子压力控制(EPC)电磁阀

换档电磁阀1(SS1)

换档电磁阀2(SS2)

3至2档正时/滑行离合器电磁阀(3-2T/CCS)

变矩器锁定离合器(TCC)电磁阀

PCM通过连接至位于主控制主控制总成上的电磁主控制总成的线路来控制变速器的操作。PCM的电缆连接至位于变速器壳体顶端的电磁主控制上。任何电磁主控制零件的故障，均必须更换整个电磁主控制单元。

电子压力控制(EPC)电磁阀是一个可变力型)(VFS)电磁阀。VFS电磁阀是由一个电磁阀和一个调节阀所构成的电气-油压作动器。此电磁阀提供电子压力控制(EPC)以调节管路油压(LP)和管路调节器(LM)油压。此种控制是通过对控制主调节器和管路调节器线路产生一种抗压来完成。LP和LM油压控制离合器的作用油压。

故障现象：ON失效-最小EPC油压(最小变速器扭矩容量)，TCIL可能会闪烁。OFF失效－最大EPC油压，接合生硬及换档生硬。

故障代码：P1746, P1747-检查输出线路，仅会由电气故障所引起。

变矩器锁定离合器(TCC)电磁阀是一种用脉冲宽度调制 (PWM)来控制的电磁阀。它控制变矩器中旁通离合器的接合和分离。S4线路中的油压依TCC电磁阀中的脉冲宽度调制(PWM)而不同，因此可调制变矩器中旁通离合器的接合和分离。

故障现象：ON失效-于手排2档时发动机熄火，发动机加载减速，低速发动机性能不佳，换档不顺。

OFF失效-燃油效率差，过热，TCC无法接合。

DTC：P0741, P1742, P1743, P1744。也可能是其它非电气的变速器硬件产生的故障。

故障代码：P0743, P1767-检查输出线路，仅会由电气故障所引起。

3至2档正时/滑行离合器电磁阀(3-2T/CCS)

3-2T/CCS是一个可变力(VFS)型电磁阀，VFS型式电磁阀是由一个电磁阀和一个调节阀所构成的电气-油压作动器，它提供S3线路油压以控制直接离合器的放松，也可于3檔到2档降档时，作用中间/超速档制动带。此电磁阀也可调节S3线路油压以控制滑行离合器的作用和放松。

故障现象：ON失效-无发动机制动(4档除外)，延迟3-2的降檔。

OFF失效-在2/3档有发动机制动，3-2降档困难或突然降档，4-3档降档不顺。

故障代码：P1788, P1789-检查输出线路；仅会由电气故障所引起。

换档电磁阀总成(SS1, SS2, SS3)

换档电磁阀1和2通过提供变换电磁阀的ON/OFF油压控制来提供1到4档的换档。

SS1故障现象：不适当的档位选择，视失效模式及变速器的选档杆位置而定；请参阅换档电磁阀作用表701。

故障代码：P0731, P0734, P0750, P0751, P1751。检查输出线路；是仅由电气故障所引起。也可能是其它的非电气的变速器硬件产生的故障。

SS2故障现象：不适当的档位选择，视失效模式及选档杆位置而定。请参阅“换档电磁阀操作表”。

故障代码：P0733, P0755, P0756, P1756-检查输出线路；是由电气故障所引起，也可能是其它的非电气的变速器硬件产生的故障。

其它故障：“换档电磁阀操作表”。

电磁阀操作

在下列电磁阀操作表所显示的是在指定的操作模式下，正常的电磁阀操作。

诊断和测试

诊断策略

| 专用工具 |
| --- |
|  | 变速器档位开关校正规 307-271 (17050A) |
|  | 液压量表 307-132 (17014) |
|  | 油压测试接头 307-132-02 (1701402) |
|  | 压缩空气传输测试板 307-301 (17056) |

注意：请勿走捷径或假设重要的调整已经完成。

注意：遵照所述程序以避免缺失重要的部件或步骤。

为了正确诊断问题，应准备下列刊物：

OASIS报告

技术服务通报(TSBs)

线路图

初步检查和诊断：

依据下列诊断流程表进行。

了解顾客的问题。

操作汽车以确认顾客的问题。

检查油面高度和状况。

检查TR传感器的调整。

检查汽车出售后是否安装额外的附件(并确认是否安装正确)，例如：空调、汽车电话、定速巡航控制系统、手提电脑、第三附属剎车灯。

检查换档连杆调整是否正确。

查阅与问题有关的TSBs和OASIS信息。

在发动机运转时(KOER)和发动机未运转时(KOEO)进行测试，检查故障代码，并记录显示的故障代码。

| 问题 | 结果 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 1) 是否记录到任何目前的故障代码? | 是 | 纠正导致故障代码的原因(遵照WDS或FDS2000清单的提示) |
| 2) 是否曾显示任何储存的故障代码? | 否 是 | 继续检查故障现象表，执行步骤5。 清除故障代码并实施道路测试。 |
| 3)是否显示任何储存的故障代码? | 否 是 | 继续步骤4。 纠正导致故障代码的原因(遵照WDS或FDS2000清单的提示)，然后继续步骤4。 |
| 4) 故障是否已纠正? | 否 是 | 继续步骤4。 重复发动机运转和未运转的测试，并确认未显示任何故障代码。清除任何存在的故障代码。交车。 |

诊断和测试(续)

| 问题 | 结果 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 5) 在接上FDS2000或WDS时，故障是否是暂时纠正? | 否 是 | 依故障现象表继续执行检查。 将诊断仪器切换到“Data Logger”功能和找出任何的间歇性故障。 |
| 6) 故障是否已纠正? | 否 是 | 继续步骤6。 重复发动机运转和未运转的测试，并确认未显示任何故障代码。清除任何储存的故障代码。交车。 |
|  | 否 | 请洽询热线。 |

诊断和测试

初步检查

初步检查

注意：在下列情形时，拉上手剎车并将选档杆移到“P”位置：

驻车时;

在发动机室实施任何检查和调整时;

发动机运转时。

了解顾客的问题

在诊断故障原因之前，必须先完全了解顾客的问题。因此，向顾客详细查询非常重要，必须了解问题是在何种情况下发生。例如：

冷车或者是在操作温度

外界温度的热或冷

汽车操作状况

驾驶汽车以确认顾客的问题：

注意：如果噪音/震动是问题，则检查相关因素：发动机转速、车速、换档、档位或温度。

注意：某些CD4E自动变速器在某种发动机运转状况下可能会引起问题。例如：如果变矩器锁定离合器没有分离，则可能会导致发动机熄火。

冷车或者是在操作温度

外界温度的热或冷

道路种类

汽车负载/未负载

城市/高速公路驾驶

升档

降档

滑行

换档品质

噪音/震动

油面高度检查

注意：如果汽车曾在高速下操作相当长的一段时间或热天时在拥挤的市区交通中行驶或曾拖曳尾车，则在检查前必须先关闭发动机约30分钟，使油液冷却。

在操作温度(60~70℃)，下驾驶约30km，最适合检查油面高度。必要时，若周围温度是在10℃以上，则不必驾驶汽车30km也可时实施油面高度检查。

将汽车置于水平面上，激活发动机，并移动变速器选档杆到每个档位，使每个档位有足够的时间接合。将变速器选档杆置于驻车档(P档)位置，完全拉紧，手剎车并使发动机在怠速运转。

擦净油尺盖，拉出油尺并擦干净。将油尺放回导管，并确认完全位于适当的位置。拉出油尺并读取油面高度。

当在操作温度(60~70℃)时，检查油面高度，油面高度必须在油尺上剖面线的范围内。如果汽车驾驶过后，且外面温度高于10℃，油尺上的油面高度必须是在孔和剖面线下缘之间。

变速器油尺油面读取

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 最高标记 |
| 2 | 最低标记 |
| 3 | 油位在最低孔标记时，不可驾驶汽车 |

高或低油面高度

如果油面过高，变速器部件可能会使油液产生泡沫，有泡沫的油液会使操作油压改变，而产生下列的后果：

诊断和测试(续)

生硬/延迟换档或接合

损坏离合器材质

不正确的变矩器操作

油液由通风管溢出

如果油面高度过高，必须将多余的油液泄放。

参阅“变速器油更换-泄放/添加”章节的正确程序。

油面高度过低会影响变速器操作，状况如下：

打滑

延迟接合

损坏变速器部件

油面高度过低亦可指示油液系统中发生泄漏。

如果油面高度过低，必须添加油液。参阅本节“添加变速器油”。

添加变速器油

当心：使用任何指定以外的变速器油，均可导致变速器故障或失效。

在添加任何变速器油时，务必确定所使用的(ESP-M2C166-H)正确的型式。

通过添加管每次添加变速器油0.25公升，并每次检查油尺的油面高度，如加入太多，则须泄放多余的自动变速器油。

更换自动变速器油-泄放/添加

1.	用千斤顶举升汽车。

2.	在变速器放油塞下放置一个适当的容器。

注意：如果怀疑变速器内部受损，应通过滤纸泄放变速器油。

少量磨擦的离合器颗粒表示是正常磨耗。如果发生大量的磨擦的离合器颗粒或金属碎屑，则表示变速器须要维修。

3.	拆卸变速器放油塞并泄放变速器油。

4.	安装变速器放油塞。

5.	将汽车降低一些。

6.	依据FORD指定的ESP-M2C166-H规格添加自动变速器油到自动变速器，其它有关的信息参阅本节下面的操作：

规格：

7.	拉起手剎车，激活发动机并以怠速运转约5分钟，同时换档到所有变速器档位。关闭发动机。

8.	顶起汽车。

9.	在变速器放油塞下放一适当的容器。

10.	拆卸变速器放油塞并泄放变速器油。

11.	在泄放完变速器油后，清洁放油塞螺牙，并涂上一层薄薄的符合FORD指定WSK-M2G350-A2规格的铁弗龙密封胶。

诊断和测试(续)

12.	安装变速器放油塞。

13.	移除泄放浅盘、工具和材料并降低汽车。

14.	依据FORD指定规格的ESP-M2C166-H添加自动变速器油至自动变速器。

15.	激活发动机并移动选档杆至每个档位，检查油面高度，如有必要可添加到最高位置。

自动变速器油状况检查

注意：污秽的变速器油或不正确的变速器油是可能使换档品质降低的。如果怀疑变速器油的状况，可泄放变速器油，再添加FORD指定规格的ESP-M2C166-H自动变速器油。

依本章节中自动变速器油高度检查所述正确的检查油面高度。

观察自动变速器油的颜色和气味。它应是红色，而不是棕色或黑色。如果有气味，表示自动变速器油可能过热或损坏离合器片或制动带。

用干净无线头的布擦拭油尺，检查结果显示是否有固体颗粒或防冻剂的故障现象(油尺上粘性残留物)。

如果自动变速器油内存有颗粒或有明显的污染，可拆卸变速器放油塞并通过滤纸的过滤检验获得样本。如果再通过变速器油中有冷却液或过多的颗粒证实变速器损坏，则变速器必要完全的清洁干净和维修。这包含清洁和冲洗变矩器和变速器冷却系统。在分解和组装时应实施，所有分解检查和间隙及端隙的调整都必须施作。

在变速器维修之后，应完成列于诊断节内的所有诊断测试调整并确认问题已经消除。

变速器档位(TR)传感器

检查TR传感器的调整。

道路测试

道路测试可确认换档控制系统正确操作。

1.	运转发动机及自动变速器至正常操作温度。

2.	将选档杆移到“D”档位置。

3.	温和的踩加速器踏板并检查当自动变速器升档和变矩器锁定离合器接合时的车速。

4.	如果变速器位于4檔(超速档)，作动O/D关闭，变速器应会降至3檔。从加速器上将脚移开，当滑行时应有发动机制动。

5.	踩加速器踏板到底，变速器须依车速降档至1或2檔。

6.	在选档杆是在D档位置时，以略高于80 km/h的速度驾驶汽车，并踩加速器踏板约1/3行程，将排档移到档位“2”并从加速器踏板上将脚移开，变速器必须立即降档至2檔。

7.	当汽车位于2档时，移动选档杆到“1”的位置，松开加速器踏板，变速器必须在车速低于48~56 km/h能降檔到1檔。

换档点与车速的关系：

| 换档 | 最大车速km/h | 最小车速km/h |
| --- | --- | --- |
| Min 1-2 | 24 | 15 |
| Min 2-3 | 34 | 24 |
| Min 3-4 | 56 | 47 |
| CT 4-3 | 53 | 44 |
| CT 3-2 | 23 | 13 |
| CT 3-1 | 23 | 13 |
| CT 2-1 | 23 | 13 |
| PT 1-2 | 34 | 24 |

诊断和测试(续)

| 换档 | 最大车速km/h | 最小车速km/h |
| --- | --- | --- |
| PT 2-3 | 60 | 50 |
| PT 3-4 | 85 | 72 |
| WOT 1-2 | 61 | 50 |
| WOT 2-3 | 110 | 100 |
| WOT 3-4 | 169 | 159 |

| 换档 | 最大车速km/h | 最小车速km/h |
| --- | --- | --- |
| Min = 轻踩加速器踏板, CT = 关闭节气阀门, PT = 部分节气阀门(半开), WOT = 节气阀门全开 |

检查换档连杆调整是否正确

参阅307-05。

诊断和测试

诊断

使用FDS2000进行车上诊断

注意：必须确实完成所有发动机的检查，并将任何故障修正才可实施变速器检查。

当使用滚柱测试试验台时，须确认汽车已确实固定。

警告：因为汽车可能由于突然换档而移离原来位置，因此绝不可在举升机上施行此项测试。

必要装置

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 汽车接口转接器(VIA) |
| 2 | 汽车电池转接器(VBA) |
| 3 | VBA延伸导线 |
| 4 | CD4E测试导线 |
| 5 | 可携式诊断单元(PDU) |
| 6 | PDU至VIA电缆 |
| 7 | 串联接口电缆 |
| 8 | 具有测试探针和按钮的红色导线 |

准备事项

依据原厂指示下载所需的软件。

诊断时遵照PDU显示器上使用说明项下的指示。

连接FDS2000

当心：所有配线，包含压力测试计在内，都必须布设在远离热源的安全距离。

1.	拆卸连接于空气滤清器壳体上的进气管。

拆开质量空气流量(MAF)传感器的电连接器。

诊断和测试(续)

拆开进气空气温度(IAT)传感器的电连接器。

一个螺栓，两个螺母。

2.	将进气管连同空气滤清器一同拆卸。

卸下积极式曲轴箱通风软管。

拆开空气滤清器排气管。

从橡皮衬套中拉出空气滤清器壳体。

3.	整理配线，保证盖上保护罩时不至于压到配线。

4.	拆开CD4E变速器的电连接器。

5.	连接测试导线于自动变速器。

连接测试导线。

用固定带牢牢固定线束连接器。

6.	拔出涡轮轴速度(TSS)传感器的电连接器。

7.	连接测试导线至TSS传感器并用适当的固定带固定线束连接器。

诊断和测试(续)

8.	安装进气管和空气滤清器壳体。

安装PCV软管。

连接进气软管。

9.	安装进气管和空气滤清器壳体。

连接质量空气流量(MAF)传感器的接头。

连接进气温度(IAT)传感器的接头。

安装螺栓和需用2只螺母。

10.	连接VBA的接长线到车上的蓄电池。

11.	连接FDS2000的接口线到发动机室内的串行通讯线(SCL)接头。

注意：软件必须加载。

12.	将所有的电线放入车室内，并连接妥当和关闭发动机盖(图中所示为汽车的右侧)。

13.	连接测试探针线。

执行车上诊断

在路试时，需有一乘员协助读取PDU的资料。

诊断和测试(续)

在使用FDS2000进行诊断期间，变速器与PCM之间的电气连接已经拆离，因此所有档位的变换均是由FDS2000所控制。

当心：在特定测试步骤期间，工作油压会陡降至最小值，加速时，PDU会中断某些测试以防止变速器损坏。

通过将PDU开关(红色按钮)切换至off，可在任何时候中断检查，然后，变速器会自动的换至3档，且滑行离合器会脱离。其它档位则可依需要选择。

继续诊断程序直到完成为止，然后实施任何的维修改正工作，并再确认问题状况(如有必要，可通过道路测试再次确认)。

故障现象代码表

故障现象代码表

| DTC： | 部件 | 可能原因 | 故障现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1116 | ECT传感器。 | ECT传感器电压不符合允许范围。 | 在工作温度，重复自检。 |
| P0117 | ECT传感器。 | ECT传感器显示125℃(254°Ｆ) | 变矩器锁定离合器永久分离 。 |
| P0118 | ECT传感器。 | ECT传感器显示-40℃(-40°Ｆ) | 变矩器锁定离合器永久分离 。 |
| P1124 | TP传感器。 | TP传感器电压不符合允许范围。 | 在测试期间，TP传感器不在正确的位置(重复自检) 。 |
| P0122,P0123,P1120,P1121,P1125 | TP传感器。 | 参阅发动机管理VSTM。 | 换档生硬，换档正时不正确，变矩器锁定离合器永久分离。 |
| P0102,P0103,P1100,P1101 | MAF。 | 参阅发动机管理VSTM。 | 换档正时不正确，工作油压错误，变矩器锁定离合器在不正确的时间接合，和TP传感器故障相同的故障现象。 |
| P0300,P0308,P0320,P0340,P1351,P1364 | 发动机点火。 | 参阅发动机管理VSTM。 | 变矩器锁定离合器不接合，在节气门全开时，延迟降档。 |
| P1705 | TR传感器。 | 在自检期间，TR传感器不在”P”檔位。 | 必要时，重复自检。 |
| P1703 | BPP开关。 | 在自检期间，BPP开关没作用(可能是线路断路)。 | 在节气门主控制开启少于1/3时，变矩器锁定离合器无法接合。 |
| P1703 | BPP开关。 | BPP开关线路故障。 | 在剎车时，变矩器锁定离合器无法接合。 |
| P1460 | A/C开关。 | 在自检时，A/C离合器开关开启。 | 工作油压错误。 |
| P0750* | SSA电磁阀。 | SSA电磁阀线路。 | 档位选择不正确(参阅电磁阀操作表)。 |
| P0755* | SSB电磁阀。 | SSB电磁阀线路。 | 档位选择不正确(参阅电磁阀操作表)。 |

诊断和测试(续)

| DTC： | 部件 | 可能原因 | 故障现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1747*,P1760 | EPC电磁阀。 | 在EPC电磁阀线路中，电压不稳定，至接地线路短路。 | 如果至接地线路短路：发动机转速受到限制(局部燃油中断，严重不点火)。 |
| P1746* | EPC电磁阀。 | 在EPC电磁阀线路中，电压不稳定，线路断路。 | 线路断路导致工作油压变高，换档和接合有严重振动和噪音。 |
| P1711 | TFT传感器。 |  | 在自检时，变速器不在工作温度(必要时，升高至工作温度并依需要重复自检)。 |
| P0713 | TFT传感器显示温度低于-40℃(-40°Ｆ)或断路线路。 | 变矩器锁定离合器不正常的接合与分离，工作油压控制故障。 |  |
| P0712 | TFT传感器。 | TFT传感器显示温度在150℃(302°Ｆ)以上或线路短路。 | 变矩器锁定离合器的不正常的接合与分离，工作油压控制故障。 |
| P0715 | TSS传感器。 | PCM侦测至TSS传感器输出信号的缺失。 | 变矩器锁定离合器无法接合，换档生硬，没有4档且2或3档无发动机制动。 |
| P0731* | SSA,SSB电磁阀或机械部件。 | 没有1檔。 | 档位选择不正确(参阅电磁阀操作表)。 |
| P0732* | SSA,SSB电磁阀或机械部件。 | 没有2檔。 | 档位选择不正确(参阅电磁阀操作表)。 |
| P0733* | SSA,SSB电磁阀或机械部件。 | 没有3檔。 | 档位选择不正确(参阅电磁阀操作表)。 |
| P0734* | SSA,SSB电磁阀或机械部件。 | 没有4檔。 | 档位选择不正确(参阅电磁阀操作表)。 |
| P0743* | TCC电磁阀。 | 在自检时，在TCC电磁阀没有电压。 | 如果切换至on时不正确：在手动2档时发动机失速，发动机无法达到高发动机转速，低发动机转速时，性能不良，换档生硬。 |
| P1780 | O/D开关。 | 在自检时，没有来自O/D开关的信号转换。 | 重复自检。 |
| P1783 | TFT传感器。 | TFT传感器显示超过132℃(270°Ｆ)。 | 工作油压过高。 |
| P0707 | TR传感器。 | TR传感器线路短路。 | 4档无法操作，固定换档油压，没有手动1档位。 |

诊断和测试(续)

| DTC： | 部件 | 可能原因 | 故障现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0708 | TR传感器。 | TR传感器线路断路。 | 4档无法操作，固定换档油压没有手动1档位。 |
| P1789* | 3-2T/CSS电磁阀。 | 在自检时，3-2T/CSS电磁阀线路短路。 | 没有发动机制动(4档除外)，3-2降档延迟。 |
| P1788* | 3-2T/CSS电磁阀。 | 在自检时，3-2T/CSS电磁阀线路短路。 | 在2和3档发动机制动功能急剧或3-2降档粗糙，4-3降档生硬。 |
| P1742 | TCC电磁阀。 | TCC电磁阀暂时接合。 | 换档生硬，汽车低速时，发动机熄火。 |
| P1744 | TCC电磁阀。 | 无视TCC电磁阀已经开启，锁定离合器打滑。 | 变矩器锁定离合器无法接合，最小工作油压。 |
| P1751 | SSA电磁阀。 | SSA电磁阀机械或油压故障。 | 因故障模式和选档杆档位而产生的档位选择错误(TCIL闪烁)。 |
| P1756 | SSB电磁阀。 | SSB电磁阀机械或油压故障。 | 因故障模式和选档杆档位而产生的档位选择错误(TCIL闪烁)。 |
| P0756 | SSB电磁阀。 | SSB电磁阀机械或油压故障。 | 因故障模式和选档杆档位而产生的档位选择错误(MIL闪烁)。 |
| P0751 | SSA电磁阀。 | SSA电磁阀机械或油压故障。 | 因故障模式和选档杆档位而产生的档位选择错误(MIL闪烁)。 |
| P0721 | OSS传感器。 | PCM接收错误的OSS信号。 | 换档生硬，换档正时不正确。 |
| P0720 | OSS传感器。 | PCM没有接收从OSS传感器来的信号。 | 换档生硬，换档正时不正确。 |
| P0722 | OSS传感器。 | PCM中断接收从OSS传感器来的信号。 | 换档生硬，换档正时不正确。 |
| P1714 | SSA电磁阀。 | SSA电磁阀机械故障。 | 因故障模式和选档杆档位而产生的档位选择错误(参阅电磁阀操作表)。 |
| P1715 | SSB电磁阀。 | SSB电磁阀机械故障。 | 因故障模式和选档杆档位而产生的档位选择错误(参阅电磁阀操作表)。 |
| P0718 | TSS传感器。 | PCM从TSS传感器接收错误的讯息。 | 换档生硬，没有动力从变矩器输出。 |
| P1702 | TRS传感器。 | PCM中断接收从TRS传感器来的信号。 | PCM可能档位选择错误。 |

诊断和测试(续)

| DTC： | 部件 | 可能原因 | 故障现象 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1713 | TFT传感器。 | 从TFT传感器输出的信号过低(等于温度过高)。 | 工作油压过高，档位选择不正确，换档生硬，接合生硬。 |
| P1718 | TFT传感器。 | 从TFT传感器输出的信号过低(等于温度过高)。 | 工作油压过高，档位选择不正确，换档生硬，接合生硬。 |
| P1636 | 感应条标贴。 |  | 参阅发动机管理VSTM。 |
| P1782 | P/E开关。 | 在自检时，P/E开关无法操作，或P/E开关线路短路或断路。 | 参阅发动机管理VSTM。 |
| *输出线路的测试仅由电气故障现象所触发。**也可能由非电气性的变速器部件所造成。 |

特殊测试程序

管路油压测试

警告：当实施失速测试时，应完全地拉起手剎车并用力踩死脚制动踏板，未导守这些指示会产生意外，导致死亡或严重受伤。

当心：实施管路油压测试优先于实施静载测试，如果失速时管路油压过低，绝不可实施静载测试，否则，进一步损坏变速器，在任何档位，绝不可维持WOT超过5秒钟。

变速器油面高度和发动机冷却液液面高度必需正确，油液和冷却液都需在正常工作温度，在实施检查前，确认选档杆连杆的设定是正确的。

1.	拆卸主管路柱塞并利用转接器连接测试仪表307-312(17-014)。

管路油压柱塞

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| A | 管路油压柱塞。 |

2.	起动发动机并测量管路油压(参阅下表)。

工作油压

| 变速器选档杆位置 | 怠速时的工作油压(bar) | 失速时的工作油压(bar) |
| --- | --- | --- |
| P-N | 4,4-5,2 | - |
| R | 4,4-5,2 | 18-20 |
| D | 3,1-3,6 | 11,6-12,7 |
| 2 | 3,1-3,6 | 11,6-12,7 |
| 1 | 3,1-3,6 | 11,6-12,7 |

如果失速时的工作油压过低，检查下列项目。

油面高度。

诊断和测试(续)

滤清器进入管路阻塞。

主体松动。

电磁主控制。

蓄压器本体至外壳螺栓。

油泵中过大的泄漏。

主调节阀卡住。

滤清器进入管的油封损坏。

垫片损坏。

分流隔板损坏。

怠速时管路油压过高：

对变速器线束实施目视检查。

使用FDS2000实施诊断。

失速转速测试

当心：如果在怠速时工作油压过低，绝不可实施静态测试。

静态测试是用以检查下列部件的操作：

前进离合器。

1档/倒档离合器总成。

倒档离合器。

发动机动力输出。

变速器油面高度和发动机冷却液液面高度必需正确。油液和冷却液均必需在正常工作温度。

当心：在发动机转速值稳定后，此测试不可持续超过5秒钟。

当心：如果通过测速表记录的发动机rpm超过最大规定rpm，应立即释放油门踏板，这表示离合器或制动带打滑。

允许的失速速度

| 发动机 | 失速速度(1/min) |
| --- | --- |
| 1,8 Zetec | 2150-2560 |
| 2,0 Zetec | 2315-2700 |
| 2,5 Duratec-VE | 2325-2710 |

1.	连接数字转速表，使得从驾驶座可以容易的读取转速。完全地拉起手剎车，并踩下脚剎车。

2.	起动发动机。

3.	移动选档杆至”D”档位，并保持油门踏板在节器门全开位置(WOT)直到测速表读数稳定(最多5秒)。

4.	读取失速转速值。

当心：在测试后，移动变速器选档杆至”N”档位，并在怠速运转发动机至少30秒钟，使变矩器冷却。

失速的速度过高：

选档杆档位”D”，检查前进离合器。

选档杆档位”R”，检查倒档离合器，或1档/倒档离合器。

失速的速度过低：

检查动力传输控制系统。

即使变速器油压正确，但因为离合器或制动带无法配合，也会产生无法驾驶的状况，参阅离合器/制动带使用表，以决定那个部件产生故障，离合器问题可以使用压缩空气代替油压以决定故障的位置。

当变换箱选档杆档位在前进档位(D,2,1)，汽车无法驾驶的状况可能是因前进离合器不作用所引起。

气压测试：

当心：只有在变速器已拆卸时，才能进行此测试。

注意：仅在其它测试后确认有必要时，才能实施此项测试。

1.	泄放完自动变速器油，拆卸主控制主控制外盖。

2.	连同电磁主控制总成将主控制主控制总成当作一个总成拆下。

3.	通过将压缩空气吹入相关的离合器孔，便可找出不作用的离合器，参阅空气压力测试孔的位置。

4.	用六支螺栓安装变速器空气压力测试板307-301(17-056)。

当心：当压缩空气使用于前进离合器管路时，绝不可同时使用于滑行离合器管路。不遵守这项指示，会将滑行离合器活塞从前进离合器活塞中压出。

诊断和测试(续)

注意：”离合器/剎车制动带表的操作”是在本分节中。

5.	将2.75bar的压缩空气施加至相关的离合器接头，(参阅”压缩空气测试接头的安装位置”)，可听到模糊的撞击声或活塞移动，如果离合器油封泄漏或回流阀钢珠泄漏，将会听到嘶嘶的噪音。

空气压力测试孔位置

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 倒档离合器测试孔。 |
| 2 | 前进离合器测试孔。 |
| 3 | 直接离合器测试孔。 |
| 4 | 2/4剎车制动带在放松位置的测试接头。 |
| 5 | 2/4剎车制动带在放松位置的测试接头。 |
| 6 | 伺服器使用测试孔。 |
| 7 | 变速器测试板。 |

气压测试结果

如果离合器活塞没有作用，清洁它们，并找出故障的原因。

当压缩空气施加至相关的孔时，如果有一个离合器无法操作或多个离合器一起操作，可检查壳体中的油液孔。

如果压缩空气作用至压力贮筒造成无法操作，可拆卸压力贮筒，并检查壳体孔道和活塞。

泄漏检查

抽出油面高度指示器并检查变速器油的颜色。原厂添加的为红色，这将使得判断泄漏是来自发动机或变速器变得容易，只要变速器油未经常添加，或更换，原厂添加的红色变速器油将可容易的判断泄漏的位置。

主控制主控制外盖垫片的泄漏，通常可通过拧紧主控制主控制外盖的螺栓至16Nm得到解决。必要时，可换新主控制主控制外盖的垫片。

检查在变速器壳体上的变速器油添加管路的接头，如果发现泄漏，安装新的变速器油添加管路的橡皮圈。

检查冷却器管路及安装在变速器和水箱中的冷却器之间管路是否松脱、磨损或损坏，如果无法通过拧紧管路螺母来阻止泄漏，则需更换损坏的零件，当壳体和油管间发现油液泄漏，检查O型环是否缺失或损坏，将接头拧紧至最大拧紧力矩。

当心：不要试图以增加扭矩至规格以上来阻止变速器油的泄漏，如此会使壳体的螺纹损坏。

如果继续泄漏，则换新油管接头并锁至规定扭矩值。依相同程序，消除油冷却器与油管接头之间的泄漏。

检查水箱中的发动机冷却液，如果冷却液中有变速器油，则表示水箱中的冷却器可能发生泄漏。

冷却器也可通过分开油管的管路接头并使用不超过345kPa的压缩空气作用于油管接头来检查，拆卸水箱盖，以释放建立在油冷却器贮筒外部的压力。

诊断和测试(续)

如果油冷却器泄漏及/或无法保持所施加的压力，安装新的油冷却器。

如果在变速器档位选择的选档杆轴发现泄漏，更换轴油封。

检查差速器油封的油液泄漏，泄漏的来源有损坏的油封、自紧弹簧缺失或前轮驱动轴或接头磨损，依需要，换新油封及/或前轮驱动轴或接头。

检查在油泵和变速器壳体间的泄漏，泄漏可能是因油泵油封边缘卷边或油封损坏，必要时，维修油泵。

外部密封

CD4E自动变速器的下列部件可防止变速器油的外部密封。

垫片。

唇型油封。

O型环。

油封环。

泄漏点

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 变速器开口法兰垫片。 |
| 2 | 油泵本体分流器垫片。 |
| 3 | 主控制主控制外盖垫片。 |
| 4 | 变矩器叶轮毂油封总成。 |
| 5 | 差速器至扭矩变换壳体油封。 |
| 6 | 差速器至变速器壳体油封。 |
| 7 | 变速器选档杆轴油封。 |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 8 | 变速器档位开关油封。 |
| 9 | 中间/超速档伺服器外盖总成。 |
| 10 | 柱塞(1/4-18锥螺纹)(管路油压)。 |
| 11 | 3/8-18冷却器管接头总成(需用2只)。 |
| 12 | 3/8-18冷却器管接头总成(需用2只)。 |

诊断和测试(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 13 | 1/2-14凹陷四方型塞(泄放塞)。 |
| 14 | 油泵总成油封(O型环)。 |
| 15 | 变矩器速度传感器O型环。 |
| 16 | 速度表定位器油封。 |
| 17 | 变速器油添加管绝缘环。 |
| 18 | 油面高度指示器总成。 |
| 19 | 通风口环。 |

变矩器区域的泄漏

依照下述方式找出靠近变矩器位置的泄漏。由变矩器壳四周油液可以证实的变速器前方泄漏，其来源可能有数，泄漏原因常可在从车上拆卸自动变速器前便可确定。油液可能会泄漏到变矩器壳的底部的路径如下(图中的号码相对于下列的项目)：

泄漏点

1.	由变矩器叶轮毂油封唇的油液泄漏会沿着叶轮毂流到叶轮壳体的背面。

除非油封完全损坏，否则从油封边缘产生的油液泄漏会积聚在靠近壳体的外侧。

2.	变矩器毂油封外侧周围的油液泄漏其所沿路径与从油封唇漏出的油液相同。

3.	从变矩器至驱动板螺纹销的焊接金属强化件上的油液泄漏，可以在变矩器的外侧，驱动板的背面和变矩器壳内靠近驱动板附近明显看到，如果怀疑这些区域泄漏，可拆卸变矩器并实施压力测试。

4.	从油泵漏出的油液会流下至变矩器壳的背面。泄漏的原因可能是油泵螺栓的缺失或松弛，油泵和壳体间的油封破损或损坏及/或油泵轴承套衬磨损。

5.	发动机机油泄漏有时会误判为变速器油泵油封泄漏。必需检查可能泄漏的下列区域以决定问题是否由发动机机油泄漏所造成。

汽门室盖的机油泄漏表示机油会流至变矩器壳，或在变矩器壳和汽缸体之间泄漏，以致在变矩器壳的较低部位发现机油。

在机油通路盲塞的机油泄漏会使机油从汽缸体背面流至变矩器壳。

曲轴后油封的泄漏会使机油到达驱动板并流入变矩器壳中。

更进一步的泄漏测试

如果前述的泄漏测试无法清楚的显示泄漏的原因，实施下列程序。

1.	拆卸变矩器壳，将变矩器壳前侧从上到下的部份，发动机后方和由池附近的机油痕迹清除，用适当的不可燃溶剂清洁变矩器区域并用压缩空气吹干。

2.	清洗变矩器壳和驱动板前方，变矩器壳可用一个充注清洁器的油盘来清洗，并用压缩空气吹干所有的清洗区域。

诊断和测试(续)

3.	起动并运转发动机，直到变速器油到达工作温度。检查汽缸体背面和变矩器壳顶部是否有泄漏的故障现象。顶起汽车。首先以快转速运转发动机，然后让它怠速运转，通过频繁的将选档杆排入D檔及R檔。观察驱动板前方，汽缸体背面(如果可能)和变矩器壳的各侧，运转发动机直到找到油液泄漏并确认泄漏的原因。

使用紫外线光源检漏

胺苯染料和萤光染料可溶于变速器油中，在寻找泄漏上非常有用。以每2.5ml(1/2茶匙)的染料和0.23公升变速器油的比例混合，这些染料可以帮助确定是变速器油泄漏或是发动机机油泄漏，或是变速器油从冷却器泄漏至冷却液中，使用UV灯可判定有无添加染料的变速器油出现。

变速器油冷却器

当心：如果自动变速器已分解，以换新部件或从主控制中的阀清除外物时，则变矩器和变速器油冷却器就必需用变矩器/油冷却器no. 014-00028的清洁器或同级品来清洁。在任何情形下，都不可以用手以一般溶剂清洁变矩器。

如果变速器内部磨损或损坏，从离合器内花键片或制动带磨损的金属颗粒会进入变矩器或冷却器中，这些外来物质是自动变速器故障的主要原因之一，在自动变速器维修后重新安装前，应将所有的污染物清除。

变速器油冷却器流测量试

注意：在实施此项测试前，变速器连杆调整，油面高度和管路油压必需在规定范围内。参阅变速器连杆调整程序。变速器油面高度检查程序可以参阅检查油面高度和状况。变速器管路油压测试程序可参阅管路油压测试。

- 从油滤清器管路中拉出油面高度指示器。

- 将漏斗放入加油管内。

- 顶起汽车。

- 从变速器(后方接头)分开油冷却器回流管路。

- 连接软管的一端至油冷却器回流管路，并将另一端尽可能向上提，以便稍后能固定在漏斗内。

- 降下汽车，将软管末固定的一端固定至漏斗。

- 起动发动机，并以怠速运转，选档杆移到”N”檔位。

- 当从软管流出的油液不再粘稠时，立即检查油液约1/2公升的自动变速器油必需在30秒内流过，如果流量足够，测试告完成。

- 如果流量不足，停止运转发动机，从油冷却器分开软管，并连接至变矩器壳(前方接头)的输出管路。

- 重复步骤7和8，如果现在测量到足够的变速器油流量，依照”清洁和测试”中所述的步骤实施逆向冲洗/清洁，亦参阅”自动变速器油冷却器的诊断”。如果变速器油流量不足，维修油泵及/或变矩器。

诊断和测试(续)

变速器油冷却器管路

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 输出 |
| 2 | 输入 |

变速器冷却器逆流冲洗/清洁

1.	使用变矩器/油冷却器清洁器号码014-00028或同级品来洗净，在开始作业前，检查配备以决定是否大量的自动变速器油可自由的流过/出现，如果流量很少，换新油滤清器。

2.	为协助将清洁器连接至变速器钢制的冷却器油管，可连接两条额外的橡皮软管到变速器钢制冷却器油管的变速器端：

将清洁器油压管路连接至油冷却器回流管路(较长的管路)。

连接清洁器回流管路连接至油冷却器油压管路(较短的管路)。

3.	开启溶剂泵并让溶剂循环最少5秒钟。(轮流将开关开启和关闭，有助于移除冷却器系统中的污染物)。

4.	关闭清洁器泵并从油冷却器回流管路拆下清洁器油压管。

5.	连接空气管路软管至油冷却器回流管，用压缩空气吹干油冷却器和管路直到所有的清洁器完全去除。

6.	从其它油冷却器管路分开第二条橡皮软管。

油冷却器管路拆卸和安装

如果油冷却器泄漏就必需换新，参阅307-02。

如果1或多条油冷却器管路必需换新，每一条新的钢管必需要和被更换的管路有相同的直径。

使用已拆卸的油冷却器管作为样本，依需要，弯曲新管。装上必需的接头并安装油冷却器管路。

在拧紧接头后，依需要添加变速器油，并检查是否泄漏。

诊断和测试

依故障现象进行诊断

故障现象表将从故障现象开始，提供技师诊断的信息。此外，故障现象表亦指示诊断方向和可能造成故障的部件名称。

故障现象表分为两大类：电气例行检查，以200的号码开始，油压/机械例行检查，以300的号码开始，在电气例行检查，表列电气部件，在油压/机械例行检查则列出会导致所述故障现象的可能油压或机械部件。

依故障现象表方向进行诊断

1.	查询故障现象表，选出故障现象/问题。

2.	进行故障现象表上的诊断程序。

3.	务必利用下列，进行故障现象的诊断：

初步检查

状况的确认

油面高度检查

依据表中的细节执行测试程序

4.	若有指示，可从电气例行检查开始，遵循”参阅/措施”栏所给予的指示。如果需要，务必使用诊断工具实施测试。绝不可省略测试。实施必需的维修，如果在电气诊断后，问题仍然存在，则执行表列的油压/机械例行检查。

注意：在执行表列的油压/机械例行检查前，应先确认所有电气部件都正常的运作。

5.	油压/机械例行检查列出引起所述问题的可能油压或机械部件。这些部件是依其拆卸顺序和它们成为故障原因的可能性列出。所有表列的部件都必需检查，以确保提供完整的维修服务。

故障现象表

| 现象 | 电气* | 油压/机械 |
| --- | --- | --- |
| 接合问题 |  |  |
| 没有前进档接合 | 1) | 301 |
| 没有倒档接合 | 202 | 302 |
| 倒档或前进档接合生硬 | 203 | 303 |
| 倒档或前进档接合延迟 | 1) | 305 |
| 倒檔或前进档无法接合 | 1) | 307 |
| 换档问题 |  |  |
| 部分或全部换档失误 | 210 | 310 |
| 换档正时－过早/延迟 | 211 | 311 |
| 换档正时－不稳定/颤动 | 212 | 312 |
| 感觉－无力/打滑 | 213 | 313 |
| 感觉－生硬 | 214 | 314 |
| 没有低档，接合在较高档位 | 215 | 315 |
| 没有手排低档 | 216 | 316 |
| 没有1-2换档(自动) | 220 | 320 |
| 没有2-3换档(自动) | 221 | 321 |
| 没有3-4换档(自动) | 222 | 322 |

诊断和测试

| 主题 | 电气* | 油压/机械 |
| --- | --- | --- |
| 仅1-2换档无力/打滑(自动) | 226 | 326 |
| 仅2-3换档无力/打滑(自动) | 227 | 327 |
| 仅3-4换档无力/打滑(自动) | 228 | 328 |
| 仅4-3换档无力/打滑(自动) | 229 | 329 |
| 仅3-2换档无力/打滑(自动) | 230 | 330 |
| 仅2-1换档无力/打滑(自动) | 231 | 331 |
| 仅1-2换档急剧(自动) | 232 | 332 |
| 仅2-3换档急剧(自动) | 233 | 333 |
| 仅3-4换档急剧(自动) | 234 | 334 |
| 仅4-3换档急剧(自动) | 235 | 335 |
| 仅3-2换档急剧(自动) | 236 | 336 |
| 变矩器锁定离合器 |  |  |
| 无法结合 | 240 | 340 |
| 一直接合/汽车失速 | 241 | 341 |
| 其它换档问题 |  |  |
| 换档杆档位变换阻力大 | 1) | 351 |
| 外部密封 | 1) | 352 |
| 汽车性能低劣 | 253 | 353 |
| 噪音/震动－前进/倒檔 | 1) | 354 |
| 发动机无法作动曲轴 | 255 | 355 |
| 无驻车档位 | 1) | 356 |
| 变速器过热 | 257 | 357 |
| 手排低档，无发动机制动 | 258 | 358 |
| 在行驶档位(O/D开关开启)或选档杆档位”2”，没有发动机制动 | 259 | 359 |
| 选档杆位于档位”N”时，汽车会行进 | 1) | 362 |
| 参阅资料：压力表 |  | 401 |
| 参阅表格：离合器/制动带应用 |  | 601 |
| 电磁阀操作表 |  | 701 |
| 先实施电气例行检查1)非由电气部件所造成。 |

例行检查

接合问题：没有前进档接合

| 301-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |

诊断和测试

| 301-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 内部的或外部的换档连杆 |  |
| 损坏、调整失效、装配不当 | 进行必要的检查和维修，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修工作后，确认变速器档位(TR)传感器调整正确。 |
| 油泵总成 |  |
| - 螺栓未按正确力矩拧紧 | - 将螺栓紧至规定力矩。 |
| 垫片损坏 | - 检查是否损坏，必要时换新垫片。 |
| 空隙/横向泄漏且/或球阀缺失或泄漏或一个堵塞的孔道 | - 检查是否有空隙和泄漏，必要时更换损坏的零件。 |
| 油泵毂no3或no4环油封损坏 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 主控制主控制总成 |  |
| - 螺栓未按正确力矩拧紧 | - 将螺栓紧至规定力矩。 |
| - 垫片损坏或泄漏 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 压盘损坏或泄漏 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 分流隔板损坏 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 油压通道损坏 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 主调节阀粘滞卡住，损坏或装配不当 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 前进离合器蓄能器泄漏 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 前进离合器和滑行离合器总成 |  |
| - 油封或活塞损坏 | - 实施空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 前进离合器回位弹簧损坏 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 单向球阀损坏 | - 检查是否钢珠位置不正确，座落状态不佳、损坏，必要时换新活塞。 |
| - 内花键片严重损坏或磨损 | - 检查是否过度磨损或损坏，进行必要的修理。 |
| - 前进/滑行/直接离合器缸损坏、泄漏、装配不当或卡住 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 缸到毂的焊接处破损或齿槽损坏 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 低档单向离合器 |  |
| - 磨损、损坏、装配不当 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 前进单向离合器 |  |
| - 磨损、损坏、装配不当 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 1档－中间行星架 |  |
| - 损坏、装配不当 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |

诊断和测试(续)

接合问题：没有倒档离合器

| 202-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力控制系统 |  |
| 电信号输入/输出，汽车线束，PCM电磁阀1(SS1)作动，变速器档位传感器(TR传感器) | 使用诊断工具实施诊断进行必需的维修，清除故障代码，道路测试并再次使用诊断工具检查。 |

接合问题：没有倒档离合器

| 302-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 外部换档连杆。 |  |
| - 损坏、调整失效。 | - 进行必需的检查和维修，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修工作后，确认变速器档位(TR)传感器调整正确。 |
| 油压不正确。 |  |
| - 管路油压过低。 | - 在主管路油压盲塞处使用油压接头，测量工作油压，测试工作油压并实施失速测试；将数据参阅no. 401表，变速器油压。如果工作油压过低，检查下列可能原因的部件，主控制变速器油泵，倒档离合器，1档/倒档离合器。 |
| 内部换档连杆。 |  |
| - 损坏、调整失效。 | - 进行必需的检查和维修，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修工作后，确认变速器档位(TR)传感器调整正确。 |
| 主控制7。 |  |
| - 螺栓拧紧至正确扭矩值。 | - 拧紧螺栓至规定扭矩。 |
| - 垫片损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 1-2档换档阀,SSI，主调节阀，低/倒档调制器阀，低/倒档积压器活塞，压力板，损坏，短件，卡住，装配不当。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 分流隔板损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 油压道损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 油泵总成 |  |
| - 螺栓拧紧至正确扭矩值。 | - 拧紧螺栓至规定扭矩。 |
| - 垫片损坏。 | - 检查是否损坏，必要时换新垫片。 |
| - 空隙/横向泄漏/球阀缺失或泄漏，堵塞的孔道。 | - 换新油泵总成。 |

诊断和测试(续)

| 302-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 油泵毂no.6或no.7环油封损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 倒档离合器。 |  |
| - 油封或活塞损坏。 | - 实施空气压力测试。 |
| - 单向球阀损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 内花键片磨损、严重损坏或装配不当。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 活塞回位弹簧损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 倒档离合器毂至前进/滑行/直接离合器毂齿槽损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 低檔/倒档离合器总成。 |  |
| - 油封或活塞损坏。 | - 实施空气压力测试。 |
| - 磨损片磨损或严重损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 活塞回位弹簧损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 波形垫圈缺失。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 活塞镗口损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 前进/滑行/直接离合器缸。 |  |
| - 倒档环油封损坏、缺失、装配不当。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 壳体。 | - 实施空气压力测试。 |
| - 在低檔/倒档离合器中的倒档离合器供油管路大量泄漏或有气孔。 | - 实施空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 倒档/超速档驱动齿轮组。 |  |
| - 损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |

接合问题：倒档或前进离合器接合生硬

| 203-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统。 |  |
| 电信号输入/输出，汽车线束，PCM主管路油压控制(EPC)电磁阀，变速器油温(TFT)传感器。 | - 使用诊断工具实施诊断，进行必需的维修，清除故障代码，道路测试并再次用诊断工具检查。 |

接合问题：倒档或前进离合器接合生硬

| 303-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 变速器油。 |  |
| - 油面高度。 | - 调整变速器油至正确油面高度。 |

诊断和测试(续)

| 303-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 油质状况。 | - 参阅变速器油质状况检查，进行检查。 |
| CV接头/前轴驱动轴和接头。 |  |
| - 齿槽损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 传动系轴承。 |  |
| - 松脱、破损、缺失或未校准。 | - 检查轴承进行必要的修理。 |
| - 和传动系接触的其它汽车部件。 | - 检查接触情形，必要时解决问题。 |
| 外部换档连杆。 |  |
| - 损坏、调整失效。 | - 进行必需的检查和维修，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修工作后，参阅调整的程序，确认变速器档位(TR)传感器调整正确。 |
| 油压不正确。 |  |
| - 管路油压不正确。 | - 在主管路油压盲塞处使用油压接头，测量工作油压，测试工作油压并实施失速测试，将数据参阅no.401表变速器油压。如果工作油压过高，使用变速器测试装备在最低的工作油压测试接合情形，如果工作油压仍然过高，检查下列部件：主控制。 |
| 内部换档连杆。 |  |
| - 损坏、调整失效。 | - 进行必需的检查和维修，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修工作后，参阅调整的程序，确认变速器档位(TR)传感器调整正确。 |
| 油滤清器和油封总成。 |  |
| - 滤清器/油封损坏、堵塞。 | - 换新滤清器和油封总成。 |
| - 再循环油封损坏、阻塞或离开定位。 | - 换新再循环油封。 |
| 主控制。 |  |
| - 螺栓未按正确力矩拧紧。 | - 将螺栓紧至规定力矩。 |
| - 垫片损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 低檔/倒档蓄能器活塞和弹簧(倒檔)，主调节阀，前进档蓄能器活塞和弹簧装配不当，粘滞卡住或损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 主管路油压控制(EPC)电磁阀粘滞卡住或损坏。 | - 检查损坏或污染情形，使用变速器测试装备操作电磁阀，进行必需的维修。 |
| 前进离合器总成(仅前进离合器)。 |  |

诊断和测试(续)

| 303-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 前进离合器壳体损坏。 | - 实施空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 活塞镗口损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 内花键片损坏、磨损。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 前进离合器回位弹簧损坏或缺失。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 单向钢珠损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 活塞或油封损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 倒档离合器总成(仅倒档离合器) |  |
| - 油封或活塞损坏。 | - 实施空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 倒档活塞损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 内花键片磨损、损坏、装配不当。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 回位弹簧总成损坏、磨损。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 单向钢珠损坏、缺失。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 低檔/倒档离合器总成(仅倒档离合器) |  |
| - 油封或倒档离合器活塞损坏。 | - 实施空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 波形垫圈损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 内花键片磨损、损坏、装配不当。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 回位弹簧总成损坏、磨损。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 单向钢珠损坏、缺失。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 直接离合器总成(仅倒档离合器)。 |  |
| - 内花键片严重损坏。 | - 实施空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |

接合问题：倒档或前进离合器延迟/无力

| 305-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 自动变速器油。 |  |
| - 未添加到正确油面高度。 | - 调整自动变速器油至正确油面高度。 |
| - 油质状况。 | - 参阅初步检查，检查油面高度和油质状况，进行检查。 |
| 外部换档连杆。 |  |

诊断和测试(续)

| 305-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 损坏、调整不正确或装配不当。 | - 进行必需的检查和维修，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修工作后，参阅自动变速器组装，确认变速器档位传感器(TR传感器)调整正确。 |
| 油压不正确。 |  |
| - 管路油压过低。 | - 在主管路油压盲塞处使用油压接头，测量工作油压，测试工作油压并实施失速测试，将数据参阅no.401表变速器油压。如果工作油压过低，检查下列可能原因的部件：主控制、变速器油泵、离合器、变速器油滤清器和油封、再循环环油封。 |
| 内部换档连杆。 |  |
| - 损坏、调整失效或装配不当。 | - 进行必需的检查和维修，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修工作后，参阅自动变速器组装，确认变速器档位传感器(TR传感器)调整正确。 |
| 油泵总成。 |  |
| - 螺栓未按正确力矩拧紧。 | - 将螺栓紧至规定力矩。 |
| 垫片损坏。 | - 检查损坏情况，必要时换新垫片。 |
| - 空隙/横向泄漏/球阀缺失或通道阻塞。 | - 换新油泵总成。 |
| - 损坏的油封：nos3或4(前进离合器)或nos6或7(倒档离合器)，油泵毂。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 油泵齿轮/凹槽损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 分流隔板损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 油滤清器和油封总成。 |  |
| - 滤清器/油封损坏、堵塞。 | - 换新滤清器和油封总成。 |
| - 再循环油封损坏或离开定位。 | - 换新/重新放置再循环油封。 |
| 主控制。 |  |
| - 螺栓未按正确力矩拧紧。 | - 将螺栓紧至规定力矩。 |
| 垫片损坏。 | - 检查损坏情况，必要时换新垫片。 |
| - 手动换档阀、主调节阀，低档/倒档离合器调整阀粘滞卡住，损坏或装配不当。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 分流隔板损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 压盘/垫片泄漏、损坏、装配不当。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |

诊断和测试(续)

| 305-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 低檔/倒档离合器总成(仅倒档离合器)。 |  |
| - 活塞或油封损坏。 | - 实施空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 内花键片损坏、磨损。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 回位弹簧损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 活塞镗口损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 过大的离合器片组端隙。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 倒档离合器总成(仅倒档离合器)。 |  |
| - 油封或活塞损坏。 | - 实施空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 单向钢珠损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 内花键片损坏、磨损。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 回位弹簧磨损、损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 活塞镗口损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 过大的离合器片组端隙。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 前进离合器总成(仅前进离合器)。 |  |
| - 油封或活塞损坏。 | - 实施空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 单向钢珠损坏、缺失或未在正确位置。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 内花键片损坏、磨损或过大的端隙。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 前进/滑行/直接离合器缸。 |  |
| - 倒档环油封损坏或缺失。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 缸损坏或泄漏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |

接合问题：前进或倒档离合器均无法接合

| 307-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 变速器油。 |  |
| - 未添加至正确油面高度。 | - 调整变速器油至正确油面高度。 |
| 外部换档连杆。 |  |
| - 损坏、调整失效或装配不当。 | - 进行必需的检查和维修，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修工作后，参阅变速器组装，确认变速器档位(TR)传感器调整正确。 |
| 油压不正确。 |  |

诊断和测试(续)

| 307-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 过低/没有管路油压。 | - 在主管路油压盲塞处使用油压接头，测量工作油压，实施工作油压测试和失速测试，将数据参阅no.401表变速器油压的参阅资料。如果工作油压过低，检查下列可能原因的部件：变速器油滤清器和垫片、主控制、变速器油泵，如果正常，继续检查涡轮轴。 |
| 内部换档连杆 |  |
| - 损坏、调整失效或装配不当。 | - 进行必需的检查和维修，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修工作后，参阅自动变速器组装，确认变速器档位(TR)传感器调整正确。 |
| 油泵总成。 |  |
| - 螺栓没有拧紧至正确扭矩值。 | - 将螺栓紧至规定力矩。 |
| - 垫片损坏、缺失。 | - 实施空气压力测试。 |
| - 空隙/横向泄漏或通道阻塞。 | - 检查是否有空隙、泄漏和阻塞，必要时换新油泵。 |
| - 油泵毂环油封缺失。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 油泵轴破损、损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 油滤清器和油封总成。 |  |
| - 滤清器/油封损坏、阻塞或缺失。 | - 换新滤清器和油封总成。 |
| - 再循环油封损坏或不在定位上。 | - 换新/重新放置再循环油封。 |
| 主控制。 |  |
| - 螺栓未按正确力矩拧紧。 | - 将螺栓紧至规定力矩。 |
| 垫片损坏。 | - 实施空气压力测试。 |
| - 压盘损坏或缺失。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 主调节阀，手控阀粘滞卡住，损坏、堵塞、缺失、”Z”型连杆未连接。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 发动机驱动板(起动器齿圈)。 |  |
| - 损坏、破损。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 变矩器。 |  |
| - 油泵驱动轴插入件损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 双点螺栓破损或损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 齿槽损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 内部叶片损坏破损。 | - 检查变矩器，如果损坏，换新变矩器。 |
| 涡轮轴至前进/滑行/直接离合器缸壳体。 |  |

诊断和测试(续)

| 307-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 齿槽损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 链条和链轮总成。 |  |
| - 破损、损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 驻车机构。 |  |
| - 驻车爪回位弹簧损坏、缺失、安装不正确。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 前轮驱动轴和连接头。 |  |
| - 破损或齿槽损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 主减速器和差速器总成。 |  |
| - 齿槽损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 齿槽组损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 行星齿轮组。 |  |
| - 齿轮轮齿、行星架齿槽损坏或破损。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |

换档问题：部分或全部换档失误

| 210-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统。 |  |
| - 电气标记输入/输出、汽车线束、PCM、换档阀、变速器档位(TR)传感器、节器门位置传感器(TPS)、VSS、TCS。 | - 实施换档点道路测试参阅汽车道路测试。 |
|  | - 使用诊断工具实施诊断，进行必需的维修，清除故障代码，道路测试并再次使用诊断工具进行诊断。 |

换档问题：部分或全部换档失误

| 310-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 变速器油。 |  |
| 内部和外部换档连杆。 | - 进行必需的检查和维修，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修工作后，参阅自动变速器组装，确认变速器档位(TR)传感器调整正确。 |
| 转速表驱动小齿轮。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 执行参阅/措施中的作业，以诊断特定的换档失误。 |  |

诊断和测试(续)

换档问题：换档正时－过早/延迟

| 211-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统。 |  |
| - 电气标记输入/输出、汽车线束、PCM、换档阀、变速器档位(TR)传感器、节器门位置传感器(TPS)、VSS、TCS。 | - 实施换档点道路测试参阅汽车道路测试。 |
|  | - 使用诊断工具实施诊断，进行必需的维修，清除故障代码，道路测试并再次使用诊断工具进行诊断。 |

换档问题：换档正时－过早/延迟

| 311-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 其它。 |  |
| - 改变轮胎尺寸。 | - 参阅车门面板上的规格板，并确认是安装原厂的汽车配备，轮胎尺寸或转速表驱动小齿轮的改变会影响换档正时。 |
| - 转速表齿轮破损或别的不正确。 | - 检查损坏情况进行必要的修理。 |
| - 转速表涡轮损坏。 | - 检查损坏情况进行必要的修理。 |

换档问题：正时－不稳定/周期性的不稳定

| 212-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统。 |  |
| - 发动机问题。 | - 参阅车门面板上的规格板，并确认是安装原厂的汽车配备，轮胎尺寸或转速表驱动小齿轮的改变会影响换档正时。 |
|  | - 检查损坏情况进行必要的修理。 |
| - 电气标记输入/输出、汽车线束、PCM、换档阀、变速器档位(TR)传感器、剎车开/关开关(BOO)，变矩器离合器电磁阀(TCC)，车速传感器(VSS)，节器门位置(TP)传感器，涡轮轴转速传感器(TSS)，电子压力控制电磁阀(EPC)，3-2换档/滑行离合器电磁阀(3-2T/CCS)。 | - 检查损坏情况进行必要的修理。 |

换档问题：正时－不稳定/周期性的不稳定

| 312-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 自动变速器油。 | - 调整变速器油至正确油面高度。 |
| - 未添加至正确油面高度。 | - 调整变速器油至正确油面高度。 |
| - 油质状况。 | - 参阅变速器油质状况检查，进行检查。 |
| 转速表驱动小齿轮。 |  |

诊断和测试(续)

| 312-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 转速表滑轮损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 转速表驱动小齿轮损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 主控制。 |  |
| - 螺栓未按正确力矩拧紧。 | - 将螺栓紧至规定力矩。 |
| 垫片损坏。 | - 检查损坏情况，必要时换新垫片。 |
| - 3-2正时电磁阀，2档调节阀，2-4蓄能器，伺服器释放往复阀，3-2控制阀粘滞卡住、损坏、安装不正确。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 电磁阀滤清器阻塞。 | - 清洁或换新屏幕。 |
| 分流隔板损坏、阻塞。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 压盘/垫片损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 依据相近的诊断程序来诊断特定的换档品质问题。 |  |
| - 换档问题：无法1-2换档。 | - 例行检查220/320 |
| - 换档问题：无法2-3换档。 | - 例行检查221/321 |
| - 换档问题：无法3-4换档。 | - 例行检查222/322 |
| - 换档问题：无法1-2换档无力/打滑。 | - 例行检查226/326 |
| - 换档问题：无法2-3换档无力/打滑。 | - 例行检查227/327 |
| - 换档问题：无法3-4换档无力/打滑。 | - 例行检查228/328 |
| - 换档问题：无法4-3换档无力/打滑。 | - 例行检查229/329 |
| - 换档问题：无法3-2换档无力/打滑。 | - 例行检查230/330 |
| - 换档问题：无法2-1换档无力/打滑。 | - 例行检查231/331 |
| - 换档问题：无法1-2换档生硬。 | - 例行检查232/332 |
| - 换档问题：无法2-3换档生硬。 | - 例行检查233/333 |
| - 换档问题：无法3-4换档生硬。 | - 例行检查234/334 |
| - 换档问题：无法4-3换档生硬。 | - 例行检查235/335 |
| - 换档问题：无法3-2换档生硬。 | - 例行检查236/336 |

感觉－无力/打滑

| 312-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统。 |  |
| - 电气标记输入/输出、汽车线束、PCM、电子压力控制电磁阀(EPC)、变速器油温度(TFT)传感器、节器门位置传感器(TPS)、MAF传感器。 | - 实施换档点道路测试，参阅汽车道路测试。 |

诊断和测试(续)

| 213-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
|  | - 使用诊断工具实施诊断，进行必需的维修，清除故障代码，道路测试并使用诊断工具，再次检查。 |

感觉－无力/打滑

| 313-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 自动变速器油。 |  |
| - 未添加至正确油面高度。 | - 调整变速器油至正确油面高度。 |
| - 油质状况。 | - 参阅变速器油质状况检查，进行检查。 |
| 外部换档连杆。 |  |
| - 损坏、调整失效。 | - 进行必需的检查和维修，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修工作后，参阅自动变速器组装，确认变速器档位(TR)传感器调整正确。 |
| 油压不正确。 |  |
| - 管路油压过低。 | - 在主管路油压盲塞处使用油压接头，测量工作油压，实施工作油压测试和失速测试，将数据参阅no.401表变速器油压的参阅资料。如果工作油压过低或所有换档都无力或打滑，检查下列部件：主控制、变速器油泵、变速器油滤清器/油封，如果油压正常且仅有特别的换档无力/打滑，参阅更进一步诊断的专用例行检查。 |
|  | - 1-2换档，例行检查226/326 |
|  | - 2-3换档，例行检查227/327 |
|  | - 3-4换档，例行检查228/328 |
|  | - 4-3换档，例行检查229/329 |
|  | - 3-2换档，例行检查230/330 |
|  | - 2-1换档，例行检查231/331 |
| 内部换档控制。 |  |
| - 损坏、调整失效或装配不当。 | - 进行必需的检查和维修，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修工作后，参阅自动变速器组装，确认变速器档位(TR)传感器调整正确。 |
| 主控制。 |  |
| - 螺栓未按正确力矩拧紧。 | - 将螺栓紧至规定力矩。 |
| 垫片损坏。 | - 检查垫片，必要时换新垫片。 |

诊断和测试(续)

| 313-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 主调节阀系统油压调整阀粘滞卡住、损坏或安装错误或弹簧缺失、纠缠或损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - EPC电磁阀粘滞卡住或损坏。 | - 检查损坏或污染情形，使用变速器测试装备操作电磁阀，进行必需的维修。 |
| 分流隔板损坏、阻塞。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 压盘/垫片损坏或缺失。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 油泵总成。 |  |
| - 螺栓未按正确力矩拧紧。 | - 将螺栓紧至规定力矩。 |
| 垫片损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 空隙/棋向泄漏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 油滤清器/油封总成。 |  |
| - 油滤清器/油封损坏、阻塞或缺失。 | - 换新滤清器和油封总成。 |
| - 再循环油封损坏或不在位置上。 | - 换新再循环油封。 |

齿轮变换：急剧

| 214-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统。 |  |
| - 电气标记输入/输出、汽车线束、PCM、电子压力控制电磁阀(EPC)、变速器油温传感器(TFT)，变矩器转速传感器(TSS)，节器门位置(TP)传感器，质量空气流量(MAF)传感器，变矩器锁定离合器电磁阀(TCC)，变速器档位(TR)传感器，3-2换档/滑行离合器电磁阀(3-2T/CCS)。 | - 实施变矩器锁定离合器操作测试，参阅汽车道路测试。 |
|  | - 使用诊断工具实施诊断，进行必需的维修，清除故障代码，道路测试并使用诊断工具再次检查。 |

齿轮变换：急剧

| 314-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 自动变速器油。 |  |
| - 未添加至正确油面高度。 | - 调整变速器油至正确油正高度。 |
| - 油质状况。 | - 参阅检查油面高度和油质状况，进行检查。 |
| CV接头/前轴驱动轴和接头。 |  |
| - 损坏、松脱、齿槽损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |

诊断和测试(续)

| 314-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 传动系轴承。 |  |
| - 损坏、松弛、缺失。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 油压不正确。 |  |
| - 管路油压过高。 | - 在主管路油压盲塞处使用油压接头，测量工作油压，测试工作油压并实施失速测试，将数据参阅no.401表变速器油压的参阅资料。如果工作油压过高或所有换档都生硬，继续对主控制进行测试。 |
|  | - 如果油压正常且仅有特定的换档生硬，参阅专用的换档例行检查，作更多的诊断。 |
|  | - 1-2换档，例行检查232/332 |
|  | - 2-3换档，例行检查233/333 |
|  | - 3-4换档，例行检查234/334 |
|  | - 4-3换档，例行检查235/335 |
|  | - 3-2换档，例行检查236/336 |
|  | - 2-1换档，例行检查237/337 |
| 主控制。 |  |
| - 螺栓未按正确力矩拧紧。 | - 将螺栓紧至规定力矩。 |
| 垫片损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 主调节阀，旁通阀或管路调整阀卡住、损坏或装配不当、弹簧咬死、缺失、损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - EPC电磁阀卡住或损坏。 | - 检查损坏或污染情形，使用变速器测试装备操作电磁阀，进行必需的维修。 |
| - 油压通路损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 分流隔板损坏、阻塞。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 变矩器总成。 | 注意：在换档时，如果TCC接合： |
| - 活塞损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 油泵毂No.1油封(CBY线路)泄漏、缺失或损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 壳体泄漏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 变矩器总成损坏。 | - 如果受热变色，换新变矩器。 |

诊断和测试(续)

换档问题：没有1档，接合在较高档位。

| 215-电气系统 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统。 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，换档阀，变速器档位(TR)传感器。 | - 使用诊断工具实施诊断进行，必要的维修，清除故障代码，道路测试并使用诊断工具再次检查。 |

换档问题：没有1档，接合在较高档位。

| 315-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 外部换档连杆。 |  |
| - 损坏、调整失效或装配不当。 | - 检查调整是否正确进行必要的修理，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修后，参阅变速器组装，确认变速器档位(TR)传感器调整正确。 |
| 主控制。 |  |
| - 螺栓未按正确力矩拧紧。 | - 拧紧螺栓至正确扭矩值。 |
| 垫片损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 2档调节阀，电磁阀调节阀，换档阀卡住、损坏、安装不正确。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 电磁阀滤清器油封损坏或安装不正确。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 油压通路损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - SS1,SS2电磁阀无法作用。 | 使用变速器测试装备操作电磁阀，进行必需的维修。 |
| 使用变速器测试装备对特定档位进行诊断。 |  |
|  | - 参阅下列例行检查： |
|  | - 1-2换档：例行检查220/320。 |
|  | - 2-3换档：例行检查221/321。 |
|  | - 3-4换档：例行检查222/322。 |
| 机械。 |  |
| - 油封、离合器损坏、磨损。 | - 参阅分解例行检查，进行必需的维修。 |
| - 直接离合器、2/4制动带、2/4伺服器损坏、卡住在”开”的位置。 | - 参阅分解例行检查，进行必需的维修。 |

换档问题：没有手动1檔。

| 216-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统。 |  |

诊断和测试(续)

| 216-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，换档阀，变速器档位(TR)传感器。 | - 使用诊断工具实施诊断进行，必要的维修，清除故障代码，道路测试并使用诊断工具再次检查。 |

换档问题：无手动1檔

| 316-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 内部和内部换档安索。 |  |
| - 损坏、调整失效或装配不当。 | - 进行必需的检查和维修，参阅调整程序，确认换档调整正确，在完成维修工作后，参阅自动变速器组装，确认变速器档位(TR)传感器调整正确。 |
| 主控制。 |  |
| - 螺栓未按正确力矩拧紧。 | - 将螺栓紧至规定力矩。 |
| 垫片损坏。 | - 检查损坏情况，必要时进行换新。 |
| - 2档抵达阀咬死、损坏。 | - 检查损坏情况，必要时进行换新。 |
| - SS2卡住在”开”的位置。 | 使用变速器测试装备操作电磁阀，进行必需的维修。 |
| - 油压通路损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 分流隔板损坏、阻塞。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |

换档问题：没有1-2换档(自动)

| 220-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统。 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，换档阀，变速器档位(TR)传感器。 | - 使用诊断工具实施诊断进行，必要的维修，清除故障代码，道路测试并使用诊断工具再次检查。 |

换档问题：没有1-2换档(自动)

| 320-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 油压不正确。 |  |
| - 管路油压。 | - 在主管路油压盲塞处使用油压接头，测量工作油压，测试工作油压并实施失速测试，将数据参阅no.401表变速器油压。如果油压不合乎规定，检查下列部件：主控制。 |
| 主控制。 |  |

诊断和测试(续)

| 320-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 螺栓未按正确力矩拧紧。 | - 将螺栓紧至规定力矩。 |
| 垫片损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 1-2换档阀，2-4蓄能器，主调节阀卡住，损坏或安装不正确。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - SS1无法正确地作用。 | - 检查损坏情况，使用变速器测试装备，操作电磁阀。 |
| - 压盘/垫片损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 分流隔板损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 油压通道损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| INT/OD制动带和伺服器总成。 | 注意：也没有4檔。 |
| - 油封损坏、缺失。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 活塞损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 制动带损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 弹簧损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 伺服器推杆或推杆镗口损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 低档单向离合器。 |  |
| - 总成。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| OD/倒档中心齿轮和外壳。 |  |
| - 损坏、焊接处破损。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 柱齿损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 壳体。 |  |

换档问题：没有2-3换档(自动)

| 221-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统。 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，换档阀，变速器档位(TR)传感器。 | - 用诊断工具实施诊断，进行必需的维修，清除故障代码，道路测试并用诊断工具再次检查。 |

换档问题：没有2-3换档(自动)

| 321-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 油压不正确。 |  |
| - 管路油压。 | - 在主管路油压盲塞处使用油压接头，测量工作油压，测试工作油压并实施失速测试，将数据参阅no.401表变速器油压。如果油压不合乎规定，检查下列部件：主控制。 |

诊断和测试(续)

| 321-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 主控制。 |  |
| - 螺丝未拧紧至正确扭矩值。 | - 螺栓拧紧至规定扭矩值。 |
| - 垫片泄漏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 2-3换档阀(也没有4檔)，主调节阀卡住，损坏，安装不正确。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - SS2无法正常的作用(也没有4檔)。 | - 检查损坏情况，使用变速器测试装备，操作电磁阀。 |
| - 分流隔板损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 压盘/垫片泄漏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 油压通道损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 油泵总成。 |  |
| - 螺丝未拧紧至正确扭矩值。 | - 螺栓拧紧至规定扭矩值。 |
| 垫片损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 空隙/横向泄漏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 油泵毂nos 4或5环油封损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 直接离合器总成。 |  |
| - 油封或活塞损坏。 | - 实施空气压力测试。 |
| - 活塞镗口损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 内花键片严重损坏，磨损。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 单向钢珠没有在正确位置上。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 压缩弹簧。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 缸镗口/齿槽损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 外壳/毂损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| INT/OD伺服器。 |  |
| - 活塞或活塞镗口损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 推杆镗口或推杆损坏，泄漏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 壳体。 |  |
| - 伺服器供应，伺服器释放或直接离合器线路泄漏。 | 检查壳体损坏情况，实施空气压力测试，必要时进行维修或换新。 |

换档问题：没有3-4换档(自动)

| 222-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统。 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，换档阀，变速器档位(TR)传感器。 | - 用诊断工具实施诊断，进行必需的维修，清除故障代码，道路测试并用诊断工具再次检查。 |

诊断和测试(续)

换档问题：没有3-4换档(自动)

| 322-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 油压不正确。 |  |
| 管路油压。 | - 在主油管油压盲塞处使用油压接头，测量工作油压，测试工作油压，将确实数据参阅no.401表的变速器油的参阅资料。如果在规定值之外，检查主控制。 |
| 主控制。 |  |
| - 螺丝未拧紧至正确扭矩值。 | - 螺栓拧紧至规定扭矩值。 |
| 垫片泄漏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 3-4换档阀，主调节阀卡住，损坏或安装不正确。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - SS1无法正常的作用(也没有1檔)。 | 使用变速器测试装备操作电磁阀，进行必需的维修。 |
| - 分流隔板损坏或孔口阻塞。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| INT/OD制动带和伺服器总成。 | 注意：也没有2檔。 |
| - INT/OD制动带损坏，磨损。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 伺服器推杆或推焊镗口损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 伺服器活塞或外盖损坏或泄漏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 弹簧损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 滑行离合器总成。 |  |
| - 油封损坏，缺失。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 活塞损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 内花键片严重损坏，磨损。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| - 单向钢珠严重损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 前进单向离合器。 |  |
| - 损坏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |
| 壳体。 | 注意：也没有2檔。 |
| - 制动带支撑损坏。 | - 检查损坏情况，实施空气压力测试。 |
| - 在伺服器供应和释放线路发生泄漏。 | - 检查损坏情况，进行必要的修理。 |

诊断和测试(续)

换档问题：仅1-2档换档无力/打滑(自动)

| 226-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，电子压力控制电磁阀(EPC)，变速器油温度(TFT)传感器 | - 用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

换档问题：仅1-2档换档无力/打滑(自动)

| 326-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 2-4档蓄压器活塞塞头和油封(3-4档温和换档也适用)，主调节阀，管路调节器阀(3-4温和换档也适用)粘接卡住、受损或安装不正确 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 油压通路损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 压力板/垫圈损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 分流器板损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| INT/OD制动带和伺服器总成 |  |
| - 未转紧活塞到正确力矩 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器推杆或推杆膛损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 2/4档剎车制动带和/或倒档离合器鼓总成磨损、损坏或装配不当 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器盖和油封损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 前进OWC总成(1档滑行时) |  |
| - 不会连接固定或损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 前进离合器总成(1档滑行时) | - 实行空气压力测试。 |
| 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 回位弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 内花键片板损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 油泵毂no.3或4油封损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 低OWC总成 |  |
| - 不会过速空转、损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 低速倒档离合器总成 |  |
| - 内花键片板严重损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |

诊断和测试(续)

| 326-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 壳体 |  |
| - 制动带支座损坏 |  |
| - 在伺服器制动和释放线路中有空隙/泄漏 |  |

换档问题：仅2-3档换档无力/打滑(自动)

| 227-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，电子压力控制电磁阀(EPC)，变速器油温度(TFT)传感器 | - 用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

换档问题：仅2-3档换档无力/打滑(自动)

| 327-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 油泵总成 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 油泵毂no.4或no.5油封环损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 主控制总成 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈泄漏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 系统油压调节器阀(也适用1-2檔和3-4档温和换档)伺服器释放往复运动阀门粘接卡住、损坏或安装不正确 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 油压通路损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 分流器板损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 压力板/垫圈泄漏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 直接离合器 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 油封或活塞损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 内花键片板损坏磨损或过大端隙 | - 检查损坏情况。- 检查轴向游隙并必要的施以维修。 |
| - 检查滚珠是否在正确位置 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 回位弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| INT/OD伺服器 |  |

诊断和测试(续)

| 327-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 活塞或活塞孔径损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器推杆或推杆孔径损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 壳体 |  |
| - 在伺服器制动和释放或直接离合器线路中有泄漏 | 检查壳体的损坏。- 实施压力测试。 |
| 前进单向离合器 |  |
| - 无法固定或损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |

换档问题：仅3-4档换档无力/打滑(自动)

| 228-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，电子压力控制电磁阀(EPC)，变速器油温度(TFT)传感器 | - 用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

换档问题：仅3-4档换档无力/打滑(自动)

| 328-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈泄漏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 系统油压调节器阀，2-4档蓄压器阀塞头和油封(也适用1-2档温和换档)粘接卡住、损坏或安装错误 | - 检查损坏情况，必要时予以换新。 |
| - 压力板/垫圈泄漏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 油压通路损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 分流器板损坏或孔阻塞 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| INT/OD制动带和伺服器总成 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 2/4档剎车制动带和/或倒档离合器鼓总成磨损、损坏或装配不当 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 油封，油封或活塞孔径损坏、遗失 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器盖或油封损坏 | 实行空气压力测试。检查损坏情况并必要的施以维修。 |
| - 伺服器推杆或推杆孔径损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 直接离合器 | 注意：打滑可能会发生在3档－可实施空气压力测试。 |
| - 油封损坏、遗失 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |

诊断和测试(续)

| 328-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 活塞损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 检查滚珠损坏、遗失或泄漏的情形 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 回位弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 内花键片板损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 壳体 |  |
| - 制动带支座损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器制动和释放线路泄漏 | - 检查损坏情况。实行空气压力测试，若有需要予以换新。 |

换档问题：仅4-3档换档无力/打滑(自动)

| 229-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，电子压力控制电磁阀(EPC)，变速器油温度(TFT)传感器 | - 用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

换档问题：仅4-3档换档无力/打滑(自动)

| 329-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈泄漏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器释放往复运动阀，主调节阀粘滞卡住、损坏或安装错误 | - 检查损坏情况，必要时予以换新。 |
| - 油压通路损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 压力板/垫圈泄漏或损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 分流器板损坏或孔阻塞 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| INT/OD制动带和伺服器总成 |  |
| - 2/4档剎车制动带和倒档离合器鼓总成磨损、损坏或装配不当 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器回位弹簧破损 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器推杆损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 活塞油封损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 直接离合器总成 |  |
| - 油封损坏、遗失 | - 实行空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |

诊断和测试(续)

| 329-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 活塞损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 检查滚珠损坏、遗失或泄漏的情形 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 回位弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 内花键片板损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 前进/滑行离合器总成 |  |
| - 油封损坏、遗失 | - 实行空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 活塞损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 内花键片板磨损、损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 检查滚珠是否作用 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 前进离合器活塞和回位弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 壳体 |  |
| - 在伺服器制动和释放及直接离合器线路中有空隙/泄漏 | - 检查损坏情况。实行一个“空气压力压缩空气”的测试。 |

换档问题：仅3-2档换档无力/打滑(自动)

| 230-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，电子压力控制电磁阀(EPC)，节气门位置传感器(TPS)，车速传感器(VSS)，MAF传感器，3-2档正时滑行离合器电磁阀(CCS) | - 用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

换档问题：仅3-2档换档无力/打滑(自动)

| 330-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 3-2档正时阀门，电磁阀调节器阀门，3-2档控制阀粘接卡住、损坏或安装错误 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 3-2T/CCS电磁阀无法正确作用 | 使用变速器测试装备，操作电磁阀，如有必要，进行维修。 |
| - 压力板/垫圈泄漏或损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 分流器压板损坏、阻塞 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 直接离合器 |  |
| - 回位弹簧破损 | - 实行空气压力测试。 |

诊断和测试(续)

换档问题：仅3-2档换档无力/打滑(自动)

| 330-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
|  | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 内花键片板损坏、磨损 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 单向钢珠无法释放 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 活塞或油封损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| INT/OD制动带和伺服器总成 |  |
| - 2/4档制动带和/或倒档离合器鼓总成磨损、损坏或安装错误 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器活塞损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器回复和缓冲弹簧损坏、装配不当 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 弹簧损坏，装配不当 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器推杆弯曲、损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 油泵总成 |  |
| - 未转紧至正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 空隙/横向泄漏 | - 检查空隙和泄漏，如有必要，换新油泵。 |
| - 油泵毂no.4, 5, 6油封环损坏或安装错误 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 从前进档齿轮油管泄漏至直接齿轮油管 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 壳体 |  |
| - 自由带支架损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器制动和释放线路泄漏 | - 检查损坏情况，实行空气压力测试，如有必要，进行维修。 |
| - 壳体孔径损坏(伺服器推杆) | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |

换档问题：仅2-1档换档无力/打滑(自动或强迫降档)

| 231-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，电子压力控制电磁阀(EPC)，变速器油温度(TFT)传感器，节气门位置传感器(TPS)，MAF传感器 | - 用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

换档问题：仅2-1档换档无力/打滑(自动或强迫降档)

| 331-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 油泵总成 |  |

诊断和测试(续)

| 331-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 空隙/横向泄漏 | - 检查空隙和泄漏，如有必要，换新油泵。 |
| - 油泵毂no.3或4油封泄漏，未正确安装、损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 中间OD伺服器和制动带总成 |  |
| - 伺服器活塞受损 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器回复和缓冲弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 前进离合器总成 | - 实行空气压力测试。 |
| - 活塞或油封损坏 | - 实行空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 内花键片板损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 低OWC |  |
| - 无法连接固定的损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |

换档问题：仅1-2档换档生硬(自动)

| 232-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，电子压力控制电磁阀(EPC)，变速器油温度传感器(TFT)，车速传感器(VSS)，涡轮轴速度传感器(TSS)，节气门位置传感器(TPS)，质量空气流量传感器(MAF)，变矩器离合器电磁阀(TCC)，变速器档位传感器(TR传感器) | - 用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

换档问题：仅1-2档换档生硬(自动)

| 332-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 2-4档蓄压器阀，3-2档控制阀(也适用3-4档换档生硬)粘接卡住、损坏或安装错误 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 分流器压板损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 油压通路损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 油泵总成 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |

诊断和测试(续)

| 332-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 油泵毂no.3或4油封环损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 空隙/横向泄漏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| INT/OD制动带和伺服器总成 |  |
| - 缓冲回位弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - INT/OD制动带损坏、磨损 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 2/4档制动带和/或倒档离合器鼓总成磨损、损坏或安装错误 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 前进/滑行离合器总成 |  |
| 垫圈损坏 | - 实行空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 回位弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 内花键片板损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 壳体 |  |
| - 制动带支架区域损坏 | - 检查损坏情况。如果损坏，换新壳体。 |

换档问题：仅2-3档换档生硬(自动)

| 233-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，电子压力控制电磁阀(EPC)，变速器档位传感器(TR传感器)，车速传感器(VSS)，超速箱油温度传感器(TFT)，质量空气流量传感器(MAF)，变矩器离合器电磁阀(TCC)，涡轮轴速度传感器(TSS) | - 用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

换档问题：仅2-3档换档生硬(自动)

| 333-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 系统油压调节器阀(也适用1-2檔和3-4档换档生硬)，伺服器释放往复运动阀粘接卡住、损坏或安装错误 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 分流器压板损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 油压通路损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 油泵总成 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |

诊断和测试(续)

| 333-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 空隙/横向泄漏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 油泵毂no.4或5油封环损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 直接离合器 |  |
| - 活塞或活塞孔径损坏 | 实行空气压力测试 |
|  | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 内花键片板损坏、磨耗 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 单向钢珠不在正确位置 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 回位弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 离合器缸齿槽损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| INT/OD伺服器 |  |
| - 伺服器活塞或活塞孔径损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |  |
| 壳体 |  |
| - 伺服器制动和释放或直接离合器线路泄漏 | 检查外壳损坏情况，实施空气压力测试。如有必要，维修或换新壳体。 |
| - 伺服器推杆孔径损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |

换档问题：仅3-4档换档生硬(自动)

| 234-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，电子压力控制电磁阀(EPC)，车速传感器(VSS)，3-2檔/滑行离合器电磁阀(CCS)，变速器档位传感器(TR传感器)，变速器油温度传感器(TFT)，涡轮轴速度传感器(TSS)，节气门位置传感器(TPS)，质量空气流量传感器(MAF)，变矩器离合器电磁阀(TCC) | - 用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

换档问题：仅3-4档换档生硬(自动)

| 334-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈泄漏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |

诊断和测试(续)

| 334-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 系统油压调节器阀(也适用1-2檔和2-3档换档生硬)，3-2档控制阀，2-4档蓄压器阀，滑行离合器阀粘接卡住、损坏或安装错误 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 油压通路损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 分流器压板损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 油泵总成 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 空隙/横向泄漏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 滑行离合器铁弗龙油封损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| INT/OD制动带和伺服器总成 |  |
| - 2/4档制动带和/或倒档离合器鼓总成磨损、损坏或安装错误 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器活塞或盖损坏或泄漏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 滑行离合器总成 |  |
| - 活塞或油封损坏、遗失 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 内花键片板损坏、磨耗 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 检查滚珠是否无法作用 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 直接离合器总成 |  |
| - 活塞或油封损坏、遗失 | 实施空气压力测试 |
|  | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 检查滚珠损坏、遗失或泄漏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 回位弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 内花键片板损坏、磨耗 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 离合器缸齿槽损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 壳体 |  |
| - 制动带支架损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |

换档问题：仅4-3档换档生硬(自动)

| 235-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |

诊断和测试(续)

| 235-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，电子压力控制电磁阀(EPC)，变速器档位传感器(TR传感器)，车速传感器(VSS)，3-2档换档/滑行离合器电磁阀(CCS)，变速器油温度传感器(TFT)，涡轮轴速度传感器(TSS)，节气门位置传感器(TPS)，质量空气流量传感器(MAF)，变矩器离合器电磁阀(TCC) | - 用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

换档问题：仅4-3档换档生硬(自动)

| 335-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈泄漏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 伺服器释放往复运动阀，3-2档正时/滑行阀粘接卡住、损坏或安装不正确 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 油压通路损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 分流器板损坏、阻塞 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 油泵总成 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 空隙/横向泄漏，油封环损坏、遗失或球阀泄漏 | - 检查损坏情况，如有必要，换新油泵。 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 滑行和直接离合器线路上no.2, 3, 4或5油封环 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 油泵毂损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| INT/OD制动带和伺服器总成 |  |
| - 伺服器推杆弯曲、损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器回位弹簧破损 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 滑行离合器总成 |  |
| - 油封损坏、遗失 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 活塞损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 内花键片板磨耗、损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 检查滚珠是否无法作用 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 前进离合器活塞和回位弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 壳体 |  |
| - 伺服器制动释放和直接离合器线路有空隙/泄漏 | - 检查损坏情况，如有必要，予以换新。 |

诊断和测试(续)

换档问题：仅3-2档换档生硬(自动)

| 236-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，电子压力控制电磁阀(EPC)，变速器档位传感器(TR传感器)，车速传感器(VSS)，3-2档换档/滑行离合器电磁阀(CCS)，变速器油温度传感器(TFT)，涡轮轴速度传感器(TSS)，节气门位置传感器(TPS)，质量空气流量传感器(MAF)，变矩器离合器电磁阀(TCC) | - 用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

换档问题：仅3-2档换档生硬(自动)

| 336-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 3-2档正时阀，电磁阀调节阀，3-2控制阀粘接卡住、损坏、安装错误 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 油压通路损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 分流器板损坏、阻塞 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 3-2T/CCS电磁阀无法正确作用 | 使用变速器测试装备，操作电磁阀，如果滑行离合器操作正常，继续诊断直接离合器。 |
| 直接离合器总成 |  |
| - 回位弹簧损坏、破损 | - 实行空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 内花键片板损坏、磨耗 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 检查滚珠是否开启 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| INT/OD制动带和伺服器总成 |  |
| - INT/OD制动带和/或倒档离合器鼓总成损坏、磨耗或装配不当 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器活塞损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器回复和缓冲，弹簧损坏，装配不当 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 弹簧损坏、装配不当 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器推杆弯曲或损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 油泵总成 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |

诊断和测试(续)

| 336-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 空隙/横向泄漏 | - 检查空隙和泄漏情形，若有需要，予以换新。 |
| - 油泵毂，油封环损坏或安装错误 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 壳体 |  |
| - 制动带支架损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - 伺服器推杆孔径损坏 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |

变矩器问题：无法结合

| 240-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，变速器油温度传感器(TFT)，变矩器离合器电磁阀(TCC)，剎车开/关(BOO)开关，涡轮轴速度传感器(TSS) | - 参阅“路试用车”，实施变矩器离合器操作测试。用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

变矩器问题：无法结合

| 340-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 电磁阀油压调节器，旁通离合器控制阀和柱塞，变矩器调节器阀粘接卡住、损坏、安装错误 | - 检查损坏情况，如有必要进行维修。 |
| - TCC电磁阀无法正确作用 | 使用变速器测试仪器操作电磁阀，如有必要进行维修。 |
| - 通压通路损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 分流器板损坏或阻塞 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| 变矩器 |  |
| - 泄漏、内部损坏 | - 检查损坏和泄漏情形，参阅“路试用车”，实施变矩器离合器操作测试 |

变矩器问题：一直接合/汽车熄火

| 241-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |

诊断和测试(续)

| 241-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，动力传输控制系统(PCM)，变速器油温度传感器(TFT)，TCC电磁阀 | - 参阅“路试用车”，实施变矩器离合器操作测试。用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

变矩器问题：一直接合/汽车熄火

| 341-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 旁通离合器控制阀和柱塞(经常使用)，离合器调节器阀粘接卡住、损坏、安装错误 | - 检查损坏情况，如有必要进行维修。 |
| - 分流器板损坏或阻塞 | - 检查损坏情况，必要时予以维修。 |
| - TCC电磁阀无法正确作用。注意：变矩器离合器不可用于1檔或倒檔 | 使用变速器测试仪器操作电磁阀，如有必要进行维修。 |
| - 压力板/垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要进行维修。 |
| - 油压通路损坏 | - 检查损坏情况，如有必要进行维修。 |
| 油泵总成 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 垫圈损坏 | - 检查损坏情况，如有必要予以换新。 |
| - 油泵no.1油封环损坏、遗失、安装错误 | - 检查损坏情况，如有必要进行维修。 |
| 变矩器总成 |  |
| - 内部油封损坏 | - 检查损坏情况，如有必要进行维修。 |
| - 活塞板损坏/粘接于盖上 | - 如果盖板受热变色，须换新变矩器。 |
| 壳体 |  |
| - 离合器旁通线路的空隙/横向泄漏 | - 检查泄漏和空隙情形，如有必要维修或换新。 |

其它问题：选档杆档位变换阻力大

| 351-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 内外换档连杆 |  |

诊断和测试(续)

| 351-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 损坏、无法调整或装配不当 | - 依据调整程序，确认正确的换档调整，如有必要，进行检查和维修，在完成维修后，依照调整时的程序，确认对变速器档位(TR)传感器做正确的调整。 |
| - 手动选档杆损坏，驻车仰制器机构损坏，轴弯曲，壳体上的止动选档杆轴孔径损坏，止动弹簧弯曲/损坏，螺母太紧 | - 检查损坏情况，如有必要进行维修。 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |
| - 手控阀粘接卡住、损坏 | - 检查损坏情况，如有必要进行维修。 |

其它问题：外部密封

| 352-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 变速器油 |  |
| - 未添加至正确油面高度 | - 调整至正确油面高度 |
| 油封/垫圈 |  |
| - 差速器油封，车速表驱动小齿轮，护圈密封片，油泵总成，主控制主控制盖，伺服器盖，联合传动法兰垫片，变矩器叶轮毂，选档杆轴心油封，油高指示管 | - 找出泄漏位置，如有必要，进行维修。如果是差速器油封或叶轮毂泄漏，检查壳体/变矩器壳的回流孔，检查连接杆轴或前轴驱动轴和接头的表面是否粗糙，表面粗糙会使油封失效，必须维修。 |
| 其它 |  |
| - 变速器油管支架，主油管油压塞头，油压出口塞头，放油塞 | - 找出泄漏位置，如有必要，进行维修。 |
|  | 检查孔隙是否泄漏严重或阻塞，如有必要，进行维修。 |
|  | - 检查泄漏情形，如有必要，进行维修。 |
| 传感器/接头 |  |
| - 变速器多柱塞，变速器档位传感器(TR传感器)，涡轮轴转速传感器TSS)或油封 | - 找出泄漏位置，如有必要，进行维修。 |

其它问题：汽车性能低劣

| 253-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 基本发动机问题 | - 参阅维修工厂手册的诊断程序。 |

诊断和测试(续)

| 253-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，变速器油温度传感器(TFT)，变矩器离合器电磁阀(TCC)，变速器档位传感器(TR传感器)，节气门位置传感器(TPS) | - 参阅“路试用车”，实施变矩器离合器操作测试。用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

其它问题：汽车性能不良

| 353-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 内或外换档部件或变速器档位(TR)传感器 |  |
| - 损坏、无法调整或装配不当 | - 依据调整程序，确认正确的换档调整，如有必要，进行检查和维修，在完成维修后，依照调整时的程序，确认对变速器档位(TR)传感器做正确的调整。 |
| - 核对正确的换档正时和接合 |  |
| - 依指示执行适当的诊断程序 |  |
| 变矩器离合器一直接合着 | - 执行341例行检查。 |
| 扭矩变换单向离合器 |  |
| - 损坏 | - 检查变矩器，如有必要，进行维修或换新。 |

其它问题：噪音/震动 - 前进/倒檔

| 354-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 依发动机转速而改变的噪音/震动 |  |
| - 变矩器部件 | - 找出噪音/震动的来源，必要时进行维修。 |
| - (低)油面高度的油泵涡凹 |  |
| 油泵总成 |  |
| - 发动机驱动的附件 |  |
| - 冷气软管的碰触 |  |
| - 飞轮 |  |
| - 检查盖 |  |
| 依车速而改变的噪音/震动 |  |
| - 传动系支座松弛、损坏 |  |
|  | 找出噪音/震动的来源，必要时进行维修。参阅索引的例行检查来确认换档或变矩器的问题。 |
| - 轮胎 |  |

诊断和测试(续)

| 354-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 驱动系统问题：前轮驱动轴和接头或连接杆轴，差速器，驱动链条，悬架，没有标准的修改 |  |
| - 行星齿轮 |  |
| - 链条碰触到链条盖 | - 检查链条损坏或安装错误的故障现象，必要时进行维修。 |
| 前进单向离合器 |  |
| 变矩器 |  |
| - 前轮驱动轴的LH和RH和连接齿轮磨耗、损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 前轮驱动轴或速度表齿轮 |  |
| 其它噪音/震动 |  |
| - 换档连杆和支架振动、接触 | - 找出噪音/震动的来源，必要时进行维修。 |
| - 冷却器油管接触车身 |  |

其它问题：发动机无法摇转

| 255-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 基本发动机问题 | - 参阅维修工厂手册的诊断程序。 |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，变换阀门，变速器档位传感器(TR传感器)损坏、调整错误 | - 使用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

其它问题：发动机无法摇转

| 355-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 起动马达/飞轮 |  |
| - 损坏或安装错误 | - 检查损坏情况及错误的安装，必要时进行维修。 |
| 内或外换档部件或变速器档位(TR)传感器 |  |
| - 损坏、无法调整或装配不当 |  |

诊断和测试(续)

其它问题：无驻车档位

| 356-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 内或外换档连杆 |  |
| - 损坏、调整不当或装配不当 | - 如有必要，进行检查和维修。依据调整程序，确认正确的换档调整。在完成维修后，依照调整时的程序，确认对变速器档位(TR)传感器做正确的调整。 |
| 驻车机构 | - 检查损坏情况，如有必要进行维修。 |
| - 在从动链轮上的驻车锁定齿轮，驻车爪回位弹簧，接合弹簧 | - 检查损坏情况，如有必要进行维修。 |
| - 驻车爪，驻车爪轴，选档杆，凸轮盘齿轮，选档杆连杆弹簧，变速器档位传感器(TR传感器)，驻车爪驱动盘，选档杆轴螺母损坏、遗失或安装错误 | - 检查损坏情况，如有必要进行维修。 |

其它问题：变速器过热

| 257-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，PCM，变矩器离合器电磁阀(TCC)，变速器油温度传感器(TFT)，涡轮轴转速传感器(TSS) | - 使用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

其它问题：变速器过热

| 357-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 汽车问题致使发动机过热 | - 参阅诊断程序 |
| 变速器油 |  |
| - 变速器油未添加至正确油高 | - 调整至正确油高 |
| - 变速器油况 | - 参阅“检查油高和油的情况”进行检查，如果油液产生泡沫，检查热控阀和滤清器油封，如有必要进行维修。 |
| 冷却器软管 |  |
| - 损坏、阻塞、接反 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| 冷却器入口 |  |
| - 损坏、阻塞、禁制或泄漏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| 辅助冷却器(如有配备者) |  |
| - 损坏、阻塞、禁制或泄漏 | - 检查损坏情况或安装错误，如有必要进行维修。 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |

诊断和测试(续)

| 357-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| - 主调节器阀，旁通离合器控制阀，变矩器调节阀粘接卡住、损坏、安装错误 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 液压通路损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 分流器板/垫片损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - TCC电磁阀无法正确作用(关闭) | 使用变速器测试装备操作电磁阀，如有必要进行维修。 |
| 变矩器离合器无法结合 | - 执行240/340例行检查 |
| 油泵总成 |  |
| - 垫片损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 后润滑油通路阻塞 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| 链条外壳 |  |
| - 遗失 | - 检查是否发生，如有遗失，应安装上去。 |
| 热静力的油面高度控制阀 |  |
| - 开口粘接卡住或损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 垫片损坏或遗失 | - 检查损坏情况，如有必要，予以换新。 |
| - 螺栓或支架损坏、遗失或安装错误 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| 壳体/变矩器壳/导轮支架 |  |
| - 前润滑油通路阻塞或禁制不通 | - 检查通路，可参阅气压测试和气压测试口位置以辨认通道，如有必要，进行维修。 |
| - 变矩器离合器，正时通路阻塞或禁制不通 |  |

其它问题：手动1档时，无发动机制动

| 258-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，动力传输控制系统(PCM)，3-2档正时/滑行离合器电磁阀 | - 使用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

其它问题：手动1档时，无发动机制动

| 358-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 主控制 |  |
| - 未转紧螺栓达到正确扭矩值 | - 转紧螺栓到指定扭矩值。 |

诊断和测试(续)

| 358-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 垫片损坏 | - 检查损坏情况，如有必要，予以换新。 |
| - 低/倒档调节器阀，滑行离合器电磁阀粘接卡住、损坏或安装错误 | - 检查损坏或污染的情形，使用变速器测试装备操作电磁阀，如有必要进行维修。 |
| - 油压通路损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 压力板/垫片损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 分流器板/垫片损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| 滑行离合器 |  |
| - 装配不当、损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 前进离合器毂油封损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 活塞或油封损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 单向钢珠损坏、遗失 | -- 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| 低/倒档离合器 |  |
| - 装配不当、损坏 | - 实行空气压力测试。 |
|  | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 活塞或油封损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| 油泵总成 |  |
| - 滑行离合器线路的油泵毂#2或#4油封损坏、遗失 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |

其它换档的困难：在行驶档位(O/D开关开启)或选档杆“2”档位，没有发动机制动。

| 259-电气例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 动力传输控制系统 |  |
| - 电信号输入/输出，汽车线束，动力传输控制系统(PCM)，3-2档正时/滑行离合器电磁阀 | - 使用诊断工具实施诊断，执行失速测试，如有必要，进行维修。清除故障代码，进行道路测试并再次用诊断工具检查。 |

其它换档的困难：在行驶档位(O/D开关开启)或选档杆“2”档位，没有发动机制动。

| 359-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 内或外排档连杆 |  |
| - 损坏、无法调整或装配不当 | - 如有必要，进行检查和维修。依据调整程序，确认正确的换档调整。在完成维修后，依照调整时的程序，确认对变速器档位(TR)传感器做正确的调整。 |
| 主控制 |  |
| - 3-4档换档阀，1-2档换档阀，第2档控制阀，滑行离合器电磁阀卡住或损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 3-2档正时/滑行离合器电磁阀卡住或损坏 | - 检查损坏或污染情形，使用变速器测试装备操作电磁阀，若有需要进行维修。 |

诊断和测试(续)

| 359-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 前进单向离合器 |  |
| - 损坏、装配不当 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| 滑行离合器 |  |
| 装配不当 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 前进离合器毂油封总成 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 活塞或油封损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 单向钢珠损坏、遗失 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| 油泵总成 |  |
| - 滑行离合器线路的油泵毂#2和#3油封损坏或遗失 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |

其它问题：选档杆位于“N”档位时，汽车会行进

| 362-油压/机械例行检查 |
| --- |
| 可能部件 | 参阅/措施 |
| 内或外排档连杆 |  |
| - 损坏、无法调整或装配不当 | - 如有必要，进行检查和维修。依据调整程序，确认正确的换档调整。在完成维修后，依照调整时的程序，确认对变速器档位(TR)传感器做正确的调整。 |
| 油泵 |  |
| - 垫片严重损坏 | - 检查损坏情况，如有需要予以换新。 |
| - 前进离合器线路的油泵毂no.2油封泄漏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| 前进/滑行离合器总成 |  |
| - 内花键片板严重损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 回位弹簧损坏 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |
| - 检查滚珠是否损坏、遗失 | - 检查损坏情况，必要时进行维修。 |

当心：必须将变速器测试装备拆离变速器并将汽车线束接回才能检出下列压力值。

压力表

| 选档杆位置 | 怠速(巴) | 失速(巴) |
| --- | --- | --- |
| 驻车档，空档 | 4,4 – 5,2 | - |
| 倒车档 | 4,4 – 5,2 | 18 – 20 |
| D檔 | 3,1 – 4,3 | 11,6 – 12,7 |
| 2檔 | 3,1 – 4,3 | 11,6 – 12,7 |
| 1檔 | 3,1 – 4,3 | 11,6 – 12,7 |

诊断和测试(续)

参阅表格：离合器/制动带应用

| 齿轮 | 2/4中间/超速档制动带 | 前进离合器 | 直接离合器 | 滑行离合器 | 低/倒档离合器 | 倒档离合器 | 前进单向离合器 | 低速单向离合器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| D-1 |  | X |  |  |  |  | X | OR | X | OR |
| D-2 | X | X |  |  |  |  | X | OR | OR | OR |
| D-3 |  | X | X |  |  |  | X | OR | OR | OR |
| D-4 | X | X | X |  |  |  | OR | OR | OR | OR |
| M-2 | X | X |  | X |  |  | X |  | OR | OR |
| M-1 |  | X |  | X | X |  | X |  | X |  |
| X-传送扭矩，OR-超速档 |

CD4E电磁阀操作表

| 变速器选档杆位置 | PCM命令的檔位 | SSA | SSB | 3-2T/CCS | TCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 驻车档 | OFF | ON | ON | OFF |
| R | 倒车档 | OFF | ON/OFF | ON | * |
| N | 空档 | OFF | ON | ON | OFF |
| OD |  |  |  |  |  |
| D | 1檔 | ON | ON | ON | * |
| D | 2檔 | OFF | ON | ON | ** |
| D | 3檔 | OFF | OFF | ON | ** |
| D | 4檔 | ON | OFF | ON | ** |
| OD OFF |  |  |  |  |  |
| D | 1 | ON | ON | ON | * |
| D | 2 | OFF | ON | OFF | ** |
| D | 3 | OFF | OFF | OFF | ** |
| 2 | 2 | OFF | ON | OFF | ** |
| 2*** | 3 | OFF | OFF | OFF | ** |
| 1 | 1 | ON | ON | OFF | * |
| 1*** | 2 | OFF | ON | OFF | ** |
| 1*** | 3 | OFF | OFF | OFF | ** |
| *油压不允许。**动力传输控制系统(PCM)命令。***当在设定的速度之上，手动排档，变速器不会从较高的档降档，除非车速降至设定速度之下。 |

车上维修

变速器油泄放和添加(17 115 0)

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 铁弗龙管路密封胶 | WSK-M2G350-A2, ESR-M18PZ-A |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |

拆卸

1.	顶起并支撑汽车，参阅100-02。

2.	在变速器泄放塞下面，放置一个适当的容器。

3.	注意：如果怀疑内部机件有问题，可由滤纸泄放变速器油。可发现由正常磨损产生的少量金属或磨擦片颗粒。无论如何，如有大量的金属和磨擦颗粒，则须进行内部的维修。

拆卸变速器放油塞，泄放变速器油。

安装

1.	安装变速器放油塞。

在泄放变速器油后，清洁放油塞螺牙并使用小量的铁弗龙管路密封胶。

2.	降下汽车。

3.	添加自动变速器油3.7公升。

4.	检查变速器油面高度，参阅本章的“初步检查”。

车上维修(续)

5.	如果需要，添加自动变速器油。

车上维修(续)

油底壳、垫片和滤网

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |

拆卸

1.	拆卸蓄电池接地线，参阅414-01。

2.	拆卸蓄电池托架，参阅414-01。

3.	分离电磁阀体的电连接器。

4.	分离变速器档位(TR)传感器的电连接器。

5.	顶起并支撑汽车，参阅100-02。

车上维修(续)

6. 	注意：使用开口扳手预防变速器油管接头转动，不可从变速器壳体卸除管路接头。

分离变速器冷却器入口管。

将油液泄放至适当容器中。

7.	注意：依图标顺序拆卸螺栓。

分离油底壳通气管。

8.	拆卸油底壳盖的垫片。

车上维修(续)

安装

1.	安装一个新的油底壳盖的垫片。

2.	安装油底壳。

1.	连接油底壳通气管。

2.	依图标顺序拧紧螺栓。

3.	连接变速器冷却器入口管。

4.	降下汽车。

车上维修(续)

5.	连接TR传感器电连接器。

6.	连接电磁阀体电连接器。

7.	安装蓄电池托架，参阅414-01。

8.	拆卸蓄电池接地线，参阅414-01。

9.	检查变速器油面高度，参阅本章“初步检查”。

10.	将车窗马达始初化，参阅501-11。

车上维修(续)

主控制阀体

| 专用工具 |
| --- |
|  | 选档杆轴用的定位器 307-S290 (17-066) |
|  | TR传感器用的定位器 307-351 |

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |

拆卸

1.	分离蓄电池接地线，参阅414-01。

2.	拆除蓄电池托架，参阅414-01。

3.	分离电磁阀体。

4.	拆卸变速器档位(TR)传感器。

1.	分离TR传感器电连接器。

2.	拆卸螺栓。

车上维修(续)

5.	拆卸线束固定夹片。

6.	分离选档杆拉索和托架。

1.	拆卸支架固定螺栓。

2.	从支架上卸下选档杆拉索。

- 顶起并支撑汽车，参阅100-02。

8. 	注意：为了预防油管转动，使用开口扳手，绝不可从变速器壳体上将管路拆下。

分离变速器冷却器入口管。

将油液泄放至适当容器中。

车上维修(续)

9.	注意：依图标顺序拆卸螺栓。拆卸主控制阀盖。

分离主控制阀盖通气管。

10.	拆卸主控制阀盖的垫片。

11.	从主控制阀体上拆卸电磁阀体线束。

车上维修(续)

12.	拆卸主控制阀体固定螺栓。

13. 	注意：不要让松动的手控阀受损。

当从壳体上拆卸主控制阀体时，分离连接于手动控制阀上的手控阀连杆。

14. 	注意：绝不可拉扯电磁阀体的电连接器配线。

拆除电磁阀体电连接器。

压下固定凸耳，并将电连接器推过变速器壳体。

15. 	注意：确认手控阀控制杆不会掉落。

拆卸手控阀控制主体。

车上维修(续)

安装

1.	安装手控阀控制主体。

2.	注意：在将电磁阀体线束接头装至变速器壳体之前。接头之前，检查电磁阀体线束接头的O型环油封，必要时，予以更新。

将电磁阀体线束接头推回变速器壳体中。

3.	将手控阀连杆连接至手控阀上。

车上维修(续)

4.	将主控制阀体对准位置，并依图标顺序安装固定螺栓。

5.	松开手控阀掣子杆至致动杆总成的固定螺母。

6.	使用专用工具和固定销，来对正选档杆轴。

车上维修(续)

7.	移动手控阀掣子杆总成至“D”檔位。

8.	注意：在此阶段切勿完全拧紧螺母。拧紧螺母于球接头上。

拆卸专用工具。

9.	拧紧至手控阀掣子杆总成的固定螺母。

转回“D”档位，检查是否调整正确。

10.	使用专用工具，检查手控阀控制杆总成的设定。

车上维修(续)

11.	安装手控阀控制杆。

1.	调整(校准)手控阀控制杆。

2.	拧紧固定螺栓。

12.	将电磁阀体线束固定夹装至主控制阀体上。

13.	安装新的主控制阀体盖的垫片。

车上维修(续)

14.	安装主控制阀体盖。

连接主控制阀体盖的通气管。

对准主控制阀体位置，依图标顺序拧紧螺栓。

15.	连接变速器冷却器入口管。

16.	降下汽车。

17.	注意：在此阶段切勿拧紧TR传感器的螺栓。

安装TR传感器。

车上维修(续)

18.	注意：在TR传感器调整时，确认手控杆是在“N”的位置。

转动手控阀掣子杆总成至空档位。

1.	低速1檔	L1

2.	低速2檔	L2

3.	行驶档		D

4.	空档		N

5.	倒车档		R

6.	驻车档		P

19.	调整TR传感器，参阅“变速器档位(TR)传感器”。

1.	安装专用工具，并校准TR传感器至开口位置。

2.	拧紧固定螺栓。

20.	将选档杆拉索连接至控制杆上。

1.	将选档杆拉索装在杆上。

2.	安装固定螺栓。

21.	安装线束固定夹。

车上维修(续)

22.	连接TR传感器电连接器。

23.	连接电磁阀体电连接器。

24.	安装蓄电池托架，参阅414-01。

25.	连接蓄电池接地线，参阅414-01。

26.	检查变速器油面高度，参阅本章“初步检查”。

车上维修(续)

涡轮轴转速(TSS)传感器

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |
| 凡士林 | SM-1C115-A |

拆卸

1.	顶起并支撑汽车，参阅100-02。

2.	在涡轮轴转速(TSS)传感器下面放置一个适当的容器，以承接任何溢出的变速器油。

3.	拆卸TSS传感器。

分离TSS传感器的电连接器。

拆卸固定螺栓。

4.	检查O型环油封是否有裂缝或断裂，如有需要，安装新的油封。

安装

注意：在安装前，涂抹一层薄薄的凡士林(SM-1C115-A)于O型环油封上。

车上维修(续)

1.	安装TSS传感器。

安装固定螺栓。

连接TSS的电连接器。

2.	移开接油盘。

3.	降下汽车。

4.	检查变速器油面高度，参阅本章“初步检查”。

车上维修(续)

输出轴速度(OSS)传感器

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |

拆卸

1.	顶起并支撑汽车，参阅100-02。

2.	拆卸输出轴速度(OSS)传感器。

分离OSS传感器的电连接器。

拆卸螺栓。

检查OSS的镗孔。

3.	检查O型环油封是否有裂缝或断裂，如有需要，安装新的油封。

安装

注意：在安装前，涂抹一层薄薄的凡士林于在O型环油封上。

车上维修(续)

1.	安装OSS传感器。

连接OSS传感器的电连接器。

2.	降下汽车。

3.	检查变速器油面高度，参阅本章“初步检查”。

4.	如有需要，添加自动变速器油。

车上维修(续)

左半轴油封

| 专用工具 |
| --- |
|  | 驱动小齿轮油封的安装器 205-115 (15-058) |
|  | 半轴油封的拆卸器 308-208 (16-074) |
|  | 半轴拆卸器 308-256 (16-089) |

一般装备

变速器专用千斤顶

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 系索 |  |
| 自动变速器油 | ESP-M2C-116-H |

拆卸

1.	拆卸悬架支柱和弹簧总成顶座斜撑盖。

2. 	注意：使用内六角扳手钥匙，来防止活塞连杆转动。

松开悬架顶座螺母5转。

车上维修(续)

3.	使用系索支撑水箱的两侧。

4.	顶起并支撑汽车，参阅100-02。

5.	拆卸前轮和轮胎，参阅204-04。

6.	拆卸挡泥板。

车上维修(续)

7.	拆卸水箱支撑托架。

1.	拆卸软管托架。

2.	拆卸水箱两个支撑托架。

8.	从两侧悬架支柱拆下平稳杆连杆。

9.	拆卸挠性排气管，参阅309-00。

10.	拆卸发动机后支撑架绝缘体。

11.	使用两适当木块和适当的变速器千斤顶，支撑副车架。

车上维修(续)

12. 	注意：不可将下臂向下拉，以预防下臂油压衬套损坏。

拆卸下臂球接头的固定螺母和螺栓。

13.	拆卸副车架两侧后固定螺栓和副车架托架的固定螺栓。

14.	拆卸副车架两侧前固定螺栓。

15. 	当心：均匀一致地降低副车架，以预防下臂油压衬套损坏。

使用变速器千斤顶，将副车架降低约150 mm。

车上维修(续)

16. 	当心：使用柔软的布保护球接头油封，避免损坏。

从车轮关节拆下臂球接头。

17. 	当心：支撑住半轴，内部支撑点不可弯曲超过18度，外部支撑点不可弯曲超过45度。

使用专用工具，从变速器的拆下半轴并固定至一侧。

将油液泄放至适当容器内。

从短轴上拆下弹簧卡环并将之丢弃。

18.	使用专用工具，拆卸半轴油封。

安装

1.	使用专用工具，安装半轴油封。

车上维修(续)

2. 	当心：支撑住半轴，内部支撑点不可弯曲超过18度，外部支撑点不可弯曲超过45度。

当心：不可损坏半轴的油封。

当心：确认卡环已正确安装定位。

注意：安装新的弹簧卡环。将半轴装至变速器上。

3. 	注意：确认已安装隔热板以防止球接头损坏。

将两侧的下臂装至车轮关节。

安装隔热板。

4.	使用变速器千斤顶，将副车架定位。

5.	使用专用工具和适当的垫圈，校正副车架。

1.	将内径22 mm，外径44mm，高5 mm的垫圈插入副车架下校准孔上方。

2.	穿过校正孔及垫圈插入校准销子。

3.	将锁定片滑至垫圈顶部并滑入工具的槽沟内然后拧紧校正销滑套。

车上维修(续)

6. 	当心：当拧紧副车架的固定螺栓时，应确定副车架未移动。

安装两侧后固定螺栓和副车架托架固定螺栓。

7. 	当心：当拧紧副车架的固定螺栓时，应确定副车架未移动。

安装副车架前固定螺栓。

降低并移开变速器千斤顶。

8.	拆卸专用工具。

9. 	警告：安装新的自锁螺母。

从后部安装下臂，球接头夹紧螺栓，由前方安装固定螺母。

车上维修(续)

10.	安装发动机后支撑架绝缘体。

11.	安装挠性排气管，参阅309-00。

12.	将平稳杆连杆装至两侧的悬架支柱。

13.	安装水箱支撑托架。

1.	安装两个水箱支撑托架。

2.	安装软管托架。

14.	安装挡泥板。

车上维修(续)

15.	安装车轮和轮胎，参阅204-04。

16.	降下汽车。

17.	拆卸线束束带。

18. 	当心：使用内六角扳手钥匙，预防活塞连杆转动。

拧紧悬架顶座螺母。

车上维修(续)

19.	安装悬架支柱和弹簧总成顶座斜撑盖。

车上维修(续)

右半轴油封

| 专用工具 |
| --- |
|  | 驱动小齿轮油封的安装器 205-115 (15-058) |
|  | 半轴油封的拆卸器 308-208 (16-074) |

一般装备

变速器千斤顶

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 线束束带 |  |
| 自动变速器油 | ESP-M2C-116-H |

拆卸

1.	拆卸悬架支柱和弹簧总成顶座斜撑盖。

2. 	当心：使用内六角扳手钥匙，预防活塞连杆的转动。

松开悬架顶座螺母5转。

车上维修(续)

3.	使用系带支撑水箱的两侧。

4.	顶起并支撑汽车，参阅100-02。

5.	拆卸前轮和轮胎，参阅204-04。

6.	拆卸挡泥板。

车上维修(续)

7.	拆卸水箱支撑托架。

1.	拆卸软管托架。

2.	拆卸水箱两个支撑托架。

8.	从两侧悬架支柱拆离平稳杆连杆。

9.	拆卸挠性排气管，参阅309-00。

10.	拆卸发动机后支撑架绝缘体。

11.	使用两适当的木块和适当的变速器千斤顶，支撑副车架。

车上维修(续)

12. 	当心：不可将下臂向下拉，以预防下臂油压衬套损坏。

拆卸下臂球接头固定螺母和螺栓。

13.	拆卸副车架后固定螺栓和副车架两侧车架托架的固定螺栓。

14.	拆卸副车架两侧前固定螺栓。

15. 	当心：均匀一致地降下副车架，以预防下臂油压衬套损坏。

使用变速器千斤顶，将副车架降低约150 mm。

车上维修(续)

16. 	当心：使用柔软的布保护球接头油封，避免损坏。

从车轮关节卸下下臂球接头。

17. 	当心：支撑住半轴，内部支撑点不可弯曲超过18度，外部支撑点不可弯曲超过45度。

从变速器上拆下半轴并固定在一边。

拆卸并丢弃中央轴承盖和拧紧螺母。

将油液泄放至适当容器内。

18.	使用专用工具，拆卸半轴油封。

安装

1.	使用专用工具，安装半轴油封。

车上维修(续)

2. 	当心：支撑住半轴，内部支撑点不可弯曲超过18度，外部支撑点不可弯曲超过45度。

注意：不可损坏半轴的油封。

注意：安装一个新的中央轴承盖和拧紧螺母。

将半轴装至变速器上。

安装中央轴承盖。

3. 	当心：确认已安装隔热板以防止球接头损坏。

将两侧的下臂装至车轮关节。

安装隔热板。

4.	将副车架定位，使用变速器千斤顶。

5.	使用专用工具和适当的垫圈，校准副车架。

1.	将内径22 mm，外径44mm，高5 mm的垫圈插入副车架下校准孔的上方。

2.	插入校准销子穿过附车架校正孔及垫圈。

3.	将锁定板滑入垫圈顶部，然后滑入工具的槽沟内，锁紧校正锁滑套。

车上维修(续)

6. 	当心：当拧紧副车架的固定螺栓时，应确认副车架不会移动。

安装两侧的副车架后固定螺栓和副车架固定螺栓。

7. 	当心：当拧紧副车架的固定螺栓时，应确认副车架不会移动。

安装副车架前固定螺栓。

降低并移开变速器千斤顶。

8.	拆卸专用工具。

9. 	注意：安装新的自锁螺母。

从后方安装下臂夹紧螺栓，从前方安装固定螺母。

车上维修(续)

10.	安装发动机后支撑架绝缘体。

11.	安装挠性排气管，参阅309-00。

12.	安装两侧连接于独立悬架的稳定器连杆。

13.	安装水箱支撑托架。

1.	安装两个水箱支撑托架。

2.	安装软管托架。

14.	安装挡泥板。

车上维修(续)

15.	安装车轮和轮胎，参阅204-04。

16.	降下汽车。

17.	拆卸系索。

18. 	注意：使用内六角扳手钥匙，预防活塞连杆转动。

拧紧悬架顶座螺母。

车上维修(续)

19.	安装悬架支柱和弹簧总成顶座斜撑盖。

车上维修(续)

变速器档位(TR)传感器

| 专用工具 |
| --- |
|  | TR传感器校准定位仪307-351 (17-090) |

拆卸

1.	分离蓄电池接地线，参阅414-01。

2.	移动选档杆至“N”档位。

3.	拆卸蓄电池托架，参阅414-01。

4.	拆卸变速器档位(TR)传感器。

1.	分离TR电连接器。

2.	拆卸固定螺栓。

安装

1.	注意：确认变速器在“N”档位。

对准变速器档位(TR)传感器的位置，松松地装上螺栓。

车上维修(续)

2.	注意：依需要将手控杆移至“N”檔位，以便调整TR传感器。

将手控阀掣子杆总成转至空档位置。

1.	低速1檔

2.	低速2檔

3.	行驶档

4.	空档

5.	倒车档

6.	驻车档

3.	安装TR传感器。

1.	使用专用工具，校准TR传感器。

2.	拧紧固定螺栓并拆卸专用工具。

3.	连接电器接头。

4.	安装蓄电池托架，参阅414-01。

5.	连接蓄电池接地线。

6.	检查操作是否正确，在驻车拉上的情况下，音晴应只能在“P”或空档“N”起动，倒车灯仅在选择倒档“P”才应亮起。

拆卸

变速器(17 214 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 半轴用拆卸工具 308-256 (16-089) |
|  | 发动机用支撑杆 308-290 (21-140) |
|  | 303-290的转接器 303-290-02 (21-140-02) |
|  | 303-290的转接器 303-290-01 (21-140-01) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 303-290的转接器 303-290-03 (21-140-03) |
|  | 303-290的转接器 303-290-05 (21-140-05) |

一般装备

固定带

变速器千斤顶

轮胎拆装撬棒

系索

拆卸

所有汽车

1.	注意：发动机和变速器脚和发动机支撑架绝缘体的位置，均以从变速器观看来描述。

分离蓄电池接地线，参阅414-01。

2.	由发动机上盖拆下管路和软管。

拆卸(续)

3.	拆卸发动机上盖。

4.	拆卸悬架支柱和弹簧总成顶座斜撑盖。

5. 	注意：使用内六角扳手钥匙，预防活塞连杆的转动。

松开悬架顶座螺母5圈。

6.	拆卸空气滤清器，参阅303-01A。

7.	从变速器上拆下选档杆拉索。

1.	拆卸选档杆拉索托架。

2.	拆下选档杆拉索。

拆卸(续)

8.	顶起并支撑汽车，参阅100-02。

9.	拆卸水箱挡泥板。

10.	拆卸副车架，参阅502-00。

11.	拆卸附件驱动皮带盖。

12.	拆卸变速器放油塞并泄放变速器油。

丢弃垫片。

使用新的垫片，安装放油塞。

拆卸(续)

配备氙气前照灯的汽车

13.	分离前照灯水平传感器电连接器。

所有汽车

14.	分离输出轴速度(OSS)传感器电连接器。

15. 	注意：内部支撑点不可弯曲超过18度，外部支撑点不可弯曲超过45度。

拆下右前驱动半轴和中间轴。

1.	拆卸中间轴承盖。

2.	从变速器上拆卸中间轴。

使用系索固定右前驱动半轴。

使用适当的旋塞，封闭变速器的开口。

16. 	注意：内部支撑点不可弯曲超过18度，外部支撑点不可弯曲超过45度。

拆下左前驱动半轴。

使用专用工具，从变速器拆下驱动半轴。

使用系索固定左前驱动半轴。

使用适当的旋塞，封闭变速器的开口。

拆卸(续)

17. 	注意：使用开口扳手固定，以防止油管转接器转动。不可将转接器从变速器拆下。

从变速器上拆下变速器油冷却器管。

从变速器上拆下变速器油管托架。

用适当的旋塞封闭开口。

18.	分离涡轮轴转速(TSS)传感器电连接器。

拆卸电缆固定夹。

19. 	注意：使用开口扳手固定，以防止油管转接器转动。不可将转接器从变速器拆下。

拆下变速器油冷却器回油管。

用适当的塞子封闭开口。

20.	拆卸线束及油液冷却管托架

拆离油液冷却器管。

拆离线束。

拆卸(续)

21.	拆卸起动马达。

22.	降下汽车。

23.	分离变速器档位(TR)传感器电连接器。

24.	分离自动变速器控制电连接器。

拆卸线束固定夹。

拆卸系索。

25.	从发动机盖上拆卸塑料盖。

拆卸(续)

26.	拆卸隔板盖。

27. 	注意：绝不可损坏叶子板烤漆。

安装专用工具。

将发动机固定。

28.	拆离后发动机和及变速器固定脚。

29.	拆卸发动机和变速器后方的固定脚的托架。

30.	顶起并支撑汽车，参阅100-02。

拆卸(续)

31.	拆卸橡皮盖和4个从变矩器至发动机驱动板的螺母。

转动变矩器以接近固定螺母。

丢弃螺母。

32.	注意：使用适当的木块和固定带。

使用变速器千斤顶和木块支撑变速器。

用固定带牢固变速器。

33.	拆卸变速器固定螺栓(为了清楚起见变速器已拆下)。

34. 	当心：确定变矩器仍与变速器连接。

使用变速器千斤顶降低变速器。

分解

变速器(17 214 8)

| 专用工具 |
| --- |
|  | O型环拆卸工具 100-010 (17-063) |
|  | 下臂轴套安装/拆卸器 204-168 (14-043) |
|  | 滑动锤 205-047 (15-011) |
|  | 变矩器油封拆卸器 307-272 (17-061) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 安装台 303-435 (21-187) |
|  | 303-435用的安装托架 303-435-06 (21-031B) |
|  | 303-435-06用的安装板 303-435-06 (21-170A) |

一般装备

内部拆卸器

分解

分解

1. 	当心：若发现有磨损性的金属颗粒时，应安装新的阀体、变速器油管、变速器油冷却器和变矩器。

注意：清洁变速器总成，以预防重新组装时，有污物进入

注意：不可用清洁剂清洁剎车制动带和磨擦片。

注意：如果在维修期间，在变速器油中发现磨损性的颗粒(这些颗粒来自离合器或金属碎片或碎屑)，变速器必须完全分解和清洁。也需小心清洁油管，油冷却器和变矩器，如果非常的脏，需安装新的油管、冷却器和变矩器。

注意：在离合器磨损的情形下，可用干净的自动变速器油清洗变矩器。

注意：在进行测量前，应挤压所有检测出有轴向间隙的离合器，以便将离合器片之间的变速器油挤出。

在分解时，检查变速器。

2. 	注意：当搬动变矩器时，不要倾斜的搬动，以免损害变矩器毂。

注意：变矩器中充满变速器油，将它放在桌上，使变速器油可由变矩器泄放到泄放盘内。

拆卸变矩器。

3.	拆卸输出轴转速(OSS)传感器。

拆卸并丢弃OSS传感器O型环油封。

分解(续)

4.	使用专用工具，固定变速器。

5.	在变速器下放置泄放盘，拆卸放油塞并泄放变速器油。

丢弃垫片。

6.	拆卸油泵总成半轴。

7.	使用专用工具，拆卸并丢弃变矩器主动叶轮毂油封。

分解(续)

8.	使用专用工具，拆卸左、右边的差速器油封。

1.	安装专用工具。

2.	安装专用工具。

3.	拆卸并丢弃差速器油封。

9.	拆卸涡轮轴转速(TSS)传感器。

1.	拆卸螺栓。

2.	拆卸TSS传感器。

10.	拆卸并丢弃TSS传感器O型环油封。

11.	拆卸变速器添加油管的螺栓。

分解(续)

12.	拆卸变速器加油管。

13.	拆卸并丢弃变速器加油管的橡皮密封环。

14.	拆卸变速器档位(TR)传感器。

1.	拆卸螺栓。

2.	从手控阀掣子杆轴上拆卸TR传感器。

分解(续)

15.	拆卸主控制阀体盖子的螺栓，然后拆下盖子。

16.	拆卸并丢弃垫片。

17.	检查主控制阀体盖子上通气管的管接头是否阻塞(如有者)。

分解(续)

18.	拆卸电磁阀体总成的线束固定夹。

19. 	当心：只拆卸箭头指示的螺栓。

拆卸主控制阀体螺栓。

20. 	当心：绝不可让放松的手控阀受损。

当从壳体上拿(举)起主控制阀体时，从手控阀上分离手控阀连杆。

21. 	当心：不可拉扯电磁阀体电连接器的配线或用铁锤敲打电连接器。

释放固定凸耳并从变速器壳体推出电连接器。

分解(续)

22.	支撑手控阀并拆卸主控制阀体。

将主控制阀体放置于清洁、干燥的地点。

23.	拆卸温控油面高度控制阀托架。

24.	拆卸温控油面高度控制阀。

25.	使用专用工具，拆卸前进离合器线路滤清器(如有配备者)。

分解(续)

26. 	警告：伺服器处于压力状态。

警告：伺服器和伺服器盖处于强大弹簧作用力之下。拆卸伺服器盖时，应特别小心，不注意这些指示，可能造成人身伤害。

注意：为支持拆卸伺服器盖，安装一个有整体式垫圈N621943-S2(使用永久性的螺纹密封胶)的螺母在伺服器盖的强迫螺栓上。

压缩伺服器盖并拆卸弹簧卡环。

27.	拆卸伺服器活塞总成。

28.	检查中间和超速档伺服器总成和孔径是否损坏或磨损。

1.	检查伺服器盖和粘结的油封。

2.	检查缓冲弹簧和伺服器致动作用杆。

3.	检查伺服器回位弹簧。

检查壳体的伺服器孔径。

29.	注意：以变矩器壳面向上方的方式放置变速器。

拆卸20个螺栓。

分解(续)

30.	注意：在拆卸后，将变矩器壳放于发动机法兰侧，以防止损坏润滑油管。

从变速器壳体上拆卸变矩器壳。

拆卸并丢弃变速器开口法兰垫片。

31.	拆卸主减速器支座和差速器总成。

1.	拆卸No.15差速器轴承。

2.	拆卸No.14差速器轴承调隙片。

3.	拆卸主减速器支座和差速器总成。

32.	松开锁扣并拆卸链条盘外盖。

33.	拆卸从动链轮No.13止推轴承

分解(续)

34.	注意：从动链轮的止推垫圈可能会粘在变矩器壳上。

从倒档/超速档驱动齿圈总成上拆卸从动链轮的No.10止推垫圈。

35. 	警告：穿戴手套保护自己以防被锐利的链条和链轮割伤，不遵守这些指示，会导致个人受伤。

拆卸链条驱动、倒档/超速档驱动齿圈和从动链轮总成。

36.	从从动链轮总成和倒档/超速档驱动齿圈总成上拆卸驱动链条。

37.	注意：检查位于链条盘上的磁铁是否吸附大量的金属颗粒(碎屑)。

从变速器壳体上拆卸链条盘(连同磁铁)。

分解(续)

38.	使用内部拆卸器拆卸滤清器再循环排气管。

丢弃排气管。

39.	拆卸变速器油滤清器和油封总成。

1.	丢弃变速器油滤清器。

2.	丢弃变速器油滤清器油封。

40.	拆卸从动链轮No.12轴承。

41.	拆卸从动链轮No.11调隙片(选配)。

分解(续)

42.	从驻车凸轮作动杆总成上分离驻车作动杆。

43.	从手控阀掣子杆上分离手剎车作动杆并拆下驻车作动杆。

44.	注意：止推轴承可能会粘接在倒档/超速档驱动链轮上。

拆卸倒档/超速档驱动齿圈No.9止推轴承。

45.	注意：此止推轴承是倒档/超速档驱动托架总成的一部分。

连同No.8止推轴承，拆卸倒档/超速档驱动托架总成。

分解(续)

46.	拆卸倒档/超速档驱动中心齿轮和外壳总成。

47.	注意：此止推轴承可能粘接于倒档/超速档驱动中心齿轮和外壳上。

拆卸倒档/超速档驱动中心齿轮和No.7止推轴承。

48.	拆卸低-中间档齿圈总成。

49.	注意：低-中间档行星架止推轴承可能粘接于中间-低速齿圈上。

拆卸低-中间档行星架No.6止推轴承。

分解(续)

50.	拆卸低-中间档行星架总成。

51.	拆卸低-中间档中心齿轮No.5止推轴承。

52.	拆卸前进单向离合器和低-中间档中心齿轮。

53.	注意：涡轮轴止推轴承可能粘接于前进单向离合器和低-中间档中心齿轮上。

拆卸涡轮轴No.4止推轴承。

分解(续)

54.	拆卸涡轮轴总成。

55.	从变速器上拆卸前进/滑行/直接离合器缸总成和倒档离合器鼓总成。

56.	注意：油泵支撑架止推轴承总成可能会粘接在倒档离合器鼓总成上。

拆卸油泵支撑架上的No.1止推轴承。

57.	拆卸低速-单向离合器的卡环。

分解(续)

58.	拆卸低速-单向离合器止推片。

59.	注意：应将低速-单向离合器总成当作一个总成拆卸。

拆卸低速-单向离合器总成。

60.	拆卸低速(1檔)/倒档离合器波形弹簧。

61.	拆卸低速(1檔)/倒档离合器压盘。

检查磨擦片是否轮齿部份剥落、或有剥落、破损或弯曲的槽齿烧损、磨损或磨擦材质剥成薄片和磨擦片变形或弯曲。

检查钢片是否因热变色或变形。

分解(续)

62.	拆卸低速(1檔)/倒档离合器回位弹簧的卡环。

63.	拆卸低速(1檔)/倒档离合器回位弹簧总成。

64.	注意：当向上拉起时，旋转低速(1檔)/倒档离合器活塞。

拆下低/倒档离合器活塞。

65.	注意：将油泵总成朝上放置变速器。

拆卸油泵总成螺栓。

分解(续)

66.	拆卸油泵总成。

使用鎯头柄，拆卸油泵总成。

67.	从壳体上拆卸中间和超速档制动带总成。

检查中间和超速档制动带总成是否损坏和磨耗。

分总成的分解与组装

链轮

| 专用工具 |
| --- |
|  | 轮毂轴承座圈/油封安装器 205-101 (15-051) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 滚针轴承安装器 307-294 (17-053) |

一般装备

内部拆卸器

分解

1.	使用内部拉拔器，拆卸倒档和超速档齿圈轴承。

2.	使用内部拉拔器，拆卸导轮支架轴承。

分总成的分解与组装(续)

组装

1.	注意：倒档和超速档齿圈轴承上打印有零件号码的一面需朝向专用工具。

使用专用工具，安装倒档和超速档齿圈轴承。

2.	注意：导轮支架轴承上打印有零件号码的一面需朝向专用工具。

使用专用工具，安装导轮支架轴承至导轮支架链轮中。

分总成的分解与组装

变矩器壳

| 专用工具 |
| --- |
|  | 变速器油添加管的安装工具 307-307 (17-065) |

分解

1.	拆卸并丢弃变速器油冷却器管路电连接器。

2.	拆卸并丢弃油封和塑料垫圈。

3.	拆卸主减速器齿圈。

拆卸卡环。

分总成的分解与组装(续)

4.	检查主减速器齿圈和壳体凸出轮齿是否损坏或磨耗。

5.	拆卸差速器润滑管路。

1.	拆卸固定螺栓。

2.	从壳体上拆卸差速器润滑管路。

6. 	警告：为了避免受伤，当用压缩空气清洁部件时，需穿戴护目镜，不遵守这些指示会导致个人受伤。

注意：用适当的溶剂清洗部件并使用无水气的压缩空气吹干所有零件并清洁油管通路。

检查变矩器壳。

检查导轮支撑部位是否磨损。

检查差速器衬套是否磨损。

检查壳体接触表面是否裂缝或扭曲。

分总成的分解与组装(续)

7.	检查变矩器壳油压通路是否阻塞。

1.	检查差速器润滑油通路。

2.	检查前润滑油通路。

3.	检查变矩器涡轮通路。

4.	检查变矩器主动叶轮通路。

5.	检查变速器油冷却器通路。

8.	检查变矩器油封回流孔是否阻塞。

组装

1.	放置一个新的差速器润滑油管到变矩器壳中。

分总成的分解与组装(续)

2.	使用专用工具，安装差速器润滑油管。

3.	安装差速器润滑油管固定螺栓。

4.	注意：安装主减速器齿圈时，轮齿凸出端向上。

安装主减速器齿圈。

安装卡环。

5.	安装新的油封和塑料垫圈。

分总成的分解与组装(续)

6.	安装变速器油冷却器管路电连接器。

分总成的分解与组装(续)

主减速器支座和差速器总成

一般装备

测隙规

分解

1.	注意：在检查程序中，如检测出损坏情况，差速器就必须更换。

检查差速器是否损坏。

1.	检查差速器壳体。

2.	检查差速器轴承调隙片。

3.	检查差速器壳体轴承。

4.	检查小齿轮轴滚销。

5.	检查小齿轮轴。

6.	检查小齿轮止推垫圈。

7.	检查小齿轮。

8.	检查半轴齿轮止推垫圈。

9.	检查差速器半轴齿轮。

2.	检查主减速器行星齿轮和齿轮架是否损坏。

1.	检查小齿轮轴齿。

2.	检查止推轴承表面。

3.	检查衬套表面。

分总成的分解与组装(续)

3. 	当心：绝不可分解行星齿轮架。

注意：如果测量结果超过规定，须安装新的主减速器支座。

使用千分片，测量主减速器行星齿轮端隙。

4.	注意：不可拆卸主减速器小齿轮轴卡环。

1.	拆卸小齿轮轴滚销。

2.	拆卸差速器小齿轮轴。

5.	拆卸小齿轮和止推垫圈。

转动齿轮90度并拆卸之。

6.	拆卸差速器半轴齿轮和差速器半轴齿轮止推垫圈。

7.	用干净的溶剂浸泡清洗所有零件并用经稳压的干燥压缩空气吹干。

分总成的分解与组装(续)

8.	检查差速器部件是否损坏和磨耗。

检查齿轮轮齿。

检查止推垫片表面。

检查止推轴承表面。

检查小齿轮轴。

组装

1.	安装差速器半轴齿轮和止推垫圈。

2.	安装差速器小齿轮和止推垫圈。

转动差速器小齿轮90度对准小齿轮轴。

3.	安装差速器小齿轮轴。

1.	安装小齿轮轴。

2.	安装滚销。

分总成的分解与组装(续)

前进单向离合器

分解

前进单向离合器

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 滑行离合器毂卡环 |
| 2 | 滑行离合器毂 |
| 3 | 前进单向离合器外环 |
| 4 | 前进单向离合器端盖 |
| 5 | 前进单向离合器 |
| 6 | 前进单向离合器端盖 |
| 7 | 前进单向离合器定位器 |
| 8 | 低速中间中心齿轮，座圈和衬套总成 |

分总成的分解与组装(续)

1.	拆卸滑行离合器毂卡环。

2.	拆卸滑行离合器毂。

3.	拆卸前进单向离合器外环和有端盖的前进单向离合器

4.	注意：前进单向离合器端盖是有方向性的，新设计的端盖有相同的厚度，并且是可替换的(但不可反向)。

注意：不是所有变速器所包含的前进单向离合器是图中所示的型式。

从前进单向离合器上拆卸前进单向离合器端盖。

分总成的分解与组装(续)

5.	拆卸前进单向离合器定位器。

6.	向下拆卸卡环，越过齿轮。

7. 	警告：当使用压缩空气清洁部件时，请戴上护目镜，彻底地清洁所有部件并用经稳压的干燥压缩空气吹干。

8.	检查前进单向离合器片部件是否损坏和磨耗。

检查前进单向离合器。

检查前进单向离合器端盖。

检查内座圈滚道和低-中间档中心齿轮总成。

检查润滑油孔。

检查滑行离合器毂。

分总成的分解与组装(续)

组装

1.	安装卡环。

2.	注意：前进单向离合器定位器的凸耳需朝下方。

安装前进单向离合器定位器。

3.	注意：前进单向离合器端盖是有方向性的，新设计的端盖有相同的厚度，并且是可替换的(但不可反向)。

安装前进单向离合器端盖于前进单向离合器上。

4.	安装前进单向离合器和端盖在前进单向离合器外环之中。

分总成的分解与组装(续)

5.	注意：润滑油凹槽面向上方(中心齿轮的对侧)朝向前进单向离合器。

通过转动前进单向离合器外环和单向离合器，将它们安装在前进单向离合器内座圈上。

6.	安装滑行离合器毂。

7.	注意：卡环两端必须指向滑行离合器毂。

注意：确认安装时，卡环已完全定位。

安装滑行离合器毂卡环。

8.	将低-中间档中心齿轮面向上方，检查前进单向离合器的操作是否正常。

牢固的固定外座圈。

顺时针方向转动低-中间档中心齿轮。

低-中间档中心齿轮须略有一些阻力的转动但不可试图带动外部座圈转动。

逆时针方向转动低-中间档中心齿轮；低-中间档中心齿轮须带动外座圈。

分总成的分解与组装(续)

前进/滑行/直接单向离合器缸和低档离合器鼓

| 专用工具 |
| --- |
|  | 活塞油封保护器 307-278 (17-060-04) |

分解

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 倒档离合器 |
| 2 | 直接离合器 |
| 3 | 前进/滑行离合器 |

分总成的分解与组装(续)

1.	注意：使用一个适当的木块支撑前进、滑行和直接离合器缸总成。

拆卸倒档离合器毂卡环。

2.	拆卸倒档离合器毂。

3.	拆卸倒档离合器鼓总成。

4.	从前进、滑行和直接离合器缸拆卸直接离合器毂和外壳。

分总成的分解与组装(续)

5.	从前进、滑行和直接离合器缸总成上拆卸并丢弃两个倒档离合器缸油封。

6.	从前进、滑行和直接离合器缸拆卸直接离合器No.2止推垫片。

7.	拆卸并丢弃前进、滑行和直接离合器毂油封。

组装

1. 	注意：直接离合器No.2止推垫圈的凸耳必须坐落在直接离合器支撑架和弹簧之中。

将直接离合器No.2止推垫片凸耳向下，安装在前进、滑行和直接离合器缸上。

分总成的分解与组装(续)

2.	注意：确认倒档离合器缸油封正确地重叠。

对准倒档离合器的缸油封。

1.	正确安装。

2.	不确安装。

3.	安装两个倒档离合器缸油封。

4.	使用一个适当的木块协助，将直接离合器毂和外壳安装在前进、滑行和直接离合器缸上。

5.	安装倒档离合器鼓总成。

分总成的分解与组装(续)

6.	安装倒档离合器毂。

7.	安装倒档离合器毂卡环。

8.	注意：将前进、滑行和直接离合器缸翻转过来(上面朝下)。

安装前进、滑行和直接离合器缸毂油封。

9.	使用专用工具，安装油封，直到前进、滑行和直接离合器汽缸安装入变速器壳体，才拆卸专用工具。

分总成的分解与组装(续)

将前进/滑行/直接离合器

| 专用工具 |
| --- |
|  | O型环拆卸器 100-010 (17-063) |
|  | 压缩机离合器弹簧 307-015(17-058) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 活塞油封保护器 307-277 (17-060-03) |

一般装备

固定座千分表指示器

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |

分总成的分解与组装(续)

分解

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 直接离合器压盘卡环 |
| 2 | 直接离合器压盘 |
| 3 | 前进离合器片(内花键片) |
| 4 | 前进离合器片(钢片) |

分总成的分解与组装(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 5 | 直接离合器弹簧卡环 |
| 6 | 直接离合器回位弹簧 |
| 7 | 直接离合器活塞内油封 |
| 8 | 直接离合器总成 |
| 9 | 直接离合器外油封 |
| 10 | 前进,滑行和直接离合器汽缸总成 |
| 11 | 前进离合器活塞内油封 |
| 12 | 前进离合器活塞总成 |
| 13 | 前进离合器活塞外油封 |
| 14 | 滑行离合器活塞和油封总成 |
| 15 | 前进,滑行离合器回位弹簧 |
| 16 | 前进离合器弹簧卡环 |
| 17 | 前进离合器活塞轮齿指间隙 |
| 18 | 滑行离合器片(钢片) |
| 19 | 滑行离合器片(内花键片) |
| 20 | 滑行离合器压盘 |
| 21 | 前进离合器波形弹簧 |
| 22 | 前进离合器片(内花键片) |
| 23 | 前进离合器片(钢片) |
| 24 | 前进离合器压盘 |
| 25 | 前进离合器压盘卡环 |

1.	拆卸直接离合器压盘卡环。

分总成的分解与组装(续)

2.	分解直接离合器片组。

1.	拆卸直接离合器压盘。

2.	拆卸直接离合器片和平板。

3. 	警告：当在离合器活塞弹簧上使用工具释放压力需特别注意，不遵守这些指示可能造成人身伤害。

注意：不可完全地压缩直接离合器回位弹簧。

拆卸直接离合器弹簧卡环。

1.	使用专用工具压缩直接离合器回位弹簧。

2.	拆卸直接离合器回位弹簧卡环。

4.	拆卸离合器回位弹簧总成。

分总成的分解与组装(续)

5.	拆卸直接离合器活塞总成。

6.	拆卸并丢弃直接离合器活塞外油封。

7.	从前进、滑行和直接离合器缸总成上拆卸并丢弃直接离合器活塞内油封。

分总成的分解与组装(续)

8.	从前进、滑行和直接离合器缸总成拆卸前进离合器压盘卡环。

9.	拆卸前进和滑行离合器片。

1.	拆卸前进离合器压盘。

2.	拆卸前进离合器片(钢片)。

3.	拆卸滑行离合器片(内花键片)。

4.	拆卸滑行离合器片(钢片)。

5.	拆卸滑行离合器压盘。

6.	拆卸前进离合器片(内花键片)。

7.	拆卸前进离合器波形弹簧。

10. 	警告：当在离合器活塞弹簧上使用工具释放压力需特别注意，不遵守这些指示可能造成人身伤害。

注意：不可完全地压缩直接离合器回位弹簧。

拆卸前进和滑行离合器回位弹簧卡环。

1.	使用专用工具，压缩回位弹簧。

2.	拆卸卡环。

分总成的分解与组装(续)

11.	拆卸前进和滑行离合器回位弹簧总成。

12.	拆卸前进和滑行离合器活塞。

13.	使用专用工具从前进、滑行和直接离合器缸总成上拆卸并丢弃前进离合器活塞内油封。

14.	拆卸并丢弃前进离合器活塞外油封。

分总成的分解与组装(续)

15.	从前进离合器活塞总成分离滑行离合器活塞总成。

16.	注意：绝不可用汽相除脂器或其它型式的清洁溶液来清洁离合器片。

使用干净的溶剂浸泡清洗所有的零件，并用经稳压的干燥压缩空气吹干。

用无绒布清洁离合器片。

17.	检查零件是否损坏或磨耗。

检查齿槽槽齿。

检查离合器片。

检查油封。

检查衬套。

检查活塞中的单向钢珠。

检查活塞孔径。

检查前进、滑行和直接离合器缸的润滑油通路。

组装

1.	组装前，将离合器片浸于干净的自动变速器油中15分钟。

2.	将前进离合器活塞内油封安装在前进、滑行和直接离合器缸总成上。

分总成的分解与组装(续)

3.	将前进离合器活塞外油封安装在前进离合器活塞总成上。

4.	将前进离合器活塞总成安装在前进、滑行和直接离合器汽缸总成内。

5.	注意：选配的卡环必须放置于相邻的两个槽柱的中间。

使用马克笔(不可用漆笔)在缸顶相邻的两槽柱之间中央做标记。

6.	使用马克笔(不可用漆笔)在汽缸上相邻两个槽柱上的标记中点作上标记。

分总成的分解与组装(续)

7.	将滑行离合器活塞总成安装于专用工具上。

8.	使用专用工具，将滑行离合器活塞安装于前进离合器活塞总成中。

9.	安装前进和滑行离合器回位弹簧总成。

10. 	警告：当在离合器活塞弹簧上使用工具释放压力需特别注意，不遵守这些指示可能造成人身伤害。

注意：不可完全地压缩直接离合器回位弹簧。

使用专用工具，拆卸前进/滑行离合器回位弹簧卡环。

1.	挤压回位弹簧。

2.	拆卸回位弹簧。

对准活塞支柱之间的间隔。

分总成的分解与组装(续)

11.	如图示，依序安装前进和滑行离合器片。

1.	安装滑行离合器片(钢片)。

2.	安装滑行离合器片(内花键片)。

3.	安装滑行离合器压盘。

4.	安装前进离合器波形弹簧。

5.	安装前进离合器片(内花键片)。

6.	安装前进离合器片(钢片)。

7.	拆卸前进离合器压盘。

12.	将选配的卡环置于相邻的两个槽柱间做标记的中心点上。

13.	使用测隙规测量前进离合器压盘和前进离合器卡环之间的空隙。

重复测量对面的一边。

将两个测量值平均以得到空隙值。

如果空隙值不在规定范围之内，选择并安装正确厚度的卡环，以求得标准空隙。

标准尺寸：

1.43 – 1.53 mm

1.59 – 1.69 mm

1.75 – 1.85 mm

1.92 – 2.02 mm

分总成的分解与组装(续)

14.	将直接离合器活塞内唇封安装在直接离合器缸总成上。

15.	将直接离合器活塞外唇封安装在直接离合器活塞总成上。

16.	注意：将自紧油封的面向下放置。

将直接离合器活塞总成安装入前进、滑行和直接离合器缸总成中。

分总成的分解与组装(续)

17.	安装直接离合器回位弹簧总成。

18. 	警告：当在离合器活塞弹簧上使用工具释放压力需特别注意，不遵守这些指示可能造成人身伤害。

注意：不可完全地压缩直接离合器回位弹簧。

使用专用工具安装直接离合器回位弹簧卡环。

1.	挤压直接离合器回位弹簧。

2.	安装直接离合器回位弹簧卡环。

19.	装直接离合器片。

1.	装直接离合器片(钢片)。

2.	装直接离合器片(内花键片)。

3.	装直接离合器压盘。

分总成的分解与组装(续)

20.	装直接离合器压盘卡环。

21.	测并调整离合器间隙。

将分千表连接于直接离合器上。

22.	测并调整离合器间隙：

1.	千分表测量止推垫圈。

压下所有离合器片组，将千分表探针置于止推垫圈上，并归零千分表。

2.	用两个画线器的相对的两边，尽可能的举升压盘。

3.	记下千分表显示的轴向间隙。

使用千分表在相对的两端重新测量。

计算两个值的平均值。

允许的轴向间隙：3片内花键片时：0.52 – 1.12 mm

允许的轴向间隙：4片内花键片时：0.73 – 1.42 mm

离合器片总成的卡环是用来修正轴向间隙。它有几种不同的厚度可以使用：

1.28 mm – 1.38 mm

1.39 mm – 1.49 mm

1.52 mm – 1.62 mm

1.65 mm – 1.75 mm

分总成的分解与组装

更新一档/倒档离合器活塞油封

1.	换新一档和倒档离合器活塞的外油封。

2.	换新一档和倒档离合器活塞的内油封。

分总成的分解与组装(续)

一档单向离合器总成

分解

1.	检查一档单向离合器片部件：

1.	检查内座圈。

2.	检查滚子总成。

3.	检查外座圈。

4.	识别凹槽。

5.	识别凹槽。

2.	内和外座圈凹槽面向上方，放置一档单向离合器。

3.	拆卸内座圈。

分总成的分解与组装(续)

4.	拆卸滚子总成。

5.	用干净的溶剂浸泡清洗所有的零件并用不含水气稳压的压缩空气吹干。

6.	检查一档单向离合器零件是否损坏和磨损。

检查外座圈。

检查滚子总成。

检查内座圈。

检查润滑油孔。

组装

1.	注意：滚子总成的外部凸耳需面向上方。

将滚子总成安装于外座圈中。

2. 	注意：内座圈凹槽必须面向上方。

注意：为协助安装内座圈，安装时以顺时针方向转动内座圈。

将内座圈安装至滚子总成中。

1.	将凸耳对正定位凹槽。

分总成的分解与组装(续)

3.	依下列方式检查一档单向离合器的操作：

1.	外座圈在固定位置。

2.	顺时针方向转动内座圈，内座圈必须能抵住外座圈缓慢转动。

3.	逆时针方向转动内座圈，内座圈应迫使外座圈在相同的方向转动。

分总成的分解与组装(续)

主控制阀体

| 专用工具 |
| --- |
|  | 阀体定位销子 307-299 (17-054) |

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |

分解

1.	拆卸手控阀。

2. 	注意：不可试图拆卸电磁阀体配线盖。

拆卸两个电磁阀体固定螺栓并拆卸电磁阀体。

3.	拆卸并丢弃电磁阀体垫片。

分总成的分解与组装(续)

4.	拆卸油压分流板的三个固定螺栓和油压分流板。

5.	拆卸并丢弃油压分流板垫片。

6.	拆卸控制阀体至油路连通板的固定螺栓，并拆卸手控阀掣子弹簧总成。

7.	拆卸蓄压器本体至油路连通板的固定螺栓。

分总成的分解与组装(续)

8.	主控制阀体分离蓄压器本体。

1.	拆卸蓄压器总成。

2.	拆卸并丢弃蓄压器分流器垫片。

3.	拆卸蓄压器分流器隔板。

4.	拆卸并丢弃蓄压器分流器隔板垫片。

5.	拆卸主控制阀本体。

9.	从控制阀本体分离油路连通板。

1.	拆卸主控制阀本体。

2.	拆卸并丢弃阀体分流器隔板垫片。

3.	拆卸阀体分流器隔板。

4.	拆卸并丢弃阀体分流器隔板垫片。

5.	拆卸油路连通板。

10.	拆卸中间和超速档蓄压器阀塞。

1.	拆卸蓄压器阀塞固定板。

2.	拆卸蓄压器阀塞。

分总成的分解与组装(续)

11.	拆卸并丢弃中间和超速档蓄压器阀塞油封。

12. 	当心：一次拆卸一阀，记下其位置，并加以清洁以免误装。

依需要分解蓄压器本体的零件和主控制阀本体总成。

尽快在所有部件的表面上涂抹一层变速器油，并再重组以避免损坏或安装错误。

组装

1. 	警告：当用压缩空气清洁部件时，应戴安全护目镜。

当心：如果阀卡住在孔径中，无法取出，应安装一新的主控制阀本体。

注意：用干净的溶剂来清洁主控制阀本体和主控制阀体的蓄压器本体总成，并用无水气的稳压的压缩空气吹干，电磁阀体不可用清洁溶液来清洁，可用干净的压缩空气吹净或用无绒布擦拭干净。

安装新的中间和超速档蓄压器塞油封并在其上涂抹一层凡士林。

分总成的分解与组装(续)

2. 	当心：安装中间和超速档蓄压器阀塞及油封时，不可太过放入孔径内，以免损坏油封。只可推动中间和超速档蓄压器阀塞直到与蓄压器本体齐平为止。

安装中间和超速档蓄压器塞总成。

1.	装蓄压器阀塞。

2.	装蓄压器阀塞固定板。

3.	安装专用工具。

4.	用专用工具安装阀体分流器隔板垫片和阀体分流器隔板。

1.	装一个新的阀体分流器隔板垫片。

2.	装阀体分流器隔板。

3.	装一个新的阀体分流器隔板垫片。

5.	用专用工具，安装主控制阀本体。

分总成的分解与组装(续)

6.	用专用工具，安装蓄压器本体分流隔板和垫片。

1.	装一个新的蓄压器本体分流隔板垫片。

2.	装蓄压器本体分流隔板。

3.	装一个新的蓄压器本体分流隔板垫片。

7.	用专用工具，安装蓄压器本体总成。

8.	安装蓄压器本体油路连通板固定螺栓。

首先拧紧中央的螺栓。

9.	安装主控制阀本体至油路连通板的固定螺栓。

1.	安装手控阀掣子弹簧。

2.	安装控制阀体至油路连通板螺栓。

首先拧紧中央的螺栓。

分总成的分解与组装(续)

10.	安装新的油压分流板垫片。

11.	安装油压分流板和固定螺栓。

12.	注意：电磁阀体垫片须和通路匹配。

安装电磁阀体。

1.	安装电磁阀体垫片。

2.	安装电磁阀体。

3.	安装电磁阀体的两个固定螺栓。

拆卸专用工具。

13.	安装手控阀。

分总成的分解与组装(续)

变速器壳体

| 专用工具 |
| --- |
|  | O型环拆卸器 100-010 (17-063) |
|  | 下悬架臂衬套拆卸器/安装器 204-058 (14-027) |
|  | 小齿轮的轴承座圈的安装器 205-074 (15-035) |
|  | 枢轴衬套拆卸器/安装器 205-297 (15-086) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 滚针轴承拆卸器/安装器 307-286 (17-064) |
|  | 注油管/安装器 307-307 (17-065) |
|  | 变速器延伸壳轴承/油封安装器 308-045 (16-015) |

分解

1.	拆卸并丢弃主减速器润滑油管。

分总成的分解与组装(续)

2.	用专用工具，拆卸并丢弃主减速器润滑油管油封。

3.	拆卸驻车爪棘轮弹簧。

4.	拆卸手控杆总成。

5.	拆卸选档杆总成。

1.	拆卸螺母。

2.	拆卸凸轮板。

3.	拆卸驱动板。

4.	拆卸选档杆轴。

分总成的分解与组装(续)

6.	拆卸选档杆轴固定螺栓和托架。

7.	拆卸驻车爪轴。

8.	拆卸驻车爪总成。

1.	拆卸驻车爪。

2.	拆卸驻车爪回位弹簧。

9. 	当心：在拆卸油封时，不可损坏变速器壳体孔径。

拆卸并丢弃手控杆油封。

分总成的分解与组装(续)

10.	拆卸手控阀杆(Z-连杆)。

11. 	当心：绝不可破坏变速器壳体的密封表面。

注意：在手控阀掣子杆的两侧各有一个固定销。

拆卸并丢弃手控阀掣子杆总成固定销。

1.	拆卸手控阀掣子杆固定销。

2.	拆卸手控阀掣子杆轴固定销。

12.	拆卸手控阀掣子杆和轴总成。

1.	变速器壳体上拆卸手控阀掣子杆和手控阀掣子杆轴。

2.	变速器壳体上拆卸手控阀掣子杆。

13. 	当心：在拆卸油封时，绝不可损坏变速器壳体上的油封孔径。

拆卸并丢弃手控杆油封。

分总成的分解与组装(续)

14.	拆卸管路油压出入口旋塞。

15.	拆卸并丢弃冷却器管路管接头。

16.	注意：从动链轮的No.18轴承只能更换一次，如果轴承先前已经更换过，就必须使用新的变速器壳体。

依必要，可从变速器壳体上拆卸从动链轮No.18轴承总成。

1.	安装专用工具在变速器壳体内侧。

2.	安装专用工具在变速器壳体外侧。

17. 	警告：当用压缩空气清洁部件时，需穿戴上护目镜，不遵守这些指示会导致个人受伤。

用适当的溶剂清洗部件并使用无水气的压缩空气吹干所有零件和清洁油管通路。在组装前，检查下列各项：

主减速器润滑油管是否损坏。

手控杆拉索是否损坏或磨损。

壳体接触表面是否有裂缝或变形。

轴承的磨损。

支撑部位磨损。

分总成的分解与组装(续)

组装

1. 	当心：绝不可润滑从动链轮No.18轴承总成的外部表面。

注意：在必须安装变速器壳体以前，新的链轮No.18轴承可被安装一次。一旦新的从动链轮No.18轴承曾被安装一次，那么就必须安装新的变速器壳体。

注意：在安装从动链轮No.18轴承时，需将滚针轴承表面有字母的一面面向“滚针轴承置换器”。

使用专用工具，将它压入变速器壳体中，以安装从动链轮No.18轴承总成。

1.	放置专用工具。

2.	放置专用工具。

3.	安装从动链轮No.18轴承。

- 安装油管转接器

- 必要时安装一个新的油封。

3.	安装管路油压出入口旋塞。

分总成的分解与组装(续)

4.	使用专用工具，安装新的手控阀油封。

5.	安装手控阀掣子杆总成和手控阀掣子杆轴总成。

1.	将手控阀掣子杆安装入变速器壳体。

2.	将手控阀掣子杆轴安装入变速器壳体和杆中。

6. 	当心：绝不可让手动杆轴固定销碰触到变速器壳体。

安装新的固定销在手控阀掣子杆总成上。

1.	安装掣子杆轴固定销。

2.	安装掣子杆固定销。

确认手控阀掣子杆轴转动时不会受到束缚。

7.	安装手控阀杆(Z-连杆)。

分总成的分解与组装(续)

8.	安装驻车爪总成。

1.	安装驻车爪回位弹簧。

2.	安装驻车爪。

9.	安装驻车爪轴。

10.	安装驻车爪轴定位器和滚销。

11.	使用专用工具，安装一个新的手控杆油封。

分总成的分解与组装(续)

12.	注意：在安装前，先润滑手控杆内轴。

安装手控杆轴总成。

1.	向上安装选档杆轴。

2.	安装驱动板。

3.	安装凸轮板。

4.	安装螺母。

13.	注意：确认作动凸轮可自由转动。

安装驻车爪棘轮弹簧。

14.	注意：在此阶段，不要锁紧手控杆。

安装手控杆总成和螺栓。

15.	使用专用工具，安装新的主减速器润滑油管油封。

分总成的分解与组装(续)

16.	安装主减速器润滑油管于油封中。

17.	使用专用工具，安装主减速器润滑油管到变速器壳体内。

分总成的分解与组装(续)

油泵总成

| 专用工具 |
| --- |
|  | 预负荷的量规 205-067 (15-041) |
|  | 导引螺栓 307-127 (17-026) |
|  | 选择垫片用的测量杆 307-300 (17-055) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 选择垫片用的深度规 307-300-02 (17-055-02) |

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |

分解

分总成的分解与组装(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 前油泵本体 |
| 2 | 油泵O型环油封 |
| 3 | 油泵从动齿轮 |
| 4 | 油泵主动齿轮 |
| 5 | 油泵主动齿轮镶块 |
| 6 | 油泵本体分流隔板 |
| 7 | 油泵本体分流隔板垫片 |
| 8 | 前油泵支撑架 |
| 9 | 前油泵油封 |

1.	从油泵支撑架上拆卸并丢弃7个油泵支撑架环油封。

2.	拆卸6个油泵支撑架螺栓。

3.	分开油泵支撑架和本体总成。

1.	拆卸油泵支撑架。

2.	拆卸油泵本体分流隔板垫片。

3.	拆卸油泵本体分流隔板。

4.	拆卸油泵本体。

分总成的分解与组装(续)

4.	拆卸并丢弃油泵油封。

5.	拆卸油泵主动齿轮总成。

1.	拆卸油泵主动齿轮镶块。

2.	拆卸油泵主动齿轮。

3.	拆卸油泵从动齿轮。

6. 	警告：当用压缩空气清洁部件时，应戴上护目镜。

彻底清洁所有部件并用完全干燥稳压的压缩空气吹干。

7.	检查油泵本体和齿轮是否损坏和磨损。

检查从动齿轮轮齿。

检查主动齿轮轮齿。

检查齿轮孔径。

检查半月型件。

检查润滑油通路。

分总成的分解与组装(续)

8.	检查油泵支撑架应用线路通路和润滑油通路。

1.	检查后润滑油线路。

2.	检查倒档离合器线路。

3.	检查直接离合器线路。

4.	检查前进离合器线路。

5.	检查滑行离合器线路。

6.	检查变矩器离合器旁通线路。

组装

1.	注意：油泵从动齿轮的识别标记需朝下。

安装油泵从动齿轮。

2.	安装油泵主动齿轮总成。

1.	安装油泵主动齿轮。

2.	安装油泵主动齿轮镶块。

分总成的分解与组装(续)

3.	使用专用工具，测量每个齿轮与油泵本体表面的间隙。

如果间隙超过规格，安装一个新的油泵总成。

4.	安装专用工具。

5.	校准油泵支撑架总成。

添加自动变速器油至油泵齿轮空洞之中直到齿轮的顶部。

对准油泵导引螺栓。

1.	安装油泵本体。

2.	安装油泵本体分流隔板。

3.	安装油泵本体分流隔板垫片在油泵本体上。

4.	安装油泵支撑架。

分总成的分解与组装(续)

6.	注意：安装4个油泵支撑架螺栓在油泵支撑架孔中，并拆卸校准销子，然后安装最后两个螺栓。

安装6个油泵支撑架螺栓。

7.	注意：确认在油泵本体周围都可看到油泵油封的白色条纹。

8.	注意：确认油泵支撑架环油封正确地重叠。

安装7个油泵支撑架环油封。

9.	测量油泵转动扭矩。

1.	安装油泵驱动轴。

2.	测量油泵转动扭矩。

拆卸油泵驱动轴。

如果转动扭矩超过规定，分解并检查油泵总成是否有污染或端隙不正确。

分总成的分解与组装(续)

10.	安装油泵支撑架No.1止推轴承。

用自动变速器油润滑环油封。

11.	安装前进、滑行和直接离合器缸和倒档离合器鼓在油泵支撑架上。

12. 	警告：当用压缩空气清洁部件时，应戴上护目镜。

注意：当每次使用压缩空气时，你应可听到离合器片组运作的声音，嘶嘶声或高音频声音表示有油封损坏或裂开。检查并找出来源并进行必要的维修。

用无水气，压力为276 kPa (40 psi)的压缩空气检查前进、滑行和直接离合器汽缸和倒档离合器鼓的下列通路：

1.	检查倒档离合器通路。

2.	检查前进离合器通路。

3.	检查直接离合器通路。

4.	检查滑行离合器通路。

5.	检查从变矩器锁定离合器旁通油管。

分总成的分解与组装(续)

倒档离合器

| 专用工具 |
| --- |
|  | 离合器弹簧压缩器 307-015 (17-058) |
|  | 活塞油封保护装置 307-276 (17-060-02) |

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速器油 | GSPM-2C166-H |

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 倒档离合器毂卡环 |
| 2 | 倒档离合器毂 |
| 3 | 倒档离合器压盘卡环 |
| 4 | 倒档离合器压盘 |
| 5 | 倒档离合器片(内花键片) |

分总成的分解与组装(续)

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 6 | 倒档离合器片(钢片) |
| 7 | 卡环 |
| 8 | 倒档离合器回位弹簧总成 |
| 9 | 倒档离合器活塞总成 |
| 10 | 倒档离合器鼓总成 |

分解

1.	拆卸倒档离合器压盘卡环。

2.	拆卸倒档离合器片。

1.	拆卸压盘。

2.	拆卸内花键片。

3.	拆卸钢片。

检查是否损坏或磨耗。

分总成的分解与组装(续)

3. 	警告：不小心的使用专用工具可能造成人身伤害。

当心：绝不可完全挤压倒档离合器回位弹簧。

拆卸卡环。

使用专用工具，压缩倒档离合器回位弹簧。

4.	拆卸倒档离合器回位弹簧总成。

5.	拆卸并丢弃倒档离合器活塞总成及其整体式油封。

6. 	警告：使用压缩空气清洁部件时，应戴上护目镜。

注意：绝不可用汽相除脂器或其它型式的去污溶液清洗离合器片。使用干净的溶剂浸泡清洗所有的零件并用经稳压的干燥压缩空气吹干。

用无绒布清洁内花键片。

分总成的分解与组装(续)

7.	检查零件是否有损坏和磨耗：

检查离合器片。

检查活塞和油封。

检查衬套。

检查制动鼓的单向钢珠。

检查制动鼓外部表面制动带接触区域。

检查活塞孔径。

组装

1.	在组装前将离合器片(内花键片)浸泡于自动变速器油中15分钟。

2.	使用专用工具，将整片活塞安装至新的倒档离合器活塞总成上。

3.	安装倒档离合器回位弹簧总成。

4. 	当心：不可将倒档离合器弹簧压到底。

安装倒档离合器卡环。

使用专用工具，压缩倒档离合器回位弹簧。

分总成的分解与组装(续)

5.	安装倒档离合器。

1.	安装平板(钢片)。

2.	安装内花键片。

3.	安装压盘。

6.	注意：卡环有不同厚度可以选用。

安装倒档离合器压盘卡环(选配)。

7.	使用千分表测量倒档离合器压盘和倒档离合器压盘卡环间的间隙。

在相对的一边，做重复测量。

平均两个测量值，以求得间隙值。

如果间隙值与规格不符，就须选择并安装正确厚度的卡环，以获得规定之间隙。

卡环尺寸：

1.39 – 1.49 mm

1.53 –1.63 mm

1.68 – 1.78 mm

分总成的分解与组装(续)

检查行星齿轮组和链条驱动

1.	检查低速和中间中心齿轮是否损坏。

检查齿轮轮齿。

检查止推轴承表面。

检查轴颈表面。

2.	检查低速和中间行星架总成。

检查小齿轮轮齿。

检查齿槽槽齿。

检查小齿轮表面。

检查衬套表面。

检查小齿轮轴承。

3.	检查低速和中间行星架总成端隙。

使用千分表测量端隙。

如果端隙不符规定，需安装一个新的总成。

4.	检查低速和中间齿圈。

检查齿轮轮齿。

检查齿槽槽齿。

检查止推轴承表面。

检查轴颈表面。

检查凸出齿。

分总成的分解与组装(续)

5.	检查倒档/超速档驱动中心齿轮和外壳总成是否损坏或磨损。

检查齿轮轮齿。

检查凸出轮齿。

检查止推轴承表面。

检查衬套表面。

6.	检查倒档/超速档驱动行星架总成。

检查小齿轮轮齿。

检查离合器片齿槽槽齿。

检查小齿轮轴承。

检查止推轴承表面。

检查衬套表面。

检查在小齿轮和行星架间的No.8止推轴承是否咬住。

7.	检查查倒档/超速档驱动行星架总成端隙。

使用千分表测量端隙。

如果端隙与规格不符，就需安装新的总成。

8.	检查查倒档/超速档驱动齿圈。

检查齿轮轮齿。

检查齿槽槽齿。

检查主动链轮轮齿。

检查止推轴承表面。

检查轴颈表面。

检查轴承。

分总成的分解与组装(续)

9.	检查从动链轮总成。

检查齿轮轮齿。

检查驻车齿轮凸出轮齿。

检查从动链轮轮齿。

检查止推轴承表面。

检查轴承表面。

检查铆钉。

检查衬套表面。

检查润滑油孔。

10.	检查主动链条。

检查主动链条是否磨损、拉伸和链节的松紧。

链条需能自由的移动。

链条间隙需不可少于3.175 mm并不超出范围。

11.	检查主减速器齿圈轮齿。

分总成的分解与组装(续)

变矩器单向离合器检查

| 专用工具 |
| --- |
|  | O型环拆卸器 100-010 (17-063) |

检查

1.	注意：在测试时，若有泄漏或失效，安装一新的变矩器。

注意：单向离合器应只能逆时针方向转动。

使用专用工具，锁定导轮。

试着转动单向离合器，如果单向离合器可顺时针方向转动，则需丢弃变矩器。

组装

变速器（17 214 8）

| 专用工具 |
| --- |
|  | 较低悬臂衬套安装和拆卸器 204-168 (14-043) |
|  | 主动小齿轮油封安装器 205-077 (15-047A) |
|  | 换档轴油封安装器 307-050 (17-008) |
|  | 变矩器油封安装器 307-273 (17-052) |
|  | 活塞油封保护器 307-275 (17-060-01) |
|  | 阀体校准销子 307-299 (17054) |
|  | 选档杆轴定位器 307-S290 (17066) |
|  | 伺服器活塞推杆选择器 307-S296 (17-059) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 垫片选择的测量杆 307-300 (17-055) |
|  | 307-300接头 307-300-01 (17-055-01) |
|  | 垫片选择用深度规 307-300-02 (17-055-02) |
|  | 变速器空气测试板 307-301 (17-056) |
|  | 垫片选择预负荷板 307-304 (17-057) |
|  | 307-304接头 307-304-01 (17-057-01) |
|  | 307-304接头 307-304-02 (17-057-02) |
|  | 307-304接头 307-304-03 (17-057-03) |

组装(续)

| 专用工具 |
| --- |
|  | TRS的定位标尺 307-351 (17-090) |

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |
| 永久性螺纹密封胶 |  |
| 凡士林 |  |

组装

1.	准备组装变速器，必须经过下列步骤：

在溶剂中清洁所有的零件(除了内花键片、油封及中间和超速档制动带除外)。

使用没有水气、稳压的压缩空气吹干所有零件(不可使用工厂的毛巾)。

用自动变速器油润滑内部零件(包含内花键片)。

订购需要的维修零件。

确认在组装期间，可选择厚度的零件，配备齐全，可供调整之用：

主动链轮止推垫片。

主动链轮止推轴承调隙片。

差速器壳体止推轴承调隙片。

一档和倒档离合器压盘。

在组装期间，使用凡士林，使零件保持在位置上(不可使用其它油脂)。

使用正确的扭矩扳手拧紧固定螺栓或螺母。

在安装前，少量涂抹自动变速器油在螺栓和螺母的螺纹。

2.	将中间和超速档制动带总成安装进变速器壳体中。

组装(续)

3.	注意：在油泵支撑架油封和变速器的油泵孔径表面，涂抹一层薄薄的凡士林。

将油泵总成安装到变速器壳体中。

4.	注意：如图所示，依次序拧紧固定螺栓安装油泵总成螺栓。

5.	注意：用干净的自动变速器油涂抹在一档和倒档离合器活塞油封和活塞孔径。

安装一新的一档和倒档离合器活塞外油封。

6.	注意：用干净的自动变速器油涂抹在一档和倒档离合器活塞油封和活塞孔径。

安装一新的一档和倒档离合器活塞内油封。

组装(续)

7.	使用专用工具，安装一档和倒档离合器活塞。

使用干净的自动变速器油润滑油封和活塞孔径。

8.	安装一档和倒档离合器回位弹簧总成。

9.	安装一档和倒档离合器回位弹簧卡环。

10. 	当心：在此阶段安装一档和倒档离合器波形弹簧，只是为了测量的目的。

安装一档和倒档离合器波形弹簧。

组装(续)

11.	安装一档和倒档离合器片。

1.	安装离合器片(钢片)。

2.	安装离合器片(内花键片)。

3.	安装离合器压盘。

12. 	当心：在此阶段安装一档单向离合器止推板，只是为了测量的目的。

安装一档单向离合器止推板。

13.	测量一档和倒档离合器压盘和一档单向离合器(三片式离合器)的止推垫片间的间隙。

在相对的另一边重复测量。

取各测量值的平均值，得间隙值。

如果间隙值不符合规定，那就需选择并安装一个正确厚度的压盘，以获取规定的间隙。

压盘厚度：

2.57 – 2.46 mm

2.36 – 2.26 mm

2.16 – 2.06 mm

组装(续)

14.	测量一档和倒档离合器压盘和一档单向离合器(二片式离合器)的止推垫片间的间隙。

在相对的另一边重复测量。

取各测量值的平均值，得间隙值。

如果间隙值不符合规定，那就需选择并安装一个正确厚度的压盘，以获取规定的间隙。

压盘厚度：

2.57 – 2.46 mm

2.36 – 2.26 mm

2.16 – 2.06 mm

15.	在一档和倒档离合器压盘中有一凸出的轮齿上有刻画标记以供识别。

拆卸一档单向及一档和倒档离合器片。

1.	拆卸一档单向离合器止推板。

2.	拆卸一档和倒档离合器压盘。

3.	拆卸一档和倒档离合器片(钢片)。

4.	拆卸一档和倒档离合器波形弹簧。

5.	拆卸一档和倒档离合器片(内花键片)。

16.	安装油泵支撑架No.1止推轴承总成。

组装(续)

17.	注意：从前进、滑行和直接离合器缸上，拆卸油封固定器。

安装前进、滑行和直接离合器缸总成和倒档离合器鼓总成。

18.	安装涡轮轴。

19.	安装涡轮轴No.4止推轴承。

20.	注意：中心齿轮安装的深度必须保持，这是绝对必要的。

安装前进单向离合器和低-中间档中心齿轮总成。

测量中心齿轮间隙。

组装(续)

21.	安装低-中间档中心齿轮No.5止推轴承。

22.	安装低-中间档行星架总成。

23.	安装低-中间档行星架No.6止推轴承。

24.	安装低-中间档齿圈总成。

组装(续)

25.	安装倒档和超速档中心齿轮No.7止推轴承。

26.	安装倒档和超速档中心齿轮和外壳总成。

27.	安装倒档和超速档行星架总成和其中的No.8止推轴承。

28.	安装低速和倒档离合器片。

1.	安装离合器片(钢片)。

2.	安装离合器片(内花键片)。

3.	安装先前选择的离合器压盘。

组装(续)

29.	安装低/倒档离合器波形弹簧。

30.	以内环上有识别环面向上方的方位安装一档单向离合器总成。

31.	安装一档单向离合器止推板。

32.	注意：确认一档单向离合器卡环的位置，如图所示。

安装一档单向离合器卡环。

组装(续)

33.	安装手控阀掣子杆的杆总成。

安装驻车凸轮作动杆。

34.	安装手控阀掣子杆。

35.	安装专用工具。

组装(续)

36.	以短隔套安装专用工具。

37.	将游标卡尺归零。

1.	将游标卡尺置于测量杆(或测量板)上，并将深度规尽可能的向下滑动。

2.	将深度规归零。

38.	使用专用工具，测量从测量杆到止推轴承表面的深度。

将测量杆和间隙片安置在壳体上。

测量并记下测量杆和止推轴承表面的距离，测量值“A”。

组装(续)

39.	使用专用工具，测量倒档和第4行星齿轮行星架的深度。

在相对的一边重复相同的测量并求得平均值为测量值“B”。

拆卸专用工具。

40.	确定从动链轮调整垫片(No.11)的厚度。

“A” – “B” = “C”

尺寸“A” = 测量所得之距离

尺寸“B” = 测量所得之距离

尺寸“C” = 调整垫片的厚度。

调整垫片有不同的厚度可以选择。

测量可被安装的轴向间隙垫片。

14.34mm – 14.17mm – 2.20mm – 2.10mm

14.16mm – 14.00mm – 2.02mm – 1.92mm

13.99mm – 13.83mm – 1.8mm – 1.75mm

13.82mm – 13.66mm – 1.67mm – 1.57mm

13.65mm – 13.49mm – 1.50mm – 1.40mm

13.48mm – 13.32mm – 1.32mm – 1.22mm

41.	用自动变速器油润滑，并安装下列部件：

1.	在从动链轮No.18轴承安装滚针和油封。

2.	安装从动链轮的被选择的No.11垫片。

3.	安装从动链轮No.12轴承。

组装(续)

42.	安装倒档和超速档齿圈的No.9止推轴承。

43.	注意：在此阶段安装倒档和超速档齿圈总成，只为测量的目的。

安装倒档和超速档齿圈总成。

44.	安装专用工具。

组装(续)

45.	以短隔套安装专用工具。

46.	计算驱动齿轮的止推垫片。

测量杆的厚度加上短隔套的高度为测量值“A”。

47.	注意：在测量杆上将测量指针归零。

使用专用工具，测量由测量杆到主动齿轮止推垫圈的深度，并记录读数。

在相对的另一边，重复测量，取平均值，得到数值“B”。

拆卸专用工具和主动齿轮。

48.	决定主动齿轮止推垫圈厚度。

“A” – “B” = “C”

尺寸“A” = (测量杆的厚度) + (短隔套的高度)

尺寸“B” = 测量距离

尺寸“C” = 止推垫圈的厚度。

止推垫圈有不同的厚度可以运用 (单位mm)：

衡量规格品垫片(颜色码)何者可供安装

1.12mm – 0.86mm – 1.51mm – 1.41mm (蓝色)

0.85mm – 0.60mm – 1.67mm (黑色)

0.59mm – 0.34mm – 2.03mm – 1.93mm(灰色)

0.33mm – 0.08mm – 2.29mm – 2.19mm(绿色)

组装(续)

49.	在变矩器壳上安装选择的主动链轮No.10止推垫圈。

将凡士林涂抹在主动齿轮No.10止推垫片表面上。

50.	安装倒档和超速档齿圈总成。

51.	安装滤清器和油封总成。

52.	注意：在安装前用自动变速器油润滑滤清器再循环调节器回流管。

使用专用工具，安装新的滤清器再循环调节器回流管。

1.	将专用工具安装入滤清器孔和变速器孔中。

2.	拆卸专用工具。

组装(续)

53.	将链条盘安装在变速器体上。

54. 	警告：要戴上防护手套以免受尖锐的链条和链轮轮齿的伤害，不遵守这些指示，可能造成人身伤害。

组装并安装主动链条总成。

1.	主动链条(铜色链环面向上方)。

2.	从动链轮总成。

3.	倒档和超速档齿圈总成。

确认从动链轮总成及倒档和超速档齿圈总成已完全安装妥当。

55.	安装链条盘外盖。

56.	安装从动链轮No.13止推轴承。

组装(续)

57.	安装主减速器支座和差速器总成。

58. 	当心：在螺栓头和专用工具间使用塑料垫片。

安装专用工具。

1.	安装专用工具。

2.	安装专用工具及螺栓。

59.	使用专用工具，测量测量杆和止推轴承表面之间的距离。

在相对的位置，重复测量，取平均值，得测量值“B”。

拆卸专用工具。

组装(续)

60.	注意：“A”已预先设定尺寸为177.8 mm。

计算调隙片厚度(测量杆和短隔套)。

“A” – “B” = “C”

尺寸“A” = 177.8 mm

尺寸“B” = 测量距离

尺寸“C” = 垫片厚度

调隙片有不同的厚度可以选用(单位mm)：

测量的轴向间隙需大于等于安装的垫片厚度

130.76mm – 130.46mm – 1.08mm – 0.98mm

130.45mm – 130.16mm – 1.38mm – 1.28mm

130.15mm – 129.87mm – 1.67mm – 1.57mm

129.86mm – 129.57mm – 1.97mm – 1.87mm

129.56mm – 129.27mm – 2.27mm – 2.17mm

61.	安装差速器调隙片和差速器轴承总成。

1.	安装No.15差速器轴承垫片(选配)。

2.	安装No.14差速器轴承。

62.	注意：检查润滑油管是否正确的对准于变矩器壳上。

安装变矩器壳在变速器壳上。

安装一新的开口法兰垫片。

组装(续)

63.	注意：如图示，依序拧紧变矩器壳固定螺栓。

安装变矩器壳至变速器壳的螺栓。

64.	注意：记下在中间和超速档伺服器推杆上凹槽的数目。

在安装前用变速器油润滑总成。

1.	安装有整片油封的伺服器盖。

2.	安装缓冲弹簧。

3.	安装伺服器回位弹簧。

65.	将中间和超速档伺服器活塞安装入变速器壳中。

安装专用工具。

组装(续)

66.	注意：将有支撑盖的专用工具安装入伺服器盖卡环凹槽中。

组装专用工具。

1.	安装支撑盖。

2.	安装横杆。

3.	安装螺栓。

4.	安装中央螺栓。

67.	使用专用工具测量中央螺栓到专用工具。

固定横杆的间隙的距离。

记录测量值。

68.	拧紧专用工具上的中央螺栓直到伺服器活塞不再移动。

69.	使用专用工具，测量中央螺栓和专用工具固定杆间的距离。

用此数值减去之前记下的数值，以算出行程。

如果活塞运动行程不符规定，则需为中间和超速档齿轮伺服器活塞总成选用一支新的作动杆。

如果安装新的作动杆，需重复测量的步骤。

拆卸专用工具。

组装(续)

70.	注意：活塞杆和伺服器活塞式当作整个总成供应。

从可用的零件，计算所需推杆的长度：

105.7 mm (2个标记的环)

107.1 mm (1个标记的环)

108.1 mm (没有标记的环)

71.	安装所需的伺服器活塞总成。

72.	准确对准伺服器盖。

73. 	警告：伺服器回位弹簧力量很大。

当心：压缩伺服器活塞到可以看见定位器凹槽即可。

使用专用工具安装伺服器盖。

安装卡环。

组装(续)

74. 	当心：绝不可检查滑行离合器，因为这将使得滑行离合器活塞被推离前进离合器活塞。

当心：使用最大压力2.75 bar以下的干燥压缩空气进行空气压力测试。

注意：在泄漏时，首先应检查专用工具是否正确安装使用。

执行压缩空气测试。

1.	测试倒档离合器。

2.	测试前进离合器。

3.	测试直接离合器。

4.	测试一档和倒档离合器。

5.	测试第2和第4制动带放松的位置。

6.	测试第2和第4制动带收紧的位置。

75.	安装恒温油面高度控制阀。

1.	安装恒温油面高度控制阀。

2.	安装支架油面高度控制阀。

3.	安装恒温油面高度控制阀支架固定螺栓。

76.	安装前进离合器滤清器线路(如配备)。

组装(续)

77. 	当心：绝不可拉扯配线或损坏电磁阀体电连接器，否则可能损坏接头和端子。

安装蓄电池阀体电连接器O型环油封，并将电连接器安装在变速器壳体电连接器的孔径内。

78. 	当心：小心处理主控制阀体，以防止手控阀损坏。

1.	从壳体上举起主控制阀体，使之分离。

2.	连接Z型连杆至手控阀。

安装电磁阀体固定夹。

79.	注意：如图示，依序拧紧主控制阀体固定螺栓。

注意：1, 7和9螺栓比其它螺栓长。

安装主控制阀体螺栓。

组装(续)

80.	将手控阀掣子杆作动杆总成的球关节上的螺母松开。

81.	移动手控杆轴到“D”位置。

安装一销子以固定专用工具。

82.	移动手控阀掣子杆总成到“D”位置。

83.	同手拧紧球关节上的螺母。

从专用工具上，拆卸变速杆销子。

组装(续)

84.	调整换档拉索。

拧紧球关节上的螺母。

移回“D”位置并再检查调整情形。

85.	使用专用工具，再检查手控杆总成的设定。

86.	安装手控杆。

1.	安装手控杆。

2.	拧紧手控杆固定螺栓。

87.	转动手控阀掣子杆总成到空档位置。

1.	低速1档	L1

2.	低速2档	L2

3.	行驶档		D

4.	空档		N

5.	倒车档		R

6.	驻车档		P

组装(续)

88.	使用专用工具，安装变速器档位(TR)传感器。

1.	安装专用工具。

2.	拧紧传感器螺栓。

3.	检查接头是否损坏。

拆卸专用工具。

89.	注意：如图示，依序拧紧主控制阀体盖螺栓。

安装主控制阀体盖。

安装新的垫片。

安装主控制阀体盖螺栓。

90.	安装新的变速器注油管密封圈。

组装(续)

91.	安装变速器注油管总成。

1.	安装注油管。

2.	安装变速器注油管固定螺栓。

安装油面高度指示器。

92.	安装涡轮轴转速(TSS)传感器

安装新的O型环油封。

1.	用凡士林润滑O型环油封。

2.	安装TSS传感器固定螺栓。

93.	使用专用工具，安装新的驱动轴油封。

94.	注意：确认变矩器变速器油自紧油封圈簧在安装时，没有移位，如果自紧油封圈簧移位，即需安装新的变矩器油封。

使用专用工具，安装新的变矩器油封。

使用凡士林涂抹在变矩器自紧油封圈簧表面。

组装(续)

95.	安装放油塞。

使用新的放油塞垫片。

96.	安装新的O型环油封和输出轴速度(OSS)传感器。

用凡士林润滑O型环油封。

97.	注意：检查油泵驱动轴是否正确转动。

安装油泵驱动轴。

98.	注意：变矩器毂需和油泵驱动轴完全接合。

安装变矩器。

组装(续)

99.	检查变矩器安装深度。

1.	放一钢尺在变速器法兰上。

2.	检查变速器法兰和变矩器中央销子的距离。

100.	从专用工具上，拆卸(下)变速器。

安装

变速器 (17 214 0)

| 专用工具 |
| --- |
|  | 副梁校准销子 205-316 (15-097-A) |
|  | 发动机支撑杆 303-290 (21-140) |
|  | 303-290转接头 303-290-02 (21-140-02) |
|  | 303-290转接头 303-290-03 (21-140-03) |
|  | 303-290转接头 303-290-01 (21-140-03) |

| 专用工具 |
| --- |
|  | 303-290转接头 303-290-05 (21-140-05) |

一般装备

固定带

变速器千斤顶

轮胎拆装撬棒

直尺

辅助塞

| 材料 | 规格 |
| --- | --- |
| 垫片 | E830819S71 |
| 耐高温黄油 | ESD-M1C220-A |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |

安装

所有汽车

当心：变矩器毂必须和油泵主动齿轮完全接合。

注意：发动机和变速器座架和发动机支撑架绝缘体的位置，以从变速器观看发动机的方向为准。

安装(续)

1.	检查变矩器安装深度。

1.	将直尺跨放于自动变速器法兰。

2.	检查自动变速器法兰和变矩器中央管之间的安装深度，以求得正确间隙。

在变矩器中心接管孔径上涂抹一层薄薄的耐高温黄油。

2. 	当心：变矩器在整个安装过程中必须保持正确的安装深度，检查转接板是否在正确位置。

使用变速器千斤顶安装变速器。

确定变矩器的双头螺栓安装入发动机驱动板并松松地安装变速器固定法兰螺栓。

拆卸固定带。

3.	安装变速器上方固定螺栓。

安装(续)

4.	安装变速器下侧固定螺栓。

5.	安装右侧变速器固定螺栓。

6.	安装左侧变速器固定螺栓。

7.	用新的固定螺母(4个螺母)将变矩器安装在飞轮上。

8.	降低汽车。

安装(续)

9.	安装发动机和变速器脚托架。

10.	安装后侧发动机脚。

11.	拆卸专用工具。

12.	安装横隔板盖。

安装(续)

13.	安装塑料盖在发动机盖上。

14.	连接自动变速器控制电连接器。

安装线束夹。

安装线束固定夹。

15.	连接变速器档位(TR)传感器电连接器。

16.	顶起并支撑汽车。参阅100-02。

17.	安装起动马达。

安装(续)

18.	安装线束和变速器油冷却器油管支架。

安装冷却器油管。

安装线束。

19. 	当心：使用开口扳手固定油管接头以防止转动。

安装变速器油冷却器回流管至变速器上。

20.	连接涡轮轴转速(TSS)传感器电连接器。

安装配线固定夹。

21. 	当心：使用开口扳手固定油管接头以防止转动。

安装冷却器油管至变速器上。

安装油管支架至变速器上。

安装(续)

22. 	当心：内侧支撑点不可弯曲超过18度，外侧支撑点不可弯曲超过45度。

安装左前驱动杆。

23. 	当心：内侧支撑点不可弯曲超过18度，外侧支撑点不可弯曲超过45度。

安装右前驱动杆和中间轴。

1.	将中间轴推入输出法兰中。

2.	安装新的中央轴承盖和固定螺母。

24.	连接输出轴速度(OSS)传感器电连接器。

配备氙气前照灯汽车

25.	连接前照灯水平传感器电连接器。

安装(续)

所有汽车

26.	安装附件驱动皮带盖。

27.	安装副梁。参阅502-00。

28.	安装水箱挡板。

29.	降低汽车。

30.	将选档杆拉索装到变速器上。

1.	安装选档杆拉索支架。

2.	安装选档杆拉索。

31.	安装空气滤清器。参阅章节“303-01A”。

32.	添加变速器油，参阅章节”变速器油泄放及添加”。

组装(续)

33. 	当心：使用六内角扳手钥匙，防止活塞杆转动。

拧紧悬架系统顶座螺母。

34.	安装悬架系统支柱和弹簧总成顶座支撑架。

35.	安装发动机上盖。

36.	安装油管，将油管和软管固定于发动机上盖。

37.	连接蓄电池接地线。参阅414-01。

规格

润滑油，自动变速器油，油封和粘接剂

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 自动变速器油 | ESP-M2C166-H |
| 铁弗龙管密封胶D8AZ-19554-A | WSK-M2G350-A2 |
| 耐高温黄油(润滑油) | ESD-M1C220-A |

容量

|  | 公升 |
| --- | --- |
| 2.升发动机 | 7.5 |
| 添加量(不含变矩器残油) | 6.0 |

| 说明 | mm |
| --- | --- |
| 端隙 | 0.15 – 0.72 |

低-中间档行星架总成的小齿轮

| 说明 | mm |
| --- | --- |
| 离合器片至卡环的间隙 | 0.33 – 0.89 |
| 卡环厚度 | 1.39 – 1.49 |
| 卡环厚度 | 1.53 – 1.63 |
| 卡环厚度 | 1.68 – 1.78 |

前进/滑行离合器片组的间隙

| 说明 | mm |
| --- | --- |
| 离合器片组间隙 | 0.23 – 0.96 |
| 卡环厚度 | 1.43 – 1.53 |
| 卡环厚度 | 1.59 – 1.69 |
| 卡环厚度 | 1.75 – 1.85 |
| 卡环厚度 | 1.92 – 2.02 |

直接离合器片组的间隙

| 说明 | mm |
| --- | --- |
| 离合器片至卡环的间隙 | 0.52 – 1.12 |
| 卡环厚度 | 1.28 – 1.38 |
| 卡环厚度 | 1.39 – 1.49 |
| 卡环厚度 | 1.52 – 1.62 |
| 卡环厚度 | 1.65 – 1.75 |

规格(续)

油泵齿轮端隙

| 说明 | mm |
| --- | --- |
| 驱动齿轮间隙 | 0.04 – 0.08 |

油泵总成的转动扭矩(短)

| 说明 | Nm |
| --- | --- |
| 驱动轴转动扭矩(短) | 0.3 |

变矩器

| 说明 |  |
| --- | --- |
| 涡轮轴扭矩检查 | 13.5 Nm |
| 端隙检查 | > 1.27 mm |

1档/倒档离合器片组的间隙

| 说明 | mm |
| --- | --- |
| 离合器片至卡环的间隙 | 0.54 – 1.17 |
| 压盘尺寸 | 2.57 – 2.47 |
| 压盘尺寸 | 2.36- 2.26 |
| 压盘尺寸 | 2.16 – 2.06 |

中间和超速档伺服器

| 说明 | mm |
| --- | --- |
| 伺服器行程 | 2.4 – 4.9 |

中间/超速档伺服器作动推杆

| 说明 | 环的数量 | 推杆长度 |
| --- | --- | --- |
| F3RP-74188-CB | 0 | 108.1 mm |
| F3RP-74188-BB | 1 | 107.1 mm |
| F3RP-74188-AB | 2 | 105.7 mm |

倒档/超速档驱动架总成的小齿轮端隙

| 说明 | mm |
| --- | --- |
| 端隙 | 0.15 – 0.72 |

低-中间档驱动架总成的小齿轮端隙

| 项目 | mm |
| --- | --- |
| 端隙 | 0.15 – 0.72 |

主减速器支座总成的小齿轮端隙

| 项目 | mm |
| --- | --- |
| 端隙 | 0.17 – 0.65 |

规格(续)

速比

| 说明 | 比率 |
| --- | --- |
| 1档 | 2.889：1 |
| 2档 | 1571：1 |
| 3档 | 1：1 |
| 4档 | 0.689：1 |
| 倒档 | 2.31：1 |
| 主减速器 | 4.23：1 |

从动链轮调整的10号止推垫圈

| 说明 | mm |
| --- | --- |
| 主动链轮至变矩器壳止推轴承(尺寸) | 1.51 – 1.41 |
| 主动链轮至变矩器壳止推轴承(尺寸) | 1.77 – 1.67 |
| 主动链轮至变矩器壳止推轴承(尺寸) | 2.03 – 1.93 |
| 主动链轮至变矩器壳止推轴承(尺寸) | 2.29 – 2.19 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推垫圈 | 1.12 – 0.86 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推垫圈 | 0.85 – 0.60 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推垫圈 | 0.59 – 0.34 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推垫圈 | 0.33 – 0.08 |

主动链轮调整的11号调隙片

| 说明 | mm |
| --- | --- |
| 变速器壳体至主动链轮调整的no.11垫片至从动链轮/主减速器中心齿轮止推轴承调隙片AB(尺寸) | 2.20 – 2.10 |
| 变速器壳体至从动链轮/主减速器中心齿轮止推轴承调隙片BB(尺寸) | 2.02 – 1.92 |
| 变速器壳体至从动链轮/主减速器中心齿轮止推轴承调隙片BB(尺寸)和CB(尺寸) | 1.85 – 1.75 |
| 变速器壳体至从动链轮/主减速器中心齿轮止推轴承调隙片DB(尺寸) | 1.67 – 1.57 |
| 变速器壳体至从动链轮/主减速器中心齿轮止推轴承调隙片EB(尺寸) | 1.50 – 1.40 |
| 变速器壳体至从动链轮/主减速器中心齿轮止推轴承调隙片FB(尺寸) | 1.32 – 1.22 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推轴承调隙片AB： | 14.34 – 14.17 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推轴承调隙片BB： | 14.16 – 14.00 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推轴承调隙片CB： | 13.99 – 13.83 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推轴承调隙片DB： | 13.82 – 13.66 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推轴承调隙片EB： | 13.65 – 13.49 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推轴承调隙片FB： | 13.48 – 13.32 |

差速器端隙的14号调隙片

| 说明 | mm |
| --- | --- |
| 差速器壳体至变矩器壳止推轴承垫片AA(尺寸) | 1.08 – 0.98 |
| 差速器壳体至变矩器壳止推轴承垫片BA(尺寸) | 1.38 – 1.28 |
| 差速器壳体至变矩器壳止推轴承垫片CA(尺寸) | 1.67 – 1.57 |
| 差速器壳体至变矩器壳止推轴承垫片DA(尺寸) | 1.97 – 1.86 |
| 差速器壳体至变矩器壳止推轴承垫片FA(尺寸) | 2.27 – 2.17 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推轴承调隙片AA | 130.76 – 130.46 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推轴承调隙片BA | 130.45 – 130.16 |
| 规格(续) |  |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推轴承调隙片CA | 130.15 – 129.87 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推轴承调隙片DA | 129.88 – 129.57 |
| 在校准程序中测量的距离和专用的止推轴承调隙片FA | 129.56 – 129.27 |

拧紧力矩

| 说明 | Nm | lb-ft | lb-in |
| --- | --- | --- | --- |
| 放油塞 | 27 | 20 | - |
| 主控制阀体至油路连通板卡环 | 12 | 9 | - |
| 冷却器油管接头 | 40 | 30 | - |
| 差速器润滑油管固定螺栓 | 13 | 10 | - |
| 注油管固定螺栓 | 8 | - | 71 |
| 油压管路柱塞 | 24 | 18 | - |
| 手控杆固定螺栓 | 27 | 20 | - |
| 换档拉索螺栓至控制杆 | 23 | 17 | - |
| 手控阀掣子杆球关节螺母 | 12 | 9 | - |
| 驻车爪轴固定螺栓 | 8 | - | 71 |
| 手控杆轴 | 74 | 55 | - |
| 油压分流板螺栓 | 8 | - | 71 |
| 油泵总成螺栓 | 13 | 10 | - |
| 油泵支撑架螺栓 | 13 | 10 | - |
| 电磁阀体螺栓 | 10 | - | 89 |
| 恒温油面高度控制阀螺栓 | 12 | 9 | - |
| 变速器档位(TR)传感器固定螺栓 | 12 | 9 | - |
| 变速器壳体至发动机螺栓 | 48 | 35 | - |
| 涡轮轴车速(TSS)传感器固定螺栓 | 13 | 10 | - |
| 车速传感器(VSS)固定螺栓 | 5 | - | 44 |
| 电磁阀体至壳体螺栓 | 10 | - | 89 |
| 壳体油压分流板 | 8 | - | 71 |
| 副梁固定螺栓 | 130 | 96 | - |
| 变速器支撑支架螺栓 | 48 | 35 | - |
| 发动机后支撑架防震螺栓 | 80 | 59 | - |
| 变速器冷却器油管 | 23 | 17 | - |
| 转向节球关节固定螺母 | 28 | 21 | - |
| 动力转向齿轮固定螺栓 | 50 | 37 | - |
| 变矩器固定螺母 | 36 | 27 | - |
| 车轮螺母 | 128 | 94 | - |
| 驱动轴短柱螺母 | 290 | 214 | - |
| 变矩器壳至变速器壳体 | 22 | 16 | - |
| 主控制阀盖螺栓 | 20 | 15 | - |
| 输出轴速度(OSS)传感器固定螺栓 | 13 | 10 | - |