匀速巡航装置

为了解放踩油门的脚，这个装置可以将速度保持在大约30公里／小时以上，发动机功率允许的范围里。

在斜坡路面上行驶时，这个巡航装置不再控制保持车速。速度会凭借车辆自重来提高。请您自己对车辆进行刹车制动。

注意：

本巡航装置不允许在道路拥挤、路况不良（光滑、Aquaplaning多水、Rollsplitt）时使用。

在本装置功能打开时，不要不踩刹车踏板就关闭到怠速状态！

说明：

行驶带自动变速箱的车辆时，速度调节器只在“D”、“4”、“3”、“2”挡位工作。当挡位在其它位置（“P、N、R或1”）时，最终设定的速度将被消除，此装置也彻底被关闭。

此装置用在转向和远光拨杆上的开关A和B来操作。

带多功能方向盘的车上，在转向和远光拨杆上没有开关A和B，见第25页。

开启：

将A开关拨至ON的位置来开启此装置。

在巡航装置打开时，仪表板上有一个监视灯就会亮，见第16页。但不是所有车型的仪表板都有那盏监视灯。

设定速度

当车辆行驶速度达到欲设定速度时，在B开关的下端快速的按一下（在SET点上）。之后脚就可以从踏板上拿开了。

这种状态下仍可以用加油踏板来提高车辆行驶速度。当脚再次拿开，此装置会将车速再次调节回到原来设定的速度。

但当行驶速度高于已设定速度10公里／小时超过5分钟时，巡航装置将不会再次将车辆自动调整到设定速度，而是需要重新设定。

注意：

当已设定的速度对于交通状况不是太高时才允许再次起用。

改变已设定速度

减速／存储

设定的速度可以通过按开关B的下端（－）来降低。

通过快速点压开关 B（－）速度会级别式地降下来。通过持续按住开关B（－），速度会通过自动收油降下来。当松开开关B（－）时，当前的速度就会被存储上。

如果当速度低于30公里／小时的时候松开了开关B（－），存储器就不会存储上这个速度。当车辆加速超过30公里／小时以后就可以用开关B（－）将速度再次被存储。

加速／存储

设定的速度可以通过按开关B的上端（＋），而不踩油门来提高。

通过快速点压开关B（+）速度会级别式地升上去。通过持续按住开关B（＋），速度会通过自动给油提高。当松开开关B（＋）时，当前的速度就会被存储上。

装置暂时关闭

带手动变速箱车辆：

通过踩刹车和制动或者是将A开关推到OFF，装置就会暂时关闭。

在这个时间点上设定的速度就会保留起来。

如要重新起用设定好的速度就要松开刹车踏板，或离合器踏板，或是将A开关推至ON位置，紧接着请您按下开关B的上端（RES）。

注意：

当已设定的速度对于交通状况不是太高时才允许再次起用。

带自动变速箱的车辆：

通过踩刹车，或者是将A开关推到OFF，装置就会暂时关闭。

在这个时间点上设定的速度就会保留起来。

如要重新起用设定好的速度就要松开刹车踏板，或是将A开关推至ON位置，紧接着请您按下开关B的上端（RES）。

注意：

当已设定的速度对于交通状况不是太高时才允许再次起用。

除此以外，当挡位在N或1上时装置会暂时关闭。

在这个时间点上设定的速度就会保留起来。

设定速度：

如果在暂时关闭装置时没有设定的速度，或者设定的速度被删去了，就可以按照以下方法重新设定速度：

·将开关A推至ON，接着按着B开关的上端（＋）直到达到理想的速度。这时松开开关B（＋）速度就存起来了。

或者

·快速按一下开关B的下端（SET）。当前的速度就被存储起来。

装置彻底关闭

带手动变速箱的车辆：

将开关A推至右端（OFF）或者车辆在静止时关闭点火开关，装置就会彻底将关闭。

带自动变速箱的车辆：

装置彻底关闭，当手柄在

·P、N、R或1挡时

·开关A推至右侧（OFF）时

或者：

车辆在静止状态下关闭点火开关。